C. TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỘC THÀNH LONG AN	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …./QH–LTLA	 Long An, ngày …. tháng ….. năm 2020

THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

KHU DÂN CƯ TÂN KIẾN PHONG

Địa điểm: xã Tân Kim (nay là TT Cần Giuộc), H. Cần Giuộc, Long An.

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT | ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC |
| --- | --- |
| CƠ QUAN THẨM ĐỊNH | PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN CẦN GIUỘC TRƯỞNG PHÒNG |
| CHỦ ĐẦU TƯ | CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM – DV TÂN KIẾN PHONG GIÁM ĐỐC |
| ĐƠN VỊ LẬP QUY HOẠCH | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG LỘC THÀNH LONG AN GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Dũng |

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT - MỞ ĐẦU		trang 4

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH		trang 4

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN		trang 4

III. NHỮNG CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN		trang 4

1. Cơ sở pháp lý		trang 4

2. Các tài liệu, số liệu		trang 5

3. Các cơ sở bản đồ		trang 5

PHẦN THỨ HAI – ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU VỰC TK		trang 6

I. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN		trang 6

1. Vị trí giới hạn khu đất		trang 6

2. Quy mô diện tích		trang 6

3. Địa hình		trang 6

4. Khí hậu, thủy văn		trang 6

5. Địa chất		trang 7

II. HIỆN TRẠNG		trang 7

1. Hiện trạng dân cư		trang 7

2. Hiện trạng kiến trúc, xây dựng		trang 7

3. Hiện trạng sử dụng đất		trang 7

4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật		trang 8

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG	trang 8

1. Thuận lợi		trang 8

2. Khó khăn		trang 9

PHẦN THỨ BA – NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT	trang 9

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT	trang 9

1. Quy mô dân số	trang 9

2. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng	trang 9

3. Chỉ tiêu công trình công cộng cấp khu ở	trang 9

4. Chỉ tiêu về lô đất xây dựng nhà ở	trang 9

5. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật	trang 9

II. TÍNH CHẤT KHU QUY HOẠCH	trang 12

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN – SỬ DỤNG ĐẤT	trang 12

1. Phân khu chức năng	trang 12

2. Quy hoạch sử dụng đất	trang 13

3. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan	trang 13

IV. QUY HOẠCH PHÂN LÔ	trang 15

1. Thống kê phân khu đất xây dựng nhà ở	trang 15

2. Thống kê chi tiết phân lô đất xây dựng nhà ở	trang 17

V. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT	trang 23

1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng	trang 23

2. Giao thông	trang 25

3. Cấp điện	trang 26

4. Cấp nước	trang 27

5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường	trang 28

6. Thông tin liên lạc	trang 29

7. Cây xanh	trang 29

PHẦN THỨ TƯ – CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN	trang 30

I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	trang 30

1. Môi trường đất và sạt lở	trang 30

2. Môi trường nước	trang 30

3. Chất lượng không khí	trang 30

4. Tiếng ồn và rung	trang 30

5. Chất thải rắn	trang 31

6. Rủi ro	trang 31

II. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ	trang 31

III. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN	trang 33

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	trang 33

PHẦN THỨ NĂM - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	trang 34

PHẦN THỨ NHẤT

MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

Cần Giuộc là một trong ba huyện của tỉnh Long An có ranh giới tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm kinh tế phát triển nhất nước ta hiện nay. Là địa bàn nằm trong khu vực phát triển lan tỏa công nghiệp và đô thị của thành phố Hồ Chí Minh nên tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa khá cao.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ban hành quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 về việc chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tân Kiến Phong đầu tư Khu dân cư với diện tích 14,6363ha tại xã Tân Kim (nay là thị trấn Cần Giuộc), huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Để thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tân Kiến Phong phối hợp với đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng khu dân cư.

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỒ ÁN

- Lập mặt bằng sử dụng đất, phân chia các lô đất và quy định việc sử dụng các lô đất phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, hệ số sử dụng đất, đề xuất định hướng kiến trúc, các biện pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường.

- Đề xuất giải pháp xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Làm cơ sở pháp lý để xây dựng một khu dân cư hoàn chỉnh, đảm bảo nối kết hạ tầng khu vực, hài hòa về kiến trúc cảnh quan, đáp ứng tốt nhu cầu sống và nghỉ ngơi của người dân.

III. NHỮNG CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN

1. Các cơ sở pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc Hội khóa 14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

- Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Quyết định số 5502/QĐ-UBND ngày 27/12/2016  của UBND tỉnh Long An về việc chấp thuận nhà đầu tư là Công ty CP Sản xuất - Thương mại, dịch vụ Tân Kiến Phong đầu tư khu dân cư với diện tích khoảng 14,6363 ha tại xã Tân Kim (nay là thị trấn Cần Giuộc), huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Quyết định số 6680/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tân Kiến Phong với diện tích khoảng 14,6363 ha tại xã Tân Kim (nay là thị trấn Cần Giuộc), huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Thông báo số 620/TB-UBND ngày 01/7/2019 của UBND huyện Cần Giuộc về việc thông báo nội dung cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và Khu tái định cư Tân Kiến Phong xã Tân Kim (nay là thị trấn Cần Giuộc), huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

- Quyết định số 133/QĐ-SKHĐT ngày 16/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giãn tiến độ đầu tư dự án Khu dân cư diện tích khoảng 14,6 ha tại xã Tân Kim (nay là thị trấn Cần Giuộc), huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

- Biên bản họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và Khu tái định cư Tân Kiến Phong xã Tân Kim (nay là thị trấn Cần Giuộc), huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

- Văn bản số 844/SXD-QHKT ngày 13/3/2020 của Sở Xây dựng về việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Kiến Phong, xã Tân Kim (nay là TT Cần Giuộc), huyện Cần Giuộc.

- Các quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn hiện hành và các quy định khác liên quan;

2. Các tài liệu số liệu:

- Hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng kiến trúc, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực quy hoạch.

- Các số liệu về dân số, dân cư.

- Các số liệu và điều kiện tự nhiên như khí hậu, địa chất, thủy văn … khu vực quy hoạch và lân cận.

- Các tài liệu số liệu được cập nhật đầy đủ và mới nhất, số liệu được thu thập từ tài liệu gốc như Niên giám thống kê năm 2018, hiện trạng khảo sát trực tiếp tại khu vực quy hoạch và vùng lân cận.

3. Các cơ sở bản đồ:

- Trích đo bản đồ địa chính khu vực lập quy hoạch do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp;

- Bản đồ đo đạc địa hình tại khu vực quy hoạch.

- Các bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực lân cận, …

PHẦN THỨ HAI

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU VỰC THIẾT KẾ

- VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

1. Vị trí, giới hạn khu đất:

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch khu dân cư là 146.363m² (14,6363 ha), thuộc thị trấn Cần Giuộc (xã Tân Kim cũ), huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, có giới hạn cụ thể như sau:

- Phía bắc giáp: rạch (ranh giới giữa tỉnh Long An và TP Hồ Chí Minh).

- Phía nam giáp: Hương lộ 11 và đất vườn của dân.

- Phía đông giáp: Khu dân cư Bắc Mỹ.

- Phía tây giáp: rạch (ranh giới giữa tỉnh Long An và TP Hồ Chí Minh), đất vườn, ruộng lúa và nhà dân

2. Quy mô diện tích:

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch Khu dân cư là 146.363m² (14,6363 ha), thuộc xã Tân Kim (nay là thị trấn Cần Giuộc), huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

3. Địa hình:

Khu vực quy hoạch xây dựng Khu dân cư có địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đất vườn, đất trồng lúa và một phần đất thổ cư. Cao độ trung bình hiện trạng khoảng +0,67m (lấy cao độ Quốc gia – Hòn Dấu làm chuẩn).

4. Khí hậu, thủy văn:

Khu vực quy hoạch xây dựng thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. Có những đặc điểm như sau: nền nhiệt độ cao, ít biến động; lượng mưa và số giờ nắng tương đối nhiều;

4.1. Nhiệt độ:

- Bình quân 26,70C.

- Cao nhất 380C (tháng 4/1959).

- Thấp nhất 13,80C (tháng 1/1937).

4.2. Độ ẩm:

- Bình quân 79,5%.

- Cao nhất 90% (tháng 9).

- Thấp nhất 65% (tháng 3).

4.3. Lượng mưa:

- Biến trình mưa trong năm có hai đỉnh mưa: đỉnh thứ nhất xuất hiện vào tháng 6 và đỉnh thứ 2 xuất hiện vào tháng 10. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, chiếm từ 85÷90% tổng lượng mưa trong năm. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Tháng 4 và tháng 12 hàng năm là tháng chuyển tiếp giữa 2 mùa, có lượng mưa trung bình trong tháng từ 30mm đến 60mm.

- Lượng mưa trung bình các tháng trong mùa mưa biến đổi từ 120mm đến 280mm, các tháng 1, 2, 3 trong mùa khô rất ít mưa. Số ngày mưa trong các tháng mùa mưa từ 15 đến 20 ngày/tháng.

- Trung bình một năm có 159 ngày mưa.

- Lượng mưa trung bình năm là 2.109mm.

4.4. Nắng và bốc hơi:

- Tổng số giờ nắng trung bình nhiều năm là 2.400 giờ/năm.

- Lượng bốc hơi trung bình nhiều năm khoảng 1.200mm/năm

4.5. Gió:

- Mùa khô hướng gió chính là Đông Nam, tần suất 60÷70%, tốc độ bình quân 2÷3m/s.

- Mùa mưa hướng gió chính là Tây Nam, tần suất 70%, tốc độ 2÷3m/s.

5. Địa chất:

Chưa có hố khoan cụ thể tại khu vực quy hoạch. Qua tài liệu các hố khoan vùng lân cận có thể dự đoán các lớp đất như sau:

- Lớp 1: trầm tích Holoxen (phù sa mới), có bề dày từ 7m đến 10m. Thành phần chủ yếu là sét, bùn sét, sét pha cát nhỏ lẫn bụi (lớp đất yếu). Khi xây dựng công trình cần phải gia cố nền móng.

- Lớp 2: trầm tích Pleixtoxen (phù sa cổ), nằm phía dưới lớp Holoxen đến độ sâu 20m. Thành phần chủ yếu là sét, á sét, á cát, cát. Lớp này có độ bền và sức chịu tải rất tốt.

II. HIỆN TRẠNG:

1. Hiện trạng dân cư:

- Trong khu vực quy hoạch hiện có khoảng 230 người dânn sinh sống trong 59 ngôi nhà.

2. Hiện trạng kiến trúc, xây dựng:

- Trong khu vực quy hoạch hiện có khoảng 59 căn nhà, chủ yếu là nhà tạm, nhà xây gạch mái lợp tôn, trong đó nhà xây gạch là 34 căn, nhà tạm là 25 căn.

- Trong khu vực quy hoạch không có công trình di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo và an ninh quốc phòng.

- Trong khu vực quy hoạch có khoảng 53 ngôi mộ.

3. Hiện trạng sử dụng đất:

Tổng diện tích quy hoạch khu dân cư là 146.363m²,  trong đó:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất trồng lúa | 98.916 | 67,58 |
| 2 | Đất ở nông thôn | 17.741 | 12,12 |
| 3 | Đất nghĩa trang | 624 | 0,43 |
| 4 | Đất trồng cây hàng năm | 26.980 | 18,43 |
| 5 | Đất giao thông | 2.102 | 1,44 |
| Cộng: | 146.363 | 100,00 |

Trong khu vực quy hoạch chiếm phần lớn là đất trồng lúa năng xuất thấp chiếm 67,58%, còn lại là đất trồng cây hàng năm (18,43%), đất ở (12,12%), đất giao thông (1,44%) và một phần nhỏ đất nghĩa trang (0,43%).

4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

4.1. Giao thông:

- Quốc lộ 50 cách ranh phía đông khu quy hoạch khoảng 150m, mặt đường nhựa rộng khoảng 12m, đây là trục giao thông dự kiến đấu nối.

- Hương lộ 11 phía nam khu quy hoạch, mặt đường nhựa rộng khoảng 9m, đây là trục giao thống đấu nối trực tiếp vào khu dân cư.

- Ngoài ra trong khu vực quy hoạch còn có các đường bê tông rộng khoảng 2÷3m dẫn vào các nhà dân.

4.2. Cấp điện:

- Hiện có tuyến điện 22KV và hạ thế đi trên trụ BTCT cặp quốc lộ 50 và Hương lộ 11. Ngoài ra tên các đường bê tông dẫn vào các nhà dân có tuyến hạ thế đi trên trụ tạm phục vụ cho các hộ dân hiện hữu.

4.3. Cấp nước:

- Hiện tại dân cư trong khu vực được cấp nước từ nhà máy nước Tân Kim có tuyến ống D250 cặp Hương lộ 11.

4.4. Thoát nước:

Trong khu vực chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước mưa và nước thải chủ yếu thoát theo địa hình tự nhiên ra kênh ranh.

4.5. Môi trường:

Môi trường trong khu vực quy hoạch còn tốt.

4.6. Thông tin liên lạc:

Hiện có tuyến cáp viễn thông đi trên trụ cặp Hương lộ 11.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Thuận lợi:

- Khu vực quy hoạch nằm trong vùng phát triển công nghiệp và đô thị của huyện Cần Giuộc nên thuận lợi cho việc phát triển dân cư đô thị và khả năng lấp đầy dự án sau khi hình thành là tương đối cao.

- Có trục đối ngoại là quốc lộ 50 và Hương lộ 11 đi ngang liên hệ thuận tiện với các đô thị trong huyện Cần Giuộc và TP Hồ Chí Minh.

- Khu vực quy hoạch đa phần là đất trồng lúa năng suất thấp và đất trồng cây hàng năm nên thuận lợi trong việc bồi thường và giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án.

- Có nguồn cấp điện, thông tin liên lạc và nguồn cấp nước chung của khu vực phục vụ cho khu quy hoạch.

- Phía tây và phía bắc giáp với các tuyến kênh nên rất thuận lợi cho việc tính toán thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước.

2. Khó khăn:

- Cơ sở hạ tầng trong khu vực quy hoạch chưa hoàn chỉnh, cần phải xây dựng mới trong khu vực quy hoạch nên sẽ tốn nhiều kinh phí.

- Cao độ hiện trạng khu vực quy hoạch thấp nên khối lượng đất san lấp nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

PHẦN THỨ BA

NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT:

1. Quy mô dân số: khu dân cư và khu tái định cư Tân Kiến Phong với tổng dân số 2.978 người, trong đó khu dân cư Tân Kiến Phong là 2.386 người và khu tái định cư Tân Kiến Phong là 592 người.

2. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng

2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng toàn khu (Khu dân cư và Khu tái định cư): 59,58m2/người (2.978 người).

- Đất ở (nhà phố, liên kế, biệt thự)	: 30,53 m2/người.

- Đất công trình công cộng	:   5,03 m2/người.

- Đất hạ tầng kỹ thuật	:   0,42 m2/người.

- Đất cây xanh, mặt nước	:   5,35 m2/người.

- Đất giao thông	: 17,89 m2/người.

2.2. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng khu dân cư: 61,33 m2/người (2.386 người).

- Đất ở (nhà phố, liên kế, biệt thự)	: 30,88 m2/người.

- Đất công trình công cộng	:   6,27 m2/người.

(Đất công trình công cộng sử dụng chung cho khu dân cư và khu tái định cư Tân Kiến Phong).

- Đất hạ tầng kỹ thuật	:   0,14 m2/người.

- Đất cây xanh, mặt nước	:   5,38 m2/người.

- Đất giao thông	: 18,66 m2/người.

3. Chỉ tiêu công trình công cộng cấp khu ở:

- Khu hành chính: 1.620m2 > 1.000m2.

- Khu thương mại, dịch vụ: 6.171,9m2.

- Trạm y tế: 1.553,5m2 > 1.000m2.

- Nhà trẻ, mẫu giáo (sử dụng chung 2 cho khu): 2.425,4m2 > 2.234m2.

+ 50 trẻ/1.000 dân, chỉ tiêu sử dụng đất 15m2/trẻ.

+ Diện tích: 50 x 2.978/1.000 x 15 = 2.233,5 m2.

- Trường tiểu học (sử dụng chung 2 cho khu): 3.194,2m2 > 2.904m2.

+ 65 HS/1.000 dân, chỉ tiêu sử dụng đất 15m2/HS.

+ Diện tích: 65 x 2.978/1.000 x 15 = 2.904m2.

4. Chỉ tiêu về lô đất xây dựng nhà ở:

* Nhà phố:

- Diện tích trung bình lô:

+ Kích thước: 5m x 20m = 100m2.

+ Kích thước: 5m x 19m = 95m2.

+ Kích thước: 5m x 18m = 90m2.

- Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

- Tầng cao xây dựng: 3-4 tầng.

- Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

* Nhà liên kế:

- Diện tích trung bình lô:

+ Kích thước: 5m x 20m = 100m2.

+ Kích thước: 5m x 19m = 95m2.

+ Kích thước: 5m x 18,9m = 94,5m2.

+ Kích thước: 5m x 18m = 90m2.

- Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

- Tầng cao xây dựng: 4 tầng.

- Chỉ giới xây dựng lùi vào 3m so với chỉ giới đường đỏ.

* Nhà biệt thự vườn:

- Diện tích trung bình lô:

+ Kích thước: 12m x 20m = 240m2.

+ Kích thước: 13m x 18m = 234m2.

- Mật độ xây dựng: ≤ 60%.

- Tầng cao xây dựng: 3 tầng.

- Chỉ giới xây dựng lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

* Nhà ở xã hội:

- Diện tích trung bình lô:

+ Kích thước: 5m x 20m = 100m2.

+ Kích thước: 5m x 19m = 95m2.

+ Kích thước: 5m x 18,9m = 94,5m2.

+ Kích thước: 5m x 18m = 90m2.

- Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

- Tầng cao xây dựng: 4 tầng.

- Chỉ giới xây dựng lùi vào 3m so với chỉ giới đường đỏ.

5. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

5.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

- Cao độ tuyến đường Hương lộ 11 là +2,30m (cos quốc gia tại Hòn Dấu).

- Cao độ thiết kế hoàn thiện là +2,20m.

- Cao độ hiện trạng bình quân khu vực là +0,67m.

- Cao độ thiết kế san lấp là +2,10m.

- Chiều cao san lấp bình quân HSN = 1,43m.

- Vật liệu san nền: lấy cát từ nơi khác đến san lấp cho khu quy hoạch.

- ISN = ≥0,004 (đối với khu dân cư và công trình công cộng).

- ISN = ≥0,003 (đối với khu công viên cây xanh).

5.2. Chỉ tiêu về giao thông:

- Tốc độ xe thiết kế cho các tuyến đường: 40Km/giờ.

- Tải trọng các tuyến đường thiết kế: trục 10 tấn.

- Các chỉ tiêu khác về đường giao thông áp dụng theo TCVN 4054:2005 và TCXDVN 104:2007.

5.3. Chỉ tiêu cấp điện:

- Nguồn điện: Từ trạm biến thế 110/22kV- 2x40MVA Long Hậu theo tuyến 22KV hiện hữu dọc theo Hương lộ 11.

- Tiêu chuẩn cấp điện:

* Phụ tải:

+ Nhà phố, liên kế: 3KW/hộ.

+ Nhà biệt thự vườn: 5KW/hộ.

+ Hành chính, y tế, thương mại, dịch vụ: 30 W/m2 sàn.

+ Nhà trẻ, mẫu giáo: 0,2kW/cháu.

+ Trương tiểu học: 0,15kW/HS.

+ Khu kỹ thuật: 200kW/ha.

+ Chiếu sáng công cộng: 0,001KW/m2 đất giao thông và cây xanh.

* Số giờ sử dụng công suất lớn nhất: 2.500h/năm.

5.4. Cấp nước:

- Nguồn nước: Từ nhà máy cấp nước Cần Giuộc dẫn về.

- Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Nước sinh hoạt: 100 lít/người. ngày.

+ Hành chính, y tế, thương mại, dịch vụ: 2 lít/m2 sàn.

+ Nhà trẻ, mẫu giáo: 100 lít/cháu. ngày.

+ Trường tiểu học: 20 lít/HS. ngày.

+ Nước tưới vườn hoa, công viên: 3 lít/m2. ngày.

+ Nước rửa đường: 0,5 lít/m2. ngày.

5.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Nước thải:

+ Tiêu chuẩn lưu lượng: 90% lượng nước cấp cho sinh hoạt.

+ Thiết kế mạng lưới thu gom nước thải cho toàn bộ khu quy hoạch.

+ Bố trí khu xử lý nước thải phía tây khu quy hoạch, xử lý đạt QCVN 14:2008 (giới hạn A) trước khi thoát ra kênh ranh và ra sông Cần Giuộc.

- Rác và vệ sinh môi trường:

+ Rác được thu gom hằng ngày (hoặc định kỳ) tại các hộ dân và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định, không để rác ứ đọng trong khu dân cư và các công trình công cộng.

+ Tiêu chuẩn rác thải: 1 kg/người/ngày.

+ Tổng lưu lượng rác thải khoảng 3 tấn/ngày.

5.6. Thông tin liên lạc:

- Quy hoạch mạng cáp thông tin liên lạc đi ngầm.

- Dân cư: 25 thuê bao/100 dân.

- Công trình công cộng: 24 thuê bao/ha.

- Khu kỹ thuật: 5 thuê bao/ha.

5.7. Hệ thống cây xanh:

- Trong khu dân cư được quy hoạch trồng cây xanh như sau:

+ Cây xanh trên vỉa hè đường phố.

+ Cây xanh tạo cảnh, tạo bóng mát trong công viên, kết hợp với vườn hoa, thảm cỏ.

+ Cây xanh cách ly ven rạch.

- Việc trồng cây xanh không được làm ảnh hưởng đến giao thông công cộng, các công trình kiến trúc, các công trình hạ tầng. Không trồng các loại cây có ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các loại cây dễ gãy đổ,…

II. TÍNH CHẤT CỦA KHU QUY HOẠCH:

Tính chất của khu quy hoạch là xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHÔNG GIAN – QH SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Phân khu chức năng:

Toàn khu quy hoạch được phân ra các khu chức năng như sau:

- Nhà ở: bố trí nhiều loại hình gồm nhà phố (4 tầng), nhà liên kế (4 tầng), nhà biệt thự vườn (3 tầng) và nhà ở xã hội, cụ thể như sau:

+ Nhà phố bố trí trên trục đường chính D.1, D.6, N.3, N.6, N.7, N.10 của khu quy hoạch, gồm có 11 khu.

+ Nhà liên kế bố trí trên trục đường D.2, D.3, D.5, D.6, D.7, N.3, N.6, N.7, N.10 của khu quy hoạch, gồm có 13 khu.

+ Nhà biệt thự vườn bố trí trên trục đường D.7, N.9, N.11 của khu quy hoạch gồm 1 khu.

+ Nhà ở xã hội bố trí trên trục đường D.2, N.4, N.5, N.6, N.7 của khu quy hoạch, gồm có 7 khu.

- Công trình công cộng, dịch vụ:

+ Khu hành chính kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa, trụ sở ấp.

+ Khu thương mại, dịch vụ.

+ Trạm y tế.

+ Nhà trẻ, mẫu giáo.

+ Trường tiểu học.

- Công trình kỹ thuật:

+ Trạm biến áp 22/0,4KV (TBA).

- Công viên cây xanh:

+ Đất công viên, bãi cỏ, bồn hoa.

+ Đất cây xanh cách ly ven rạch.

- Đường giao thông.

+ Mặt đường.

+ Vỉa hè.

2. Quy hoạch sử dụng đất:

2.1. Quy hoạch sử dụng đất Khu dân cư & Khu tái định cư Tân Kiến Phong:

| BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI KHU DÂN CƯ & KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN KIẾN PHONG |
| --- |
| STT | LOẠI ĐẤT | QUY MÔ DÂN SỐ | CHỈ TIÊU | DIỆN TÍCH | TỶ LỆ |
|  |  | (người) | (m2/người) | (m2) | (%) |
| 1 | ĐẤT Ở (850 lô) | 2,978 | 30.53 | 90,924.2 | 51.56 |
|  | Đất xây dựng nhà phố (4 tầng - 283 lô) |  |  | 28,638.0 |  |
|  | Đất xây dựng nhà liên kế (4 tầng - 364 lô) |  |  | 36,046.2 |  |
|  | Đất xây dựng nhà biệt thự (3 tầng - 43 lô) |  |  | 11,182.5 |  |
|  | Đất xây dựng nhà ở xh (3 tầng - 160 lô) |  |  | 15,057.5 |  |
| 2 | ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG |  | 5.03 | 14,965.0 | 8.49 |
|  | Đất khu hành chính |  |  | 1,620.0 |  |
|  | Đất khu thương mại - dịch vụ |  |  | 6,171.9 |  |
|  | Đất trạm y tế |  |  | 1,553.5 |  |
|  | Đất nhà trẻ - mẫu giáo |  |  | 2,425.4 |  |
|  | Đất trường tiểu học |  |  | 3,194.2 |  |
| 3 | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  | 0.42 | 1,257.6 | 0.71 |
|  | Trạm biến áp |  |  | 343.6 |  |
|  | KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI |  |  | 914.00 |  |
| 4 | ĐẤT CÂY XANH - MẶT NƯỚC |  | 5.35 | 15,938.9 | 9.04 |
|  | Đất cây xanh công viên |  | 2.20 | 6,544.9 |  |
|  | Đất cây xanh cách ly |  |  | 9,394.0 |  |
| 5 | ĐẤT GIAO THÔNG |  | 17.89 | 53,277.3 | 30.20 |
|  | Mặt đường |  |  | 29,702.0 |  |
|  | Vỉa hè |  |  | 23,575.3 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 2,978 | 59.22 | 176,363.0 | 100.00 |

2.2. Quy hoạch sử dụng đất Khu dân cư Tân Kiến Phong:

| BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI KHU DÂN CƯ Dân số 2.386 người - Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng 61,33m2/người |
| --- |
| STT | LOẠI ĐẤT | QUY MÔ DÂN SỐ | CHỈ TIÊU | DIỆN TÍCH | MĐXD TỐI ĐA | TẦNG CAO XD | HỆ SỐ SDĐ | TỶ LỆ |
|  |  | (người) | (m2/người) | (m2) | (%) |  | (lần) | (%) |
| 1 | ĐẤT Ở (681 lô) | 2,386 | 30.88 | 73,687.6 |  |  |  | 50.35 |
|  | ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ PHỐ (4 tầng - 211 lô) |  |  | 21,646.0 | 80 | 4 | 3.2 |  |
|  | ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ LIÊN KẾ (4 tầng - 276 lô) |  |  | 27,848.3 | 80 | 4 | 3.2 |  |
|  | ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ BIỆT THỰ (3 tầng - 34 lô) |  |  | 9,135.8 | 60 | 3 | 1.8 |  |
|  | ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở XH (3 tầng - 160 lô) |  |  | 15,057.5 | 80 | 3 | 2.4 |  |
| 2 | ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG |  | 6.27 | 14,965.0 |  |  |  | 10.22 |
|  | ĐẤT KHU HÀNH CHÍNH |  |  | 1,620.0 | 40 | 2 | 0.8 |  |
|  | ĐẤT KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ |  |  | 6,171.9 | 40 | 5 | 2.0 |  |
|  | ĐẤT TRẠM Y TẾ |  |  | 1,553.5 | 40 | 2 | 0.8 |  |
|  | ĐẤT NHÀ TRẺ - MẪU GIÁO |  |  | 2,425.4 | 40 | 2 | 0.8 |  |
|  | ĐẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC |  |  | 3,194.2 | 40 | 2 | 0.8 |  |
| 3 | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  | 0.14 | 343.6 | - |  |  | 0.23 |
|  | TRẠM BIẾN ÁP |  |  | 343.6 | 100 | 1 | 1.0 |  |
| 4 | ĐẤT CÂY XANH - MẶT NƯỚC |  | 5.38 | 12,837.6 | 5 |  |  | 8.77 |
|  | ĐẤT CÂY XANH CÔNG VIÊN |  | 2.66 | 6,342.4 | 5 | 1 | 0.05 |  |
|  | ĐẤT CÂY XANH CÁCH LY |  |  | 6,495.2 | - |  |  |  |
| 5 | ĐẤT GIAO THÔNG |  | 18.66 | 44,529.2 | - |  |  | 30.43 |
|  | MẶT ĐƯỜNG |  |  | 25,110.3 | - |  |  |  |
|  | VỈA HÈ |  |  | 19,418.9 | - |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG | 2,386 | 61.33 | 146,363.0 |  |  |  | 100.00 |

3. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan:

Trục chính của khu dân cư là đường D.1, kết nối với đường Hương lộ 11 về phía nam, định hướng lâu dài có thể kết nối với quốc lộ 50 về phía bắc, đây đồng thời cũng là trục cảnh quan của khu dân cư, các tuyến đường nội bộ kết nối vào đường D.1 tạo thành mạng lưới giao thông khép kín và hình thành các khu chức năng của khu quy hoạch. Cụ thể như sau:

3.1. Nhà ở: 73.687,6m2 – chiếm 50,35% diện tích đất toàn khu.

Bao gồm:

- Nhà phố trên trục các trục đường chính:

+ Diện tích: 21.646 m2.

+ Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

+ Tầng cao xây dựng: 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: 3,2 lần.

+ Chỉ giới xây dựng: trùng chỉ giới đường đỏ.

+ Độ vươn ra tối đa của ban công (kể cả lam và bồn hoa): 1,2m.

+ Chiều cao xây dựng công trình: ≤ 17.000m.

- Cos vỉa hè: ± 0.000m.

- Cos nền: + 0.300m (cao hơn cos vỉa hè là 0.3m).

- Cos sàn lầu 1: + 4.300m (cao hơn cos nền là 4m).

- Cos sàn lầu 2: + 7.900m (cao hơn cos sàn lầu 1 là 3.6m).

- Cos sàn lầu 3: + 11.500m (cao hơn cos sàn lầu 2 là 3.6m).

- Cos sàn mái: + 14.800m (cao hơn cos sàn lầu 3 là 3.3m).

- Cos mái lợp ngói hoặc tôn: + 17.000m (cao hơn cos sàn mái là 2.2m).

- Nhà liên kế trên các trục đường nội bộ:

+ Diện tích: 27.848,3 m2.

+ Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

+ Tầng cao xây dựng: 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: 3,2 lần.

+ Chỉ giới xây dựng: lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Độ vươn ra tối đa của ban công (kể cả lam và bồn hoa): 1,2m.

+ Chiều cao xây dựng công trình: ≤ 17.000m.

- Cos vỉa hè: ± 0.000m.

- Cos nền: + 0.300m (cao hơn cos vỉa hè là 0.3m).

- Cos sàn lầu 1: + 4.300m (cao hơn cos nền là 4m).

- Cos sàn lầu 2: + 7.900m (cao hơn cos sàn lầu 1 là 3.6m).

- Cos sàn lầu 3: + 11.500m (cao hơn cos sàn lầu 2 là 3.6m).

- Cos sàn mái: + 14.800m (cao hơn cos sàn lầu 3 là 3.3m).

- Cos mái lợp ngói hoặc tôn: + 17.000m (cao hơn cos sàn mái là 2.2m).

- Nhà biệt thự vườn:

+ Diện tích: 9.135,8 m2.

+ Mật độ xây dựng: ≤ 60%.

+ Tầng cao xây dựng: 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: 1,8 lần.

+ Chỉ giới xây dựng: lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Độ vươn ra tối đa của ban công (kể cả lam và bồn hoa): 1,2m.

+ Chiều cao xây dựng công trình: ≤ 13.400m.

- Cos vỉa hè: ± 0.000m.

- Cos nền: + 0.300m (cao hơn cos vỉa hè là 0.3m).

- Cos sàn lầu 1: + 4.300m (cao hơn cos nền là 4m).

- Cos sàn lầu 2: + 7.900m (cao hơn cos sàn lầu 1 là 3.6m).

- Cos sàn mái: + 11.200m (cao hơn cos sàn lầu 2 là 3.3m).

- Cos mái lợp ngói hoặc tôn: + 13.400m (cao hơn cos sàn mái là 2.2m).

- Nhà ở xã hội:

+ Diện tích: 15.507,5 m2.

+ Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

+ Tầng cao xây dựng: 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: 2,4 lần.

+ Chỉ giới xây dựng: lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Độ vươn ra tối đa của ban công (kể cả lam và bồn hoa): 1,2m.

+ Chiều cao xây dựng công trình: ≤ 13.400m.

- Cos vỉa hè: ± 0.000m.

- Cos nền: + 0.300m (cao hơn cos vỉa hè là 0.3m).

- Cos sàn lầu 1: + 4.300m (cao hơn cos nền là 4m).

- Cos sàn lầu 2: + 7.900m (cao hơn cos sàn lầu 1 là 3.6m).

- Cos sàn mái: + 11.200m (cao hơn cos sàn lầu 2 là 3.3m).

- Cos mái lợp ngói hoặc tôn: + 13.400m (cao hơn cos sàn mái là 2.2m).

3.2. Công trình công cộng: 14.821m2–chiếm 10,13% diện tích đất toàn khu.

- Khu Hành chính: 1.620m2.

+ Diện tích: 1.620 m2.

+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%.

+ Tầng cao xây dựng: 2 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: 0,8 lần.

+ Chỉ giới xây dựng: lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Độ vươn ra tối đa của ban công (kể cả lam và bồn hoa): 1,4m.

+ Chiều cao xây dựng công trình: ≤ 10.800m.

- Cos vỉa hè: ± 0.000m.

- Cos nền: + 0.750m (cao hơn cos vỉa hè là 0.75m).

- Cos sàn lầu 1: + 4.750m (cao hơn cos nền là 4m).

- Cos sàn mái: + 8.050m (cao hơn cos sàn lầu 1 là 3.3m).

- Cos mái lợp ngói hoặc tôn: + 10.800m (cao hơn cos sàn mái là 2.75m).

- Trạm y tế:

+ Diện tích: 1.553,5 m2.

+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%.

+ Tầng cao xây dựng: 2 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: 0,8 lần.

+ Chỉ giới xây dựng: lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Độ vươn ra tối đa của ban công (kể cả lam và bồn hoa): 1,4m.

+ Chiều cao xây dựng công trình: ≤ 10.800m.

- Cos vỉa hè: ± 0.000m.

- Cos nền: + 0.750m (cao hơn cos vỉa hè là 0.75m).

- Cos sàn lầu 1: + 4.750m (cao hơn cos nền là 4m).

- Cos sàn mái: + 8.050m (cao hơn cos sàn lầu 1 là 3.3m).

- Cos mái lợp ngói hoặc tôn: + 10.800m (cao hơn cos sàn mái là 2.75m).

- Khu Thương mại, dịch vụ:

+ Diện tích: 6.171,9 m2.

+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%.

+ Tầng cao xây dựng: 5 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: 2 lần.

+ Chỉ giới xây dựng: lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Độ vươn ra tối đa của ban công (kể cả lam và bồn hoa): 1,4m.

+ Chiều cao xây dựng công trình: ≤ 25.000m.

- Cos vỉa hè: ± 0.000m.

- Cos nền: + 0.750m (cao hơn cos vỉa hè là 0.75m).

- Cos sàn lầu 1: + 5.750m (cao hơn cos nền là 5m).

- Cos sàn lầu 2: + 10.750m (cao hơn cos sàn lầu 1 là 5m).

- Cos sàn lầu 3: + 14.750m (cao hơn cos sàn lầu 2 là 4m).

- Cos sàn lầu 4: + 18.750m (cao hơn cos sàn lầu 3 là 4m).

- Cos sàn mái: + 22.750m (cao hơn cos sàn lầu 4 là 4m).

- Cos mái lợp ngói hoặc tôn: + 25.000m (cao hơn cos sàn mái là 2.25m).

- Nhà trẻ - Mẫu giáo:

+ Diện tích: 2.425,4 m2.

+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%.

+ Tầng cao xây dựng: 2 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: 0,8 lần.

+ Chỉ giới xây dựng: lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Độ vươn ra tối đa của ban công (kể cả lam và bồn hoa): 1,4m.

+ Chiều cao xây dựng công trình: ≤ 10.800m.

- Cos vỉa hè: ± 0.000m.

- Cos nền: + 0.750m (cao hơn cos vỉa hè là 0.75m).

- Cos sàn lầu 1: + 4.750m (cao hơn cos nền là 4m).

- Cos sàn mái: + 8.050m (cao hơn cos sàn lầu 1 là 3.3m).

- Cos mái lợp ngói hoặc tôn: + 10.800m (cao hơn cos sàn mái là 2.75m).

- Trường Tiểu học:

+ Diện tích: 3.194,2 m2.

+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%.

+ Tầng cao xây dựng 2 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: 0,8 lần.

+ Chỉ giới xây dựng lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Độ vươn ra tối đa của ban công (kể cả lam và bồn hoa): 1,4m.

+ Chiều cao xây dựng công trình: ≤ 10.800m.

- Cos vỉa hè: ± 0.000m.

- Cos nền: + 0.750m (cao hơn cos vỉa hè là 0.75m).

- Cos sàn lầu 1: + 4.750m (cao hơn cos nền là 4m).

- Cos sàn mái: + 8.050m (cao hơn cos sàn lầu 1 là 3.3m).

- Cos mái lợp ngói hoặc tôn: + 10.800m (cao hơn cos sàn mái là 2.75m).

3.3. Khu hạ tầng kỹ thuật (trạm biến áp): 343,6m2 – chiếm 0,23% diện tích đất toàn khu.

- Mật độ xây dựng: 100%.

- Tầng cao xây dựng: tương đương 1 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất: 1 lần.

- Chỉ giới xây dựng: lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

3.4. Công viên cây xanh, cây xanh cách ly: 12.837,6m2 – chiếm 8,77% diện tích đất toàn khu.

- Mật độ xây dựng: ≤ 5%.

- Tầng cao xây dựng: 1 tầng.

- Hệ số sử dụng đất: 0,05 lần.

- Chỉ giới xây dựng: lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ.

3.5. Mạng lưới đường giao thông: 44.529,2m2 – chiếm 30,43% diện tích đất toàn khu.

- Mặt đường: 25.110,3m2.

- Vỉa hè: 19.418,9m2.

IV. QUY HOẠCH PHÂN LÔ ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở:

1. Thống kê phân khu đất xây dựng nhà ở:

Tổng diện tích đất ở Khu dân cư là 73.687,6m2, bố trí 681 lô, chiếm 50,35% diện tích đất toàn khu. Bao gồm:

- Nhà phố bố trí trên trục đường chính của khu quy hoạch gồm 11 khu, bố trí 211 lô với diện tích 21.646 m2.

- Nhà liên kế bố trí trên trục đường nhánh của khu quy hoạch gồm 13 khu bố trí 276 lô với diện tích 27.848,3 m2.

- Nhà biệt thự vườn bố trí trên trục đường D.7, N.9, N.11 của khu quy hoạch gồm 1 khu bố trí 34 lô với diện tích 9.135,8m2.

- Nhà ở xã hội gồm 7 khu bố trí 160 lô với diện tích 15.057,5m2.

2. Thống kê chi tiết phân lô đất xây dựng nhà ở:

| BẢNG THỐNG KÊ PHÂN KHU ĐẤT Ở |
| --- |
| STT | TÊN KHU | KÝ HIỆU | DIỆN TÍCH (m2) | SỐ LÔ | TẦNG CAO XÂY DỰNG | GHI CHÚ |
| 1 | NHÀ PHỐ KHU NP01 | NP01 | 1,411.1 | 13 | 04 | Nhà phố |
| 2 | NHÀ PHỐ KHU NP02 | NP02 | 2,472.3 | 25 | 04 | Nhà phố |
| 3 | NHÀ PHỐ KHU NP03 | NP03 | 2,368.2 | 25 | 04 | Nhà phố |
| 4 | NHÀ PHỐ KHU NP04 | NP04 | 2,295.9 | 24 | 04 | Nhà phố |
| 5 | NHÀ PHỐ KHU NP05 | NP05 | 1,950.7 | 21 | 03 | Nhà ở XH |
| 6 | NHÀ PHỐ KHU NP06 | NP06 | 1,091.2 | 12 | 03 | Nhà ở XH |
| 7 | NHÀ PHỐ KHU NP07 | NP07 | 2,612.2 | 25 | 04 | Nhà phố |
| 8 | NHÀ PHỐ KHU NP08 | NP08 | 1,910.9 | 19 | 04 | Nhà phố |
| 9 | NHÀ PHỐ KHU NP09 | NP09 | 1,434.6 | 14 | 04 | Nhà phố |
| 10 | NHÀ PHỐ KHU NP10 | NP10 | 1,415.6 | 12 | 04 | Nhà phố |
| 11 | NHÀ PHỐ KHU NP11 | NP11 | 1,579.0 | 15 | 04 | Nhà phố |
| 12 | NHÀ PHỐ KHU NP12 | NP12 | 1,978.7 | 19 | 04 | Nhà phố |
| 13 | NHÀ PHỐ KHU NP13 | NP13 | 2,167.5 | 20 | 04 | Nhà phố |
| 14 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK01 | LK01 | 1,349.2 | 14 | 04 | Liên kế |
| 15 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK02 | LK02 | 2,293.3 | 25 | 03 | Nhà ở XH |
| 16 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK03 | LK03 | 2,428.6 | 26 | 04 | Liên kế |
| 17 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK04 | LK04 | 5,007.6 | 50 | 04 | Liên kế |
| 18 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK05 | LK05 | 2,402.1 | 25 | 04 | Liên kế |
| 19 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK06 | LK06 | 2,260.9 | 24 | 03 | Nhà ở XH |
| 20 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK07 | LK07 | 4,341.2 | 45 | 03 | Nhà ở XH |
| 21 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK08 | LK08 | 1,995.2 | 21 | 03 | Nhà ở XH |
| 22 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK09 | LK09 | 1,125.0 | 12 | 03 | Nhà ở XH |
| 23 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK10 | LK10 | 2,292.8 | 25 | 04 | Liên kế |
| 24 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK11 | LK11 | 3,161.7 | 25 | 04 | Liên kế |
| 25 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK12 | LK12 | 1,418.4 | 14 | 04 | Liên kế |
| 26 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK13 | LK13 | 1,781.4 | 19 | 04 | Liên kế |
| 27 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK14 | LK14 | 1,290.6 | 14 | 04 | Liên kế |
| 28 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK15 | LK15 | 1,763.1 | 18 | 04 | Liên kế |
| 29 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK16 | LK16 | 1,579.0 | 15 | 04 | Liên kế |
| 30 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK17 | LK17 | 1,978.7 | 19 | 04 | Liên kế |
| 31 | NHÀ LIÊN KẾ KHU LK18 | LK18 | 1,395.1 | 12 | 04 | Liên kế |
| 32 | NHÀ BIỆT THỰ KHU BT01 | BT01 | 9,135.8 | 34 | 03 | BT vườn |
| TỔNG CỘNG |  | 73,687.6 | 681 |  |  |
| BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT PHÂN LÔ ĐẤT Ở |
| STT | Tên khu | Tổng Diện tích (m2) | Tổng số lô | Tên lô | Số lô | Kích thước lô (m) | Diện tích lô (m2) | Loại nhà |
| 1 | NP01 | 1411.10 | 13 | góc 1 | 1 | - | 183.2 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 2 | 1 | - | 102.6 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 3 | 1 | - | 100.7 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 4-12 | 9 | 5mx20m | 100.0 | Nhà phố |
|  |  |  |  | góc 13 | 1 | - | 124.6 | Nhà phố |
| 2 | NP02 | 2,472.30 | 25 | góc 1 | 1 | - | 124.6 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 2-19 | 18 | 5mx20m | 100.0 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 20 | 1 | - | 98.9 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 21 | 1 | - | 96.6 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 22 | 1 | - | 92.8 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 23 | 1 | - | 87.7 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 24 | 1 | - | 81.0 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 25 | 1 | - | 90.7 | Nhà phố |
| 3 | NP03 | 2,368.20 | 25 | góc 1 | 1 | - | 138.6 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 2-21 | 20 | 5mx18m | 90.0 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 22 | 1 | - | 99.0 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 23 | 1 | - | 96.5 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 24 | 1 | - | 97.2 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 25 | 1 | - | 136.9 | Nhà phố |
| 4 | NP04 | 2,295.90 | 24 | góc 1 | 1 | - | 138.7 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 2-21 | 20 | 5mx18m | 90.0 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 22 | 1 | - | 99.0 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 23 | 1 | - | 96.5 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 24 | 1 | - | 161.7 | Nhà phố |
| 5 | NP05 | 1,950.70 | 21 | góc 1 | 1 | - | 138.6 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 2-18 | 17 | 5m x 18m | 90.0 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 19 | 1 | - | 88.3 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 20 | 1 | - | 80.9 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 21 | 1 | - | 112.9 | Nhà ở XH |
| 6 | NP06 | 1,091.20 | 12 | 1-9 | 9 | 5m x 18m | 90.0 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 10 | 1 | - | 89.0 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 11 | 1 | - | 81.4 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 12 | 1 | - | 110.8 | Nhà ở XH |
| 7 | NP07 | 2,612.20 | 25 | góc 1 | 1 | - | 124.6 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 2-19 | 18 | 5m x 20m | 100.0 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 20 | 1 | - | 100.9 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 21 | 1 | - | 102.9 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 22 | 1 | - | 106.1 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 23 | 1 | - | 110.5 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 24 | 1 | - | 116.1 | Nhà phố |
|  |  |  |  | góc 25 | 1 | - | 151.1 | Nhà phố |
| 8 | NP08 | 1,910.90 | 19 | góc 1 | 1 | - | 116.3 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 2-18 | 17 | 5m x 20m | 100.0 | Nhà phố |
|  |  |  |  | góc 19 | 1 | - | 94.6 | Nhà phố |
| 9 | NP09 | 1,434.60 | 14 | góc 1 | 1 | - | 134.6 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 2-14 | 13 | 5m x 20m | 100.0 | Nhà phố |
| 10 | NP10 | 1,415.60 | 12 | góc 1 | 1 | - | 181.6 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 2-5 | 4 | 5mx22m | 110.0 | Nhà phố |
|  |  |  |  | góc 6 | 1 | - | 181.6 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 7-10 | 4 | 5mx18,5m | 92.5 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 11 | 1 | - | 121.2 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 12 | 1 | - | 121.2 | Nhà phố |
| 11 | NP11 | 1,579.00 | 15 | góc 1 | 1 | - | 184.6 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 2-14 | 13 | 5m x 20m | 100.0 | Nhà phố |
|  |  |  |  | góc 15 | 1 | - | 94.4 | Nhà phố |
| 12 | NP12 | 1,978.70 | 19 | góc 1 | 1 | - | 94.8 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 2-18 | 17 | 5m x 20m | 100.0 | Nhà phố |
|  |  |  |  | góc 19 | 1 | - | 183.9 | Nhà phố |
| 13 | NP13 | 2,167.50 | 20 | góc 1 | 1 | - | 94.7 | Nhà phố |
|  |  |  |  | 2-18 | 17 | 5m x 20m | 100.0 | Nhà phố |
|  |  |  |  | góc 19 | 1 | - | 155.9 | Nhà phố |
|  |  |  |  | góc 20 | 1 | - | 216.9 | Nhà phố |
| 1 | LK01 | 1,349.20 | 14 | góc 1 | 1 | - | 111.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | 2-13 | 12 | 5mx18m | 90.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | góc 14 | 1 | - | 157.6 | Liên kế |
| 2 | LK02 | 2,293.30 | 25 | góc 1 | 1 | - | 111.6 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 2-24 | 23 | 5mx18m | 90.0 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | góc 25 | 1 | - | 111.7 | Nhà ở XH |
| 3 | LK03 | 2,428.60 | 26 | góc 1 | 1 | - | 91.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | 2 | 1 | - | 95.7 | Liên kế |
|  |  |  |  | 3 | 1 | - | 95.1 | Liên kế |
|  |  |  |  | 4 | 1 | - | 94.4 | Liên kế |
|  |  |  |  | 5 | 1 | - | 93.9 | Liên kế |
|  |  |  |  | 6 | 1 | - | 94.1 | Liên kế |
|  |  |  |  | 7 | 1 | - | 94.4 | Liên kế |
|  |  |  |  | 8 | 1 | - | 94.7 | Liên kế |
|  |  |  |  | 9 | 1 | - | 94.8 | Liên kế |
|  |  |  |  | 10 | 1 | - | 94.5 | Liên kế |
|  |  |  |  | 11 | 1 | - | 94.3 | Liên kế |
|  |  |  |  | 12 | 1 | - | 93.9 | Liên kế |
|  |  |  |  | 13 | 1 | - | 93.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | 14 | 1 | - | 93.3 | Liên kế |
|  |  |  |  | 15 | 1 | - | 93.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | 16 | 1 | - | 92.7 | Liên kế |
|  |  |  |  | 17 | 1 | - | 92.3 | Liên kế |
|  |  |  |  | 18 | 1 | - | 92.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | 19 | 1 | - | 91.7 | Liên kế |
|  |  |  |  | 20 | 1 | - | 91.4 | Liên kế |
|  |  |  |  | 21 | 1 | - | 91.2 | Liên kế |
|  |  |  |  | 22 | 1 | - | 90.8 | Liên kế |
|  |  |  |  | 23 | 1 | - | 90.4 | Liên kế |
|  |  |  |  | 24 | 1 | - | 89.5 | Liên kế |
|  |  |  |  | 25 | 1 | - | 81.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | 26 | 1 | - | 114.3 | Liên kế |
| 4 | LK04 | 5,007.60 | 50 | góc 1 | 1 | - | 138.5 | Liên kế |
|  |  |  |  | 2-21 | 20 | 5mx18m | 90.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | 22-23 | 2 | 5,5mx18m | 99.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | 24 | 1 | - | 106.2 | Liên kế |
|  |  |  |  | 25 | 1 | - | 228.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | 26 | 1 | - | 300.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | 27 | 1 | - | 99.3 | Liên kế |
|  |  |  |  | 28 | 1 | - | 98.8 | Liên kế |
|  |  |  |  | 29 | 1 | - | 99.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | 30-49 | 20 | 5mx18m | 90.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | góc 50 | 1 | - | 138.6 | Liên kế |
| 5 | LK05 | 2,402.10 | 25 | góc 1 | 1 | - | 138.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | 2-21 | 20 | 5mx18m | 90.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | 22-23 | 2 | - | 99.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | 24 | 1 | - | 106.2 | Liên kế |
|  |  |  |  | 25 | 1 | - | 159.3 | Liên kế |
| 6 | LK06 | 2,260.90 | 24 | góc 1 | 1 | - | 138.6 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 2-21 | 20 | 5mx18m | 90.0 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 22 | 1 | - | 96.9 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 23 | 1 | - | 88.9 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 24 | 1 | - | 136.5 | Nhà ở XH |
| 7 | LK07 | 4,341.20 | 45 | góc 1 | 1 | - | 138.6 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 2-21 | 20 | 5mx18m | 90.0 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 22 | 1 | - | 96.9 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 23 | 1 | - | 154.4 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 24 | 1 | - | 221.4 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 25 | 1 | - | 81.9 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 26 | 1 | - | 89.4 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 27-44 | 18 | 5mx18m | 90.0 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | góc 45 | 1 | - | 138.6 | Nhà ở XH |
| 8 | LK08 | 1,995.20 | 21 | góc 1 | 1 | - | 138.6 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 2-19 | 18 | 5mx18m | 90.0 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 20 | 1 | - | 89.4 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 21 | 1 | - | 147.2 | Nhà ở XH |
| 9 | LK09 | 1,125,00 | 12 | 1-11 | 9 | 5mx18m | 90.0 | Nhà ở XH |
|  |  |  |  | 12 | 1 | - | 89.9 | Nhà ở XH |
| 10 | LK10 | 2,292.80 | 25 | góc 1 | 1 | - | 111.4 | Liên kế |
|  |  |  |  | 2-24 | 23 | 5mx18m | 90.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | góc 25 | 1 | - | 111.4 | Liên kế |
| 11 | LK11 | 3,161.70 | 25 | góc 1 | 1 | - | 250.9 | Liên kế |
|  |  |  |  | 2 | 1 | - | 135.7 | Liên kế |
|  |  |  |  | 3 | 1 | - | 134.4 | Liên kế |
|  |  |  |  | 4 | 1 | - | 133.1 | Liên kế |
|  |  |  |  | 5 | 1 | - | 131.8 | Liên kế |
|  |  |  |  | 6 | 1 | - | 130.4 | Liên kế |
|  |  |  |  | 7 | 1 | - | 129.1 | Liên kế |
|  |  |  |  | 8 | 1 | - | 127.8 | Liên kế |
|  |  |  |  | 9 | 1 | - | 126.5 | Liên kế |
|  |  |  |  | 10 | 1 | - | 125.2 | Liên kế |
|  |  |  |  | 11 | 1 | - | 123.9 | Liên kế |
|  |  |  |  | 12 | 1 | - | 122.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | 13 | 1 | - | 121.3 | Liên kế |
|  |  |  |  | 14 | 1 | - | 120.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | 15 | 1 | - | 118.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | 16 | 1 | - | 117.3 | Liên kế |
|  |  |  |  | 17 | 1 | - | 116.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | 18 | 1 | - | 114.7 | Liên kế |
|  |  |  |  | 19 | 1 | - | 113.4 | Liên kế |
|  |  |  |  | 20 | 1 | - | 112.1 | Liên kế |
|  |  |  |  | 21 | 1 | - | 110.7 | Liên kế |
|  |  |  |  | 22 | 1 | - | 109.5 | Liên kế |
|  |  |  |  | 23 | 1 | - | 108.1 | Liên kế |
|  |  |  |  | 24 | 1 | - | 101.2 | Liên kế |
|  |  |  |  | 25 | 1 | - | 127.4 | Liên kế |
| 12 | LK12 | 1,418.40 | 14 | góc 1 | 1 | - | 173.7 | Liên kế |
|  |  |  |  | 2 | 1 | - | 91.5 | Liên kế |
|  |  |  |  | 3 | 1 | - | 92.8 | Liên kế |
|  |  |  |  | 4 | 1 | - | 95.2 | Liên kế |
|  |  |  |  | 5 | 1 | - | 98.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | 6 | 1 | - | 98.8 | Liên kế |
|  |  |  |  | 7 | 1 | - | 97.2 | Liên kế |
|  |  |  |  | 8 | 1 | - | 96.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | 9 | 1 | - | 96.9 | Liên kế |
|  |  |  |  | 10 | 1 | - | 94.5 | Liên kế |
|  |  |  |  | 11 | 1 | - | 93.5 | Liên kế |
|  |  |  |  | 12 | 1 | - | 94.3 | Liên kế |
|  |  |  |  | 13 | 1 | - | 95.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | góc 14 | 1 | - | 99.8 | Liên kế |
| 13 | LK13 | 1,781.40 | 19 | góc 1 | 1 | - | 166.7 | Liên kế |
|  |  |  |  | 2-18 | 17 | 5mx18m | 90.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | góc 19 | 1 | - | 84.7 | Liên kế |
| 14 | LK14 | 1,290.60 | 14 | góc 1 | 1 | - | 120.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | 2-14 | 13 | 5mx18m | 90.0 | Liên kế |
| 15 | LK15 | 1,763.10 | 18 | góc 1 | 1 | - | 148.3 | Liên kế |
|  |  |  |  | 2 | 1 | - | 95.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | 3 | 1 | - | 94.5 | Liên kế |
|  |  |  |  | 4 | 1 | - | 93.9 | Liên kế |
|  |  |  |  | 5 | 1 | - | 93.3 | Liên kế |
|  |  |  |  | 6 | 1 | - | 92.8 | Liên kế |
|  |  |  |  | 7 | 1 | - | 92.2 | Liên kế |
|  |  |  |  | 8 | 1 | - | 91.4 | Liên kế |
|  |  |  |  | 9 | 1 | - | 90.4 | Liên kế |
|  |  |  |  | 10 | 1 | - | 89.7 | Liên kế |
|  |  |  |  | 11 | 1 | - | 97.9 | Liên kế |
|  |  |  |  | 12 | 1 | - | 104.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | 13 | 1 | - | 106.8 | Liên kế |
|  |  |  |  | 14 | 1 | - | 102.3 | Liên kế |
|  |  |  |  | 15-18 | 4 | - | 92.5 | Liên kế |
| 16 | LK16 | 1,579.00 | 15 | góc 1 | 1 | - | 184.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | 2-14 | 13 | 5mx20m | 100.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | góc 15 | 1 | - | 94.4 | Liên kế |
| 17 | LK17 | 1,978.70 | 19 | góc 1 | 1 | - | 94.8 | Liên kế |
|  |  |  |  | 2-18 | 17 | 5mx20m | 100.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | góc 19 | 1 | - | 183.9 | Liên kế |
| 18 | LK18 | 1,395.10 | 12 | góc 1 | 1 | - | 95.7 | Liên kế |
|  |  |  |  | 2 | 1 | - | 89.7 | Liên kế |
|  |  |  |  | 3 | 1 | - | 96.8 | Liên kế |
|  |  |  |  | 4 | 1 | - | 103.9 | Liên kế |
|  |  |  |  | 5 | 1 | - | 96.0 | Liên kế |
|  |  |  |  | 6 | 1 | - | 100.9 | Liên kế |
|  |  |  |  | 7 | 1 | - | 105.8 | Liên kế |
|  |  |  |  | 8 | 1 | - | 110.8 | Liên kế |
|  |  |  |  | 9 | 1 | - | 115.7 | Liên kế |
|  |  |  |  | 10 | 1 | - | 120.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | 11 | 1 | - | 125.6 | Liên kế |
|  |  |  |  | góc 12 | 1 | - | 233.6 | Liên kế |
| 19 | BT01 | 9,135.80 | 34 | góc 1 | 1 | - | 313.7 | Nhà vườn |
|  |  |  |  | 2-15 | 14 | 12m x 20m | 240.0 | Nhà vườn |
|  |  |  |  | 16 | 1 | - | 302.0 | Nhà vườn |
|  |  |  |  | 17 | 1 | - | 487.9 | Nhà vườn |
|  |  |  |  | 18 | 1 | - | 351.4 | Nhà vườn |
|  |  |  |  | 19-22 | 4 | 12m x 20m | 240.0 | Nhà vườn |
|  |  |  |  | 23 | 1 | - | 326.8 | Nhà vườn |
|  |  |  |  | 24 | 1 | - | 254.2 | Nhà vườn |
|  |  |  |  | 25-26 | 2 | 12m x 20m | 240.0 | Nhà vườn |
|  |  |  |  | 27 | 1 | - | 493.4 | Nhà vườn |
|  |  |  |  | 28 | 1 | - | 418.1 | Nhà vườn |
|  |  |  |  | 29-33 | 5 | 13m x 18m | 234.0 | Nhà vườn |
|  |  |  |  | góc 34 | 1 | - | 218.3 | Nhà vườn |
| Tổng | 73,687,60 | 681 |  |

V. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

1.1. San nền:

- Cao độ trung bình hiện trạng khu vực thiết kế khoảng +0,67m.

- Cao độ tim đường hoàn thiện là +2,20m (thấp hơn các Hương lộ 11 và quốc lộ 50 là 0,10m).

- Cao độ san nền khu vực quy hoạch là +2,10m (cao độ được xác định theo hệ cao độ Quốc gia - Hòn Dấu).

- Chiều cao san nền bình quân 1,43m.

- Vật liệu san nền bằng cát từ nơi khác chuyển đến.

- Tổng khối lượng cát san nền là 255.345m3 (kể cả hệ số đầm nén k = 1,22).

1.2. Thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa xây dựng hoàn toàn riêng biệt với hệ thống thoát nước thải.

- Nguồn tiếp nhận: kênh ranh về phía bắc khu quy hoạch.

- Khu vực quy hoạch được chia làm nhiều lưu vực thoát nước mưa. Nước mưa được thu gom từ mặt đường, các khu công trình theo các tuyến ống nhánh D400 dẫn về các tuyến ống chính D600-D1000 xả ra nguồn tiếp nhận.

- Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống (l/s) được xác định theo phương pháp cường độ giới hạn và tính theo công thức: - Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống (l/s) được xác định theo phương pháp cường độ giới hạn và tính theo công thức:

Trong đó:

A, b, n – Hằng số khí hậu phụ thuộc cường độ mưa của địa phương, A = 11.650; b = 32; n = 0,95.

φ - Hệ số dòng chảy, φ = 0,7.

F - Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ, F = 5ha.

t – Thời gian nước chảy trong cống.

Trong đó:

A, b, n – Hằng số khí hậu phụ thuộc cường độ mưa của địa phương, A = 11.650; b = 32; n = 0,95.

φ - Hệ số dòng chảy, φ = 0,7.

F - Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ, F = 5ha.

t – Thời gian nước chảy trong cống.

* Tổng lưu lượng nước mưa là 955,4 l/s

- Xây dựng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép có đường kính từ 0,4m ÷ 1,0m, đặt ngầm và bố trí trên vỉa hè đường để thu và thoát ra kênh ranh.Trong đó:

+ Cống tròn bê tông cốt thép D400 dài 2.940m.

+ Cống tròn bê tông cốt thép D600 dài 621m.

+ Cống tròn bê tông cốt thép D800 dài 202m.

+ Cống tròn bê tông cốt thép D1000 dài 55m.

- Bố trí 1 cửa xả thoát nước ra kênh ranh. Cụ thể như sau:

+ Cửa xả D1000: 1 cái.

2. Giao thông:

Tổng diện tích đất giao thông là 44.529,2m2, trong đó diện tích mặt đường là 25.110,3m2, diện tích vỉa hè là 19.418,9m2.

* Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tốc độ thiết kế: 40km/ giờ.

- Kết cấu áo đường: bê tông nhựa nóng.

- Vỉa hè lát gạch xi măng màu có trang trí và chừa chỗ trồng cây xanh và các công trình kỹ thuật như thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, ….

- Bó vỉa: bằng bê tông xi măng có tạo dốc nghiêng ra mặt đường để thuận tiện cho xe 2 bánh lên xuống và thuận tiện cho người khuyết tật.

Mạng lưới đường giao thông thiết kế khép kín, phân rỏ đường chính và đường phụ. Cụ thể như sau:

* Đường trục chính:

- Đường D.1 (mặt cắt 1-1): lộ giới 16m; mặt đường nhựa rộng 9m, lề 2 bên rộng 2x3,5m; chiều dài 550m, đây là trục cảnh quan của đô thị.

- Đường D.6 (mặt cắt 2-2): lộ giới 13m; mặt đường nhựa rộng 7m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 117,2m.

- Đường N.3 (mặt cắt 2-2): lộ giới 13m; mặt đường nhựa rộng 7m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 272,5m.

- Đường N.6 (mặt cắt 2-2): lộ giới 13m; mặt đường nhựa rộng 7m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 243,2m.

- Đường N.10 (mặt cắt 2-2): lộ giới 13m; mặt đường nhựa rộng 7m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 240m.

* Đường phụ (nội bộ):

- Đường D.2 (mặt cắt 3-3): lộ giới 12m; mặt đường nhựa rộng 6m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 266,6 m.

- Đường D.3 (mặt cắt 3-3): lộ giới 12m; mặt đường nhựa rộng 6m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 357,8 m.

- Đường D.4 (mặt cắt 2-2): lộ giới 13m; mặt đường nhựa rộng 7m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 97m.

- Đường D.5 (mặt cắt 3-3): lộ giới 12m; mặt đường nhựa rộng 6m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 198,3 m.

- Đường D.7 (mặt cắt 3-3): lộ giới 12m; mặt đường nhựa rộng 6m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 128,1 m.

- Đường N.1 (mặt cắt 3-3): lộ giới 12m; mặt đường nhựa rộng 6m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 139,3 m.

- Đường N.2 (mặt cắt 3-3): lộ giới 12m; mặt đường nhựa rộng 6m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 143,2 m.

- Đường N.4 (mặt cắt 3-3): lộ giới 12m; mặt đường nhựa rộng 6m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 131,5 m.

- Đường N.5 (mặt cắt 3-3): lộ giới 12m; mặt đường nhựa rộng 6m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 122,4 m.

- Đường N.7 (Đoạn 1, mặt cắt 2-2): lộ giới 13m; mặt đường nhựa rộng 7m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 105,8 m.

- Đường N.7 (Đoạn 2, mặt cắt 3-3): lộ giới 12m; mặt đường nhựa rộng 6m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 127,5 m.

- Đường N.8 (mặt cắt 3-3): lộ giới 12m; mặt đường nhựa rộng 6m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 74,9 m.

- Đường N.9 (mặt cắt 3-3): lộ giới 12m; mặt đường nhựa rộng 6m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 90,6 m.

- Đường N.11 (mặt cắt 3-3): lộ giới 12m; mặt đường nhựa rộng 6m, lề 2 bên rộng 2x3m; chiều dài 201 m.

Bảng tổng hợp đường giao thông

23. Cấp điện:

3.1. Nguồn cấp điện:

Từ trạm biến thế 110/22kV- 63+63MVA Cần Giuộc, đấu nối vào tuyến trung thế 22KV hiện hữu dọc theo Hương lộ 11 dẫn vào khu quy hoạch.

3.2. Nhu cầu sử dụng điện:

* Công suất:

- Điện sinh hoạt :

- Nhà phố, liên kế: 3kW/hộ x 647 hộ = 1.941kW.

- Nhà biệt thự vườn: 5kW/hộ x 34 hộ = 1.70kW.

- Công trình công cộng: 30 W/m2.sàn  x 14.821 m2 = 445 kW.

- Nhà trẻ, mẫu giáo: 0,2 kW/cháu  x 119 cháu = 23,9 kW.

- Trường tiểu học: 0,15 kW/HS  x 155 HS = 23,3 kW.

- Khu kỹ thuật: 200 kW/ha x 0,0344 ha = 6,9 kW.

- Chiếu sáng công cộng: 0,001kW x 57.511 m2 = 57,5 kW.

=> Tổng cộng: 2.667,1 kw.

• Tổng nhu cầu: 2.934 kW (bao gồm 10% hao hụt và dự phòng).

• Tổng công suất: 2.750KVA (với hệ số sử dụng đồng thời Kđt = 0,75 và hệ số công suất Cosφ = 0,8). Vậy chọn 2 trạm biến áp 22/0,4KV dạng trạm nền với tổng công suất 2.760KVA, bao gồm 2 máy 750KVA và 2 máy 630KVA.

* Điện năng:

•Tổng điện năng: 2.386.000 kWh/năm.

3.3. Mạng lưới:

- Nối tuyến 22kV đi ngầm từ đường dây 22kV hiện hữu cặp Hương lộ 11 dẫn đến trạm biến áp 22/0,4kV của khu quy hoạch (công suất 2.880 KVA). Từ trạm biến áp 22/0,4kV có các tuyến 0,4kV đi ngầm dẫn đến các khu nhà ở, công trình và cấp điện chiếu sáng công cộng.

- Tuyến điện 22kV và 0,4 kV xây dựng mới trong khu quy hoạch đặt ngầm.

- Tủ cấp điện bố trí trên vỉa hè đường khoảng cách 30 - 40m, vị trí tủ nằm giữa 2 lô nhà, từ đây đấu nối vào các lô nhà ở và công trình công cộng.

- Đèn đường: Sử dụng loại đèn tiết kiệm điện đặt trên trụ thép tráng kẽm cao cách mặt đường 8m, cách khoảng trung bình 30m dọc theo đường. Tuyến điện cấp cho đèn đường đặt ngầm.

- Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới là 424m.

- Tổng chiều dài đường dây 0,4kV xây dựng mới để cấp điện sinh hoạt, công trình dịch vụ công cộng, công trình kỹ thuật là 3.703m.

- Tổng chiều dài đường dây chiếu sáng công cộng trong khu quy hoạch là 3.263m.

- Tổng số tủ chiếu sáng là 2 tủ.

- Tổng số tủ cấp điện là 97 tủ.

- Tổng số trụ đèn chiếu sáng công cộng là 136 trụ.

4. Cấp nước:

4.1. Nguồn cấp nước:

- Nguồn cấp nước: Sử dụng nguồn nước từ nhà máy cấp nước Tân Kim, đấu nối vào tuyến ống cấp nước D200 cặp theo Hương lộ 11 phục vụ khu quy hoạch.

- Áp lực cột nước tại nơi sử dụng ≥ 10at (chiều cao cột nước ≥ 10m).

4.2. Nhu cầu dùng nước:

- Nước sinh hoạt: 2.386 người x  100 lít/người.ngày = 238,6m3/ngày.

- Nước công trình công cộng: 2 lít/m2.sàn x 14.821 m2 = 29,6m3/ngày.

- Nước nhà trẻ, mẫu giáo: 119 cháu x 100 lít/cháu.ngày = 11,9m3/ngày.

- Nước trường tiểu học: 155 HS x 20 lít/HS.ngày = 3,1m3/ngày.

- Nước tưới vườn hoa, công viên: 12.838m2 x 3 lít/m2.ngày = 38,5m3/ngày.

- Nước rửa đường: 44.529,2m2 x 0,5 lít/m2.ngày = 22,3m3/ngày.

=> Tổng cộng: 344,1 m3/ngày.

*Tổng nhu cầu dùng nước: 378,5m3/ngày (bao gồm 10% rò rỉ và dự phòng).

- Ngoài ra nước phục vụ chữa cháy: 20l/s x 1 x 3 giờ = 216m3.

4.3. Mạng lưới:

- Sử dụng các ống HDPE D200, D100, D75 dẫn nước đến nhà ở và công trình.

- Trong toàn khu dân cư có bố trí 22 trụ cứu hỏa D100, khoảng cách giữa các trụ 120 ÷ 150m.

- Tổng chiều dài các tuyến ống cấp nước:

+ D200 dài 532m.

+ D100 dài 3.491m.

+ D75 dài 1.249m.

5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

5.1. Thoát nước thải:

- Tiêu chuẩn lưu lượng nước thải tính bằng 90% lượng nước cấp cho sinh hoạt.

- Tổng lưu lượng nước thải là 341 m3/ngày.đêm.

- Xây dựng mạng lưới thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Gồm các tuyến cống BTCT  D300 đặt ngầm dọc theo vỉa hè các trục đường để thu gom nước thải đưa về trạm xử lý sau đó xả ra nguồn tiếp nhận là kênh ranh.

- Xây dựng trạm xử lý nước thải có công suất 341m3/ngày tại vị trí phía tây khu quy hoạch trong khu tái định cư xử lý nước thải của cả khu dân cư và khu tái định cư Tân Kiến Phong, có bố trí cây xanh cách ly xung quanh. Công nghệ xử lý nước thải là công nghệ xử lý yếm khí, hồ xử lý có nắp đậy kín để ngăn mùi.

- Nước thải được xử lý 2 cấp:

+ Cấp 1: xử lý lắng, lọc qua hầm tự hoại trong nhà ở và các công trình trước khi thoát ra hệ thống thoát nước thải chung.

+ Cấp 2: xử lý tại trạm xử lý nước thải đạt theo quy chuẩn QCVN – 14:2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (giới hạn A), ra hồ kiểm soát trước khi đấu nối vào hệ thống cống thoát nước mưa thoát ra mương thoát nước công cộng.

- Tổng chiều dài mạng lưới thoát nước thải D300 là 4.174m.

- Tổng số hố ga thoát nước thải kích thước 1m x 1m là 589 hố.

- Cửa xả nước thải D300: 1 cái.

5.2. Vệ sinh môi trường:

- Từng hộ gia đình ký hợp đồng với Công ty công trình đô thị Cần Giuộc thu gom rác vận chuyển về khu xử lý rác để xử lý theo quy định.

- Khuyến khích phân loại rác tại nguồn.

- Tổng lượng rác thải là 2.386 kg/ngày (1kg/người.ngày).

6. Thông tin liên lạc:

6.1. Nguồn: Từ tổng đài viễn thông Cần Giuộc theo tuyến cáp quang dẫn đến khu vực quy hoạch dọc theo quốc lộ 50 và Hương lộ 11.

6.2. Nhu cầu:

- Dân cư: 25TB/100dân x 2.386 dân = 596 thuê bao.

- Công trình công cộng: 24TB/ha x 1,4938 ha = 36 thuê bao.

- Khu kỹ thuật: 1 thuê bao.

Tổng số thuê bao cần cung cấp cho khu quy hoạch là 633 thuê bao.

6.3. Mạng lưới:

- Các tuyến cáp viễn thông (điện thoại, truyền hình cáp, ADSL,…) trong khu quy hoạch đặt ngầm, tại các vị trí chuyển hướng cáp bố trí hố kéo cáp.

- Xây dựng trạm viễn thông trong khu công viên cây xanh.

- Xây dựng tuyến cáp viễn thông đặt ngầm nối từ tuyến cáp viễn thông hiện hữu dọc quốc lộ 50 (dẫn từ trạm viễn thông Cần Giuộc đến) đến trạm viễn thông của khu quy hoạch tại khu công viên cây xanh. Từ trạm viễn thông có các tuyến cáp ngầm dẫn đến các hộ dân và công trình thông qua các tủ cáp và hộp chia số.

- Tổng số tủ cáp là 2 tủ.

- Hộp chia số là 34 hộp.

- Chiều dài tuyến cáp quang từ điểm đấu nối đến các tủ cáp là 420m.

- Chiều dài tuyến cáp quang từ tủ cáp đến nơi sử dụng là 4.543m.

7. Cây xanh:

- Vỉa hè các trục đường trồng các loại cây có tán rộng, rể sâu như sao, dầu, bằng lăng,… cách khoảng 10-12m/cây, không trồng cây tại các vị trí che khuất tầm nhìn như tại các ngã giao nhau, đường vòng.

- Trong khu công viên trồng hoa, cỏ trang trí tạo cảnh và cây lấy bóng mát.

- Trong khuôn viên khu thương mại, dịch vụ, nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học  có ít nhất 30% diện tích đất trồng cây xanh.

PHẦN THỨ TƯ

CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN

I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC:

Trong quá trình thi công xây dựng khu dân cư có thể gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và có các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu như sau:

1. Môi trường đất và sạt lở:

* Nguồn gây ô nhiễm:

Khi chuẩn bị công trường sẽ phải tiến hành tháo dỡ các công trình hiện hữu, dọn dẹp mặt bằng, thu gom lớp phủ hữu cơ, đào đắp tạo mặt bằng thi công sẽ làm cho sự ổn định của mái dốc bị phá vỡ có thể tạo ra sự lở đất.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

- Lựa chọn thời kỳ thi công tốt nhất (tránh thời kỳ mùa mưa), để tránh nguy hiểm do xói lở.

- Tạo chỗ thích hợp chứa lớp hữu cơ.

- Có biện pháp, kế hoạch thận trọng trong việc tháo dỡ các công trình.

2. Môi trường nước:

* Nguồn gây ô nhiễm:

Những công việc trong dòng nước tại vị trí thi công cũng có nguy cơ gây ô nhiễm nước mặt (như tăng nồng độ vật lơ lững, khuếch tán vữa bê tông), các loại chất thải từ các công trường thi công cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nước.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

- Tạo ra bể lắng chứa bùn thải, chất ô nhiễm và rác trong nước thải trước khi cho chảy ra các cửa xả.

- Hạn chế tối đa vấn đề thất thoát bê tông.

3. Chất lượng không khí:

* Nguồn gây ô nhiễm:

Bụi phát sinh từ các hoạt động thi công có thể là nguồn gây ô nhiễm không khí. Khí thải từ các thiết bị, phương tiện trong quá trình thi công cũng là nguồn gây ô nhiễm không khí.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

- Tưới nước trên công trường.

- Công nhân làm việc phải sử dụng khẩu trang.

4. Tiếng ồn và rung:

* Nguồn gây ô nhiễm:

Tiếng ồn và rung trong thi công có nguồn phát sinh từ các thiết bị thi công (máy rung, máy đầm, máy trộn bê tông ...), phương tiện thi công (xe lăn, lu, máy đào, xe tải ... ) và các máy móc khác (máy phát điện, máy bơm ...).

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

- Trong quá trình thi công, có thể giới hạn tiếng ồn bằng cách sử dụng các phương tiện, thiết bị hoàn thiện đủ tiêu chuẩn thải theo TCVN 5949 - 1998.

- Vị trí đặt các thiết bị, máy móc thi công càng xa khu dân cư càng tốt. Bố trí lịch thi công nhằm hạn chế số giờ thi công vào ban đêm.

5. Chất thải rắn:

* Nguồn gây ô nhiễm:

- Chất thải do hoạt động san lấp chủ yếu là đất và rác hữu cơ.

- Việc đổ chất thải lên mặt đất trong quá trình thi công có thể hủy diệt cây cối, hoa màu, làm mất mỹ quan.

- Chất thải rắn (rác) và nước thải ở khu nhà ở của công nhân, có tác hại đến sức khỏe của cộng đồng xung quanh.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

- Phải căn cứ vào các tính chất của chất thải để thiết kế bể lắng, tạo lớp phủ lên đất lấp hoặc có kế hoạch sử dụng khu đất đắp sau khi thi công.

- Rác sinh hoạt được thu gom và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

6. Rủi ro:

* Nguồn gây rủi ro:

- Thi công đường có thể xảy ra tai nạn giao thông đường bộ.

- Có khả năng thi công làm ảnh hưởng đến các công trình ngầm chôn dọc trên tuyến, mà trong quá trình khảo sát chưa phát hiện được.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

- Cần phải có biển báo, khi cần thiết phải tổ chức phân luồng cho giao thông trong khu vực thi công.

- Bảo đảm rằng đã giải quyết được những yêu cầu về an toàn trong thiết kế thi công.

- Phải thông báo ngay cho  đơn vị quản lý biết trong trường hợp phát hiện các công trình ngầm chôn trong đất để có hướng xử lý thích hợp.

II. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ:

| Tổng mức đầu tư HTKT |
| --- |
| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | K.Lượng | Đơn giá Đồng/ĐVT | Thành tiền (triệu đồng) |
| I | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 115,094.36 |
| 1 | Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng |  |  |  | 53,053.58 |
| 1.1 | San nền | m3 | 255,345.0 | 155,000 | 39,578.48 |
| 1.2 | Thoát nước mưa |  |  |  | 13,475.10 |
|  | Cống D400 | m | 2,940.0 | 3,200,000 | 9,408.00 |
|  | Cống D600 | m | 621.0 | 4,000,000 | 2,484.00 |
|  | Cống D800 | m | 202.0 | 4,800,000 | 969.60 |
|  | Cống D1000 | m | 55.0 | 5,700,000 | 313.50 |
|  | Cửa xả D1000 | cái | 1.0 | 300,000,000 | 300.00 |
| 2 | Giao thông |  |  |  | 32,576.35 |
|  | Mặt đường | m2 | 25,110.3 | 900,000 | 22,599.27 |
|  | Vỉa hè | m2 | 19,562.9 | 510,000 | 9,977.08 |
| 3 | Cấp điện |  |  |  | 7,880.39 |
|  | Trạm biến áp 22/0,4KV |  | 2,760.0 | 1,200,000 | 3,312.00 |
|  | Dây trung thế | m | 424.0 | 1,300,000 | 551.20 |
|  | Dây hạ thế | m | 3,703.0 | 750,000 | 2,777.25 |
|  | Dây chiếu sáng | m | 3,263.0 | 380,000 | 1,239.94 |
| 4 | Cấp nước |  |  |  | 5,250.85 |
|  | Ống HDPE D200 | m | 532.0 | 1,800,000 | 957.60 |
|  | Ống HDPE D100 | m | 3,491.0 | 1,200,000 | 4,189.20 |
|  | Ống HDPE D75 | m | 1,249.0 | 850,000 | 1,061.65 |
|  | Trụ cứu hỏa | Trụ |  | 20,000,000 | 0.00 |
| 5 | Thoát nước thải và vệ sinh MT |  |  |  | 14,333.20 |
| 5.1 | Thoát nước thải |  |  |  | 13,733.20 |
|  | Trạm xử lý nước thải | m3/ng.đ | 341.0 | 6,000,000 | 2,046.00 |
|  | Cống BTCT D300 | m | 4,174.0 | 2,800,000 | 11,687.20 |
| 5.2 | vệ sinh môi trường |  |  |  | 600.00 |
| 6 | Thông tin liên lạc (tạm tính) |  |  |  | 800.00 |
| 7 | Cây xanh (tạm tính) |  |  |  | 1,200.00 |
| II | Chi phí quản lý gián tiếp: |  |  |  | 26,701.89 |
|  | Thuế giá trị gia tăng |  | 115,094.4 | 10% | 11,509.44 |
|  | Chi phí QLDA và tư vấn khác |  | 126,603.8 | 12% | 15,192.46 |
| Tổng chi phí | 141,796.26 |

* Tổng kinh phí đầu tư xây hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư là 141,797 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng).

III. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN:

- Đến tháng 3/2020 hoàn thành thủ tục đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy .........

- Đến tháng 7/2020 hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình.

- Đến tháng 7/2020 đưa dự án vào hoạt động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Khi nộp hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tân Kiến Phong tổ chức lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu dân cư trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng theo quy chế được duyệt.

- Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tân Kiến Phong phối hợp với UBND huyện Cần Giuộc, UBND xã Tân Kim tổ chức công bố quy hoạch chi tiết để nhân dân biết sau khi đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

- Trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tân Kiến Phong tổ chức lập đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định và triển khai thực hiện đúng tiến độ và quy hoạch được duyệt.

PHẦN THỨ NĂM

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 sẽ làm cơ sở cho việc lập các thủ tục tiếp theo để triển khai đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, đồng thời là cơ sở để quản lý kiến trúc quy hoạch trong thời gian tới.

Kiến nghị UBND huyện Cần Giuộc, các ngành chức năng có liên quan tạo điều kiện và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc sớm phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

VĂN BẢN PHÁP LÝ