QUY ĐỊNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000

KHU VỰC VEN BIỂN HAI XÃ TÂN TIẾN - TÂN HẢI,

THỊ XÃ LA GI, TỈNH BÌNH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 16/11/2023

của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi)

MỤC LỤC

CHƯƠNG I:	QUY ĐỊNH CHUNG	5

Điều 1:	Mục tiêu và đối tượng áp dụng	5

Điều 2:	Vị trí, quy mô, tính chất khu vực lập quy hoạch	5

Điều 3:	Giải thích một số từ ngữ, khái niệm sử dụng trong Quy định	6

Điều 4:	Quy định về các tiểu khu	7

CHƯƠNG II:	QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN	8

Điều 5:	Quy định đối với các khu vực chức năng chính đô thị	8

Điều 6:	Quản lý chiến lược tổ chức không gian đô thị	10

CHƯƠNG III:	QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT	12

Điều 7:	Quy định đối với đất ở và đất có kiêm chức năng ở	12

Điều 8:	Quy định sử dụng đất công trình công cộng	19

Điều 9:	Quy định sử dụng đất Không gian mở	21

Điều 10:	Quy định sử dụng đất công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng	22

Điều 11:	Quy định sử dụng đất công trình hạ tầng kỹ thuật	23

Điều 12:	Quy định sử dụng đất an ninh quốc phòng	24

Điều 13:	Quy định đối với các đồ án quy hoạch chi tiết, dự án	24

CHƯƠNG IV:	QUẢN LÝ GIAO THÔNG	25

Điều 14:	Quy định chung quản lý giao thông	25

Điều 15:	Quy định kỹ thuật đối với đường giao thông	28

Điều 16:	Quy định đối với giao thông tĩnh và các công trình giao thông phụ trợ	30

CHƯƠNG V:	QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT	31

Điều 17:	Quy định quản lý chuẩn bị kỹ thuật	31

Điều 18:	Quy định quản lý hệ thống cấp điện và chiếu sáng đô thị	32

Điều 19:	Quy định quản lý hệ thống thông tin liên lạc	33

Điều 20:	Quy định quản lý hệ thống cấp nước	35

Điều 21:	Quy định quản lý hệ thống thoát và xử lý nước thải	36

Điều 22:	Quy định quản lý nghĩa trang	37

Điều 23:	Quy định quản lý môi trường	37

CHƯƠNG VI:	TỔ CHỨC THỰC HIỆN	38

Điều 24:	Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, cơ quan hữu quan	Error! Bookmark not defined.

Điều 25:	Điều khoản thi hành	Error! Bookmark not defined.

GIỚI THIỆU

Nhằm đáp ứng nhu cầu về quản lý đô thị sau khi đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực ven biển hai xã Tân Tiến - Tân Hải, thị xã La Gi – tỉnh Bình Thuận được phê duyệt, Quy định quản lý xây dựng (từ đây gọi tắt là Quy định) được lập theo đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực ven biển hai xã Tân Tiến - Tân Hải, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Quy định này tuân thủ theo: Luật Xây dựng (2014), Luật Quy hoạch đô thị (2009), Nghị định 37/2010/NĐ-CP, Đồ án quy hoạch chung thị xã La Gi đến năm 2035 có tỷ lệ 1/10.000 và các quy định pháp luật có liên quan.

Quy định này cùng với hồ sơ bản vẽ, thuyết minh quy hoạch là cơ sở pháp lý thống nhất để lập các quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành, dự án đầu tư; để các tổ chức, cá nhân liên quan tuân thủ và thực hiện. Ngoài những Điều nêu trong Quy định, việc quản lý xây dựng tuân thủ các quy định khác của Pháp luật có liên quan.

# QUY ĐỊNH CHUNG

## Mục tiêu và đối tượng áp dụng

### Mục tiêu

- Cụ thể hóa quy hoạch phân khu khu vực ven biển xã Tân Tiến, Tân Hải thuộc Đồ án quy hoạch chung thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đến năm 2035 có tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Phát triển du lịch cộng đồng, kết hợp hoạt động sản xuất của người dân với hình thức du lịch trải nghiệm.

- Phát triển trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái dọc bờ biển

- Tạo các trục hướng biển, khai thác các lợi thế biển, các yếu tố văn hóa. Bổ sung các không gian công cộng phục vụ du lịch.

- Gắn kết nghỉ dưỡng với trải nghiệm không gian văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội đặc trưng của vùng đất miền biển

- Tôn trọng và kế thừa các cấu trúc đô thị điển hình đã được xây dựng trong khu vực thiết kế. Tạo mối liên hệ hợp lý và hài hòa giữa các khu vực đã và đang xây dựng phát triển.

### Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc sau (trong phạm vi đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt):

+ Quản lý phát triển đô thị;

+ Đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang đô thị.

## Vị trí, quy mô, tính chất khu vực lập quy hoạch

Phân khu Khu vực ven biển xã Tân Tiến, Tân Hải có phạm vi thuộc ranh giới hành chính xã Tân Hải và xã Tân Tiến.

-  Phạm vi được giới hạn như sau:

- Phía Bắc Giáp khu vực đất nông nghiệp xã Tân Hải, Tân Tiến;

- Phía Nam Giáp biển Đông;

- Phía Tây Giáp xã Tân Bình;

- Phía Đông Giáp xã Thanh Phong huyện Hàm Thuận Nam.

Quy mô lập quy hoạch 1.820 ha.

Tính chất:

- Là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái dọc bờ biển, khu du lịch cộng đồng, trải nghiệm không gian văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội đặc trưng.

- Là đô thị sinh thái với đầy đủ các chức năng của đô thị hiện đại, kết hợp thương mại dịch vụ, phát triển loại hình công nghệ cao.

## Giải thích một số từ ngữ, khái niệm sử dụng trong Quy định

Tiểu khu: là khái niệm dùng riêng trong đồ án này để chỉ các khu vực được phân chia theo công tác quản lý của địa phương hay tính chất của khu vực.

Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ: Là loại hình sử dụng đất cho các dự án Dịch vụ thương mại đa chức năng, có thể bao gồm công trình dịch vụ du lịch (nhà hàng, khách sạn...), công trình thương mại (trung tâm thương mại, siêu thị, văn phòng cho thuê...), công trình công cộng được thực hiện bằng nguồn vốn ngoài vốn ngân sách (nhà trẻ, trường học, bệnh viện, sân thể thao, công trình văn hóa...), ngoài ra còn tích hợp thêm chức năng ở. Tỷ lệ chức năng ở được thực hiện trên cơ sở các chỉ tiêu, quy mô dân số của khu vực theo đồ án quy hoạch được phê duyệt.

Đất giao thông: là phần đất dành riêng cho xây dựng mạng đường giao thông từ cấp đường phân khu vực trở lên. Hệ thống đường này hình thành khung giao thông cơ bản của quy hoạch phân khu, gọi tắt là Giao thông khung. Các lô phố giới hạn bởi mạng Giao thông khung được gọi là Lô phân khu.

Đất dành cho đường giao thông công cộng bên trong các lô phân khu gọi là đất Giao thông nội bộ. Cụ thể vị trí, hướng tuyến hệ thống đường giao thông nội bộ sẽ do các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc dự án đầu tư xây dựng chỉ định. Quy hoạch phân khu chỉ kiểm soát tỷ lệ đất dành cho giao thông nội bộ và một số quy định kỹ thuật để đảm bảo hệ thống này đạt chuẩn đô thị.

Khu đất: Là một phạm vi đất đai khép kín nằm trong Lô phân khu, được chỉ định một loại hình sử dụng đất duy nhất (theo quy hoạch sử dụng đất). Khu đất có thể thuộc quyền sử dụng của một hoặc nhiều chủ. Hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo trên khu đất phải tuân thủ các quy định tương ứng với loại hình sử dụng đất đã được chỉ định và tuân thủ các quy định khác có liên quan.

Mật độ xây dựng thuần: là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, sân thể thao, nhà bảo vệ, lối lên xuống, bộ phận thông gió tầng hầm có mái che và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác).

Mật độ xây dựng thuần theo đồ án quy hoạch được duyệt áp dụng đối với các loại đất sau: đất công cộng đô thị, đất công cộng đơn vị ở, đất công trình công cộng (y tế, giáo dục, cơ quan,…), đất tôn giáo, đất cây xanh đơn vị ở,…

Mật độ xây dựng gộp: là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích toàn khu đất (diện tích toàn khu đất có thể bao gồm cả: sân, đường, các khu cây xanh, không gian mở và các khu vực không xây dựng công trình).

Mật độ xây dựng gộp theo đồ án quy hoạch được duyệt áp dụng đối với các loại đất sau: đất nhóm nhà ở (hiện trạng, quy hoạch), đất ở cao tầng, đất hỗn hợp thương mại - dịch vụ, đất hỗn hợp thương mại - dịch vụ có ở, đất công nghiệp, đất cây xanh đô thị,…

## Quy định về các tiểu khu

Tiểu khu được xác định tương đương với một đơn vị ở.

Bán kính phục vụ đối với công trình hạt nhân của tiểu khu là công trình công cộng cấp đơn vị ở: trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS - phổ thông cơ sở, trạm y tế, nhà văn hóa khoảng 500m

Dựa trên các nguyên tắc đã nêu trên, toàn bộ Phân khu Tân Tiến, Tân Hải trong ranh giới quy hoạch với quy mô và tính chất cụ thể như sau:

Tiểu khu 1: Khu du lịch sinh thái ven biển Tân Hải – Tân Tiến

Quy mô:

- Diện tích: 515,1ha

- Dân số: khoảng 17.520 người

Tính chất:

- Khu hành chính

- Khu trung tâm công cộng, thương mại dịch vụ tổng hợp cấp khu vực và đô thị.

Tiểu khu 2: Khu trung tâm hành chính, ở thương mại – dịch vụ Tân Hải

Quy mô:

- Diện tích: 443,1 ha

- Dân số: khoảng 31.340người

Tính chất:

- Khu dịch vụ ăn uống.

- Khu mua sắm.

- Khu thể thao.

- Khu vui chơi, giải trí.

- Khu lưu trú.

Tiểu khu 3: Khu trung tâm hỗn hợp văn hóa – thương mại – dịch vụ

Quy mô:

- Diện tích: 419,8 ha

- Dân số: khoảng 11.310 người

Tính chất:

- Khu dịch vụ quảng bá sản phẩm

- Vùng nuôi trồng sản xuất

Tiểu khu 4: Khu ở hiện hữu kết hợp khu ở mới cùng các tiện ích đô thị

Quy mô:

- Diện tích: 434,7 ha

- Dân số: khoảng 18.620 người

Tính chất:

- Khu dịch vụ quảng bá sản phẩm

Vùng nuôi trồng sản xuất

# QUẢN LÝ KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

## Quy định đối với các khu vực chức năng chính đô thị

#### Khu phát triển du lịch, dịch vụ (Tiểu khu 1)

- Tổ chức mạng lưới đường giao thông kết nối hợp lý, đảm bảo các hường tiếp cận với các khu dịch vụ du lịch ven biển, khu trung tâm dịch vụ đô thị.

- Phát triển đa dạng những sản phẩm du lịch trong khu vực như du lịch sinh thái biển, nghỉ dưỡng và các loại hình vui chơi giải trí biển,...

- Tổ chức các quảng trường biển là điểm kết các trục  giao thông chính tạo nên trục không gian hướng biển vừa tạo tính kết nối về mặt không gian vừa là không gian công cộng  phục vụ các hoạt động.

- Khuyến khích không sử dụng hàng rào bao quanh công viên, thiết kế cảnh quan mang tính cộng đồng;

- Khuyến khích phát triển các không gian cộng đồng, vui chơi giải trí;

- Nghiêm cấm các hành động xâm phạm, lấn chiếm không gian chung trái với quy hoạch được lập;

- Mật độ xây dựng, tầng cao: tuân thủ theo đồ án quy hoạch;

- Về khoảng lùi: tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng hiện hành.

#### Trung tâm hành chính kết hợp thương mại, dịch vụ (Tiểu khu 2)

- Bên cạnh khu vực dân cư hiện trạng cải tạo và mở rộng, khu hỗn hợp thương mại - dịch vụ đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của khu vực. Những đại diện doanh nghiệp đầu tư công nghiệp, du lịch, nông nghiệp cần một khu vực thuận tiện về giao thông, cơ sở hạ tầng để đặt văn phòng đại diện, quảng bá và giao dịch sản phẩm, hợp đồng. Khu vực này cần phát triển mật độ cao, giúp tạo ra sự kết nối cần thiết giữa các đại diện thương mại cũng như tạo ra một khu vực dịch vụ thương mại năng động.

- Trung tâm công cộng được bố trí ở trí trí nút giao với trục chính khu vực. Dịch vụ phục vụ nhu cầu cấp đô thị và khu ở được bố trí gắn kết với hệ thống không gian mở, quảng trường tại những vị trí các nút giao cắt với các tuyến giao thông chính khu vực và các trục cảnh quan.

- Các vị trí thu hút điểm nhìn trọng tâm như các khu vực quảng trường, các điểm kết của trục đường  được tổ chức các công trình có hình thái kiến trúc đặc trưng để tạo điểm nhấn tầng cao công trình trong khu vực thay đổi sinh động theo loại hình chức năng;

- Công trình chính có khối tích và chiều cao mang tính biểu tượng, là điểm nhấn trọng yếu của đô thị, thiết kế với mối quan hệ về không gian công viên quảng trường, tạo thành quần thể công trình hành chính, quảng trường.

- Mật độ xây dựng, tầng cao: tuân thủ theo đồ án quy hoạch.

- Về khoảng lùi: tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng hiện hành.

#### Khu vực dân cư hiện hữu kết hợp khu ở mới, các trung tâm hỗn hợp (Tiểu khu 3-4)

- Hiện nay các công trình nhà ở đang xây dựng rải rác xem kẽ trong khu vực nông nghiệp. Các tuyến giao thông kết nối chưa được đầu tư hoàn thiện, một số đoạn đã bê tông hóa, một số thì vẫn là đường đất. Đề xuất quy hoạch lại các khu vực dân cư rải rác, các tuyến giao thông và bổ sung các công trình công cộng phục vụ dân cư như nhà văn hóa, sân chơi thiếu nhi, trạm y tế...

- Tạo ra những không gian sinh hoạt cộng đồng như quảng trường, đường dạo, nhằm phục vụ các hoạt động tham quan của khách du lịch, nâng cao điều kiện sống của người dân.

- Hình thành các kết nối khu vực dân cư hiện hữu với các khu vực mới nhằm đồng bộ về hạ tầng cũng như hoàn thiện về mặt không gian hướng đến một đô thị phát triển toàn diện.

- Cải tạo, xây dựng các khu vực hai bên trục đường chính dân cư hiện hữu nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, công cộng đô thị.

- Khuyến khích thiết kế cảnh quan, các khoảng mở mang tính cộng đồng;

- Tạo dựng các tuyến phố đi bộ thoáng rộng, tích hợp các hoạt động quảng bá, trang trí đô thị.

- Mật độ xây dựng, tầng cao: tuân thủ đồ án quy hoạch

- Về khoảng lùi: tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng hiện hành.

## Quản lý chiến lược tổ chức không gian đô thị

#### Quản lý chiến lược phát triển không gian tổng thể

#### Chiến lược phát triển giao thông:

- Ưu tiên phát triển hệ thống giao thông chính kết nối ngang.

- Xây dựng nút giao thông.

- Các tuyến đường mới, phải bố trí bãi đỗ xe công cộng ở vị trí thuận lợi đảm bảo phục vụ nhu cầu của khu đất đó và đáp ứng nhu cầu tiếp cận, sử dụng chung của khu vực.

- Cải tạo các tuyến đường ngõ xóm khu vực làng xóm cải tạo, theo định hướng dài hạn, nhằm từng bước hình thành các tuyến phố thông thoáng, phục vụ kết nối giao thông chính đô thị, nhằm giảm tải cho các trục đường chính.

#### Chiến lược phát triển cảnh quan xanh đô thị:

- Hệ thống cây xanh cơ bản vẫn chưa được hình thành, do đó cần tuân thủ mạng lưới không gian xanh được xác định trong đồ án quy hoạch. Chiến lược phát triển chủ yếu tập trung vào việc:

+ Giữ gìn và cải tạo những khu vực cây xanh mặt nước hiện có.

+ Bổ sung cây xanh dọc theo các tuyến phố.

+ Các khu dân cư mới, khu đất hỗn hợp, cần dành quỹ đất để làm sân vườn cảnh quan, bổ sung không gian xanh cho đô thị.

- Đối với hệ thống mặt nước, kênh hiện hữu, cần áp dụng các quy định:

  - Hạn chế, tiến tới ngăn chặn toàn bộ nước thải thoát vào hệ thống mặt nước đô thị.

  - Kè hai bên nhưng cần có phương án phủ xanh hệ thống kè tạo mỹ quan đô thị.

- Các quy hoạch chi tiết 1/500, dự án đầu tư liên quan cần đề xuất giải pháp cụ thể đối với bến, cảnh quan xanh; thiết kế đô thị - cảnh quan các đoạn phố, tụ điểm công cộng ven kênh.

#### Chiến lược về điểm nhấn đô thị:

- Ưu tiên phát triển công trình điểm nhấn tại nút giao các tuyến giao thông chính.

- Các không gian quảng trường ven biển cần được xác định là các điểm nhấn về cảnh quan, không gian mở.

#### Quản lý sử dụng đất và xây dựng công trình hai bên các tuyến giao thông chính

- Trục đường ĐT719 ven biển là trục cảnh quan quan trọng nhất, với vai trò là trục trung tâm, tạo ra một hình ảnh mới năng động gắn với biểu tượng đô thị hiện đại. Trục không gian này được chia thành các lớp không gian chính: Không gian giao thông cơ giới; không gian đỗ xe, đi xe đạp; không gian cây xanh đường phố; không gian đi bộ; không gian mặt tiền các công trình hỗn hợp cao tầng.

- Về hình thức kiến trúc: Khuyến khích hình thức kiến trúc hiện đại, đồng bộ có điểm nhấn tại các vị trí quan trọng: ngã giao, có giá trị về điểm nhìn, tạo bộ mặt về không gian kiến trúc cảnh quan.

- Về tầng cao: khuyến khích xây dựng các công trình cao tầng để hình thành trục điểm nhấn, tuy nhiên cần được tính toán để không gây quá tải lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị; công trình hỗn hợp dọc các tuyến đường chính có  tầng cao được thể hiện cụ thể theo hồ sơ đồ án quy hoạch.

- Về khoảng lùi: tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, cụ thể:

| Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình |
| --- |
| Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m) | Chiều cao xây dựng công trình (m) |
|  | < 19 | 19 ÷< 22 | 22 ÷< 28 | ≥ 28 |
| <19 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 19÷<22 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ≥22 | 0 | 0 | 0 | 6 |

# QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT

## Quy định đối với đất ở và đất có kiêm chức năng ở

#### Phân loại đất ở

Đất ở trong đồ án quy hoạch được phân chia làm các nhóm quản lý như sau:

- Đất nhóm nhà ở hiện trạng;

- Đất nhóm nhà ở mới (đất nhóm nhà ở xây dựng theo dự án);

- Đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ: xây dựng các công trình hỗn hợp các chức năng thương mại dịch vụ, văn phòng, chung cư ở,...Trong đó diện tích sàn dành cho chức năng ở chiếm tối đa 30% tổng diện tích sàn.

- Đất ở tái định cư: tùy vào điều kiện thực tế sẽ bố trí quỹ đất tái định cư ở khu vực ở đất ở mới. Nội dung này áp dụng tương đương với khu vực quy hoạch chức năng đất ở mới.

#### Quy định về chiều cao và mật độ xây dựng công trình

- Nhà ở liền kề: tối đa không quá 6 tầng và không quá 21m đối với các công trình tiếp giáp các đường đô thị; không quá 4 tầng và không quá 15m đối với nhà trong hẻm (lộ giới < 7m). Đồng thời chiều cao không quá 4 lần chiều ngang công trình.

+ Mật độ xây dựng đối với nhóm Đất ở hiện trạng cải tạo: xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng hiện hành.

+ Mật độ xây dựng đối với nhóm Đất ở mới: xác định trong đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

- Biệt thự: tầng cao tối đa 03 tầng và chiều cao tối đa của công trình tính đến đỉnh mái không quá 16m; Mật độ xây dựng tối đa 50%.

- Cách xác định chiều cao của công trình: Chiều cao được tính từ cao độ mặt đất đặt công trình tới điểm cao nhất của công trình (kể cả tầng tum hoặc mái dốc). Đối với công trình/kết cấu đặt trên mặt đất có các cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất. Nếu trên đỉnh công trình có các thiết bị kỹ thuật như cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại,....thì chiều cao của các thiết bị này không tính vào chiều cao công trình.

- Đối với các công trình điểm nhấn sẽ có chiều cao lớn hơn chiều cao tối đa được quy định theo đồ án quy hoạch; cụ thể:

+ Công trình điểm nhấn đô thị được khuyến khích xây dựng tại khu vực trung tâm khu đô thị, tại các nút giao giữa các tuyến đường chính đô thị; với độ cao và hình khối công trình, có tầm nhìn từ xa mọi người dễ nhận biết và tạo được ấn tượng về thị giác.

+ Công trình điểm nhấn trong các dự án: các dự án có thể được phép xây dựng công trình điểm nhấn trong phạm vi dự án của mình tạo đặc trưng riêng cho từng dự án.

+ Chiều cao của các công trình điểm nhấn lớn hơn chiều cao tối đa theo quy hoạch của khu đất; đồng thời phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và các quy định khác của địa phương.

- Cách xác định số tầng cao của công trình: là tổng của tất cả các tầng trên mặt đất và tầng nửa/bán hầm nhưng không bao gồm tầng áp mái. Tầng tum không tính vào số tầng cao của công trình khi sàn mái tum có diện tích không vượt quá 30% diện tích của sàn mái. Tầng lửng không tính vào số tầng cao của công trình trong các trường hợp sau:

+ Nhà ở riêng lẻ, nhà ở riêng lẻ kết hợp các mục đích dân dụng khác: Tầng lửng có diện tích sàn không vượt quá 65% diện tích sàn xây dựng của tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới và chỉ cho phép có một tầng lửng không tính vào số tầng cao của nhà.

+ Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp: Duy nhất 01 tầng lửng không tính vào số tầng cao của công trình khi tầng lửng chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật (ví dụ: sàn kỹ thuật đáy bể bơi, sàn đặt máy phát điện, hoặc các thiết bị công trình khác), có diện tích sàn xây dựng không vượt quá 10% diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới và không vượt quá 300m2.

+ Các công trình khác: Tầng lửng chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật, có diện tích sàn không vượt quá 10% diện tích sàn xây dựng của tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới.

#### Quy định về khoảng lùi công trình

- Khoảng lùi xây dựng phải tuân thủ theo các quy hoạch được duyệt hoặc các quy định của các cấp có thẩm quyền cho tuyến đường cận kề lô đất; đối với Biệt thự thì Khoảng lùi trước tối thiểu là 3m so với chỉ giới đường đỏ.

- Khoảng lùi biên:

+ Đối với các khu đô thị mới: tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

+ Đối với Biệt thự: diện tích lô đất xây dựng Biệt thự tối thiểu là 150m2; trong đó chiều ngang tối thiểu là 9m, chiều sâu tối thiểu là 15m.

* Đối với lô đất có chiều ngang mặt tiền từ 9m đến 10m: áp dụng khoảng lùi biên mỗi bên tối thiểu là 1m; có thể cho phép làm sát ranh giới biên đất và áp dụng khoảng lùi một bên tối thiểu là 2m.

* Đối với lô đất có chiều ngang mặt tiền từ >10m đến 12m: áp dụng khoảng lùi biên mỗi bên tối thiểu là 1,0m.

* Đối với lô đất có chiều ngang mặt tiền từ >12m đến 15m: áp dụng khoảng lùi biên mỗi bên tối thiểu là 1,5m; có thể cho phép bố trí lệch qua 1 bên cách ranh giới thửa đất tối thiểu là 1,0m và áp dụng khoảng lùi bên còn lại tối thiểu là 2,0m.

* Đối với lô đất có chiều ngang mặt tiền >15m: áp dụng khoảng lùi biên mỗi bên tối thiểu là 2,0m; có thể cho phép bố trí lệch qua 1 bên cách ranh giới thửa đất tối thiểu là 1,0m và áp dụng khoảng lùi bên còn lại tối thiểu là 3,0m.

#### Quy định về việc xây dựng tầng hầm, tầng nửa/bán hầm:

- Tầng hầm (hoặc tầng ngầm): Tầng mà hơn một nửa chiều cao của nó nằm dưới cao độ mặt đất đặt công trình.

- Tầng nửa/bán hầm (hoặc tầng nửa/bán ngầm): Tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc bằng cao độ mặt đất đặt công trình.

- Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm và phải đảm bảo khoảng cách an toàn với các công trình kế cận, đảm bảo an toàn khi ra vào.

- Đối với công trình điểm nhấn: tối đa là 5 tầng hầm.

- Đối với công trình trên tuyến đường có lòng đường ≥ 6 làn xe: tối đa là 3 tầng hầm.

- Đối với công trình trên tuyến đường có lòng đường ≥ 10,5m: tối đa là 2 tầng hầm.

Tầng hầm nhà ở chung cư, công trình đa năng, trung tâm thương mại

- Đối với nhà ở riêng lẻ, biệt thự, trường hợp công trình xây dựng có tầng hầm, phải đảm bảo các quy định sau:

+ Ram dốc của lối vào tầng hầm (vị trí đường xuống tầng hầm) phải cách chỉ giới xây dựng tối thiểu là 3,0m để đảm bảo an toàn khi ra vào.

+ Việc xây dựng tầng hầm, nửa hầm trong công trình nhà ở phải đảm bảo hài hòa về hình thức kiến trúc với các công trình liền kề.

Tầng hầm nhà liên kế, nhà biệt thự

- Đối với các hẻm có lộ giới hiện trạng ≥ 6m: việc xây dựng tầng hầm để xe ô tô chỉ được thực hiện khi công trình xây dựng có khoảng không gian trước rộng tối thiểu 3,0m (kể từ ranh hẻm và sau khi trừ phần diện tích hành lang lộ giới đến đường dẫn xuống hầm) và phải đảm bảo tầm nhìn để việc xe ô tô ra, vào không ảnh hưởng đến việc lưu thông trên đường hẻm. Không cho phép xây dựng tầng hầm để xe ô tô đối với các hẻm có lộ giới hiện trạng < 6m.

#### Quy định về các phần đua ra ngoài công trình và ngoại thất

- Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô quá chỉ giới đường đỏ, trừ các trường hợp dưới đây:

+ Đường ống đứng thoát nước mưa ở mặt ngoài nhà: được phép vượt qua đường đỏ không quá 0,2m và phải đảm bảo mỹ quan;

+ Từ độ cao 1m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt đường đỏ không quá 0,2m.

- Trong khoảng không từ độ cao 3,5m (so với mặt vỉa hè) trở lên, các bộ phận cố định của nhà (ô-văng, sê-nô, ban công, mái đua...,nhưng không áp dụng đối với mái đón, mái hè) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những điều kiện sau:

  - Độ vươn ra (đo từ chỉ giới đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra), tùy thuộc chiều rộng lộ giới, không được lớn hơn giới hạn được quy định ở bảng sau, đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m, phải đảm bảo các quy định về an toàn lưới điện và tuân thủ quy định về quản lý xây dựng áp dụng cụ thể cho khu vực;

  - Vị trí độ cao và độ vươn ra cụ thể của ban công phải thống nhất hoặc tạo được nhịp điệu trong hình thức công trình kiến trúc, tạo được không gian kiến trúc cảnh quan trong từng cụm nhà cũng như trong tổng thể toàn khu vực;

  - Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công, không được che chắn tạo thành lô-gia hay buồng.

Độ vươn ra tối đa của ban công, mái đua, ô-văng

| Chiều rộng lộ giới (m) | Độ vươn ra tối đa Amax (m) |
| --- | --- |
| Dưới 7m | 0 |
| 7-12 | 0,9 |
| >12-15 | 1,2 |
| >15 | 1,4 |

- Phần ngầm dưới mặt đất: mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà đều không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

- Mái đón, mái hè phố: khuyến khích việc xây dựng mái hè phục vụ công cộng để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Mái đón, mái hè phố phải:

  - Được thiết kế cho cả dãy phố hoặc cụm nhà, đảm bảo tạo cảnh quan;

  - Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy;

  - Ở độ cao cách mặt vỉa hè 3,5m trở lên và đảm bảo mỹ quan đô thị;

  - Không vượt quá chỉ giới đường đỏ;

  - Bên trên mái đón, mái hè phố không được sử dụng vào bất cứ việc gì khác (như          làm ban công, sân thượng, sân bày chậu cảnh...).

Ghi chú:

1- Mái đón: là mái che của cổng, gắn vào tường ngoài nhà và đua ra tới cổng vào nhà và hoặc che   một phần đường đi từ hè, đường vào nhà.

2- Mái hè phố: là mái che gần vào tường ngoài nhà và che phủ một đoạn vỉa hè.

- Phần nhô ra không cố định:

+ Cánh cửa: ở độ cao từ mặt hè lên 2,5m các cánh cửa (trừ cửa thoát nạn nhà công          cộng) khi mở ra không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

+ Các quy định về các bộ phận nhà được phép nhô ra được nêu trong bảng sau:

Các bộ phận nhà được phép nhô ra

| Độ cao so với mặt hè (m) | Bộ phận được nhô ra | Độ vươn tối đa (m) | Cách mép vỉa hè tối thiểu (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| < 2,5 | Gờ chỉ, trang trí | 0,2 |  |
| >=2,5 | Kết cấu di động: Mái dù, cánh cửa |  | 1,0m |
| >=3,5 | Kết cấu cố định (phải nghiên cứu quy định trong tổng thể kiến trúc khu vực): |  |  |
|  | - Ban công mái đua |  | 1,0 |
|  | - Mái đón, mái hè phố |  | 0,6 |

#### Các quy định khác:

-  Đối với các khu đất được quy hoạch với tính chất là đất ở mới, đất hỗn hợp có ở thì chỉ thực hiện theo dự án đầu tư, không cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Các trường hợp có đất ở hiện hữu thì được xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định hiện hành.

- Yêu cầu đối với lô đất xây dựng nhà ở (không bao gồm phần diện tích hành lang lộ giới, đường giao thông đã có quy hoạch) phải đảm bảo ≥ 60m2; trong đó chiều ngang ≥ 5m đối với lô đất tiếp giáp đường đô thị; chiều ngang ≥ 4m đối với lô đất trong hẻm; chiều sâu tối thiểu là 6m.

- Trường hợp các lô đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau khi trừ phần diện tích hành lang lộ giới, đường giao thông đã có quy hoạch) có diện tích còn lại từ 25m2 đến < 60m2 trong đường cụt, hẻm và một số trường hợp thật đặc biệt thì việc xây dựng nhà ở phải được UBND thị xã La Gi xem xét cụ thể.

-  Đối với các thửa đất sau khi giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch mà phần diện tích còn lại dưới 20m2 hoặc diện tích còn lại trên 20m2 nhưng chiều ngang nhỏ hơn 4m, chiều sâu nhỏ hơn 6m thì không được phép xây dựng nhà ở; chỉ cho phép người dân cải tạo lại nền và có thể cho thuê để bố trí các công trình tiện ích công cộng có quy mô nhỏ để phục vụ đô thị (trụ ATM, trụ bán hàng tự động, chỗ để xe đạp,…); Khuyến khích thỏa thuận để chuyển nhượng với các chủ sử dụng đất liền kề để hợp thửa và xây dựng công trình theo quy hoạch.

## Quy định sử dụng đất công trình công cộng

#### Phạm vi áp dụng

- Quy định áp dụng với các công trình công cộng xây mới hoặc chỉnh trang cải tạo. Không áp dụng với các công trình hiện hữu.

- Đất khu dịch vụ phục vụ công cộng là đất sử dụng cho các công trình cung cấp dịch vụ công, dịch vụ công cộng, dịch vụ hành chính, dịch vụ cộng đồng, dịch vụ thương mại; được đầu tư hoàn toàn hoặc một phần từ nguồn vốn công. Các công trình này được cơ quan Nhà nước quản lý về đất đai, xây dựng, và vận hành toàn bộ hoặc một phần. Cụ thể tại khu vực có các loại hình sau:

- Công trình cơ quan công sở;

- Công trình thương mại đô thị (trung tâm thương mại, chợ đầu mối…);

- Công trình thương mại đơn vị ở (chợ dân sinh);

- Công trình y tế đô thị (bệnh viện, phòng khám, trung tâm điều dưỡng);

- Công trình y tế đơn vị ở (trạm y tế cấp phường, xã, tiểu khu);

- Công trình văn hoá hoặc công cộng đô thị;

- Điểm sinh hoạt văn hóa hoặc công cộng đơn vị ở;

- Trường mầm non;

- Trường tiểu học;

- Trường trung học cơ sở;

- Trường trung học phổ thông, trường đào tạo;

#### Định hướng phát triển hệ thống công trình công cộng

#### Đối với công trình y tế

- Chỉ tiêu về giường bệnh: Chỉ tiêu về diện tích đất/giường bệnh là 100m2 đất/giường bệnh.

- Nâng cấp các cơ sở y tế hiện có, khai thác phục vụ y tế cộng đồng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cấp cơ sở phục vụ sơ cứu, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng quy mô tối thiểu 500m2/trạm.

#### Đối với công trình giáo dục

- Đối với hệ thống giáo dục phổ thông, mầm non: đối với khu vực dân cư hiện hữu, tăng diện tích xây dựng trường thông qua dự án tái đầu tư quỹ đất chuyển đổi chức năng các trụ sở cơ quan, đất nông nghiệp. Đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa, chuẩn hóa các trường mầm non và phổ thông.

- Tại các khu đô thị mới, xây dựng đồng bộ hệ thống giáo dục phổ thông theo quy chuẩn và tiêu chuẩn đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện.

- Cho phép kết hợp chức năng tổ chức các nhóm trẻ đối với các công trình xây dựng hợp pháp để khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non, tăng khả năng đáp ứng cho nhu cầu của trẻ mầm non, nhưng phải đảm bảo các điều kiện về giao thông, chỗ để xe, an toàn sử dụng công trình, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện theo quy định của ngành giáo dục.

#### Đối với hệ thống công trình văn hóa

- Hoàn chỉnh mạng lưới công trình văn hóa theo tầng bậc ở các khu dân cư mới.

- Cải tạo chỉnh trang các trung tâm văn hóa hiện có của khu vực hiện hữu và các khu dân cư hiện trạng.

- Thiết lập hệ thống quảng trường văn hóa, các không gian giao lưu cộng đồng, các không gian đi bộ gắn với các công trình tượng đài, tượng đường phố, tranh tường nghệ thuật lớn…

- Gắn kết với các khu cây xanh, công viên, cơ quan, công trình hành chính công cộng, cơ quan công sở, khu vui chơi giải trí.

#### Đối với hệ thống trung tâm hành chính cấp cơ sở

- Khai thác, chỉnh trang cải tạo hệ thống công trình hành chính hiện hữu, đảm bảo phục vụ nhu cầu dịch vụ công của tiểu khu đô thị tương lai.

- Phối hợp chức năng hành chính với chức năng công cộng khác (văn hoá, y tế, giáo dục) để tạo dựng lõi tiểu khu đô thị đa chức năng, hiệu quả phục vụ cao.

- Tuân thủ vị trí và quy mô được xác định trong quy hoạch.

#### Đối với hệ thống thương mại dịch vụ

- Cải tạo và nâng cấp các chợ truyền thống;

- Xây dựng trung tâm mua sắm - thương mại dịch vụ tổng hợp phục vụ cộng đồng dân cư bản địa và khách du lịch;

- Cho phép kết hợp chức năng thương mại, dịch vụ đối với các công trình xây dựng hợp pháp để phát triển hệ thống cửa hàng tiện ích văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân khu vực, nhưng phải đảm bảo các điều kiện về giao thông, chỗ để xe, an toàn sử dụng công trình, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh (trừ trường hợp quy định tại Khoản 11, Khoản 12; Điều 6; Luật Nhà ở).

## Quy định sử dụng đất Không gian mở

#### Phạm vi áp dụng

Không gian mở là các khu vực công cộng ngoài trời gồm các loại hình sau:

- Quảng trường: là khoảng không gian công cộng dành cho đi bộ, nằm ở vị trí tụ điểm nhiều luồng qua lại, thường dùng cho mục đích tụ tập công cộng, phủ mặt nền cứng thường trên 40% diện tích, có vai trò tổ chức sự kiện văn hoá thường nhật và định kỳ của các khu vực lân cận.

- Cây xanh ngoài đơn vị ở, gồm:

+ Công viên: Là không gian công cộng ngoài trời, có mật độ phủ xanh từ 70% trở lên, được sử dụng cho các mục đích vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, ngoạn cảnh, điều hoà khí hậu, tái tạo sức lao động cho cộng đồng dân cư và khách tham quan.

+ Dải cây xanh cách ly: là khu vực thường có dạng tuyến hoặc vòng kín, trồng cây tập trung mật độ cao, với mục đích lọc tầm nhìn và điều hoà khí hậu, chống lại ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường của một đối tượng đô thị như đường giao thông lớn, khu công nghiệp, nghĩa trang, trạm xử lý nước thải…

+ Sân thể thao cơ bản: là khu vực sân bãi dùng cho hoạt động thể dục thể thao và tổ chức sự kiện của khu đô thị.

- Cây xanh đơn vị ở, gồm vườn hoa, sân tập.

- Mặt nước tập trung: gồm kênh mương hồ ao, dùng cho giao thông thủy và thủy lợi, cũng là không gian tạo cảnh quan nước. Các khu vực có diện tích mặt nước đáng kể được coi như một loại hình sử dụng đất độc lập, được định nghĩa là không gian Mặt nước tập trung. Các khu vực mặt nước nhỏ thì không được coi là đất Mặt nước tập trung mà theo quy định của loại đất bao chứa nó và là đối tượng nghiên cứu của các đồ án chi tiết hơn.

- Không bao gồm các không gian mở sau: đất giao thông, bến xe, bãi đỗ xe công cộng, sân bãi thuộc đất hạ tầng kỹ thuật.

#### Quy định chung đối với không gian mở

- Bảo đảm tỉ lệ diện tích, cây xanh mặt nước theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tận dụng hệ thống cây xanh mặt nước cho tăng thẩm thấu bề mặt đô thị, tiêu thoát nước và phòng chống ngập úng đô thị dựa trên việc tăng cường khả năng lưu chứa nước tạm thời của các khu vực cây xanh công viên tại các bồn trũng, bể chứa ngầm, tăng cường khả năng điều tiết của hệ thống các hồ nước kết hợp với tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu, tăng cưởng khả năng dẫn và tiêu nước của các kênh và sông suối, tăng cường khả năng thấm hút của các mặt phủ của khu vực cây xanh.

- Bảo vệ môi trường nước bằng việc không cho phép xả nước thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường trực tiếp ra sông, hồ và kênh thoát nước. Quy hoạch vị trí và chất lượng nước tại các điểm xả để đảm bảo khả năng tự làm sạch và phù hợp với khả năng tiếp nhận chất ô nhiễm của sông, hồ.

- Kè chống xói lở và có kế hoạch nạo vét bùn cặn, đảm bảo tiết diện thoát nước cho hệ thống kênh và hồ.

#### Quy định về công trình xây dựng trong không gian mở

- Chức năng công trình xây dựng trong không gian mở phải phù hợp chức năng chính của không gian. Các chức năng phù hợp chức năng công viên gồm: điểm thông tin hướng dẫn, bán vé du lịch công viên, nhà vệ sinh công cộng, quán café, quán ăn nhỏ, nhà thuyền, nhà nghỉ, kios, các điểm dịch vụ vui chơi giải trí, các sân tập thể thao, vườn hoa, vườn cảnh. Các công trình không phù hợp chức năng chính của công viên không được khuyến khích xây dựng.

- Hạn chế xây dựng tường rào ngăn cách không gian mở.

- Mật độ xây dựng công trình tối đa 5%. Tỷ lệ phủ xanh tối thiểu 60%; diện tích bề mặt cứng (phủ bê tông) không quá 20% diện tích khuôn viên ngoài công trình.

## Quy định sử dụng đất công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng

- Các khu di tích lịch sử được xếp hạng cần bảo tồn chỉnh trang cải tạo; áp dụng các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch bảo tồn phát huy giá trị, quy hoạch cải tạo chỉnh trang tái phát triển ở các nghiên cứu chuyên ngành cụ thể hơn, để xác định ranh giới kiểm soát và hành khu vực hiện hữu bảo vệ.

- Đối với các công trình tôn giáo tín ngưỡng xây mới mật độ xây dựng không quá 40%; chiều cao không quá 4 tầng (trừ công trình tháp).

## Quy định sử dụng đất công trình hạ tầng kỹ thuật

- Hệ thống công trình đầu mối và hành lang hạ tầng kỹ thuật bao gồm các công trình đầu mối về giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không), thoát nước mặt (hồ, kênh mương, cống thoát nước chính), thoát nước thải (trạm xử lý, trạm bơm, cống thoát nước thải, hồ chứa hoặc xử lý sinh học), cấp điện (trạm biến áp và hành lang tuyến điện 110KV trở lên), cấp nước (nhà máy nước, giếng khai thác, tuyến ống truyền tải), công trình viễn thông, nghĩa trang, tuynel kỹ thuật chính đô thị,…

- Quy hoạch quy định vị trí, quy mô, tính chất, nguyên tắc kết nối vận hành và phải được chính xác hóa trong quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chi tiết.

- Về khoảng cách cách ly an toàn và vệ sinh môi trường tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp đối với từng chuyên ngành.

- Không cho phép xâm phạm các công trình đầu mối, hành lang hạ tầng kỹ thuật hiện có, hoặc chuyển đổi quỹ đất dự kiến sử dụng dành cho công trình đầu mối và hành lang hạ tầng kỹ thuật cho các mục đích sử dụng đất lâu dài khác.

- Yêu cầu đối với các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước:

a) Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

+ Không được gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa;

+ Không làm ảnh hưởng đến các chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước;

+ Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức, cá nhân phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về ảnh hưởng đến chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước khi thực hiện các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước sau đây:

+ Xây dựng kho bãi, bến, cảng, cầu, đường giao thông, các công trình ngầm và công trình kết cấu hạ tầng khác;

+ San, lấp, kè bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo, trừ trường hợp xây dựng công trình cấp bách phục vụ phòng, chống, khắc phục thiên tai;

+ Khoan, đào phục vụ hoạt động điều tra, khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, tháo khô mỏ;

+ Khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng.

## Quy định sử dụng đất an ninh quốc phòng

- Các khu quốc phòng, an ninh, được giữ nguyên ở vị trí hiện tại.

- Các khu quốc phòng, an ninh được quản lý theo chế độ sử dụng đất quốc phòng, an ninh được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành.

- Các nhà máy công nghiệp quốc phòng gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây nguy hiểm về cháy nổ,...phải báo cáo cơ quan chủ quản và cơ quan có thẩm quyền để có kế hoạch di chuyển đến khu vực phù hợp.

- Vị trí khu dự trữ phát triển và an ninh quốc phòng theo đồ án Quy hoạch chung thị xã La Gi.

## Quy định đối với các đồ án quy hoạch chi tiết, dự án

Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án đã bị thu hồi, hủy bỏ; quy hoạch chi tiết của các dự án mà hiện nay không còn chủ đầu tư; đồ án được lập để phục vụ công tác cấp đất, giao đất, hóa giá nhà mà người dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…thì thực hiện theo đồ án phân khu đang lập. Việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan tuân thủ theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Quy chế quản lý kiến trúc thị xã La Gi và các quy định hiện hành khác có liên quan; Cụ thể:

1. Về loại hình nhà ở: thực hiện theo đồ án này;

2. Về hạ tầng kỹ thuật: Đối với những tuyến đường thuộc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nhưng lộ giới thực tế chưa đúng so với quy hoạch được duyệt mà không thể hiện trên đồ án này thì việc quản lý đầu tư xây dựng thực hiện theo lộ giới thực tế. Đối với các tuyến giao thông chưa được thể hiện trên đồ án này thì giao UBND thị xã La Gi có trách nhiệm xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo giao thông chung và thống nhất trên toàn tuyến;

3. Cho phép thực hiện quản lý xây dựng (cấp giấy phép xây dựng, cung cấp thông tin quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất) theo hình dáng khu đất hiện trạng; tính chất và các chỉ tiêu sử dụng đất được áp dụng theo đồ án quy hoạch này, trên cơ sở đáp ứng quy định của khoản 2 Điều này;

4. Không cho phép tách thửa đối với những khu đất có hình dáng, kích thước đã phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dẫn đến tăng dân số hiện trạng khu vực.

# QUẢN LÝ GIAO THÔNG

## Quy định chung quản lý giao thông

#### Đường trục chính đô thị

- ĐT.719: kết nối thị xã La Gi – Hàm Thuận Nam – Phan Thiết là con đường du lịch ven biển của thị xã, vừa sử dụng chức năng đối ngoại, vừa sử dụng chức năng đối nội là tuyến giao thông liên tỉnh. Quy hoạch lộ giới 30m.

- Đường ven biển: Đây là tuyến giao thông quan trọng tuân thủ theo quy hoạch quốc gia về tuyến đường ven biển. Tuyến đường vừa là động lực phát triển vừa đóng vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng. Đoạn tuyến qua khu việc nghiên cứu xây dựng mới lộ giới 49m.

- Trục Đông – Tây: một số đoạn trùng với ĐT.719 đóng vai trò kết nối 2 bên sông Phan. Quy hoặc lộ giới 42m.

#### Đường khu vực

- Mạng lưới đường trong khu vực được thiết kế dạng ô bàn cờ kết nối mạch lạc với các tuyến chính khu vực. Quy hoạch lộ giới từ 16-42m.

#### Đường phân khu vực

- Đường phân khu vực là các đường chia tạo các lô phân khu, là thành phần của hệ thống đường khung quy hoạch. Đồ án Quy hoạch phân khu chỉ định cụ thể đến cấp đường này. Dưới cấp đường này, đồ án chỉ gợi ý hướng tuyến, quy định tỷ trọng giao thông để các quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư tiếp tục nghiên cứu thực hiện.

- Đối với các đường đi qua khu vực hiện trạng dân cư thì hạn chế làm mới, chủ yếu mở rộng tuyến đã có. Từng bước nâng cấp, cải tạo các tuyến liên khu vực, các tuyến nối trung tâm phát triển mới đạt tiêu chuẩn đường đô thị.

#### Đường nội bộ

Đối với các tuyến xây mới đảm bảo bề rộng nền đường từ 13m trở lên, hè mỗi bên từ 3m trở lên. Đối với các tuyến giao thông ngõ xóm trong khu vực dân cư hiện trạng, chú trọng việc cải tạo chất lượng mặt đường, đảm bảo bề rộng tối thiểu 4m cho việc bố trí hạ tầng kỹ thuật ngầm, xe cứu thương, cứu hỏa có thể vào khi gặp sự cố.

#### Các quy định về lộ giới đường hẻm, lối đi chung, góc vát giao lộ:

14.5.1 Đường hẻm:

Là các tuyến đường phục vụ giao thông nội bộ khu vực dân cư hiện hữu; Có các loại đường hẻm như sau:

- Hẻm chính: là đường hẻm được nối thông vào đường phố và các hẻm nhánh hoặc hẻm cụt khác.

- Hẻm nhánh: là đường hẻm được nối vào đường phố hoặc hẻm chính, hoặc có liên thông với hẻm khác.

- Hẻm cụt: là đường hẻm chỉ nối một đầu vào đường hẻm khác hoặc đường phố.

- Lối đi chung: là đường hẻm cụt có chiều dài không quá 25m, phục vụ giao thông nội bộ cho một số căn hộ.

14.5.2 Quy định về lộ giới:

Lộ giới áp dụng cho hẻm nhánh và hẻm cụt theo Bảng dưới đây

| STT | Chiều dài hẻm | Lộ giới tối thiểu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhỏ hơn 100m | 4,0m | Khi không có trụ điện |
| 2 | 100m - 200m | 5,0m |  |
| 3 | Lớn hơn 200m | 6,0m |  |

- Chiều rộng lối đi chung được chọn cho phép nhỏ hơn 4,0m nhưng không nhỏ hơn 2m, trên cơ sở ý kiến đồng thuận của các hộ dân trong khu vực hẻm.

- Đối với các hẻm nhánh nối hai đầu với hẻm chính có chiều dài từ 50m trở xuống có lưu lượng giao thông không đáng kể và hiện trạng có các căn nhà ở đã xây dựng kiên cố và có giấy phép xây dựng nằm dọc theo đường hẻm thì cho phép xác định lộ giới như lối đi chung (rộng tối thiểu 2m) với ý kiến đồng thuận của các hộ dân trong khu vực hẻm trên.

- Ở những nơi có mật độ dân cư sống hai bên hẻm quá cao (trên 300 người/ha) hoặc dọc theo hẻm có trụ điện cần tăng thêm 0,5m cho lộ giới quy định đối với các hẻm có lộ giới tối thiểu.

- Đối với các khu dân cư mới, ít công trình hiện hữu, cho phép điều chỉnh quy định chiều rộng lộ giới tối thiểu cao hơn quy định (tại bảng trên) từ 0,5 - 1m và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

- Việc cải tạo mở rộng các hẻm theo quy định này thì tim tuyến được xác định là tim hẻm hiện trạng.

14.5.3  Quy định về góc vát giao lộ tại điểm kết nối:

- Tại khu vực giao nhau giữa các đường hẻm có lộ giới lớn hơn 4m và giữa hẻm chính với đường phố phải thực hiện vạt góc theo quy định (bằng 50% so với quy định cho đường phố theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành).

- Không vạt góc đối với các hẻm có lộ giới nhỏ hơn 4m, các đường hẻm khác và công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới phải bo tròn cạnh ở tầng trệt và ở lầu trên với bán kính R = 1m để giảm mức độ ảnh hưởng đến lưu thông.

#### Giao thông công cộng

Xây dựng hệ thống bus vận tải hành khách công cộng theo định hướng quy hoạch giao thông công cộng trong quy hoạch chung thị xã La Gi.

#### Giao thông tĩnh

- Các bãi đỗ xe công cộng được bố trí tại các điểm công trình công cộng, khu công viên mở,…

- Bãi đỗ xe nằm trong trong thành phần đất đơn vị ở cần đảm bảo chỉ tiêu 4% đất đơn vị ở; các vị trí được bố trí với bán kính phục vụ khoảng (400-500)m. Với quy mô diện tích trung bình mỗi bãi đỗ xe khoảng (0,2- 1,2)ha.

- Các bãi đỗ xe công cộng nằm trong thành phần đất công cộng cây xanh không vượt quá 20% tổng diện tích khu đất.

- Khuyến khích xây dựng các công trình bãi đậu xe ngầm, bãi đậu xe nhiều tầng trên nguyên tắc đảm bảo kiến trúc cảnh quan, khả năng thông hành của mạng lưới giao thông và an toàn giao thông.

#### Các nút giao thông và công trình giao thông đô thị

- Xây dựng mới các cầu vượt sông, suối... đảm bảo tải trọng tối thiểu HL93.

- Nâng cấp cải tạo các cầu hiện trạng đảm bảo tải trọng tối thiểu HL93.

#### Quy định bảo vệ lộ giới

- Nghiêm cấm xây dựng hoặc có bất kỳ hành động lấn chiếm nào xâm phạm chỉ giới đường đỏ quy định trong Bản đồ quy hoạch giao thông và mặt cắt ngang điển hình từng tuyến đường;

- Không một công trình hoặc bộ phận công trình xây mới hoặc cải tạo nào được phép xâm phạm chỉ giới đường đỏ;

- Nghiêm cấm phá hoại hoặc làm tổn hại bất kỳ thành phần nào của công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

## Quy định kỹ thuật đối với đường giao thông

#### 15.1. Hệ thống tiện ích giao thông

#### 15.1.1. Vỉa hè

- Vỉa hè trên từng tuyến đường phải được thiết kế, xây dựng đồng bộ về vật liệu, kết cấu, hình dạng, kích thước, màu sắc của bó vỉa, gạch lát. Đồng thời, đảm bảo bền vững về khả năng chịu lực và mỹ quan đô thị.

- Cao độ vỉa hè phải đảm bảo độ dốc ngang thoát nước từ 1,0% đến 2,0%, cao độ vỉa hè mới phải phù hợp với cao độ khu vực liền kề, đảm bảo thoát nước chung và thuận lợi khi sử dụng, đặc biệt là thuận tiện cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng; Vỉa hè phải ưu tiên theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người đi bộ và tạo được mảng xanh, cây xanh với diện tích hợp lý, tiết kiệm. Tùy theo đặc điểm của từng tuyến đường, dành mặt cắt ngang từ 1,0m đến 2,5m cho người đi bộ, phần diện tích còn lại phải thực hiện tăng cường mảng xanh và cây xanh đường phố.

#### 15.1.2 Sơn kẻ vạch

- Vạch kẻ đường phải đảm bảo cho xe chạy trên đường êm thuận, đảm bảo độ bám giữa lốp xe và mặt đường, không bị trơn trượt, không cao quá mặt đường 6mm.

- Khi sử dụng, lựa chọn vạch kẻ đường phải đảm bảo hợp lý về tổ chức giao thông đối với từng tuyến đường và căn cứ vào chiều rộng bề mặt đường phần xe chạy, tốc độ xe chạy, lưu lượng, phương tiện và người đi bộ tham gia giao thông để quy định.

#### 15.1.3 Lan can

- Đối với các cầu qua sông, kênh thoát nước, lan can bảo vệ phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, đặc biệt là các cầu có bố trí làn đường dành cho người đi bộ.

- Đối với các tuyến đường có gắn với kè sông, kênh lan can bố trí ở đỉnh kè và phải đảm bảo phù hợp với mỹ quan khu vực.

- Cống qua đường: Lắp đặt, lựa chọn kết cấu cống phải phù hợp với tải trọng và kết cấu nền đường. Chiều dài đốt cống và phân đoạn quy định tùy thuộc vào điều kiện địa phương và điều kiện chế tạo nhưng không vượt quá 5m, khi dùng cống bê tông cốt thép có chiều dài đốt cống từ 3m trở lên phải kiểm soát sức chịu uốn của cống theo phương ngang đường. Hình dạng và kích thước các cửa cống phải đảm bảo cho nước chảy được thuận lợi và đảm bảo ổn định của nền cạnh cống. Đảm bảo không thấm nước ở các khe nối giữa các đốt cống và đảm bảo ổn định chống thấm cho nền đường.

#### 15.1.4 Các tuyến hạ tầng ngầm theo đường

- Tuân thủ Quy chuẩn về xây dựng ngầm và giấy phép xây dựng.

- Không được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng. Công trình xây dựng vượt quá chỉ giới đường đỏ đã được xác định thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

- Xây dựng các cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí các đường dây và đường ống kỹ thuật.

#### 15.1.5 Cây xanh

- Đối với các tuyến đường có lộ giới từ 30m trở lên, trồng cây bóng mát có chiều cao 10-15m và khoảng cách giữa các cây là 8-12m.

- Đối với các tuyến đường có lộ giới dưới 30m, trồng cây bóng mát có chiều cao dưới 10m và khoảng cách giữa các cây là 4-8m.

- Đối với dải phân cách, trồng cây có chiều cao thấp thuộc nhóm cây bụi nhằm lọc bớt ánh sang đèn của các phương tiện đi ngược chiều nhau. Không trồng nhiều loại cây trên cùng môt tuyến đường.

- Đối với các tuyến trục chính cảnh quan của đô thị có bề rộng dải phân cách lớn (10-20m) có thể kết hợp trồng cây bụi và cây bóng mát có chiều cao <10m để tạo mảng xanh và mỹ quan đô thị.

#### 15.1.6 Đèn hiệu

- Mặt đèn tín hiệu phải vuông góc với tim làn đường phía tay phải người sử dụng. Theo chiều ngang, đèn đặt trên lề đường hoặc giải phân cách và cách mép phần xe chạy từ 0,5m - 2,0m.

- Ở khu vực đông dân cư, đèn có thể treo ở giữa nơi đường giao nhau phía trên phần xe chạy, điểm thấp nhất của đèn đến phần xe chạy từ 5m-5,5m.

#### 15.1.7 Biển báo

- Đặt ở lề đường, vỉa hè, phải cách mép ngoài mặt đường kể cả những nơi bố trí làn đường dừng xe khẩn cấp, làn đường tăng, giảm tốc ít nhất là 0,5m. Nếu đặt trong dải phân cách, phải cách mép ngoài dải phân cách ít nhất 1m.

- Độ cao từ trung tâm phần có biển đến mép phần xe chạy là 1,8m đối với đường ngoài phạm vi khu vực đông dân cư và 2m đối với đường trong phạm vi khu vực đông dân cư.

- Biển báo phải được sơn màu phản quang theo quy định và có thể nhìn thấy rõ cả ban ngày và ban đêm.

#### Đảm bảo an toàn giao thông

- Tầm nhìn: Công trình xây dựng, cây xanh không được làm hạn chế tầm nhìn và che khuất các biển báo hiệu, tín hiệu điều khiển giao thông.

- Khoảng cách tầm nhìn một chiều trên bình đồ và mặt cắt dọc phụ thuộc vào tốc độ tính toán, nhưng tối thiểu phải đảm bảo:

  - Đường giao thông đối ngoại: ( 75m

  - Đường khu vực, đường nội bộ: ( 40m.

- Các công trình công cộng có đông người ra vào, chờ đợi, các công trình trên hè phố như ki-ốt, bến chờ phương tiện giao thông công cộng phải đảm bảo đủ khoảng không cho người đợi, không được gây ùn tắc giao thông.

- Góc vát tại các nơi đường giao nhau: đảm bảo tầm nhìn an toàn khi lưu thông trên đường phố theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị. Đối với giao cắt giữa giao thông nội thị và giao thông đối ngoại cần xây dựng hệ thống biển báo, đèn hiệu an toàn, cầu vượt hoặc đảo giao thông dẫn hướng.

## Quy định đối với giao thông tĩnh và các công trình giao thông phụ trợ

#### Hệ thống xe bus công cộng trong khu vực là sự kế thừa quy hoạch mạng lưới xe bus công cộng của đồ án quy hoạch chung thị xã La Gi.

- Xây dựng các tuyến xe bus nội thị đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực.

- Các trạm dừng xe bus đặt cách nhau từ 500m - 1000m, 5 - 10 phút đi bộ.

- Trạm dừng xe phải bố trí cách ngã giao nhau tối thiểu 15m.

- Chỗ chờ và lên xuống xe phải cao hơn chỗ xe đỗ tối thiểu 20cm và được bảo vệ bằng đá vỉa, bề mặt chỗ chờ và lên xuống xe có độ nhám tốt.

- Độ dốc dọc của trạm dừng xe không lớn hơn 2%. Độ dốc ngang tùy thuộc loại mặt đường, nên dùng 1-1,5% hoặc bằng độ dốc ngang của phần xe chạy.

- Áp dụng kiểu trạm dừng xe túi hở.

- Trên các trạm dừng xe cần làm ghế ngồi, mái che cho khách cũng như phải trồng cây bóng mát, đặt thùng rác công cộng và các biển báo thông tin du lịch.

# QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

## Quy định quản lý chuẩn bị kỹ thuật

#### 17.1. Quy định chung

- Tuân theo những định hướng chính về cao độ nền và thoát nước mặt của hồ sơ: “Quy hoạch chung thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận đến năm 2035” đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt.

- Tôn trọng hướng dốc tự nhiên của nền địa hình để san đắp nền với khối lượng ít nhất.

- Mạng lưới thoát nước mưa phải bảo đảm thoát nước mưa nhanh, tự chảy ra rạch và sông gần nhất.

- Đảm bảo đường có chiều rộng ( 15m, phải bố trí hệ thống thoát nước mưa hai bên đường.

- Phân chia lưu vực thoát nước mưa hợp lý, đảm bảo thoát nước nhanh cho toàn khu đô thị, không ngập lụt trong quá trình sử dụng.

#### 17.2. Quy định về cao độ nền xây dựng

- Căn cứ vào địa hình thực tế 02 xã Tân Bình, Tân Tiến kết hợp với cao độ khống chế của Quy hoạch chung thị xã LaGi thiết kế cao độ cụ thể cho khu vực như sau:

+ Khu vực cồn cát ven biển thì Hxd ≥ 4,00m.

+ Các khu vực còn lại thì có nền cao và dốc thoải, không bị úng ngập nên cao độ thiết kế bám sát cao độ nền tự nhiên, san gạt tạo mặt bằng xây dựng thuận lợi.

+ Tại những vị trí xây dựng có sự chênh cao về nền xây dựng (giật cấp, mái dốc) thì cần thiết kế mái taluy hoặc tường chắn để đảm bảo ổn định nền thiết kế.

#### 17.3. Quy định về thoát nước mưa

- Trục tiêu: cần giữ lại các rạch tiêu quan trọng trên địa bàn: suối Tranh, Bàu Bưng Ngang, các trục tiêu thoát ra sông Dinh. Mở rộng hành lang xanh 02 bên các trục tiêu này từ 5,0÷ 20,0m làm hành lang thoát lũ an toàn cho các trục tiêu về mùa lũ.

- Hệ thống: khu vực được xây dựng mới hoàn toàn nên lựa chọn hệ thống thoát nước mưa riêng biệt với nước thải.

- Mạng lưới: phân tán theo các lưu vực nhỏ đảm bảo chiều dài thoát nước ngắn nhất.

- Hướng thoát nước: theo địa hình  tự nhiên, ra các trục tiêu gần nhất (hồ, suối, sông) gần nhất để dẫn thoát ra Biển.

- Lưu vực: toàn khu vực được chia thành 03 lưu vực thoát nước mưa chính: về sông Dinh, suối Tranh, sông Tiêu, sau cùng thoát ra Biển.

+ Lưu vực 1: toàn bộ khu vực trung tâm phân khu, diện tích lưu vực Flv = 693,6ha, thoát về suối Phèn và mương Cây Nến để dẫn ra sông Dinh (phía Đông Nam ngoài ranh giới).

+ Lưu vực 2: toàn bộ khu vực trung tâm phân khu, diện tích lưu vực Flv = 1102,3ha, thoát về suối Tranh để dẫn ra sông Dinh (phía Đông Nam ngoài ranh giới).

+ Lưu vực 3: toàn bộ khu vực phía Đông phân khu, diện tích lưu vực Flv = 468,5ha, thoát về suối Tiêu để dẫn ra suối Cầu Đôi (phía Đông ngoài ranh giới).

- Kết cấu: cống thoát nước sử dụng cống tròn (BTCT) tại khu vực xây dựng tập trung; rãnh có nắp cường lực hoặc mương ngầm khu vực du lịch, dải cây xanh, công viên…. Giếng thu, giếng thăm BTCT, cửa xả BTCT.

## Quy định quản lý hệ thống cấp điện và chiếu sáng đô thị

### 18.1. Quy định nguồn điện

- Đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển phụ tải;

- Có khả năng vận hành ổn định, dễ quản lý và đầu tư xây dựng;

- Dễ mở rộng và đấu nối cho các phụ tải lớn trong giai đoạn xây dựng;

- Hệ thống có khả năng dự phòng cao;

- Nguồn điện cấp cho khu vực được lấy từ trạm nguồn 220kV Hàm Tân công suất 2x250MVA, trực tiếp từ trạm 110kV La Gi công suất 2x40MVA.

### 18.2. Quy định đối với lưới trung thế

- Cải tạo hạ ngầm tuyến trung thế hiện hữu đảm bảo mỹ quan và an toàn cung cấp điện cho khu vực.

- Đối với khu vực xây dựng mới sử dụng cáp ngầm với đặc tính chống thấm dọc, tiết diện dây dẫn XLPE-240 đi trong các tuynel hoặc hào kỹ thuật. Khi xây dựng đồng bộ hóa với hạ tầng khu vực, tránh đầu tư nhiều lần, gây lãng phí và mất mỹ quan đô thị.

- Kết cấu lưới trung thế khu vực sử dụng cáp ngầm, nguyên tắc xây dựng dạng mạch vòng vận hành hở, trong chế độ làm việc bình thường, khả năng mang tải không vượt quá 70% công suất để đảm bảo dự phòng vận hành.

- Đối với khu công cộng, du lịch: sử dụng trạm biến áp (hạ thế) 22/0,4kV, kết cấu trạm sử dụng trạm kios và trạm ngồi (đứng), vị trí đặt ở khu vực cây xanh, khu vực công cộng. Bán kính cấp điện không quá 300m.

### Đối với phụ tải khu vực có phụ tải lớn các trạm biến áp dự kiến được đặt trong khuân viên, tầng hầm để thuận lợi cho các xuất tuyến hạ thế.

### 18.3. Nguồn và mạng lưới chiếu sáng công cộng

- Tất cả các đường có mặt cắt ngang lòng đường từ 3m trở lên đều được chiếu sáng.

- Bảo đảm các chức năng về chiếu sáng, định vị, dẫn hướng cho các đối tượng tham gia giao thông hoạt động an toàn về ban đêm. Các chỉ tiêu định lượng, chất lượng chiếu sáng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị quy định cho từng loại công trình giao thông.

- Các tuyến giao thông có mặt cắt >10,5m bố trí chiếu sáng 2 bên đường,đường có mặt cắt <10,5 m bố trí 1 tuyến chiếu sáng 1 bên đường. Hình thức chiếu sáng dùng đèn cao áp sodium công suất 250W –220V.

## Quy định quản lý hệ thống thông tin liên lạc

### Quy định chung

- Công trình thông tin - liên lạc công cộng: được ưu tiên sử dụng không gian xây dựng. Các đường cáp thông tin, đường dây thuê bao được kết hợp bố trí trong công trình hạ tầng kỹ thuật. Các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng nên đặt tại các vị trí trung tâm và nơi tập trung dân cư để phục vụ nhu cầu của người sử dụng.

- Đối với các doanh nghiệp khai thác dịch vụ phải phối hợp sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, đặc biệt là mạng ngoại vi phải tuân thủ  theo Nghị định 72/2012 về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Đối với trạm chuyển mạch: đáp ứng được nhu cầu và sẵn sàng sử dụng  công nghệ thế hệ sau (NGN) của hệ thống thị xã La Gi. Nguồn tín hiệu được cung cấp từ các nhà cung cấp dịch vụ trong nước. Các đơn vị chức năng của khu vực nghiên cứu quy hoạch sử dụng các tổng đài vệ tinh để kết nối vào mạng chung thị xã La Gi.

- Đối với mạng truyền dẫn: Phải đảm bảo các yếu tố kỹ thuật chuyên ngành và mỹ quan đô thị;

- Đối với kết cấu hệ thống mạng: Hạ ngầm toàn bộ cáp liên đài cũng như cáp ngoại vi trong khu vực nghiên cứu thiết kế. Trên đường nội bộ có mặt cắt nhỏ, có thể chôn trực tiếp với ống nhựa bảo vệ cáp tín hiệu.

- Hệ thống cống bể tổ chức theo nguyên tắc mạng ngoại vi và có khả năng cho các nhà cung cấp dịch vụ khác sử dụng để cùng phát triển.

- Trạm thu phát sóng: khi xây dựng trạm thu phát sóng (BTS) cần phải đảm bảo đầy đủ thủ tục cũng như tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin- truyền thông. Đặc biệt là tiêu chuẩn TCVN 3718-1-2005 về an toàn bức xạ sóng radio;

- Đối với công nghệ thông tin: xây dựng cơ chế khuyến khích ứng dụng công nghệ mới để tích hợp với các thiết bị viễn thông nhằm cung cấp đa dịch vụ. Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh quốc phòng. Hướng tới hệ thống điều hành chính quyền điện tử, xã hội tin học. Đảm bảo hạ tầng thông tin liên lạc có tính thống nhất, đồng bộ với các hạ tầng kỹ thuật khác.

### Mạng điện thoại

- Nhu cầu điện thoại được cung ứng bởi các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Đơn vị cung cấp dịch vụ cần xây dựng mới hệ thống tổng đài vệ tinh tại đây nhằm đáp ứng khoảng 24.437 thuê bao. Các đơn vị chức năng sử dụng các tổng đài để kết nối vào mạng PSTN.

- Xây dựng trạm tổng dung lượng 25.000 lines

- Tất cả cáp điện thoại khu vực trung tâm được chạy trong hệ thống cống, bể cáp.

- Dịch vụ điện thoại di động sẽ được cung cấp bởi mạng điện thoại di động riêng của các nhà cung cấp dịch vụ.

### Mạng truyền hình

Mạng TV đảm nhận cung cấp dịch vụ truyền hình cho cộng đồng sống và làm việc trong khu vực. Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình sẽ triển khai hệ thống thu phát tín hiệu thông qua thiết bị của nhà cung cấp hoặc cáp tín hiệu hữu tuyến. Mạng cáp truyền hình sẽ đi trong hệ thống, cống bể chung của toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc.

### Mạng truyền hình và truyền thanh nội bộ

Sử dụng thiết bị thu/phát vô tuyến của mạng phát thanh tại mỗi đơn vị chức năng. Anten của các thiết bị này có thể lắp đặt tại trung tâm dân cư hoặc trung tâm thuê bao.

### Mạng ngoại vi

Mạng ngoại vi gồm các hệ thống cống, bể cáp và hầm cáp chạy trên vỉa hè trong các ô quy hoạch. Hệ thống này được ngầm hóa hoàn toàn. Mương dẫn cáp sử dụng kiểu 3 ống/3 lớp và 3 ống/2 lớp.nắp bể cáp sử dụng loại nắp hợp với địa hình và tích chất đô thị. Tại mỗi ô quy hoạch sẽ có một bể kết nối cáp thông tin. Ống nhựa bảo vệ cáp dùng ống HDPE (110.

## Quy định quản lý hệ thống cấp nước

### Quy định về nguồn nước

Sử dụng nguồn nước sạch từ hệ thống cấp nước thị xã LaGi (từ nhà máy nước LaGi và Tân Tiến).

### Quy định về mạng lưới đường ống

- Mạng lưới đường ống cấp nước phải đảm bảo cung cấp nước đầy đủ về lưu lượng và áp lực đến mọi đối tượng dùng nước.

- Các tuyến dẫn chính phải tuân thủ theo quy hoạch chung đã xác định.

- Thường xuyên kiểm tra mạng lưới đường ống tránh rò rỉ thất thoát nước. Kiểm soát chặt chẽ các điểm đấu nối trên đường ống dẫn chính.

- Các tuyến ống cấp cho các đối tượng dùng nước phải có đồng hồ đo nước để dễ quản lý và tiết kiệm nước. Đồng hồ đo nước phải được kiểm định theo quy định hiện hành. Lắp đặt các hố van, đồng hồ đo nước chìm không để nổi trên hè phố.

- Khoảng cách bảo vệ tối thiểu đường ống cấp nước là 0,5m.

### Quy định cấp nước phòng cháy chữa cháy

- Tuân thủ theo Luật phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy Chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013. Và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.

- Chữa cháy trong nhà: Trong từng các công trình cao tầng như nhà ở, văn phòng, xí nghiệp công nghiệp phải có thiết bị báo cháy và chữa cháy tuân theo quy phạm phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an.

- Chữa cháy ngoài nhà:

+ Trên các tuyến ống ≥ (110mm, dọc theo các đường phố phải bố trí các trụ lấy nước chữa cháy. Trụ chữa cháy phải được bố trí ở nơi thuận tiện như: ở ngã ba, ngã tư đường phố, đảm bảo các quy định về khoảng cách giữa các trụ là 120m-150m.

+ Xác định các nguồn nước cần được sử dụng cho PCCC: nguồn nước từ hệ thống cấp nước tập trung, nguồn nước tự nhiên (ao hồ, sông, suối, kênh...);

+ Đảm bảo lưu lượng, áp lực cần thiết trên mạng cấp nước cho nhu cầu PCCC theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành;

## Quy định quản lý hệ thống thoát và xử lý nước thải

### Quy định chung hệ thống thoát và xử lý nước thải

Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt toàn khu khoảng 10.000 m3/ngày.

- Đối với khu vực đô thị hiện hữu từng bước cải tạo, xây mới hệ thống ống thu gom nước thải riêng và tiến hành đấu nối.

- Đối với khu vực xây dựng mới, sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

- Tất cả các công trình phát sinh nước thải đều phải có bể tự hoại trước khi thu gom theo hệ thống thoát nước thải về trạm xử lý tập trung.

- Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và nước thải y tế sau khi được xử lý cục bộ theo quy định sẽ được đưa về các trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trước khi xả ra môi trường.

### Phân lưu vực thoát nước thải

- Nước thải sinh hoạt thoát về trạm xử lý phía nam khu vực nghiên cứu. Công suất khoảng 10.000m3/ngày (giai đoạn sau cần xác định lưu lượng nước thải theo dự báo phát triển đô thị để đề xuất tăng công suất cho phù hợp)

### Mạng lưới đường ống và trạm xử lý nước thải

- Trạm bơm chuyển tiếp cần xây dựng đúng quy chuẩn và đảm bảo về khoảng cách an toàn, các điều kiện vận hành.

- Nước thải tự chảy theo các tuyến cống đường phố về trạm xử lý tập trung của khu vực nghiên cứu. Chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,7m; tối đa là 4,5m tính tới đỉnh cống. Tại các vị trí có độ sâu chôn cống lớn > 4,5m đặt trạm bơm chuyển tiếp;

- Độ dốc cống: Khu vực thiết kế tương đối bằng phẳng nên độ dốc cống tính theo độ dốc tối thiểu i = 1/D (D tính bằng mm);

- Trạm bơm xây chìm bằng BTCT;

- Trên các tuyến cống đường phố ngoài các hố ga tại các điểm giao cắt, các điểm thay đổi hướng dòng chảy, cần xây dựng các hố ga với khoảng cách theo quy phạm.

### Quy định thu gom và xử lý chất thải rắn

- 100% Chất thải rắn được phân loại tại nguồn và thu gom tập trung trên phạm vi toàn đô thị.

- Giảm lượng thải - Tăng tái chế - Tái sử dụng CTR. Chỉ chôn lấp CTR không thể tái chế, giảm nhu cầu đất dành cho xử lý CTR.

- Trang bị đồng bộ phương tiện, nhân lực thu gom, vận chuyển, xử lý CTR sau phân loại.

- Tuyên truyền, hỗ trợ kinh tế cho hoạt động phân loại CTR tại nguồn phát sinh.

- CTR sinh hoạt được thu gom và vận chuyển hàng ngày đến trạm trung chuyển CTR sau đó vận chuyển về khu xử lý của tỉnh.

- Chất thải rắn y tế: chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý riêng.

- Nhà vệ sinh công cộng: bố trí các nhà vệ sinh công cộng tại các công viên bãi đỗ xe, khu cây xanh và các khu công cộng.

## Quy định quản lý nghĩa trang

- Sử dụng nghĩa trang tập trung theo quy định của Tỉnh.

- Ưu tiên hình thức hỏa táng.

## Quy định quản lý môi trường

### Về kiểm soát phát triển

Quỹ đất dự trữ trong đô thị phải quản lý chặt để tránh đầu cơ, nếu có phát sinh cần thêm quỹ đất cần sử dụng thì sẽ được đề xuất nhằm giảm tải bớt cho khu vực trung tâm..

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động nuôi trồng thủy sản trong khu vực dự trữ phát triển đảm bảo không gây ảnh hưởng đến chất lượng sống của cư dân khu ở mới. Kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu xin các dự án các khu ở, mở rộng các tuyến đường nhằm kết nối không gian đô thị với các khu ở không khuyến khích việc san lấp không gian mặt nước cản trở dòng chảy. Khơi thông dòng chảy như hồ Bàu Bàng cùng các hồ nhỏ trong khu vực giúp thuận tiện tiêu thoát nước tốt.

Xây dựng môi trường đô thị hiện đại với các hình thái không gian phong phú tại các khu vực xây dựng mới trên cơ sở tôn trọng địa hình cảnh quan tự nhiên, văn hóa, đặc biệt chú trọng đến việc gìn giữ giá trị cảnh quan không gian biển và các không gian mặt nước của sông Phan.

### Về thích ứng biến đổi khí hậu

Quy hoạch phát triển bền vững khu vực dải cồn cát ven biển phải xuất phát trên quan điểm bền vững về sinh thái; bảo vệ và phát huy các giá trị tài nguyên của vùng ven biển bao gồm: các giá trị về tự nhiên, giá trị về kinh tế,  giá trị về lối sống, giá trị về văn hóa, giá trị về cảnh quan. Trong việc lập quy hoạch phải xem xét kết hợp hài hòa giữa các lợi ích về phát triển về kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, bảo tồn dải cồn cát ven biển.

Ưu tiên việc khai thác tài nguyên vùng bờ trên cơ sở xác lập những khu vực và những tuyến bờ biển cho các hoạt động kinh tế du lịch vừa góp phần đem lại hiệu quả vừa tiết kiệm được tài nguyên

Giảm thiểu ảnh hưởng rủi ro lũ lụt – phục hồi không gian tự nhiên, xanh ven sông Phan, kiểm soát phát triển, xây dựng các công trình thích ứng với biến đổi khí hậu. Quản lý giám sát các hoạt động xây dựng với mật độ lớn tránh tình trạng sạt lở bờ sông. Nâng cao chức năng môi trường sinh thái các khu vực sông Phan, phát triển hành lang xanh dọc sông, cách ly giữa các khu vực phát triển hiện hữu và khu vực phát triển mới

# TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

### Phòng Quản lý đô thị

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các hoạt động quản lý phát triển đô thị;

- Xây dựng cơ chế, quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng;

- Tổ chức các chương trình hợp tác, huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào phát triển đô thị;

- Kiểm tra, giám sát, tham gia thẩm định và có ý kiến góp ý vào hồ sơ các dự án phát triển và khai thác đô thị; xử lý theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, quản lý tổng thể hệ thống khung hạ tầng giao thông trên toàn địa bàn; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện các dự án đầu tư về giao thông vận tải và tham mưu trình cấp có thẩm quyền giải quyết các thủ tục về đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông theo quy định của pháp luật.

### Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Phòng Văn hóa – Thông tin: phối hợp với phòng Quản lý đô thị thực hiện công tác quản lý, bảo tồn các di tích trong khu vực;

- Phòng Tài chính – Kế hoạch: đề xuất, tham mưu cho UBND thị xã thiết lập các cơ chế chính sách đầu tư phát triển đô thị. Cân đối, bố trí nguồn vốn cho phát triển các dự án ưu tiên. Hướng dẫn cơ chế tài chính phù hợp với quy hoạch, đề án, dự án; hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc sử dụng, thanh quyết toán nguồn vốn đảm bảo đúng quy định.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: phối hợp với phòng Quản lý đô thị, quản lý hệ thống công trình giáo dục, tổ chức trường lớp và phát triển hệ thống giáo dục tương ứng tăng trưởng dân số.

- Phòng Tài nguyên & Môi trường: phối hợp với phòng Quản lý đô thị, tham mưu cho UBND thị xã thực hiện các thủ tục về đất đai và giải quyết các thủ tục đất đai liên quan đến các dự án đầu tư theo quy định của Luật Đất đai và quy định khác có liên quan.

### UBND các phường, xã

- Quản lý địa bàn, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cơ quan liên quan xử lý các vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng; thực hiện tuyên truyền, quản lý theo quy hoạch được phê duyệt.

## Điều khoản thi hành

- Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã có trách nhiệm phối hợp với phòng Quản lý đô thị triển khai thực hiện Quy định.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề chưa phù hợp, cần sửa đổi bổ sung, phòng Quản lý đô thị phối hợp các đơn vị có liên quan và UBND xã, phường tổng hợp, báo cáo UBND thị xã xem xét chỉ đạo./.