CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO XÃ NHÂN THẮNG HUYỆN GIA BÌNH

ĐỊA ĐIỂM: XÃ NHÂN THẮNG, HUYỆN GIA BÌNH

Hà Nội, tháng   năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO XÃ NHÂN THẮNG HUYỆN GIA BÌNH

Địa điểm xây dựng	: Xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan chủ đầu tư	  	: Ban quản lý các dự án huyện Gia Bình

Cơ quan lập quy hoạch	: Công ty Cổ phần Kiến trúc DMC Việt Nam

### Giám đốc		:	KTS	           Cấn Phú Minh

Chủ nhiệm đồ án	:	KTS 		Lê Thành Long

Chủ trì thiết kế	:	KTS 		Lê Thành Long

Chủ trì kiến trúc	: 	KTS		Lê Thành Long

Chủ trì điện		:	KS		Vũ Ngọc Quỳnh

Chủ trì hạ tầng	:	KS		Lê Đăng Tuấn

|  | Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018 |
| --- | --- |
| ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC DMC VIỆT NAM | CHỦ ĐẦU TƯ BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN GIA BÌNH |

ch­¬ng I

nh÷ng c¨n cø lËp quy ho¹ch

1.1 Sự cần thiết phải lập quy hoạch.

- Xã Nhân Thắng là xã có dân số đông và mật độ cao trong huyện Gia Bình, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao nên nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân rất lớn, đồng thời xã Nhân Thắng đang gấp rút phát triển hạ tầng kỹ thuật và đời sống dân sinh xã hội để có thể trở thành đô thị loại V và nâng cấp thành thị trấn trước năm 2020;

- Phân tích đánh giá vị trí, vai trò của dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội, ngành: Để đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt, lâu dài phù hợp với cảnh quan tổng thể của toàn khu hành chính, đồng thời duy trì hoạt động và đảm bảo quy mô nhu cầu cần sử dụng của xã Nhân Thắng khi trở thành đô thị loại V và nâng cấp thành thị trấn trước năm 2020.

- Đánh giá tính cấp thiết phải đầu tư dự án Khu trung tâm văn hóa thể thao xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình là cần thiết phải đầu tư đáp ứng điều kiện phục vụ cho các hoạt động văn hóa, xã hôi, chính trị, thể dục thể thao hiện tại và lâu dài. Chính vì vậy việc đầu tư xây dựng dự án Khu trung tâm văn hóa thể thao xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình là vô cùng cần thiết.

- Tình trạng thiếu địa điểm sinh hoạt văn hoá thể thao giải trí đã kéo dài rất lâu, phải sử dụng chung những địa điểm có mặt bằng chật hẹp không đáp ứng được nhu cầu của người dân trong thôn và trong xã.

- Do vậy HĐND – UBND xã Nhân Thắng ra nghị quyết xây dựng Khu trung tâm văn hóa thể thao xã Nhân Thắng để phục vụ nhu cầu tổ chức giao lưu văn hóa, cũng như hoạt động sinh hoạt giải trí, thể thao cũng như phục vụ  cho đời sống của người dân trong xã Nhân Thắng.

- Tất cả những lý do trên đây là những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình.

1.2. Mục tiêu và yêu cầu phát triển với khu vực quy hoạch:

- Lập hồ sơ bản vẽ thiết kế, đưa ra các giải pháp kỹ thuật tối ưu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư.

- Đảm bảo đồng bộ dự án, tuân thủ theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt, đáp ứng các yêu cầu về quản lý, an toàn, môi trường.

- Làm cơ sở pháp lý để lập Dự án đầu tư xây dựng công trình; là cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

1.3. Các căn cứ lập quy hoạch:

- Luật Quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Qui định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ- CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07:2010/BXD;

- Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam có liên quan khác;

- Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Căn cứ hợp đồng kinh tế số:…..../HĐ-TV ngày ……./….../2018 được ký kết giữa Ban QLDA các công trình xây dựng huyện Gia Bình với Công ty Cổ phần Kiến trúc DMC Việt Nam.

1.4. Các nguồn tài liệu, số liệu:

- Các kết quả điều tra về dân số, đất đai.

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, địa hình, hiện trạng kinh tế, xã hội và các tài liệu, số liệu liên quan.

- Các dự án có liên quan đã được phê duyệt.

1.5. Các cơ sở bản đồ:

- Bản đồ Quy hoạch phân khu Trung tâm Đô thị Nhân Thắng, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh.

- Đồ án Quy hoạch chung Đô thị Nhân Thắng Đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

- Các loại bản đồ khác.

Ch­¬ng II

C¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ hiÖn tr¹ng

  - .Các điều kiện tự nhiên

2.1.1. Vị trí địa lý

Khu đất lập quy hoạch hiện thuộc khu nội đồng thôn Hương Triện, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh có giới hạn như sau:

- Phía Đông giáp đất công viên cây xanh và đường quy hoạch rộng 25m.

- Phía Bắc giáp đất nông nghiệp và tuyến đường quy hoạch rộng 25m .

- Phía Tây giáp đất công trình văn hóa và tuyến đường rộng 25m;

- Phía Nam giáp đất công trình văn hóa và tuyến đường rộng 53m;

Theo Bản đồ Quy hoạch phân khu Trung tâm Đô thị Nhân Thắng, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh thuộc ô quy hoạch  TDTT.

- Diện tích : 65623.07m2

2.1.2. Địa hình khu vực:

- Khu vực lập quy hoạch thuộc địa bàn  huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Khu vực lập quy  hoạch thuộc tiểu vùng có địa hình thấp, tương đối bằng phẳng, cao độ nền giao động trong khoảng từ 1,3 đến 1,6m.

2.1.3. Điều kiện địa chất:

- Qua tài liệu thăm dò khảo sát địa chất ban đầu cho thấy:

* Lớp đất 1: Bùn sét pha màu xám nâu lẫn rễ thực vật, bề dày lớp là 0.5m

* Lớp đất 2: Sét pha trạng thái dẻo chảy, bề dày lớp từ 7.5 ÷ 8m

* Lớp đất 3: Cát mịn trạng thái xốp, bề dày lớp từ 3.5 ÷ 4.3m

* Lớp đất 4:  Sét pha trạng thái dẻo mềm, bề dày lớp lớp là 5.0m

* Lớp đất 5:  Sét pha trạng thái dẻo cứng, bề dày lớp 3.5m ÷ 4.5m

* Lớp đất 6: Cát hạt thô lẫn sạn sỏi trạng thái chặt vừa , bề dày lớp mới 	nghiên cứu được từ 3.5m ÷4.0m

Khu vực quy hoạch nằm trong vùng dự báo có động đất cấp 8 (theo tài liệu dự báo của Viện Vật lý Địa cầu).

2.1.4. Điều kiện khí hậu:

- Nhiệt độ không khí:

+ Nhiệt độ trung bình:	23,30C.

+ Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 	39,50C.

+ Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối:	4,80C.

- Độ ẩm, không khí:

+ Độ ẩm trung bình:                                          84%.

+ Độ ẩm trung bình cao nhất:                            88%.

+ Độ ẩm trung bình thấp nhất:                          79%.

- Lượng mưa:

+ Lượng mưa trung bình hàng năm:	1.331,0mm.

+ Lượng mưa trung bình tháng cao nhất:	254,6mm.

+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 ngày:	204,0mm.

+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 giờ:	113,0mm.

+ Số ngày mưa trung bình năm:	144,5ngày.

- Gió:  Theo quy chuẩn Việt Nam, Bắc Ninh nằm trong vùng có áp lực gió IIB

+ W0 =	95 daN/m2.

+ Tốc độ gió mạnh nhất:	34m/s.

- Động đất:

- Bắc Ninh nằm trong vùng động đất có cấp địa chấn cấp 7 (MSK) với tần suất lặp lại B1 ( 0,005. Chu kỳ T1 ( 200 năm.

2.1.5. Điều kiện thủy văn:

- Huyện Gia Bình có mạng lưới sông, ngòi tương đối dày đặc với  con sông lớn chảy qua là sông Đuống, Sông nhỏ chảy qua Nhân Thắng là sông Ngụ. Mật độ sông ngòi của huyện khá dày và đều chảy theo hướng Tây Bắc- Đông Nam. Do địa hình bằng phẳng, độ dốc của các sông nhỏ nên khả năng tiêu thoát nước chậm, đặc biệt vào mùa lũ, mực nước các con sông chính lên cao cùng với mưa lớn tập trung thường gây ngập úng cục bộ cho vùng có địa hình thấp trũng. Khu vực quy hoạch chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Ngụ và hệ thống kênh tưới tiêu nông nghiệp.

2.2. Hiện trạng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật:

BẢNG TỔNG HỢP CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN TRẠNG

| TT | Khu vực | Diện tích đất (m2) | Tỷ lệ | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích ao, hồ, mặt nước | 4295 | 6.55% | Thuận lợi |
| 2 | Diện tích đất canh tác | 59974.07 | 91.39% | Thuận lợi |
| 3 | Diện tích giao thông nội đồng | 1354 | 2.06% | Thuận lợi |
|  | Tổng cộng | 65623.07 | 100% |  |

2.2.1. Hiện trạng xây dựng:

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch chủ yếu là hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực nông nghiệp, nông thôn, bao gồm các tuyến giao thông nội đồng và tuyến mương tưới tiêu..

2.2.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a) Hệ thống giao thông:

Mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch cũ đã hình thành và khu quy hoạch có đường bê tông liên thôn với mặt cắt đường 7m chạy qua.

b) Chuẩn bị kỹ thuật thoát nước mặt:

- Cấp nước: Hiện tại  đã có hệ thống cấp nước .

c) Cấp nước:

- Thoát nước: Theo địa hình tự nhiên và theo hệ thống thoát nước của khu vực.

d) Cấp điện:

Dân cư cũ hiện trạng giáp với khu mới quy hoạch đã có hệt thống cấp điện động lực 35 kv cấp cho khu vực này, dự kiến sẽ lấy điện từ nguồn 35 kv này.

2.2.3.Đánh giá tổng hợp.

Khu vực quy hoạch rất thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng thấp và thuận lợi do có sự đồng thuận của người dân và các cấp chính quyền địa phương.

Cốt cao độ của toàn khu hiện nay tương đối bằng phẳng nhìn chung thuận lợi cho chi công xây dựng.

CHƯƠNG III

TÍNH CHẤT, QUY MÔ, CHỨC NĂNG

3.1  Tính chất

- Là khu trung tâm văn hóa thể thao để phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho người dân.

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng trước mắt, lâu dài phù hợp với cảnh quan tổng thể của toàn khu hành chính, đồng thời duy trì hoạt động và đảm bảo quy mô nhu cầu cần sử dụng của xã Nhân Thắng khi trở thành đô thị loại V và nâng cấp thành thị trấn trước năm 2020.

- Đáp ứng điều kiện phục vụ cho các hoạt động văn hóa, xã hôi, chính trị, thể dục thể thao hiện tại và lâu dài.

3.2  Quy mô:

3.2.1. Quy mô diện tích:

Diện tích quy hoạch: 65623.07m2

3.2.2. Quy mô dân số:

- Quy mô dân số: Phục vụ dân cư đô thị loại 5

3.3 Chức năng:

Khu đất có chức năng chính bao gồm: Sân vận động, quảng trường, nhà thi đấu, nhà văn hóa, bể bơi và hạ tầng kỹ thuật.

CHƯƠNG IV

QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC VÀ SỬ DỤNG ĐẤT

4.1 Nguyên tắc thiết kế và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

4.1.1 Nguyên tắc chung

- Khu đất xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao có 6 cổng ra vào, 2 cổng ra vào chính tại phía Nam và phía Tây. Đây cũng là nơi bố trí quảng trường dẫn tới các trục không gian chính và các trục đường tới các khu chức năng;

- Bố cục chung của khu vực quy hoạch về cơ bản hướng về sân vận động trung tâm, được phân chia bởi tuyến đường giao thông cơ giới rộng 7.5m và đường giao thông đi bộ rộng 3m, các quảng trường, tuyến đi bộ  có cấu trúc không gian đa dạng, phong phú, hài hòa giữa phần đất xây dựng công trình, sân, diện tích cây xanh và mặt nước;

- Bố cục chung của khu vực quy hoạch là tổ hợp của các cụm công trình theo các nhóm chức năng, có mật độ xây dựng thấp, thấp tầng, bố trí xen kẽ trong các khu cây xanh;

- Khu đất quy hoạch có tổ chức không gian rõ ràng, hiện đại, song vẫn đảm bảo được tính linh hoạt, mềm mại theo bố cục của một khu trung tâm văn hóa thể thao.

4.1.2 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao xã Nhân Thắng huyện Gia Bình được thực hiện trên các tiêu chí sau:

- Đất xây dựng sân vận động, khán đài 2000 chỗ;

- Đất xây dựng nhà thi đấu đa năng 350chỗ;

- Đất xây dựng nhà văn hóa, hội trường 500 chỗ;

- Đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ và bể bơi;

- Đất xây dựng sân thể thao ngoài trời;

- Đất quảng trường;

- Đất cây xanh, bãi đỗ xe;

- Đất giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

4.2. Phương án cơ cấu quy hoạch:

- Căn cứ vào tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và các chỉ tiêu sử dụng đất khu đất được quy hoạch phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định, phù hợp với quy hoạch chung.

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác định các chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình.

BẢNG TỔNG HỢP CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT

| TT | Khu vực | Ký hiệu | Diện tích đất | Tỉ lệ chiếm đất | Diện tích xây dựng | Diện tích sàn xây dựng | Mật độ xây dựng | Chiều cao công trình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sân vận động | SVD | 22744m2 | 34,6% | 17384m2 |  | 58.5% | 2 tầng |
| 2 | Nhà thi đấu đa năng | NTD | 3590m2 | 5.04% | 1330m2 | 2520m2 | 37% | 3 tầng |
| 3 | Nhà văn hóa + CLB | NVH | 3138m2 | 4.78% | 1554 m2 | 2745m2 | 54.7% | 3 tầng |
| 4 | Thương mại + Bể bơi | TM +BB | 7116m2 | 10.84% | 2792m2 | 2792m2 | 39.3% | 1 tầng |
| 5 | Quảng trường lớn | QT | 4076m2 | 6.2% |  |  |  |  |
| 5.1 | Quảng trường nhỏ | QT | 2813 m2 | 4.4% |  |  |  |  |
| 6 | Sân thể thao ngoài trời | TT | 1837m2 | 2.8% |  |  |  |  |
| 7 | Bãi đỗ xe |  | 2741m2 | 4.1% |  |  |  |  |
| 8 | Nhà bảo vệ |  | 12m2 | 0.018% | 10.4m2 | 10.4m2 | 86.6% | 1 tầng |
| 9 | Trạm biến áp |  | 16m2 | 0.024% |  |  |  |  |
| 10 | Vườn hoa, cây xanh | CX | 6291m2 | 9.7% |  |  |  |  |
| 11 | Đường giao thông |  | 11249.07m2 | 17.5% |  |  |  |  |
|  | Tổng | 65623.07m2 | 100% |  |  |  |  |

4.3 Định hướng phát triển không gian và kiến trúc

Trong khu ở tất cả các công trình phải thoả mãn các tiêu chí sau đây: thích dụng, hài hoà với thiên nhiên, thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng thông gió tự nhiên và chú ý đến công tác thiết kế sân vườn. Mật độ xây dựng tuân theo QCXDVN 01:2008/BXD.

Công trình xây dựng tại vùng có khí hậu đặc trưng khu vực miền Bắc nước ta nên các giải pháp vật liệu cần sử dụng cho phù hợp vừa đáp ứng tính đồng bộ, phong tục tập quán, phù hợp điều kiện khí hậu nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ cao. Các công trình đa số sử dụng hình thức mái tôn. Tường ngoài xây gạch thẻ, tường ngăn xây gạch 4 lỗ. Màu sắc chủ đạo là màu kem nhạt, màu nhấn nâu đất. Chân tường cần ốp các loại gạch chống thấm chống rêu mốc. Hệ thống cửa ngoài trời dùng cửa nhôm hoặc cửa nhựa lõi sắt. Kết cấu chủ đạo là bê tông cốt thép. Tùy vào chiều cao công trình mà chọn giải pháp móng cho phù hợp: móng băng, móng cọc ép cho công trình thấp tầng.

Các yêu cầu về cảnh quan: Để không gian tổng thể của khu quy hoạch được đồng bộ, các yêu cầu về giao thông: chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng phải được tuân thủ chặt chẽ nhằm tạo nên một tổng thể hài hoà, phù hợp với quy hoạch được duyệt. Các quy định khi thiết kế cụ thể: các công trình thiết kế cần đảm bảo đúng các yêu cầu về quy hoạch tổng mặt bằng, bảo đảm tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hiện hành. Bên cạnh đó các hình thức kiến trúc của các công trình phải phù hợp với chức năng, bố cục công trình phải chú ý các giải pháp thích hợp với khí hậu Việt Nam.

CHƯƠNG V

QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

5.1 San nền :

a. Cơ sở thiết kế :

- Bản đồ địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/500.

- Phương án quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500.

- Các tài liệu số liệu hiện trạng về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất, thuỷ văn ... tại khu vực thiết kế.

- Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

b. Phương án thiết kế :

- Bản vẽ thiết kế quy hoạch san nền thể hiện cao độ nền hoàn thiện của khu vực thiết kế. Cao độ san nền căn cứ vào cao độ thiết kế tại các nút giao thông.

- Thiết kế san nền từng khu đất theo độ dốc đường hoạch đảm bảo thoát nước tự chảy, sao cho liên hệ trực tiếp giữa khu vực với tuyến đường xung quanh theo định hướng độ dốc là 0,005. Cao độ san nền tại mép biên lô đất bằng đúng cao độ mép hè đường giao thông.

- Về độ chặt đầm nén của nền theo phương án san nền sơ bộ khu đất xây dựng công trình: đắp toàn bộ khu vực công trình bằng cát nền với độ đầm chặt K = 0,85. Trước khi đắp cần dọn dẹp mặt bằng công trình. Khu cây xanh đắp đất màu tận dụng từ vét hữu cơ nền đường, khi đắp cần tạo độ tơi xốp cho lớp đất màu dày 30cm trên cùng để tạo điều kiện thuận lợi cho cây phát triển.

- Trong quá trình đắp đất phải đảm bảo độ dốc thoát nước thiết kế. Không được để nước đọng trong khu vực san nền.

5.2 Quy hoạch giao thông:

Các tuyến đường được thiết kế kết nối với quy hoạch chung và các tuyến đường giao thông hiện có thành một hệ thống giao thông hoàn chỉnh.

Quy mô đường giao thông được thiết kế theo mạng lưới quy hoạch chung phân khu và tuân thủ theo Quyết định số 73/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thiết kế đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Cụ thể mặt cắt các tuyến đường như sau:

- Mặt cắt đường Đ2 : 3,0m + 7,5m + 3,0m = 13,5 m

- Mặt cắt đường Đ1 : 3,0m + 10,5m + 3,0m = 16,5 m

- Bán kính bó vỉa Rmin = 6,0m.

- Độ dốc ngang mặt đường: i = 2%, lựa chọn theo bề mặt kêt cấu là mặt đường apphan.

- Độ dốc hè đường: i hè = 1,5%, dốc về phía lòng đường.

- Độ dốc ngang mặt đường: i = 2%.

5.3 Hệ thống cấp nước

a. Cơ sở thiết kế :

- QCXD 07/BXD: 2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

-	QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng.

-	TCXDVN 33: 2006 "Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế” ngày 17/03/2006 của Bộ Xây dựng.

-	TCVN 2622 - 1995 Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.

-	Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng khu vực dự án đã được phê duyệt

-	Các tiêu chuẩn chuyên ngành khác có liên quan

b. Số liệu thiết kế

Thiết kế tạm tính theo khu ở.

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt nhà công cộng: 2-5 l/m2

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: chọn một đám cháy có lưu lượng chữa cháy 10l/s (theo TCVN 2622-1995).

- Nước thất thoát và dự phòng là 20% Qtc

- Hệ số điều hòa Kng = 1,4 (TCXD 33-2006)

- Bảng tổng hợp lưu lượng cấp nước sạch

| STT | Thành phần dùng nước | Quy mô | Tiêu chuẩn | Lưu lượng (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sân vận động 2000 chỗ | 13600m2 | 2l/m2 | 27,2 |
| 2 | Nhà thi đấu đa năng | 2660m2 | 5l/m2 | 13,3 |
| 3 | Khối nhà văn hóa | 1650m2 | 5l/m2 | 8,3 |
| 4 | Bể bơi(nước bù) | 1458m3 | 10% | 145,8 |
| 5 | Bể bơi(Vận động viên) | 70 người | 50l/vđv | 3,5 |
|  | Thương mại, dịch vụ | 1420m2 | 5l/m2 | 7,1 |
| 6 | Nước tưới cây | 4276m2 | 3l/m2 | 12,8 |
| 8 | Đường giao thông | 3340m2 | 0.5l/m2 | 1,67 |
| 9 | Nước thất thoát và dự phòng | 20%(1->8) |  | 43,9 |
|  | Tổng |  |  | 263,57 |

Tổng nhu cầu cấp nước trung bình là Qtb = 255,07 (m3/ngđ).

Qmax = Qtb×Kng = 263,57 ×1,4 = 369,0 (m3/ngđ).

c. Phương án thiết kế :

- Hệ thống cấp nước được đấu nối từ đường ống cấp nước chính quy hoạch trên đường quy hoạch phía Bắc của khu đất. Điểm đấu nối được thoả thuận với Công ty cấp thoát nước.

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế mạng cụt.

- Tuyến ống chính D90 từ mạng bên ngoài được cấp vào bể nước ngầm và cấp nước lần đầu cho bể bơi.

- Tuyến ống chính D90 từ trạm bơm cấp nước, lấy nước từ bể nước ngầm cấp đến các điểm dùng nước.

- Việc tính toán mạng lưới cấp nước nhằm xác định đường kính ống hợp lý và kinh tế, trên cơ sở xác định lưu lượng tính toán và vận tốc kinh tế, đảm bảo áp lực tự do tại điểm bất lợi nhất trên mạng lưới 15m.

- Xác định đường kính ống cho đoạn ống dựa vào lưu lượng lớn nhất mà đoạn ống đó chuyền tải.

- Dựa vào đặc điểm, tính chất sử dụng, diện tích khu đất, nhu cầu cấp nước, thiết kế hệ thống cấp nước có các hạng mục như sau :

+ Tại các nút của mạng lưới bố trí các hố van khống chế, trong đó bố trí van khoá.

+ Vật liệu sử dụng ống và phụ kiện HDPE.

+ Tuyến ống được đặt trong hệ thống hào kỹ thuật và chôn ngầm.

- Xây bể nước ngầm cho sinh hoạt đảm bảo lưu nước cho 1 ngàymax =370m3.

d. Cấp nước cứu hoả.

- Chọn hệ thống chữa cháy là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Trên các trục đường có ống cấp nước chính sẽ đặt các trụ cứu hỏa, khoảng cách giữa các trụ cứu hoả từ không quá 150 (m).

- Hệ thống cấp nước cứu hoả được thiết kế cho khu nhà ở nhằm dập tắt đám cháy nhanh chóng khi có sự cố cháy xảy ra.hệ thống họng cứu hoả được thiết kế nổi đặt tại các ngã ba, ngã tư hướng giao thông và nằm trên vỉa hè. Đường kính họng cứu hoả min là 110mm. Theo tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam tập VI xuất bản năm 1997, áp lực tại các đầu họng là 10m, đặt cách mép đường 1m. Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy lấy theo bảng 12 tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy TCVN 2622:1995, tính với một đám cháy xảy ra đồng thời, lưu lượng mỗi họng chữa cháy là: Qcc=10 l/s.

5.4. Hệ thống thoát nước

a. Cơ sở thiết kế :

- TCXD 7957 : 2008: Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Yêu cầu thiết kế;

- TCXDVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

- QCVN 07-2: 2016/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước.

b. Giải pháp hệ thống thoát nước thải :

- Hệ thống thoát nước thải trong Dự án thiết kế riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa.

- Đảm bảo thoát nước tự chảy và khớp nối được với hệ thống thoát nước bên ngoài theo quy hoạch chung.

- Độ dốc của cống thoát nước thải được thiết kế sao cho vận tốc nước thải trong cống đủ lớn để đảm bảo khả năng tự làm sạch cống và lớn hơn 1/D (D: đường kính của cống).

- Nước thải sau khi được xử lý qua bể tự hoại trong công trình được thoát ra mạng đường ống thoát nước

- Toàn bộ hệ thống nước thải của dự án được thu gom vào tuyến cống D200, D300 và thoát ra tuyến cống thoát nước quy hoạch D400 ở tuyến đường phía Tây dự án.

- Dọc theo các tuyến cống thoát nước thải bố trí các giếng thăm tại vị trí thay đổi tiết diện cống, chuyển hướng cống, tại điểm xả các công trình để nạo vét bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa cống. Khoảng cách các ga thu theo tiêu chuẩn hiện hành.

*Tính toán thủy lực:

- Lưu lượng nước thải sinh hoạt lấy bằng lưu lượng cấp nước(không tính nước cấp bù cho bể bơi):

QTB=109,27 (m3/ngđ)

Qhtb = Qtb/24 = 45,5 (m3/h)

* Xác định lưu lượng cho từng đoạn cống:

Lưu lượng tính toán cho từng đoạn cống được coi như chảy từ đầu đoạn cống và được xác định theo công thức.

qitt = (qsitb ) (Kc

Trong đó:

  - qitt : lưu lượng tính toán của đoạn cống thứ i

  - qsitb : lưu lượng thoát nước trung bình của đoạn cống i.

  - Kc: Hệ số không điều hoà chung

*Lựa chọn đường kính ống:

- Đường kính ống thoát nước tính trên cơ sở công thức thủy lực cơ bản sau:

(công thức tính lưu lượng rãnh thoát nước)

Q = W ( V (l/s) 			(1)

Trong đó:

  - Q: Lưu lượng tính toán (l/s)

  - W: Diện tích mặt cắt ướt dòng chảy

  - V: Vận tốc dòng chảy trung bình trong cống (ms)

V = C 			(2)

Trong đó:

  - R: Bán kính thủy lực phụ thuộc vào dạng tiết diện ống (m2) xác định theo công thức:	Q = 	(3)	(X: Chu vi ướt)

  - i: Độ dốc ống xác định theo imin , hoặc độ dốc ống để đảm bảo vận tốc cuốn trôi cặn và độ dầy.

  - C: Hệ số sê ri có liên quan đến độ nhám thành ống và bán kính thủy lực xác định theo công thức.

C = 				(4)

  - n: Độ nhám thành ống với ống bê tông n = 0,0148

y = 2,5 n - 0,13 - 0,75 		(5)

Khi đã tính được các giá trị R,C,y,V ta có thể tính đường kính ống được rút ra từ công thức:		(1)

(	Q = W ( V (	W =

Mà	W = (m)

- Để đơn giản trong tính toán có thể dùng “bảng tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước” để tính toán lựa chọn đường kính, vận tốc, độ dốc, độ đầy.

c. Giải pháp hệ thống thoát nước mưa:

* Nguyên tắc thiết kế:

Mạng lưới thoát nước mưa được tính toán thiết kế đảm bảo thu và vận chuyển nước mưa ra khỏi khu đô thị một cách nhanh nhất, tránh úng ngập đường phố và các khu dân cư:

- Độ dốc địa hình tự nhiên hoặc bề mặt khu vực tạo ra các lưu vực thoát nước mưa là cơ sở để phân chia lưu vực thoát nước.

- Nước mưa được thu gom và dẫn đến các điểm xả theo con đường ngắn nhất bằng tự chảy.

- Khi thoát nước mưa không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong khu hoặc gây ra các tác động môi trường.

- Trên cơ sở quy hoạch thoát nước mưa chung của khu vực, chia hệ thống thoát nước mưa của dự án ra làm 2 lưu vực:

+ Lưu vực phía Đông: tuyến cống D100 được thoát ra tuyến cống quy hoạch D1500 ở phía nam dự án.

+ Lưu vực phía Đông: tuyến cống D100 được thoát ra tuyến cống quy hoạch D1500 ở phía nam dự án.

* Tính toán thuỷ lực mạng thoát:

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

+ Hệ số dòng chảy nội thị:

Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ, phụ thuộc vào địa hình, cường độ mưa và thời gian mưa, hệ số dòng chảy tính theo công thức:

( = Z.q0,2.t0,1

Trong đó:

    - Z - là hệ số mặt phủ phụ thuộc vào loại mặt chảy.

    - q - cường độ mưa (l/ha).

    - t - thời gian mưa (phút).

Để phục vụ cho công tác tính toán hệ thống thoát nước mưa, chọn hệ số dòng chảy ( đối với từng khu vực như sau:

( = 0,55

+ Tần suất mưa tính toán:

Là chu kỳ thời gian lặp lại một trận mưa có cường độ và thời gian xác định. Mưa có cường độ lớn được lặp lại ít hơn, còn mưa nhỏ có thời gian dài hay lặp lại.

Để thoát nước do những trận mưa lớn mà thời gian nhỏ yêu cầu kích thước cống đáng kể và giá thành xây dựng lớn. Trong khi tính toán đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa đô thị, để đạt được hiệu quả kinh tế tối ưu, thường phải xem xét chấp nhận một chu kỳ tràn cống (p) hợp lý với các trận mưa lớn có cường độ cao trong thời gian ngắn. Khi chọn P càng lớn thì đưa đến kích thước cống càng lớn, nhưng khả năng tràn cống ít. Theo kinh nghiệm tính toán với các đô thị có các điều kiện kinh tế, địa hình, tính chất đô thị tương tự, chọn P =1 năm:

+ Cường độ tính toán:

Lấy số liệu cường độ mưa theo khu vực Bắc Ninh.

+ Xác định diện tích tính toán các tiểu khu:

- Việc xác định diện tích các tiểu khu dựa trên các số liệu đo đạc trực tiếp trên bản đồ địa hình và bản đồ quy hoạch.

- Việc phân chia các ô thoát nước dựa trên sơ đồ phân khối theo địa hình tự nhiên và qui hoạch san nền để cho nước tự chảy.

+Nguyên lý thiết kế và tính toán:

- Trên cơ sở cốt địa hình và cốt san nền quy hoạch và mực nước ngầm mà

xác định độ sâu đặt cống tối đa với từng loại cống có chỉ tiêu độ dốc tối thiểu phải đảm bảo để không bị lắng cạn mà không bị tắc cống.

D = 400 mm  (   imin  = 0,0025		( vmin  = 0,8 m/s

D = 600 mm  (   imin  = 0,0017	 	( vmin  = 0,9 m/s

D = 800  mm  (   imin  = 0,0013	          ( vmin  = 1,0 m/s

D = 1000 mm  (   imin  = 0,001		( vmin  = 1,15 m/s

+Tính toán lưu lượng mạng thoát nước:

- Do đặc điểm của khu vực thiết nằm giữa các dự án đã và đang xây dựng do đó khu vực thiết kế bị khống chế bởi các điểm đấu nối và cos cao độ hoàn thiện. 	- Lưu lượng nước mưa tính toán Q(l/s) xác định theo phương pháp cường độ giới hạn và tính theo công thức sau:

Q = q x  x F  (l/s).

Trong đó:

+  - Hệ số dòng chảy:

= z x q0,2 x t0,1

Với: z - Hệ số mặt phủ phụ thuộc loại mặt chảy

q - Cường độ mưa (l/s.ha)

t - Thời gian mưa (phút)

Lấy theo khu vực thiết kế thì:  = 0,9

+ F - Là diện tích thu nước tính toán, (ha)

+ q - Là cường độ mưa tính toán, (l/s.ha)

q =

t:     Thời gian tập trung dòng chảy (ph)

P:     Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm)

A,C,b,n:     Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương.

- P - Tần suất mưa tính toán;

Lấy P = 1 năm.

- t - Thời gian mưa tính toán, (phút):

T = t0 + t1 + t2

Trong đó:

t0 : Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường, đối với tiểu khu không có mạng lưới thoát nước t0 lấy không dưới 10 phút, đối với tiểu khu có mạng lưới thoát nước cấp III thì t0 lấy bằng 5 phút.

t1 - Là thời gian nước chảy theo rãnh xuống giếng thu.

t1 =

Trong đó:		L1  - Chiều dài rãnh đường tính toán (m).

v1 - Tốc độ chảy ở cuối rãnh (m/s), v1=1,0 m/s

t2 - Thời gian nước chảy trong cống tính toán.

t2 =

Trong đó: 	L2 - Chiều dài của mỗi đoạn cống tính toán (m).

v2 - Tốc độ chảy trong mỗi đoạn cống  (m/s). v2=1,0 m/s

r - Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào độ dốc bề mặt khu vực,

Với độ dốc		 i < 0,01 	(  r = 2.

0,01 < i < 0,3 	(  r = 1,5.

i > 0,3 	(  r = 1,2.

- Khi có được lưu lượng thoát nước ta dùng “bảng tra thủy lực mạng lưới thoát nước” để lựa chọn đường kính, vận tốc, độ dốc, độ đầy.

5.5. Hệ thống hào kỹ thuật, cống bể

a. Các chỉ  tiêu kỹ thuật áp dụng :

- Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 16/4/2016 vủa UBND tỉnh Bắc Ninh quy định quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn các đô thị tỉnh Bắc Ninh.

+ Căn cứ vào chủng loại và số lượng các đường dây, đường ống kỹ thuật đi trong tuynen.

+ Tuyến kỹ thuật cần có kích thước phù hợp để lắp đặt các đường dây, đường ống kỹ thuật và có tiết diện tối thiểu để bảo đảm cho con người có thể thực hiện các nhiệm vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì công trình.

+ Dự kiến tuynen kỹ thuật phục vụ cho các loại đường dây kỹ thuật sau: cáp điện, hệ thống thông tin liên lạc, cáp quang.

b. Giải pháp quy hoạch hệ thống hào kỹ thuật, cống bể:

+ Hệ thống cống bể được bố trí trên hè có bề rộng <=4,5m, tim mương bố trí hệ thống ống kỹ thuật cách mép tường công trình >=0,72m. Các đường dây, đường ống kỹ thuật được bố trí hợp lý nhất, chôn ngầm dưới hè có lưới nilon báo hiệu cáp. Tại những vị trí qua đường bố trí các ống thép chôn ngầm cách mặt đường 0,7m.

+ Hố ga kỹ thuật được bố trí tại những điểm đổi hướng và trên hè các hố ga cách khoảng 40-100 m. Trong hố ga kỹ thuật có thể bố trí các vị trí đấu nối và chuyển hướng cho các hệ thống đường dây, đường ống kỹ thuật. Hố ga kỹ thuật được xây bằng gạch đặc xi măng M100 VXM mác 75#, nắp đan BTCT mác 200 kín.

5.6. Quy hoạch mạng lưới cấp điện:

a. Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng :

- Nghị định số 106/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2006/NĐ-CP;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của quy phạm trang bị điện: 11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006, 11-TCN-21-2006 do Bộ công nghiệp ban hành năm 2006;

- TCVN – 9206: 2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN – 9207: 2112 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế;

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường và đô thị  TCXDVN 259/2001 của Bộ Xây dựng;

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị  TCXDVN 333/2005 của Bộ Xây dựng;

- Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: TCVN 4756: 1989;

- Quyết định số 08/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2008/BXD chương VII: Quy hoạch cấp điện;

- QCVN 12 : 2014/BXD :  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và công trình cộng cộng;

- Vật tư thiết bị theo các tiêu chuẩn sản xuất hiện hành của Việt Nam và IEC;

b. Tính toán công suất tiêu thụ điện:

Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án ta có bảng tính toán công suất cụ thể như sau

| STT | Ký hiệu | Tên hạng mục công trình | Công suất điện (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TĐ-N1 | Sân vận động 2000 chỗ có đường chạy | 80 |
| 2 | TĐ-N2 | Nhà thi đấu đa năng 350 chỗ ngồi | 35 |
| 3 | TĐ-N3 | Khối nhà văn hóa phòng khan giả 500 chỗ | 50 |
| 4 | TĐ-N5 | Chờ giai đoạn 2(Thương mại, dịch vụ) | 42.6 |
| 5 | TĐ-N8 | Chờ giai đoạn 2(Khu vực bể bơi 7 làn) | 25 |
| 6 | TĐ-N10 | Chờ giai đoạn 2(Nhà bảo vệ) | 5 |
| 7 | TĐ-CSN | Chiếu sáng mạng ngoài | 10 |
| 8 | TĐ-N11 | Chờ giai đoạn 2(Quảng trường lớn) | 30 |
| 9 | TĐ-KĐ | Chờ giai đoạn 2(Khán đài sân vận động) | 20 |
| 10 | TĐT | Tổng công suất phụ tải | 300.0 |

| + Công suất tính toán của toàn khu: Ptt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Công suất đặt của toàn khu: Pđ= | 300.0 | kW |  |  |
|  | Hệ số đồng thời Kđt= | 0.6 |  |  |  |
|  | Ta có: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 180.00 | kW |  |  |
| + Tính toán chọn máy biến áp cho toànkhu: |  |  |  |  |
|  | Công suất tính toán chọn MBA là Stt |  |  |  |  |
|  | Công suất tính toán toàn khu là Ptt= | 180.00 | kW |  |  |
|  | Hệ số Cos = |  | 0.95 |  |  |  |
|  | Ta có: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 189.47 | (kVA) |  |  |

Vậy theo kết quả tính toán, dự kiến xây dựng 1 TBA có công suất máy biến áp 240kVA

c. Giải pháp quy hoạch tuyến đường dây tải điện và trạm biến áp:

- Tuyến đường dây tải điện và trạm biến áp được quy hoạch dựa trên nguyên tắc:

+ Trạm biến áp đặt tại các vị trí đất cây xanh gần với tâm phụ tải mà trạm cung cấp; nếu vị trí đặt trạm ở khu vực cây xanh quá xa tâm phụ tải thì trạm biến áp được đặt trên vỉa hè; bán kính cung cấp trạm phải hợp lý, phù hợp với tổng mặt bằng quy hoạch.

+ Công suất trạm được tính toán theo quy chuẩn QCVN: 01/2008/BXD phần quy hoạch cấp điện.Chi tiết tính toán công suất thể hiện trong bảng tính trên mặt bằng.

+ Xây dựng 01 trạm biến áp phân phối 35(22)/0.4kv công suất cấp điện cho các khu vực, chiếu sáng trong khu quy hoạch.

d. Giải pháp quy hoạch hệ thống cấp điện 0.4kV

- Hệ thống cấp điện 0.4kV được quy hoạch dựa trên nguyên tắc:

+ Xây dựng các tuyến cáp ngầm 0,4kV cấp điện đến các tủ điện. Toàn bộ cáp ngầm được luồn trong ống nhựa xoắn đi ngầm trong đất và đi trong hào kỹ thuật. Cáp ngầm hạ thế dùng loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x6mm2 đến Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x95mm2. Các đoạn cáp được bảo vệ quá tải, ngắn mạch nhờ các ATM đặt tại tủ phân phối và tại các tủ điện kỹ thuật.

+ Cấp điện sau tủ: Lắp sẵn các ống luồn cáp HDPE từ móng tủ điện tới các lô đất và đặt phía trên đường cáp động lực để tránh đào sới hè khi các hộ dân đăng ký sử dụng điện.

Nối đất: Tại các vị trí tủ cuối tuyến hoặc rẽ nhánh đều được nối đất trung tính  bằng hệ thống tiếp địa cọc tia T4c-1,5.

- Khi thiết kế chi tiết có thể được vi chỉnh kết hợp với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác cho phù hợp.

e. Giải pháp quy hoạch hệ thống điện chiếu sáng:

- Chiếu sáng toàn bộ các tuyến đường nằm trong chỉ giới quy hoạch, các tuyến đường chiếu sáng đảm bảo độ chói, độ đồng đều, độ tăng ngưỡng tối đa theo quy định.

- Khu vực cây xanh bố trí chiếu sáng trang trí tạo điểm nhấn.

- Chiều cao cột, khoảng cách cột đèn, công suất đèn được lựa chọn hợp lý đảm bảo tiết kiệm.

- Hệ thống chiếu sáng được điều khiển tự động, có các chế độ đóng cắt hợp lý để tiết kiệm điện năng.

- Cấp điện cho các tuyến chiếu sáng đấu điện tại tủ phân phối 0,4kV của trạm biến áp. Đường dây 0,4kV cấp điện nguồn đến các cột đèn chọn kiểu đường dây đi ngầm trong hào kỹ thuật kết hợp đi ngầm trong đất.

- Cáp và dây dẫn: Cáp ngầm cấp nguồn đến các cột đèn sử dụng cáp đồng 3 pha 4 lõi loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC điện áp 220/380V. Toàn bộ cáp từ tủ điều khiển đến các cột đèn được luồn trong ống nhựa xoắn và đi trong hào kỹ thuật, đoạn đi ngầm đất cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D50/40 và đặt trong rãnh cáp ở độ sâu -0,7m so với cos mặt hè. Cấp điện cho các bóng đèn từ đường cáp trục chính dùng dây súp đồng bọc PVC/PVC-2x2,5 mm2 đấu từ bảng điện cửa cột qua Aptômat 1 pha 6A.

-	Chiếu sáng các tuyến đường mặt cắt lòng đường 7.5m sử dụng cột  thép 8m lắp bóng led 100w bố trí một phía trên vỉa hè.

- Các tuyến chiếu sáng đi trên hè không có thoát nước dọc bố trí tâm hàng cột trồng cách mép bó vỉa 0,7m, các tuyến chiếu sáng đi trên hè có thoát nước dọc bố trí tâm hàng cột cách mép bó vỉa 1,7 đến 2,0m.

- Điều khiển: Để điều khiển hệ thống điện chiếu sáng lắp đặt 01tủ điều khiển chiếu sáng tự động. Tủ điều khiển được đặt trên móng tủ chôn trên vỉa hè. Tủ làm việc theo phương pháp điều khiển tự động tại chỗ thông qua rơ le thời gian đặt trong tủ.

- An toàn lưới điện: Toàn bộ cột thép, vỏ tủ điện đều được nối đất an toàn nhờ các tiếp địa cọc và tiếp địa lặp lại (Bố trí tiếp địa lặp lại tại các vị trí cột đặc biệt, cuối tuyến) yêu cầu Rnđ<=10(. Toàn bộ hệ thống được nối liên hoàn với nhau bằng dây đồng trần M10 đặt chung trong rãnh của tuyến cáp ngầm.

5.7. Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc:

Xã hội phát triển nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc càng cao do vậy thiết kế quy hoạch cho một khu đô thị cần phải có hệ thống thông tin liên lạc để phục vụ nhu cầu sử dụng cho các tổ chức hay các hộ dân.

Hệ thống thông tin liên lạc được đấu nối vào đường cáp trục của hệ thống thông tin liên lạc do bưu chính viễn thông quản lý.

CHƯƠNG VI.

#### ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY, NỔ

6. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường :

6.1. Các yếu tố tác động môi trường:

1.1.1. Tác động đến môi trường không khí:

- Bụi: Việc san ủi mặt bằng không những đòi hỏi một số lượng lớn xe máy thi công hoạt động trong khu xây dựng mà còn cần số lượng lớn xe chở nguyên vật liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ:

+ San ủi chuẩn bị mặt bằng.

+ Từ các xe máy.

+ Vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển.

Bụi ảnh hưởng tới công nhân tại công trường và khu dân cư xung quanh.

- Khí: Các động cơ trong khi vận hành thải ra không khí CO, CO2, NOx, SO4 và bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các xe máy sử dụng trên công trường. Lượng khí và bụi có thể tham khảo theo tài liệu sau:

### LƯỢNG KHÍ THẢI DO XE MÁY

(Nguồn E.E pickett, ô nhiễm không khí, Hemiphere - USA).

| Loại động cơ | HC | CO | NOx | SOx | Bụi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hạng xăng |  |  |  |  |  |
| Trước 1970 | 14,9 | 170 | 5,5 |  |  |
| Sau 1980 | 3,2 | 119 | 5,7 | 0,22 | 0,57 |
| Hạng nặng |  |  |  |  |  |
| Chạy dầu |  |  |  |  |  |
| Trước 1974 | 2,7 | 221,8 | 13,3 |  |  |
| Sau 1974 | 1980 | 16,8 | 9,9 | 1,7 | 0,81 |

- Tiếng ồn: Tiếng ồn  từ các xe máy hoạt động có ảnh hưởng tới hệ thần kinh của công nhân vận hành máy móc và nhân dân xung quanh. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe máy và tình trạng kỹ thuật của chúng. Trong khuôn khổ của báo cáo này cụ thể mức ồn của từng loại máy móc không nêu ra nhưng thông thường độ ồn của các xe máy hạng nặng khoảng 100dB.

6.1.2. Tác động đến môi trường nước:

Nước thải từ cụm công nghiệp trong giai đoạn 1 gồm nước mưa và sinh hoạt có thể có những tác động tiêu cực đến môi trường khu vực xung quanh nhà máy như sau:

- Nước mưa: Nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi ra ngoài có mang theo khối lượng bùn đất lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ do rơi vãi từ các xe máy thi công.

- Nước thải sinh hoạt: Trong nước thải sinh hoạt còn chứa một số vi khuẩn như coliform, Gaecal colom,… Do đó nước thải sinh hoạt sẽ gây ô nhiễm nguồn nước bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn. Việc thiết kế các bể phốt sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt.

6.1.3. Tác động đến chất lượng đất:

Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt do đó sẽ ảnh hưởng tới lớp đất trồng trọt khu vực xung quanh nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ càng. Do ảnh hưởng của mưa và gió, đất mầu vốn đã rất mỏng trên mặt có thể bị xói mòn. Nước thải từ khu vực có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng của đất như giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất. Tuy nhiên với giải pháp thoát nước trong nhà máy và xung quanh thì việc tác động tiêu cực đến chất lượng đất sẽ giảm đến mức tối đa.

6.1.4. Tác động đến cảnh quan, di sản văn hoá:

Khối lượng san ủi mặt bằng nhỏ, do đó không ảnh hưởng đến cảnh quan. Gần khu vực đầu tư xây dựng không có các công trình tôn giáo nên không làm ảnh hưởng đến khu vực di tích tôn giáo.

6.1.5. Tác động đến kinh tế xã hội:

# Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao xã Nhân Thắng

# huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh có các tác động tích cực đến kinh tế xã hội như sau:

- Tạo được không gian kiến trúc cảnh quan đẹp và bền vững góp phần vào quá trình đô thị hoá, công nghiệp hóa của xã nói riêng và huyện Gia Bình nói chung.

- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của Tỉnh và Nhà nước.

6.1.6. Các giải pháp bảo vệ môi trường:

a. Bảo vệ môi trường không khí:

Giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khi san ủi mặt bằng cụm công nghiệp có thể thực hiện bằng các giải pháp sau:

- Sử dụng xe máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép.

- Có biện pháp che chắn giữa khu vực san ủi và xung quanh mặt bằng rào che chắn hoặc trồng các giải cây xanh để hạn chế sự lan toả của bụi, tiếng ồn và khí thải.

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị cuốn theo gió.

- Sử dụng nhiên liệu đốt cho các loại xe máy có lượng huỳnh thấp.

- Trang bị bảo hộ cho công nhân. Nồng độ than bụi, CO và SO2 và NOx của xe máy bằng:

Bụi		: 400 mg/m3.

CO		: 500 mg/m3.

SO2	: 500 mg/m3.

NOx	: 1000 mg/m3.

(TCVN 5939 - 1995).

Độ ồn cực đại của xe ủi: 90 dBA (5948 - 1995).

b. Bảo vệ môi trường nước:

Các biện pháp giảm chất ô nhiễm tới nguồn nước có thể thực hiện như sau:

- Hệ thống thoát nước mặt khu vực đảm bảo không ảnh hưởng tới chế độ chảy cho khu vực xung quanh.

- Nước mưa ở khu vực san ủi trong 15 phút đầu của trận mưa cần được thu lại để xử lý tách dầu và bùn đất trước khi thải ra ngoài.

- Xử  lý nước thải sinh hoạt của công nhân bằng các bể phốt trước khi thải vào mạng thải chung.

- Xử lý nước thải công nghiệp trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung. Việc tách dầu mỡ có thể thực hiện bằng các phương pháp cơ học, hoá học và sinh học, các phương pháp này sẽ được đưa ra trong các phần đánh giá tác động môi trường chi tiết, Các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý thải ra nguồn nước thải thấp hơn giới hạn cho phép theo TCVN 5945 - 1995.

c. Bảo vệ đất:

Đảm bảo nước mưa ở trong cụm công nghiệp đặc biệt ở các khu vực sản xuất có nhiều loại hoá chất không chảy ra đất xung quanh làm hỏng đất.

d. Xử lý chất thải:

Chất thải rắn từ công nghiệp và sinh hoạt phải được xử lý tránh làm ô nhiễm nước và đất. Một số nguyên tắc xử lý sau:

+ Xây dựng khu xử lý chất thải công nghiệp

+ Phân loại các chất hữu cơ, vô cơ và các loại có thể sử dụng lại.

+ Xung quanh khu xử lý có trồng cây.

f. Quan trắc, kiểm soát môi trường khi thực hiện dự án:

Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành nhà máy, việc quan trắc, kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định trong thông tư 490/1998/TT/BKH CNMT ngày 29/4/1998 của Bộ Khoa học công nghệ và 	Môi trường để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với thực hiện dự án và đề ra các giải pháp bảo vệ và thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng như bảo vệ môi trường xung quanh.

Để thực hiện đánh gía tác động môi trường khi thực hiện dự án, việc thiết lập một hệ thống kiểm tra, đo đạc là rất cần thiết. Từ các số liệu quan trắc đo đạc được về các yếu tố môi trường bị tác động do các hoạt động của nhà máy, việc đánh giá và các biện pháp bảo vệ và cứu chữa được thực hiện đúng đắn và kịp thời nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta.

Công việc kể trên không những chỉ là trách nhiệm của nhà quản lý khu hạ tầng cơ sở, nhà đầu tư trong sau này mà còn là trách nhiệm chung của chính quyền và nhân dân trong khu vực dự án.

6.2. Những nhận xét và kiến nghị:

Qua đánh giá sơ bộ tác động môi trường do việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp có những nhận xét như sau:

6.2.1. Đối với khí thải:

- Áp dụng một số biện pháp ngăn ngừa bụi và khí thải từ xe máy thi công đã nêu ở trên có thể giảm được tối đa lượng bụi và khí thải trong quá trình thi công.

- Các dự án khi được đầu tư phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nồng độ bụi, khí các nhà máy phải tuân thủ TCVN 5939 - 1995.

6.2.2. Đối với nước thải:

Biện pháp xử lý nước thải cho có thể thực hiện theo giải pháp như sau:

- Thoát nước cho khu tách ra hai hệ thống: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu dân cư phải được xử lý trước khi thải vào hệ thống chung.

- Trước khi thải nước thoát vào hệ thống nước thải sinh hoạt ra nguồn nước phải có hệ thống xử lý chung để đảm bảo yêu cầu về các chất gây ô nhiễm trong nước thải.

Qua việc đánh giá tác động môi trường do việc thực hiện quy hoạch thấy rằng: Việc thực hiện quy hoạch chi tiết có nhiều tác động tích cực.

- Việc thực hiện xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị hạ tầng cũng có một số tác động tiêu cực không đáng kể đối với môi trường không khí và nước, các chất ô nhiễm gây ra do hoạt động trong giai đoạn này nếu tuân thủ các giải pháp nêu ở trên sẽ thấp hơn các giới hạn cho phép các tiêu chuẩn Việt Nam.

6.3. Giải pháp phòng chống cháy nổ:

6.3.1. Yêu cầu đặt ra:

- Phát hiện sự cố cháy kịp thời ở khu vực bất kỳ tại các hạng mục công trình.

- Sử dụng chất chữa cháy phù hợp cho từng loại chất cháy trên các hạng mục công trình.

- Sử dụng hệ thống kỹ thuật báo cháy chính xác, kịp thời, hệ thống chữa cháy bán tự động kết hợp với chữa cháy thông dụng để dập tắt đám cháy một cách nhanh chóng.

6.3.2. Giải pháp phòng cháy và chữa cháy:

Thiết kế hệ thống báo cháy tự động gồm trung tâm tín hiệu báo cháy, các đầu báo cháy dạng nhiệt hoặc dạng nhiệt và khói, các nút ấn báo cháy, chuông báo cháy và đèn chiếu sáng sự cố.

CHƯƠNG VII

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Đồ án Dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao xã Nhân Thắng huyện Gia Bình khi đi vào sử dụng sẽ mang lại hiệu tích cực sau:

-	Trên đây là những nội dung chính của đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm văn hóa thể thao xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

- Việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm văn hóa thể thao xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh là rất cần thiết và phù hợp với định đướng phát triển của địa phương. Khu trung tâm văn hóa thể thao sau khi hình thành sẽ trở thành địa điểm luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân trong xã cũng như khu vực lân cận, đáp ứng công nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Phù hợp với đường lối phát triển kinh tế của tỉnh và Nhà nước.

2. Kiến nghị:

Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình kính đề nghị UBND huyện Gia Bình sớm phê duyệt QHCT Dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa thể thao xã Nhân Thắng huyện Gia Bình để chủ đầu tư tiến hành các bước tiếp theo.