MỤC LỤC

LÝ DO LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT	3

II. NHỮNG CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH	3

1.	Các cơ sở pháp lý	3

2.	Mục tiêu của đồ án	4

III. NỘI DUNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN	4

A.	HIỆN TRẠNG	4

1.	Vị trí, giới hạn, diện tích	4

2.	Đặc điểm địa hình	4

3.	Hiện trạng sử dụng đất	5

4.	Hiện trạng dân cư	5

5.	Hiện trạng kiến trúc, xây dựng	5

6.	Hạ tầng kỹ thuật	5

7.	Tính chất khu quy hoạch	6

B.	NỘI DUNG QUY HOẠCH	6

1.	Những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của đồ án	6

2.	Quy hoạch tổng mặt bằng	7

3.	Phân bổ sử dụng đất	8

4.	Quy hoạch tổng mặt bằng và không gian kiến trúc cảnh quan	12

5.	Giải pháp xây dựng hạ tầng kỹ thuật	13

a.	Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng và thoát nước mưa	13

b.	Hệ thống giao thông	14

c.	Cấp nước	14

d.	Thoát nước thải và vệ sinh môi trường	15

e.	Cấp điện	16

f.	Thông tin liên lạc	17

g.	Hệ thống cây xanh	17

h.	Phương án bố trí tái định cư	17

IV. KHÁI TOÁN KINH PHÍ	18

V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	18

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN	27

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	28

VIII. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ	29

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

KHU DÂN CƯ TÂN KIM

ĐỊA ĐIỂM: XÃ TÂN KIM - HUYỆN CẦN GIUỘC - TỈNH LONG AN

(  (  (

# LÝ DO LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT:

- Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2993/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An.

- Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư là nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở, nâng cao điều kiện sống cho người dân, đồng thời nhằm phục vụ cho việc có nơi ăn chốn ở ổn định của người dân.

- Đề xuất giải pháp kiến trúc, không gian cảnh quan hài hòa, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

- Tạo mối liên hệ với khu vực xung quanh, xác định việc nối kết hạ tầng kỹ thuật và sử dụng hạ tầng xã hội trong dự án và vùng lân cận.

# II. CÁC  CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH:

1. Các cơ sở pháp lý:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc Hội;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Quốc Hội khóa XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính Phủ về quy hoạch xây dựng (điều 27. hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng);

- Căn cứ thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008/BXD;

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Long An đến năm 2020;

- Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Long An đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 7 tháng 01 năm 2013 của Ủy Ban Nhân dân huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc.

- Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2993/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An.

- Quyết định số 5814/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Ủy Ban Nhân dân huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc.

- Biên bản góp ý số 4751/SXD-QHKT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở xây dựng tỉnh Long An về việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc do Công ty Cổ phần Điện tử Bắc Mỹ làm chủ đầu tư.

- Các quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn hiện hành và các quy định khác liên quan.

2. Mục tiêu của đồ án

- Lập mặt bằng sử dụng đất, phân chia các lô đất phù hợp với chức năng trong khu vực quy hoạch, nhằm mục đích xây dựng khu dân cư. Hình thành một khu nhà ở có các khối nhà khang trang sạch, đẹp, hệ thống giao thông tiện lợi, các khu vui chơi công cộng phục vụ tốt nhu cầu giải trí của cộng đồng.

- Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, định hướng tổ chức các không gian cảnh quan kiến trúc, môi trường đô thị.

- Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện trong giai đoạn trước mắt và lâu dài.

- Dự án khi hình thành với mong muốn đáp ứng nhu cầu về nơi ở của người dân trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

III. NỘI DUNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN

## A. HIỆN TRẠNG

## 1. Vị trí, giới hạn, diện tích

* Vị trí:

Khu dân cư thuộc xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; có giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp	: Ruộng lúa;

- Phía Nam giáp  : Hương lộ 11;

- Phía Đông giáp	: Ruộng lúa;

- Phía Tây giáp	: Ruộng lúa.

* Diện tích:

Tổng diện tích quy hoạch Khu dân cư là 55.269 m².

## 2. Đặc điểm địa hình

Cao độ bình quân hiện trạng 	: 	+ 0,75 m.

Khu đất tương đối bằng phẳng, phần lớn là đất nông nghiệp nhưng năng suất không cao, và một phần là đất ở, kênh mương.

## 3. Hiện trạng sử dụng đất

Tổng diện tích quy hoạch Khu dân cư là 55.269 m², trong đó:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất thổ | 11.507 | 20,82 |
| 2 | Đất trồng lúa | 17.299 | 31,30 |
| 3 | Đất trồng cây lâu năm | 23.991 | 43,41 |
| 4 | Đất giao thông | 801 | 1,45 |
| 5 | Đất mộ | 453 | 0,82 |
| 4 | Mặt nước | 1.218 | 2,20 |
| Tổng cộng | 55.269 m² | 100 |

- Hiện nay trong khu vực quy hoạch vẫn còn đất trồng cây lâu năm với diện tích tương đối lớn (khoảng 23.991m²) và khoảng 17.299m² đất lúa, tuy nhiên đây là vùng lúa năng suất thấp nên việc chuyển sang đất phi nông nghiệp là phù hợp.

## 4. Hiện trạng dân cư

Khu vực quy hoạch hiện có khoảng 15 hộ dân (khoảng 60 người) đang sinh sống, chủ yếu là nhà kiên cố.

5. Hiện trạng kiến trúc, xây dựng:

a. Trong khu quy hoạch phần lớn đất trồng lúa và các hộ dân đang sinh  sống trong khu quy hoạch. Không có các công trình công cộng.

b. Khu vực lân cận:

Khu quy hoạch cách trung tâm xã khoảng 500m, bao gồm các công trình giáo dục, công cộng, và các khu dân cư, tái định cư và khu công nghiệp liền kề:

+ Trường tiểu học Tân Kim cách khu quy hoạch khoảng 800m;

+ Trường THCS Tân Kim mở rộng cách khu quy hoạch khoảng 650m;

+ Trạm y tế xã cách khu quy hoạch khoảng 800m;

+ Ủy ban xã cách khu quy hoạch khoảng 600m;

+ Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng cách khu quy hoạch khoảng 800m;

+ Khu tái định cư Tân Phước cách khu quy hoạch khoảng 550m;

+ Khu công nghiệp Tân Kim cách khu quy hoạch khoảng 300m;

+ Khu tái định cư Tân Kim cách khu quy hoạch khoảng 400m;

+ Trụ sở ấp văn hóa cách khu quy hoạch khoảng 40m;

## 6. Hạ tầng kỹ thuật

- Hương lộ 11 ở phía Nam khu quy hoạch, mặt đường nhựa rộng 8,5m, đi Bến xe Hưng Long và đi ngã 3 Tân Kim.

- Ngoài ra, còn có một số tuyến đường đất công cộng phục vụ người dân đi lại trong khu quy hoạch.

b. Cấp điện:

- Tuyến trung thế 22KV hiện hữu chạy cặp theo Đường huyện 11.

- Ngoài ra, còn có một số một số tuyến hạ thế cặp theo tuyến đường Tân Xuân cũng như các tuyến đường sỏi đỏ để cung cấp cho các hộ dân trong khu vực quy hoạch.

c. Cấp nước:

Trong khu vực quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước hoàn chỉnh. Dân trong khu vực chủ yếu sử dụng nước mưa hoặc giếng khoan để sinh hoạt.

d. Thoát nước và vệ sinh môi trường:

- Hiện trạng khu vực chưa có hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải tập trung; nước mưa được thoát tự nhiên theo địa hình ra các sông, rạch, ao hồ hiện hữu; tất cả nước thải chưa xử lý đều thải trực tiếp xuống sông rạch.

- Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn (phân rác) chưa có, chủ yếu dựa vào hệ thống sông rạch hoặc thẩm thấu xuống đất.

- Rác thải sinh hoạt chủ yếu được chôn lấp hoặc đốt trong sân vườn nhà.

- Trong khu quy hoạch, mồ mã được người dân chôn cất trong vườn nhà, ngoài ruộng.

e. Cây xanh:

Trong khu vực quy hoạch không có cây xanh lấy bóng mát.

7. Tính chất khu quy hoạch

Là khu dân cư xây dựng mới. Xây dựng khu dân cư nhằm mục đích khai thác kinh doanh; một phần phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân có đất bị thu hồi trong khu vực dự án.

## B. NỘI DUNG QUY HOẠCH

## Những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của đồ án

a. Số dân dự kiến bố trí:  700 dân (trong đó khu tái định cư với số dân dự kiến là: 72 dân).

b. Các khu chức năng:

Bao gồm bố trí đất công trình công cộng, đất kỹ thuật, đất ở, đất giao thông và đất cây xanh.

- Đất công trình công cộng

+ Đất công trình công cộng

+ Đất kỹ thuật

- Đất ở

+ đất ở dạng nhà phố.

+ đất ở dạng nhà vườn.

+ đất ở dạng tái định cư.

- Đất giao thông

+ Mặt đường

+ Vỉa hè.

- Đất cây xanh

+ Đất cây xanh công viên

+ Đất cây xanh cách ly.

c. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn cấp điện:

+ Nhà phố						: 3 kW/hộ.

+ Nhà vườn						: 3 kW/hộ.

+ Nhà ở tái định cư					: 3 kW/hộ.

+ Công trình công cộng				: 0,030 kW/m2 sàn.

+ Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan		: 2kW/ha.

+ Chiếu sáng giao thông				: 5kW/ha.

- Tiêu chuẩn cấp nước:

+ Nước sinh hoạt 					: 120 lít/người.ngày.

+ Công trình công cộng				: 2 lít/m2 sàn.ngày.

+ Nước tưới vườn hoa, công viên 		: 3 lít/m2.ngày.

+ Nước rửa đường 					: 0,5 lít/m2.ngày.

+ Nước dự trữ chữa cháy: q=20l/s cho 1 đám cháy trong 1h.

- Tiêu chuẩn nước thải:

+ Tiêu chuẩn: lưu lượng nước thải ≥ 80% lưu lượng nước cấp sinh hoạt.

+ Nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008 (giới hạn A) trước khi thải ra sông, rạch.

- Rác thải: 0,9kg/người.ngày

- Chỉ tiêu về thông tin liên lạc: 35 thuê bao/100 dân.

## - Quy hoạch tổng mặt bằng

Cơ cấu sử dụng đất trong Khu dân cư gồm:

* Bảng cơ cấu sử dụng đất – phương án chọn

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Đất công trình công cộng | 5.341 | 9,66 |
|  | - Đất công trình công cộng | 4.908 |  |
|  | - Đất kỹ thuật | 433 |  |
| II | Đất xây dựng nhà ở: 172 lô | 23.691,5 | 42,87 |
|  | - Đất ở dạng nhà phố (6x15-32)m: 128lô | 14.352,5 |  |
|  | - Đất ở dạng biệt thự vườn (10-12x20-25)m: 26 lô | 6.781 |  |
|  | - Đất tái định cư (6x16-25)m: 18 lô | 2.558 |  |
| III | Đất giao thông | 19.877,5 | 35,97 |
|  | - Mặt đường | 8.365,5 |  |
|  | - Vỉa hè | 9.131 |  |
|  | - Đất trong phạm vi lộ giới | 2.381 |  |
| IV | Đất cây xanh | 6.359 | 11,50 |
|  | - Đất cây xanh công viên | 3.185 |  |
|  | - Đất cây xanh cách ly | 3.174 |  |
| Tổng cộng: | 55.269 | 100 |

## Phân bố sử dụng đất

Tổng diện tích quy hoạch Khu dân cư: 55.269 m2.

- Đất công trình công cộng	   : 5.341 m2   -   9,66 %.

+ Đất công trình công cộng	:   4.908 m2

+ Đất kỹ thuật			:     433 m2

- Đất nhà ở: 10 khu nhà ở

Tổng cộng: 172 lô.

Diện tích:    23.691,5m2   -   42,87 %.

Trong đó:

* Khu A:	16 lô 	-	1.522,5 m2.

( Nhà phố:

Lô góc số 1,8,9,16: 	(8,2x10(15)m	=  110,625 m2

4 lô x 110,625m2	=  	442,5 m2

Lô số 2 ( 7: 	(6x15)m	=	     90 m2

6 lô x 90 m2	=  	   540 m2

Lô số 10 ( 15: 	(6x15)m	=	     90 m2

6 lô x 90 m2	=  	   540 m2

* Khu B:	18 lô 	-	2.053 m2.

( Nhà phố:

Lô góc số 1: 	(xem bản vẽ)m	=	   183 m2

Lô số 2: 	(6x15,4(15,9)m	=	     94 m2

Lô số 3: 	(6x15,9(19,6)m	=	  97,5 m2

Lô số 4: 	(6x16,6(17,3)m	=	101,5 m2

Lô số 5: 	(6x17,3(17,9)m	=	105,5 m2

Lô số 6: 	(6x17,9(18,1)m	=	   108 m2

Lô số 7: 	(6x18,1(18,23)m	=	   109 m2

Lô số 8: 	(6x18,23(18,38)m	=	   110 m2

Lô số 9: 	(6x18,37(18,46)m	=	110,5 m2

Lô số 10: 	(6x18,46)m	=	110,5 m2

Lô số 11: 	(6x18,46)m	=	110,5 m2

Lô số 12: 	(6x18,46)m	=	   111 m2

Lô số 13: 	(6x18,46)m	=	   111 m2

Lô số 14: 	(6x18,46)m	=	   111 m2

Lô số 15: 	(6x18,46)m	=	   111 m2

Lô số 16: 	(6x18,44(16,45)m	=	110,5 m2

Lô số 17: 	(6x18,44)m	=	110,5 m2

Lô số 18: 	(8x18,44(18,45)m	=	   148 m2

* Khu C:	40 lô 	-	4.030 m2.

( Nhà phố:

Lô góc số 1,20,21,40: 	(6x12(17)m	=	    89,5 m2

4 lô x 89,5 m2	=  	     358 m2

Lô số 2(19: 	(6x17)m	=	     102 m2

18 lô x 102 m2	=  	  1.836 m2

Lô số 22(39*: 	(6x17)m	=	     102 m2

18 lô x 102 m2	=  	  1.836 m2

* Khu D:	35 lô 	-	4.705,5 m2.

( Nhà phố:

Lô góc số 1: 	(6x20,51(20,57)m	=	   123 m2

Lô số 2: 	(6x20,07(20,51)m	=	   125 m2

Lô số 3: 	(6x20,87(20,07)m	=	   126 m2

Lô số 4: 	(6x20,66(20,87)m	=	   125 m2

Lô số 5: 	(6x20,46(20,66)m	=	   124 m2

Lô số 6: 	(6x20,29(20,46)m	=	   122 m2

Lô số 7(9: 	(6x20,16(20,29)m	=	   121 m2

3 lô x 121 m2	=  	   363 m2

Lô số 10(14: 	(6x20,03(20,07)m	=	   120 m2

5 lô x 120 m2	=  	   600 m2

Lô số 15 	(6x20,06(20,08)m	=	120,5 m2

Lô số 16 	(6x20,01(20,09)m	=	120,5 m2

Lô số 17( 21	(6x20,12(20,14)m	=	   121 m2

5 lô x 121 m2	=  	   605 m2

Lô số 22(27	(6x20,27)m	=	121,5 m2

6 lô x 121,5 m2	=  	   729 m2

Lô góc số 28        (10(11,6x15,4(20,27)m	=      213 m2

Lô số 29         (7,65(11,15x32,07(34,01)m	=	  309 m2

Lô số 30                 (6x30,67(32,07)m	=	  188 m2

Lô số 31                 (6x29,28(30,67)m	=	  180 m2

Lô số 32                 (6x20,10(29,27)m	=      171 m2

Lô số 33                 (6x20,08(20,10)m	=   120,5 m2

Lô số 34                 (6x20,06(20,08)m	=   120,5 m2

Lô số 35                 (6x20,04(20,06)m	=   120,5 m2

* Khu E:	12 lô 	-	2.441 m2.

( Nhà vườn:

Lô góc số 1(3:          (10x20,04(20,05)m	=	200 m2

3 lô x 200 m2	=    600 m2

Lô số 4,5:                  (10x20,04(20,05)m	=  199,5 m2

2 lô x 199,5 m2	=    399 m2

Lô số 6(10:               (10x20,04(20,05)m	=	200 m2

5 lô x 200 m2	= 1.000 m2

Lô góc số 11: (12,03(12,95x14,56(20,05)m	= 200,5 m2

Lô góc số 12: (12,03(12,95x14,56(20,05)m	= 241,5 m2

* Khu F:	12 lô 	-	1.346 m2.

( Nhà phố:

Lô góc số 1: 	(6x14(19)m	=	  101,5 m2

Lô số 2(6: 	(6x19)m	=	     114 m2

5 lô x 114 m2	=  	     570 m2

Lô số 7,8: 	(5x18)m	=	       90 m2

2 lô x 90 m2	=  	     180 m2

Lô số 9: 	(xem bản vẽ)m	=	  128,5 m2

Lô số 10: 	(xem bản vẽ)m	=	     186 m2

Lô số 11,12: 	(5x18)m	=	       90 m2

2 lô x 90 m2	=  	     180 m2

* Khu G:	7 lô 	-	695 m2.

( Nhà phố:

Lô số 1(4: 	(5x20)m	=	     100 m2

4 lô x 100 m2	=  	     400 m2

Lô số 5: 	(5x20(20,68)m	=	     108 m2

Lô số 6: 	(5x18,7(20,68)m	=	       98 m2

Lô số 7: 	(5x16,8(18,76)m	=	       89 m2

* Khu H:	8 lô 	-	2.282,5 m2.

( Nhà vườn:

Lô góc số 1:   (14,28(14,83x15,50(20,80)m	=	286 m2

Lô số 2:                (12x20,80(22,28)m	= 254,5 m2

Lô số 3:                (12x22,28(24,76)m	=    285 m2

Lô số 4:                (12x24,76(24,84)m	= 297,5 m2

Lô số 5:                (12x24,84(24,92)m	=    299 m2

Lô số 6:                (12x24,48(24,92)m	=    299 m2

Lô số 7:                (12x21,27(24,48)m	= 268,5 m2

Lô góc số 8:     (14,18x16,83(21,27)m	=	293 m2

* Khu I:	6 lô 	-	2.057,5 m2.

( Nhà vườn:

Lô góc số 1,6:           (17,65x20(25)m	= 428,75 m2

2 lô x 428,75 m2	=   857,5 m2

Lô số 2(5: 	(12x25)m	=	  300 m2

4 lô x 300 m2	  =   1.200 m2

* Khu J:	18 lô 	-	2.558 m2.

( Nhà tái định cư:

Lô góc số 1:             (8,52(9,22x20(25)m	=    211,5 m2

Lô số 2(8: 	(6x25)m	=	150 m2

7 lô x 150 m2	  = 1.050 m2

Lô số 9:                        (6,72x25)m	=   168 m2

Lô số 10:                      (6x23,82(25)m	=   164 m2

Lô số 11:                      (6x22,77(23,82)m	=   140 m2

Lô số 12:                      (6x21,72(22,77)m	=   133,5 m2

Lô số 13:                      (6x20,67(21,72)m	=   127 m2

Lô số 14:                      (6x19,62(20,67)m	=   121 m2

Lô số 15:                      (6x18,57(19,62)m	=   115 m2

Lô số 16:                      (6x17,52(18,57)m	=   108 m2

Lô số 17:                      (6x16,47(17,52)m	=   102 m2

Lô góc số 18:     (8,17(8,53x10,08(16,47)m	=   118 m2

- Đất giao thông				     	: 19.877,5 m² -  35,97%

+ Mặt đường			: 8.365,5 m²

+ Vỉa hè			:   9.131 m²

+ Đất trong phạm vi lộ giới			:   2.381 m²

- Đất cây xanh					     	:   6.359 m² -  11,50%

+ Đất cây xanh công viên			:   3.185 m²

+ Đất cây xanh cách ly			:   3.174 m²

## 4. Quy hoạch tổng mặt bằng và không gian kiến trúc cảnh quan

- Đường chính quy hoạch 1 tuyến đường đảm bảo giao thông cho khu dân cư.

- Các công trình công cộng, thương mại dịch vụ bố trí có tính chất phục vụ chung cho khu vực, phải có sự liên hệ thuận tiện giữa giao thông đối ngoại và giao thông nội bộ khu dân cư.

- Công trình thương mại dịch vụ được bố trí trên hướng các trục chính, mặt chính quay sang đường lớn.

- Các khối nhà ưu tiên quay hướng mặt tiền sang đường lớn.

- Các dãy nhà được quy hoạch mặt tiền quay ra đường chính, lưng đâu lưng, các mái nhà xây dựng có chiều cao thống nhất, có màu sắc hài hòa và linh hoạt.

- Khu ở gồm nhà phố, nhà vườn, tái định cư:

- Đất xây dựng nhà ở dạng nhà phố (6x15-32)m

+ Mật độ xây dựng: 75% - 80%.

+ Tầng cao xây dựng: 2 - 3 tầng (trệt cao 4m, lầu 1 cao 3,6m, lầu 2 cao 3,6m, áp mái cao 1,2m).

+ Chiều cao xây dựng 12,4m.

+ Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

+ Hệ số sử dụng đất 2,4.

- Đất xây dựng nhà ở dạng nhà vườn (10-12x20-25)m

+ Mật độ xây dựng: 60%.

+ Tầng cao xây dựng: 2 – 3 tầng (trệt cao 3,6m, lầu 1 cao 3,4m, lầu 2 cao 3,4m, áp mái cao 2,7m).

+ Chiều cao xây dựng 13,1m.

+ Chỉ giới xây dựng lùi cách chỉ giới đường đỏ là 3m.

+ Hệ số sử dụng đất 1,8.

- Đất ở dạng nhà tái định cư (6x40-50)m

+ Mật độ xây dựng: 65% - 80%.

+ Tầng cao xây dựng: 3 tầng (trệt cao 4m, lầu 1 cao 3,6m, lầu 2 cao 3,6m, áp mái cao 1,2m).

+ Chiều cao xây dựng 12,4m.

+ Chỉ giới xây dựng lùi cách chỉ giới đường đỏ là 3m.

+ Hệ số sử dụng đất 2,4.

- Độ vươn ban công theo bảng 2.9 QCXDVN 02.2008

+ Độ vươn ban công tối đa là 0,9 m đối với đường có lộ giới từ 7 ÷ 12 m (cụ thể là đường số 5, đường số 6, đường số 7).

+ Độ vươn ban công tối đa là 1,2 m đối với đường có lộ giới > 15m (cụ thể là đường số 1, đường số 2, đường số 3, đường số 4).

+ Công trình công cộng:

- Mật độ xây dựng trung bình   : 40%

- Tầng cao xây dựng trung bình: 2-5 tầng.

Các công trình công cộng, thương mại dịch vụ đều có bố trí bãi đậu xe để phục vụ lâu dài, đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, có tỷ lệ cây xanh bảo đảm yêu cầu về cảnh quan, môi trường trong khu vực.

5. Giải pháp xây dựng hạ tầng kỹ thuật

a) Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

* Chuẩn bị kỹ thuật đất san nền:

- Toàn bộ khu vực quy hoạch thiết kế tôn nền thấp hơn mặt đường đường Hương lộ 11 hoàn chỉnh là 0,1m. Đảm bảo các độ dốc thoát về các kênh trong khu vực.

- Cao độ trung bình hiện trạng khu vực thiết kế khoảng +0,75m.

- Cao độ đường Hương lộ 11	:  + 2,30 m.

- Cao độ san nền			:  + 2,20 m.

- Vật liệu: san nền bằng nguồn cát lấy từ các khu vực lân cận.

* Thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt tách riêng.

- Hướng thoát nước ra cống hiện hữu cặp theo Hương lộ 11.

- Hệ thống thoát nước: Dùng cống tròn, cống hộp bê tông cốt thép đặt dọc theo vỉa hè các trục đường, đảm bảo thoát nước mưa từ mặt đường, vỉa hè và công trình. Thiết kế phân ra các lưu vực phù hợp với việc chia lô đảm bảo thuận lợi đầu tư hạ tầng.

Công thức tính toán thủy lực:

Q =  (.q.F  (l/s)

(  :  Hệ số mặt phủ 0,6.

q  :  Cường độ mưa tính toán (l/s/ha)

F  :  Diện tích lưu vực tính (ha)

(chọn chu kỳ tràn cống 3 năm).

( Mạng lưới toàn khu:   1.524 m.

( 600	:	777 m

( 800	:	333 m

( 1000	:	254 m

( 1200	:	160 m

- Ga thu: Khoảng 25 ( 30m có 1 ga thu, kích thước lọt lòng 1,2x1,2m; số lượng: 96 hố ga.

- Giải pháp xây dựng: đào đất bên trong khu quy hoạch để đắp đê bao giữ cát, sau đó bơm cát vào để san lắp mặt bằng theo cao trình thiết kế.

b) Giao thông:   19.548,5 m2  -  35,37 %.

( Kết cấu áo đường:

- đường đối ngoại: bê tông nhựa nóng.

- đường nội bộ: bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng.

+ Vỉa hè: mặt làm bằng bê tông xi măng hoặc lót gạch xi măng màu có trang trí và chừa chỗ trồng cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

+ Bó vỉa: bằng bê tông xi măng có những chỗ tạo dáng nghiêng ra mặt đường để thuận tiện cho xe 2 bánh lên xuống.

+ Tại các giao lộ bán kính cong đúng quy định bảo đảm cho xe đi lại an toàn.

+ Giao thông đối ngoại:

Hương lộ 11: quy hoạch 1 tuyến đường, lộ giới 50m.

+ Giao thông nội bộ:

- Đường số 1: mặt đường rộng 7m, vỉa hè 2 bên 4mx2, chiều dài 109m. Lộ giới 15m.

- Đường số 2: mặt đường rộng 7m, vỉa hè 2 bên 4mx2, chiều dài 229m. Lộ giới 15m.

- Đường số 3: mặt đường rộng 7m, vỉa hè 2 bên 4mx2, chiều dài 115m. Lộ giới 15m.

- Đường số 4: mặt đường rộng 7m, vỉa hè 2 bên 4mx2, chiều dài 372m. Lộ giới 15m.

- Đường số 5: mặt đường rộng 6m, vỉa hè 2 bên 3mx2, chiều dài 89m. Lộ giới 12m.

- Đường số 6: mặt đường rộng 6m, vỉa hè 2 bên 3mx2, chiều dài 106m. Lộ giới 12m.

- Đường số 7: mặt đường rộng 6m, vỉa hè 2 bên 3mx2, chiều dài 135m. Lộ giới 12m.

- Đường Tân Xuân: mặt đường rộng 6m, vỉa hè 2 bên 3mx2, chiều dài 87m. Lộ giới 12m.

c) Cấp nước

( Nguồn nước:

- Giai đoạn đầu sử dụng nguồn nước từ Nhà máy cấp nước của Công ty Cấp nước Hà Lan dẫn về cấp nước cho khu quy hoạch. Về lâu dài sử dụng nguốn cấp nước của Sawaco.

- Hệ thống cấp nước: dùng ống nhựa PVC có đường kính từ (60 đến (150.

* Tiêu chuẩn tính toán		:   	120 lít/người/ngày.

* Số người tính toán		:   	700 người

* Tổng nhu cầu 			:        120 m3/ngày.

+ Dân cư			:          84 m³/ngày.

+ Công trình công cộng	:          13 m³/ngày.

+ Nước tưới vườn hoa, công viên:  13 m³/ngày.

+ Nước rửa đường		:         10 m³/ngày.

( Mạng lưới:

- Tuyến chính:  (150 từ trạm cấp nước khu vực đưa đến các tuyến ống nhánh (100, (60 dẫn đến các hộ tiêu thụ.

- Chiều dài các tuyến ống toàn khu:  1.902 m

( 150	:     	  278 m

( 100	:     	  597 m

(   60	:	  1.027 m

- Trụ chữa cháy:  9 trụ,  khoảng cách trụ từ 120m ( 150m.

d. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

+ Quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn tách riêng hệ thống thoát nước 
mưa.

+ Lưu lượng nước thải sinh hoạt:  96 m3/ngày.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% nước cấp

- Xây dựng trạm xử lý nước thải Q = 96 m3/ngày.

+ Hệ thống thoát nước thải:

Bố trí ống (300, (400 thu gom từ các công trình đưa về tuyến chính dẫn ra trạm xử lý, ống hoàn toàn tự chảy.

Tổng chiều dài:   1.623 m.

Trong đó:

( 300	:     	  1.310 m.

( 400     :                313 m.

* Xử lý nước thải:

Gồm 1 trạm xử lý nước thải, công suất 96m3/ngày.

Dự kiến bố trí trạm xử lý nước thải nằm phía Bắc trong khu quy hoạch.

- Nước thải được xử lý theo 2 cấp:

+ Cấp thứ I:

Xử lý lắng lọc tại hầm tự hoại trong mỗi hộ gia đình trước khi xả vào mạng lưới thoát nước bẩn.

+ Cấp thứ II:

Xử lý tập trung tại trạm xử lý đạt QCVN 14:2008 (giới hạn A) trước khi thải ra rạch Cầu Ngang.

* Xử lý rác:

- Rác được thu gom hàng ngày (hoặc định kỳ) tại các hộ đến nơi xử lý, không để rác ứ đọng trong khu dân cư và các công trình công cộng.

- Mỗi nhà phải có 1 thùng rác có nắp đậy kín. Rác được khuyến khích phân loại theo tính chất vô cơ, độ rắn và sự phân hủy để thu gom và xử lý.

- Trên các trục phố chính, khu thương mại, công viên, chợ, bến xe, nơi sinh hoạt công cộng phải bố trí nhà vệ sinh, các thùng rác công cộng.

- Tổng lượng rác thải:  630 kg/ngày  (0,9 kg/người/ngày).

- Lập, đánh giá tác động môi trường theo qui định hiện hành.

e) Cấp điện

( Nguồn điện:

- Sử dụng nguồn điện từ trạm Cần Giuộc 110/22kV – (40+63)MVA.

- Công suất tính toán:    1.016 KW.

( Mạng lưới:

- Từ lưới điện 22kV trên đường Hương lộ 11.

- Lưới điện từ đường dây 22kV rẽ vào khu dân cư. Xây dựng 1 trạm biến áp dẫn đến các hộ tiêu thụ, chiều dài 44m.

- Tuyến hạ thế 0,4kV 3 pha (4 dây) cấp điện cho vào hộ dân cư.

+ Toàn bộ tuyến hạ thế 0,4kV được thiết kế đi dọc theo các vỉa hè.

+ Tủ phân phối cấp điện cho các hộ dân được bố trí ngoài trời trên vỉa hè giữa hai nhà dân, sử dụng cáp 1 pha.

+ Đèn đường là loại đèn cao áp Sodium 200V-250V đặt cách mặt đường khoảng 12m, các đèn được điều khiển tự động bằng công tắc định thời gian đặt tại các tủ điều khiển chiếu sáng và các tủ điều khiển được bố trí trên các vỉa hè.

+ Đường dây 0,4KV chiếu sáng nhà dân	:  1.633 m.

+ Đường dây 0,4KV chiếu sáng đường phố	:  1.204 m.

- Tổng chiều dài:  2.881m.

- Số người tính toán:   700 người.

- Công suất tính toán :

+ Nhà phố (128 lô)				: 384 kW

+ Nhà vườn (26 lô)				:   78 kW

+ Nhà tái định cư (18 lô)			:   54 kW

+ Công trình công cộng			: 188 kW

+ Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan	:     2 kW

+ Chiếu sáng giao thông			:   10 kW.

f) Hệ thống thông tin liên lạc

( Chỉ tiêu thiết kế: 35 số máy/100 dân, tổng số máy dự kiến bố trí: 245 máy.

( Mục tiêu và giải pháp thiết kế:

- Đảm bảo về nhu cầu thông tin liên lạc như thuê bao điện thoại cố định và thông tin di động, mạng internet của toàn khu.

- Đảm bảo độ tin cậy của hệ thống thông tin liên lạc.

- Xây dựng tuyến cáp quang chôn ngầm từ bưu điện khu vực đến khu quy hoạch.

g) Cây xanh

- Cây xanh hết sức quan trọng trong khu dân cư và là một thành phần không thể thiếu, làm tăng giá trị khu đất quy hoạch, cũng như làm tăng chất lượng cuộc sống người dân.

- Cây xanh có rất nhiều tác dụng, trong đó yếu tố cải tạo vi khí hậu, cải tạo vệ sinh môi trường rất cần thiết trong khu chức năng nói riêng và trong đô thị nói chung.

- Khu dân cư bố trí cây xanh tối thiểu theo 2 loại hình:

+ Cây xanh bóng mát chủ yếu trồng theo vỉa hè các trục đường với khoảng cách 6 ( 8 m/cây như xà cừ, sao, dầu ...

+ Trồng cây xanh thảm cỏ trang trí tạo cảnh, chủ yếu trồng tập trung tại công viên, dãy phân cách, trước công trình. Có thể kết hợp trồng cây xanh bóng mát với trang trí tạo cảnh.

- Ngoài các mảng cây xanh tập trung trong khu dân cư, trong nội bộ từng công trình cũng phải có tỷ lệ cây xanh nhất định (ít nhất 30% diện tích đất).

- Lưu ý khi trồng cây xanh không nên trồng các cây tại các giao lộ làm ảnh hưởng đến tầm nhìn, không trồng cây ngay lối ra vào từng nhà hoặc từng công trình mà nên trồng vị trí theo ranh đất là phù hợp nhất.

- Không trồng các loại cây có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, các cây dễ rụng lá, dễ gãy đổ, gãy cành.

- Trong công viên nên trồng các loại cây có hoa tươi, có màu sắc đẹp.

h) Phương án bố trí tái định cư

Để giải quyết nhu cầu ổn định chổ ở tái định cư cho các hộ dân trong diện giải tỏa di dời, đơn vị chủ đầu tư bố trí tại khu J với tổng số lô là 18 lô (diện tích 1 lô là 150 - 211m²).

IV. KHÁI TOÁN KINH PHÍ

1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 	 	     9.617 triệu

80.140 m3 x 200.000đ/m3 cát lấp	=      9.617 triệu

2. Giao thông	    25.862 triệu

- Mặt đường	: 8.365,5 m2 x 1.500.000đ/m2	=    16.731 triệu

- Vỉa  hè	: 9.131 m2 x 1.000.000đ/m2	=      9.131 triệu

3. Cấp điện  	      6.352 triệu

- Tuyến trung thế 22kV: 44 m x 2.000.000đ/m	=         880 triệu

- Tuyến hạ thế 0,4kV: 2.837 m x 1.400.000đ/m	=      3.972 triệu

- Biến áp (tạm tính)  	=      1.500 triệu

4. Cấp nước  	      1.470 triệu

(  150:  		278 m x 1.000.000đ/m	=         278 triệu

(  100:  		597 m x 800.000đ/m	=         478 triệu

(    60:  		1.027 m x 500.000đ/m	      =         514 triệu

Trụ chữa cháy 	:  	   10 cái x 20.000.000đ	=	        200 triệu

5. Thoát nước mưa  		  3.320 triệu

( 600	:     777 m x  1,5 triệu/m	=	     1.165 triệu

( 800	:     333 m x  2,5 triệu/m	=         833 triệu

( 1000:    254 m x  3,0 triệu/m	=         762 triệu

( 1200:    160 m x  3,5 triệu/m	=         560 triệu

6. Thoát nước thải 	      3.930 triệu

( 400	:    313 m x 1,4 triệu/m	=          438 triệu

( 300	:    1.310 m x 1,2 triệu/m	=       1.572 triệu

Trạm xử lý nước thải:	Q = 96 m3 x 20 triệu đ/m3	=       1.920 triệu

7. Cây xanh  (tạm tính)  		      500 triệu

8. Rác - Vệ sinh môi trường  (tạm tính) 		      500 triệu

9. Chi phí khác 	  17.266 triệu

( Đền bù, giải tỏa	=	     8.290 triệu

( Tư vấn thiết kế, quản lý dự án, dự phòng  (15%) 	=      8.976 triệu

10. Tổng chi phí 	=   68.817 triệu

V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Dự báo tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng của dự án

1.1. Giai đoạn san lấp mặt bằng:

Do khu vực dự án đa số là đất nông nghiệp và một số cây tạp mọc tự nhiên nên không có gì chướng ngại trong giai đoạn tháo dỡ mặt bằng. Vậy các tác nhân ô nhiễm chủ yếu là do trong quá trình san lấp mặt bằng. Trong giai đoạn này, các phương tiện vận chuyển đất đá ra vào thường xuyên sẽ làm ô nhiễm môi trường không khí, gây ra tiếng ồn. Còn về vấn đề tắc nghẽn giao thông thì hầu như sẽ không xảy ra vì dự án nằm trong khu vực đường sá rộng rãi.

1.2.  Giai đoạn thi công xây dựng:

- Bụi:

Ô nhiễm do bụi đất, đá, cát, xi măng phát sinh trong quá trình xây dựng và vận chuyển nguyên vật liệu: gây ra các tác động đến công nhân trực tiếp thi công trên công trường, đến môi trường không khí xung quanh và hệ động thực vật.

- Khí thải từ các phương tiện vận chuyển:

Ô nhiễm do khí thải ra từ các phương tiện vận tải, phương tiện và máy móc thi công. Loại ô nhiễm này thường không lớn do phân tán và hoạt động trong môi trường rộng.

Khói thải từ các phương tiện giao thông vận tải, các máy móc sử dụng trên công trường chứa các thành phần gây độc hại như CO, NO2, SO2, các chất hữu cơ bay hơi và bụi…

Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng chỉ tập trung vào những khoảng thời gian vận chuyển của các phương tiện, không tập trung và thường xuyên.

- Tiếng ồn:

Ô nhiễm về tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ các phương tiện và máy móc thi công trên công trường. Loại ô nhiễm này thường rất lớn vì trong giai đoạn này các phương tiện máy móc sẽ sử dụng nhiều hơn và hoạt động cũng liên tục hơn.

Mức độ ồn của các loại máy móc thiết bị phục vụ công tác đào đắp đất (xe tải, xe lu, xe xúc đất…) dao động trong khoảng từ 72 – 96 dB, các máy móc để thao tác với các loại vật liệu xây dựng (máy trộn bêtông, bơm bêtông, cần cẩu, …) có độ dao động từ 75 – 88 dB, các thiết bị như bơm, máy phát điện, máy nén khí có độ ồn từ 68 – 78  dB. Các thiết bị khác trong quá trình thi công móng… có thể phát sinh tiếng ồn lên tới 106 dB.

- Nước thải:

Ô nhiễm nước thải từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường và nước mưa chảy tràn trên các bề mặt của công trường đang xây dựng.

- Nước thải sinh hoạt:

Việc tập kết công nhân đến hiện trường khu vực thi công sẽ kéo theo việc xuất hiện các lán trại, xây dựng các khu nhà tạm để làm việc và nghỉ ngơi. Hoạt động sinh hoạt hàng ngày của công nhân xây dựng tại hiện trường sẽ phát sinh ra một lượng nước thải có khả năng gây ô nhiễm cục bộ môi trường nước. Mức độ ô nhiễm và các tác động đến môi trường nước phụ thuộc chủ yếu vào số lượng công nhân làm việc tại hiện trường và cách thức quản lý chất thải sinh hoạt mà dự án thực hiện. Nước thải sinh hoạt cùng với các chất bài tiết có chứa nhiều loại vi sinh vật gây bệnh, nên để đảm bảo an toàn vệ sinh, chủ dự án sẽ có phương án thu gom và xử lý lượng nước này một cách hợp lý.

- Nước mưa chảy tràn:

Lượng nước mưa chảy tràn có lưu lượng phụ thuộc chế độ khí hậu của khu vực. Nếu không được quản lý tốt, nước mưa có thể bị nhiễm dầu do chảy qua những khu vực chứa nhiên liệu, qua khu vực đậu xe…Nước mưa chảy tràn cuốn theo các tạp chất đất đá, cặn bẩn, dầu nhớt nhiên liệu sẽ gây ra tình trạng tắc nghẽn hệ thống thoát nước hiện hữu của khu vực, gây nên các vấn đề về an toàn vệ sinh và mỹ quan khu vực.

Ngoài ra còn có nước thải từ việc giải nhiệt máy móc, thiết bị hoặc từ các khu vực tồn trữ nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Loại ô nhiễm này tương đối nhẹ, ít gây ảnh hưởng.

- Chất thải rắn:

Rác xây dựng gồm các vật liệu xây dựng như: gỗ, kim loại (khung nhôm, sắt, đinh sắt…) các tông, gỗ dán, xà bần, dây điện, ống nhựa, kính, thùng sơn… phát sinh từ những vị trí thi công, trong đó chất thải nguy hại là thùng sơn, pin, bóng đèn  hỏng, bình ắc qui hỏng …

Rác thải sinh hoạt: bao bì, thực phẩm thừa… tạo từ các khu lán trại tạm thời và sinh hoạt của công nhân lao động trực tiếp trên công trường thi công.

Những tác động này nếu không tìm biện pháp hạn chế thì không chỉ ảnh hưởng tới công nhân tham gia xây dựng công trình mà còn ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, các cơ sở, nhà máy và khu dân cư ở khu vực lân cận.

- Vấn đề an toàn lao động:

Công trình xây dựng là hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở cho nên nguy cơ xảy ra tai nạn trong quá trình thi công tương đối lớn.

Do đó, chủ dự án sẽ chú ý đến vấn đề an toàn lao động khi vận chuyển và lắp đặt các máy móc có trọng tải lớn và khi thi công các công trình trên cao.

Nhìn chung các tác động trên ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể và trong thời gian có hạn. Tuy nhiên, cũng cần có các biện pháp thích hợp để kiểm soát vì các tác động này ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và tính mạng của công nhân tham gia xây dựng công trình.

- Tác động đến tình hình khu vực:

Giai đoạn thi công cơ bản của dự án tập trung rất đông công nhân. Đặc điểm của số lao động này phần lớn là lao động phổ thông, đa phần không phải là dân cư trú chính thức trong địa bàn khu vực. Quá trình tập trung đông công nhân sẽ gây ra các vấn đề xã hội, gây mất trật tự an ninh khu vực như làm tăng các tệ nạn xã hội (trộm cắp, đánh nhau, ma tuý…) gây khó khăn cho công tác quản lý của các ban ngành chức năng tại địa bàn khu vực dự án.

2. Dự báo tác động môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

2.1. Các nguồn gây ô nhiễm:

a) Nguồn gây ô nhiễm nước:

- Nước mưa:

Bản thân nước mưa không làm ô nhiễm môi trường nhưng khi dự án được xây dựng lên, mái nhà và sân bãi được trải nhựa sẽ làm mất khả năng thấm nước, ngoài ra, nước mưa chảy tràn trên mặt đất tại khu vực cuốn theo các chất cặn bã và đất cát xuống hệ thống thoát nước, nếu không có biện pháp tiêu thoát tốt, sẽ gây nên tình trạng ứ đọng nước mưa, gây tắc nghẽn hệ thống tiêu thoát nước, tạo ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Nước thải sinh hoạt:

Lưu lượng khoảng  96m3/ngày (chiếm 80% lượng nước cấp sinh hoạt). Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của người dân trong khu vực này. Loại nước thải này bị ô nhiễm bởi các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi khuẩn gây bệnh Ecoli.

Các chất rắn lơ lửng trong nước thải sẽ gây ra các vấn đề tắc nghẽn các cống thoát nước tại khu vực, gây ra tình trạng ứ đọng nước thải, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh và làm mất vẻ mỹ quan khu vực.

b) Chất thải rắn:

- Rác thải sinh hoạt:

Lượng chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ quá trình hoạt động, sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tổng khối lượng chất thải rắn là 5.850 kg/ngày.

Chất thải rắn phát sinh khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu là rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình riêng lẻ. Rác thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học cao, là môi trường thuận lợi để các vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như: ruồi, muỗi, gián,… đồng thời gây mất vẻ mỹ quan cho khu nhà ở.

Vì quy mô dân số của khu nhà ở cao nên với lượng chất thải rắn phát sinh trong ngày lớn, phải có biện pháp thu gom, quản lý và xử lý hợp lý.

- Bùn thải từ bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải tập trung:

Quá trình xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ tại bể tự hoại và trạm xử lý nước thải tập trung của khu nhà sẽ làm phát sinh một lượng bùn thải đáng kể. Vì quá trình xử lý chủ yếu sử dụng biện pháp sinh học nên lượng bùn sinh ra từ các công trình bể thuộc dạng bùn sinh học, dễ phân hủy.

c) Chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại là chất thải chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác), hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. Các loại chất thải nguy hại trong khu nhà thường là gas, chất tẩy rửa, pin, các loại hóa mỹ phẩm, các thùng sơn đã qua sử dụng, các vật dụng y tế trong các căn hộ gia đình…

2.2. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí:

- Các phương tiện vận chuyển:

Chủ yếu phát sinh từ các phương tiện vận chuyển ra vào khu tái định cư là các loại xe máy, xe ô tô, xe tải. Thành phần các chất ô nhiễm trong khói thải trên chủ yếu là SOx, NOx, COx, cacbuahydro, aldehyde và bụi. Nguồn gây ô nhiễm này phân bố rải rác và không cố định nên cũng không đáng ngại.

Lượng khí thải sinh ra tuỳ thuộc vào tính năng kỹ thuật của các phương tiện. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào chế độ vận hành.

2.3. Ô nhiễm ồn:

- Từ quá trình sinh hoạt:

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động, sinh hoạt hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, cường độ ồn rải rác và không tập trung, nhiều hộ gia đình sinh hoạt riêng biệt, cho nên, ồn sẽ không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

- Từ máy móc thiết bị:

Hoạt động của các loại máy móc thiết bị phục vụ cho các công trình phụ trợ (các loại máy bơm nước, máy thổi khí phục vụ cho hệ thống xử lý nước thải…)

Các phương tiện giao thông vận tải từ cư dân trong các căn hộ, các phương tiện ra vào… Đó là tiếng ồn phát ra từ các động cơ và do sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói… Các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau. Tuy nhiên các nguồn gây ồn của dự án nhìn chung không lớn và không thường xuyên.

2.4. Các tác động khác:

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ gây ra các tác động đến môi trường chủ yếu là nước thải, chất thải rắn, …và các tác động đến kinh tế xã hội tại khu vực dự án.

a) Khả năng gây cháy nổ:

Khu dân cư là nơi người dân tập trung đông. Do đó, khả năng hỏa hoạn do bất cẩn của người dân rất có thể xảy ra.

b) Tác động đến kinh tế - xã hội ở khu vực:

- Tác động tích cực:

Dự án sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về nhà ở của người dân, tạo môi trường sống văn minh hiện đại và đảm bảo an ninh.

Sự phát triển của dự án sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của khu đô thị này, đồng thời kéo theo các điều kiện văn hoá tinh thần cũng được cải thiện trong mỗi người dân.

- Tác động tiêu cực:

Dự án được xây dựng với quy mô lớn. Về lâu dài, khi dự án đi vào hoạt động, việc tập trung dân cư đông tại khu nhà sẽ dễ dẫn đến các vấn đề về trật tự và an ninh xã hội nếu như không có các biện pháp quản lý chặt chẽ của các đơn vị có chức năng.

- Ảnh hưởng đến vấn đề giao thông:

Khi dự án đi vào hoạt động, số lượng dân cư tăng lên đáng kể, lưu lượng xe cộ cũng tăng sẽ gây kẹt xe, tai nạn giao thông,…

3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:

3.1. Khống chế ô nhiễm môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và công tác san nền:

Ban Quản lý công trình phải quy định chung cho các nhà thầu xây dựng có phương án đáp ứng với yêu cầu vệ sinh, giảm thiểu các loại bụi tung vào không khí và đất cát rơi vãi ra đường, nhất là khi vận chuyển đất đá.

Về ô nhiễm nước thải thì xử lí bằng cách sau:

Sơ đồ xử lý nước thải trong quá trình thi công xây dựng

3.2. Khống chế ô nhiễm môi trường trong giai đoạn xây dựng:

Quan tâm ngay từ đầu đến vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho công nhân ngay khi lập đồ án thiết kế thi công. Để đạt được kết quả tốt về các mặt nói trên khi chọn biện pháp thi công sẽ:

Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tránh chồng chéo giữa các công đoạn thi công với nhau.

Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và rút ngắn thời gian thi công đến mức tối đa.

Quy hoạch nhà kho để tập trung tất cả các vật liệu xây dựng.

Đưa ra một lộ trình hợp lí để các phương tiện vận chuyển đi theo tuyến đường đã vạch ra nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm và tránh gây tắc nghẽn giao thông.

Phần tổ chức thi công sẽ có giải pháp thích hợp để bảo vệ an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Cụ thể:

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công như biện pháp thi công đất, vấn đề bố trí máy móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa tại nạn điện, thứ tự bố trí các kho, bãi nguyên liệu, lán trại tạm, vấn đề chống sét.

Các biện pháp an toàn lao động khi lập tiến độ thi công như: thời gian và trình tự thi công phải đảm bảo sự ổn định của các bộ phận công trình, thứ tự thi công những công trình ngầm, bố trí tuyến thi công hợp lí để ít di chuyển, bố trí mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở nhau…

Dưới đây là các biện pháp khắc phục đối với từng loại hình ô nhiễm cụ thể:

a) Tiếng ồn:

Sử dụng các loại máy móc thiết bị ít gây ồn. Thực hiện kế hoạch thi công hợp lí.

Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa thao tác và rút ngắn thời gian thi công đến mức tối đa.

Tổ chức và bố trí thời gian vận chuyển vật liệu và vận chuyển xà bần ra bên ngoài công trình một cách hợp lý.

Các loại máy móc như gầu xúc, máy kéo, máy ủi, xe tải…có thể gây ra tiếng ồn là 90 dBA ở khoảng cách 15 m. Nếu các máy đó hoạt động cùng lúc thì độ ồn tăng lên từ 95 – 98 dBA. Vì thế cần phải phân bổ thời gian hoạt động cho các loại máy móc, hạn chế đến mức thấp nhất các loại máy móc này hoạt động cùng lúc

Các loại máy như: búa máy, máy khoan, máy đào… cần hạn chế thời gian hoạt động từ 8h đến 6h sáng hôm sau.

b) Ô nhiễm không khí:

### Để giảm bớt các tác động đến môi trường không khí, những biện pháp sau đây được đề nghị:

### Phun nước để giảm bụi trong khi thi công.

### Các thiết bị máy móc xây dựng cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo điều kiện vận hành tối ưu. Sử dụng các loại máy móc, thiết bị ít gây ồn.

### Tránh việc hoạt động đồng thời quá nhiều xe, máy.

### Tổ chức tốt việc vận chuyển vật liệu, như tránh vận chuyển vào giờ cao điểm và che đậy chu đáo. Sau mỗi lần trung chuyển vật liệu xây dựng, nhà thầu xây lắp phải dọn dẹp ngay vật liệu xây dựng rơi vãi, trả lại hè, đường phố, lối đi sạch sẽ cho khu vực.

### Các phương tiện vận chuyển phải thực hiện nội quy vệ sinh do Ban Quản lý Dự án đề ra.

c) Ô nhiễm môi trường nước:

### Để tránh ô nhiễm môi trường nước tại công trường, nơi có các lán trại tạm thời cho công nhân ở, phải có những quy định vệ sinh chặt chẽ, nhất là việc xả nước thải và phế thải rắn sinh hoạt.

### Tại công trường cần xây dựng hệ thống các bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải từ các nhà vệ sinh.

### Ngoài ra, nước thải do quá trình thi công xây dựng như: nước rửa xe, nước tràn do trộn bê tông, đổ sàn, đào móng…. nước thải này chủ yếu bị lẫn cát. Nếu không có biện pháp xử lý thích hợp thì các loại nước này sẽ chảy tràn làm mất vệ sinh khu vực. Tránh tình trạng chảy tràn gây mất cảnh quan và ô nhiễm môi trường xung quanh. Do đó cần xây dựng bể chứa và lắng cát, nước sau khi lắng được đưa ra hệ thống thoát nước chung.

### Sau khi hoàn tất giai đoạn thi công thì lượng bùn cặn chứa trong bể lắng sẽ được xe đến hút bỏ. Còn các bể sẽ được phá bỏ và san lấp.

d) Chất thải rắn:

### Các loại rác thải cần được quản lý chặt chẽ, cụ thể như:

### Khống chế chất thải rắn: chủ yếu là đất, cát, đá, xà bần,…được tập trung tại bãi chứa qui định. Định kỳ các loại chất thải này sẽ được vận chuyển đến các bãi rác xây dựng.

### Rác thải sinh hoạt: bố trí các giỏ rác có nắp đậy dọc theo cửa ra vào tại khu vực lán trại và phân loại, thu gom mỗi ngày đưa về thùng rác tập trung và thuê Đơn vị vệ sinh đến thu gom trong ngày không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

### Chất thải nguy hại: bố trí khu vực để rác thích hợp và thuê đơn vị vệ sinh đến thu gom.

3.3. Biện pháp an toàn lao động và phòng chống cháy nổ:

### Trong quá trình thi công xây dựng cơ bản cần tuyệt đối chấp hành các qui định về an toàn lao động và phòng cháy nổ. Cụ thể là:

### Các máy móc thiết bị thi công phải có lý lịch đính kèm và phải kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật.

### Thiết lập hệ thống báo cháy, kiểm tra sự rò rỉ các đường ống kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.

### Không đốt các nguyên liệu tại khu vực dự án.

### Không tích lũy nguyên vật liệu dễ gây ra cháy nổ tại công trường.

### Sắp xếp, bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và tạo khoảng cách an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

### Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa điện phải bố trí thật an toàn.

### Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử dụng, các phương tiện chữa cháy luôn kiểm tra thường xuyên và đảm bảo trong tình trạng sẵn sàng.

3.4.  Hạn chế tắt nghẽn giao thông:

### Khi vận chuyển phế thải, vật liệu xây dựng phải tránh giờ cao điểm.

### Bố trí hợp lý vận chuyển và đi lại. Quy định thời gian các phương tiện vận chuyển ra vào công trình. Do là lưu thông trong khu vực dân cư nên xe ra vào phục vụ công trình chỉ vào được ban đêm sau 9h đêm.

4. Khống chế ô nhiễm khi dự án đi vào hoạt động:

### 4.1. Khống chế ô nhiễm nước:

### Dự án sẽ xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt riêng biệt. Xử lí nước thải bao gồm 2 hệ thống:

- Hệ thống thoát nước xí:

### Nước thải nhà vệ sinh từ các hộ gia đình và từ khu trung tâm thương mại được thu gom và xử lý sơ bộ ở bể xử lý tự hoại 3 ngăn trong từng khối nhà sau đó đưa đến trạm xử lý nước sinh hoạt của khối nhà. Nguyên tắc hoạt động của bể này là lắng cặn và phân hủy kị khí cặn lắng. Hiệu quả xử lý theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và theo BOD5 là 60 - 65%.

### Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ ở  bể tự hoại sẽ được thu gom vào trạm xử lý nước thải tập trung của khu nhà ở để đảm bảo nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN trước khi xả ra nguồn tiếp nhận (hệ thống thoát nước khu vực). Hệ thống thoát  nước thải bẩn.

### 4.2. Phương án thu gom và xử lý chất thải rắn:

### Khi dự án được đưa vào sử dụng, Ban quản lý khu nhà phải có những nội quy khu nhà ở về việc xả, thải, thu gom rác.

### Rác sinh hoạt (rau, củ, quả thừa trong chế biến thức ăn, thức ăn thừa, hoa quả, túi nilông, vỏ chai lọ, đồ hộp bằng nhựa hay kim loại, giấy báo, giẻ, đồ dùng gia đình bị hỏng , v.v...) được chứa trong túi rác.

- Rác tại khu thương mại:

### Tại các cửa hàng mua sắm, các khu dịch vụ bố trí các thùng rác ở những vị trí thích hợp, không ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan của khu nhà. Nhân viên vệ sinh sẽ thu gom rác hàng ngày và tập trung tại các thùng rác đặt ở vị trí thích hợp.

- Bùn thải từ bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải:

### Lượng bùn phát sinh từ các bể lắng và bể sinh học được lưu chứa tại bể chứa bùn của trạm xử lý nhằm làm giảm độ ẩm của bùn và tách nước. Nước tách bùn được tuần hoàn về hầm tiếp nhận. Phần bùn cặn dưới đáy bể được hợp đồng với các đơn vị vệ sinh để tiến hành hút định kỳ hoặc khi bể chứa bị đầy.

### 4.3. Phương án giảm thiểu ô nhiễm không khí:

### Biện pháp hữu hiệu nhất để giảm tác động đến môi trường không khí xung quanh là biện pháp quy hoạch và quản lý.

- Biện pháp quy hoạch:

### Quy hoạch là một trong những biện pháp rất quan trọng trong công tác giảm thiểu tác hại của dự án đến môi trường. Trong quy hoạch dự án, quỹ đất dành cho cây xanh và các công trình khác phải phù hợp.Tổ chức thực hiện trồng cây xanh, cây cảnh bao quanh các đường đi nội bộ của dự án mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu các tác động đến môi trường không khí như: tạo bóng mát, cảm giác mát mẻ cho người dân, ngoài ra còn điều hòa không khí vi khí hậu tại khu vực. Cây xanh còn có tác dụng che nắng, hút bớt bức xạ mặt trời, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, che chắn tiếng ồn.

- Biện pháp quản lý:

* Các hoạt động giao thông nội bộ đường giao thông gây ra khói và bụi có thể hạn chế bằng các biện pháp sau:

### Vệ sinh bụi ở các tuyến đường nội bộ, bãi đậu xe … thường xuyên phun nước khu vực xung quanh đặc biệt vào thời điểm nắng nóng.

### Ban hành nội quy của khu nhà ở, bãi đậu xe, nội quy dành cho các loại xe giao thông ra vào khu nhà ở, khu trung tâm thương mại. Các nơi tập trung đông người sẽ cấm không cho các phương tiện vận chuyển ra vào tránh ảnh hưởng của khí thải đến hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân.

* Khống chế ô nhiễm mùi từ hệ thống xử lí nước thải:

### Để hạn chế ảnh hưởng của mùi hôi đến môi trường không khí xung quanh, chủ đầu tư sẽ quan tâm đến công tác vận hành và quản lý quá trình hoạt động của trạm xử lý. Cụ thể như sau:

### Thường xuyên kiểm tra và bảo quản hệ thống phân phối khí và sục khí ở các bể điều hòa, bể Aerotank để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi H2S, NH3 …

### Kiểm tra tốc độ dòng chảy nước thải tại các bể chứa, bể tiếp nhận, để đảm bảo thời gian lưu nước của các bể, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kị khí ở các bể.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Năm 2018:

* Quý 4: 		 + Phê duyệt quy hoạch chi tiết.

+ Lập dự án đầu tư xây dựng.

- Năm 2019:

* Quý 1 đến quý 2: + Lập dự án đầu tư xây dựng.

+ Triển khai lập phương án đền bù, giải tỏa.               Tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng.

+ Quý 3 đến quý 4: Thi công các hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Năm 2020: Hoàn tất thủ tục, đưa vào hoạt động.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi đồ án được phê duyệt chính thức, các công việc tiếp theo gồm:

1. Công khai đồ án quy hoạch được phê duyệt.

2. Công ty Cổ phần Điện tử Bắc Mỹ có trách nhiệm quản lý dự án.

3. Xác định ranh giới khu đất lập dự án đầu tư xây dựng và mục tiêu dự án.

4. Lập kế hoạch thực hiện các công đoạn.

5. Phối hợp các ngành chức năng lập, trình duyệt và triển khai thực hiện phương án bồi thường, đào tạo nghề và giải quyết việc làm theo quy định hiện hành.

6. Định giá đất và lập phương án đền bù, giải tỏa và giải phóng mặt bằng.

7. Lập và trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng.

8. Chuẩn bị xây dựng (khảo sát, thiết kế, đấu thầu).

9. Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị, trình UBND huyện phê duyệt.

10. Thực hiện xây dựng và kiểm tra việc xây dựng nhà ở, công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch thiết kế được duyệt.

11. Báo cáo hoàn thành công trình và cho phép đưa vào sử dụng các công trình hoặc hạng mục công trình đủ điều kiện.

VIII. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ

- Khu dân cư Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được xây dựng sẽ góp phần giải quyết rất lớn việc đáp ứng được nhu cầu, ổn định chỗ ăn ở cho dân và cán bộ công nhân viên làm việc tại các nhà máy xí nghiệp trong các khu lân cận.

- Theo quy hoạch, hệ thống kỹ thuật hạ tầng đồng bộ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sẽ tùy theo khả năng và điều kiện thực tế về kinh phí, mức độ giải tỏa đền bù, sự hưởng ứng của cộng đồng ... mà thực hiện các dự án theo từng đợt khác nhau, nhưng phải bảo đảm việc phát triển khu dân cư ổn định lâu dài và hoàn thiện dần trong tương lai.

Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm phê duyệt đồ án để có cơ sở triển khai thực hiện./.