UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ LA GI                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỊ XÃ LA GI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 530./QĐ-UBND ngày 04./8/2023 của

Ủy ban nhân dân Thị xã La Gi)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

- Mục đích yêu cầu

- Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường, không gian kiến trúc theo quy hoạch.

- Đảm bảo việc quản lý sử dụng đất, không gian kiến trúc, mật độ xây dựng công trình theo quy hoạch và các quy định pháp luật khác liên quan, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường, bảo tồn các công trình văn hóa hiện hữu có giá trị lịch sử, tôn giáo và tuân thủ các quy định về hạ tầng kỹ thuật,

- Hồ sơ đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa Thị xã La Gi được duyệt và các quy định tại văn bản này là cơ sở cho các cơ quan quản lý quy hoạch và xây dựng có liên quan theo quyền hạn, trách nhiệm được giao quản lý, hướng dẫn việc triển khai đầu tư, thỏa thuận các giải pháp kiến trúc – quy hoạch cho các công trình xây dựng theo đúng quy hoạch và pháp luật.

- Đối tượng áp dụng

- Áp dụng cho các công trình xây dựng trong ranh khu vực quy hoạch.

- Việc triển khai đầu tư xây dựng công trình trong khu phải tuân thủ theo các quy định này

CHƯƠNG II

NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

ĐẾN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG

- Quy mô diện tích, ranh giới:

- Khu đất lập quy hoạch Trung tâm Văn hóa thị xã La Gi nằm trên đường Thống Nhất, phường Tân An, thị xã La Gi.

- Quy mô diện tích khu đất:  1,57ha

- Tứ cận tiếp giáp:

- Phía Bắc    : giáp khu dân cư, Hạt Quản lý đường bộ hiện hữu.

- Phía Nam   : giáp đường Lưu Hữu Phước hiện hữu.

- Phía Tây     : giáp đường Tạ Quang Bửu hiện hữu.

- Phía Đông  : giáp đường Thống Nhất hiện hữu.

- Quy định quản lý sử dụng đất theo định hướng phát triển:

- Các chỉ tiêu quản lý cơ cấu sử dụng đất tổng thể chung toàn khu:

| STT | KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (m2) | TỶ LỆ (%) | Mật độ XD (%) | TẦNG CAO (tầng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | RANH QUY HOẠCH | 14.815,76 | 100% |  |  |
| 1 | NDN | Khu nhà đa năng | 1.293,90 | 8,73% | 60% | 1-3 tầng |
| 2 | TTTL | Khu trung tâm triển lãm | 1.410,58 | 9,52% | 60% | 1-3 tầng |
| 3 | TV | Khu thư viện | 757,46 | 5,11% | 60% | 1-3 tầng |
| 4 | CT | Khu dịch vụ (căn tin) | 759,43 | 5,13% | 60% | 1-3 tầng |
| 5 | NTD | Khu hội trường (khối nhà hiện hữu) | 2.261,56 | 15,26% | 80% | 2 tầng |
| 6 | CX | Cây xanh - cảnh quan | 2.516,28 | 16,98% | 5% | 1 tầng |
|  | CX-1 |  | 659,36 |  |  |  |
|  | CX-2 |  | 1.338,16 |  |  |  |
|  | CX-3 |  | 518,76 |  |  |  |
| 7 |  | Hạ tầng kỹ thuật | 5.816,55 | 39,26% |  |  |
|  | BĐX | Bãi đậu xe | 1.078,97 |  | 25% | 1 tầng |
|  | HTKT | Nhà trạm | 104,80 |  | 80% | 1 tầng |
|  |  | Đường giao thông nội khu | 4.632,78 |  |  |  |
| B | RANH HIỆN TRẠNG | 15.722,36 |  |  |  |
|  |  | Đất trong ranh quy hoạch | 14.815,76 |  |  |  |
|  | HL | HÀNH LANG (B-A) (lộ giới đường ) | 906,60 |  |  |  |

- Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tổng hợp:

| STT | KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (m2) | TỶ LỆ (%) | Mật độ XD (%) | TẦNG CAO (tầng) | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | XD (m2) | sàn XD (m2) |
| A | RANH QUY HOẠCH | 14.815,76 | 100% |  |  | 4.821,47 | 11.696,36 |
| 1 | NDN | Khu nhà đa năng | 1.293,90 | 8,73% | 60% | 1-3 tầng | 776,34 | 2.329,02 |
| 2 | TTTL | Khu trung tâm triển lãm | 1.410,58 | 9,52% | 60% | 1-3 tầng | 846,35 | 2.539,04 |
| 3 | TV | Khu thư viện | 757,46 | 5,11% | 60% | 1-3 tầng | 454,48 | 1.363,43 |
| 4 | CT | Khu dịch vụ (căn tin) | 759,43 | 5,13% | 60% | 1-3 tầng | 455,66 | 1.366,97 |
| 5 | NTD | Khu hội trường (khối hiện hữu) | 2.261,56 | 15,26% | 80% | 2 tầng | 1.809,25 | 3.618,50 |
| 6 | CX | Cây xanh - cảnh quan | 2.516,28 | 16,98% | 5% | 1 tầng | 125,81 | 125,81 |
|  | CX-1 |  | 659,36 |  |  |  |  |  |
|  | CX-2 |  | 1.338,16 |  |  |  |  |  |
|  | CX-3 |  | 518,76 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Hạ tầng kỹ thuật | 5.816,55 | 39,26% |  |  |  |  |
|  | BĐX | Bãi đậu xe | 1.078,97 |  | 25% | 1 tầng | 269,74 | 269,74 |
|  | HTKT | Nhà trạm | 104,80 |  | 80% | 1 tầng | 83,84 | 83,84 |
|  |  | Đường giao thông nội khu | 4.632,78 |  |  |  |  |  |
| B | RANH HIỆN TRẠNG | 15.722,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Đất trong ranh quy hoạch | 14.815,76 |  |  |  |  |  |
|  | HL | HÀNH LANG (B-A) (lộ giới đường ) | 906,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mật độ xây dựng gộp | 33% |  |
|  |  |  | Hệ số sử dụng đất |  | 0,79 |

- Giải thích từ ngữ sử dụng:

- Ký hiệu lô đất (NDN, TTTL, CX...) được sử dụng dưới đây là các ký hiệu tắt ghi trên từng ô đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất được dùng để phân loại và quy định mục đích sử dụng đất cho từng ô đất.

- Mật độ xây dựng được sử dụng dưới đây là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc trên diện tích ô đất.

- Tầng cao là chiều cao công trình được phép xây dựng (tính từ cao trình nền trệt đến cao trình đỉnh mái cao nhất).

- Quy định quản lý đất đai và xây dựng

- Khu nhà đa năng (Ký hiệu trên bản vẽ NDN) :

- Các thông số chính: Diện tích đất  1.293,90m2 – Mật độ xây dựng công trình 60% - Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng.

- Được sử dụng để xây dựng hạng mục khối nhà đa năng phục vụ chung cho các hoạt động trong khu trung tâm văn hóa. Hạng mục công trình xây dựng với các khu chức năng đa dạng bao gồm: khu quản lý điều hành, các lớp học văn thể mỹ.

- Các yêu cầu chung cho hạng mục: Kiến trúc công trình phù hợp và hài hòa và kết nối với các hạng mục trong khu hình thành một cụm công trình mang nét đặc trưng riêng cho khu trung tâm văn hóa, tổ chức không gian phù hợp với công năng sử dụng.

- Các yêu cầu về hạ tầng và vệ sinh môi trường: Là hạng mục công trình tiện ích xã hội nên để gỉn giữ bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực cần tuân thủ các quy định chung về cây xanh trong khu, xây dựng và kiểm soát hệ thống xử lý nước thải cục bộ của hạng mục, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường: thu gom rác thải, xây dựng nội quy hoạt động.

- Khu Trung tâm triển lãm (Ký hiệu trên bản vẽ TTTL):

- Các thông số chính: Diện tích đất  1.410,58 m2 – Mật độ xây dựng 60% – Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng

- Được sử dụng để xây dựng hạng mục trung tâm triển lãm cho các hoạt động văn thể mỹ

- Các yêu cầu chung cho hạng mục: Kiến trúc công trình phù hợp và hài hòa và kết nối với các hạng mục trong khu hình thành một cụm công trình mang nét đặc trưng riêng cho khu trung tâm văn hóa, tổ chức không gian phù hợp với công năng sử dụng.

- Các yêu cầu về hạ tầng và vệ sinh môi trường: Là hạng mục công trình tiện ích xã hội nên để gỉn giữ bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực cần tuân thủ các quy định chung về cây xanh trong khu, xây dựng và kiểm soát hệ thống xử lý nước thải cục bộ của hạng mục, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường: thu gom rác thải, xây dựng nội quy hoạt động.

- Khu thư viện (Ký hiệu trên bản vẽ TV):

- Các thông số chính: Diện tích đất  757,46 m2 – Mật độ xây dựng 60% – Tầng cao xây dựng tối đa : 3 tầng

- Được sử dụng để xây dựng hạng mục thư viện phục vụ cộng đồng

- Các yêu cầu chung cho hạng mục: Kiến trúc công trình phù hợp và hài hòa và kết nối với các hạng mục trong khu hình thành một cụm công trình mang nét đặc trưng riêng cho khu trung tâm văn hóa, tổ chức không gian phù hợp với công năng sử dụng.

- Các yêu cầu về hạ tầng và vệ sinh môi trường: Là hạng mục công trình tiện ích xã hội nên để gỉn giữ bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực cần tuân thủ các quy định chung về cây xanh trong khu, xây dựng và kiểm soát hệ thống xử lý nước thải cục bộ của hạng mục, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường: thu gom rác thải, xây dựng nội quy hoạt động.

- Khu dịch vụ (Ký hiệu trên bản vẽ DV):

- Các thông số chính: Diện tích đất 759,43m2– Mật độ xây dựng 60% - Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng

- Được sử dụng để xây dựng hạng mục dịch vụ phục vụ giải khát, ăn uống, cửa hàng tiện ích …

- Các yêu cầu chung cho hạng mục: Kiến trúc công trình phù hợp và hài hòa và kết nối với các hạng mục trong khu hình thành một cụm công trình mang nét đặc trưng riêng cho khu trung tâm văn hóa, tổ chức không gian phù hợp với công năng sử dụng.

- Các yêu cầu về hạ tầng và vệ sinh môi trường: Là hạng mục công trình tiện ích xã hội nên để gỉn giữ bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực cần tuân thủ các quy định chung về cây xanh trong khu, xây dựng và kiểm soát hệ thống xử lý nước thải cục bộ của hạng mục, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường: thu gom rác thải, xây dựng nội quy hoạt động.

- Khu hội trường (Ký hiệu trên bản vẽ NTD):

- Các thông số chính: Diện tích đất 2.261,56 m2 – Mật độ xây dựng 80% - Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng.

- Được sử dụng để xây dựng hạng mục phục vụ các tổ chức các hoạt động cộng đồng, sự kiện văn hóa biểu diễn nghệ thuật …

- Các yêu cầu chung cho hạng mục: Đây là công trình hiện hữu lưu giữ lại trong tương lai nếu có xây dựng, cải tạo lại cần tuân thủ các quy định chung về quy hoạch kiến trúc để kết hợp với các hạng mục công trình trong khu thành cụm công trình kết nối hài hòa trong khu.

- Các yêu cầu về hạ tầng và vệ sinh môi trường: Tuân thủ các quy định chung về vệ sinh môi trường và nội quy chung của toàn khu.

- Cây xanh cảnh quan (Ký hiệu trên bản vẽ CX ):

- Các ô có ký hiệu CX có tổng diện tích 2.516,28 m2 bao gồm 3 ô đất có ký hiệu CX-1 đén 3 thể hiện trên bản đồ tổng mặt bắng – Mật độ xây dựng 5% - Tầng cao xây dựng tối đa: 1 tầng.

- Được sử dụng để xây dựng các tiểu cảnh sân vườn, các mảng cây xanh cảnh quan chung …

- Các yêu cầu chung: Tuân thủ các quy định về hạ tầng và vệ sinh môi trường trong khu

- Hạ tầng kỹ thuật

- Tổng diện tích đất hạ tầng kỹ thuật: 5.816,55 m2 chiếm tỷ lệ 39,26% tổng diện tích toàn khu quy hoạch

- Bao gồm các hạng mục :

+ Bãi đậu xe (Ký hiệu trên bản vẽ BĐX ): diện tích 1.078,97m2 – Mật độ xây dựng 25% - Tầng cao xây dựng tối đa 1 tầng. Được sử dụng làm bãi xe chung cho trung tâm

+ Nhà trạm  (Ký hiệu trên bản vẽ HTKT): diện tích 104,8m2 – Mật độ xây dựng 80% - Tầng cao xây dựng tối đa 1 tầng  Được sử dụng xây dựng nhà trạm điện cho toàn khu

+ Đường giao thông nội khu: Tổng diện tích đường giao thông nội khu 4.632,78 m2 Đất xây dựng hạng mục giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo tuyến

- Các yêu cầu chung về quy hoạch: Tuân thủ các quy định chung về xây dựng và vệ sinh môi trường

- Hành lang (Ký hiệu trên bản vẽ HL):

- Phần đất hành lang đường quy hoạch : 906,60m2

- Đất quy hoạch mở rộng của đường Lưu Hữu Phước. Trong khi chưa thực hiện sẽ được trồng cỏ để giữ cảnh quan chung cho toàn khu.

- Quy định chung cho các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu

- Quy định về cây xanh

| STT | KÝ HIỆU | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (m2) | Mật độ XD (%) | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | XD (m2) | Quỹ đất còn lại |
|  |  |  |  |  |  | Diện tích | Các sân, lối đi ngoài trời | Cây xanh - cảnh quan |
|  |  |  |  |  |  | (a)=(b)+(c) | (b) | (c) |
| A | RANH QUY HOẠCH | 14.815,76 |  | 4.821,47 |  |  | 4.467,86 |
| 1 | NDN | Khu nhà đa năng | 1.293,90 | 60% | 776,34 | 517,56 | 25,88 | 491,68 |
|  |  | Lối đi (hành lang) |  |  |  |  | 25,88 |  |
| 2 | TTTL | Khu trung tâm triển lãm | 1.410,58 | 60% | 846,35 | 564,23 | 28,21 | 536,02 |
|  |  | Lối đi (hành lang) |  |  |  |  | 28,21 |  |
| 3 | TV | Khu thư viện | 757,46 | 60% | 454,48 | 302,98 | 15,15 | 287,83 |
|  |  | Lối đi (hành lang) |  |  |  |  | 15,15 |  |
| 4 | CT | Khu dịch vụ (căn tin) | 759,43 | 60% | 455,66 | 303,77 | 15,19 | 288,58 |
|  |  | Lối đi (hành lang) |  |  |  |  | 15,19 |  |
| 5 | NTD | Khu hội trường (khối hiện hữu) | 2.261,56 | 80% | 1.809,25 | 452,31 |  | 452,31 |
| 6 | CX | Cây xanh - cảnh quan | 2.516,28 | 5% | 125,81 | 2.390,47 |  | 2.390,47 |
|  | CX-1 |  | 659,36 |  |  |  |  |  |
|  | CX-2 |  | 1.338,16 |  |  |  |  |  |
|  | CX-3 |  | 518,76 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Hạ tầng kỹ thuật | 5.816,55 |  |  |  |  |  |
|  | BĐX | Bãi đậu xe | 1.078,97 | 25% | 269,74 | 809,23 |  |  |
|  | HTKT | Nhà trạm | 104,80 | 80% | 83,84 | 20,96 |  | 20,96 |
|  |  | Đường giao thông nội khu | 4.632,78 |  |  |  |  |  |
| B | RANH HIỆN TRẠNG | 15.722,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Đất trong ranh quy hoạch | 14.815,76 |  |  |  |  |  |
|  | HL | HÀNH LANG (B-A) (lộ giới đường ) | 906,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mật độ xây dựng gộp | 33% | Mật độ cây xanh toàn khu | 30,16% |

- Quy định về giao thông:

- Quy mô bề rộng tuyến giao thông nội khu là 6m, bán kính cong tại các vị trí giao lộ hoặc chuyển hướng có R =8m. Dự kiến kết cấu đồng bộ nền đường, nền sân, bãi xe bằng beton đồng bộ với sân đường hiện hữu.

- Các chỉ tiêu chung của đường giao thông nội khu:

| STT | TÊN ĐƯỜNG | MẶT CẮT | BỀ RỘNG | CHIỀU DÀI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M.ĐƯỜNG (m) | (m) |
| 1 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 1-1 | 6 | 88,58 |
| 2 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 1-1 | 6 | 115,56 |
| 3 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 1-1 | 6 | 90,05 |
| 4 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 1-1 | 6 | 115,72 |
| TỔNG CỘNG | 409,91 |

Ngoài hệ thống đường bao quanh các khu chức năng, các khoảng đệm giữa các các hạng mục công trình xây dựng trong khu có khoảng cách > 4m nhằm đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ và thoát nạn

- Quy định về khoảng cách tối thiểu giữa các công trình ngầm.

Việc thiết kế và xây dựng phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các đường ống kỹ thuật trong mạng lưới ngầm đã được quy định trong Quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam. Cụ thể như sau:

| Loại đường ống | Đường ống cấp nước | Cống thoát nước thải | Cống thoát nước mưa | Cáp điện | Cáp thông tin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoảng cách theo chiều ngang |
| Đường ống cấp nước | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Cống thoát nước thải | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Cống thoát nước mưa | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Cáp điện | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
| Cáp thông tin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| Tuynel, hào kỹ thuật | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1 |
| Khoảng cách theo chiều đứng |
| Đường ống cấp nước | - | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Cống thoát nước thải | 1,0 | - | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Cống thoát nước mưa | 0,5 | 0,4 | - | 0,5 | 0,5 |
| Cáp điện | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
| Cáp thông tin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |

- Quy định về hành lang bảo vệ lưới điện:

Phạm vi hành lang bảo vệ trạm điện hay đường dây (Ký hiệu là b) được tính từ phần mang điện hay dây ngoài cùng (Khi không có gió) về mỗi phía được xác định như sau:

  - Trạm điện không tường rào, trạm điện trên cột, đường dây trên không với điện áp từ 01 đến 22 kV: b = 1,0 mét với dây bọc, b = 2,0 mét đối với dây trần;

  - Trạm điện không tường rào, trạm điện trên cột, đường dây trên không với điện áp 22 kV: b = 2,0 mét; 35 kV: b = 3,0 mét.

- Quy định về nước thải sinh hoạt:

Nước thải sinh hoạt từ các hạng mục công trình xây dựng phải được xử lý bằng bể tự họai trước khi thải ra cống chung đấu nối hệ thống thoát nước chung của thị xã

- Quy định về hệ thống cấp nước

Hệ thống cấp nước ngoài yêu cầu theo chuyên ngành về chất lượng, áp lực, lưu lượng nước cấp cho các nhu cầu trong khu vực còn phải đáp ứng yêu cầu về chữa cháy. Cụ thể như sau: Trên mạng ống cấp nước, trên hệ thống đường nội bộ ở vị trí thuận lợi bố trí các họng lấy nước chữa cháy (trụ nổi hoặc họng ngầm dưới mặt đất),

- Quy định về bảo vệ môi trường

- Nội dung một số quy định chung:

  - Các hạng mục công trình trong khu vực quy hoạch đều phải thực hiện khu xử lý nước thải, bể tự hoại 3 ngăn xây dựng đúng quy cách để xử lý nước thải trước khi đấu nối vào các tuyên thoát sinh hoạt chung của khu vực.

- Rác thải sinh hoạt phải được phân loại ngay tại nguồn thu: rác vô cơ, rác hữu cơ, rác tái chế. Tổ chức phương tiện, hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt đưa về khu xử lý tập trung của thị xã, huyện.

- Xây dựng nội quy sinh hoạt và vệ sinh môi trường trong khu vực .

- Nếu khai thác nguồn nước ngầm để sử dụng phải có thiết kế theo dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức trồng cây xanh trong khu, và sử dụng các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường

- Phải tuân thủ các quy định về bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung của khu vực như: công trình giao thông, điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc...

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Triển khai thực hiện

Phòng Quản lý đô thị và tài nguyên môi trường có trách nhiệm:

- Kiểm tra quản lý theo dõi việc triển khai đồ án đã phê duyệt.

- Phối hợp cùng với các phòng ban liên quan để hướng dẫn, theo dõi, kiểm soát các dự án, công trình xây dựng trong khu.

- Hướng dẫn và giải quyết cụ thể các vấn đề liên quan đến việc đấu nối khu vực ra các tuyến đường hiện hữu quanh khu vực dự án  .

Chủ đầu tư dự án:

- Trong triển khai đàu tư xây dựng khu, chủ đầu tư cần tuân thủ các quy định đã nêu ở trên.

- Quy định chung

- Quy định quản lý của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa thị xã La Gi có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Bãi bỏ các quy định và văn bản trước đây nếu có trong phạm vi ranh giới quy hoạch xây dựng.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND Thị xã La Gi, Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường Thị xã  để giải quyết.

- Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa thị xã La Gi và văn bản quy định này được ấn hành và lưu giữ tại:

  - Ủy Ban Nhân Dân Thị xã La Gi.

  - Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã La Gi.

  - Phòng Quản lý đô thị thị xã La Gi.

  - Ban Quản lý dự án ĐTXD.

Ngày 04 tháng 8 năm 2023

UBND THỊ XÃ LA GI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)