| SỞ XÂY DỰNG LONG AN TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG Số: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân An, ngày tháng năm 2021 |
| --- | --- |

THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

TỶ LỆ 1/5000

THỊ TRẤN THỦ THỪA

HUYỆN THỦ THỪA - TỈNH LONG AN

| CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: SỞ XÂY DỰNG TỈNH LONG AN | CƠ QUAN PHÊ DUYỆT: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN |
| --- | --- |

| ĐƠN VỊ TƯ VẤN: TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG | CHỦ ĐẦU TƯ: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỦ THỪA |
| --- | --- |

THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

TỶ LỆ 1/5000

THỊ TRẤN THỦ THỪA

HUYỆN THỦ THỪA - TỈNH LONG AN

1. Chỉ đạo thực hiện:	Giám đốc Nguyễn Thanh Hoàng.

2. Tổ chức thực hiện:	Phó Giám đốc Hà Quốc Hưng.

3. Chủ nhiệm thiết kế:	Ths.KTS Nguyễn Huy Khôi

4. Chủ trì bộ môn:

4.1. Quy hoạch:	Ths.KTS Nguyễn Huy Khôi

4.2. Hạ tầng Kỹ thuật:	KS Nguyễn Anh Bình

5. Bộ phận triển khai thiết kế:

5.1. Quy hoạch:            KS Nguyễn Thanh Hà

5.2. Hạ tầng Kỹ thuật:  KS Nguyễn Thanh Hà

6. Quản lý kỹ thuật:    Phó Giám đốc Hà Quốc Hưng

MỤC LỤC

1. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh cục bộ	 Trang 4

2. Những căn cứ lập điều chỉnh	 Trang 4

3. Nội dung điều chỉnh	 Trang 5

4. Tổ chức thực hiện 	Trang16

5. Kết luận - Kiến nghị 	Trang16

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/5000

THỊ TRẤN THỦ THỪA

HUYỆN THỦ THỪA - TỈNH LONG AN

## 1. Lý do và sự cần thiết điều chỉnh cục bộ:

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại văn bản số 4549/UBND-KTTC ngày 26/5/2021về việc rà soát lại quy hoạch xây dựng đối với phần  đất trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân  huyện Thủ Thừa.

Hiện tại vị trí khu đất dự kiến xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa chưa phù hợp với đồ án quy hoạch chung thị trấn Thủ Thừa được phê duyệt tại quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 (thuộc quy hoạch đất thương mại dịch vụ, đất ở và đất giao thông) chưa phù hợp với đồ án QHCT khu dân cư thị trấn Thủ Thừa giai đoạn 2, thị trấn Thủ Thừa được UBND huyện Thủ Thừa phê duyệt tại quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 (thuộc quy hoạch đất nhà trẻ,mẫu giáo, đất ở).Vì vậy, để thực hiện thủ tục đất đai và các thủ tục có liên quan làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng dự án trên cần phải điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Thủ Thừa. Góp phần Xây dựng thị trấn Thủ Thừa ngày càng phát triển, từng bước hình thành đô thị văn minh, hiện đại nhằm phát huy vai trò trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của huyện, tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

2. Những căn cứ lập điều chỉnh:

Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 của Quốc Hội

Luật Quốc Hội số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây Dựng ban hành QCXDVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 30/05/2013 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị khu vực thị trấn Thủ Thừa huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000;

- Công văn số 4594/UBND-KTTC tỉnh Long An ngày 26/5/2021 về việc rà soát lại quy hoạch xây dựng đối với phần đất trụ sở làm việc của tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa.

- Công văn số 2328/SXD-QHKT ngày 21/6/2021 về việc rà soát lại quy hoạch xây dựng đối với phần đất trụ sở làm việc của tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa.

- Căn cứ văn bản số 6206/UBND-KTTC ngày 01/7/2021 của UBND Tỉnh  về việc điều chỉnh quy hoạch để đầu tư xây dựng trụ sở đối với phần đất dự kiến xây dựng trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa.

- Căn cứ văn bản số 3731/SXD-QHKT ngày 27/9/2021 của Sở Xây Dựng về việc ý kiến điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

3. Nội dung điều chỉnh

  - Vị trí, Quy mô và Phạm vi điều chỉnh quy hoạch .

    - Vị trí, giới hạn khu quy hoạch.

- Thị trấn Thủ Thừa là thị trấn huyện lỵ của huyện, là trung tâm hành chính, chính trị; kinh tế - kỹ thuật; văn hóa xã hội; thương mại – dịch vụ; an ninh quốc phòng, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thủ Thửa.

- Thị trấn Thủ Thừa có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc	:	giáp xã Tân Thành

+ Phía Nam	:	giáp xã Bình Thạnh

+ Phía Đông	:	giáp xã Tân Thành và xã Nhị Thành

+ Phía Tây	:	giáp xã Bình An.

Diện tích đất tự nhiên của thị trấn Thủ Thừa là: 880,33 ha (diện tích theo quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 30/5/2013)

Sơ đồ vị trí

    - Vị trí đất điều chỉnh cục bộ

Bảng 1: Bảng thống kê đất điều chỉnh cục bộ

| STT | Quy hoạch sử dụng đất trước khi điều chỉnh (quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 30/5/2013) | Diện tích (m²) | Quy hoạch sử dụng đất Sau khi điều chỉnh | Diện tích (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Đất ở MĐC, đất giao thông và đất TMDV( đất ở: 508m², đất giao thông: 1.642m², đất thương mại dịch vụ: 3.842m²) | 5.992m² | Điều chỉnh thành đất Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa | 5.992m² |
| 02 | Đất giao thông còn lại tại vị trí điều chỉnh | 1.096m² | Điều chỉnh thành đất ở và đất TMDV (đất ở:548m², đất TMDV:548m²) | 1.096m² |
|  | TỔNG | 7.088m² |  | 7.088m² |

Vị trí khu đất xin điều chỉnh cục bộ

  - Hiện trạng khu đất xin điều chỉnh quy hoạch.

    - Phạm vi và ranh giới vị trí khu đất:

- Khu đất tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa - diện tích 5.992m² có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp với: đường nhựa số 5 (đường số 2 khu dân cư thị trấn Thủ Thừa giai đoạn 2).

+ Phía Nam giáp với: đất ở hiện hữu.

+ Phía Đông giáp với: chi cục thuế.

+ Phía Tây giáp với: đất ở hiện hữu.

Điều kiện tự nhiên

- Địa hình:

Địa hình tổng quát của Thủ Thừa là thấp trũng (các xã phía Bắc kênh Thủ Thừa), cao trình bình quân từ 0,4m ( 0,7m, trong khi đó các xã phía Nam như Mỹ An, Mỹ Phú có địa hình cao hơn từ 0,7m ( 1m.Với yếu tố địa hình như trên, Thủ Thừa có nhiều thuận lợi trong việc sử dụng nguồn nước ngọt lấy từ sông Vàm Cỏ Tây, lợi dụng triều để tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp

- Địa chất:

Đất đai của huyện Thủ Thừa hình thành từ hai loại trầm tích: Trầm tích phù sa non trẻ Holocene và trầm tích cổ Pleistocene, trong đó chủ yếu là trầm tích phù sa non trẻ Holocene có chứa vật liệu sinh phèn.

- Trầm tích Holocene bao phủ khoảng 82,9% diện tích tự nhiên của huyện, nó phủ trùm lên trầm tích phù sa cổ. Đặc trưng cơ bản của đơn vị trầm tích này là có mặt của Sulfidic, vật liệu chủ yếu hình thành đất phèn. Trầm tích không phân chia khoảng 4,5% diện tích tự nhiên.

- Thủy văn:

+ Nguồn nước mặt: Nguồn nước chính cung cấp cho Thủ Thừa là sông Vàm Cỏ Tây, ngoài ra, hệ thống kênh Thủ Thừa, kênh Bo Bo cũng là nguồn cung cấp nước quan trọng cho sản xuất và đời sống của người dân huyện Thủ Thừa. Sông Vàm Cỏ Tây được tiếp nước từ sông Tiền qua hệ thống kênh Hồng Ngự, Dương Văn Dương, lưu lượng mùa kiệt 93m3/s, mùa lũ 580m3/s, góp phần quan trọng trong việc cung cấp nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của người dân

+ Nguồn nước ngầm: Nước ngầm có khả năng khai thác ở độ sâu 260 ( 290m, trữ lượng 450m3/ngày đêm/giếng, lưu lượng nước 05 lít/s và chất lượng tốt.

- Khí hậu:

Khí hậu huyện Thủ Thừa mang tính chất đặc trưng nhiệt đới gió mùa, với nền nhiệt cao đều quanh năm, ánh sáng dồi dào, lượng mưa khá lớn và phân bố theo mùa.

- Nhiệt độ bình quân năm  27,1(C.

- Tháng 4 là tháng nóng nhất với nhiệt độ trung bình  28,5(C.

- Tháng 1 có nhiệt độ thấp nhất  25,3(C.

- Biên độ nhiệt trong năm dao động khoảng  3,3(C.

- Biên độ ngày và đêm dao động cao (từ 8(C đến 10(C).

- Lượng mưa trung bình năm khá lớn 1.532mm/năm.

- Tổng lượng mưa trong mùa mưa 1.294mm, chiếm 85% tổng lượng mưa    cả năm.

- Gió chủ đạo theo hướng Đông Nam vào mùa khô.

- Gió chủ đạo theo hướng Tây Nam vào mùa mưa.

    - Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.

- Khu đất: Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa

- Giao thông:

- Hệ thống giao thông đường bộ liên khu vực:

Phía Bắc khu đất giáp đường nhựa số 5 (đường số 2 khu dân cư thị trấn Thủ Thừa giai đoạn 2).

- Cấp điện.

Huyện Thủ Thừa nhận điện từ các phát tuyến trung thế 22KV thuộc trạm biến áp 110KV-63MVA Thủ Thừa do điện lực Thủ Thừa quản lý.

- Cấp nước.

Về hiện trạng cấp nước Thị Trấn Thủ Thừa: có 2 trạm cấp nước: Trạm cấp nước số 1 thị trấn với công suất 900 m³/ngày đêm, trạm cấp nước số 2 thị trấn với công suất 800 m³/ngày đêm. Các trạm cấp nước trên đều đạy tiêu chuẩn cấp nước QCVN 02: 2009/BYT.

- Thoát nước và vệ sinh môi trường.

- Cho đến nay thị trấn Thủ Thừa chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung cho đô thị, khu dân cư tập trung, nước thải chủ yếu dựa vào hệ thống thoát nước mưa dọc theo các trục giao thông rồi thoát ra kênh Thủ Thừa.

  - Nội dung điều chỉnh cục bộ:

- Nội dung điều chỉnh:

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4594/UBND-KTTC ngày 26/5/2021 về việc rà soát lại quy hoạch xây dựng đối với phần đất trụ sở làm việc của tòa án nhân dân Huyện Thủ Thừa, nội dung điều chỉnh như sau:

- Điều chỉnh một phần đất giao thông, đất ở mật độ cao, đất thương mại dịch vụ (diện tích: 5.992m²) gồm:

+ Đất ở : 508m²

+ Đất thương mại dịch vụ : 3.842m²

+ Đất giao thông : 1.642m²

=> Chuyển thành đất tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa diện tích 5.992m²

- Đất giao thông còn lại tại vị trí điều chỉnh (diện tích 1.096m²)

=> Chuyển thành đất ở 548m² và đất thương mại dịch vụ 548m²                                                                                  vẫn đảm bảo lối đi và hạ tầng kỹ thuật (do tiếp giáp với đường giao thông số 2 trong khu quy hoạch).

Ranh khu đất nằm trong quy hoạch chung thị trấn Thủ Thừa

(trước khi điều chỉnh)

Ranh khu đất nằm trong quy hoạch chung thị trấn Thủ Thừa

(sau khi điều chỉnh)

Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh cục bộ:

3.4.1 Quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt:

(Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 30/5/2013)

- Định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025.

I - Đất đô thị							  :    649,1578ha

- Đất dân dụng	:	 378,8669ha

+ Đất ở	:   213,6958ha

+ Đất công trình công cộng	:   34,8873ha

+ Đất cây xanh, thể dục thể thao	:   36,7019ha

+ Đất giao thông, quảng trường	:   93,5819ha

- Đất ngoài dân dụng	:	270,2909ha

+ Đất công nghiệp, kho tàng	:   231,1634ha

+ Đất an ninh quốc phòng	:     4,1950ha

+ Đất tôn giáo	:	  2,6792ha

+ Đất cây xanh ven sông rạch	:	29,8133 ha

+ Đất bến xe	:   0,6400ha

+ Đất công trình cấp nước	:   0,2000ha

+ Đất công trình xử lý nước	:   1,6000ha

II - Đất ngoài đô thị						  :  231,1722ha

+ Đất thủy lợi							            :  23,9500ha

+ Đất sông, kênh, rạch						  :  58,2000ha

+ Đất nông nghiệp						            :  149,0222ha

Tổng cộng	:  880,3300ha

3.4.2 Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh cục bộ:

- Định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025.

I - Đất đô thị							  :    649,1578ha

- Đất dân dụng	:	 378,8669ha

+ Đất ở (tăng 0,004 ha)	:    213,6998ha

+ Đất công trình công cộng (tăng 0,2698 ha)	:     35,1571ha

+ Đất cây xanh, thể dục thể thao	:     36,7019ha

+ Đất giao thông, quảng trường (giảm 0,2738 ha)	:     93,3081ha

- Đất ngoài dân dụng	:	270,2909ha

+ Đất công nghiệp, kho tàng	:   231,1634ha

+ Đất an ninh quốc phòng	:       4,1950ha

+ Đất tôn giáo	:	    2,6792ha

+ Đất cây xanh ven sông rạch	:	  29,8133 ha

+ Đất bến xe	:       0,6400ha

+ Đất công trình cấp nước	:       0,2000ha

+ Đất công trình xử lý nước	:       1,6000ha

II - Đất ngoài đô thị						  :   231,1722ha

+ Đất thủy lợi							            :      23,9500ha

+ Đất sông, kênh, rạch						  :      58,2000ha

+ Đất nông nghiệp				  		            :     149,0222ha

Tổng cộng	:     880,3300ha

Bảng so sánh thống kê sử dụng đất 2025 được duyệt  – điều chỉnh

| QĐ PHÊ DUYỆT SỐ 1844/QĐ-UBND NGÀY 30/5/2013 (DÂN SỐ: 52.500 NGƯỜI) | ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ (DÂN SỐ: 52.500 NGƯỜI) |
| --- | --- |
| STT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (ha) | CHỈ TIÊU (m²/người) | DIỆN TÍCH (ha) | CHỈ TIÊU (m²/người) | QCXDVN 01:2021 | GHI CHÚ |
| I | Đất đô thị | 649,1578 |  | 649,1578 |  |  |  |
| A | Đất dân dụng | 378,8669 | 72,17 | 378,8669 | 72,17 | 50-80 |  |
| 1 | Đất ở | 213,6958 | 40,70 | 213,6998 | 40,70 | 28-45 | tăng 0,0040 ha |
| 2 | Đất công trình công cộng | 34,8873 | 6,65 | 35,1571 | 6,65 |  |  |
|  | Đất hành chính | 6,9010 | 1,31 | 7,5002 | 1,43 |  | tăng 0,5992 ha |
|  | Đất công cộng tiện ích | 3,8122 | 0,73 | 3,8122 | 0,73 |  |  |
|  | Đất y tế | 3,5180 | 0,67 | 3,5180 | 0,67 | >0,4 |  |
|  | Đất giáo dục | 6,2152 | 1,18 | 6,2152 | 1,18 |  |  |
|  | Đất văn hóa | 5,5600 | 1,06 | 5,5600 | 1,06 |  |  |
|  | Đất TMDV | 8,8809 | 1,69 | 8,5515 | 1,63 |  | giảm 0,3294 ha |
| 3 | Đất TDTT | 8,1110 | 1,54 | 8,1110 | 1,54 |  |  |
| 4 | Đất cây xanh | 28,5909 | 5,45 | 28,5909 | 5,45 | >5 |  |
| 5 | Đất giao thông + quãng trường | 93,5819 | 17,83 | 93,3081 | 17,77 |  | giảm 0,2738 ha |
| B | Đất ngoài dân dụng | 270,2909 |  | 270,2909 |  |  | không thay đổi |
| 1 | Đất công nghiệp kho tàng | 231,1634 |  | 231,1634 |  |  |  |
| 2 | Đất an ninh - quốc phòng | 4,1950 |  | 4,1950 |  |  |  |
| 3 | Đất tôn giáo | 2,6792 |  | 2,6792 |  |  |  |
| 4 | Đất cx ven sông rạch | 29,8133 |  | 29,8133 |  |  |  |
| 5 | Đất bến xe | 0,6400 |  | 0,6400 |  |  |  |
| 6 | Đất công trình cấp nước | 0,2000 |  | 0,2000 |  |  |  |
| 7 | Đất công trình xử lý nước thải | 1,6000 |  | 1,6000 |  |  |  |
| II | Đất ngoài đô thị | 231,1722 |  | 231,1722 |  |  | không thay đổi |
| 1 | Đất thủy lợi | 23,9500 |  | 23,9500 |  |  |  |
| 2 | Đất sông, kênh, rạch | 58,2000 |  | 58,2000 |  |  |  |
| 3 | Đất nông nghiệp | 149,0222 |  | 149,0222 |  |  |  |
| TỔNG ĐẤT TỰ NHIÊN | 880,3300 |  | 880,3300 |  |  |  |

4. Tổ chức thực hiện:

Sau khi đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thủ Thừa tỷ lệ 1/5000 huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được phê duyệt, UBND huyện sẽ kết hợp với các ngành, cơ quan chức năng cấp tỉnh, tổ chức công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng thị trấn Thủ Thừa tỷ lệ 1/5000 để nhân dân biết và làm cơ sở quản lý quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong đô thị.

5. Kết luận - kiến nghị:

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Thủ Thừa tỷ lệ 1/5000 phù hợp với tình hình nhu cầu phát triển thực tế, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị khu vực thị trấn Thủ Thừa sẽ làm cơ sở cho việc lập các thủ tục tiếp theo làm tiền đề để quản lý đất đai và đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn Thủ Thừa nói riêng và tỉnh Long An nói chung.

Kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh Long An xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ để UBND huyện làm cở sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

PHỤ LỤC