MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	3

CHƯƠNG I	6

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG	6

1.1.	VỊ TRÍ, RANH GIỚI VÀ QUY MÔ:	6

1.1.1.	Vị trí, ranh giới:	6

1.1.2.	Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch:	6

1.2.	ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:	7

1.3.	HIỆN TRẠNG:	10

1.3.1.	Hiện trạng sử dụng đất đai:	10

1.3.2.	Tình hình dân cư:	10

1.3.3.	Hiện trạng công trình kiến trúc	10

1.3.4.	Hiện trạng hệ thống hạ tầng kĩ thuật:	11

1.4.	ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ HIỆN TRẠNG:	13

CHƯƠNG 2	14

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT	14

CHƯƠNG 3	20

BỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC	20

3.1.	CƠ CẤU TỔ CHỨC QUY HOẠCH	20

3.2.	QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT	22

3.3.	QUY HOẠCH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN	25

3.4.	THIẾT KẾ ĐÔ THỊ	26

CHƯƠNG 4	32

QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT	32

4.1.	QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIAO THÔNG	32

4.1.1.	Cơ sở thiêt kế	32

4.1.2.	Khung tiêu chuẩn áp dụng:	32

4.1.3.	Nguyên tắc và mục tiêu thiết kế	33

4.1.4.	Giao thông đối ngoại:	33

4.1.5.	Giao thông đối nội:	33

4.1.6.	Chỉ tiêu kỹ thuật đường nội bộ:	34

4.1.7.	Cắm mốc, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:	37

4.1.8.	Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật	37

4.2.	QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN	37

4.2.1.	Căn cứ thiết kế	37

4.2.2.	Khung tiêu chuẩn áp dụng	38

4.2.3.	Nguyên tắc thiết kế	38

4.2.4.	Giải pháp thiết kế san nền:	38

4.3.	QUY HOẠT THOÁT NƯỚC MƯA:	39

4.3.1.	Căn cứ thiết kế:	39

4.3.2.	Nguyên tắc thiết kế	39

4.3.3.	Giải pháp thiết kế:	39

4.3.4.	Cấu tạo mạng lưới thoát nước mưa:	40

4.4.	QUY HOẠCH CẤP NƯỚC	41

4.4.1.	Cơ sở thiết kế:	41

4.4.2.	Tiêu chuẩn, quy phạm phục vụ thiết kế	41

4.4.3.	Nguồn nước	41

4.4.4.	Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu sử dụng nước	41

4.4.5.	Giải pháp cấp nước	42

4.5.	QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VSMT:	43

4.5.1.	Căn cứ thiết kế	43

4.5.2.	Tiêu chuẩn, quy phạm phục vụ thiết kế	43

4.5.3.	Tiêu chuẩn và nhu cầu thoát nước thải	44

4.5.4.	Giải pháp thiết kế	44

4.5.5.	Xử lý chất thải rắn	45

4.6.	QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN	46

4.6.1.	Cơ sở thiết kế:	46

4.6.2.	Tiêu chuẩn thiết kế:	46

4.6.3.	Các chỉ tiêu tính toán:	47

4.6.4.	Nguồn điện:	48

4.6.5.	Lưới điện trung thế .	48

4.6.6.	Trạm biến áp phân phối:	48

4.6.7.	Lưới điện hạ thế:	49

4.6.8.	Chiếu sáng đô thị	49

4.6.9.	Tổng hợp khối lượng	50

4.7.	QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC	50

4.7.1.	Cơ sở thiết kế:	50

4.7.2.	Dự báo nhu cầu thuê bao:	50

4.7.3.	Dự báo kiểu dịch vụ:	51

4.7.4.	Nhu cầu sử dụng thông tin	51

4.7.5.	Phương án thiết kế	51

CHƯƠNG V	52

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	52

CHƯƠNG VI	57

KINH TẾ XÂY DỰNG	57

6.1.	KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	57

6.2.	HIỆU QUẢ DỰ ÁN	57

6.3.	PHÂN KỲ ĐẦU TƯ DỰ ÁN	57

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ	60

PHẦN MỞ ĐẦU

- LÝ DO LẬP QUY HOẠCH:

Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang là huyện có vị trí tiếp giáp với Thành Phố Cần Thơ và Sông Hậu, có tuyến Quốc lộ 1 đi qua và hiện nay có thêm 1 tuyến giao thông mang tính chiến lược đó là Quốc lộ Nam Sông Hậu. Phía Nam giáp Thị xã Ngã Bảy, phía Đông giáp tỉnh Sóc Trăng, Đông - Bắc giáp tỉnh Vĩnh Long, Tây - Bắc giáp TP Cần Thơ và phía Tây giáp huyện Châu Thành A.

Thị trấn Mái Dầm là đô thị trung tâm gần các khu, cụm công nghiệp tập trung của tỉnh Hậu Giang, có vị trí giao thông thuận lợi cả về đường thủy và đường bộ, có sự kết nối liên hoàn chặt chẽ với các đô thị trung tâm khác trong và ngoài tỉnh. Kết nối với thành phố và các tỉnh lân cận qua trục giao thông  kinh tế quan trọng như Quốc lộ Nam Sông Hậu nối từ thành phố Cần Thơ đến tỉnh Bạc Liêu. Kết nối với thị trấn Ngã sáu (trung tâm huyện Châu Thành) qua trục đường tỉnh 925. Kết nối với thị xã Ngã Bảy qua trục đường tỉnh 927C và Sông Xáng Cái Côn. Vì vậy, thị trấn Mái Dầm có sức ảnh hưởng rất lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh Hậu Giang

Định hướng phát triển đô thị Mái Dầm thành đô thị loại IV đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đã được cụ thể hóa tại Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Theo đó, đô thị Mái Dầm sẽ là trung tâm kinh tế, thương mại - dịch vụ của huyện Châu Thành, phục vụ các nhu cầu của khu đô thị công nghiệp Sông Hậu, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung.

Do đó, để phát triển đồng bộ khu đô thị, đáp ứng được những nhu cầu về đô thị hóa và phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Mái Dầm nói riêng và toàn huyện Châu Thành nói chung, việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mái Dầm là hết sức cần thiết nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, làm cơ sở phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị và từng bước hoàn thành các khu vực chức năng theo định hướng quy hoạch cấp trên xác định.

- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU:

  - Mục tiêu

- Cụ thể hóa nội dung đồ án Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh hậu Giang đến năm 2020tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt.

- Phân tích đánh giá hiện trạng xã hội, công trình kiến trúc xây dựng và hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển đô thị phù hợp với chủ trương của Tỉnh.

- Cụ thể hoá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, các yêu cầu về không gian, kiến trúc, thiết kế đô thị và những yêu cầu khác đối với từng khu vực thiết kế.

- Xây dựng khu đô thị mới hoàn chỉnh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan góp phần tạo thành một trung tâm hành chính, văn hoá, xã hội, kinh tế…  đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt của người dân về các dịch vụ, thương nghiệp, lưu chuyển hàng hoá...

- Làm cơ sở cho Chủ đầu tư tiến hành lập Dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành và là cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch.

  - Yêu cầu:

- Thu thập các số liệu kinh tế, xã hội kết hợp với khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng để khớp nối các khu lân cận, các dự án đã và đang triển khai xung quanh khu vực nhằm tạo dựng một khu đô thị đồng bộ về tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với đinh hướng phát triển của thị trấn Mái Dầm.

- Xác định chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành, Tiêu chuẩn chuyên ngành liên quan.

- Khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, môi trường phù hợp với các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai tại khu vực, tạo sự đồng bộ, bền vững; kết nối các không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh tạo lập sự hài hòa và đặc trưng về kiến trúc cho khu vực.

- Quy hoạch đảm bảo nét đặc trưng của vùng đô thị sông nước, truyền thống, văn hóa, tự nhiên của địa phương.

- Các hạng mục cơ sở hạ tầng, các khu chức năng cần được bố trí khoa học, hài hòa trở thành quần thể không gian đô thị theo hướng văn minh. Đề xuất giải pháp xử lý các kênh rạch đảm bảo hài hòa với sự phát triển của đô thị, không lấp các kênh, rạch tránh làm xáo trộn đời sống của người dân

- Xây dựng Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, làm cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng.

- Các căn cứ pháp lý của dự án:

- Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tần nhìn đến năm 2030;

- Văn bản số 3859/UBND-KT ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh tiếp cận, nghiên cứu lập hồ sơ đầu tư dự án Khu đô thị mới Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm;

- Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 09/05/2019 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mái Dầm tại Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

- Các nguồn tài liệu, số liệu:

- Hồ sơ bản vẽ ban hành kèm theo Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tần nhìn đến năm 2030;

- Bản đồ đo đạc khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 do Chủ đầu tư cung cấp.

# CHƯƠNG I

# ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG

## VỊ TRÍ, RANH GIỚI VÀ QUY MÔ:

## Vị trí, ranh giới:

  - Vị trí:

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch Khu đô thị mới Mái Dầm thuộc địa giới hành chính thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

  - Ranh giới lập quy hoạch:

- Phía Bắc giáp với tuyến đường Nam Sông Hậu (Quốc lộ 91C);

- Phía Đông Nam giáp với sông Cái Côn;

- Phía Tây Nam giáp với rạch Bàu Bún và đất ruộng vườn của dân cư;

- Phía Tây giáp khu nhà ở chuyên gia và công nhân Công ty TNHH Giấy LEE & MAN Việt Nam.

- Vị trí khu vực lập quy hoạch

## Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch:

* Quy mô diện tích:

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô khoảng 96,79ha. Trong đó:

- Đất thuộc phạm vi mở rộng tuyến đường Nam Sông Hậu (Quốc lộ 91C): 3,53ha

- Đất khu đô thị mới Mái Dầm: 93,26ha

(Chi tiết xem Bảng mốc tọa độ ranh giới lập quy hoạch xem Phụ lục 01)

* Quy mô dân số

- Dân số trong khu vực nghiên cứu khoảng 18.500 người

## ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:

## Địa hình:

Khu đất nghiên cứu quy hoạch địa hình tương đối bằng phẳng, có nhiều kênh rạch ao mương, dân cư sống chủ yếu dọc theo các kênh rạch và đường giao thông hiện hữu. Cao độ nền khu đất thay đổi:

- Cao độ hiện trạng thấp nhất			: +0,3m.

- Cao độ hiện trạng đường Nam sông Hậu 	: +3,0m đến +3,7m.

- Cao độ hiện trạng tự nhiên trung bình		: +1,1m.

Để xây dựng đô thị đồng bộ cần tôn nền theo quy hoạch chiều cao cho toàn khu vực nghiên cứu quy hoạch.

## Khí hậu

Khu vực nghiên cứu nằm trong vòng đai nội chí tuyến Bắc bán cầu, gần xích đạo; có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia thành hai mùa rõ rệt.

- Mùa mưa có gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 11

- Mùa khô có gió Đông Bắc từ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm.

- Nhiệt độ

- Nhiệt độ trung bình là 27ºC và dao động không lớn, từ 16,7ºC -28,8ºC.

- Mùa hè nhiệt độ trung bình cao là 34,9ºC, nóng nhất đến 38,0ºC.

- Mùa đông nhiệt độ trung bình thấp là 13,7ºC, rét nhất là 5,0ºC.

| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt độ 0C | 24,7 | 26,1 | 27,3 | 28,8 | 28,8 | 27,4 | 26,9 | 26,1 | 26,9 | 26,3 | 25,5 | 25,5 |

- Lượng mưa

- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, chiếm từ 92 - 97% lượng mưa cả năm.

- Lượng mưa trung bình khoảng 1800 mm/năm

- Lượng mưa cao nhất vào khoảng tháng 9 (250,1mm)

- Độ ẩm

- Độ ẩm trung bình trong năm phân hoá theo mùa một cách rõ rệt, chênh lệch độ ẩm trung bình giữa tháng ẩm nhất và tháng ít ẩm nhất khoảng11%.

- Độ ẩm trung bình thấp nhất vào khoảng tháng 3 và 4 (77%)

- Độ ẩm trung bình trong năm là 82%.

| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ ẩm % | 79 | 80 | 79 | 79 | 82 | 85 | 87 | 92 | 88 | 89 | 83 | 82 |

- Gió

- Tốc độ gió bình quân 1,8m/s.

- Nắng

- Số giờ nắng trong năm: 2.588giờ/năm.

## Thuỷ văn:

- Khu vực mang đặc điểm chung của vùng châu thổ sông Mê Kông.

- Thủy văn chịu ảnh hưởng của sông Hậu, nước ngọt quanh năm, bên cạnh đó còn chịu ảnh hưởng của triều cường và lũ nông.

Bảng thống kê mực nước Sông Hậu tại Cần Thơ qua các năm

| Năm | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mực nước cao nhất Hmax (cm) | 166 | 164 | 176 | 167 | 173 | 184 | 167 |
| Mực nước cao nhất Hmin (cm) | -150 | -146 | - 151 | - 142 | - 135 | - 135 | - 133 |

- Mạch nước ngầm bị nhiễm phèn, nước ngầm ở độ sâu dưới 200m mới có thể sử dụng được.

## Địa chất công trình:

Theo đánh giá chung về đặc điểm địa chất trong tỉnh, ở độ sâu đến 11m là đất sét pha thịt có độ dẻo cao và mềm yếu, ở độ sâu từ 12 đến 21m là loại đất sét có độ dẻo thấp đến trung bình, lớp này có khả năng chịu lực lớn, sâu hơn 21m là lớp đất tương đối cứng.

- Bề mặt địa chất bao gồm các lớp phù sa, mang đặc thù nền đất yếu.

- Khả năng chịu tải trọng trên nền mặt đất tự nhiên rất thấp từ  0,2 - 0,5Kg/cm2.

## Cảnh quan thiên nhiên:

Khu đất quy hoạch hiện tại rất tươi đẹp với hệ thống sông ngòi, vườn cây ăn trái đan xen, ít công trình xây dựng, nhìn chung nơi đây có cảnh quan rất đặc trưng của miệt vườn đồng bằng sông nước.

## Tài nguyên nước:

Tài nguyên nước mặt của khu quy hoạch khá dồi dào, được cung cấp từ hai nguồn chính là nước mưa tại chỗ và nước từ các kênh rạch đổ về đủ đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt của dân cư trên địa bàn. Tuy nhiên, mức độ khai thác nguồn nước mặt phục vụ sinh hoạt còn phụ thuộc vào chất lượng nguồn nước.

Tổng quan, chất lượng nước mặt trong khu vực không đạt tiêu chuẩn cho sinh hoạt và phải xử lý mới có thể sử dụng được cho ăn uống. Nước bị ô nhiễm từ mức nhẹ đến trung bình tùy theo khu vực. Nguyên nhân gây ô nhiễm chủ yếu do chất thải sản xuất và sinh hoạt, phèn hóa, sử dụng thuốc sát trùng và phân vô cơ tại chỗ và từ phía thượng lưu chuyển về.

Nước ngầm ở Hậu Giang nói chung có 4 tầng: Holoxen, Pleistoxen, Plioxen và Mioxen, trong đó chất lượng và khả năng khai thác của từng tầng như sau:

- Tầng Holoxen có trữ lượng khá nhưng chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn về vệ sinh phục vụ cho sinh hoạt.

- Tầng Pleistoxen có trữ lượng cao nhất, chất lượng nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh và nằm ở độ sâu vừa phải 200 m, phù hợp với khả năng khai thác hiện nay.

- Tầng Plioxen nằm ở độ sâu trên 300m có chất lượng không tốt.

- Tầng Mioxen nằm ở độ sâu 400 – 500m, nước có chứa khoáng, tiềm năng lớn và có thể khai thác sử dụng trong tương lai.

## HIỆN TRẠNG:

## Hiện trạng sử dụng đất đai:

Tổng diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch 96,79ha.

- Hiện trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu quy hoạch

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

| STT | TÊN LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (M2) | TỶ LỆ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất mặt nước | 360.380 | 37,2 |
| 2 | Đất nông nghiệp | 539.461 | 55,7 |
| 3 | Đất ở hiện trạng | 61.445 | 6,3 |
| 4 | Đất giao thông | 6.596 | 0,7 |
|  | TỔNG | 967.882 | 100 |

## Tình hình dân cư:

Dân cư hiện trạng sống tập trung dọc Quốc lộ Nam Sông Hậu. Nhà ở hầu hết là nhà liên kế, ở kết hợp làm dịch vụ thương mại, tầng cao xây dựng trung bình là 2 tầng.

Ngoài ra còn có các tuyến dân cư sống tập trung cặp theo sông rạch và đường giao thông nông thôn, mật độ xây dựng không cao chủ yếu là nhà ở nông thôn, tầng cao xây dựng trung bình 01 tầng.

## Hiện trạng công trình kiến trúc

Trong khu quy hoạch có một số căn nhà dọc Quốc lộ Nam Sông Hậu được xây dựng kiên cố. Dọc theo các kênh, rạch và giao thông nội bộ là các nhà bán kiên cố và nhà tạm.

Hiện trạng công trình kiến trúc

## Hiện trạng hệ thống hạ tầng kĩ thuật:

- Hiện trạng giao thông

* 	Giao thông đối ngoại:

- Quốc lộ Nam Sông Hậu chạy phía Bắc khu vực là tuyến đường giao thông huyết mạch nối Thành phố Cần Thơ đi qua tỉnh Hậu Giang đến tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trấn Mái Dầm.

Quốc lộ Nam Sông Hậu

- Sông Cái Côn, Rạch Mái Dầm và rạch Ngã Bát tiếp giáp sông Hậu và thông đến Ngã Sáu, Phụng Hiệp, Sóc Trăng là tuyến giao thông thủy chính để vận chuyển hàng hóa xuyên qua thị trấn Mái Dầm. Trong tương lai lâu dài, dòng sông này vẫn tiếp tục là động lực thúc đẩy sự phát triển của khu vực cung như thị trấn Mái Dầm bằng phương tiện thủy.

Giao thông đường thủy

* 	Giao thông nội thị:

- Giao thông nội thị chủ yếu là đường giao thông nông thôn.

- Nhìn chung hệ thống giao thông nội thị còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu cho phát triển đô thị.

Đường nội bộ khu vực

- Hiện trạng cấp điện:

- Hiện trạng khu vực được cấp điện từ trạm Phú Hữu thông qua các tuyến trung thế 22kv và tuyến hạ thế 0,4kv đi nổi treo trên trụ bê tông cốt thép chạy dọc theo các tuyến đường giao thông hiện hữu.

- Hiện trạng cấp nước:

- Hiện trạng có 1 trạm cấp nước nhỏ cung cấp cho toàn thị trấn Mái Dầm và khu vực. Nguồn nước sử dụng là nguồn nước ngầm.

- Tương lai, xây nhà máy cấp nước đạt công suất khoảng 20.000m3/ngđ cung cấp cho toàn khu vực thị trấn và Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu.

- Hiện trạng thoát nước:

- Nước mưa và nước thải sinh hoạt thoát chung trong cùng một hệ thống cống thoát ra kênh rạch, nguồn nước được thoát chủ yếu theo địa hình tự nhiên.

- Hiện trạng vệ sinh môi trường:

- Hiện trạng chưa có nhà máy xử lý nước thải. Nước thải chưa được kiểm soát chặt chẽ trước khi thải ra sông rạch, dễ gây ô nhiễm nguồn nước.

- Rác thải hàng ngày tại khu vực trung tâm được thu gom và vận chuyển đến bãi rác tập trung tại địa phương khác. Tại khu vực ngoài trung tâm chưa bố trí hệ thống thu gom rác, rác được các hộ dân tự hủy bằng cách đốt hoặc đào hố chôn.

- Hiện trạng chưa có nghĩa trang nhân dân.

## ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ HIỆN TRẠNG:

Dựa vào các số liệu thu thập được, bản đồ khảo sát khu vực và các tài liệu liên quan có thể đánh giá và xác định các yếu tố hiện trạng và nguồn lực cũng như tiềm năng sẵn có của khu quy hoạch:

- Thuận lợi :

  - Khu vực quy hoạch thuộc thị trấn Mái Dầm và nằm phía Nam tuyến đường Nam sông nên rất thuận lợi phát triển giao thông.

  - Hệ thống các sông và kênh rạch chạy qua khu đất là điều kiện để phát triển giao cảnh quan của khu đô thị.

  - Trong phạm vi dự án chủ yếu là đất nông nghiệp nên thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

  - Cảnh quan thiên nhiên đẹp, hệ thống sông, rạch có tác dụng tích cực trong việc tạo cảnh quan.

  - Môi trường sinh thái, rất thuận lợi cho việc xây dựng các loại hình nhà ở mật độ thấp, tăng sức hấp dẫn thu hút đầu tư cho khu vực nói riêng và cho toàn huyện Châu Thành nói chung.

- Khó khăn:

  - Địa chất trong khu vực yếu nên đầu tư xây dựng công trình sẽ tốn kém trong việc xử lý nền móng.

  - Trong khu vực chưa có hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, cần phải đầu tư lớn để xây dựng đồng bộ.

- Cơ hội:

  - Quy hoạch khu vực phù hợp với các chủ trương, chính sách của Nhà nước, tỉnh Hậu Giang.

  - Dự án sẽ là động lực phát triển, góp phần từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế xã hội của địa phương.

- Thách thức:

  - Chuyển dịch một diện tích lớn đất nông nghiệp sang đất đô thị, người dân mất đất sản xuất, cần có những biện pháp đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm đảm bảo ổn định kinh tế, xã hội.

# CHƯƠNG 2

# CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

- NGUYÊN TẮC LẬP QUY HOẠCH:

- Phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 và các quy hoạch chi tiết có liên quan.

- Đảm bảo không không làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực; cân đối hài hoà với các khu vực lân cận.

- Thực hiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

- TÍNH CHẤT:

- Là khu dân cư mới kết hợp các khu trung tâm kinh tế, thương mại - dịch vụ của thị trấn Mái Dầm góp phần phục vụ các nhu cầu của Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu.

- Là đầu mối giao thông quan trọng trong giao lưu buôn bán của một vùng trong tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung.

- CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

- Chỉ tiêu theo quy hoạch phân khu được phê duyệt:

- Chỉ tiêu sử dụng đất

Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày ….../…../20…, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đô thị Mái Dầm như sau:

Bảng tổng hợp sử dụng đất

| TT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH | TỈ LỆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (M2) | (%) |
| I | Đất ở | 1.635.178 | 49,31 |
| 1.2 | Đất đơn vị ở | 1.516.900 |  |
| 1.3 | Đất dân cư vượt lũ | 31.634 |  |
| 1.4 | Đất dân cư hiện hữu tự cải tạo | 32.473 |  |
| 1.5 | Đất nhà ở tái định cư | 54.171 |  |
| II | Đất hành chính công cộng | 38.392 | 1,16 |
| 2.1 | Đất hành chính cấp thị trấn | 11.220 |  |
| 2.2 | Đất hành chính cấp đơn vị ở | 27.172 |  |
| III | Đất văn hóa - TDTT | 81.833 | 2,47 |
| 3.1 | Đất văn hóa | 23.898 |  |
| 3.2 | Đất thể dục thể thao | 57.935 |  |
| IV | Đất công viên cây xanh + Mặt nước | 497.047 | 14,99 |
| 4.1 | Công viên cây xanh đô thị + ven sông | 413.275 |  |
| 4.2 | Mặt nước | 83.772 |  |
| V | Đất giáo dục | 138.363 | 4,17 |
| 5.1 | Đất trường PTTH | 18.000 |  |
| 5.2 | Đất trường dạy nghề | 18.000 |  |
| 5.3 | Đất trường THCS | 32.005 |  |
| 5.4 | Đất trường Tiểu học | 37.373 |  |
| 5.5 | Đất trường Mầm non | 32.985 |  |
| VI | Đất y tế | 15.165 | 0,46 |
| 6.1 | Phòng khám đa khoa | 5.000 |  |
| 6.2 | Trạm y tế | 10.165 |  |
| VII | Đất tôn giáo | 18.472 | 0,56 |
| VIII | Đất TMDV - Công trình đa chức năng - Chợ | 114.260 | 3,45 |
| IX | Đất hạ tầng kỹ thuật | 30.946 | 0,93 |
| 9.1 | Trạm xăng | 5.692 |  |
| 9.2 | Trạm điện | 2.340 |  |
| 9.3 | Trạm trung chuyển rác | 6.432 |  |
| 9.4 | Trạm xử lý nước thải | 16.482 |  |
| 9.5 | Nhà máy cấp nước | 0 |  |
| X | Đất giao thông | 746.741 | 22,52 |
| 10.1 | Bến xe, bãi đỗ xe | 16.418 |  |
| 10.2 | Bến tàu + Bãi hàng hóa | 5.358 |  |
| 10.3 | Đường giao thông | 724.965 |  |
|  | Tổng cộng | 3.316.400 | 100,00 |

- Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

* Quy hoạch san nền				: ≥ 2,55m (theo cao độ Nhà nước).

* Quy hoạch cấp nước:

- Nhu cầu cấp nước sinh hoạt (QSH)	: ≥ 100lít/người/ngày đêm.

- Nước cho công trình CCDV (QCC)	: ≥ 10% (QSH).

- Nước tưới cây, rửa đường (QTC)	: ≥ 8% (QSH).

- Nước dự phòng rò rỉ (QRR)		: ≥ 20% (QSH + QCC + QCN + QTC)

- Nước bản thân khu xử lý			: ≥ 5% (QSH + QCC + QCN + QTC + QRR)

* Mạng lưới PCCC:

- Trạm phòng và chữa cháy trung tâm	: tối đa 5km.

- Trạm phòng và chữa cháy khu vực	: tối đa 3km.

* Quy hoạch thoát nước thải sinh hoạt:

- Lượng nước thải được thu gom		: ≥ 80% tiêu chuẩn cấp nước.

- Lượng rác thải được tính toán		: 1 kg/người/ngày đêm, tỷ lệ thu gom ≥ 90%.

* Quy hoạch cấp điện: thiết kế ngầm trong đô thị.

- Điện sinh hoạt: 0.7KW/người

- Công trình công cộng, dịch vụ: 50% điện sinh hoạt

- Công suất dự phòng: 20% điện sinh hoạt+ công cộng

- Dự báo về quy mô, chức năng sử dụng đất quy hoạch chi tiết

- Quy mô dân số

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô khoảng 96,79ha. Trong đó:

- Đất thuộc phạm vi mở rộng tuyến đường Nam Sông Hậu (Quốc lộ 91C): 3,53ha

- Đất khu đô thị mới Mái Dầm: 93,26ha

Đất đơn vị ở xây dựng mới khoảng 8-50m²/người. Do vậy, dự kiến dân số trong khu vực khoảng 18.500 người.

- Các chức năng sử dụng đất:

Các chức năng sử dụng đất trong khu vực không thay đổi so với quy hoạch chung đô thị Mái Dầm đã được phê duyệt. Cụ thể như sau:

- Đất công trình công cộng: Đất hành chính; Đất nhà văn hóa; Đất y tế;  Đất thương mại - dịch vụ, chợ; Đất giáo dục: nhà trẻ; trường tiểu học; trường THCS

- Đất hỗn hợp

- Đất ở: đất ở mới; đất nhà ở tái định cư

- Đất công viên, cây xanh - TDTT, mặt nước: cây xanh - thể dục thể thao; đất cây xanh cảnh quan; đất mặt nước

- Đất giao thông, bãi đỗ xe và đất HTKT...

- Các chỉ tiêu Kinh tế - Kỹ thuật của đồ án:

- Loại đô thị: Tính toán với chỉ tiêu Đô thị loại IV;

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đồ án

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Chỉ tiêu QHC | Chỉ tiêu QHCT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dân số: | người | 1.000 | 18.500 |
| II | Chỉ tiêu sử dụng đất: |  |  |  |
|  | Chỉ tiêu đất đơn vị ở | m2/người | ≥ 50 | ≥ 50 |
| 2.1 | Đất công trình công cộng |  | ≥ 2 | ≥ 2 |
|  | - Trường mẫu giáo | chỗ/1000 người | 50 | 50 |
|  |  | m²/chỗ | 15 | 15 |
|  | - Trường tiểu học | chỗ/1000 người | 65 | 65 |
|  |  | m²/chỗ | 15 | 15 |
|  | - Trường trung học cơ sở | chỗ/1000 người | 55 | 55 |
|  |  | m²/chỗ | 15 | 15 |
|  | - Trạm y tế | trạm/1000 người | 01 | 01 |
|  |  | m²/trạm | 500 | 500 |
|  | - Công trình văn hóa | công trình | 01 | 01 |
| 2.2 | Đất ở | m²/người | 35÷45 | 35÷45 |
| 2.3 | Đất cây xanh - TDTT |  |  |  |
|  | - Sân luyện tập TDTT | m²/người | - | 0,5 |
|  |  | ha/công trình | - | 0,3 |
|  | - Đất cây xanh | m2/người | - | ≥2 |
| 2.4 | Đất giao thông (bao gồm bãi đỗ xe) | m2/người | ≥ 12 | ≥ 12 |
| III | Tầng cao trung bình |  |  |  |
|  | - Nhà ở thấp tầng | Tầng | 3 - 5 | 3 - 5 |
|  | - Công trình công cộng | Tầng | 2 - 3 | 2 - 3 |
|  | - Công trình hỗn hợp, TMDV | Tầng | ≤9 | ≤9 |
| IV | Mật độ xây dựng |  |  |  |
|  | - Nhà ở thấp tầng | % | 60-80 | 60-80 |
|  | - Công trình công cộng | % | ≤ 40 | ≤ 40 |
|  | - Công trình hỗn hợp, TMDV | % | ≤ 20 | ≤ 40 |
| V | Hạ tầng kỹ thuật đô thị |  |  |  |
| 5.1 | Chỉ tiêu giao thông |  |  |  |
|  | - Tỷ lệ đất giao thông | % | - | >20 |
| 5.2 | Chỉ tiêu cấp nước |  |  |  |
|  | - Cấp nước sinh hoạt (Qsh) | l/ng/ng.đ | ≥ 100 | ≥120 |
|  | - Cấp nước CTCC, dịch vụ | l/m².sàn.ngày | - | 3-5 |
|  | - Cấp nước tưới cây rửa đường | l/m2 | 0,5 | 0,5 |
|  | - Nước dự phòng | %Qsh | 30 | 20 |
| 5.3 | Chỉ tiêu thoát nước thải |  |  |  |
|  | -Thoát nước bẩn sinh hoạt (Qtnt) | %Qsh | 80 | 80 |
|  | - Nước thải khu dịch vụ công cộng | %Qtnt | - | 20 |
| 5.4 | Chi tiêu phát sinh chất thải rắn |  |  |  |
|  | - Chất thải rắn sinh hoạt (Wsh) | Kg/ng.đ | 0,9 | 1 |
| 5.5 | Cấp điện+ chiếu sáng |  |  |  |
|  | - Nhà thấp tầng | kW/hộ |  | 5 |
|  | - Công trình công cộng | W/m² sàn |  | 15-30 |
| 5.6 | Thông tin liên lạc |  |  |  |
|  | - Nhà ở thấp tầng | line/hộ | - | 1-2 |
|  | - Dịch vụ, hỗn hợp, thương mại | line/m2sàn | - | 0,005 |

Các chỉ tiêu môi trường, tiếng ồn, khí thải, rác thải, nước thải, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, khoảng cách ly, hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật căn cứ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành hiện hành.

# CHƯƠNG 3

# BỐ CỤC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

## CƠ CẤU TỔ CHỨC QUY HOẠCH

    - Định hướng phát triển quy hoạch

- Là Khu đô thị được xây dựng mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, các khu trung tâm phức hợp cho người dân sinh sống trong khu đô thị và các khu vực lân cận.

- Quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian, kiến trúc, cảnh quan, cùng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực.

- Tận dụng phát triển tối đa yếu tố cảnh quan, địa hình khu vực, phát triển đô thị song song với duy trì môi trường thiên nhiên hiện có;

- Hình thành một khu đô thị mang đậm tính đặc thù của người dân địa phương;

- Các khu vực phát triển không gian đô thị liên hệ chặt chẽ với khu vực lân cận, làm tiền đề cho sự phát triển đô thị hiện đại cao cấp;

    - Nguyên tắc tổ chức cơ cấu quy hoạch

  - Nguyên tắc chung

  - Dựa trên định hướng phát triển của thị trấn Mái Dầm trong tương lai.

  - Khớp nối đồng bộ với các dự án đã đầu tư xung quanh khu vực nghiên cứu quy hoạch đã được phê duyệt. Kết nối với các khu vực xung quanh đảm bảo phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân trong vùng quy hoạch.

  - Đảm bảo các nhu cầu về hạ tầng xã hội: công trình công cộng, hạ tầng xã hội, các khu công viên, cây xanh, mặt nước... tạo nên một khu vực có chất lượng cao về môi trường, cảnh quan.

  - Về sử dụng đất:

  - Kế thừa và cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 05/12/2014.

  - Tính toán đủ các nhu cầu các công trình đáp ứng quy mô, định hướng phát triển Khu đô thị mới Mái Dầm tạo nên một khu vực đồng bộ, có chất lượng cao về môi trường sống.

  - Đề xuất theo mô hình phát triển khu đô thị  hiện đại, có tính khả thi cao trên cơ sở kết hợp hài hoà các khu vực lân cận.

  - Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

  - Công trình công cộng, ở được tổ chức với các loại hình đa dạng với hệ thống cây xanh, mặt nước tạo lập một bộ mặt đô thị hiện đại, sang trọng.

  - Công trình kiến trúc được xây dựng mới hiện đại có tiện nghi cao;

  - Tổ chức điểm nhấn kiến trúc kết hợp tổ chức các trục không gian, các khu cây xanh vườn hoa tạo không gian kiến trúc đẹp và hiện đại.

  - Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

  - Quy hoạch mạng lưới giao thông trên cơ ở phát triển trục giao thông chính để tổ chức các nhóm ở theo định hướng quy hoạch.

  - Xây dựng mới đồng bộ hệ thống đường giao thông trong khu vực nghiên cứu kết nối với hệ thống giao thông khu vực, đảm bảo yêu cầu và bán kính đi lại phù hợp quy chuẩn và tiêu chuẩn.

  - Có các giải pháp kết hợp các tuyến đường nhánh linh hoạt đảm bảo khoảng cách đi bộ và yêu cầu phòng hoả, cứu thương.

  - Hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện được xây dựng mới và đấu nối hoàn chỉnh với hạ tầng chung khu vực.

    - Cơ cấu phân khu chức năng

Dựa trên nghiên cứu, đánh giá các điều kiện tự nhiên, điều kiện hiện trạng; tận dụng tối đa địa hình, địa mạo tự nhiên để chọn mô hình quy hoạch hợp lý nhằm hình thành một khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ và tiện nghi. Dựa theo quỹ đất xây dựng và các mối liên hệ với các khu chức năng xung quanh đề xuất phương án nghiên cứu cơ cấu quy hoạch như sau:

  - Tuyến đường trục chínhchạy theo hướng Bắc - Nam chạy giữa khu vực nghiên cứu quy hoạch, chia khu vực thành 2 khu phía Tây và phía Đông đóng vai trò xương sống của khu đô thị, kết nối đô thị và tuyến đường Nam sông Hậu.

  - Tuyến đường trục rộng 27m chạy theo hướng Đông Tây kết hợp cùng tuyến cây xanh kết hợp rạch Ngã Cái liên kết khu đô thị theo hướng Đông Tây. Ngoài ra còn có các tuyến đường khu vực, đường nhóm nhà được phân cấp rõ ràng hình thành nên mạng lưới giao thông khu đô thị.

  - Hình thành các nhóm ở đa dạng về loại  hình đảm bảo tính kết nối đồng bộ với các khu vực lân cận của dự án.

Bảng cơ cấu sử dụng đất

| TT | Loại đất | Kí hiệu | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TỔNG DIỆN TÍCH |  | 967.900 |  |
| A | ĐẤT DÂN DỤNG |  | 932.600 | 100,00 |
| 1 | Đất công cộng | CC, TH | 73.684 | 7,90 |
| a | Đất hành chính | CC01 | 6.607 |  |
| b | Đất y tế | CC02 | 5.165 |  |
| c | Đất văn hóa | CC03 | 2.619 |  |
| d | Đất TMDV, chợ | CC04 | 12.251 |  |
| e | Đất giáo dục | TH | 47.042 |  |
| 2 | Đất ở hỗn hợp | HH | 8.897 | 0,95 |
| 3 | Đất ở | TDC, BT, LK, SH | 386.291 | 41,42 |
| a | Đất ở tái định cư | TDC | 27.087 |  |
| b | Đất ở biệt thự | BT | 66.233 |  |
| c | Đất ở liên kế | LK | 196.766 |  |
| d | Đất ở thương mại (shophouse) | SH | 96.205 |  |
| 4 | Đất cây xanh | TD,CX,MN | 179.949 | 19,30 |
| a | Đất cây xanh TDTT | TD | 53.894 |  |
| b | Đất công viên cây xanh | CX | 86.489 |  |
| c | Đất mặt nước | MN | 39.566 |  |
| 5 | Đất giao thông và HTKT |  | 283.779 | 30,43 |
| a | Đất giao thông |  | 277.718 |  |
| b | Đất HTKT | HT | 6.061 |  |
| B | ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG (Đ.NAM SÔNG HẬU+Đ.19) |  | 35.300 |  |

## QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

    - Nguyên tắc quy hoạch sử dụng đất

  - Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch các khu đất chức năng, các quy định về bố trí công trình công cộng trong khu đô thị mới.

  - Đảm bảo quỹ đất phát triển các không gian xanh cho khu đô thị với tính chất đặc trưng của đô thị.

  - Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho từng ô quy hoạch được đề xuất tầng cao thấp.

  - Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật... phù hợp với các yêu cầu quy hoạch đô thị và khu vực.

    - Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Phương án đề xuất các giải pháp thiết kế cảnh quan trong dự án theo đặc tính từng nhóm nhà, tận dụng phát triển những lợi thế về điều kiện địa hình hiện trạng khu vực để đề xuất phương án quy hoạch phù hợp với môi trường cảnh quan chung.

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

| TT | Loại đất | Kí hiệu | Diện tích (m2) | MDXD (%) | Tầng cao (tầng) | Tổng DT sàn (m2) | Dân số (người) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TỔNG DIỆN TÍCH |  | 967.900 | 35 | 1-20 | 1.575.585 | 18.497 |
| A | ĐẤT DÂN DỤNG |  | 932.600 |  | 1-20 | 1.575.585 | 18.497 |
| 1 | Đất công cộng |  | 73.684 | 30-40 | 2-5 | 86.439 |  |
| a | Đất hành chính | CC01 | 6.607 | 40 | 3 | 7.928 |  |
| b | Đất y tế | CC02 | 5.165 | 40 | 2 | 4.132 |  |
| c | Đất văn hóa | CC03 | 2.619 | 40 | 3 | 3.143 |  |
| d | Đất TMDV, chợ | CC04 | 12.251 | 40 | 5 | 24.502 |  |
| e | Đất giáo dục | TH | 47.042 | 30 | 3-4 | 46.733 |  |
| 2 | Đất ở hỗn hợp | HH | 8.897 | 40 | 20 | 71.176 | 2.265 |
| 3 | Đất ở |  | 386.291 |  | 3-5 | 1.406.967 | 16.232 |
| a | Đất ở tái định cư | TDC | 27.087 | 90 | 5 | 121.892 | 1.602 |
| b | Đất ở biệt thự | BT | 66.233 | 55-60 | 3 | 113.192 | 1.275 |
| c | Đất ở liên kế | LK | 196.766 | 80 | 5 | 787.064 | 9.200 |
| d | Đất ở thương mại (shophouse) | SH | 96.205 | 80 | 5 | 384.820 | 4.155 |
| 4 | Đất cây xanh |  | 179.949 |  |  | 10.397 |  |
| a | Đất cây xanh TDTT | TD | 53.894 | 10 | 1 | 5.389 |  |
| b | Đất công viên cây xanh | CX | 86.489 | 5 | 1 | 5.007 |  |
| c | Đất mặt nước | MN | 39.566 |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông và HTKT |  | 283.779 |  |  | 606 |  |
| a | Đất giao thông |  | 277.718 |  |  |  |  |
| b | Đất HTKT | HT | 6.061 | 10 | 1 | 606 |  |
| B | ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG (Đ.NAM SÔNG HẬU+Đ.19) |  | 35.300 |  |  |  |  |

    - Phân bổ quỹ đất xây dựng:

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có quy mô 967.900m², bao gồm:

        - Đất quy hoạch đơn vị ở: tổng diện tích 932.600m² bao gồm:

- Đất công trình công cộng: tổng diện tích 73.684m², bao gồm:

  - Đất hành chính (ký hiệu CC01) : diện tích  6.607m²; Mật độ xây dựng 40%; tầng cao 03 tầng.

  - Đất y tế (ký hiệu CC02): diện tích 5.165m²; Mật độ xây dựng 40%; tầng cao 02 tầng.

  - Đất văn hóa (ký hiệu CC03) : diện tích 2.619m²; Mật độ xây dựng 40%; tầng cao 03 tầng.

  - Đất thương mại dịch vụ (ký hiệu CC04): diện tích 12.251m²; Mật độ xây dựng 40%; tầng cao 05 tầng.

  - Đất giáo dục: tổng diện tích 47.042m² bao gồm:

  - Đất trường mầm non (ký hiệu TH01.1 và TH01.2): tổng diện tích 13.783m²; Mật độ xây dựng 30%; tầng cao 03 tầng.

  - Đất trường tiểu học (ký hiệu TH02): diện tích 18.607m²; Mật độ xây dựng 30%; tầng cao 03 tầng.

  - Đất trường trung học cơ sở (ký hiệu TH03): diện tích 14.652m²; Mật độ xây dựng 40%; tầng cao 04 tầng.

- Đất hỗn hợp (ký hiệu HH): diện tích 8.897m²; Mật độ xây dựng 40%; tầng cao 20 tầng.

- Đất ở: tổng diện tích 386.291m² bao gồm:

  - Đất ở biệt thự (ký hiệu BT): có tổng diện tích 66.233m²; Mật độ xây dựng 60%; Tầng cao 3 tầng.

  - Đất ở liên kế (ký hiệu LK): có tổng diện tích 196.766m²; Mật độ xây dựng 80%; Tầng cao 5 tầng.

  - Đất ở thương mại (ký hiệu SH): có tổng diện tích 96.205m²; Mật độ xây dựng 80%; Tầng cao 5 tầng.

  - Đất ở tái định cư (ký hiệu TĐC): có tổng diện tích 27.087m²; Mật độ xây dựng 90%; Tầng cao 5 tầng.

- Đất cây xanh - mặt nước, TDTT (ký hiệu CX): tổng diện tích 179.949m².

  - Đất TDTT (ký hiệu TD): diện tích 53.894m²; Mật độ xây dựng 10%; Tầng cao 1 tầng.

  - Đất công viên cây xanh (ký hiệu CX): tổng diện tích 86.489m²; Mật độ xây dựng 5%; Tầng cao 1 tầng.

  - Đất mặt nước (ký hiệu MN): tổng diện tích 39.566m²

- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật: tổng diện tích 283.779m².

  - Đất hạ tầng kỹ thuật (ký hiệu HT): diện tích 6.061m²; Mật độ xây dựng 20%; Tầng cao 1 tầng.

  - Đất giao thông: tổng diện tích 277.748m²

        - Đất ngoài dân dụng: diện tích 35.300m², gồm đất đường Nam Sông Hậu và đường 19

    - Yêu cầu về kiến trúc xây dựng và chỉ tiêu lô đất

Tổng diện tích đất khu đô thị khoảng 967.900m², được chia thành các ô quy hoạch để kiểm soát phát triển, các ô quy hoạch được giới hạn bằng hệ thống đường chính, đường khu vực, đường nhóm nhà ở và hệ thống cây xanh vườn hoa, các tuyến đường nội bộ. Mỗi ô quy hoạch được phân chia thành các lô quy hoạch với các chức năng sử dụng đất khác nhau.

Với nguyên tắc tổ chức cơ cấu và quy hoạch sử dụng đất nêu trên, căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng các lô đất được khống chế các chỉ tiêu về kiến trúc quy hoạch xây dựng.

Yêu cầu chung của quy hoạch đối với các chức năng sử dụng đất trong các ô quy hoạch:

  - Việc tính toán các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cũng được nghiên cứu đến từng ô quy hoạch, trên cơ sở quỹ đất cụ thể tại khu vực, đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế. Quá trình lập đồ án quy hoạch cần tuân thủ các quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Nhà ở, Luật đất đai... lấy ý kiến của các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan và các quy định hiện hành.

  - Trong quá trình triển khai lập quy hoạch hoặc dự án đầu tư ở giai đoạn sau, việc điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc để phù hợp với điều kiện thực tế (nếu có), hoặc trường hợp sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài, phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

  - Đối với đất ở nghiên cứu xây dựng đồng bộ hiện đại đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật theo hướng chất lượng cao; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, kết nối hài hòa với khu vực dân cư lân cận, ưu tiên, chọn lọc khai thác các hình thức kiến trúc truyền thống, gìn giữ giá trị văn hóa đặc trưng, phù hợp với tính chất tại khu vực.

  - Khi lập dự án đầu tư xây dựng cụ thể, triển khai thi công xây dựng, các chủ đầu tư cần tiến hành đo đạc, khảo sát lại cụ thể hiện trạng sử dụng đất và các công trình hiện có trong khu vực để có phương án giải phóng mặt bằng, đền bù theo quy định của nhà nước, đồng thời phải đảm bảo việc tiêu thoát nước chung cho khu vực.

## QUY HOẠCH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN

Ý tưởng chính trong việc tổ chức không gian là tạo lập một khu đô thị mới với nhiều cây xanh, đáp ứng các mục tiêu, tính chất đã đề ra.

Tổ chức không gian các nhóm ở thấp tầng, sinh động, gắn với không gian cây xanh, sân vườn cảnh quan, không gian vui chơi, nghỉ ngơi, tiện tích cộng đồng...tạo môi trường có chất lượng cao cho người dân.

Tổ chức không gian các khu công cộng, vui chơi giải trí tiện nghi nhưng hài hòa với thiên nhiên. Bên cạnh đó là các không gian hỗn hợp hiện đại, sôi động, cung cấp các hình thức giải trí đa dạng.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch được xác lập theo tiêu chí:

  - Hình thành mạng lưới xanh dựa trên các điều kiện tự nhiên trong khu vực.

  - Giải pháp kiến trúc các công trình theo hướng phù hợp với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

## THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

    - Đánh giá đặc trưng về môi trường và cảnh quan kiến trúc

  - Khu vực nghiên cứu nằm kề cận với sông Cái Côn là không gian cảnh quan thiên nhiên có giá trị.

  - Trong khu vực nghiên cứu có nhiều hệ thống rạch chạy cắt ngang qua dự án sẽ là cơ sở để tạo lập không gian cây xanh mặt nước, cải tạo môi trường đô thị.

    - Các nguyên tắc thiết kế đô thị

  - Tuân thủ quy hoạch chung thị trấn Mái Dầm đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt.

  - Đảm bảo tính thống nhất từ không gian tổng thể đến không gian cụ thể thuộc phân khu; phải có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên, đồng thời tôn trọng tập quán, văn hoá địa phương; phát huy các giá trị truyền thống để gìn giữ bản sắc của địa phương trong kiến trúc, cảnh quan đô thị.

  - Khai thác hợp lý cảnh quan thiên nhiên nhằm tạo ra giá trị thẩm mỹ, gắn với tiện nghi, nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và bảo vệ môi trường đô thị.

  - Tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo tiêu chuẩn, QCXDVN.

  - Tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước đối với các công trình  có liên quan.

    - Yêu cầu chung về thiết kế đô thị

  - Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, phải lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình.

  - Quy mô đất công trình tuân thủ quy định về quy mô đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Vị trí và quy mô cụ thể các chức năng tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

  - Mật độ xây dựng công trình tối đa, tối thiểu phải đáp ứng theo theo quy định đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tùy từng chức năng sử dụng và vị trí cụ thể mật độ xây dựng công trình tối đa, tối thiểu phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

  - Tầng cao công trình tối đa, tối thiểu phải đáp ứng theo theo quy định đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

  - Khoảng lùi của công trình trên đường phố tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trên các tuyến phố.

  - Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, hệ thống cây xanh, mặt nước phải phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình.

  - Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất không thấp hơn các quy định đã được xác lập trong tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, khuyến khích tạo lập hệ thống cây xanh lớn hơn theo quy định và nghiên cứu xây dựng công trình theo hướng đô thị xanh.

  - Cổng ra vào, biển hiệu quảng cáo phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về kích thước (chiều cao, chiều rộng), hình thức kiến trúc với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực; khuyến khích nghiên cứu xây dựng đảm bảo tính thống nhất bằng nhau.

    - Giải pháp thiết kế đô thị

    - Công trình điểm nhấn:

Tận dụng địa hình tự nhiên là các kênh rạch hiện trạng để tạo nên điểm nhấn không gian cảnh quan của khu vực.

Trên cơ sở ranh giới nghiên cứu với các không gian cảnh quan tự nhiên, các tuyến đường giao thông chính đô thị đã được xác lập trong quy hoạch sử dụng đất để xác định các khu chức năng đô thị, các ô quy hoạch, trục đường chính, khu vực không gian mở, khu vực điểm nhấn. Cụ thể như sau:

  - Các khu chức năng đô thị gồm: công trình hỗn hợp, công trình công cộng (công trình hành chính, y tế, văn hóa, TDTT, nhà trẻ, trường tiểu học và thương mại dịch vụ), công trình nhà ở, cây xanh - mặt nước...

  - Các trục tuyến chính, quan trọng:

- Trục đường Đ.19 chạy theo hướng Bắc Nam, vuông góc với tuyến đường Nam Sông Hâu, tuyến đường rộng 27m song song với đường Nam sông Hậu liên kết các khu chức năng chính của đô thị.

- Các tuyến cây xanh dọc theo các kênh hiện trạng của dự án và tuyến cây xanh ven sông Cái Côn.

  - Điểm nhấn quan trọng là hệ thống công trình hỗn hợp nằm tại trung tâm phía Bắc của dự án, điểm đón các tuyến đường trục chính của khu đô thị và tuyến nối ra đường vành đai 3 và là điểm nhấn quan trọng khi nhìn từ đường vành đai 3 vào khu đô thị.

    - Xác định chiều cao công trình:

  - Tổ chức không gian và chiều cao khu vực được nghiên cứu đến từng lô đất.

  - Khu vực ven sông Cái Côn được tổ chức các loại hình nhà ở thấp tầng, các cây xanh mặt nước tạo sự gắn kết hài hòa với cảnh quan. Các công trình cao tầng được bố trí tập trung tại khu vực trung tâm phía Nam của khu đô thị, các công trình được tổ chức nhằm khai thác tối đa hướng nhìn ra sông Cái Côn.

    - Xác định khoảng lùi:

  - Đối với nhà ở riêng lẻ: Tùy theo từng tuyến đường cụ thể và loại hình nhà ở có quy định phù hợp.

  - Đối với công trình dịch vụ đô thị: khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ ≥ 6m;

  - Khoảng cách cây xanh cách ly dọc sông Cái Côn ≥ 25m

  - Khoảng lùi đối với các kênh rạch hiện hữu  ≥ 10m.

  - Khoảng lùi các công trình ven các kênh rạch và sông Cái Côn được tổ chức tạo thành các không gian đóng mở  trên cơ sở thực trạng tạo được sự phong phú không gian cảnh quan nhưng vẫn đảm bảo tiện lợi trong khai thác sử dụng.

    - Hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc của các công trình kiến trúc:

Các công trình trong khu vực gồm: công trình hỗn hợp, công trình dịch vụ công cộng cộng (công trình hành chính, y tế, văn hóa, TDTT, nhà trẻ, trường tiểu học và thương mại dịch vụ), công trình nhà ở, cây xanh - mặt nước...

Các công trình với các chức năng khác nhau cần được thiết kế đảm bảo tính thống nhất trong không gian tổng thể. Khai thác hợp lý cảnh quan thiên nhiên nhằm tạo ra giá trị thẩm mỹ, gắn với tiện nghi, nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và bảo vệ môi trường đô thị. Tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam đối với các chức năng thành phần.

Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, hệ thống cây xanh, mặt nước phải phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình.

    - Hệ thống cây xanh mặt nước:

  - Cây xanh trong phân khu được gắn kết chung với cây xanh cách ly ven sông  Cái Côn và giải cách ly ven rạch Ngã Cái thành một hệ thống hoàn chỉnh, liên tục.

  - Cây xanh phải thoả mãn yêu cầu thông gió, chống ồn, điều hoà không khí và ánh sáng, cải thiện tốt môi trường vi khí hậu để đảm bảo nâng cao sức khoẻ vận động viên và người tham gia thể thao.

  - Bố cục cây xanh công viên, vườn hoa, cây xanh đường phố cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, phải lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình.

  - Tổ chức không gian xanh tận dụng, khai thác, lựa chọn đất đai thích hợp, phải kết hợp hài hoà với mặt nước, với môi trường xung quanh, tổ chức thành hệ thống với nhiều dạng phong phú: tuyến, điểm, diện.

  - Khi thiết kế vườn hoa lựa chọn loại cây trồng và giải pháp thích hợp nhằm tạo được bản sắc địa phương, dân tộc và hiện đại, không xa lạ với tập quán địa phương  Ngoài ra, lựa chọn cây trồng trên các vườn hoa nhỏ phải đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển không ảnh hưởng đến tầm nhìn các phương tiện giao thông.

  - Các loại cây trồng phải đảm bảo các yêu cầu sau: Cây phải chịu được gió, bụi, sâu bệnh; Cây thân đẹp, dáng đẹp; Cây có rễ ăn sâu, không có rễ nổi; Cây lá xanh quanh năm, không rụng lá trơ cành hoặc cây có giai đoạn rụng lá trơ cành vào mùa đông nhưng dáng đẹp, màu đẹp và có tỷ lệ thấp; Không có quả thịt gây hấp dẫn ruồi muỗi; Cây không có gai sắc nhọn, hoa quả mùi khó chịu; Có bố cục phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt.

  - Về phối kết các loại cây, hoa nên: Nhiều loại cây, loại hoa; Cây có lá, hoa màu sắc phong phú  theo mùa; Nhiều tầng cao thấp, cây thân gỗ, cây bụi và cỏ, mặt nước , tượng hay phù điêu và công trình kiến trúc.

  - Sử dụng các quy luật trong nghệ thuật phối kết cây với cây, cây với mặt nước, cây với công trình và  xung quanh hợp lý, tạo nên sự hài hoà, lại vừa có tính tương phản vừa có tính tương tự, đảm bảo tính hệ thống tự nhiên.

    - Trang thiết bị

  - Các kiến trúc nhỏ và thiết bị kỹ thuật đô thị trên đường: cột đèn, buồng điện thoại, biển báo, quảng cáo... các thiết bị này cần có hình thức đơn giản, hiện đại, hình dáng gọn gàng không che khuất tầm nhìn.

  - Hệ thống chiếu sáng: bảo đảm chiếu sáng phục vụ giao thông đi lại, chiếu sáng trang trí, tạo điểm nhấn trên đường.

  - Lối vào chính của các khu ở là nơi tiếp cận đầu tiên và là bộ mặt của khu dân cư do vậy cần được tổ chức theo bố cục không gian tạo sự biệt lập cảnh quan giữa đô thị và khu ở. Ở đây có thể bố trí các vườn hoa, công viên nhỏ với tổ hợp cây xanh có hình dáng và màu sắc đa dạng, phong phú. Ngoài ra có thể kết hợp với không gian mặt nước, kiến trúc nhỏ, các tác phẩm nghệ thuật tạo hình để tạo điểm nhấn.

  - Khu vực nghỉ ngơi kết hợp cây xanh – mặt nước bao gồm: Khu nghỉ tĩnh và khu nghỉ động. Tại khu nghỉ tĩnh cần được bố trí đường dạo với những điểm nghỉ được bố trí ghế ngồi xen kẽ cây xanh tạo cảm giác yên tĩnh dễ chịu, thoải mái. Đối với khu động bố trí sân chơi thể dục thể thao, các trang thiết bị vui chơi, giải trí phù hợp với các lứa tuổi khác nhau.với các hình dáng và màu sắc khác nhau tạo không gian sinh động. Trong khu vực nghỉ ngơi tổ chức nhiều cây xanh với nhiều màu sắc và hình  thức để lấy bóng mát, tạo cảnh và kết hợp các thiết bị chiếu sáng trang trí và phục vụ  vui chơi vào ban đêm. Ngoài ra cần chú ý các yếu tố tạo cảnh trang trí như kiến trúc nhỏ, tác phẩm kiến trúc tạo hình để tạo cảnh quan sinh động, thoải mái.

  - Hệ thống chiếu sáng cần phân bố đều trên các tuyến đường giao thông và phục vụ trang trí. Đối với các tuyến đường dạo hệ thống chiếu sáng tập trung tại các điểm nhấn như chòi nghỉ, nơi có kiến trúc nhỏ, các tác phẩm nghệ thuật tạo hình, các biển báo chỉ dẫn trên đường.

CHƯƠNG 4

# QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

# QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIAO THÔNG

## Cơ sở thiêt kế

- Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được phê duyệt theo QĐ số 1715/QĐ-UBND tỉnh ngày 05/12/2014;

- Quy hoạch chung đô Thị Mái Dầm điều chỉnh được duyệt năm 2019;

- Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ban hành kèm theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND huyện Châu Thành;

- Bản đồ khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/500 do Chủ đầu tư cung cấp;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường Đ.19;

- Các tài liệu khác có liên quan;

## Khung tiêu chuẩn áp dụng:

| TT | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Quy chuẩn xây dựng Việt Nam- Quy hoạch Xây dựng | QCXDVN 01:2008/BXD |
| 2 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Phân loại, phân cấp công trình, xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. | QCVN 12:2012/BXD |
| 3 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình giao thông | QCVN 07-4:2016/BXD |
| 5 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng | QCXDVN 10:2014 |
| 6 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Công trình ngầm đô thị Phần 1- Tàu điện ngầm; P2: Gara ô tô | QCVN 08:2009/BXD |
| 7 | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, Tập 1, 1997 | QĐ 682/BXD-CSXD |
| 8 | Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, Tập 2, 3, 1997 | QĐ 439/BXD-CSXD |
| 9 | Đường ô tô– Yêu cầu thiết kế | TCVN 4054-2005 |
| 10 | Đường đô thị-Yêu cầu thiết kế | TCXDVN 104:2007 |
| 11 | Quy trình thiết kế áo đường mềm | 22 TCN 211-2006 |
| 12 | Quy chuẩn Việt Nam về báo hiệu đường bộ | QCVN 41:2016/BGTVT |
| 13 | Đường và hè phố | TCXDVN 266-2002 |
| 14 | Quy trình thiết kế áo đường cứng | QĐ 3230/QĐ_BGT Ban hành qui định tạm thời về đường bê tông xi măng |

## Nguyên tắc và mục tiêu thiết kế

- Tuân thủ định hướng quy hoạch giao thông theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt đặc biệt tại các điểm kết nối;

- Khớp nối chỉ giới đường đỏ các tuyến đường chính, cũng như định hướng giao thông công cộng đoạn đi qua khu vực xây dựng dự án.

- Mạng lưới đường giao thông phù hợp điều kiện địa hình tự nhiên để giảm khối lượng đào đắp và hạn chế tác động đến cảnh quan môi trường, thuận lợi cho sử dụng các loại phương tiện giao thông cá nhân và công cộng.

## Giao thông đối ngoại:

- Giao thông đường bộ

- Tuyến đường Nam Sông Hậu tiếp giáp ranh giới phía Bắc có mặt cắt 1-1, lộ giới B = 80m bao gồm: Đường chính 2x15m, phân cách đường chính 3m; phân cách với đường gom 2 bên rộng mỗi bên 4.5m; đường gom 2 bên mỗi bên rộng 11m; vỉa hè đường gom mỗi bên 8.0m;

- Đường 19 chạy theo hướng Bắc -  Nam nối từ đường Nam Sông Hậu chạy qua dự án; là tuyến có mặt cắt 5-5, lộ giới B=30-:-40m; gồm lòng đường 2x7.5m, phân cách giữa 3.0-:-13m; vỉa hè 2x6.0m;

- Giao thông đường thủy

- Giao thông đường thủy gồm có vận tải hành khách, hàng hóa trên rạch Mái Dầm, rạch Bã Bát và sông Cái Côn;

- Bến tàu hành khách và vận chuyển hàng hóa bố trí cặp rạch Mái Dầm, kết nối với thị trấn Ngà Sáu quá rạch Mái Dầm, kết nối với thị xã Ngã Bảy thông quá sông Cái Côn;

- Bến tàu hành khách thuộc đồ án Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành có vị trí nằm phía Tây Bắc (nằm ngoài khu vực nghiên cứu lập quy hoạch Khu đô thị mới Mái Dầm tỷ lệ 1/500)

## Giao thông đối nội:

- Mạng lưới đường bao gồm các tuyến đường từ D1÷D19 và từ N1÷N23;

- Đường mặt cắt 3B-3B,  lộ giới 27m; lòng đường 2x7.0m, phân cách giữa 3.0m; vỉa hè 2x5.0m;

- Đường mặt cắt 3A-3A: tuyến đường chạy giáp ranh giới phía Nam dự án, lộ giới 26m: lòng đường 2x7.0m, phân cách giữa 3.0m, vỉa hè 2x5.0m;

- Mặt cắt 8-8: Lộ giới 18.5m, lòng đường 10.5m, vỉa hè 2x4.0m

- Mặt cắt 9-9: Lộ giới 13m, lòng đường 7.0m, vỉa hè 2x3.0m;

- Mặt cắt 10-10: Lộ giới 10.0m, lòng đường 7.0m, vỉa hè 3.0m

## Chỉ tiêu kỹ thuật đường nội bộ:

Bảng thống kê thông số kỹ thuật chính

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Đường chính | Đường nhóm nhà ở, đường nội bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vận tốc thiết kế | km/h | 30-40 | 15-20 |
| II | Loại tầng mặt | Cấp cao | A1 | A1 hoặc A2 |
| III | Bình diện tuyến |  |  |  |
| 1 | Bán kính cong nằm tối thiểu giới hạn | m | 30 | 15 |
| 2 | Bán kính cong nằm tối thiểu thông thường | m | 50 | 50 |
| 3 | Bán kính cong nằm tối thiểu không siêu cao | m | 350 | 250 |
| 4 | Tầm nhìn dừng xe tối thiểu | m | 30 | 20 |
| 5 | Tầm nhìn ngược chiều tối thiểu | m | 60 | 20 |
| 6 | Tầm nhìn vượt xe tối thiểu | m | 150 | 100 |
| IV | Các yếu tố mặt cắt ngang, cắt dọc |  |  |  |
| 1 | Chiều rộng một làn xe cơ giới | m | 3.75 | 3 |
| 2 | Độ dốc ngang mặt đường thông thường | % | 2 | 2 |
| 3 | Độ dốc ngang hè | % | 1.5 | 1.5 |
| 4 | Dốc dọc max | % | 10 | 10 |
| V | Tải trọng – tần suất |  |  |  |
| 1 | Tần suất thiết kế cầu | % | 1 | 1 |
| 2 | Tần suất thiết kế cống bản | % | 4 | 4 |
| 3 | Môđun đàn hồi yêu cầu (Eyc) | Mpa | ≥150 | ≥100 |

- Mật độ giao thông: 18.9km/km2;

- Tổng diện tích đất giao thông trong khu vực dự án: 28.368ha.

- Tỉ lệ đất giao thông trong khu vực dự án chiếm: ( 30.43%.

- Bán kính rẽ tại nút (mục 12.7.2 TCXDVN 104-2007):

- Đối với các ngõ giao với đường phố, đường nội bộ có vận tốc thiết kế ≤ 20km/h, bán kính bó vỉa R= 3÷10m hoặc bằng chiều rộng hè đường;

- Đối với đường có vận tốc V>20km/h bán kính bó vỉa tối thiểu R=7.5m;

- Các chỉ tiêu kỹ thuật khác đáp ứng tiêu chuẩn về thiết kế đường, xác định cụ thể trong giai đoạn thiết kế tiếp theo.

- Vát góc công trình tại vị trí giao lộ được căn cứ theo TCXDVN 353-2005.

## Bảng thống kê tuyến đường giao thông:

| Tên tuyến | Mặt cắt | Chiều dài | Mặt cắt ngang (m) | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | Mặt đường | Hè trái | Dải phân cách | Hè phải | Lộ giới | Mặt đường | Hè đường | Dải phân cách | Tổng |
| Tuyến số 1 | MC 3A-3A | 2180,30 | 14,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 26,00 | 30524,20 | 21803,00 | 4360,60 | 56687,80 |
| Tuyến số 19 | MC 5-5 | 708,78 | 15,00 | 6,00 | 3,00 | 6,00 | 30,00 | 10631,70 | 8505,36 | 2126,34 | 21263,40 |
| Tuyến D1 | MC 9-9 | 167,36 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 1171,52 | 1004,16 |  | 2175,68 |
| Tuyến D2 | MC 9-9 | 229,35 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 1605,45 | 1376,10 |  | 2981,55 |
| Tuyến D3 | MC 8-8 | 652,80 | 10,50 | 4,00 |  | 4,00 | 18,50 | 6854,40 | 5222,40 |  | 12076,80 |
| Tuyến D4 | MC 9-9 | 294,14 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 2058,98 | 1764,84 |  | 3823,82 |
| Tuyến D5 | MC 9-9 | 113,00 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 791,00 | 678,00 |  | 1469,00 |
| Tuyến D6 | MC 9-9 | 271,50 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 1900,50 | 1629,00 |  | 3529,50 |
| Tuyến D7 | MC 9-9 | 106,00 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 742,00 | 636,00 |  | 1378,00 |
| Tuyến D8 | MC 10-10 | 106,18 | 7,00 | 2,00 |  | 1,00 | 10,00 | 743,26 | 318,54 |  | 1061,80 |
|  | MC 9-9 | 557,10 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 3899,69 | 3342,59 |  | 7242,27 |
| Tuyến D9 | MC 9-9 | 113,00 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 791,00 | 678,00 |  | 1469,00 |
| Tuyến D10 | MC 9-9 | 736,82 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 5157,74 | 4420,92 |  | 9578,66 |
| Tuyến D11 | MC 9-9 | 219,49 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 1536,43 | 1316,94 |  | 2853,37 |
| Tuyến D12 | MC 9-9 | 164,50 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 1151,50 | 987,00 |  | 2138,50 |
| Tuyến D13 | MC 9-9 | 270,50 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 1893,50 | 1623,00 |  | 3516,50 |
| Tuyến D14 | MC 9-9 | 269,94 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 1889,58 | 1619,64 |  | 3509,22 |
| Tuyến D15 | MC 9-9 | 119,49 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 836,43 | 716,94 |  | 1553,37 |
| Tuyến D16 | MC 9-9 | 113,00 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 791,00 | 678,00 |  | 1469,00 |
| Tuyến D17 | MC 9-9 | 330,96 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 2316,72 | 1985,76 |  | 4302,48 |
| Tuyến D18 | MC 9-9 | 728,41 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 5098,87 | 4370,46 |  | 9469,33 |
| Tuyến N1 | MC 9-9 | 823,63 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 5765,41 | 4941,78 |  | 10707,19 |
| Tuyến N2 | MC 9-9 | 163,75 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 1146,25 | 982,50 |  | 2128,75 |
| Tuyến N3 | MC 9-9 | 429,19 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 3004,33 | 2575,14 |  | 5579,47 |
| Tuyến N4 | MC 9-9 | 439,00 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 3073,00 | 2634,00 |  | 5707,00 |
| Tuyến N5 | MC 9-9 | 306,00 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 2142,00 | 1836,00 |  | 3978,00 |
| Tuyến N6 | MC 9-9 | 136,00 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 952,00 | 816,00 |  | 1768,00 |
| Tuyến N7 | MC 3B-3B | 1034,74 | 14,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 27,00 | 14486,36 | 10347,40 | 3104,22 | 27937,98 |
| Tuyến N8 | MC 9-9 | 652,19 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 4565,33 | 3913,14 |  | 8478,47 |
| Tuyến N9 | MC 9-9 | 472,81 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 3309,67 | 2836,86 |  | 6146,53 |
| Tuyến N10 | MC 9-9 | 918,16 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 6427,12 | 5508,96 |  | 11936,08 |
| Tuyến N11 | MC 9-9 | 209,00 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 1463,00 | 1254,00 |  | 2717,00 |
| Tuyến N12 | MC 9-9 | 304,88 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 2134,16 | 1829,28 |  | 3963,44 |
| Tuyến N13 | MC 9-9 | 612,50 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 4287,50 | 3675,00 |  | 7962,50 |
| Tuyến N14 | MC 9-9 | 353,14 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 2471,98 | 2118,84 |  | 4590,82 |
| Tuyến N15 | MC 9-9 | 459,5 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 3216,50 | 2757,00 |  | 5973,50 |
| Tuyến N16 | MC 9-9 | 545,19 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 3816,33 | 3271,14 |  | 7087,47 |
| Tuyến N17 | MC 9-9 | 163,75 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 1146,25 | 982,50 |  | 2128,75 |
| Tuyến N18 | MC 9-9 | 165,23 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 1156,61 | 991,38 |  | 2147,99 |
| Tuyến N19 | MC 9-9 | 953,29 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 6673,03 | 5719,74 |  | 12392,77 |
| Tuyến N20 | MC 9-9 | 843,00 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 5901,00 | 5058,00 |  | 10959,00 |
| Tuyến N21 | MC 9-9 | 161,00 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 1127,00 | 966,00 |  | 2093,00 |
| Tuyến N22 | MC 9-9 | 161,00 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 1127,00 | 966,00 |  | 2093,00 |
| Tuyến N23 | MC 9-9 | 173,52 | 7,00 | 3,00 |  | 3,00 | 13,00 | 1214,64 | 1041,12 |  | 2255,76 |
| Tổng |  | 18933,09 |  |  |  |  |  | 162991,94 | 131698,43 | 9591,16 | 304281,52 |

## Cắm mốc, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:

- Cắm mốc đường:

- Các tuyến đường được thiết kế cắm mốc tại điểm giao của tim tuyến tại các điểm giao nhau trong hồ sơ lộ giới xây dựng tỷ lệ 1/500.

- Tọa độ X(m) và Y(m) của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới tọa độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/2000 dùng theo hệ tọa độ quốc gia VN2000.

- Xác định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:

- Chỉ giới đường đỏ: Xác định chỉ giới đường đỏ được xác định trên mặt cắt cụ thể từng tuyến, được minh họa theo mặt cắt ngang điển hình. Chi tiết xem trên bản vẽ “Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật);

- Chỉ giới xây dựng: được xác định bằng khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ. Trị số khoảng lùi phụ thuộc vào cấp đường, tính chất đường, công trình dọc trên đường.

## Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật được thể hiện trên bản đồ đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/500 xác định:

- Vị trí các tuyến đường ống kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa và nước thải...) trên mặt bằng và khoảng cách ngang giữa các tuyến.

- Vị trí các công trình đầu mối của các hệ thống kỹ thuật (Trạm điện, trạm bơm và trạm xử lý nước thải...)

- Độ sâu chôn ống và khoảng cách đứng giữa các tuyến tại các điểm giao cắt.

- Các khoảng cách đứng, khoảng cách ngang giữa các đường

# QUY HOẠCH CAO ĐỘ NỀN

# Căn cứ thiết kế

- Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được phê duyệt theo QĐ số 1715/QĐ-UBND tỉnh ngày 05/12/2014;

- Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ban hành kèm theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND huyện Châu Thành;

- Bản đồ khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/500 do Chủ đầu tư cung cấp;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường 19;

- Các tài liệu khác có liên quan;

# Khung tiêu chuẩn áp dụng

| TT | Quy chuẩn/ Tiêuchuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Quy chuẩn xây dựngViệt Nam - Quy hoạch Xây dựng | QCXDVN 01:2008/BXD |
| 2 | Công tác đất – Qui phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4447-2012 |
| 3 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu | TCVN 9377-2012 |
| 4 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị | QCVN 07:2016/BXD |
| 5 | Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình | TCVN 7957:2008 |

# Nguyên tắc thiết kế

Kết hợp hài hoà cao độ nền khu vực hiện hữu và cao độ nền của khu đất quy hoạch xây dựng mới; đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi, chiều cao nền phù hợp với không gian kiến trúc, cảnh quan và đặc thù của dự án.

# Giải pháp thiết kế san nền:

- Căn cứ chọn cao độ san nền:

- Cao độ không chế trong đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt:

- Cao độ khống chế san lấp H ≥ +2.55m (hệ cao độ Hòn Dấu)

- Thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường 927C;

- Cao độ nền hiện trạng khu đất nghiên cứu quy hoạch ít thay đổi, cao độ hiện trạng thay đổi từ 0.2m÷1.1m;

- Cao độ thủy văn sông Hậu (cao độ tại trạm đo Cần Thơ):

- Cao độ mực nước cao nhất H max = 1.76m (năm 1994)

- Cao độ mực nước thấp nhất Hmin = -1.51m  (năm 1994)

- Lựa chọn cao độ san nền

- Căn cứ cao độ khống chế chung của khu vực, đề xuất cao độ san nền H ≥ +2.55m

- Cao độ tim đường khống chế: H ≥ +2.80m;

- Giải pháp thiết kế

- Cao độ nền ô đất được thiết kế trên cơ sở cao độ tim đường, đảm bảo thiết kế kỹ thuật của tuyến đường, đảm bảo thoát nước mặt tự chảy và phân lưu thoát nước. Cao độ nền trong khu quy hoạch cao hơn cao độ tim đường các tuyến đường quy hoạch xung quanh khu đất.

- Vật liệu đắp nền bằng đất hoặc cát  đầm chặt k=0.90;

- Khối lượng đất đào sẽ được chuyển sang đắp nền;

- Các vị trí chênh cao độ nền sẽ được xử lý bằng taluy, tường chắn kết hợp taluy.

- Khối lượng san nền:

- Khối lượng đắp nền khoảng : 1.250.000m³

- Đắp nền bằng cát đầm chặt k ≥ 0.90

# QUY HOẠT THOÁT NƯỚC MƯA:

# Căn cứ thiết kế:

- Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được phê duyệt theo QĐ số 1715/QĐ-UBND tỉnh ngày 05/12/2014;

- Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ban hành kèm theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND huyện Châu Thành;

- Bản đồ khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1/500 do Chủ đầu tư cung cấp;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tuyến đường Đ.19;

- Các tài liệu khác có liên quan;

# Nguyên tắc thiết kế

- Tuân thủ định hướng thoát nước mưa trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt;

- Thoát nước mưa đi riêng nước thải; Nước mưa thoát tự chảy;

# Giải pháp thiết kế:

- Phân chia lưu vực thoát nước

Căn cứ vào định hướng thoát nước chung và điều kiện địa hình khu vực quy hoạch được chia cắt bởi rạch Ngã Cái và sông Cái Côn;  khu vực nghiên cứu quy hoạch được chia thành 2 lưu vực chính:

- Lưu vực 1: Phía Tây rạch Ngã Cái - nước mưa thoát về rạch Ngã Cái và sông Cái Côn thông qua 4 cửa xả

- Lưu vực 2: Phía Nam Rạch Ngã Cái - nước mưa thoát về rạch Ngã Cái thông qua 03 cửa xả;

- Tính toán thủy lực

Hệ thống thoát nước được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn với chu kỳ tràn cống P = 5 năm đối với cống chính, P=2 năm đối với ống nhánh.

Nối cống tại giếng thăm khi thay đổi tiết diện bằng đỉnh cống; độ đầy tính toán h/d=1 (TCVN 7957:2008, mục 4.5.2);

Độ dốc dọc đáy cống nhỏ nhất i=1/D, độ dốc lớn nhất có thể lấy theo độ dốc tim đường nhưng phải đảm bảo vận tốc thiết kế trong cống i ≤ 7m/s (TCVN 7957:2008, mục 4.6.3);  Lưu lượng nước mưa tại mặt cắt tiết diện cống tính toán được xác định theo công thức sau:

# Q = q *C* F

# Trong đó :

Q : Lưu lượng tính toán (l/s).

C : Hệ số dòng chảy lấy trung bình bằng 0.80

q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

# Cường độ mưa tính toán theo công thức:

# q=A* (1+ClgP)/ (t+b)n

# Trong đó :

# t : thời gian dòng chảy mưa (phút) t = t0 + t1+ t2

# t0 : thời gian nước mưa chảy trên bề mặt  (lấy t0=5-10 phút)

# t1 : thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu

T1=0,021*L1/V1

L1 là chiều dài rãnh đường trung bình 30m ;

V1 là tốc độ chảy ở cuối rãnh đường

t2 = 0.017∑L2/L1

L2 là chiều dài mỗi đoạn cống tính toán

- P chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P=5

- A,C,b,n là tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương (bảng B1- phụ lục II, TCVN 7957:2008). Tham khảo các thông số khí hậu Trà Vinh với: A= 9150; C=0.53 ; b=28 và n=0.97;

# Cấu tạo mạng lưới thoát nước mưa:

- Cống thoát nước được sử dụng dưới đường là cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn có kích thước cống D=0,6–2.0m; Các cống thoát nước chính đặt dưới đường được tính với tải trọng tính toán H30 đối với cống đặt dưới đường; H10 đối với cống đặt trên hè, chiều dày lớp đất phủ tới đỉnh cống ≥ 0.7m.

- Hệ thống cống thoát nước chính: sử dụng cống bê tông cốt thép chịu lực, trên hệ thống cống có bố trí các công trình kỹ thuật như: giếng thu nước mưa, giếng thăm,... theo qui định hiện hành. Cống được nối theo phương pháp nối đỉnh.

- Nắp ga thu, thăm bằng gang cầu xám hoặc Coposite thân thiện với môi trường;

# QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

# Cơ sở thiết kế:

- Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được phê duyệt theo QĐ số 1715/QĐ-UBND tỉnh ngày 05/12/2014;

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ QH chi tiết tỷ lệ  1/500 theo QĐ số 2448/QĐ-UBND huyện Châu Thành ngày 29/5/2019;

- Bản đạc nền hiện trạng, tỷ lệ 1/500 ;

- Và các tài liệu khác có liên quan;

# Tiêu chuẩn, quy phạm phục vụ thiết kế:

| TT | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch Xây dựng | QCXDVN 01:2008/BXD |
| 2 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước | QCVN 07-1:2016/BXD |
| 3 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình. | QCVN 06:2010/BXD |
| 4 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thuỷ sinh | QCVN 38:2011/BTNMT |
| 5 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu | QCVN 39:2011/BTNMT |
| 6 | QCVN về Chất lượng nước ăn uống | QCVN 01:2009/BYT |
| 7 | QCVN về Chất lượng nước sinh hoạt | QCVN 02:2009/BYT |
| 8 | Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam về Cấp nước Mạng lưới Đường ống và Công trình. | TCXDVN 33: 2006 |
| 9 | Luật phòng cháy chữa cháy | 27/2001/QH10 |

# Nguồn nước:

- Nguồn nước cấp cho dự án được lấy từ nhà máy nước Nam Sông Hậu đặt tại thị trấn Mái Dầm công suất 20.000m3/ng.đ cấp nước cho toàn bộ huyện Châu Thành;

- Điểm đấu nối vào dự án thông qua tuyến ống truyền dẫn trên đường Nam Sông Hậu và đường quy hoạch phía Nam dự án;

# Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu sử dụng nước:

| Chức năng | Đơn vị | Tiêu chuẩn dùng nước theo NVQH | Tiêu chuẩn dùng nước đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| Nước sinh hoạt | lít/người | >=120 | 120 |
| Nước công trình công cộng, dịch vụ | lít/m2 sàn | >=3 | 5 |
| Mẫu giáo | lít/cháu |  | 100 |
| Trường học tiểu học, liên cấp | lít/học sinh |  | 20 |
| Trường trung học | lít/học sinh |  | 20 |
| Tưới cây | Lít/m2 | 0.5 | 3 |
| Rửa đường | Lít/m2 | 0.5 | 0.5 |
| Dự phòng | % | 15 | 15 |

- Tổng nhu cầu sử dụng nước là: 4698 m3/ng.đ. Chi tiết xem phụ lục đính kèm.

# Giải pháp cấp nước

- Mạng lưới đường ống:

- Sơ đồ mạng và tuyến: Mạng lưới hỗn hợp, kết hợp giữa mạng lưới vòng và mạng lưới cụt tuỳ thuộc theo việc tổ chức mạng lưới và số các điểm đấu nối cấp nước.

- Mạng phân phối được quy hoạch là mạng vòng, mạng này chỉ phân phối nước đến mạng dịch vụ. Trên mạng phân phối các đối tượng sử dụng không được đấu trực tiếp vào.

- Mạng lưới đường ống phân phối có đường kính từ D110-D225 được thiết kế là mạng lưới vòng cấp nước cho toàn bộ dự án;

- Mạng lưới đường ống dịch vụ cung cấp nước trực tiếp đến từng lô đất có đường kính từ D50-D75 được thiết kế là mạng lưới cụt;

- Xây dựng các hố van tại các điểm giao cắt với các tuyến ống ((100mm. Tại các nút của mạng lưới đặt van khoá khống chế, trên mạng lưới cấp nước chính nên đặt các van xả cặn và các van xả khí.

- Các tuyến ống cấp cho các đối tượng dùng nước phải có đồng hồ đo nước để dễ quản lý và tiết kiệm nước.

- Mạng lưới đường ống phân phối sử dụng ống HDPE.

- Đường ống được đặt trên vỉa hè. Độ sâu chôn ống tối thiểu 0,7m. Đường ống đi qua đường giao thông chôn sâu tối thiểu 1,0m (tính đến đỉnh ống).

- Cấp nước chữa cháy ngoài nhà:

Tuân thủ theo Luật phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001. Trong từng các công trình cao tầng phải có thiết bị báo cháy và chữa cháy tuân theo quy phạm phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an. Trên các tuyến ống ≥ (100mm, dọc theo các đường phố phải bố trí các họng lấy nước chữa cháy (trụ nổi hoặc họng ngầm dưới mặt đất), đảm bảo các quy định về khoảng cách như sau:

- Khoảng cách tối đa giữa các họng cứu hỏa không quá 150m.

- Khoảng cách tối thiểu giữa họng cứu hỏa và tường các ngôi nhà là 5m.

- Khoảng cách tối đa giữa họng và mép đường (trường hợp họng cứu hỏa được bố trí ở bên đường, không nằm dưới lòng đường) là 2,5m.

- Họng chữa cháy phải được bố trí ở nơi thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy như: ở ngã ba, ngã tư đường phố.

- Khoảng cách tối đa giữa họng và mép đường (trường hợp họng cứu hỏa được bố trí ở bên đường, không nằm dưới lòng đường) là 2,5m.

- Họng chữa cháy phải được bố trí ở nơi thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy như: ở ngã ba, ngã tư đường phố.

# QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VSMT:

# Căn cứ thiết kế

- Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được phê duyệt theo QĐ số 1715/QĐ-UBND tỉnh ngày 05/12/2014;

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ QH chi tiết tỷ lệ  1/500 theo QĐ số 2448/QĐ-UBND huyện Châu Thành ngày 29/5/2019;

- Bản đạc nền hiện trạng, tỷ lệ 1/500 ;

- Và các tài liệu khác có liên quan;

# Tiêu chuẩn, quy phạm phục vụ thiết kế

| TT | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| 1 | Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch Xây dựng | QCXDVN 01:2008/BXD |
| 2 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. | QCVN 07:2016/BXD |
| 3 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật: Công trình Quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng | QCVN 07-2:2016/BXD |
| 4 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước | QCVN 07-2:2016/BXD |
| 5 | Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt | QCVN 14: 2008/BTNMT |
| 6 | Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 7957:2008 |
| 7 | Cống hộp BTCT đúc sẵn | TCVN 9116:2012 |
| 8 | Quy trình thi công &nghiệm thu cống tròn BTCT lắp ghép | 22TCN 150-1986 |
| 9 | Yêu cầu chung về môi trường đối với các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. | TCVN 7222– 2002 |
| 10 | Chất lượng nước. Nước thải sinh hoạt. Giới hạn ô nhiễm cho phép. | TCVN 6772– 2002 |
| 11 | Thông tư 05/2016/TTLT-BNTPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016, của Bộ Nông Nghiệp và Bộ Tài Nguyên môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng |  |

# Tiêu chuẩn và nhu cầu thoát nước thải

- Tiêu chuẩn:

- Nhu cầu xử lý nước thải tính bằng 80% nhu cầu cấp nước sinh hoạt, công trình công cộng;

- Bảng tính tiêu chuẩn:

| Chức năng | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| Nước sinh hoạt | lít/người | 120 |
| Nước công trình công cộng, dịch vụ | lít/m2 sàn | 5 |
| Mẫu giáo | lít/cháu | 100 |
| Trường học tiểu học, liên cấp | lít/học sinh | 20 |
| Trường trung học | lít/học sinh | 20 |

- Tính toán nhu cầu thoát nước thải:

Tổng lưu lượng thoát nước thải khu vực nghiên cứu, làm tròn: 2505 m3/ngày đêm. Chi tiết xem phụ lục đính kèm

# Giải pháp thiết kế

- Hệ thống thoát nước sử dụng là hệ thống thoát nước riêng, nước mưa thoát độc lập với hệ thống nước thải.

- Tổng công suất nước thải 2505 m3/ng.đ, theo đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ  1/2000 nước thải của dự án được thu gom theo các tuyến cống nội bộ trong khu đô thị, đấu nối với các tuyến cống bên ngoài dự án sau đó thoát về trạm xử lý nước thải chung của đô thị công suất 4650 m3/ngày đêm.

- Giai đoạn trước mắt nhà máy xử lý nước thải chung thị trấn chưa được xây dựng, trong dự án bố trí 2 trạm xử lý tạm thời: Trạm xử lý số 01 nằm giáp ranh giới Đông Bắc; trạm xử lý số 2 nằm giáp ranh giới phía Tây - phía Nam rạch Ngã Cái;

- Xây dựng tuyến cống thu gom dọc theo các tuyến đường Quy hoạch, theo quy phạm với khoảng cách từ 20m - 30m hoặc giữa hai nhà thấp tầng sẽ xây dựng giếng thăm. Độ dốc tối thiểu của các tuyến cống thoát nước bẩn phải đảm bảo i ≥ 1/D. với D là đường kính cống.

- Khoảng cách từ đỉnh cống đến mặt đường thiết kế  lấy tối thiểu bằng 0,5(0,7m;

- Đường kính cống nước thải từ D300-D500; Vật liệu ống sử dụng HDPE PN10 kết hợp BTCT;

# Xử lý chất thải rắn

- Chỉ tiêu tính toán, nhu cầu xử lý chất thải rắn:

- Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt:  1.0 kg/người/ngày

- Rác thải dịch vụ, công cộng: 20% rác thải sinh hoạt

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Chỉ tiêu tính toán | Nhu cầu xử lý (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số dân | người | 18.497 | 1,0 kg/người/ngày | 18.5 |
| 2 | Công cộng dịch vụ | % | 20% | 1,0 kg/người/ngày | 3.7 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 22.2 |

Tổng nhu cầu xử lý CTR: Q ( 22,2 tấn, lượng rác thải này sẽ được đưa về khu xử lý chất thải tập trung theo qui định thị trấn;

- Thu gom và xử lý CTR

- Phân loại rác: Để thuận tiện trong thu gom, vận chuyển và tái sử dụng cần tiến hành phân loại rác ngay từ phát thải. Rác thải thông thường từ các nguồn thải khác nhau được phân loại theo hai nhóm chính: nhóm các chất có thể thu hồi tái sử dụng, tái chế và nhóm các chất phải xử lý chôn lấp hoặc tiêu huỷ theo quy định của pháp luật.

- Phương thức thu gom: Được thu gom theo đúng các phương thức phù hợp với quy hoạch thị trấn Mái Dầm;

- Rác thải sinh hoạt được thu gom trực tiếp bằng xe đẩy tay theo giờ cố định hoặc thu gom vào các thùng rác và công ten nơ kín dung tích tối thiểu là 100 lít và không lớn hơn 700 lít. Số lượng, vị trí các thùng và công ten nơ chứa rác được tính toán theo bán kính phục vụ khoảng 100m/thùng. Thu gom và vận chuyển hàng ngày về các điểm tập kết rác cố định, sau đó xe chuyên dụng của cơ quan chức năng sẽ chuyên chở đến nơi xử lý rác quy định của địa phương.

- Với các nơi công cộng như khu vực cây xanh, đường trục chính, quảng trường, nhà chờ xe buýt ... đặt các thùng rác nhỏ có nắp kín dung tích tối thiểu là 100lít và không lớn hơn 1m3 khoảng cách 100m/thùng.

# QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN

# Cơ sở thiết kế:

- Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được phê duyệt theo QĐ số 1715/QĐ-UBND tỉnh ngày 05/12/2014;

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ QH chi tiết tỷ lệ  1/500 theo QĐ số 2448/QĐ-UBND huyện Châu Thành ngày 29/5/2019;

- Bản đạc nền hiện trạng, tỷ lệ 1/500 ;

- Và các tài liệu khác có liên quan;

# Tiêu chuẩn thiết kế:

| TT | Tiêu chuẩn |
| --- | --- |
| I | Các tiêu chuẩn kỹ thuật phần điện |  |
| 1 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. | QCVN 01:2008/BXD |
| 2 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện | QCVN 07-5:2016/BXD |
| 3 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng | QCVN 07-7:2016/BXD |
| 4 | Quy phạm trang bị điện về Quy định chung | TCN-18-2006 |
| 5 | Quy phạm trang bị điện về Hệ thống đường dẫn điện | TCN-19-2006 |
| 6 | Quy phạm trang bị điện về Trang bị phân phối & trạm biến áp | TCN-20-2006 |
| 7 | Quy phạm trang bị điện về Bảo vệ và tự động | TCN-21-2006 |
| 8 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện, mã số | QCVN 01:2008/BCT |
| 9 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, mã số - Tập 5 – Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện | QCVN QTĐ5:2008/BCT - Tập5 |
| 10 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, mã số - Tập 6 – Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện | QCVN QTĐ6:2008/BCT - Tập 6 |
| 11 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, mã số - Tập 7 – Thi công các công trình điện | QCVN QTĐ7:2008/BCT - Tập 7 |
| 12 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện, mã số - Tập 8 – Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp; | QCVNQTĐ8:2010/BCT - Tập 8 |
|  | Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế | TCXDVN 333:2005: |
| II | Tiêu chuẩn IEC |  |
| 1 | Điện áp tiêu chuẩn IEC | IEC 38 |
| 2 | Máy cắt điện xoay chiều cao áp | IEC 62271-100 |
| 3 | Phối hợp cách điện | IEC 71 |
| 4 | Chống sét van oxit kim loại không khe hở cho hệ thống điện xoay chiều | IEC 99-4 |
| 5 | Biến điện áp và Biến dòng điện | IEC 60044 |
| 6 | Cáp và dây dẫn tần số thấp, cách điện PVC và vỏ bọc PVC | IEC 189 |
| 7 | Cách điện dùng cho đường dây điện trên không có điện áp danh định trên 1000V | IEC 383 |
| 8 | Hướng dẫn kiểm tra khí SF6 được giữ trong thiết bị điện | IEC 480 |
| 9 | Máy biến áp kiểu khô | IEC60076-5 |
| 10 | Bảo vệ chống sét cho công trình xây dựng | IEC 1024 |
| 11 | Đặc tính chuỗi cách điện kiểu pin | IEC 305 |
| 12 | Đặc tính chuỗi cách điện gốm và thủy tinh | IEC 672 |
| 13 | Tiêu chuẩn kết nối các thiết bị điều khiển máy tính | IEC 61850 |
| TT | Hạng mục công trình | Đơn vị | Khối lượng |
| 1 | Trạm biến áp phân phối 22/0,4kV | trạm | 16 |
| 2 | Tuyến cáp ngầm 22kV | km | 4,7 |

# Các chỉ tiêu tính toán:

Chỉ tiêu cấp điện cho các hạng mục thành phần trong dự án sử dụng chỉ tiêu theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam và tham khảo các DA có quy mô tương tự. Cụ thể:

| TT | Chức năng | Đơn vị tính | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất hành chính | W/m2 | 45 |
|  | Đất y tế | W/m2 | 65 |
|  | Đất Văn hoá | W/m2 | 45 |
| 2 | Đất thương mại dịch vụ - chợ | W/m2 | 45 |
| 3 | Đất trường mầm non | W/m2 | 65 |
| 4 | Đất trường tiểu học | W/m2 | 65 |
| 5 | Đất trường trung học cơ sở | W/m2 | 65 |
| 8 | Đất ở hỗn hợp | W/m2 | 75 |
| 9 | Đất cây xanh thể dục thể thao | W/m2 | 1 |
| 10 | Đất ở biệt thự | kW/hộ | 8 |
| 11 | Đất ở nhà liền kế | kW/hộ | 5 |
| 12 | Đất ở shophouse | kW/hộ | 5 |
| 13 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | W/m2 | 1 |
| 14 | Hệ số công suất |  | 0,85; 0,9 |
| 15 | Hệ số đồng thời |  | 0,85; 0,7 |
|  |  |  | 1 |
| 16 | Hệ số phát triển phụ tải |  | 1,1 |

- Tổng công suất tính toán của toàn khu vực khoảng: 27.224 kVA

- Chi tiết xem Phụ lục tính toán nhu cầu phụ tải sử dụng điện.

# Nguồn điện:

- Từ trung tâm nhiệt điện Sông Hậu qua đường dây 22kV trên vỉa hè đường nam Sông Hậu.

# Lưới điện trung thế .

- Lưới điện trung thế phân phối điện cho các trạm biến áp khu vực là lưới điện có cấp điện áp tiêu chuẩn 22kV, đầu tư xây dựng mạng cáp ngầm có kết cấu theo dạng mạng mạch vòng vận hành hở. Phương án vận hành cụ thể sẽ được chính xác hóa khi lập dự án chi tiết.

- Toàn bộ tuyến cáp ngầm trung thế có tiết diện tiêu chuẩn từ 70mm2 đến 240mm2, sử dụng cáp ngầm bảo vệ cách điện bằng XLPE/PVC có đai thép bảo vệ và có đặc tính chống thấm dọc, được ký hiệu là cáp 24kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC. Toàn bộ mạng cáp trung thế hoặc được luồn trong ống của hệ thống hào kỹ thuật hoặc được chôn trực tiếp trong đất. Những đoạn cáp chôn trực tiếp trong đất đặt ở độ sâu 0,8m so với cốt qui hoạch, phía trên và dưới được bao một lớp cát đen, trên lớp cát đen đặt một lớp gạch chỉ để bảo vệ cơ học cho cáp dọc theo chiều dài tuyến cáp, tiếp đó lấp đất mịn, lưới ny lông báo hiệu cáp rộng 0,5m đặt cách mặt đất tự nhiên 0,2m. Đoạn cáp qua đường luồn trong ống bảo vệ chuyên dụng và cách mặt đường 1m.

# Trạm biến áp phân phối:

- Dự kiến bố trí 16 trạm biến áp cấp điện áp 22kV, công suất từ 750kVA đến 5000kVA trong ranh giới quy hoạch để cấp điện cho dự án.

- Các trạm biến áp cấp điện cho các công trình thấp tầng dự kiến sử dụng loại trạm kios hợp bộ. Đối với các toà nhà cao tầng có phụ tải lớn các trạm biến áp dự kiến sẽ được đặt ngay trong tầng 1 của toà nhà để tiện cho việc xuất tuyến các lộ hạ thế cấp điện cho các phụ tải của toà nhà.

- Vị trí các trạm biến áp được lựa chọn sao cho gần trung tâm phụ tải dùng điện với bán kính phục vụ không quá lớn (nhỏ hơn 300-500m) để đảm bảo tổn thất điện áp nằm trong giới hạn cho phép và gần đường giao thông để thuận tiện cho việc thi công.

- Vị trí, công suất trạm biến áp trong bản vẽ chỉ là định hướng, việc xác định cụ thể sẽ được thực hiện ở giai đoạn thiết  kế kỹ thuật và thiết  kế bản vẽ thi công.

- Việc đảm bảo hệ số công suất trung bình của lưới điện trong khu vực phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý hệ thống điện và việc cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ quan trọng sẽ được giải quyết tại từng trạm biến áp trong giai đoạn thiết kế sau.

# Lưới điện hạ thế:

- Lưới hạ thế có cấp điện áp 380/220V. Lưới điện hạ thế gồm: các tuyến cáp ngầm 0,6/1kV xuất phát từ các lộ ra hạ thế của trạm biến áp đến các tủ điện tổng để phân phối điện cho các khu nhà.

- Vị trí các tủ điện tổng phân phối điện hạ áp cho các khu nhà được bố trí theo nguyên tắc: gần đường, thuận tiện cho việc thi công và quản lý, đặt gần tâm phụ tải và có bán kính phục vụ không quá lớn để đảm bảo tổn thất điện áp nằm trong giới hạn cho phép và không làm ảnh hưởng lớn đến mặt bằng xây dựng của các khu nhà.

- Tủ điện tổng phân phối điện hạ thế là loại kín, chống ẩm đặt ngoài trời có thể cố định trên bệ bê tông đặt trên hè.

- Toàn bộ lưới hạ thế dùng cáp Cu/PVC/XLPE/DSTA/PVC - 0,6/1kV - hoặc được luồn trong ống của hệ thống hào kỹ thuật hoặc được chôn trực tiếp trong đất. Những đoạn cáp chôn trực tiếp trong đất đặt ở độ sâu 0,8m so với cốt qui hoạch, phía trên và dưới được bao một lớp cát đen, trên lớp cát đen đặt một lớp gạch bảo vệ cơ học cho cáp dọc theo chiều dài tuyến cáp, tiếp đó lấp đất mịn, lưới ny lông báo hiệu cáp rộng 0,5m đặt cách mặt đất tự nhiên 0,2m. Đoạn cáp qua đường luồn trong ống bảo vệ chuyên dụng và cách mặt đường 1m. Ở những nơi có số lượng cáp đi trên cùng 1 tuyến > 6 sợi cáp được đặt trong mương cáp xây kỹ thuật.

- Tuyến cáp hạ thế đi dọc theo các tuyến đường phố. Các nhà ở liền kề, biệt thự, nhà vườn và các hộ tiêu thụ điện có các công tơ đo điện riêng, được lắp tập trung tại các tủ điện bố trí trên vỉa hè tại đầu lô của mỗi khu lô nhà.

- Đường cáp cấp điện từ  sau công tơ (tủ phân phối điện) đến các hộ tiêu thụ sẽ được thiết kế ở giai đoạn thiết kế chi tiết và phụ thuộc vào thiết kế điện cụ thể bên trong từng công trình.

# Chiếu sáng đô thị

- Chiếu sáng đường phố dùng đèn Led làm nguồn sáng để chiếu sáng đường đi, vườn hoa...

- Nguồn điện chiếu sáng cho đèn được lấy ra từ các trạm biến áp lân cận. Toàn bộ tuyến chiếu sáng dùng cáp ngầm nhằm đảm bảo cảnh quan cho khu vực.

- Đèn đường được bố trí trên trục đường theo phương án chiếu sáng 2 bên  hoặc bố trí một bên phụ thuộc vào độ chói yêu cầu và kết cấu mặt đường và mặt cắt ngang của đường. Cột chiếu sáng là cột thép, mạ kẽm nhúng nóng.

- Độ chói tối thiểu trên đường phố được lấy theo bảng dưới đây:

Độ chói tối thiểu trên đường phố

| Phân cấp | Độ đồng đều chung Uo | Độ đồng đều dọc trục Ul | Độ chói trung bình (Cd/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cấp A (Đường phố chính) | 0,4 | 0,7 | 1,2 |
| Cấp B (Đường phố khu vực) | 0,4 | 0,7 | 1,0 |
| Cấp C (Đường nội bộ) | 0,4 | 0,7 | 0,4 |

# Tổng hợp khối lượng

| TT | Hạng mục công trình | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm biến áp phân phối 22/0,4kV | trạm | 16 |
| 2 | Tuyến cáp ngầm 22kV | km | 4,7 |

# QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC

## Cơ sở thiết kế:

- Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được phê duyệt theo QĐ số 1715/QĐ-UBND tỉnh ngày 05/12/2014;

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ QH chi tiết tỷ lệ  1/500 theo QĐ số 2448/QĐ-UBND huyện Châu Thành ngày 29/5/2019;

- Bản đạc nền hiện trạng, tỷ lệ 1/500 theo;

- Và các tài liệu khác có liên quan;

## Dự báo nhu cầu thuê bao:

- Dựa trên hiện trạng phát triển viễn thông ở Việt Nam. Phù hợp với chiến lược phát triển Bưu chính Viễn thông:

    - Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg);

    - Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010 (Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2006);

    - Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg).

- Dựa trên yêu cầu, nhu cầu thực tế trong hiện tại và có tính tới xu thế phát triển nhu cầu trong tương lai.

- Đáp ứng vừa kịp thời, vừa đa dạng các loại hình dịch vụ trên cơ sở kế hoạch phát triển mạng hợp lý, hiệu quả.

- Kết quả đầu ra: Dự báo đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, Dự báo kiểu dịch vụ, Dự báo số lượng thuê bao.

## Dự báo kiểu dịch vụ:

Dựa trên kết quả dự báo đối tượng khách hàng, dựa trên hiện trạng phát triển viễn thông ở Việt Nam và Chiến lược phát triển Bưu chính Viễn thông ở Việt Nam, nhóm Tư vấn đưa ra các dịch vụ thích hợp cho từng đối tượng người sử dụng như sau:

- Khu vực  thương mại, dịch vụ

- Khối thương mại: thoại (POTS, VoIP), fax G3, hội nghị từ xa, truy nhập Internet, truyền số liệu, VoD.

- Khối sản xuất: thoại (POTS, VoIP), fax G3, truy nhập Internet.

- Kết luận: Kiểu dịch vụ cần cung cấp trong khu vực đầu tư bao gồm hai nhóm dịch vụ cơ bản: dịch vụ băng hẹp truyền thống (thoại, fax G3) và dịch vụ băng rộng (hội nghị từ xa, truy nhập Internet, truyền số liệu, VoD, IPTV/CATV).

## Nhu cầu sử dụng thông tin

- Nhà ở thấp tầng:  2 line/hộ

- Công cộng, Dịch vụ, hỗn hợp, thương mại: 01 line/ 100m2 sàn

- Dự báo số lượng thuê bao:

Đối với việc đầu tư hệ thống hạ tầng khung, mỗi công trình trong dự án là một thuê bao chính. Đầu tư hệ thống hạ tầng thông tin đến chân công trình. Nhu cầu sử dụng thuê bao khoảng 8950 line.

## Phương án thiết kế

- Nguồn cấp: lấy từ hệ thống cáp viễn thông của huyện trên các tuyến đường trục chính;

- Đáp ứng các yêu cầu và đối tượng sử dụng dịch vụ và tiến độ thực hiện dự án nói trên, nên lựa chọn xây dựng mạng truyền thông theo công nghệ định hướng NGN.

- Việc đầu tư vào hệ thống thiết bị có thể được Chủ đầu tư thực hiện. Tuy nhiên, cần xây dựng một hệ thống ống dẫn, cống, bể cáp riêng, cho phép cung cấp dịch vụ đến mọi khu vực của dự án. Mạng của khu đô thị dựa trên cơ sở truyền dẫn băng thông rộng với tính năng mở rộng dễ dàng, hỗ trợ các kiểu truy nhập và các kết nối chuẩn với mạng của VNPT, EVN, VietTel…

- Trong phạm vi Quy hoạch dự án chỉ đề xuất hệ thống hạ tầng thông tin bao gồm hệ thống ống luồn cáp và ga kéo cáp. Việc đầu tư hệ thống cáp và thiết bị đầu cuối do Chủ đầu tư hoặc nhà cung cấp dịch vụ thực hiện.

# CHƯƠNG V

# ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

##### MỤC ĐỊCH VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG:

###### Mục đích:

Đưa ra được dự báo các tác động đến môi trường và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mái Dầm tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  một cách hiệu quả nhất, nhằm bảo đảm phát triển bền vững cho toàn xã hội.

###### Nội dung:

Đánh giá tác động của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc của khu quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mái Dầm tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đối với môi trường sống; Xác định nguồn gây ô nhiễm; Đưa ra các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

##### PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN ĐÁNH GIÁ:

###### Vị trí:

Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mái Dầm thuộc thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

###### Phạm vi ranh giới nghiên cứu:

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô khoảng 96,79ha.

Ranh giới và phạm và nghiên cứu được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp với tuyến đường Nam Sông Hậu (Quốc lộ 91C);

- Phía Đông Nam giáp với sông Cái Côn;

- Phía Tây Nam giáp với rạch Bàu Bún và đất ruộng vườn của dân cư;

- Phía Tây giáp khu nhà ở chuyên gia và công nhân Công ty TNHH Giấy LEE & MAN Việt Nam.

##### HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG:

###### Địa hình, địa mạo:

Khu đất nghiên cứu quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng. Cao độ nền khu đất trung bình +1,1m.

###### Môi trường không khí:

Khu đất nghiên cứu có >50% là đất nông nghiệp trồngcây ăn quả nên chưa bị tác động của khói bụi, tiếng ồn và các hoạt động giao thông xung quanh.

###### Môi trường nước:

- Nước ngầm: Trữ lượng và chất lượng nước ngầm không đảm bảo tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng.

- Nước mặt: Trong khu quy hoạch có các kênh rạch nhưng chất lượng nước không đảm bảo.

###### Môi trường đất:

- Tại khu đất là đất nông nghiệp canh tác tồn tại lâu đời, việc sử hoá chất bảo vệ thực vật, phân bón hoá học… đã làm cho môi trường đất của khu vực ngày càng thoái hoá.

###### Hệ sinh thái:

- Hệ thực vật: Chủ yếu là cây do con người trồng trọt. Không có thảm thực vật và các loại thực vật tự nhiên quý hiếm.

- Hệ động vật: Trong khu vực nghiên cứu không có các loài động vật hoang dã.

###### Hệ thống mạng lưới hạ tầng:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật không đồng bộ, mạng lưới đường giao thông chưa được hoàn chỉnh, hệ thống thoát nước chung giữa nước mưa và nước thải, các điểm tập kết rác thải sinh hoạt lộ thiên không hợp vệ sinh. Cộng vào đó là nguồn cấp nước sạch còn thiếu, mạng lưới điện chạy nổi gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí cho khu vực. Cụ thể:

- Giao thông:

Khu quy hoạch hiện có đường nam Sông Hậu đã được xây dựng, các tuyến đường quy hoạch khác xung quanh khu đất đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, một số tuyến đường nội bộ chưa đạt tiêu chuẩn và đang bị xuống cấp.

- Thoát nước (nước mưa, nước thải) và vệ sinh môi trường:

Nước mưa trong khu quy hoạch chủ yếu được thoát trực tiếp vào hệ thống kênh rạch thủy nông rồi thoát ra sông Hậu.

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ từ bể tự hoại được thoát vào rãnh thoát nước chung từ đó xả vào hệ thống kênh rạch dẫn ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

Rác thải sinh hoạt: được thu gom, vận chuyển bằng xe đẩy tay về nơi tập kết rác, hàng ngày có xe tải chuyên dụng vận chuyển về khu xử lý rác tập trung. Tuy nhiên, các điểm tập kết rác thải sinh hoạt chưa được xây dựng đạt tiêu chuẩn (ngay trên đường giao thông), phế thải xây dựng đổ bừa bãi hai bên vệ đường và vào các kênh rạch gây mất vệ sinh và mỹ quan...

- Cấp nước:

Khu vực lập quy hoạch được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước của thị trấn Mái Dầm. Tuy nhiên nước sạch đôi khi vẫn bị nhiễm mặn do vậy cần có giải pháp cho khu vực sau này.

- Cấp điện:

Qua khu đất có nhiều tuyến điện hạ thế đi nổi, các trạm biến áp hạ thế phần lớn là trạm riêng treo trên cột cấp điện cho các hộ dân cư và một số trạm chocác hộ dân. Với mạng lưới điện như trên sẽ không đảm bảo an toàn cho khu vực.

##### CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG:

###### Trong quá trình thi công xây dựng

  - Các yếu tố gây tác động tới môi trường trong quá trình thi công xây dựng:

Giai đoạn giải phóng mặt bằng :

- Yếu tố môi trường xã hội khi giải phóng mặt bằng

- Tác động tới môi trường văn hoá truyền thống

Quá trình thi công

- Bụi, Khí thải:

- Tiếng ồn và chấn động:

- Thoát nước:

- Chất thải rắn:

  - Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khi triển khai thi công xây dựng:

Xử lý giảm thiểu bụi, khí thải, tiếng ồn: (Môi trường không khí):

- Để tránh bụi phát tán ra môi trường xung quanh trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư cần trang bị đầy đủ các phương tiện thi công hiện đại để hạn chế ô nhiễm tiếng ồn, khí thải, phế thải xây dựng được vận chuyển bằng xe chuyên dụng (công ten nơ kín) đến khu vực đổ thải theo quy định.

- Giảm thiểu tiếng ồn, rung: hạn chế tốc độ khi đi qua khu vực dân cư, tránh thi công vào giờ nghỉ ngơi của dân cư. Các công đoạn gây tiếng ồn lớn sẽ được tập trung vào ban ngày

Hệ thống thoát nước:

- Xây dựng hệ thống thoát nước tạm thời để đưa nước thải ra khỏi khu vực dự án.

- Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng trên công trường, nước thải sinh hoạt của CBCNV phải được thu gom và xử lý riêng.

Xử lý rác thải:

- Việc vận chuyển chất thải phải sử dụng các hộp gen, thùng chứa có nắp đậy kín, và phải được vận chuyển về nơi quy định của huyện.

- Chất thải rắn xây dựng và bùn thải được thu gom và vận chuyển về nơi quy định của thành phố, yêu cầu trách nhiệm đối với đơn vị vận chuyển và lái xe.

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân được đổ thải đúng nơi quy định và được hợp đồng với công ty môi trường đô thị thu gom và xử lý.

Xử lý tai nạn rủi ro:

- Tổ chức quản lý tốt công nhân, có đầy đủ các trang thiết bị an toàn lao động bảo đảm những chính sách an toàn cho công nhân, có bảng chỉ dẫn cho biết vị trí công trường đang xây dựng.

###### Trong quá trình sử dụng:

  - Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường khi đồ án quy hoạch hoàn thành đi vào sử dụng:

Môi trường không khí:

- Xây dựng hệ thống giao thông công cộng đồng bộ; Hạn chế các phương tiện quá cũ (không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải quy định);

- Đẩy nhanh việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro cho các loại xe đang lưu hành trên địa bàn thành phố.

- Trồng các dải cây xanh có thân gỗ lớn kết hợp với cây bụi và thảm cỏ tạo thành hàng rào  dọc theo tuyến đường giao thông. Bố trí trồng cây xanh sân vườn và hè phố, kết nối hệ thống cây xanh giữa các công trình thấp tầng, để tạo môi trường cảnh quan. Xác định hành lang cách ly cây xanh bảo vệ các công trình hạ tầng theo quy định hiện hành.

- Phun nước rửa đường hàng ngày để giảm bụi.

Môi trường nước:

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với nước mưa. Nước thải được thu gom, xử lý triệt để từ khu dịch vụ công cộng, khu nhà ở… đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường được cơ quan có thẩm quyền cho phép mới được thoát vào hệ thống nước thoát nước khu vực. Việc xây dựng hệ thống thoát nước thải phải đảm bảo chất lượng tránh gây rò rỉ nước thải ra môi trường.

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Tuân thủ quy hoạch thoát nước, san nền chung của khu vực, đồng thời đảm bảo việc tiêu thoát nhanh, tránh gây ngập úng cho khu vực lân cận.

Chất thải rắn:

- Bố trí các thùng rác công cộng trong khu vực dịch vụ, công cộng phải có bể thu gom rác, thu gom và vận chuyển rác theo đúng quy định.

- Nhà vệ sinh công cộng được xác định theo quy định về quản lý bùn cặn và nhà vệ sinh công cộng trong quy chuẩn xây dựng đô thị.

  - Các biện pháp khác:

- Có chính sách và chương trình cụ thể tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường

- Thành lập tổ thanh tra môi trường, theo dõi và xử lý các yếu tố tác động tiêu cực đến môi trường

- Thông tin về dự án cần được công bố tới dân cư trong khu vực và các cơ quan có liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, có thể tổ chức tham vấn với dân cư khu vực và các cơ quan hữu quan.

  - Các vấn đề về môi trường đã được giải quyết:

- Thiết kế quy hoạch giao thông có mạng lưới đường theo cấp hạng đúng quy chuẩn

- Tổ chức hài hoà, hợp lý hệ thống cây xanh thảm cỏ.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được xây dựng đồng bộ

- Thiết kế xây dựng công trình đảm bảo đúng chỉ tiêu, mật độ theo quy chuẩn xây dựng và quy phạm quy hoạch.

##### KẾT LUẬN:

Phần đánh giá tác động môi trường trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mái Dầm tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã đưa ra các yếu tố tác động của quá trình xây dựng và hoàn thiện đi vào sử dụng đến môi trường sống. Đưa ra được biện pháp giảm thiểu tác động và các biện pháp hợp lý để có thể kiểm soát, hạn chế các tác động đó đến chất lượng môi trường. Phần đánh giá tác động môi trường cụ thể sẽ được theo quy định kèm theo dự án đầu tư xây dựng trong khu vực.

# CHƯƠNG VI

# KINH TẾ XÂY DỰNG

## KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

    - Cơ sở lập khái toán đầu tư

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Bản vẽ thiết kế quy hoạch do Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP lập tháng 5/2019.

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trường Bộ xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng công trình;

    - Tổng mức đầu tư HTKT dự án

- Chi phí xây lắp hạ tầng kỹ thuật:

96,79ha x 6.000.000.000đ/ha = 580.740.000.000.000 đồng

- Chi phí thiết bị:

96,79ha x 1.000.000.000đ/ha = 96.790.000.000 đồng

Tổng cộng: 677.530.000.000 đồng.

## HIỆU QUẢ DỰ ÁN

- Đầu tư vào dự án sẽ xây dựng được một khu đô thị mới với hàng trăm nghìn m2 sàn nhà ở và các công trình thương mại, dịch vụ, giải trí, cây xanh TDTT, trường học và các công trình hạ tầng xã hội khác.

- Xây dựng được một khu ở đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân.

- Tăng cường hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho thị trấn Mái Dầm và khu vực.

- Sẽ tạo khối lượng việc làm cho chủ đầu tư nói riêng và cho xã hội nói chung.

- Cải thiện môi trường đô thị, đóng góp cho bộ mặt đô thị cũng như cảnh quan của huyện Châu Thành.

## PHÂN KỲ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

    - Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Mái Dầm bao gồm san nền, đường giao thông; hệ thống cây xanh; hệ thống cấp điện và chiếu sáng; hệ thống viễn thông; hệ thống cấp nước; hệ thống thoát nước thải... Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Mái Dầmđược đầu tư hợp lý nhằm khớp nối và đảm bảo sự thống nhất hệ thống hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận.

Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các phân khu trong Khu đô thị mới Mái Dầmsẽ được tính toán cụ thể và triển khai một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo dự án có thể được triển khai nhanh và hiệu quả nhất.

Mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật “đi trước một bước” nhằm đáp ứng nhiệm vụ cung cấp đồng bộ các dịch vụ giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc, vệ sinh môi trường cho các ô đất của khu đô thị.

Dự kiến thời gian hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng là 3 năm kể từ khi nhận được giấy phép đầu tư, từ Quý IV/2019 đến hết Quý IV/2022. Cụ thể như sau:

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: dự kiến bắt đầu từ Quý II/2019 tới hết Quý II/2020 bao gồm các hạng mục công việc sau :

- Khảo sát địa chất

- Thỏa thuận chuyên ngành

- Lập và thẩm định thiết kế cơ sở

- Lập và trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

- Thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán xây dựng

- Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng.

- Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng

- Giải phóng mặt bằng theo từng giai đoạn

- Lập hồ sơ xin giao đất, quyết định giao đất, tính tiền sử dụng đất.

Giai đoạn thực hiện đầu tư: dự kiến bắt đầu từ Quý II/2020 tới hết Quý IV/2021 bao gồm các công việc sau:

- Chuẩn bị mặt bằng xây dựng

- Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu

- Tổ chức thi công xây lắp các hạng mục

- Thực hiện các bước theo đúng trình tự và quy định về quản lý đầu tư xây dựng

- Hoàn thành bàn giao, kết thúc giai đoạn thực hiện đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật.

Giai đoạn kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào khai thác: dự kiến kết thúc vào Quý I/2022 và nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ Quý II/2022.

- Lập hồ sơ hoàn công

- Kiểm toán, quyết toán

- Tháo dỡ công trình tạm

- Khánh thành, bàn giao

    - Đầu tư xây dựng công trình

Các công trình trong Khu đô thị mới Mái Dầm bao gồm: các công trình công cộng, công trình văn hóa, công trình y tế, trường học, nhà trẻ, nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng, trường học, nhà trẻ, công trình hỗn hợp, các công trình dịch vụ, trung tâm thể dục thể thao...

Quá trình đầu tư xây dựng các công trình được dự kiến trên cơ sở nguồn vốn và tính khả thi của các dự án thành phần. Nếu các Sở, Ban, Ngành và UBND tỉnh Hậu Giang sớm chấp thuận và tạo điều kiện rút ngắn thời gian và các thủ tục thực hiện dự án, Đơn vị tổ chức lập quy hoạch cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án nhanh nhất, đạt hiệu quả cao nhất và sẽ hoàn thành việc xây dựng dự án trên theo đúng tiến độ cam kết.

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mái Dầm tại Thị trấn Mái Dầm,huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang được lập trên cơ sở Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 05/12/2014.

Đồ án đã xác định những định hướng quy hoạch không gian chính và những nội dung cụ thể về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu, làm cơ sở phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mái Dầm.

Đồ án quy hoạch là cơ sở để tạo dựng được một khu đô thị hiện đại, hoàn chỉnh và đồng bộ về không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội, khớp nối với khu vực lân cận và hệ thống chung của khu vực góp phần đẩy mạnh sự phát triển đô thị hoá, thu hút đầu tư cho huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh Hậu Giang nói chung.

KIẾN NGHỊ

Đơn vị tổ chức lập quy hoạch kính trình UBND huyện Châu Thành thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mái Dầm tại Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

Phụ lục 01: Bảng thống kê mốc tọa độ

| Điểm | Tọa độ X | Tọa độ Y |  | Điểm | Tọa độ X | Tọa độ Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1098245.5000 | 597426.2900 |  | 36 | 1098051.4700 | 596839.5000 |
| 02 | 1098257.7800 | 597412.7700 |  | 37 | 1098049.5800 | 596830.2200 |
| 03 | 1098253.0100 | 597398.3400 |  | 38 | 1098042.8300 | 596807.9400 |
| 04 | 1098240.4600 | 597359.7800 |  | 39 | 1098040.5500 | 596791.6000 |
| 05 | 1098231.4900 | 597341.0400 |  | 40 | 1098038.6200 | 596770.0500 |
| 06 | 1098220.6500 | 597326.5800 |  | 41 | 1098034.4500 | 596743.2400 |
| 07 | 1098218.7900 | 597324.7200 |  | 42 | 1098035.1600 | 596731.2300 |
| 08 | 1098218.0300 | 597321.7100 |  | 43 | 1098034.9200 | 596723.5700 |
| 09 | 1098204.8700 | 597309.8400 |  | 44 | 1098033.9700 | 596705.0300 |
| 10 | 1098202.3800 | 597308.4200 |  | 45 | 1098030.2100 | 596692.0300 |
| 11 | 1098176.2800 | 597286.2000 |  | 46 | 1098027.0900 | 596686.8600 |
| 12 | 1098141.2500 | 597263.6300 |  | 47 | 1098024.3600 | 596684.5200 |
| 13 | 1098130.7800 | 597256.1900 |  | 48 | 1098022.9600 | 596681.7600 |
| 14 | 1098110.9100 | 597242.0300 |  | 49 | 1098022.6700 | 596677.6100 |
| 15 | 1098104.3200 | 597235.2400 |  | 50 | 1098025.2500 | 596671.0500 |
| 16 | 1098093.5300 | 597223.8300 |  | 51 | 1098031.6800 | 596665.0600 |
| 17 | 1098084.0800 | 597210.9500 |  | 52 | 1098038.9200 | 596660.4600 |
| 18 | 1098066.6600 | 597189.3500 |  | 53 | 1098048.4400 | 596656.8800 |
| 19 | 1098056.5700 | 597171.7300 |  | 54 | 1098066.7700 | 596646.7600 |
| 20 | 1098052.6900 | 597159.6500 |  | 55 | 1098483.1700 | 595605.6900 |
| 21 | 1098041.9700 | 597163.4900 |  | 56 | 1098565.2400 | 595631.2200 |
| 22 | 1098031.4100 | 597129.6500 |  | 57 | 1098663.0000 | 595615.9900 |
| 23 | 1098043.3800 | 597127.5500 |  | 58 | 1098714.5300 | 595673.1300 |
| 24 | 1098040.7800 | 597117.1400 |  | 59 | 1098729.3835 | 595689.5813 |
| 25 | 1098036.5500 | 597089.7900 |  | 60 | 1098743.5775 | 595704.1875 |
| 26 | 1098034.5000 | 597046.4500 |  | 61 | 1098773.7029 | 595732.4122 |
| 27 | 1098032.2200 | 597020.6400 |  | 62 | 1098807.4012 | 595761.6761 |
| 28 | 1098030.4600 | 597006.1400 |  | 63 | 1098852.3100 | 595804.1250 |
| 29 | 1098028.3000 | 596989.7400 |  | 64 | 1098828.3495 | 595850.2895 |
| 30 | 1098026.5300 | 596952.9200 |  | 65 | 1098819.8756 | 595889.5094 |
| 31 | 1098026.4800 | 596934.5200 |  | 66 | 1098795.5300 | 595907.4800 |
| 32 | 1098030.1200 | 596908.1300 |  | 67 | 1098758.6848 | 595911.3500 |
| 33 | 1098042.3600 | 596874.2500 |  | 68 | 1098728.6800 | 595923.2400 |
| 34 | 1098049.2900 | 596856.4200 |  | 69 | 1098982.5791 | 596139.5059 |
| 35 | 1098051.1300 | 596849.5400 |  | 70 | 1098978.3900 | 596155.1300 |

| Điểm | Tọa độ X | Tọa độ Y |
| --- | --- | --- |
| 71 | 1098953.6100 | 596239.2600 |
| 72 | 1098930.8800 | 596315.2000 |
| 73 | 1098920.6300 | 596349.2900 |
| 74 | 1098898.9800 | 596401.5300 |
| 75 | 1098882.2800 | 596441.9200 |
| 76 | 1098878.6000 | 596450.7600 |
| 77 | 1098868.7200 | 596519.5000 |
| 78 | 1098833.1200 | 596612.4300 |
| 79 | 1098801.4100 | 596672.8400 |
| 80 | 1098769.4700 | 596723.3000 |
| 81 | 1098714.5300 | 596794.2500 |
| 82 | 1098692.0100 | 596833.5500 |
| 83 | 1098664.8400 | 596880.9100 |
| 84 | 1098593.3000 | 596990.8200 |
| 85 | 1098565.9400 | 597020.5100 |
| 86 | 1098539.8800 | 597061.8100 |
| 87 | 1098509.4600 | 597110.0800 |
| 88 | 1098478.1800 | 597145.6300 |
| 89 | 1098471.4500 | 597154.2000 |
| 90 | 1098450.0700 | 597181.5200 |
| 91 | 1098420.5200 | 597214.2600 |
| 92 | 1098415.4000 | 597219.9100 |
| 93 | 1098389.5900 | 597262.1100 |
| 94 | 1098384.2700 | 597270.1300 |
| 95 | 1098371.7900 | 597288.8300 |
| 96 | 1098357.3700 | 597310.4900 |
| 97 | 1098322.4400 | 597365.0100 |
| 98 | 1098286.3800 | 597418.6000 |
| 99 | 1098268.5300 | 597448.0300 |
| 01 | 1098245.5000 | 597426.2900 |

Phụ lục 02: Bảng thống kê sử dụng đất:

| TT | Loại đất | Kí hiệu | Diện tích (m2) | MDXD (%) | Tầng cao (tầng) | DT sàn (m2) | HSSDD (lần) | Số căn/ phòng | Dân số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TỔNG DIỆN TÍCH |  | 967.900 | 35 | 1-20 | 1.575.585 | 1,6 | 3.848 | 18497 |
| A | ĐẤT DÂN DỤNG |  | 932.600 |  | 1-20 | 1.575.585 | 1,7 | 3.848 | 18497 |
| 1 | Đất công cộng | CC, TH | 73.684 | 30-40 | 2-5 | 86.439 |  |  |  |
| a | Đất hành chính | CC01 | 6.607 | 40 | 3 | 7.928 | 1,2 |  |  |
| b | Đất y tế | CC02 | 5.165 | 40 | 2 | 4.132 | 0,8 |  |  |
| c | Đất văn hóa | CC03 | 2.619 | 40 | 3 | 3.143 | 1,2 |  |  |
| d | Đất TMDV, chợ | CC04 | 12.251 | 40 | 5 | 24.502 | 2,0 |  |  |
| e | Đất giáo dục | TH | 47.042 | 30 | 3-4 | 46.733 |  |  |  |
|  | Trường mẫu giáo | TH01.1 | 8.338 | 30 | 3 | 7.504 | 0,9 |  | 559 |
|  |  | TH01.2 | 5.445 | 30 | 3 | 4.901 | 0,9 |  | 365 |
|  | Trường tiểu học | TH02 | 18.607 | 30 | 3 | 16.746 | 0,9 |  | 1202 |
|  | Trường trung học cơ sở | TH03 | 14.652 | 30 | 4 | 17.582 | 1,2 |  | 1017 |
| 2 | Đất ở hỗn hợp | HH | 8.897 | 40 | 20 | 71.176 |  | 566 | 2265 |
|  |  | HH01 | 3.924 | 40 | 20 | 31.392 | 8,0 | 246 | 982 |
|  |  | HH02 | 4.973 | 40 | 20 | 39.784 | 8,0 | 321 | 1283 |
| 3 | Đất ở | TDC,BT,LK,SH | 386.291 | 55-90 | 3-5 | 1.406.967 |  | 3.282 | 16232 |
| a | Đất ở tái định cư | TDC | 27.087 |  | 5 | 121892 |  | 356 | 1602 |
|  |  | TDC01 | 5.296 | 90 | 5 | 23.832 | 4,5 | 70 | 350 |
|  |  | TDC02 | 5.296 | 90 | 5 | 23.832 | 4,5 | 70 | 350 |
|  |  | TDC03 | 5.296 | 90 | 5 | 23.832 | 4,5 | 70 | 350 |
|  |  | TDC04 | 5.296 | 90 | 5 | 23.832 | 4,5 | 70 | 350 |
|  |  | TDC05 | 3.479 | 90 | 5 | 15.656 | 4,5 | 47 | 235 |
|  |  | TDC06 | 2.424 | 90 | 5 | 10.908 | 4,5 | 29 | 145 |
| b | Đất ở biệt thự | BT | 66.233 |  | 3 | 113.192 |  | 255 | 1275 |
|  |  | BT01 | 2.912 | 55 | 3 | 4.805 | 1,7 | 10 | 50 |
|  |  | BT02.1 | 5.513 | 55 | 3 | 9.096 | 1,7 | 19 | 95 |
|  |  | BT02.2 | 9.249 | 55 | 3 | 15.261 | 1,7 | 32 | 160 |
|  | Biệt thự song lập | BT03 | 784 | 60 | 3 | 1.411 | 1,8 | 4 | 20 |
|  | Biệt thự song lập | BT04 | 784 | 60 | 3 | 1.411 | 1,8 | 4 | 20 |
|  | Biệt thự song lập | BT05 | 784 | 60 | 3 | 1.411 | 1,8 | 4 | 20 |
|  | Biệt thự song lập | BT06 | 4.925 | 60 | 3 | 8.865 | 1,8 | 23 | 115 |
|  | Biệt thự song lập | BT07 | 3.744 | 60 | 3 | 6.739 | 1,8 | 18 | 90 |
|  | Biệt thự song lập | BT08 | 2.944 | 60 | 3 | 5.299 | 1,8 | 14 | 70 |
|  | Biệt thự song lập | BT09 | 1.974 | 60 | 3 | 3.553 | 1,8 | 9 | 45 |
|  | Biệt thự song lập | BT10 | 4.500 | 60 | 3 | 8.100 | 1,8 | 18 | 90 |
|  | Biệt thự song lập | BT11 | 2.064 | 60 | 3 | 3.715 | 1,8 | 10 | 50 |
|  | Biệt thự song lập | BT12 | 3.544 | 60 | 3 | 6.379 | 1,8 | 17 | 85 |
|  |  | BT13 | 3.744 | 55 | 3 | 6.178 | 1,7 | 13 | 65 |
|  |  | BT14 | 2.944 | 55 | 3 | 4.858 | 1,7 | 10 | 50 |
|  |  | BT15 | 2.151 | 55 | 3 | 3.549 | 1,7 | 7 | 35 |
|  |  | BT16 | 2.064 | 55 | 3 | 3.406 | 1,7 | 7 | 35 |
|  |  | BT17 | 3.544 | 55 | 3 | 5.848 | 1,7 | 12 | 60 |
|  |  | BT18 | 4.625 | 55 | 3 | 7.631 | 1,7 | 15 | 75 |
|  |  | BT19 | 3.440 | 55 | 3 | 5.676 | 1,7 | 9 | 45 |
| c | Đất ở liên kế | LK | 196.766 |  | 5 | 787.064 |  | 1.840 | 9200 |
|  |  | LK01 | 2.198 | 80 | 5 | 8.792 | 4,0 | 19 | 95 |
|  |  | LK02 | 4.888 | 80 | 5 | 19.552 | 4,0 | 46 | 230 |
|  |  | LK03 | 2.444 | 80 | 5 | 9.776 | 4,0 | 23 | 115 |
|  |  | LK04 | 2.810 | 80 | 5 | 11.240 | 4,0 | 24 | 120 |
|  |  | LK05 | 3.888 | 80 | 5 | 15.552 | 4,0 | 36 | 180 |
|  |  | LK06 | 2.612 | 80 | 5 | 10.448 | 4,0 | 25 | 125 |
|  |  | LK07 | 1.412 | 80 | 5 | 5.648 | 4,0 | 13 | 65 |
|  |  | LK08 | 2.444 | 80 | 5 | 9.776 | 4,0 | 23 | 115 |
|  |  | LK09 | 4.887 | 80 | 5 | 19.548 | 4,0 | 46 | 230 |
|  |  | LK10 | 4.531 | 80 | 5 | 18.124 | 4,0 | 42 | 210 |
|  |  | LK11 | 6.248 | 80 | 5 | 24.992 | 4,0 | 58 | 290 |
|  |  | LK12 | 6.248 | 80 | 5 | 24.992 | 4,0 | 58 | 290 |
|  |  | LK13 | 3.792 | 80 | 5 | 15.168 | 4,0 | 36 | 180 |
|  |  | LK14 | 1.844 | 80 | 5 | 7.376 | 4,0 | 17 | 85 |
|  |  | LK15 | 2.612 | 80 | 5 | 10.448 | 4,0 | 25 | 125 |
|  |  | LK16 | 2.612 | 80 | 5 | 10.448 | 4,0 | 25 | 125 |
|  |  | LK17 | 1.844 | 80 | 5 | 7.376 | 4,0 | 17 | 85 |
|  |  | LK18 | 2.232 | 80 | 5 | 8.928 | 4,0 | 21 | 105 |
|  |  | LK19 | 2.064 | 80 | 5 | 8.256 | 4,0 | 19 | 95 |
|  |  | LK20 | 2.812 | 80 | 5 | 11.248 | 4,0 | 26 | 130 |
|  |  | LK21 | 1.338 | 80 | 5 | 5.352 | 4,0 | 13 | 65 |
|  |  | LK22 | 7.808 | 80 | 5 | 31.232 | 4,0 | 72 | 360 |
|  |  | LK23 | 7.808 | 80 | 5 | 31.232 | 4,0 | 72 | 360 |
|  |  | LK24 | 5.224 | 80 | 5 | 20.896 | 4,0 | 50 | 250 |
|  |  | LK25 | 2.812 | 80 | 5 | 11.248 | 4,0 | 27 | 135 |
|  |  | LK26 | 1.658 | 80 | 5 | 6.632 | 4,0 | 14 | 70 |
|  |  | LK27 | 2.232 | 80 | 5 | 8.928 | 4,0 | 21 | 105 |
|  |  | LK28 | 2.064 | 80 | 5 | 8.256 | 4,0 | 19 | 95 |
|  |  | LK29 | 4.128 | 80 | 5 | 16.512 | 4,0 | 38 | 190 |
|  |  | LK30 | 1.856 | 80 | 5 | 7.424 | 4,0 | 16 | 80 |
|  |  | LK31 | 3.094 | 80 | 5 | 12.376 | 4,0 | 27 | 135 |
|  |  | LK32 | 4.664 | 80 | 5 | 18.656 | 4,0 | 44 | 220 |
|  |  | LK33 | 2.132 | 80 | 5 | 8.528 | 4,0 | 20 | 100 |
|  |  | LK34 | 1.297 | 80 | 5 | 5.188 | 4,0 | 13 | 65 |
|  |  | LK35 | 2.200 | 80 | 5 | 8.800 | 4,0 | 22 | 110 |
|  |  | LK36 | 1.380 | 80 | 5 | 5.520 | 4,0 | 12 | 60 |
|  |  | LK37 | 4.121 | 80 | 5 | 16.484 | 4,0 | 36 | 180 |
|  |  | LK38 | 6.224 | 80 | 5 | 24.896 | 4,0 | 60 | 300 |
|  |  | LK39 | 3.012 | 80 | 5 | 12.048 | 4,0 | 29 | 145 |
|  |  | LK40 | 3.744 | 80 | 5 | 14.976 | 4,0 | 35 | 175 |
|  |  | LK41 | 2.944 | 80 | 5 | 11.776 | 4,0 | 28 | 140 |
|  |  | LK42 | 2.944 | 80 | 5 | 11.776 | 4,0 | 28 | 140 |
|  |  | LK43 | 5.888 | 80 | 5 | 23.552 | 4,0 | 56 | 280 |
|  |  | LK44 | 2.648 | 80 | 5 | 10.592 | 4,0 | 23 | 115 |
|  |  | LK45 | 7.088 | 80 | 5 | 28.352 | 4,0 | 66 | 330 |
|  |  | LK46 | 4.824 | 80 | 5 | 19.296 | 4,0 | 46 | 230 |
|  |  | LK47 | 4.824 | 80 | 5 | 19.296 | 4,0 | 46 | 230 |
|  |  | LK48 | 3.392 | 80 | 5 | 13.568 | 4,0 | 32 | 160 |
|  |  | LK49 | 2.944 | 80 | 5 | 11.776 | 4,0 | 28 | 140 |
|  |  | LK50 | 5.892 | 80 | 5 | 23.568 | 4,0 | 56 | 280 |
|  |  | LK51 | 5.888 | 80 | 5 | 23.552 | 4,0 | 56 | 280 |
|  |  | LK52 | 5.888 | 80 | 5 | 23.552 | 4,0 | 56 | 280 |
|  |  | LK53 | 3.568 | 80 | 5 | 14.272 | 4,0 | 34 | 170 |
|  |  | LK54 | 3.032 | 80 | 5 | 12.128 | 4,0 | 29 | 145 |
|  |  | LK55 | 1.784 | 80 | 5 | 7.136 | 4,0 | 17 | 85 |
| d | Đất ở thương mại (shophouse) | SH | 96.205 |  | 5 | 384.820 |  | 831 | 4155 |
|  |  | SH01 | 2.690 | 80 | 5 | 10.760 | 4,0 | 19 | 95 |
|  |  | SH02 | 3.438 | 80 | 5 | 13.752 | 4,0 | 24 | 120 |
|  |  | SH03 | 2.276 | 80 | 5 | 9.104 | 4,0 | 19 | 95 |
|  |  | SH04 | 3.396 | 80 | 5 | 13.584 | 4,0 | 32 | 160 |
|  |  | SH05 | 2.444 | 80 | 5 | 9.776 | 4,0 | 23 | 115 |
|  |  | SH06 | 2.444 | 80 | 5 | 9.776 | 4,0 | 23 | 115 |
|  |  | SH07 | 4.576 | 80 | 5 | 18.304 | 4,0 | 43 | 215 |
|  |  | SH08 | 1.844 | 80 | 5 | 7.376 | 4,0 | 17 | 85 |
|  |  | SH09 | 2.612 | 80 | 5 | 10.448 | 4,0 | 25 | 125 |
|  |  | SH10 | 2.612 | 80 | 5 | 10.448 | 4,0 | 25 | 125 |
|  |  | SH11 | 1.844 | 80 | 5 | 7.376 | 4,0 | 17 | 85 |
|  |  | SH12 | 3.016 | 80 | 5 | 12.064 | 4,0 | 28 | 140 |
|  |  | SH13 | 2.064 | 80 | 5 | 8.256 | 4,0 | 19 | 95 |
|  |  | SH14 | 2.812 | 80 | 5 | 11.248 | 4,0 | 26 | 130 |
|  |  | SH15 | 1.329 | 80 | 5 | 5.316 | 4,0 | 13 | 65 |
|  |  | SH16 | 3.016 | 80 | 5 | 12.064 | 4,0 | 28 | 140 |
|  |  | SH17 | 2.064 | 80 | 5 | 8.256 | 4,0 | 19 | 95 |
|  |  | SH18 | 2.272 | 80 | 5 | 9.088 | 4,0 | 16 | 80 |
|  |  | SH19 | 3.776 | 80 | 5 | 15.104 | 4,0 | 27 | 135 |
|  |  | SH20 | 1.644 | 80 | 5 | 6.576 | 4,0 | 12 | 60 |
|  |  | SH21 | 864 | 80 | 5 | 3.456 | 4,0 | 6 | 30 |
|  |  | SH22 | 2.168 | 80 | 5 | 8.672 | 4,0 | 19 | 95 |
|  |  | SH23 | 2.132 | 80 | 5 | 8.528 | 4,0 | 20 | 100 |
|  |  | SH24 | 5.041 | 80 | 5 | 20.164 | 4,0 | 36 | 180 |
|  |  | SH25 | 770 | 80 | 5 | 3.080 | 4,0 | 6 | 30 |
|  |  | SH26 | 3.773 | 80 | 5 | 15.092 | 4,0 | 34 | 170 |
|  |  | SH27 | 3.744 | 80 | 5 | 14.976 | 4,0 | 35 | 175 |
|  |  | SH28 | 2.944 | 80 | 5 | 11.776 | 4,0 | 28 | 140 |
|  |  | SH29 | 2.944 | 80 | 5 | 11.776 | 4,0 | 28 | 140 |
|  |  | SH30 | 3.240 | 80 | 5 | 12.960 | 4,0 | 23 | 115 |
|  |  | SH31 | 2.021 | 80 | 5 | 8.084 | 4,0 | 14 | 70 |
|  |  | SH32 | 3.634 | 80 | 5 | 14.536 | 4,0 | 32 | 160 |
|  |  | SH33 | 897 | 80 | 5 | 3.588 | 4,0 | 6 | 30 |
|  |  | SH34 | 894 | 80 | 5 | 3.576 | 4,0 | 6 | 30 |
|  |  | SH35 | 4.242 | 80 | 5 | 16.968 | 4,0 | 38 | 190 |
|  |  | SH36 | 2.944 | 80 | 5 | 11.776 | 4,0 | 28 | 140 |
|  |  | SH37 | 1.784 | 80 | 5 | 7.136 | 4,0 | 17 | 85 |
| 4 | Đất cây xanh | TD,CX,MN | 179.949 | 5-10 |  | 10.397 |  |  |  |
| a | Đất cây xanh TDTT | TD | 53.894 | 10 | 1 | 5.389 | 0,1 |  |  |
| b | Đất công viên cây xanh | CX | 86.489 |  | 1 | 5.007 |  |  |  |
|  |  | CX01 | 15.302 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX02 | 582 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX03 | 175 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX04 | 6.194 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX05 | 639 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX06 | 10.926 | 5 | 1 | 546 | 0,1 |  |  |
|  |  | CX07 | 13.287 | 5 | 1 | 664 | 0,1 |  |  |
|  |  | CX08 | 6.178 | 5 | 1 | 309 | 0,1 |  |  |
|  |  | CX09 | 6.647 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX10 | 513 | 5 | 1 | 2.565 | 5,0 |  |  |
|  |  | CX11 | 1.751 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX12 | 5.579 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CX13 | 3.316 | 5 | 1 | 166 | 0,1 |  |  |
|  |  | CX14 | 3.409 | 5 | 1 | 170 | 0,1 |  |  |
|  |  | CX15 | 3.130 | 5 | 1 | 157 | 0,1 |  |  |
|  |  | CX16 | 4.250 | 5 | 1 | 213 | 0,1 |  |  |
|  |  | CX17 | 4.353 | 5 | 1 | 218 | 0,1 |  |  |
|  |  | CX18 | 258 |  |  |  |  |  |  |
| c | Đất mặt nước | MN | 39.566 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN01 | 1.176 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN02 | 720 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN03 | 14.186 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN04 | 10.983 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN05 | 8.687 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN06 | 3.814 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông và HTKT |  | 283.779 |  |  | 606 |  |  |  |
| a | Đất giao thông |  | 277.718 |  |  |  |  |  |  |
| b | Đất HTKT | HT | 6.061 |  | 1 | 606 |  |  |  |
|  |  | HT01 | 2.370 | 10 | 1 | 237 | 0,1 |  |  |
|  |  | HT02 | 3.691 | 10 | 1 | 369 | 0,1 |  |  |
| B | ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG (Đ.NAM SÔNG HẬU+Đ.19) |  | 35.300 |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 02: Bảng tính toán nhu cầu cấp nước và xử lý nước thải:

| Stt | Chức năng | Ký hiệu | Diện tích | Diện tích xây dựng | Diện tích sàn | Số dân (N) | Chỉ tiêu | Đơn vị | Hệ số không điều hòa | Nhu cầu (m3/ngđ) | Nhu cầu thải nước |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m2) | (m2) | (m2) | (người) | Nước SH | Nước tưới |  | k | Nước SH | Nước tưới | m3/ngđ |
| TỔNG DIỆN TÍCH LẬP QUY HOẠCH |  | 967.900 | 335.817 | 1.575.585 | 18.497 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | ĐẤT DÂN DỤNG |  | 932.600 | 335.817 | 1.575.585 | 18.497 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đất công cộng | CC, TH | 73.684 | 24.769 | 86.439 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đất hành chính | CC01 | 6.607 | 2.643 | 7.928 |  | 5 |  | l/m2/ngđ | 1,20 | 47,57 |  |  |
| b | Đất y tế | CC02 | 5.165 | 2.066 | 4.132 |  | 5 |  | l/m2/ngđ | 1,20 | 24,79 |  |  |
| c | Đất văn hóa | CC03 | 2.619 | 1.048 | 3.143 |  | 5 |  | l/m2/ngđ | 1,20 | 18,86 |  |  |
| d | Đất TMDV, chợ | CC04 | 12.251 | 4.900 | 24.502 |  | 5 |  | l/m2/ngđ | 1,20 | 147,01 |  |  |
| e | Đất giáo dục | TH | 47.042 | 14.113 | 46.733 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trường mẫu giáo | TH01.1 | 8.338 | 2.501 | 7.504 | 559 | 100 |  | l/hs/ngđ | 1,20 | 67,14 |  |  |
|  |  | TH01.2 | 5.445 | 1.634 | 4.901 | 365 | 100 |  | l/hs/ngđ | 1,20 | 43,84 |  |  |
|  | Trường tiểu học | TH02 | 18.607 | 5.582 | 16.746 | 1.202 | 20 |  | l/hs/ngđ | 1,20 | 28,86 |  |  |
|  | Trường trung học cơ sở | TH03 | 14.652 | 4.396 | 17.582 | 1.017 | 20 |  | l/hs/ngđ | 1,20 | 24,42 |  |  |
| 2 | Đất ở hỗn hợp | HH | 8.897 | 3.559 | 71.176 | 2.265 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HH01 | 3.924 | 1.570 | 31.392 | 982 | 120 |  | l/người/ngđ | 1,20 | 141,46 |  |  |
|  |  | HH02 | 4.973 | 1.989 | 39.784 | 1.283 | 120 |  | l/người/ngđ | 1,20 | 184,71 |  |  |
| 3 | Đất ở | TDC,BT,LK,SH | 386.291 | 296.486 | 1.406.967 | 16.232 |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đất ở tái định cư | TDC | 27.087 | 24.378 | 121.892 | 1.602 | 120 |  | l/người/ngđ | 1,20 | 230,69 |  |  |
| b | Đất ở biệt thự | BT | 66.233 | 37.731 | 113.192 | 1.275 | 120 |  | l/người/ngđ | 1,20 | 183,60 |  |  |
| c | Đất ở liên kế | LK | 196.766 | 157.413 | 787.064 | 9.200 | 120 |  | l/người/ngđ | 1,20 | 1.324,80 |  |  |
| d | Đất ở thương mại (shophouse) | SH | 96.205 | 76.964 | 384.820 | 4.155 | 120 |  | l/người/ngđ | 1,20 | 598,32 |  |  |
| 4 | Đất cây xanh | TD,CX,MN | 179.949 | 10.397 | 10.397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đất cây xanh TDTT | TD | 53.894 | 5.389 | 5.389 |  | 5 | 3 | l/m2/ngđ | 1,20 | 32,34 | 194,02 |  |
| b | Đất công viên cây xanh | CX | 86.489 | 5.007 | 5.007 |  | 5 | 3 | l/m2/ngđ | 1,20 | 30,04 | 311,36 |  |
| c | Đất mặt nước | MN | 39.566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông và HTKT |  | 283.779 | 606 | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đất giao thông |  | 277.718 |  |  |  |  | 0,50 | l/m2/ngđ | 1,20 |  | 166,63 |  |
| b | Đất HTKT | HT | 6.061 | 606 | 606 |  | 5 |  | l/m2/ngđ | 1,20 | 3,64 |  |  |
| B | ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG (Đ.NAM SÔNG HẬU+Đ.19) |  | 35.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TỔNG | 3132,09 | 672,01 | 3132,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DỰ PHÒNG + RÒ RỈ (15%) | 469,81 | 100,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CHỮA CHÁY (2 ĐÁM CHÁY 15 L/S) | 324,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NHU CẦU NGÀY MAX | 3601,90 | 772,81 | 3132,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4374,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NGÀY MAX CÓ CHÁY | 4698,71 |  |

# Phụ lục 03: Bảng tính toán nhu cầu sử dụng điện

| STT | Loại đất | Kí hiệu | Diện tích (m2) | DTXD (m2) | DT sàn (m2) | Số căn/ phòng | Chỉ tiêu cấp điện | Đơn vị | Hệ số đồng thời Kđt | Công suất tác dụng yêu cầu (kW) | Hệ số phát triển | Hệ số công suất cosF | Công suất biểu kiến tính toán S (kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TỔNG DIỆN TÍCH |  | 967.900 | 335.817 | 1.575.585 | 3.848 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | ĐẤT DÂN DỤNG |  | 932.600 | 335.817 | 1.575.585 | 3.848 |  |  |  |  |  |  | 27.224,54 |
| 1 | Đất công cộng | CC, TH | 73.684 | 24.769 | 86.439 |  |  |  |  |  |  |  | 5.398 |
| a | Đất hành chính | CC01 | 6.607 | 2.643 | 7.928 |  | 45 | W/m2 | 1 | 303 | 1 | 1 | 392 |
| b | Đất y tế | CC02 | 5.165 | 2.066 | 4.132 |  | 65 | W/m2 | 1 | 228 | 1 | 1 | 295 |
| c | Đất văn hóa | CC03 | 2.619 | 1.048 | 3.143 |  | 45 | W/m2 | 1 | 120 | 1 | 1 | 156 |
| d | Đất TMDV, chợ | CC04 | 12.251 | 4.900 | 24.502 |  | 45 | W/m2 | 1 | 937 | 1 | 1 | 1.213 |
| e | Đất giáo dục | TH | 47.042 | 14.113 | 46.733 |  |  |  |  |  |  |  | 3.341 |
|  | Trường mẫu giáo | TH01.1 | 8.338 | 2.501 | 7.504 |  | 65 | W/m2 | 0,85 | 415 | 1,1 | 0,85 | 537 |
|  |  | TH01.2 | 5.445 | 1.634 | 4.901 |  | 65 | W/m2 | 0,85 | 271 | 1,1 | 0,85 | 350 |
|  | Trường tiểu học | TH02 | 18.607 | 5.582 | 16.746 |  | 65 | W/m2 | 0,85 | 925 | 1,1 | 0,85 | 1.197 |
|  | Trường trung học cơ sở | TH03 | 14.652 | 4.396 | 17.582 |  | 65 | W/m2 | 0,85 | 971 | 1,1 | 0,85 | 1.257 |
| 2 | Đất ở hỗn hợp | HH | 8.897 | 3.559 | 71.176 | 566 |  |  |  |  |  |  | 5.872 |
|  |  | HH01 | 3.924 | 1.570 | 31.392 | 246 | 75 | W/m2 | 0,85 | 2.001 | 1,1 | 0,85 | 2.590 |
|  |  | HH02 | 4.973 | 1.989 | 39.784 | 321 | 75 | W/m2 | 0,85 | 2.536 | 1,1 | 0,85 | 3.282 |
| 3 | Đất ở | TDC,BT,LK,SH | 386.291 | 296.486 | 1.406.967 | 3.282 |  |  |  |  |  |  | 15.236 |
| a | Đất ở tái định cư | TDC | 27.087 | 24378 | 121892 | 356 |  |  |  |  |  |  | 1.290 |
|  |  | TDC01 | 5.296 | 4.766 | 23.832 | 70 | 4 | kW/hộ | 0,70 | 196 | 1,1 | 0,85 | 254 |
|  |  | TDC02 | 5.296 | 4.766 | 23.832 | 70 | 4 | kW/hộ | 0,70 | 196 | 1,1 | 0,85 | 254 |
|  |  | TDC03 | 5.296 | 4.766 | 23.832 | 70 | 4 | kW/hộ | 0,70 | 196 | 1,1 | 0,85 | 254 |
|  |  | TDC04 | 5.296 | 4.766 | 23.832 | 70 | 4 | kW/hộ | 0,70 | 196 | 1,1 | 0,85 | 254 |
|  |  | TDC05 | 3.479 | 3.131 | 15.656 | 47 | 4 | kW/hộ | 0,70 | 132 | 1,1 | 0,85 | 170 |
|  |  | TDC06 | 2.424 | 2.182 | 10.908 | 29 | 4 | kW/hộ | 0,70 | 81 | 1,1 | 0,85 | 105 |
| b | Đất ở biệt thự | BT | 66.233 | 37.731 | 113.192 | 255 |  |  |  |  |  |  | 1.848 |
|  |  | BT01 | 2.912 | 1.602 | 4.805 | 10 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 56 | 1,1 | 0,85 | 72 |
|  |  | BT02.1 | 5.513 | 3.032 | 9.096 | 19 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 106 | 1,1 | 0,85 | 138 |
|  |  | BT02.2 | 9.249 | 5.087 | 15.261 | 32 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 179 | 1,1 | 0,85 | 232 |
|  |  | BT03 | 784 | 470 | 1.411 | 4 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 22 | 1,1 | 0,85 | 29 |
|  |  | BT04 | 784 | 470 | 1.411 | 4 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 22 | 1,1 | 0,85 | 29 |
|  |  | BT05 | 784 | 470 | 1.411 | 4 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 22 | 1,1 | 0,85 | 29 |
|  |  | BT06 | 4.925 | 2.955 | 8.865 | 23 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 129 | 1,1 | 0,85 | 167 |
|  |  | BT07 | 3.744 | 2.246 | 6.739 | 18 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 101 | 1,1 | 0,85 | 130 |
|  |  | BT08 | 2.944 | 1.766 | 5.299 | 14 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 78 | 1,1 | 0,85 | 101 |
|  |  | BT09 | 1.974 | 1.184 | 3.553 | 9 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 50 | 1,1 | 0,85 | 65 |
|  |  | BT10 | 4.500 | 2.700 | 8.100 | 18 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 101 | 1,1 | 0,85 | 130 |
|  |  | BT11 | 2.064 | 1.238 | 3.715 | 10 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 56 | 1,1 | 0,85 | 72 |
|  |  | BT12 | 3.544 | 2.126 | 6.379 | 17 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 95 | 1,1 | 0,85 | 123 |
|  |  | BT13 | 3.744 | 2.059 | 6.178 | 13 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 73 | 1,1 | 0,85 | 94 |
|  |  | BT14 | 2.944 | 1.619 | 4.858 | 10 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 56 | 1,1 | 0,85 | 72 |
|  |  | BT15 | 2.151 | 1.183 | 3.549 | 7 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 39 | 1,1 | 0,85 | 51 |
|  |  | BT16 | 2.064 | 1.135 | 3.406 | 7 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 39 | 1,1 | 0,85 | 51 |
|  |  | BT17 | 3.544 | 1.949 | 5.848 | 12 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 67 | 1,1 | 0,85 | 87 |
|  |  | BT18 | 4.625 | 2.544 | 7.631 | 15 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 84 | 1,1 | 0,85 | 109 |
|  |  | BT19 | 3.440 | 1.892 | 5.676 | 9 | 8 | kW/hộ | 0,70 | 50 | 1,1 | 0,85 | 65 |
| c | Đất ở liên kế | LK | 196.766 | 157.413 | 787.064 | 1.840 |  |  |  |  |  |  | 8.334 |
|  |  | LK01 | 2.198 | 1.758 | 8.792 | 19 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 67 | 1,1 | 0,85 | 86 |
|  |  | LK02 | 4.888 | 3.910 | 19.552 | 46 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 161 | 1,1 | 0,85 | 208 |
|  |  | LK03 | 2.444 | 1.955 | 9.776 | 23 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 81 | 1,1 | 0,85 | 104 |
|  |  | LK04 | 2.810 | 2.248 | 11.240 | 24 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 84 | 1,1 | 0,85 | 109 |
|  |  | LK05 | 3.888 | 3.110 | 15.552 | 36 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 126 | 1,1 | 0,85 | 163 |
|  |  | LK06 | 2.612 | 2.090 | 10.448 | 25 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 88 | 1,1 | 0,85 | 113 |
|  |  | LK07 | 1.412 | 1.130 | 5.648 | 13 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 46 | 1,1 | 0,85 | 59 |
|  |  | LK08 | 2.444 | 1.955 | 9.776 | 23 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 81 | 1,1 | 0,85 | 104 |
|  |  | LK09 | 4.887 | 3.910 | 19.548 | 46 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 161 | 1,1 | 0,85 | 208 |
|  |  | LK10 | 4.531 | 3.625 | 18.124 | 42 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 147 | 1,1 | 0,85 | 190 |
|  |  | LK11 | 6.248 | 4.998 | 24.992 | 58 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 203 | 1,1 | 0,85 | 263 |
|  |  | LK12 | 6.248 | 4.998 | 24.992 | 58 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 203 | 1,1 | 0,85 | 263 |
|  |  | LK13 | 3.792 | 3.034 | 15.168 | 36 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 126 | 1,1 | 0,85 | 163 |
|  |  | LK14 | 1.844 | 1.475 | 7.376 | 17 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 60 | 1,1 | 0,85 | 77 |
|  |  | LK15 | 2.612 | 2.090 | 10.448 | 25 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 88 | 1,1 | 0,85 | 113 |
|  |  | LK16 | 2.612 | 2.090 | 10.448 | 25 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 88 | 1,1 | 0,85 | 113 |
|  |  | LK17 | 1.844 | 1.475 | 7.376 | 17 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 60 | 1,1 | 0,85 | 77 |
|  |  | LK18 | 2.232 | 1.786 | 8.928 | 21 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 74 | 1,1 | 0,85 | 95 |
|  |  | LK19 | 2.064 | 1.651 | 8.256 | 19 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 67 | 1,1 | 0,85 | 86 |
|  |  | LK20 | 2.812 | 2.250 | 11.248 | 26 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 91 | 1,1 | 0,85 | 118 |
|  |  | LK21 | 1.338 | 1.070 | 5.352 | 13 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 46 | 1,1 | 0,85 | 59 |
|  |  | LK22 | 7.808 | 6.246 | 31.232 | 72 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 252 | 1,1 | 0,85 | 326 |
|  |  | LK23 | 7.808 | 6.246 | 31.232 | 72 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 252 | 1,1 | 0,85 | 326 |
|  |  | LK24 | 5.224 | 4.179 | 20.896 | 50 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 175 | 1,1 | 0,85 | 226 |
|  |  | LK25 | 2.812 | 2.250 | 11.248 | 27 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 95 | 1,1 | 0,85 | 122 |
|  |  | LK26 | 1.658 | 1.326 | 6.632 | 14 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 49 | 1,1 | 0,85 | 63 |
|  |  | LK27 | 2.232 | 1.786 | 8.928 | 21 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 74 | 1,1 | 0,85 | 95 |
|  |  | LK28 | 2.064 | 1.651 | 8.256 | 19 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 67 | 1,1 | 0,85 | 86 |
|  |  | LK29 | 4.128 | 3.302 | 16.512 | 38 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 133 | 1,1 | 0,85 | 172 |
|  |  | LK30 | 1.856 | 1.485 | 7.424 | 16 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 56 | 1,1 | 0,85 | 72 |
|  |  | LK31 | 3.094 | 2.475 | 12.376 | 27 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 95 | 1,1 | 0,85 | 122 |
|  |  | LK32 | 4.664 | 3.731 | 18.656 | 44 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 154 | 1,1 | 0,85 | 199 |
|  |  | LK33 | 2.132 | 1.706 | 8.528 | 20 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 70 | 1,1 | 0,85 | 91 |
|  |  | LK34 | 1.297 | 1.038 | 5.188 | 13 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 46 | 1,1 | 0,85 | 59 |
|  |  | LK35 | 2.200 | 1.760 | 8.800 | 22 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 77 | 1,1 | 0,85 | 100 |
|  |  | LK36 | 1.380 | 1.104 | 5.520 | 12 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 42 | 1,1 | 0,85 | 54 |
|  |  | LK37 | 4.121 | 3.297 | 16.484 | 36 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 126 | 1,1 | 0,85 | 163 |
|  |  | LK38 | 6.224 | 4.979 | 24.896 | 60 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 210 | 1,1 | 0,85 | 272 |
|  |  | LK39 | 3.012 | 2.410 | 12.048 | 29 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 102 | 1,1 | 0,85 | 131 |
|  |  | LK40 | 3.744 | 2.995 | 14.976 | 35 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 123 | 1,1 | 0,85 | 159 |
|  |  | LK41 | 2.944 | 2.355 | 11.776 | 28 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 98 | 1,1 | 0,85 | 127 |
|  |  | LK42 | 2.944 | 2.355 | 11.776 | 28 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 98 | 1,1 | 0,85 | 127 |
|  |  | LK43 | 5.888 | 4.710 | 23.552 | 56 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 196 | 1,1 | 0,85 | 254 |
|  |  | LK44 | 2.648 | 2.118 | 10.592 | 23 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 81 | 1,1 | 0,85 | 104 |
|  |  | LK45 | 7.088 | 5.670 | 28.352 | 66 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 231 | 1,1 | 0,85 | 299 |
|  |  | LK46 | 4.824 | 3.859 | 19.296 | 46 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 161 | 1,1 | 0,85 | 208 |
|  |  | LK47 | 4.824 | 3.859 | 19.296 | 46 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 161 | 1,1 | 0,85 | 208 |
|  |  | LK48 | 3.392 | 2.714 | 13.568 | 32 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 112 | 1,1 | 0,85 | 145 |
|  |  | LK49 | 2.944 | 2.355 | 11.776 | 28 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 98 | 1,1 | 0,85 | 127 |
|  |  | LK50 | 5.892 | 4.714 | 23.568 | 56 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 196 | 1,1 | 0,85 | 254 |
|  |  | LK51 | 5.888 | 4.710 | 23.552 | 56 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 196 | 1,1 | 0,85 | 254 |
|  |  | LK52 | 5.888 | 4.710 | 23.552 | 56 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 196 | 1,1 | 0,85 | 254 |
|  |  | LK53 | 3.568 | 2.854 | 14.272 | 34 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 119 | 1,1 | 0,85 | 154 |
|  |  | LK54 | 3.032 | 2.426 | 12.128 | 29 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 102 | 1,1 | 0,85 | 131 |
|  |  | LK55 | 1.784 | 1.427 | 7.136 | 17 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 60 | 1,1 | 0,85 | 77 |
| d | Đất ở thương mại (shophouse) | SH | 96.205 | 76.964 | 384.820 | 831 |  |  |  |  |  |  | 3.764 |
|  |  | SH01 | 2.690 | 2.152 | 10.760 | 19 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 67 | 1,1 | 0,85 | 86 |
|  |  | SH02 | 3.438 | 2.750 | 13.752 | 24 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 84 | 1,1 | 0,85 | 109 |
|  |  | SH03 | 2.276 | 1.821 | 9.104 | 19 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 67 | 1,1 | 0,85 | 86 |
|  |  | SH04 | 3.396 | 2.717 | 13.584 | 32 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 112 | 1,1 | 0,85 | 145 |
|  |  | SH05 | 2.444 | 1.955 | 9.776 | 23 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 81 | 1,1 | 0,85 | 104 |
|  |  | SH06 | 2.444 | 1.955 | 9.776 | 23 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 81 | 1,1 | 0,85 | 104 |
|  |  | SH07 | 4.576 | 3.661 | 18.304 | 43 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 151 | 1,1 | 0,85 | 195 |
|  |  | SH08 | 1.844 | 1.475 | 7.376 | 17 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 60 | 1,1 | 0,85 | 77 |
|  |  | SH09 | 2.612 | 2.090 | 10.448 | 25 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 88 | 1,1 | 0,85 | 113 |
|  |  | SH10 | 2.612 | 2.090 | 10.448 | 25 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 88 | 1,1 | 0,85 | 113 |
|  |  | SH11 | 1.844 | 1.475 | 7.376 | 17 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 60 | 1,1 | 0,85 | 77 |
|  |  | SH12 | 3.016 | 2.413 | 12.064 | 28 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 98 | 1,1 | 0,85 | 127 |
|  |  | SH13 | 2.064 | 1.651 | 8.256 | 19 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 67 | 1,1 | 0,85 | 86 |
|  |  | SH14 | 2.812 | 2.250 | 11.248 | 26 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 91 | 1,1 | 0,85 | 118 |
|  |  | SH15 | 1.329 | 1.063 | 5.316 | 13 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 46 | 1,1 | 0,85 | 59 |
|  |  | SH16 | 3.016 | 2.413 | 12.064 | 28 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 98 | 1,1 | 0,85 | 127 |
|  |  | SH17 | 2.064 | 1.651 | 8.256 | 19 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 67 | 1,1 | 0,85 | 86 |
|  |  | SH18 | 2.272 | 1.818 | 9.088 | 16 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 56 | 1,1 | 0,85 | 72 |
|  |  | SH19 | 3.776 | 3.021 | 15.104 | 27 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 95 | 1,1 | 0,85 | 122 |
|  |  | SH20 | 1.644 | 1.315 | 6.576 | 12 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 42 | 1,1 | 0,85 | 54 |
|  |  | SH21 | 864 | 691 | 3.456 | 6 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 21 | 1,1 | 0,85 | 27 |
|  |  | SH22 | 2.168 | 1.734 | 8.672 | 19 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 67 | 1,1 | 0,85 | 86 |
|  |  | SH23 | 2.132 | 1.706 | 8.528 | 20 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 70 | 1,1 | 0,85 | 91 |
|  |  | SH24 | 5.041 | 4.033 | 20.164 | 36 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 126 | 1,1 | 0,85 | 163 |
|  |  | SH25 | 770 | 616 | 3.080 | 6 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 21 | 1,1 | 0,85 | 27 |
|  |  | SH26 | 3.773 | 3.018 | 15.092 | 34 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 119 | 1,1 | 0,85 | 154 |
|  |  | SH27 | 3.744 | 2.995 | 14.976 | 35 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 123 | 1,1 | 0,85 | 159 |
|  |  | SH28 | 2.944 | 2.355 | 11.776 | 28 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 98 | 1,1 | 0,85 | 127 |
|  |  | SH29 | 2.944 | 2.355 | 11.776 | 28 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 98 | 1,1 | 0,85 | 127 |
|  |  | SH30 | 3.240 | 2.592 | 12.960 | 23 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 81 | 1,1 | 0,85 | 104 |
|  |  | SH31 | 2.021 | 1.617 | 8.084 | 14 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 49 | 1,1 | 0,85 | 63 |
|  |  | SH32 | 3.634 | 2.907 | 14.536 | 32 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 112 | 1,1 | 0,85 | 145 |
|  |  | SH33 | 897 | 718 | 3.588 | 6 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 21 | 1,1 | 0,85 | 27 |
|  |  | SH34 | 894 | 715 | 3.576 | 6 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 21 | 1,1 | 0,85 | 27 |
|  |  | SH35 | 4.242 | 3.394 | 16.968 | 38 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 133 | 1,1 | 0,85 | 172 |
|  |  | SH36 | 2.944 | 2.355 | 11.776 | 28 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 98 | 1,1 | 0,85 | 127 |
|  |  | SH37 | 1.784 | 1.427 | 7.136 | 17 | 5 | kW/hộ | 0,70 | 60 | 1,1 | 0,85 | 77 |
| 4 | Đất cây xanh | TD,CX,MN | 179.949 | 10.397 | 10.397 |  |  |  |  |  |  |  | 154 |
| a | Đất cây xanh TDTT | TD | 53.894 | 5.389 | 5.389 |  | 1 | W/m2 | 1 | 46 | 1 | 1 | 59 |
| b | Đất công viên cây xanh | CX | 86.489 | 5.007 | 5.007 |  | 1 | W/m2 | 1 | 74 | 1 | 1 | 95 |
|  |  | CX01 | 15.302 |  |  |  | 1 | W/m2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 17 |
|  |  | CX02 | 582 |  |  |  | 1 | W/m2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CX03 | 175 |  |  |  | 1 | W/m2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | CX04 | 6.194 |  |  |  | 1 | W/m2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 |
|  |  | CX05 | 639 |  |  |  | 1 | W/m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CX06 | 10.926 | 546 | 546 |  | 1 | W/m2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 |
|  |  | CX07 | 13.287 | 664 | 664 |  | 1 | W/m2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 15 |
|  |  | CX08 | 6.178 | 309 | 309 |  | 1 | W/m2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 |
|  |  | CX09 | 6.647 |  |  |  | 1 | W/m2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 |
|  |  | CX10 | 513 | 2.565 | 2.565 |  | 1 | W/m2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | CX11 | 1.751 |  |  |  | 1 | W/m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | CX12 | 5.579 |  |  |  | 1 | W/m2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 |
|  |  | CX13 | 3.316 | 166 | 166 |  | 1 | W/m2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
|  |  | CX14 | 3.409 | 170 | 170 |  | 1 | W/m2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
|  |  | CX15 | 3.130 | 157 | 157 |  | 1 | W/m2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | CX16 | 4.250 | 213 | 213 |  | 1 | W/m2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | CX17 | 4.353 | 218 | 218 |  | 1 | W/m2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | CX18 | 258 |  |  |  | 1 | W/m2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| c | Đất mặt nước | MN | 39.566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN01 | 1.176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN02 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN03 | 14.186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN04 | 10.983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN05 | 8.687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MN06 | 3.814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đất giao thông và HTKT |  | 283.779 | 606 | 606 |  |  |  |  |  |  |  | 564 |
| a | Đất giao thông |  | 277.718 |  |  |  | 1 | W/m2 | 1 | 236 | 1 | 1 | 305 |
| b | Đất HTKT | HT | 6.061 | 606 | 606 |  |  |  |  |  |  |  | 258,8235294 |
|  |  | HT01 | 2.370 | 237 | 237 |  |  | kW/khu | 1 | 100 | 1 | 1 | 129,4117647 |
|  |  | HT02 | 3.691 | 369 | 369 |  |  | kW/khu | 1 | 100 | 1 | 1 | 129,4117647 |
| B | ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG (Đ.NAM SÔNG HẬU+Đ.19) |  | 35.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 04: Bảng tính toán nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc:

| STT | Loại đất | Kí hiệu | Diện tích (m2) | DTXD (m2) | DT sàn (m2) | Số căn/ phòng | Dân số/ học sinh | Chỉ tiêu tính toán | Đơn vị | Nhu cầu sử dụng | Tủ cáp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TỔNG DIỆN TÍCH |  | 967.900 | 335.870 | 1.577.099 | 3.848 | 18.497 |  |  |  |  |
| A | ĐẤT DÂN DỤNG |  | 932.600 | 335.870 | 1.577.099 | 3.848 | 18.497 |  |  |  |  |
| 1 | Đất công cộng | CC, TH | 75.511 | 25.500 | 88.631 |  |  |  |  | 886 |  |
| a | Đất hành chính | CC01 | 6.607 | 2.643 | 7.928 |  |  | 1 | line/100m2 sàn | 79 | Tủ cáp 1 |
| b | Đất y tế | CC02 | 5.165 | 2.066 | 4.132 |  |  | 1 | line/100m2 sàn | 41 | Tủ cáp 2 |
| c | Đất văn hóa | CC03 | 4.446 | 1.778 | 5.335 |  |  | 1 | line/100m2 sàn | 53 | Tủ cáp 3 |
| d | Đất TMDV, chợ | CC04 | 12.251 | 4.900 | 24.502 |  |  | 1 | line/100m2 sàn | 245 | Tủ cáp 2 |
| e | Đất giáo dục | TH | 47.042 | 14.113 | 46.733 |  |  |  |  | 467 |  |
|  | Trường mẫu giáo | TH01.1 | 8.338 | 2.501 | 7.504 |  | 559 | 1 | line/100m2 sàn | 75 | Tủ cáp 6 |
|  |  | TH01.2 | 5.445 | 1.634 | 4.901 |  | 365 | 1 | line/100m2 sàn | 49 | Tủ cáp 4 |
|  | Trường tiểu học | TH02 | 18.607 | 5.582 | 16.746 |  | 1202 | 1 | line/100m2 sàn | 167 | Tủ cáp 4 |
|  | Trường trung học cơ sở | TH03 | 14.652 | 4.396 | 17.582 |  | 1017 | 1 | line/100m2 sàn | 176 | Tủ cáp 3 |
| 2 | Đất ở hỗn hợp | HH | 8.897 | 3.559 | 71.176 | 566 | 2265 |  |  | 1335 |  |
|  |  | HH01 | 3.924 | 1.570 | 31.392 | 246 | 982 | 2 | line/100m2 sàn | 549 | Tủ cáp 5 |
|  |  | HH02 | 4.973 | 1.989 | 39.784 | 321 | 1283 | 2 | line/100m2 sàn | 696 | Tủ cáp 5 |
|  | Diện tích sàn dịch vụ, thương mại |  |  |  | 8.897 |  |  | 1 | line/100m2 sàn | 89 | Tủ cáp 5 |
| 3 | Đất ở |  | 386.291 | 296.486 | 1.406.967 | 3.282 | 16232 |  |  | 6564 |  |
| a | Đất ở tái định cư | TDC | 27.087 | 24378 | 121892 | 356 | 1602 |  |  | 712 |  |
|  |  | TDC01 | 5.296 | 4.766 | 23.832 | 70 | 350 | 2 | line/hộ | 140 | Tủ cáp 6 |
|  |  | TDC02 | 5.296 | 4.766 | 23.832 | 70 | 350 | 2 | line/hộ | 140 | Tủ cáp 6 |
|  |  | TDC03 | 5.296 | 4.766 | 23.832 | 70 | 350 | 2 | line/hộ | 140 | Tủ cáp 6 |
|  |  | TDC04 | 5.296 | 4.766 | 23.832 | 70 | 350 | 2 | line/hộ | 140 | Tủ cáp 6 |
|  |  | TDC05 | 3.479 | 3.131 | 15.656 | 47 | 235 | 2 | line/hộ | 94 | Tủ cáp 6 |
|  |  | TDC06 | 2.424 | 2.182 | 10.908 | 29 | 145 | 2 | line/hộ | 58 | Tủ cáp 6 |
| b | Đất ở biệt thự | BT | 66.233 | 37.731 | 113.192 | 255 | 1275 |  |  | 510 |  |
|  |  | BT01 | 2.912 | 1.602 | 4.805 | 10 | 50 | 2 | line/hộ | 20 | Tủ cáp 4 |
|  |  | BT02.1 | 5.513 | 3.032 | 9.096 | 19 | 95 | 2 | line/hộ | 38 | Tủ cáp 4 |
|  |  | BT02.2 | 9.249 | 5.087 | 15.261 | 32 | 160 | 2 | line/hộ | 64 | Tủ cáp 4 |
|  |  | BT03 | 784 | 470 | 1.411 | 4 | 20 | 2 | line/hộ | 8 | Tủ cáp 4 |
|  |  | BT04 | 784 | 470 | 1.411 | 4 | 20 | 2 | line/hộ | 8 | Tủ cáp 3 |
|  |  | BT05 | 784 | 470 | 1.411 | 4 | 20 | 2 | line/hộ | 8 | Tủ cáp 3 |
|  |  | BT06 | 4.925 | 2.955 | 8.865 | 23 | 115 | 2 | line/hộ | 46 | Tủ cáp 3 |
|  |  | BT07 | 3.744 | 2.246 | 6.739 | 18 | 90 | 2 | line/hộ | 36 | Tủ cáp 1 |
|  |  | BT08 | 2.944 | 1.766 | 5.299 | 14 | 70 | 2 | line/hộ | 28 | Tủ cáp 1 |
|  |  | BT09 | 1.974 | 1.184 | 3.553 | 9 | 45 | 2 | line/hộ | 18 | Tủ cáp 1 |
|  |  | BT10 | 4.500 | 2.700 | 8.100 | 18 | 90 | 2 | line/hộ | 36 | Tủ cáp 6 |
|  |  | BT11 | 2.064 | 1.238 | 3.715 | 10 | 50 | 2 | line/hộ | 20 | Tủ cáp 5 |
|  |  | BT12 | 3.544 | 2.126 | 6.379 | 17 | 85 | 2 | line/hộ | 34 | Tủ cáp 5 |
|  |  | BT13 | 3.744 | 2.059 | 6.178 | 13 | 65 | 2 | line/hộ | 26 | Tủ cáp 1 |
|  |  | BT14 | 2.944 | 1.619 | 4.858 | 10 | 50 | 2 | line/hộ | 20 | Tủ cáp 1 |
|  |  | BT15 | 2.151 | 1.183 | 3.549 | 7 | 35 | 2 | line/hộ | 14 | Tủ cáp 1 |
|  |  | BT16 | 2.064 | 1.135 | 3.406 | 7 | 35 | 2 | line/hộ | 14 | Tủ cáp 5 |
|  |  | BT17 | 3.544 | 1.949 | 5.848 | 12 | 60 | 2 | line/hộ | 24 | Tủ cáp 5 |
|  |  | BT18 | 4.625 | 2.544 | 7.631 | 15 | 75 | 2 | line/hộ | 30 | Tủ cáp 6 |
|  |  | BT19 | 3.440 | 1.892 | 5.676 | 9 | 45 | 2 | line/hộ | 18 | Tủ cáp 6 |
| c | Đất ở liên kế | LK | 196.766 | 157.413 | 787.064 | 1.840 | 9200 |  |  | 3680 |  |
|  |  | LK01 | 2.198 | 1.758 | 8.792 | 19 | 95 | 2 | line/hộ | 38 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK02 | 4.888 | 3.910 | 19.552 | 46 | 230 | 2 | line/hộ | 92 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK03 | 2.444 | 1.955 | 9.776 | 23 | 115 | 2 | line/hộ | 46 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK04 | 2.810 | 2.248 | 11.240 | 24 | 120 | 2 | line/hộ | 48 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK05 | 3.888 | 3.110 | 15.552 | 36 | 180 | 2 | line/hộ | 72 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK06 | 2.612 | 2.090 | 10.448 | 25 | 125 | 2 | line/hộ | 50 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK07 | 1.412 | 1.130 | 5.648 | 13 | 65 | 2 | line/hộ | 26 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK08 | 2.444 | 1.955 | 9.776 | 23 | 115 | 2 | line/hộ | 46 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK09 | 4.887 | 3.910 | 19.548 | 46 | 230 | 2 | line/hộ | 92 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK10 | 4.531 | 3.625 | 18.124 | 42 | 210 | 2 | line/hộ | 84 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK11 | 6.248 | 4.998 | 24.992 | 58 | 290 | 2 | line/hộ | 116 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK12 | 6.248 | 4.998 | 24.992 | 58 | 290 | 2 | line/hộ | 116 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK13 | 3.792 | 3.034 | 15.168 | 36 | 180 | 2 | line/hộ | 72 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK14 | 1.844 | 1.475 | 7.376 | 17 | 85 | 2 | line/hộ | 34 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK15 | 2.612 | 2.090 | 10.448 | 25 | 125 | 2 | line/hộ | 50 | Tủ cáp 4 |
|  |  | LK16 | 2.612 | 2.090 | 10.448 | 25 | 125 | 2 | line/hộ | 50 | Tủ cáp 3 |
|  |  | LK17 | 1.844 | 1.475 | 7.376 | 17 | 85 | 2 | line/hộ | 34 | Tủ cáp 3 |
|  |  | LK18 | 2.232 | 1.786 | 8.928 | 21 | 105 | 2 | line/hộ | 42 | Tủ cáp 3 |
|  |  | LK19 | 2.064 | 1.651 | 8.256 | 19 | 95 | 2 | line/hộ | 38 | Tủ cáp 3 |
|  |  | LK20 | 2.812 | 2.250 | 11.248 | 26 | 130 | 2 | line/hộ | 52 | Tủ cáp 3 |
|  |  | LK21 | 1.338 | 1.070 | 5.352 | 13 | 65 | 2 | line/hộ | 26 | Tủ cáp 3 |
|  |  | LK22 | 7.808 | 6.246 | 31.232 | 72 | 360 | 2 | line/hộ | 144 | Tủ cáp 3 |
|  |  | LK23 | 7.808 | 6.246 | 31.232 | 72 | 360 | 2 | line/hộ | 144 | Tủ cáp 3 |
|  |  | LK24 | 5.224 | 4.179 | 20.896 | 50 | 250 | 2 | line/hộ | 100 | Tủ cáp 3 |
|  |  | LK25 | 2.812 | 2.250 | 11.248 | 27 | 135 | 2 | line/hộ | 54 | Tủ cáp 5 |
|  |  | LK26 | 1.658 | 1.326 | 6.632 | 14 | 70 | 2 | line/hộ | 28 | Tủ cáp 5 |
|  |  | LK27 | 2.232 | 1.786 | 8.928 | 21 | 105 | 2 | line/hộ | 42 | Tủ cáp 2 |
|  |  | LK28 | 2.064 | 1.651 | 8.256 | 19 | 95 | 2 | line/hộ | 38 | Tủ cáp 2 |
|  |  | LK29 | 4.128 | 3.302 | 16.512 | 38 | 190 | 2 | line/hộ | 76 | Tủ cáp 2 |
|  |  | LK30 | 1.856 | 1.485 | 7.424 | 16 | 80 | 2 | line/hộ | 32 | Tủ cáp 2 |
|  |  | LK31 | 3.094 | 2.475 | 12.376 | 27 | 135 | 2 | line/hộ | 54 | Tủ cáp 2 |
|  |  | LK32 | 4.664 | 3.731 | 18.656 | 44 | 220 | 2 | line/hộ | 88 | Tủ cáp 2 |
|  |  | LK33 | 2.132 | 1.706 | 8.528 | 20 | 100 | 2 | line/hộ | 40 | Tủ cáp 2 |
|  |  | LK34 | 1.297 | 1.038 | 5.188 | 13 | 65 | 2 | line/hộ | 26 | Tủ cáp 2 |
|  |  | LK35 | 2.200 | 1.760 | 8.800 | 22 | 110 | 2 | line/hộ | 44 | Tủ cáp 2 |
|  |  | LK36 | 1.380 | 1.104 | 5.520 | 12 | 60 | 2 | line/hộ | 24 | Tủ cáp 2 |
|  |  | LK37 | 4.121 | 3.297 | 16.484 | 36 | 180 | 2 | line/hộ | 72 | Tủ cáp 1 |
|  |  | LK38 | 6.224 | 4.979 | 24.896 | 60 | 300 | 2 | line/hộ | 120 | Tủ cáp 1 |
|  |  | LK39 | 3.012 | 2.410 | 12.048 | 29 | 145 | 2 | line/hộ | 58 | Tủ cáp 1 |
|  |  | LK40 | 3.744 | 2.995 | 14.976 | 35 | 175 | 2 | line/hộ | 70 | Tủ cáp 1 |
|  |  | LK41 | 2.944 | 2.355 | 11.776 | 28 | 140 | 2 | line/hộ | 56 | Tủ cáp 1 |
|  |  | LK42 | 2.944 | 2.355 | 11.776 | 28 | 140 | 2 | line/hộ | 56 | Tủ cáp 1 |
|  |  | LK43 | 5.888 | 4.710 | 23.552 | 56 | 280 | 2 | line/hộ | 112 | Tủ cáp 1 |
|  |  | LK44 | 2.648 | 2.118 | 10.592 | 23 | 115 | 2 | line/hộ | 46 | Tủ cáp 1 |
|  |  | LK45 | 7.088 | 5.670 | 28.352 | 66 | 330 | 2 | line/hộ | 132 | Tủ cáp 5 |
|  |  | LK46 | 4.824 | 3.859 | 19.296 | 46 | 230 | 2 | line/hộ | 92 | Tủ cáp 5 |
|  |  | LK47 | 4.824 | 3.859 | 19.296 | 46 | 230 | 2 | line/hộ | 92 | Tủ cáp 5 |
|  |  | LK48 | 3.392 | 2.714 | 13.568 | 32 | 160 | 2 | line/hộ | 64 | Tủ cáp 5 |
|  |  | LK49 | 2.944 | 2.355 | 11.776 | 28 | 140 | 2 | line/hộ | 56 | Tủ cáp 5 |
|  |  | LK50 | 5.892 | 4.714 | 23.568 | 56 | 280 | 2 | line/hộ | 112 | Tủ cáp 5 |
|  |  | LK51 | 5.888 | 4.710 | 23.552 | 56 | 280 | 2 | line/hộ | 112 | Tủ cáp 5 |
|  |  | LK52 | 5.888 | 4.710 | 23.552 | 56 | 280 | 2 | line/hộ | 112 | Tủ cáp 5 |
|  |  | LK53 | 3.568 | 2.854 | 14.272 | 34 | 170 | 2 | line/hộ | 68 | Tủ cáp 6 |
|  |  | LK54 | 3.032 | 2.426 | 12.128 | 29 | 145 | 2 | line/hộ | 58 | Tủ cáp 6 |
|  |  | LK55 | 1.784 | 1.427 | 7.136 | 17 | 85 | 2 | line/hộ | 34 | Tủ cáp 6 |
| d | Đất ở thương mại (shophouse) | SH | 96.205 | 76.964 | 384.820 | 831 | 4155 |  |  | 1662 |  |
|  |  | SH01 | 2.690 | 2.152 | 10.760 | 19 | 95 | 2 | line/hộ | 38 | Tủ cáp 4 |
|  |  | SH02 | 3.438 | 2.750 | 13.752 | 24 | 120 | 2 | line/hộ | 48 | Tủ cáp 4 |
|  |  | SH03 | 2.276 | 1.821 | 9.104 | 19 | 95 | 2 | line/hộ | 38 | Tủ cáp 4 |
|  |  | SH04 | 3.396 | 2.717 | 13.584 | 32 | 160 | 2 | line/hộ | 64 | Tủ cáp 4 |
|  |  | SH05 | 2.444 | 1.955 | 9.776 | 23 | 115 | 2 | line/hộ | 46 | Tủ cáp 4 |
|  |  | SH06 | 2.444 | 1.955 | 9.776 | 23 | 115 | 2 | line/hộ | 46 | Tủ cáp 4 |
|  |  | SH07 | 4.576 | 3.661 | 18.304 | 43 | 215 | 2 | line/hộ | 86 | Tủ cáp 4 |
|  |  | SH08 | 1.844 | 1.475 | 7.376 | 17 | 85 | 2 | line/hộ | 34 | Tủ cáp 4 |
|  |  | SH09 | 2.612 | 2.090 | 10.448 | 25 | 125 | 2 | line/hộ | 50 | Tủ cáp 4 |
|  |  | SH10 | 2.612 | 2.090 | 10.448 | 25 | 125 | 2 | line/hộ | 50 | Tủ cáp 3 |
|  |  | SH11 | 1.844 | 1.475 | 7.376 | 17 | 85 | 2 | line/hộ | 34 | Tủ cáp 3 |
|  |  | SH12 | 3.016 | 2.413 | 12.064 | 28 | 140 | 2 | line/hộ | 56 | Tủ cáp 3 |
|  |  | SH13 | 2.064 | 1.651 | 8.256 | 19 | 95 | 2 | line/hộ | 38 | Tủ cáp 3 |
|  |  | SH14 | 2.812 | 2.250 | 11.248 | 26 | 130 | 2 | line/hộ | 52 | Tủ cáp 3 |
|  |  | SH15 | 1.329 | 1.063 | 5.316 | 13 | 65 | 2 | line/hộ | 26 | Tủ cáp 3 |
|  |  | SH16 | 3.016 | 2.413 | 12.064 | 28 | 140 | 2 | line/hộ | 56 | Tủ cáp 2 |
|  |  | SH17 | 2.064 | 1.651 | 8.256 | 19 | 95 | 2 | line/hộ | 38 | Tủ cáp 2 |
|  |  | SH18 | 2.272 | 1.818 | 9.088 | 16 | 80 | 2 | line/hộ | 32 | Tủ cáp 2 |
|  |  | SH19 | 3.776 | 3.021 | 15.104 | 27 | 135 | 2 | line/hộ | 54 | Tủ cáp 2 |
|  |  | SH20 | 1.644 | 1.315 | 6.576 | 12 | 60 | 2 | line/hộ | 24 | Tủ cáp 2 |
|  |  | SH21 | 864 | 691 | 3.456 | 6 | 30 | 2 | line/hộ | 12 | Tủ cáp 2 |
|  |  | SH22 | 2.168 | 1.734 | 8.672 | 19 | 95 | 2 | line/hộ | 38 | Tủ cáp 2 |
|  |  | SH23 | 2.132 | 1.706 | 8.528 | 20 | 100 | 2 | line/hộ | 40 | Tủ cáp 2 |
|  |  | SH24 | 5.041 | 4.033 | 20.164 | 36 | 180 | 2 | line/hộ | 72 | Tủ cáp 1 |
|  |  | SH25 | 770 | 616 | 3.080 | 6 | 30 | 2 | line/hộ | 12 | Tủ cáp 1 |
|  |  | SH26 | 3.773 | 3.018 | 15.092 | 34 | 170 | 2 | line/hộ | 68 | Tủ cáp 1 |
|  |  | SH27 | 3.744 | 2.995 | 14.976 | 35 | 175 | 2 | line/hộ | 70 | Tủ cáp 1 |
|  |  | SH28 | 2.944 | 2.355 | 11.776 | 28 | 140 | 2 | line/hộ | 56 | Tủ cáp 1 |
|  |  | SH29 | 2.944 | 2.355 | 11.776 | 28 | 140 | 2 | line/hộ | 56 | Tủ cáp 1 |
|  |  | SH30 | 3.240 | 2.592 | 12.960 | 23 | 115 | 2 | line/hộ | 46 | Tủ cáp 1 |
|  |  | SH31 | 2.021 | 1.617 | 8.084 | 14 | 70 | 2 | line/hộ | 28 | Tủ cáp 5 |
|  |  | SH32 | 3.634 | 2.907 | 14.536 | 32 | 160 | 2 | line/hộ | 64 | Tủ cáp 5 |
|  |  | SH33 | 897 | 718 | 3.588 | 6 | 30 | 2 | line/hộ | 12 | Tủ cáp 5 |
|  |  | SH34 | 894 | 715 | 3.576 | 6 | 30 | 2 | line/hộ | 12 | Tủ cáp 5 |
|  |  | SH35 | 4.242 | 3.394 | 16.968 | 38 | 190 | 2 | line/hộ | 76 | Tủ cáp 5 |
|  |  | SH36 | 2.944 | 2.355 | 11.776 | 28 | 140 | 2 | line/hộ | 56 | Tủ cáp 5 |
|  |  | SH37 | 1.784 | 1.427 | 7.136 | 17 | 85 | 2 | line/hộ | 34 | Tủ cáp 6 |
| B | ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG (Đ.NAM SÔNG HẬU+Đ.19) |  | 35.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng nhu cầu tính toán |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.785 |  |
|  | Tổng nhu cầu chọn |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.900 |  |