CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

KHU TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÃ LONG HẬU

HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

QUY MÔ : KHOẢNG 546.634,5 m2

Năm 2017

Đồ án:              QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

# KHU TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÃ LONG HẬU

# HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

Địa điểm : XÃ LONG HẬU, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

CƠ QUAN XÉT DUYỆT: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN CẦN GIUỘC

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:CT CP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ ĐÔNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BMT

GIÁM ĐỐC BÙI MINH THÔNG

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

KHU TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÃ LONG HẬU

HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ

KTS. BÙI MINH THÔNG

QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

Th.S KTS. HUỲNH KIM PHÁP

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

- QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC 	: KTS. BÙI MINH THÔNG

- GIAO THÔNG-SAN NỀN-TNM	: KS. VÕ MINH ĐỨC

- ĐIỆN & TT. LIÊN LẠC		: KS. LÊ ĐẶNG MINH PHÔ

- CẤP THOÁT NƯỚC		: KS. VÕ MINH ĐỨC

- MÔI TRƯỜNG			: KS. NGUYỄN THƯƠNG HUYỀN

CÁC CÁN BỘ THIẾT KẾ CHÍNH :

- QUY HOẠCH –  KIẾN TRÚC:

ThS.KTS. HUỲNH KIM PHÁP - KS. TRỊNH THỊ MINH THI

- GIAO THÔNG – SAN NỀN – THOÁT NƯỚC MƯA – CẤP NƯỚC :

KS. VÕ MINH ĐỨC

- THOÁT NƯỚC & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG :

KS. VÕ MINH ĐỨC - KS. NGUYỄN THƯƠNG HUYỀN

- CẤP ĐIỆN & THÔNG TIN LIÊN LẠC:

KS. LÊ ĐẶNG MINH PHÔ

# MỤC LỤC

# PHẦN I: MỞ ĐẦU

# I.1. Sự cần thiết lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

# I.2. Tính chất,chức năng,mục tiêu và yêu cầu phát triển đô thị của đồ án.

I.2.1. Tính chất, chức năng

I.2.2. Mục tiêu

I.2.3. Yêu cầu phát triển đô thị của đồ án

# I.3. Các cơ sở thiết kế quy hoạch.

I.3.1. Các căn cứ pháp lý

I.3.2. Các nguồn tài liệu, số liệu

I.3.3. Các cơ sở bản đồ

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

# II.1. Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên

II.1.1. Vị trí, giới hạn và quy mô khu đất

II.1.2. Địa hình - Địa mạo

II.1.3. Khí hậu

II.1.4. Thủy văn

II.1.5. Địa chất công trình

II.1.6. Cảnh quan thiên nhiên

# II.2. Hiện trạng khu đất quy hoạch

II.2.1. Hiện trạng dân cư và lao động

II.2.2. Hiện trạng sử dụng đất

II.2.3. Hiện trạng công trình cảnh quan

# II.3. Đánh giá điều kiện đất xây dựng

PHẦN III:TÓM TẮT Ý KIẾN GIẢI TRÌNH TIẾP THU CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN VÀ CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TẠI KHU VỰC

III.1. Ý kiến của cộng đồng dân cư

III. 2. Giải trình, tiếp thu của đơn vị tư vấn, cơ quan tổ chức lập quy hoạch

# PHẦN IV: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

# IV.1. Các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc

IV.1.1. Chỉ tiêu toàn khu

IV.1.2. Chỉ tiêu sử dụng đất từng chức năng

# IV.2. Các chỉ tiêu về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

# PHẦN V: ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH

# V.1. Quy hoạch sử dụng đất

V.1.1. Cơ cấu sử dụng đất

V.1.2. Giải pháp phân bố quỹ đất theo từng chức năng

# V.2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

V.2.1. Nguyên tắc tổ chức không gian và mối liên hệ với các khu vực xung quanh

V.2.2.  Bố cục không gian kiến trúc toàn khu

V.2.3. Bố cục không gian các khu vực trọng tâm, điểm nhấn và điểm nhìn quan trọng

V.2.4. Các yêu cầu về quản lý xây dựng

V.2.5. Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng công trình

V.2.6. Phân kỳ đầu tư xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư

PHẦN VI: QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

VI.1. Quy hoạch giao thông

VI.1.1. Cơ sở quy hoạch

VI.1.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

VI.1.3. Hiện trạng

VI.1.4. Giải pháp quy hoạch

VI.1.5. Khái toán kinh phí

VI.2. San nền và thoát nước mặt

VI.2.1. Cơ sở quy hoạch

VI.2.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

VI.2.3. Hiện trạng

VI.2.4. Giải pháp quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt

VI.2.5. Khái toán kinh phí

VI.3. Quy hoạch cấp nước

VI.3.1. Cơ sở quy hoạch

VI.3.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

VI.3.3. Hiện trạng

VI.3.4. Phương hướng quy hoạch cấp nước

VI.3.5. Khái toán kinh phí hệ thống cấp nước

VI.4. Quy hoạch thoát nước thải, chất thải rắn và vệ sinh môi trường

VI.4.1. Cơ sở quy hoạch

VI.4.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

VI.4.3. Hiện trạng

VI.4.4. Phương hướng quy hoạch

VI.4.5. Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước thải

VI.4.6. Vệ sinh môi trường

VI.4.7. Khái toán kinh phí hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

VI.5. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị

VI.5.1. Cơ sở thiết kế

VI.5.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

VI.5.3. Hiện trạng

VI.5.4. Phương án quy hoạch

VI.5.5. Khái toán kinh phí

VI.6. Quy hoạch thông tin liên lạc

VI.6.1. Cơ sở thiết kế

VI.6.2. Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

VI.6.3. Hiện trạng

VI.6.4. Phương án quy hoạch

VI.6.5. Khái toán kinh phí

VI.7. Đánh giá tác động môi trường

VI.7.1. Khái quát

VI.7.2. Các tác động của dự án trong giai đoạn chuẩn bị thi công thực hiện dự án

VI.7.3. Các tác động của dự án trong giai đoạn thi công thực hiện dự án

VI.7.4. Các tác động môi trườngkhi dự án đi vào hoạt động

VI.7.5. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án

VI.7.6. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình dự án đi vào hoạt động.

# PHẦN VII: KHÁI TOÁN KINH PHÍ

VII.1. Khái toán khinh phí đầu tư xây dựng phần công trình

VII.2. Khái toán khinh phí đầu tư xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật

VII.3. Tổng khái toán khinh phí đầu tư xây dựng toàn khu

# PHẦN VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

VIII.1. Kết luận

VIII.2. Kiến nghị

PHẦN IX: PHỤ LỤC

IX.1. Các biểu bảng tính toán

IX.2. Các văn bản có liên quan và bản vẽ thu nhỏ kèm theo

# PHẦN I:

MỞ ĐẦU

I.1. SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

I.2. TÍNH CHẤT,CHỨC NĂNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CỦA ĐỒ ÁN

I.3. CÁC CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH

# SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP ĐỒ ÁN QH CHI TIẾT XÂY DỰNG TL 1/500

Huyện Cần Giuộc là một huyện thuộc vùng hạ nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Long An. Cần Giuộc nằm ở vành đai vòng ngoài của vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ của Tp. Hồ Chí Minh tới các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long qua Quốc lộ 50, từ biển Đông qua cửa sông Soài Rạp và hệ thống đường thủy thông thương với các tỉnh phía Nam. Trong những năm qua, huyện Cần Giuộc có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa cao, có vai trò và vị thế quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Long An cũng như đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, huyện Cần Giuộc đang tiến hành lập quy hoạch tổng thể chỉnh trang đô thị trên toàn thị trấn Cần Giuộc nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, tạo môi trường sống mới tốt hơn, hiện đại hơn, phát triển bền vững cho người dân trong và ngoài khu vực. Đi kèm với việc chỉnh trang đô thị chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc di dời và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực.

Theo quy định, trước khi tiến hành triển khai, phát triển dự án phải bố trí khu nhà ở tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Với thực tế này, huyện Cần Giuộc đã lựa chọn các vị trí để bố trí khu nhà ở tái định cư ở 03 xã Trường Bình, xã Long Hậu và xã Tân Tập. Các vị trí khu tái định cư này cũng đã được xác định rõ về quy mô và địa điểm theo Văn bản số 684/UBND-TNMT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giuộc, trong đó có khu nhà ở Tái định cư tại xã Long Hậu do công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Phố Đông làm chủ đầu tư.

Như vậy, việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An là phù hợp và thực sự cần thiết nhằm đảm bảo mục tiêu chiến lược đã đề ra ban đầu.

# TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG,  MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CỦA  ĐỒ ÁN

- Tính chất, chức năng:

- Là khu dân cư xây dựng mới hoàn toàn gắn với trung tâm huyện Cần Giuộc, phù hợp với nhu cầu phát triển của huyện Cần Giuộc;

- Khu vực quy hoạch có các chức năng chính như sau:

- Các nhóm nhà ở, bao gồm:

- Nhóm nhà ở liên kế;

- Nhóm nhà vườn;

- Nhóm nhà ở hỗn hợp.

- Khu công trình dịch vụ công cộng, bao gồm:

- Công trình thương mại dịch vụ;

- Công trình giáo dục: trường tiểu học, trường mẫu giáo;

- Khu cây xanh sử dụng công cộng.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, san nền, vệ sinh môi trường...

- Mục tiêu:

Đồ án quy hoạch cần đáp ứng các mục tiêu sau:

- Tạo quỹ nhà ở tái định cư cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng, hướng đến tạo lập một khu dân cư, tái định cư có môi trường sống tốt, đảm bảo đầy đủ các tiện ích hạ tầng xã hội, đáp ứng điều kiện sống của người dân trong khu vực.

- Tạo quỹ nhà ở đa dạng, đáp ứng cho nhiều nhu cầu sử dụng.

- Tăng hiệu quả sử dụng đất trên quan điểm bảo vệ môi trường sinh thái;

- Tạo lập khu ở tái định cư mới tốt hơn, thích sống hơn.

- Phục vụ công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, là cơ sở để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng, triển khai các bước tiếp theo sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt.

- Các yêu cầu phát triển đô thị của đồ án:

- Phân tích và đánh giá tiềm năng vị trí khu đất và các lợi thế của khu quy hoạch.

- Xác định những định hướng phát triển không gian, sử dụng đất, xây dựng và bảo vệ môi trường cảnh quan khu vực nghiên cứu quy hoạch.

- Lập cơ sở và đề xuất cụ thể về tính chất quy mô phát triển các khu chức năng.

- Lập các sơ đồ cơ cấu và phân khu chức năng trong khu quy hoạch.

- Lập quy hoạch sử dụng đất trong khu quy hoạch.

- Lập sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc – cảnh quan.

- Làm tăng thêm giá trị hiệu quả sử dụng đất, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho vùng.

- Tạo cơ sở pháp lý để cấp chứng chỉ quy hoạch phục vụ cho yêu cầu lập các dự án đầu tư xây dựng công trình, bảo đảm việc sử dụng đất đai xây dựng và tổ chức không gian kiến trúc theo quy hoạch.

# CÁC CƠ SỞ THIẾT KẾ QUY HOẠCH

- Các căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 1/02/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Căn cứ Thông tư 70/2014/TT-BGTVT ngày 5/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa;

- Căn cứ QCVN:01/2008/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng và QCVN:07-2010/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 26/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung khu đô thị Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 27/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư, thương mại và dịch vụ tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Văn bản số 684/UBND-TNMT ngày 12/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc về việc xác định quy mô các khu tái định cư tập trung cho các dự án của Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát kêu gọi đầu tư.

- Căn cứ Văn bản số 196/UBND-KT ngày 09/12/2016 của UBND xã Long Hậu về việc tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư, thương mại và dịch vụ tại xã Long Hậu (Quy mô khoảng 55,81ha).

- Căn cứ Văn bản số 136/UBND-KT ngày 09/10/2017 của UBND xã Long Hậu về việc tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

- Căn cứ Văn bản số 3797/SXD-QHKT ngày 15/12/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư (diện tích khoảng 55ha), xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

I.3.2.  Các nguồn tài liệu, số liệu:

- Các số liệu về hiện trạng khu đất, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng dân cư trong khu đất quy hoạch.

- Các số liệu về điều kiện tự nhiên, địa hình, địa chất thủy văn, cột mốc xây dựng.

- Các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt trên địa bàn quy hoạch

- Các cơ sở bản đồ:

- Trích đo bản đồ địa chính do phòng Tài nguyên và Môi trường duyệt.

- Bản đồ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt có liên quan.

# PHẦN II:

ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

II.1. VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

II.2. HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH

II.3. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẤT XÂY DỰNG

# VỊ TRÍ VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

- Vị trí,  giới hạn và quy mô khu đất:

Khu đất lập quy hoạch thuộc xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, có quy mô diện tích khoảng 546.634,5 m2. Tứ cận khu đất quy hoạch được xác định như sau:

- Phía Đông	: Giáp sông Long Hậu;

- Phía Tây 	: Giáp tỉnh lộ 826C và Khu dân cư hiên hữu;

- Phía Nam 	: Giáp sông Rạch Dừa;

- Phía Bắc	: Giáp đường Ấp 3.

- Địa hình – Địa mạo:

- Khu quy hoạch giáp sông Long Hậu, nhiều rạch nhỏ ăn sâu vào đất liền, địa hình dạng đất thấp ven sông. Cao độ bình quân mặt ruộng 0,6.

- Địa hình trong khu vực tương đối bằng phẳng, bị chia cắt bởi các kênh rạch nhỏ. Trong mùa mưa một số khu vực bị ngập nước do chưa có hệ thống thoát nước.

- Hiện tại các loại cây trồng ở đây chủ yếu là cây lúa và dừa nước.

- Khí hậu:

- Khu vực xây dựng thuộc vùng  mang tính chất nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

- Một số đặc trưng khí hậu:

- Nhiệt độ:

- Nhiệt độ trung bình năm				: 27,0oC.

- Nhiệt độ cao nhất trong năm			: 30,0oC (tháng 4/1959).

- Nhiệt độ thấp nhất trong năm			: 13,8oC (tháng 1/1937).

- Độ ẩm không khí tương đối:

- Độ ẩm không khí tương đối trung bình năm	: 79,5%.

- Độ ẩm không khí tương đối cao nhất		: 90% (tháng 9).

- Độ ẩm không khí tương đối thấp nhất		: 65% (tháng 3).

- Lượng bốc hơi:

- Lượng bốc hơi trung bình 1.350 mm/năm  (3,7mm/ngày).

- Gió:

- Mùa khô hướng gió chính Đông Nam, tần suất 30 ( 40%, tốc độ bình quân 2 ( 3 m/s.

- Mùa mưa hướng gió chính Tây Nam, tần suất 66%, tốc độ 2 ( 3 m/s.

- Chế độ mưa:

- Trung bình 1 năm có 159 ngày mưa.

- Lượng mưa trung bình năm  2.109 mm.

- Thủy văn:

- Nước ngầm: Phân bố mạch nước ngầm trên địa bàn huyện không đều, vùng Thượng có trữ luợng khá, vùng Hạ trữ lượng ít. Tầng nước ở độ sâu 180m - 300m, chất lượng nước kém, hàm lượng sắt từ 7 - 20mg/lít, hàm lượng muối khoảng 400mg/lít, độ cứng 300mg/lít. Việc khai thác nước ngầm cho mục đích sinh hoạt phải qua xử lý rất tốn kém.

- Nước mặt: Hệ thống sông rạch huyện Cần Giuộc khá chằn chịt và nhất là sông Rạch Cát và sông Nhà Bè, quy mô nguồn nước mặt khá lớn. Qua cửa sông Soài Rạp ra biển Đông, nên chịu ảnh hưởng của triều, có độ mặn khá cao, nhất là khu vực vùng Hạ bị ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của dân cư.

- Địa chất công trình:

- Chưa có lỗ khoan cụ thể tại vị trí quy hoạch. Tuy vậy qua các lỗ khoan vùng lân cận có thể dự đoán các lớp đất như sau:

- Lớp 1 (trầm tích Holoxen):

- Bề mặt xuống từ 7m đến 10m, thành phần chủ yếu là sét, sét pha, bùn sét ... Tầng trầm tích Holoxen mềm yếu, sức tải và độ bền thấp, trong xây dựng công trình thường phải gia cố nền móng.

- Lớp 2 (trầm tích Pleixtoxen):

- Thành phần chủ yếu là sét, sét pha cát, cát pha sét và cát, bề dày lớp này khá lớn, có độ bền và sức chịu tải rất tốt.

- Cảnh quan thiên nhiên:

- Có lợi thế về cảnh quan sông nước, tạo vẻ mỹ quan dọc bờ sông với những khu công viên cây xanh và những công trình tạo điểm nhấn tại các khúc quanh.

- Mặt khác cảnh quan sông nước cũng đem lại khí hậu trong lành, tươi mát cho khu vực.

# HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT QUY HOẠCH

- Hiện trạng dân cư và lao động:

- Khu đất dự kiến lập quy hoạch hiện nay có mật độ dân cư thưa thớt, chủ yếu sống bám dọc theo theo đường tiếp cận chính Tỉnh lộ 826C ở phía Tây và đường hiện hữu ở phía Nam khu đất. Một phần còn lại phân bổ không đều ở trong các khu làm vườn, làm ruộng với khoảng 117 căn nhà xây gạch và 88 căn nhà tạm.

Không ảnh lớp dân cư hiện hữu

- Hiện trạng sử dụng đất:

- Sử dụng đất: Chủ yếu là đất nông nghiệp trồng lúa, nuôi trồng thủy sản, trồng dừa và đất trống...

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất

| BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT |
| --- |
| STT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH | TỶ LỆ |
|  |  | ( M² ) | ( % ) |
| 1 | ĐẤT THỔ CƯ | 16.191,1 | 3,0 |
|  | Đất nhà ở xây gạch | 9.792,1 |  |
|  | Đất nhà ở tạm | 6.399,0 |  |
| 2 | ĐẤT TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP | 182.167,1 | 33,3 |
|  | Cây dừa nước | 153.136,0 |  |
|  | Cây ăn quả | 6.704,3 |  |
|  | Cây lúa nước | 20.823,0 |  |
|  | Cây mía | 1.503,8 |  |
| 3 | ĐẤT NGHĨA ĐỊA | 533,7 | 0,1 |
| 3 | ĐẤT TRỐNG | 145.692,2 | 26,7 |
| 4 | SÔNG RẠCH - AO HỒ | 184.784,3 | 33,8 |
| 5 | ĐẤT GIAO THÔNG | 17.266,1 | 3,2 |
|  | Đường bê tông | 5.330,7 |  |
|  | Đường đất | 11.935,4 |  |
|  | TỔNG CỘNG | 546.634,5 | 100,0 |

- Hiện trạng công trình cảnh quan:

- Công trình công cộng, giáo dục:  trong khu quy hoạch không có công trình công cộng nào. Tuy nhiên, với vị trí gân trung tâm xã, lân cận khu quy hoạch có một số công trình cộng cộng  như trụ sở UBND, HĐND xã Long Hậu, trường tiểu học Long Hậu...

- Công trình nhà ở: chủ yếu là nhà tạm và nhà bán kiên cố.

| Nhà ở hiện hữu | Nhà ở hiện hữu |
| --- | --- |

# ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẤT XÂY DỰNG

- Thuận lợi:

- Quỹ đất: hầu hết diện tích là đất ruộng, đất trống chưa khai thác, cần quản lý khai thác, giữ đất sử dụng hợp lý cho cải tạo cảnh quan môi trường

- Khu quy hoạch hiện có rất nhiều lợi thế, đặc biệt là cảnh quan sông nước đẹp có 2 mặt giáp với sông, khí hậu tươi mát, pháp lý rõ ràng sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc lập quy hoạch xây dựng mới một khu dân cư, tái định cư hoàn chỉnh.

- Cơ sở hạ tầng có thể được xây mới hoàn toàn do có quỹ đất trống khá lớn.

- Khó khăn:

- Tuy nhiên, khu vực còn tồn tại một số khó khăn như nền đất yếu và phức tạp, điều kiện cơ sở hạ tầng còn thiếu, chưa hoàn thiện sẽ là những  yếu tố thách thức không nhỏ cho quá trình thực hiện nhưng nhìn chung sẽ được giải quyết bằng những giải pháp quy hoạch, thiết kế phù hợp.

- Cơ hội:

- Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được duyệt mang lại cho khu vực những lợi thế về kết nối với các vùng lân cận.

- Xây dựng một khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững.

- Phát huy tối đa ưu thế về môi trường tự nhiên (công viên, cây xanh, mặt nước)

- Quy hoạch và sử dụng hiệu quả các tài nguyên.

- Thách thức:

- Sự ảnh hưởng rõ rệt của chế độ thủy văn sông Rạch Dừa và sông Long Hậu sẽ là vấn đề đáng lưu ý trong các giải pháp thoát nước cho khu vực, nhất là trong giai đoạn có những báo động về sự nóng lên của trái đất.

- Sự quan tâm của các nhà đầu tư là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với công tác quản lý quy hoạch và định hướng phát triển.

# PHẦN III:

TÓM TẮT Ý KIẾN GIẢI TRÌNH TIẾP THU CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN VÀ CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TẠI KHU VỰC

III.1. Ý KIẾN CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

III.2. GIẢI TRÌNH, TIẾP THU CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN, CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

- Ý KIẾN CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

- Về phạm vi, ranh giới khu đất: thống nhất.

- Về chức năng: thống nhất.

- Về quy mô dân số: thống nhất.

- Về cơ cấu sử dụng đất: thống nhất.

- Về mật độ xây dựng: thống nhất.

- Về tầng cao xây dựng công trình: thống nhất.

- Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: thống nhất.

- Về các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật: thống nhất.

- Ý kiến khác:

- Có 04 phiếu ý kiến: Bố trí tái định cư cho người dân đủ điều kiện diện tích 100 m2 (5x20) xây dựng nhà cấp 4. Nền hoàn thiện cao hơn nền đường 0,5m.

- Có 33 phiếu ý kiến: Yêu cầu phải có chính sách đền bù thỏa đáng cho người dân. Hổ trợ nền tái định cư cho người dân ổn định cuộc sống.

- Có 14 phiếu ý kiến: Yêu cầu công ty sớm đền bù không để quy hoạch treo kéo dài ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

- Có 10 phiếu ý kiến: Yêu cầu hoàn thiện cơ sở hạ tầng để người dân có cuộc sống tốt hơn.

- Có 01 phiếu ý kiến: Yêu cầu hỗ trợ chăn nuôi thủy sản và hỗ trợ cây cối.

- GIẢI TRÌNH, TIẾP THU CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN, CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

Đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư để cập nhật vào đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An:

- Các vấn đề liên quan đến chính sách đền bù giải tỏa, chính sách bố trí các lô nền tái định cư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hỗ trợ chăn nuôi thủy sản và hỗ trợ cây cối sẽ được thực hiện ở bước tiếp theo sau khi quy hoạch được duyệt (bước đền bù giải phóng mặt bằng).

- Về tiến độ thực hiện chi tiết xem phần V.2.6.

# PHẦN IV:

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ

KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

IV.1. CÁC CHỈ TIÊU VỀ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

IV.2. CÁC CHỈ TIÊU VỀ QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- CÁC CHỈ TIÊU VỀ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

- Chỉ tiêu toàn khu:

| STT | LOẠI CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | CHỈ TIÊU | THEO QĐPDNV 230/QĐ-UBND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Quy mô dân số | (người) | 11.750 | 12.100 |
| B | Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở trung bình toàn khu | (m²/người) | 42,2 | 36,5 ÷ 48,5 |
| C | Các chỉ tiêu sử dụng đất trong các đơn vị ở |  | 42,2 |  |
|  | - Đất ở | (m²/người) | 22,1 | 20,0 ÷ 24,0 |
|  | - Đất công trình dịch vụ công cộng | (m²/người) | 3,9 | 3,5 ÷ 5,5 |
|  | + Đất giáo dục | (m²/người) | 1,9 |  |
|  | + Đất thương mại dịch vụ | (m²/người) | 0,9 |  |
|  | + Đất công trình dịch vụ công cộng khác | (m²/người) | 1,1 |  |
|  | - Đất cây xanh sử dụng công cộng (*) | (m²/người) | 3,8 | 3,0 ÷ 5,0 |
|  | - Đất giao thông | (m²/người) | 12,4 | 10,0 ÷ 14,0 |
| D | Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất toàn khu |  |  |  |
|  | Mật độ xây dựng chung | (%) | 38,3 | ≤ 40 |
|  | Hệ số sử dụng đất | (lần) | 1,5 | ≤ 2,0 |
|  | Tầng cao xây dựng | Tối đa | (tầng) | 9 | 9 |
|  |  | Tối thiểu | (tầng) | 1 |  |
| (*) Chưa tính đất cây xanh trong nhóm nhà ở hỗn hợp |

- Giải thích chỉ tiêu đất giáo dục:

- Chỉ tiêu đất giáo dục theo QCXDVN 01:2008/BXD: ≥ 2,7 m²/người.

- Đây là Khu dân cư tái định cư, áp dụng K = 0,7.

- Chỉ tiêu đất giáo dục cần thiết 		: 2,7 m²/người x 0,7 = 1,89 m²/người.

- Chỉ tiêu đất giáo dục đồ án đề xuất 	: 1,9 m²/người ( Phù hợp.

- Chỉ tiêu sử dụng đất từng chức năng:

- Nhà ở các loại:

- Nhà vườn: Gồm các lô số C16, C18, C19, C20, D1, D2, D5.

- Diện tích từng lô		: 272,0 m² ÷ 468,5 m²;

- Diện tích lô chuẩn (15 x 20 m)	: 300m² ;

- Tổng số căn		: 122 căn;

- Mật độ xây dựng tối đa		: 60,0%;

- Tầng cao tối đa		: ≤ 3 tầng;

- Khoảng lùi công trình:

- Sân trước			: ≥ 3 m;

- Sân sau				: ≥ 2 m;

- Bên hông			: ≥ 2 m;

- Hệ số sử dụng đất từng lô	: 1,5 ÷ 1,79 lần.

- Nhà ở liên kế: Gồm các lô số A2, A3, A4, A6, A7, A9, A11, A12, A13, A15, A16, A17, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A32, A33, A34, B7, B8, B9, B10, B11, B12, C1, C3, C4, C6, C7, C8, C11, C12, C22, C23, C24, C25.

- Diện tích từng lô		: 64,8 m² ÷ 260,7 m²;

- Tổng số căn		: 1.817 căn;

- Mật độ xây dựng tối đa		: 80,0%;

- Tầng cao tối đa		: ≤ 4 tầng;

- Khoảng lùi công trình		:

- Khoảng lùi trước		: ≥ 2,5m;

- Khoảng lùi sau			: ≥ 1 m;

- Hệ số sử dụng đất từng lô		: 1,76 ÷ 3,41 lần.

- Nhà ở hỗn hợp:  Lô số A1, C10.

- Diện tích tổng		: 30.886,8 m²;

- Tổng số căn		: 930 căn;

- Mật độ xây dựng		:

- Đối với khối đế thương mại	: ≤ 50%;

- Đối với khối ở			: ≤ 40%;

- Tầng cao tối đa		: ≤ 9 tầng, trong đó:

- Đối với khối đế thương mại	: ≥ 01 tầng;

- Đối với khối ở			: ≤ 08 tầng;

- Khoảng lùi công trình		: ≥ 6,0 m so với các mặt xung quanh;

- Hệ số sử dụng đất từng lô		: ≤ 3,7 lần.

- Các khu cây xanh công viên, vườn hoa nhóm ở: Gồm các lô: A5, A8, A10, A14, A18, A35, A36, B4, B6, C2, C5, C9, C14, C15, C17, C21, C26, C27, C28, D3, D6.

- Mật độ xây dựng		: 5% ;

- Tầng cao		: ≤ 1 tầng;

- Khoảng lùi công trình		: ≥ 6,0 m so với các mặt giáp đường;

- Hệ số sử dụng đất		: 0,05 lần.

- Các công trình công cộng:

- Trường mẫu giáo: Lô B5.

- Diện tích khuôn viên		: 10.482,7 m²;

- Mật độ xây dựng		: ≤ 35%;

- Tầng cao		: ≤ 3 tầng;

- Khoảng lùi công trình		: ≥ 6,0 m so với các mặt giáp đường;

- Hệ số sử dụng đất		: ≤ 1,05 lần.

- Trường tiểu học: Lô B3.

- Diện tích khuôn viên		: 11.849,1 m²;

- Mật độ xây dựng		: ≤ 40%;

- Tầng cao		: ≤ 4 tầng;

- Khoảng lùi công trình		: ≥ 6,0 m so với các mặt giáp đường;

- Hệ số sử dụng đất		: ≤ 1,6 lần.

- Công trình thương mại dịch vụ: A31.

- Diện tích khuôn viên		: 2.523,3 m²;

- Mật độ xây dựng		: ≤ 50%;

- Tầng cao		: ≤ 5 tầng;

- Khoảng lùi công trình		: ≥ 6,0 m so với các mặt xung quanh;

- Hệ số sử dụng đất		: ≤ 2,5 lần.

- Công trình thương mại dịch vụ: Lô C13.

- Diện tích khuôn viên		: 8.561,5 m²;

- Mật độ xây dựng		: ≤ 50%;

- Tầng cao		: ≤ 5 tầng;

- Khoảng lùi công trình		: ≥ 6,0m so với các mặt xung quanh;

- Hệ số sử dụng đất		: ≤ 2,5 lần.

- Công trình công cộng: Lô B1.

- Diện tích khuôn viên		: 8.339,3 m²;

- Mật độ xây dựng		: ≤ 50%;

- Tầng cao		: ≤ 5 tầng;

- Khoảng lùi công trình		: ≥ 6,0m so với các mặt giáp đường;

- Hệ số sử dụng đất		: ≤ 2,5 lần.

- Công trình công cộng: Lô B2.

- Diện tích khuôn viên		: 4.043,2 m²;

- Mật độ xây dựng		: ≤ 50%;

- Tầng cao		: ≤ 5 tầng;

- Khoảng lùi công trình		: ≥ 6,0m so với các mặt giáp đường;

- Hệ số sử dụng đất		: ≤ 2,5 lần.

- CÁC CHỈ TIÊU VỀ QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Cấp điện:

- Ở - sinh hoạt					: 1500KWh/người.năm

- Nhà ở liên kế loại 1				: 5 kW/hộ;

- Nhà ở liên kế loại 2				: 4 kW/hộ;

- Nhà ở liên kế loại 3				: 3 kW/hộ;

- Nhà vườn					: 5 kW/hộ;

- Công trình công cộng				: 0,02 ÷0,03 kW/m2 theo diện tích sàn xây dựng;

- Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan		: 10,0kW/ha;

- Chiếu sáng  giao thông 			: 5,0kW/ha.

- Cấp nước:

- Nước sinh hoạt	 (Qsh)			: 120 lít/người.ngày;

- Chỉ tiêu cấp nước công cộng		: 2 lít/m2 sàn - ngđ

- Chỉ tiêu cấp nước tưới cây		: 3 lít/m2 - ngđ

- Chỉ tiêu cấp nước rửa đường		: 0.5 lít/m2 – ngđ

- Chỉ tiêu cấp nước trường tiểu học	: 20 lít/học sinh-ngđ

- Chỉ tiêu cấp nước trường mầm non	: 100 lít/ cháu - ngđ

Ngoài ra, cần dự trữ lượng nước phòng cháy chữa cháy theo quy định.

- Nước thải:

- Chỉ tiêu nước thải sinh hoạt		: 120 lít/người.ngày

- Chỉ tiêu nước thải công cộng		: 2 lít/m2 sàn - ngđ

- Chỉ tiêu nước thải trường tiểu học	: 20 lít/học sinh-ngđ

- Chỉ tiêu nước thải trường mầm non	: 100 lít/ cháu - ngđ

- Rác thải: 1kg/người.ngày.

- Thông tin liên lạc:

- Điện thoại cố định dự kiến cho nhà ở:  35 máy / 100 dân.

- Công trình công cộng, trường học… : 5-30 máy/khu.

- Dự phòng: 5%

# PHẦN V:

ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH

V.1. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

V.2. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

# QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

- Cơ cấu sử dụng đất:

| BẢNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT |
| --- |
| STT | CHỨC NĂNG | DIỆN TÍCH (M²) | TỶ LỆ (%) |
| A | ĐẤT ĐƠN VỊ Ở | 495.906,8 | 90,7 |
| 1 | Đất ở | 259.660,1 | 47,5 |
|  | - Đất nhóm nhà vườn | 38.268,4 | 7,0 |
|  | - Đất nhóm nhà ở liên kế | 190.504,9 | 34,8 |
|  | + Đất nhóm nhà ở liên kế loại 1 (120-150m²) | 18.799,0 | 3,4 |
|  | + Đất nhóm nhà ở liên kế loại 2 (100-120m²) | 30.510,7 | 5,6 |
|  | + Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 (80-100m²) | 141.195,2 | 25,8 |
|  | - Đất nhà ở hỗn hợp | 30.886,8 | 5,7 |
| 2 | Đất công trình dịch vụ công cộng | 45.799,1 | 8,4 |
|  | - Đất dịch vụ thương mại | 11.084,8 | 2,0 |
|  | - Đất công trình dịch vụ công cộng khác | 12.382,5 | 2,3 |
|  | - Đất giáo dục | 22.331,8 | 4,1 |
|  | + Trường tiểu học | 11.849,1 |  |
|  | + Trường mẫu giáo | 10.482,7 |  |
| 3 | Đất cây xanh sử dụng công cộng (*) | 45.138,9 | 8,3 |
| 4 | Đất giao thông | 145.308,7 | 26,5 |
| B | ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở | 50.727,7 | 9,3 |
|  | Đất giao thông đối ngoại | 25.864,9 |  |
|  | Mặt nước | 19.921,8 |  |
|  | Đất hạ tầng kỹ thuật | 4.941,0 |  |
|  | TỔNG CỘNG (RANH QUY HOẠCH) | 546.634,5 | 100,0 |
|  | Số dân dự kiến (người) | 11.750 |  |
| (*) Chưa tính đất cây xanh trong nhóm nhà ở hỗn hợp |

- Giải pháp phân bổ quỹ đất theo từng chức năng:

Khu đất quy hoạch có diện tích khoảng 546.634,5 m² với các khu chức năng chính được tổ chức như sau:

a.  Đất ở:

Bao gồm nhà vườn , nhà ở liên kế và nhà ở hỗn hợp. Tổng diện tích đất ở trong đơn vị ở là 259.660,1 m², bố trí được khoảng 2.869 căn hộ tương đương khoảng 11.750 người. Bảng thống kê loại hình nhà ở như sau:

| BẢNG THÔNG KẾ TỔNG HỢP CÁC LOẠI HÌNH NHÀ Ở |
| --- |
| Stt | Loại hình nhà ở | Diện tích | Số lô | Số dân | Tầng cao tối thiểu | Tầng cao tối đa |
|  |  | (m²) | (Căn) | (Người) | (tầng) | (tầng) |
| 1,0 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 1 | 18.799,0 | 127,0 | 508,0 | 1 | 4 |
| 2,0 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 2 | 30.510,7 | 263,0 | 1.052,0 | 1 | 4 |
| 3,0 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 141.195,2 | 1.427,0 | 5.708,0 | 1 | 4 |
| 4,0 | Đất ở - nhà vườn | 38.268,4 | 122,0 | 610,0 | 1 | 3 |
| 5,0 | Đất nhà ở hỗn hợp | 30.886,8 | 930,0 | 3.872,0 | 5 | 9 |
|  | TỔNG CỘNG | 259.660,1 | 2.869,0 | 11.750,0 |  |  |

- Nhà vườn:

Nhà vườn (tham khảo)

- Vị trí: Loại hình nhà vườn được bố trí ở phía Nam khu quy hoạch, tiếp giáp với  sông Rạch Dừa, gồm 07 lô: C16, C18, C19, C20, D1, D2, D5 theo bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

- Tổng diện tích đất nhà vườn đạt 38.268,4 m², chiếm 7,0% diện tích toàn khu quy hoạch. Tổng số nhà ở của loại hình này là 122 căn tương đương với khoảng 610 người. Diện tích từng lô đất riêng lẻ khoảng: 272,0 m² ÷ 468,5 m² với kích thước lô chuẩn (15x20m) khoảng 300m2.

- Mật độ xây dựng từng lô nhà được khống chế tối đa là 60,0% nhằm tạo không gian xanh thoáng cho khu vực. Tầng cao tối đa là: 3 tầng, bao gồm trệt + 01 lầu + tầng kỹ thuật + mái. Hệ số sử dụng đất từng lô tối đa 1,79 lần.

- Nhằm tạo không gian xanh thoáng phù hợp với loại hình nhà ở, đề xuất khoảng lùi công trình theo hướng sân trước giáp đường tối thiểu là 3m, các hướng còn lại tối thiểu là 2m.

- Chi tết từng lô theo bảng sau:

| Tên lô | Chức năng lô đất | Diện tích | Số lô | Số dân | Mật độ xây dựng | Tầng cao tối đa | Hệ số sử dụng đất tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-16 | Đất ở - nhà vườn | 3.578,9 | 12 | 60 | 55,4 | 3 | 1,66 |
| C-18 | Đất ở - nhà vườn | 2.971,4 | 9 | 45 | 55,6 | 3 | 1,67 |
| C-19 | Đất ở - nhà vườn | 7.713,5 | 25 | 125 | 54,9 | 3 | 1,65 |
| C-20 | Đất ở - nhà vườn | 7.473,0 | 25 | 125 | 54,4 | 3 | 1,63 |
| D-1 | Đất ở - nhà vườn | 9.307,9 | 29 | 145 | 55,2 | 3 | 1,66 |
| D-2 | Đất ở - nhà vườn | 5.156,2 | 16 | 80 | 55,5 | 3 | 1,67 |
| D-5 | Đất ở - nhà vườn | 2.067,3 | 6 | 30 | 55,6 | 3 | 1,67 |

- Chi tiết từng căn nhà: xem bảng tính ở phụ lục kèm theo.

- Nhà ở liên kế:

- Nhà ở liên kế loại 1:

- Vị trí: Loại hình nhà ở liên kế loại 1 được bố trí ở phía Bắc của khu quy hoạch, gồm 05 lô: A2, A3, A4, A6, A7 theo bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

- Tổng diện tích đất ở liên kế loại 1 đạt 18.799,0 m², chiếm 3,4% diện tích toàn khu quy hoạch. Tổng số nhà ở của loại hình này là 127 căn tương đương với khoảng 508 người. Diện tích lô chuẩn (7x18m) khoảng 126m2.

- Mật độ xây dựng từng lô nhà được khống chế tối đa là 80,0% nhằm tạo không gian xanh thoáng cho khu vực. Tầng cao tối đa là: 4 tầng, bao gồm trệt + 02 lầu + tầng kỹ thuật + mái.

- Nhằm tạo không gian xanh thoáng phù hợp với loại hình nhà ở, đề xuất khoảng lùi công trình theo hướng sân trước tối thiểu là 2,5 m và sân sau tối thiểu là 1m.

Nhà ở liên kế loại 1, diện tích 120-150m2 (tham khảo)

- Chi tết từng lô theo bảng sau:

| Tên lô | Chức năng lô đất | Diện tích | Số lô | Số dân | Mật độ xây dựng | Tầng cao tối đa | Hệ số sử dụng đất tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-2 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 1 | 2.791,3 | 16 | 64 | 71,2 | 4 | 2,85 |
| A-3 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 1 | 1.388,4 | 9 | 36 | 72,0 | 4 | 2,88 |
| A-4 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 1 | 1.850,2 | 13 | 52 | 73,7 | 4 | 2,95 |
| A-6 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 1 | 10.781,4 | 76 | 304 | 73,6 | 4 | 2,94 |
| A-7 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 1 | 1.987,7 | 13 | 52 | 72,9 | 4 | 2,91 |

- Chi tiết từng căn nhà: xem bảng tính ở phụ lục kèm theo

- Nhà ở liên kế loại 2:

- Vị trí: Loại hình nhà ở liên kế loại 2 được bố trí dọc theo các tuyến đường N12, N13, N14, N15, D6, D7, D8 ở phía Đông của khu quy hoạch, gồm 07 lô: A34, B7, B8, B9, B10, B11, B12 theo bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

- Tổng diện tích đất ở liên kế loại 2 đạt 30.510,7 m², chiếm 5,6% diện tích toàn khu quy hoạch. Tổng số nhà ở của loại hình này là 263 căn tương đương với khoảng 1.052 người. Diện tích lô chuẩn (5x20m) khoảng 100m2.

- Mật độ xây dựng từng lô nhà được khống chế tối đa là 80,0% nhằm tạo không gian xanh thoáng cho khu vực. Tầng cao tối đa là: 4 tầng, bao gồm trệt + 02 lầu + tầng kỹ thuật + mái.

- Nhằm tạo không gian xanh thoáng phù hợp với loại hình nhà ở, đề xuất khoảng lùi công trình theo hướng sân trước tối thiểu là 2,5 m và sân sau tối thiểu là 1m.

Nhà ở liên kế loại 2, diện tích 100-120m2 (tham khảo)

- Chi tết từng lô theo bảng sau:

| Tên lô | Chức năng lô đất | Diện tích | Số lô | Số dân | Mật độ xây dựng | Tầng cao tối đa | Hệ số sử dụng đất tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-34 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 2 | 3.797,6 | 24 | 96 | 279,2 | 4 | 11,17 |
| B-7 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 2 | 4.281,9 | 38 | 152 | 74,2 | 4 | 2,97 |
| B-8 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 2 | 4.281,9 | 38 | 152 | 74,2 | 4 | 2,97 |
| B-9 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 2 | 4.281,9 | 38 | 152 | 74,2 | 4 | 2,97 |
| B-10 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 2 | 5.290,7 | 49 | 196 | 75,2 | 4 | 3,01 |
| B-11 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 2 | 4.697,8 | 42 | 168 | 74,6 | 4 | 2,98 |
| B-12 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 2 | 3.879,0 | 34 | 136 | 73,5 | 4 | 2,94 |

- Chi tiết từng căn nhà: xem bảng tính ở phụ lục kèm theo.

- Nhà ở liên kế loại 3:

- Vị trí: Loại hình nhà ở liên kế loại 3 được bố trí ở các khu còn lại trong khu quy hoạch, gồm 33 lô: A9, A11, A12, A13, A15, A16, A17, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A32, A33, C1, C3, C4, C6, C7, C8, C11, C12, C22, C23, C24, C25 theo bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

- Tổng diện tích đất ở liên kế loại 3 đạt 141.195,2 m², chiếm 25,8% diện tích toàn khu quy hoạch. Tổng số nhà ở của loại hình này là 1.427 căn tương đương với khoảng 5.708 người. Diện tích lô chuẩn (5x18m) khoảng 90m2.

- Mật độ xây dựng từng lô nhà được khống chế tối đa là 80,0% nhằm tạo không gian xanh thoáng cho khu vực. Tầng cao tối đa là: 4 tầng, bao gồm trệt + 02 lầu + tầng kỹ thuật + mái.

- Nhằm tạo không gian xanh thoáng phù hợp với loại hình nhà ở, đề xuất khoảng lùi công trình theo hướng sân trước tối thiểu là 2,5 m và sân sau tối thiểu là 1m.

Nhà ở liên kế loại 3, diện tích 80-100m2 (tham khảo)

- Chi tết từng lô theo bảng sau:

| Tên lô | Chức năng lô đất | Diện tích | Số lô | Số dân | Mật độ xây dựng | Tầng cao tối đa | Hệ số sử dụng đất tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-9 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 1.493,2 | 13 | 52 | 73,1 | 4 | 2,92 |
| A-11 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 9.675,8 | 100 | 400 | 76,3 | 4 | 3,05 |
| A-12 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 2.696,7 | 28 | 112 | 77,8 | 4 | 3,11 |
| A-13 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 1.449,1 | 14 | 56 | 73,2 | 4 | 2,93 |
| A-15 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 1.645,0 | 17 | 68 | 68,8 | 4 | 2,75 |
| A-16 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 3.291,9 | 34 | 136 | 68,8 | 4 | 2,75 |
| A-17 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 8.054,4 | 84 | 336 | 49,1 | 4 | 1,96 |
| A-19 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 2.831,1 | 29 | 116 | 73,9 | 4 | 2,95 |
| A-20 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 2.547,5 | 25 | 100 | 73,2 | 4 | 2,93 |
| A-21 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 2.219,1 | 24 | 96 | 79,8 | 4 | 3,19 |
| A-22 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 4.726,0 | 50 | 200 | 77,1 | 4 | 3,08 |
| A-23 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 3.294,4 | 34 | 136 | 75,0 | 4 | 3,00 |
| A-24 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 3.313,0 | 34 | 136 | 74,5 | 4 | 2,98 |
| A-25 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 2.770,6 | 28 | 112 | 75,9 | 4 | 3,03 |
| A-26 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 2.770,6 | 28 | 112 | 75,9 | 4 | 3,03 |
| A-27 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 2.298,2 | 24 | 96 | 74,9 | 4 | 3,00 |
| A-28 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 2.298,2 | 24 | 96 | 74,9 | 4 | 3,00 |
| A-29 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 2.167,3 | 23 | 92 | 76,1 | 4 | 3,04 |
| A-30 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 2.731,2 | 27 | 108 | 72,4 | 4 | 2,90 |
| A-32 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 2.298,2 | 20 | 80 | 73,9 | 4 | 2,96 |
| A-33 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 2.770,6 | 24 | 96 | 74,8 | 4 | 2,99 |
| C-1 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 1.573,3 | 14 | 56 | 73,6 | 4 | 2,94 |
| C-3 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 1.756,6 | 16 | 64 | 62,1 | 4 | 2,48 |
| C-4 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 4.512,5 | 44 | 176 | 76,0 | 4 | 3,04 |
| C-6 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 10.326,0 | 106 | 424 | 76,6 | 4 | 3,06 |
| C-7 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 10.325,7 | 106 | 424 | 76,6 | 4 | 3,06 |
| C-8 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 5.838,2 | 59 | 236 | 77,2 | 4 | 3,09 |
| C-11 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 5.062,0 | 52 | 208 | 75,6 | 4 | 3,02 |
| C-12 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 5.062,0 | 52 | 208 | 75,6 | 4 | 3,02 |
| C-22 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 7.504,7 | 76 | 304 | 75,2 | 4 | 3,01 |
| C-23 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 7.411,5 | 74 | 296 | 74,8 | 4 | 2,99 |
| C-24 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 7.408,0 | 74 | 296 | 74,9 | 4 | 3,00 |
| C-25 | Đất nhóm nhà ở liên kế loại 3 | 7.072,6 | 70 | 280 | 74,6 | 4 | 2,98 |

- Chi tiết từng căn nhà: xem bảng tính ở phụ lục kèm theo

- Nhà ở hỗn hợp:

Nhà ở hỗn hợp

- Vị trí: Loại hình nhà ở hỗn hợp được bố trí ở khu phía Bắc và phía Nam khu quy hoạch, gồm 02 lô: A1, C10 theo bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

- Tổng diện tích đất nhà ở hỗn hợp đạt 30.886,8 m² chiếm 5,7% khu đất. Tổng số căn hộ của loại hình này là 930 căn tương đương với khoảng 3.872 người.

- Mật độ xây dựng từng lô nhà được khống chế tối đa là 50%. Tầng cao tối đa là: 9 tầng. Hệ số sử dụng đất tối đa 3,7 lần, trong đó dành cho ở là 3,2 lần và dành cho thương mại dịch vụ, để xe là 0,5 lần.

- Chi tiết thống kê xem bảng sau:

| BẢNG THÔNG KẾ CHỈ TIÊU CƠ BẢN ĐẤT NHÀ Ở HỖN HỢP |
| --- |
| SỐ LÔ | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG | DIỆN TÍCH | SỐ CĂN HỘ | SỐ DÂN | MẬT ĐỘ XÂY DỰNG | TẦNG CAO TỐI ĐA | HỆ SỐ SDĐ TỐI ĐA |
|  |  | (m²) | (Căn) | (Người) | % | (tầng) | Lần |
| A-1 | Đất nhà ở hỗn hợp | 17.797,3 | 536 | 2.296 | 50,0 | 9 | 3,7 |
|  | Ở |  | 536 | 2.296 | 40,0 | 8 | 3,2 |
|  | Thương mại dịch vụ |  |  |  | 50,0 | 1 | 0,5 |
|  | Hầm để xe + hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 100,0 | 1 |  |
| C-10 | Đất nhà ở hỗn hợp | 13.089,6 | 394 | 1.576 | 50,0 | 9 | 3,7 |
|  | Ở |  | 394 | 1.576 | 40,0 | 8 | 3,2 |
|  | Thương mại dịch vụ |  |  |  | 50,0 | 1 | 0,5 |
|  | Hầm để xe + hạ tầng kỹ thuật |  |  |  | 100,0 | 1 |  |

b.  Công trình dịch vụ công cộng:

- Chức năng công trình công cộng trong khu quy hoạch bao gồm: đất giáo dục, đất thương mại dịch vụ và đất công trình dịch vụ công cộng khác. Đất giáo dục trong khu quy hoạch được phân bổ với 02 cấp trường học là trường mẫu giáo và trường tiểu học.

- Vị trí các công trình dịch vụ công cộng này được phân bổ đảm bảo bán kính phục vụ cho toàn khu dân cư.

- Tổng diện tích đất công trình công cộng là 45.799,1 m², chiếm 8,4% toàn khu, đạt chỉ tiêu 3,9 m²/người, trong đó diện tích đất giáo dục là 22.331,8 m² đạt chỉ tiêu 1,9 m²/người, đất thương mại dịch vụ là 11.084,0 m² đạt chỉ tiêu 0,9 m²/người, đất công trình dịch vụ công cộng khác là 12.382,5 m2 đạt chỉ tiêu 1,1 m²/người.

- Chi tiết thống kê theo bảng sau:

| Tên lô | Chức năng lô đất | Diện tích | Số lô | Số dân | Mật độ xây dựng | Tầng cao tối đa | Hệ số sử dụng đất tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-31 | Đất thương mại dịch vụ | 2.523,3 |  |  | 50,0 | 5 | 2,50 |
| B-1 | Đất công trình công cộng | 8.339,3 |  |  | 50,0 | 5 | 2,50 |
| B-2 | Đất công trình công cộng | 4.043,2 |  |  | 50,0 | 5 | 2,50 |
| B-3 | Đất Trường tiểu học | 11.849,1 |  |  | 40,0 | 4 | 1,60 |
| B-5 | Đất Trường mẫu giáo | 10.482,7 |  |  | 35,0 | 3 | 1,05 |
| C-13 | Đất thương mại dịch vụ | 8.561,5 |  |  | 50,0 | 5 | 2,50 |

Trung tâm thương mại dịch vụ (tham khảo)

Trường học (tham khảo)

c.  Cây xanh sử dụng công cộng:

Cây xanh vườn hoa nhóm ở (tham khảo)

Cây xanh công viên tập trung (tham khảo)

Công viên dọc bờ sông (tham khảo)

- Bao gồm đất công viên cây xanh, vườn hoa nhóm ở, cây xanh công viên tập trung và cây xanh trong nhóm nhà ở hỗn hợp. Ngoài những không gian cây xanh trên, có thể xét đến các loại hình cây xanh hỗ trợ khác như cây xanh bảo vệ hành lang kênh, rạch; cây xanh hành lang an toàn tuyến điện và cây xanh đường phố.

- Vị trí các khu cây xanh sử dụng công cộng này được phân bổ đều nhằm đảm bảo bán kính phục vụ cho toàn khu dân cư.

- Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng là 45.138,9 m² (chưa tính đến 20% diện tích cây xanh trong nhóm nhà ở hỗn hợp), chiếm 8,3% diện tích toàn khu, đạt chỉ tiêu 3,8 m²/người.

- Chi tiết thống kê theo bảng sau:

| Tên lô | Chức năng lô đất | Diện tích | Số lô | Số dân | Mật độ xây dựng | Tầng cao tối đa | Hệ số sử dụng đất tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-5 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 324,0 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| A-8 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 340,0 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| A-10 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 270,0 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| A-14 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 4.585,8 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| A-18 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 270,0 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| A-35 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 1.673,3 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| A-36 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 540,0 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| B-4 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 11.113,3 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| B-6 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 1.913,6 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| C-2 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 458,3 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| C-5 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 648,0 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| C-9 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 648,0 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| C-14 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 2.031,1 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| C-15 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 6.304,1 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| C-17 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 536,1 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| C-21 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 536,1 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| C-26 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 540,0 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| C-27 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 476,9 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| C-28 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 987,8 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| D-3 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 9.314,9 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |
| D-6 | Đất cây xanh vườn hoa nhóm ở | 1.627,6 |  |  | 5,0 | 1 | 0,05 |

d.  Đất giao thông:

Tổng diện tích đất giao thông trong khu quy hoạch là 145.308,7 m², chiếm 26,5% diện tích toàn khu, đạt chỉ tiêu 12,4 m²/người. (Chi tiết xem thuyết minh phần hạ tầng kỹ thuật).

# TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

- Nguyên tắc tổ chức không gian và mối liên hệ với các khu vực xung quanh:

- Xác định các tuyến giao thông tiếp cận chính và tuyến trục chính trong khu nhà ở, chú ý đến việc kết nối hệ thống giao thông, hệ thống HTKT với hệ thống hiện hữu xung quanh.

- Bố trí các khu chức năng tại các vị trí thích hợp. Nhất là các công trình công cộng, công viên cây xanh nhằm tạo được bán kính phục vụ tốt nhất cho khu vực.

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hợp lý, kết hợp tận dụng tốt cảnh quan hiện hữu xung quanh tạo môi trường sống tiện nghi cho đô thị đồng thời hướng tới một đô thị xanh sạch đẹp và phát triển bền vững.

- Dự kiến tầng cao, khoảng lùi công trình và các hình thức kiến trúc cho từng khu nhà ở.

- Đối với các loại hình không gian đều có các giải pháp tổ chức riêng hài hòa với nhau để tạo nên bộ mặt đô thị hiện đại cho khu vực thiết kế.

- Có thể thấy khu đất thiết kế có một vị thế quan trọng trong tổng thể phát triển của đô thị Cần Giuộc. Vì vậy, không gian quy hoạch kiến trúc của khu vực thiết kế dự án bao gồm các tính chất sau:

- Một khu ở tiện nghi đem lại những cảm xúc mới mẻ về một đô thị hiện đại đang phát triển.

- Một không gian đô thị giao lưu – đô thị xanh gắn liền với không gian mặt nước, cảnh quan sinh thái.

- Không gian theo các trục đường chính: Cần có tính định hướng cao, gợi mở đến các khu chức năng đô thị. Nhằm làm giảm bớt độ ồn, khói bụi mà các phương tiện tham gia giao thông có thể gây ra, bố trí hệ thống cây xanh xen kẽ, các thảm cỏ sát hè vừa để chống ô nhiễm môi trường vừa khống chế được sự đi lại tự do của người đi bộ cắt ngang qua những trục đường giao thông chính.

- Không gian cây xanh mặt nước –  không gian cộng đồng:

- Không gian cây xanh được kết hợp với mặt nước từ sông Long Hậu và sông Rạch Dừa nhằm tạo ra một khu vực cảnh quan đẹp và cũng là khu điều hòa khí hậu cho khu vực.

- Hệ thống cây xanh đường phố được bố trí dọc các trục đường trong khu vực tạo cảnh quan cho đường phố, tạo môi trường gần gũi giữa thiên nhiên và người dân.

- Bố cục không gian kiến trúc toàn khu:

Đồ án quy hoạch đã đưa ra các giải pháp về bố cục phân khu chức năng, bố cục tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cho toàn bộ khu ở, để phát huy các thế mạnh trong việc tổ chức không gian, cũng như không làm mất đi các tác dụng tích cực về vi khí hậu cho khu ở đã được đề ra nhằm đạt được các mục tiêu về một khu ở có chất lượng môi trường cao, điều kiện sống tốt, quá trình tổ chức cảnh quan và bảo vệ cảnh quan sau khi công trình đi vào sử dụng cần đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau:

Phối cảnh toàn khu quy hoạch

- Các khu trung tâm công cộng, thương mại dịch vụ được bố trí ở trung tâm khu dân cư, đảm bảo bán kính phục vụ.

- Các khu nhà ở hỗn hợp được bố trí tiếp giáp tỉnh lộ 826C và tỉnh lộ 826E, đảm bảo giao thông tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng, tạo điểm nhấn ấn tượng tại các vị trí kết nối khu quy hoạch với các khu vực xung quanh.

- Các lô nhà liên kế được định hướng theo trục Đông Tây nhằm tận dụng tốt hướng gió từ sông Long Hậu thổi từ phía Đông vào trung tâm khu quy hoạch, tạo không khí trong lành, mát mẻ cho toàn khu.

- Khu công trình giáo dục: Bố trí trên đường N15 và N16, giao thông thuận tiện, đảm bảo bán kính phục vụ cho dân cư trong toàn khu quy hoạch.

- Khu nhà vườn: Bố trí ở phía Nam khu quy hoạch, giáp sông Rạch Dừa, tạo không gian sống mát mẻ, gắn liền với môi trường tự nhiên.

=>Tóm lại:

- Không gian toàn khu đô thị được bố trí một cách hợp lý, tận dụng tốt cảnh quan tự nhiên trong khu vực, lối tiếp cận thuận lợi và nhanh chóng.

- Khu đô thị được hình thành trong tương lai sẽ là một đô thị hiện đại, tiện nghi, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, đủ điều kiện phát triển độc lập.

- Bố cục không gian các khu vực trọng tâm, điểm nhấn và điểm nhìn quan trọng:

- Điểm nhấn là các khu thương mại dịch vụ, công trình công cộng, công viên vườn hoa nhóm ở và công viên tập trung, được bố trí công trình có hình thức kiến trúc đẹp, hài hòa với cảnh quan chung, khuyến khích thiết kế chiếu sáng công trình vào ban đêm để tạo không khí sống động cho đô thị khi đêm đến.

- Khu vực cảnh quan ven sông Long Hậu và sông Rạch Dừa được xác định là không gian công cộng, nơi sinh hoạt cộng đồng và trao đổi thông tin, là khu vực trọng tâm cần được quan tâm thiết kế cảnh quan kết hợp các loại cây xanh, mặt nước, kiến trúc nhỏ hoặc tượng đài.

- Các yêu cầu về quản lý xây dựng:

- Quy định về quản lý xây dựng kiến trúc:

Để quá trình triển khai xây dựng các hạng mục công trình của đồ án đảm bảo được các mục tiêu ban đầu thì quá trình quản lý xây dựng đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất theo các chỉ tiêu của đồ án.

- Đối với ngoại thất, sơn màu hoàn thiện ngoại thất của tất cả các công trình phải sử dụng màu sáng, các chi tiết thi công được sử dụng thêm một số màu hơi tối hơn để tạo ra sự hài hòa giữa các tông màu tạo sự tương phản nhẹ nhàng. Tông màu ngoại thất kết hợp hài hòa giữa gam màu sáng cùng với màu tối hơn. Các màu chói mắt không cho sử dụng để trang trí xây dựng.

- Mặt tiền ngoại thất không được dùng màu sắc có độ chói cao, các vị trí chiều ngang, chiều đứng của gờ viền cửa sổ có thể được dùng để làm điểm nhấn nhưng phải phù hợp kiến trúc công trình, khung và tường lửng thì không nên sử dụng. Màu trắng có thể dùng ưu tiên. Vật liệu hoàn thiện tường ngoài được áp dụng các vật liệu đá rửa, đá granite, đá cẩm thạch. Chi tiết góc cạnh hoặc chi tiết trang trí của công trình không vượt quá 5% diện tích bề mặt của công trình. Cửa sổ dùng các loại vật liệu như gỗ đánh véc ni màu nhạt hoặc vừa, hoặc là sơn, hoặc sắt, hoặc nhôm.

- Tường rào khuyến khích tối thiểu 50% thưa thoáng, khuyến khích sử dụng các loại tường rào bằng cây trồng tự nhiên. Tường rào xây kín phải dùng chung tông màu với màu nhà hoặc màu trắng. Các thanh sắt thanh nhôm của hàng rào phải dùng màu đen hoặc màu sậm miễn sao nó phải hài hòa với màu của công trình. Các loại hình, tượng trang trí không được gắn trên ban công. Chiều cao hàng rào tối đa là 2,6m, phần tường xây đặc cao tối đa 0,6m.

- Các công trình kỹ thuật được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế về quy mô, khối lượng, công suất, đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- Quy định về quản lý hạ tầng và vệ sinh môi trường:

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đều dự kiến đi ngầm, với khoảng cách và độ sâu chôn ống đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế cho phép hiện hành tại Việt Nam. Việc thi công và đấu nối vào trong các dự án thành phần đều phải được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền. Không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc cơ quan nào tự ý thay đổi kích thước, hướng tuyến và các thông số kỹ thuật khác của hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính trong quá trình khai thác sử dụng. Cao độ san lấp trong toàn bộ khu quy hoạch đều được căn cứ theo thiết kế, việc thay đổi cao độ san lấp cao hơn hoặc thấp hơn đều không được khuyến khích.

- Khuyến khích phân loại rác thải ngay tại nguồn thu, bắt buộc thu gom vận chuyển đến nơi quy hoạch. Tất cả các nhà ở trong khu vực đều phải có bể chứa tự hoại 3 ngăn đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh môi trường. Không được phép sản xuất hoặc nuôi súc vật trong các khu nhà ở và khu công cộng gây ảnh hưởng đến tiếng ồn và ô nhiễm môi trường. Khuyến khích việc trồng các loại cây xanh có bóng mát, đường kính cây lớn hơn 7m nhằm cải thiện vi khí hậu khu vực.

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng công trình:

- Chỉ giới đường đỏ:

Theo hồ sơ giao thông chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng đối với các tuyến đường thì chỉ giới đường đỏ đều trùng với lộ giới.

- Chỉ giới xây dựng:

Theo hồ sơ quy hoạch thì mọi lô đất trong khu vực đều được quy định chỉ giới xây dựng như sau:

- Khu nhà ở hỗn hợp		: ≥ 6m cho tất cả các mặt xung quanh;

- Khu nhà vườn:

- Khoảng lùi trước		: ≥ 3m;

- Khoảng lùi sau			: ≥ 2m;

- Bên hông			: ≥ 2m.

- Khu nhà ở liên kế:

- Khoảng lùi trước		: ≥ 2,5m;

- Khoảng lùi sau			: ≥ 1m.

- Khu công viên cây xanh 		: ≥ 6m cho tất cả các mặt giáp đường

- Khu đất thương mại dịch vụ	: ≥ 6m cho tất cả các mặt xung quanh.

- Khu đất giáo dục 		: ≥ 6m cho tất cả các mặt giáp đường

(Xem thêm bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng)

- Phân kì đầu tư xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư:

- Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được thực hiện trong thời gian 3 tháng;

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng được thực hiện trong thời gian 12 tháng;

- Tiến hành giai đoạn chuẩn bị đầu tư được thực hiện trong thời gian 12 tháng;

- Tiến hành giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng được thực hiện trong thời gian 12 tháng;

- Tiến hành giai đoạn đầu tư xây dựng công trình công cộng, công viên cây xanh được thực hiện trong thời gian 12 tháng;

- Tiến hành giai đoạn đầu tư xây dựng công trình nhà ở được thực hiện trong thời gian 12 tháng;

- Tiến hành khai thác dự án.

# PHẦN VI:

# QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

VI.1 QUY HOẠCH GIAO THÔNG

VI.2 SAN NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MẶT

VI.3 QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

VI.4 QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI, CHẤT THẢI RẮN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

VI.5 QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ

VI.6 QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC

VI.7 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

# QUY HOẠCH GIAO THÔNG

- Cơ sở quy hoạch:

Mạng lưới giao thông của Khu quy hoạch được nghiên cứu trên cơ sở các tài liệu số liệu sau :

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô 4054-2005

- TCXDVN 104:2007 Đường đô thị-Yêu cầu thiết kế.

- Qui trình thiết kế áo đường mềm theo tiêu chuẩn 22TCN-211-06 của Bộ giao thông vận tải.

- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu các lớp áo đường bằng cấp phối thiên nhiên 22TCN234-03 của Bộ GTVT.

- Bản đồ hiện trạng khu vực thiết kế, tỷ lệ 1/500.

- Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của khu quy hoạch, tỷ lệ 1/500.

- Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch:

- Xây dựng hệ thống mạng lưới giao thông phù hợp với phương án sử dụng đất, đảm bảo các quy định theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007.

- Cấp đường thiết kế: đường nội bộ

- Hiện trạng:

- Hiện nay khu vực có đường Ấp 1, mặt đường rộng 6m, cấp phối đất đỏ và một số đường giao thông nông thôn bê tông rộng 0,8-1m.

- Mạng lưới đường chưa được hình thành và xây dựng hoàn chỉnh, chưa đảm bảo kết nối liên tục, các tuyến đường hiện hữu chưa được xây dựng đúng theo lộ giới quy hoạch, hầu hết đều có bề rộng nhỏ hẹp, cục bộ.

- Giải pháp quy hoạch

- Giao thông đối ngoại:

- Phía Tây dự án tiếp cận trục đường tỉnh lộ 826C, thuận tiện kết nối đi ra tỉnh lộ 830 và đi thành phố Hồ Chí Minh.

- Phía Bắc dự án tiếp cận trục đường tỉnh lộ 826E, thuận tiện kết nối ra quốc lộ 50 và đi khu công nghiệp Long Hậu.

- Đường N25 nằm phía Nam dự án, kết nối tỉnh lộ 826C và tỉnh lộ 826D.

- Với lợi thế tiếp cận trực tiếp sông Long Hậu và sông Rạch Dừa, hệ thống giao thông của khu vực dự án được tiếp cận bằng mạng lưới giao thông thủy này.

- Giao thông đối nội:

Đầu tư xây dựng mạng lưới đường nội bộ cho khu vực dự án đảm bảo giải quyết nhu cầu kết nối giao thông trong khu vực.

- Tại các giao lộ, bán kính bó vỉa được thiết kế phù hợp quy chuẩn xây dựng tạo cảm giác an toàn và êm thuận khi qua giao lộ.

- Mặt đường được thiết kế bê tông nhựa nhằm thoát nước mặt một cách nhanh nhất, tránh gây mất vệ sinh môi trường vào mùa nắng cũng như mùa mưa.

- Đường N25 dự kiến xây dựng cầu Ấp 1 vượt qua sông Long Hậu, cầu dự kiến dài 246m, phần đường dẫn mỗi đầu cầu 50m. Chiều cao thông thủy tại đường nội khu chui qua cầu kết nối đường D8 với D15 và đường N26 tối thiểu là 2,5m.

- Vạt góc 5m x 5m tại các giao lộ theo quy chuẩn hiện hành.

- Bán kính bó vỉa tại các giao lộ đường nội bộ trong khu quy hoạch ≥ 8m

- Độ dốc ngang mặt đường hai mái: i = 2%.

- Độ dốc dọc đường: i =  4‰ - 5‰ đảm bảo thoát nước dọc tránh ứ đọng.

- Kết cấu mặt đường giao thông là bê tông nhựa.

- Bảng tổng hợp đường giao thông:

| STT | TÊN ĐƯỜNG | TÊN MẶT CẮT | LỘ GIỚI (M) | CHI TiẾT MẶT CẮT (M) | CHIỀU DÀI (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HÈ TRÁI | LÒNG ĐƯỜNG | HÈ PHẢI |  |
| 1 | ĐƯỜNG N1 | 2--2 | 15 | 3 | 9 | 3 | 220 |
| 2 | ĐƯỜNG N2 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 54.8 |
| 3 | ĐƯỜNG N2.1 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 114.6 |
| 4 | ĐƯỜNG N3 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 240 |
| 5 | ĐƯỜNG N4 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 98.9 |
| 6 | ĐƯỜNG N4.1 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 104 |
| 7 | ĐƯỜNG N5 | 2--2 | 15 | 3 | 9 | 3 | 177.6 |
| 8 | ĐƯỜNG N6 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 103 |
| 9 | ĐƯỜNG N6.1 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 141.4 |
| 10 | ĐƯỜNG N7 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 264.7 |
| 11 | ĐƯỜNG N8 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 103.1 |
| 12 | ĐƯỜNG N8.1 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 125.9 |
| 13 | ĐƯỜNG N9 | 2--2 | 15 | 3 | 9 | 3 | 241.6 |
| 14 | ĐƯỜNG 10 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 256.2 |
| 15 | ĐƯỜNG N11 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 258 |
| 16 | ĐƯỜNG N12 | 1--1 | 20 | 4 | 12 | 4 | 554 |
| 17 | ĐƯỜNG N13 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 261 |
| 18 | ĐƯỜNG N14 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 242 |
| 19 | ĐƯỜNG N15 | 2--2 | 15 | 3 | 9 | 3 | 221.7 |
| 20 | ĐƯỜNG N16 | 2--2 | 15 | 3 | 9 | 3 | 478.8 |
| 21 | ĐƯỜNG N17 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 176.3 |
| 22 | ĐƯỜNG N17.1 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 170 |
| 23 | ĐƯỜNG N18 | 1--1 | 20 | 4 | 12 | 4 | 473 |
| 24 | ĐƯỜNG N19 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 194.7 |
| 25 | ĐƯỜNG N19.1 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 176.5 |
| 26 | ĐƯỜNG N20 | 2--2 | 15 | 3 | 9 | 3 | 495.6 |
| 27 | ĐƯỜNG N21 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 159.5 |
| 28 | ĐƯỜNG N21.1 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 178.3 |
| 29 | ĐƯỜNG N22 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 391.1 |
| 30 | ĐƯỜNG N23 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 210.5 |
| 31 | ĐƯỜNG N24 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 186.9 |
| 32 | ĐƯỜNG N25 | A--A | 40 | 6 | 31 | 3 | 163 |
|  | CẦU ẤP 1 |  | 20 |  |  |  | 246 |
| 33 | ĐƯỜNG N26 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 111 |
| 34 | ĐƯỜNG D1 | 2--2 | 15 | 3 | 9 | 3 | 189 |
| 35 | ĐƯỜNG D2 | 1--1 | 20 | 4 | 12 | 4 | 658.5 |
| 36 | ĐƯỜNG D3 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 92 |
| 37 | ĐƯỜNG D4 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 92 |
| 38 | ĐƯỜNG D5 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 145.5 |
| 39 | ĐƯỜNG D6 | 2--2 | 15 | 3 | 9 | 3 | 300.1 |
| 40 | ĐƯỜNG D7 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 157.5 |
| 41 | ĐƯỜNG D8 | 2--2 | 15 | 3 | 9 | 3 | 1065.6 |
| 42 | ĐƯỜNG D9 | 1--1 | 20 | 4 | 12 | 4 | 342 |
| 43 | ĐƯỜNG D10 | 2--2 | 15 | 3 | 9 | 3 | 198.7 |
| 44 | ĐƯỜNG D11 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 102 |
| 45 | ĐƯỜNG D12 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 102 |
| 46 | ĐƯỜNG D13 | 3--3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 94.5 |
| 47 | ĐƯỜNG D14 | 2--2 | 15 | 3 | 9 | 3 | 170.7 |
| 48 | ĐƯỜNG D15 | 2--2 | 15 | 3 | 9 | 3 | 147.2 |
| TỔNG | 11451 |

- Khái toán kinh phí:

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (ngàn đồng) | Thành tiền (ngàn đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mặt đường Bê tông nhựa nóng | m2 | 86577.6 | 2,000 | 173,155,200 |
| 2 | Vỉa hè - lát gạch | m2 | 57718.4 | 1,200 | 69,262,080 |
| Tổng cộng | 242,417,280 |

Thành tiền: khoảng 242,42 tỷ đồng

# SAN NỀN VÀ THOÁT NƯỚC MẶT

- Cơ sở quy hoạch:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2014

- QCVN 07 – 2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật- công trình thoát nước.

- TCXDVN 372:2006 Ống bê tông cốt thép thoát nước.

- TCVN 51:1984 Thoát nước –Mạng lưới bên ngoài và công trình–Tiêu chuẩn thiết kế

- TCXDVN 372:2006 Ống bê tông cốt thép thoát nước.

- Căn cứ bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500.

- Căn cứ tài liệu Khí tượng thuỷ văn, địa chất công trình …

- Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch:

- Đảm bảo chống ngập úng.

- Đảm bảo thoát nước mặt nhanh chóng.

- Chuẩn bị mặt bằng tạo điều kiện cho việc xây dựng thuận lợi.

- Đảm bảo cao độ nền phù hợp với các định hướng quy hoạch chung của khu vực.

- Hiện trạng:

- Nền đất xây dựng:

- Khu vực bằng phẳng, cao trình mặt đất trong khu vực từ  0,6m đến 2,5m theo hệ Hòn Dấu.

- Hệ thống thoát nước:

- Khu vực chưa có hệ thống thoát nước, nước mặt trong khu vực chủ yếu chảy tràn trên mặt đất rồi thoát vào chỗ trũng như: ruộng, ao, hồ, kênh, rạch…

- Khu quy hoạch có hệ thống sông rạch tiếp giáp như: sông Long Hậu, sông Rạch dừa. Do đó, khu dự án bị ảnh hưởng thủy triều trực tiếp từ hệ thống sông Long Hậu.

- Giải pháp quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt:

- Quy hoạch chiều cao:

- Khu quy hoạch là khu dân cư, yêu cầu chống ngập úng, đảm bảo ko bị ngập nước. Do đó, chọn giải pháp đắp nền cho khu vực để đảm bảo chống ngập hoàn toàn.

- Chọn cao độ xây dựng H ≥2,30 m (hệ Hòn Dấu), tính đến phần thấp nhất ở mép đường.

- Xây dựng hệ thống đê kè dọc các tuyến sông - rạch nhằm chống sạt lở đất.

- Khu cây xanh cách ly: không tổ chức san lấp.

- Hướng đổ dốc: từ giữa các tiểu khu ra xung quanh và thấp dần về phía các sông Long Hậu và sông Rạch Dừa.

- Cao độ thiết kế đường đảm bảo điều kiện tổ chức giao thông và thoát nước mặt cho khu đất.

- Nguồn đất đắp:

- Cát san lấp được vận chuyển bằng đường bộ đến khu quy hoạch. Khi triển khai bước thiết kế kỹ thuật sẽ khảo sát cụ thể nguồn cát san lấp nói riêng và các chủng loại vật liệu khác nói chung.

- Hệ thống cống thoát nước mặt:

- Hệ thống thoát nước mưa của dự án được thiết kế phù hợp với quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa chung của khu vực và bám sát bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án được duyệt để có thể kết nối được với toàn bộ hệ thống trong khu vực, đặc biệt là cao độ tại các điểm đấu nối thoát nước.

- Hệ thống thoát nước bao gồm một số khu vực đã thi công và các tuyến đầu tư xây mới. Đảm bảo các điểm đấu nối giữa hệ thống củ và mới đồng bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường và độc lập với hệ thống nước thải.

- Hệ thống thoát nước này được bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư để thu nước mặt đường. Dọc các đường quy hoạch sẽ thiết lập hệ thống cống kín có kích thước từ  Þ400mm  ÷ Þ1500mm.

- Các tuyến thoát nước mưa được thiết kế với chế độ tự chảy, được bố trí trên cơ sở tận dụng tối đa độ dốc của địa hình, sao cho chiều dài của tuyến đến điểm đấu nối là ngắn nhất và đảm bảo thu hết nước mặt. Các tuyến thoát nước sẽ được bố trí dưới vỉa hè dọc theo các tuyến đường.

- Hướng thoát nước chính: Nước mặt được thu gom bằng các tuyến cống nhánh và hệ thống hố ga đặt trên vỉa hè, dẫn về cống chính của các tuyến đường sau đó xả ra sông Long Hậu và sông Rạch Dừa.

Cơ sở tính toán mạng lưới thoát nước mặt áp dụng công thức tính toán theo TCVN 7957: 2008 – Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài:

- Tính cường độ mưa

(l/s.ha)

Trong đó:

t:  Thời gian dòng chảy mưa (phút). Được xác định như sau:

t =  t0 + t1 + t2  (phút).

t0 - thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến đường rãnh, chọn t0= 5 phút.

t1 - thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu gần nhất, xác định theo công thức:

1,5 phút.

Trong đó:

L2 - Chiều dài rãnh đường (m). Chọn sơ bộ L1= 40m.

V2 - Tốc độ nước chảy cuối rãnh đường (m/s). Chọn sơ bộ V1  = 0,6m/s.

t2 - thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tính toán, được xác định theo công thức:

Trong đó:

L2 - Chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m)

V2 - Tốc độ chảy trong mỗi đoạn cống tương ứng (m/s).

P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm).

A, C, b, n: Hằng số khí hậu phụ thuộc điều kiện mưa của địa phương.

Khu vực nằm ở Long An, giáp thành phố Hồ Chí Minh, do đó lấy số liệu mưa của thành phố Hồ Chí Minh. Theo phụ lục B, TCXDVN 7957:2008, lấy theo thành phố Hồ Chí Minh, ta có các hằng số khí hậu của công thức cường độ mưa như sau:

A= 11650		C= 0,58		b= 32		n= 0,95

- Tính lưu lượng mưa tính toán:

Lưu lượng mưa tính toán được tính theo công thức:

qtt= C x q x F (l/s).

Trong đó:

C: Hệ số dòng chảy.

q: Cường độ mưa (l/s.ha).

F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha).

Cống thoát nước mặt xây mới trong khu vực sử dụng cống ngầm, tính toán theo chu kỳ P= 5 năm, có kích thước cống biến đổi từ Φ400mm đến Φ2000mm, độ dốc cống đảm bảo khả năng tự làm sạch i=1/D, độ sâu chôn cống tối thiểu H=0,7m.

- Bảng tính thủy lực nước mưa:

| Tên Cửa xả | Thông số tính toán |
| --- | --- |
|  | Ø | Độ dốc | F tổng | Độ | t | q | Qm | v | Qmax | Kết luận |
|  | (mm) | cống | (ha) | đầy | (phút) | (l/s.ha) | (l/s) | (m/s) | (l/s) |  |
| Cửa xả 1 | 2000 | 0.001 | 13.20 | 1.00 | 11.77 | 451.85 | 3877.74 | 1.53 | 4814.15 | Đảm bảo |
| Cửa xả 2 | 1500 | 0.001 | 6.10 | 1.00 | 12.39 | 445.90 | 1768.40 | 1.26 | 2235.37 | Đảm bảo |
| Cửa xả 3 | 1500 | 0.001 | 5.40 | 1.00 | 12.98 | 440.27 | 1545.72 | 1.26 | 2235.37 | Đảm bảo |
| Cửa xả 4 | 1200 | 0.001 | 2.84 | 1.00 | 13.85 | 432.33 | 798.28 | 1.09 | 1232.89 | Đảm bảo |
| Cửa xả 5 | 1200 | 0.001 | 3.68 | 1.00 | 14.28 | 428.52 | 1025.26 | 1.09 | 1232.89 | Đảm bảo |
| Cửa xả 6 | 1200 | 0.001 | 3.55 | 1.00 | 15.07 | 421.72 | 973.36 | 1.09 | 1232.89 | Đảm bảo |
| Cửa xả 7 | 1500 | 0.001 | 4.35 | 1.00 | 11.69 | 452.63 | 1280.12 | 1.26 | 2235.37 | Đảm bảo |
| Cửa xả 8 | 1500 | 0.001 | 4.34 | 1.00 | 12.06 | 449.06 | 1267.10 | 1.26 | 2235.37 | Đảm bảo |
| Cửa xả 9 | 1500 | 0.001 | 4.28 | 1.00 | 12.59 | 443.94 | 1235.33 | 1.26 | 2235.37 | Đảm bảo |

- Khái toán kinh phí:

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (ngàn đồng) | Thành tiền (ngàn đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống BTCT Ø2000 | Mét | 543 | 6,500 | 3,529,500 |
| 2 | Cống BTCT Ø1500 | Mét | 561 | 5,000 | 2,805,000 |
| 3 | Cống BTCT Ø1200 | Mét | 1188 | 3,500 | 4,158,000 |
| 4 | Cống BTCT Ø1000 | Mét | 1508 | 3,000 | 4,524,000 |
| 5 | Cống BTCT Ø800 | Mét | 2582 | 2,500 | 6,455,000 |
| 6 | Cống BTCT Ø600 | Mét | 5082 | 2,000 | 10,164,000 |
| 7 | Cống BTCT Ø400 | Mét | 1335 | 1,500 | 2,002,500 |
| 8 | Hố ga mưa | Cái | 375 | 4,000 | 1,500,000 |
| 9 | Cửa xả | Cái | 9 | 7,000 | 63,000 |
| Tổng cộng | 31,671,500 |

Thành tiền: khoảng 31,67 tỷ đồng

# QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

- Cơ sở quy hoạch:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2014

- TCDXVN 33-2006: Cấp nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.

- QCVN 07 –1:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật- công trình cấp nước

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của khu quy hoạch, tỉ lệ 1/500.

- Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch:

- Xây dựng hệ thống cấp nước hoàn chỉnh, cấp nước sạch cho 100% dân cư trong khu vực và cấp nước chữa cháy phù hợp với quy định hiện hành.

- Mạng lưới cấp nước phù hợp với quy hoạch chung của khu vực đã được phê duyệt.

- Chỉ tiêu và nhu cầu dùng nước

- Nước sinh hoạt	 (Qsh)			: 120 lít/người.ngày;

- Chỉ tiêu cấp nước công cộng		: 2 lít/m2 sàn - ngđ

- Chỉ tiêu cấp nước tưới cây		: 3 lít/m2 - ngđ

- Chỉ tiêu cấp nước rửa đường		: 0.5 lít/m2 – ngđ

- Chỉ tiêu cấp nước trường tiểu học	: 20 lít/học sinh-ngđ

- Chỉ tiêu cấp nước trường mầm non	: 100 lít/ cháu - ngđ

- Hiện trạng

Hiện nay trên trục đường tỉnh lộ 826C có tuyến ống cấp nước dẫn nước từ nhà máy nước ở Nhà Bè về.

- Phương hướng quy hoạch cấp nước

- Nguồn nước cấp:

Chọn nguồn nước cấp cho khu quy hoạch đấu nối cấp nước từ đường ống cấp nước trên đường 826C, dẫn nước từ nhà máy nước ở Nhà Bè về.

- Bảng tổng hợp nhu cầu dùng nước:

| Stt | Nhu cầu | Quy mô | Chỉ tiêu cấp nước | Lưu lượng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinh hoạt dân cư(Qsh) | 11750 | người | 120 | l/người/ngày | 1410.0 |
| 2 | Công cộng - dịch vụ | 45,581.4 | m2 | 2 | lít/m2-ngđ | 91.2 |
| 3 | Trường tiểu học | 800 | học sinh | 20 | lít/học sinh-ngđ | 16.0 |
| 4 | Trường mẫu giáo - mầm non | 550 | cháu | 100 | lít/cháu-ngđ | 55.0 |
| 5 | Tưới cây vườn hoa - công viên | 44,623.5 | m2 | 3 | lít/m2-ngđ | 133.9 |
| 6 | Rửa đường | 144,687.2 | m2 | 0.5 | lít/m2-ngđ | 72.3 |
| 7 | Tổng nhu cầu cấp tính toán | 1778.4 |
| 8 | Dự phòng - rò rĩ mạng lưới | 20% | Q | 355.7 |
| 9 | Tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt trung bình - Qtb | 2134.1 |
| 10 | Tổng nhu cầu cấp nước sinh hoạt ngày lớn nhất - Qtmax | K= | 1.2 | 2560.9 |
| 11 | Nước dự phòng chữa cháy (3 giờ) | 2 | đám cháy | 15 | l/s | 324.0 |
| Lưu lượng sử dụng nước trong 1 ngày | 2884.9 |

- Lưu lượng cấp nước chữa cháy qc = 15l/s cho một đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời một lúc là 2 đám cháy (TCVN 2622 - 1995).

- Tổng nhu cầu dùng nước Q = 2884.9 m3/ngày (Kmax =1.2).

- Mạng lưới đường ống cấp nước :

- Nguyên tắc quy hoạch mạng lưới cấp nước phải bảo đảm các yêu cầu sau :

- Mạng lưới phải bao trùm được các điểm tiêu thụ nước.

- Các tuyến ông cấp nước chính nên đặt theo các đường phố lớn, có hướng đi từ nguồn nước và chạy dọc khu quy hoạch theo hướng nước chảy chủ yếu, khoảng cách giữa các tuyến chính từ 300m đến 600m và ít nhất có 2 tuyến chính, để làm việc thay thế lẫn nhau khi có sự cố.

- Tuyến ống chính được nối với nhau bằng các tuyến nhánh, khoảng cách từ 400m đến 900m.

- Các tuyến ống cấp nước cấp III có đường kính ống D < 350 mm, đây là hệ thống đường ống trực tiếp phân phối nước đến nơi tiêu thụ. Lưu lượng và cột nước hoàn toàn phụ thuộc vào đường ống cấp nước cấp II. Do đó việc tính toán thuỷ lực mạng lưới đường ống cấp III sẽ theo yêu cầu cụ thể của từng đối tượng dùng nước một cách chính xác nhất. Ap lực nước trên đường ống cấp III sẽ được tính toán theo chiều cao công trình xây dựng. Mạng lưới đường ống cấp nước cấp III liên quan chặt chẽ đến mạng lưới đường giao thông trong khu vực bao gồm từ các trục đường chính đến các con hẻm.

- Trên tuyến ống dự kiến Þ350 trên đường DT 825C sẽ lấy 2 điểm cấp nước vào và cấp nước cho khu quy hoạch.  Từ điểm lấy nước sẽ phát triển các tuyến ống cấp nước cho khu quy hoạch. Như vậy, các tuyến ống này được nối với nhau tạo thành các vòng cấp nước nhằm bảo đảm sự an toàn và liên tục cho mạng cấp nước khu quy hoạch. Từ mạng vòng cấp nước chính và vòng cấp nước, sẽ phát triển các tuyến phân phôi cấp nước hoàn chỉnh cho khu quy hoạch.

- Đối với khu dân cư tuyến ống cấp nước nhỏ nhất là tuyến ống nhựa Þ630, nhằm bảo đảm cấp nước lâu dài và tránh lắng cặn trong tuyến ống khi sử dụng. Nếu hệ thống cấp nước chính thành phố bảo đảm được nguồn nước và áp lực nước trên mạng thì hệ thống cấp nước của khu xây dựng cũng bảo đảm áp lực.

- Hệ thống cấp nước được xây dựng  trên lề đường cách mặt đất  0,5m – 0.7m và cách móng công trình 1,5m. Vận tốc nước chảy trong ống vmin = 1.0 m/s .

- Hệ thống cấp nước chữa cháy:

Lưu lượng cấp nước chữa cháy q = 15 l/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng thời cùng lúc là 2 đám cháy theo TCVN 2622 - 1995. Trong khu quy hoạch dựa trên các tuyến ống cấp nước chính xây dựng và bố trí trụ cứu hoả lấy nước chữa cháy với khoảng cách từ 100m đến 150m. Ngoài ra, trên sông Long Hậu sẽ dự phòng một điểm lấy nước mặt nhằm dự phòng cho công tác cứu hoả khi có sự cố cháy.

- Khái toán kinh phí hệ thống cấp nước:

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (ngàn đồng) | Thành tiền (ngàn đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống Ø200 | Mét | 2214 | 1,800 | 3,985,200 |
| 2 | Ống Ø160 | Mét | 2439 | 1,500 | 3,658,500 |
| 3 | Ống Ø110 | Mét | 4380 | 1,000 | 4,380,000 |
| 4 | Ống Ø63 | Mét | 7168 | 700 | 5,017,600 |
| 5 | Trụ cứu hỏa Ø100 | Bộ | 71 | 15,000 | 1,065,000 |
| Tổng cộng | 18,106,300 |

Thành tiền: khoảng 18,11 tỷ đồng

# QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI, CHẤT THẢI RẮN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

- Cơ sở quy hoạch:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2014

- QCVN 07 – 2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật- công trình thoát nước.

- QCVN 07 – 9:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật- công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng.

- TCXDVN 372:2006 Ống bê tông cốt thép thoát nước.

- TCVN 51:1984 Thoát nước –Mạng lưới bên ngoài và công trình–Tiêu chuẩn thiết kế

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của khu quy hoạch, tỉ lệ 1/500.

- Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch:

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng, thu gom và xử lý 100% nước thải của khu vực.

- Rác thải được thu gom và xử lý đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành

- Chỉ tiêu nước thải:

- Chỉ tiêu nước thải sinh hoạt		: 120 lít/người.ngày

- Chỉ tiêu nước thải công cộng		: 2 lít/m2 sàn - ngđ

- Chỉ tiêu nước thải trường tiểu học	: 20 lít/học sinh-ngđ

- Chỉ tiêu nước thải trường mầm non	: 100 lít/ cháu - ngđ

- Hiện trạng:

- Hiện trạng khu vực dự kiến quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải đô thị, tuy nhiên môi trường ở đây chưa bị ô nhiểm.

- Cần xây dựng mới hoàn toàn hệ thống thu gom rác thải và vệ sinh môi trường.

- Phương hướng quy hoạch:

- Bản tính lưu lượng nước thải :

- Hệ số dùng nước không điều hòa Kngày =1.2

- Nhu cầu tính toán lưu lượng nước thải tính bằng 100% nhu cầu nước cấp, trừ nước cấp cho tưới cây và rửa đường.

- Bảng tính lưu lượng nước thải:

| Stt | Nhu cầu | Quy mô | Chỉ tiêu cấp nước | Lưu lượng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinh hoạt dân cư(Qsh) | 11750 | người | 120 | l/người/ngày | 1410.0 |
| 2 | Công cộng - dịch vụ | 45581.4 | m2 | 2 | lít/m2-ngđ | 91.2 |
| 3 | Trường tiểu học | 800 | học sinh | 20 | lít/học sinh-ngđ | 16.0 |
| 4 | Trường mẫu giáo - mầm non | 550 | cháu | 100 | lít/cháu-ngđ | 55.0 |
| 5 | Tổng nhu cầu nước thải tính toán | 1572.2 |
| 6 | Dự phòng - thẫm thấu mạng lưới | 20% | Q | 314.4 |
| 7 | Tổng lượng nước thải sinh hoạt trung bình - Qtb | 1886.6 |
| 8 | Tổng lượng nước thải sinh hoạt ngày lớn nhất - Qtmax | K= | 1.2 | 2263.9 |
| Lưu lượng thoát nước thải trong 1 ngày | 2263.9 |

- Tổng lưu lượng nước thải tính toán cho cả khu là 2263.9 m3/ngày

- Tiêu chuẩn rác thải :

- Chỉ tiêu rác thải : 1.0 kg/người/ngày

- Tổng số người dự kiến khoảng: 11750 người

- Tổng lượng rác thải của khu quy hoạch là 11,75 tấn/ngày

- Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước thải

- Cơ sở để tính xác định hệ thống thoát nước thải :

- Hệ thống cống thoát nước thải được lựa chọn theo kiểu riêng hoàn toàn.

- Nước thải được xử lý theo 2 cấp:

- Cấp thứ nhất: nước thải từ các hộ gia đình sẽ được xử lý qua hầm tự hoại sau đó theo các tuyến cống chính dẫn về trạm xử lý chung của khu quy hoạch.

- Cấp thứ 2: nước thải được thu gom về trạm xử lý nước thải nằm ở phía đông nam của của dự án, trạm xử lý nước thải sẽ xử lý nước thải đạt cột A QCVN 14-2008, qua hồ kiểm soát sau đó thoát ra hệ thống kênh rạch tự nhiên.

- Hệ thống thoát nước thải cho khu quy hoạch:

- Nước thải sinh hoạt toàn khu A và B sẽ được thu gom về trạm bơm thoát nước thải 1, đặt ở khu công viên cây xanh B-4, công suất trạm bơm 1 : 200m3/giờ.

- Từ đó được bơm vào mạng lưới thoát nước thải của khu C, nước thải của khu C và D sẽ được thu gom về trạm bơm nước thải 2, đặt ở khu cây xanh C-14, nước thải từ đây sẽ được bơm về trạm xử lý nước thải của khu vực có công suất 6000 m3/ngày, trạm xử lý nước thải đặt ở lô D-4 của dự án.

- Cống thoát nước thải được thiết kế dọc theo các tuyến đường có bố trí công trình ở. Cống thoát nước thải sử dụng loại cống tròn, vật liệu bê tông cốt thép hoặc chịu lực và không thấm, các tuyến cống được xây dựng ngầm dưới lề đường, độ sâu chôn cống tính từ đỉnh cống >0,5m khi cống không chịu hoạt tải của xe, >0.7m khi cống chịu tác động trực tiếp từ hoạt tải xe.

- Tính toán thủy lực đường ống : Q  =  . v (m³/s)

Trong đó :

Q : lưu lượng (m³/s)

 : tiết diện ướt của ống (m³)

v : tốc độ nước chảy (m/s)

Vận tốc : v  = C. (R.i)0,5

Trong đó :

I : độ dốc thủy lực

h : chênh cao đầu và cuối ống (m)

l : chiều dài ống cống (m)

R  = /X : bán kính thủy lực (m)

X : chu vi ước (m²)

C  = (1/n)*R1/6 : hệ số lưu tốc

n : hệ số nhám

- Vận tốc nước chảy trong cống Vmin = 0,7 m/s, Vmax = 3,0m/s, độ dầy cống 0,6 và độ dốc cống tối thiểu  1/D

- Chọn cống có đường kính D200-D300-D400 độ dốc đặt cống i=1/d để thoát nước cho khu quy hoạch.

- Vệ sinh môi trường:

- Nước thải :

Đảm bảo 100% các hộ gia đình và các khu vệ sinh trong các công trình phải xây dựng bể tự hoại nghiêm cấm xây dựng nhà vệ sinh trên kênh rạch ào hồ.

- Rác thải :

Hệ thống thu gom gồm 3 giai đoạn:

- Chất thải rắn phải được phân loại thành rác vô cơ và rác hữu cơ ngay từ ban đầu ở các hộ dân và để vào bao chứa rác riêng.

- Chất thải rắn phải được thu gom trong ngày bằng xe ba bánh, xe chuyên dùng sau đó tập trung vào điểm tập trung chất thải rắn nằm trong khu vực xử lý nước thải của khu quy hoạch.

- Chất thải rắn được vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn của huyện Cần Giuộc.

- Tại các ngã 3 ngã 4 đường cần bố trí các thùng rác có nắp đậy, kín không chảy nước rác, các thùng sử dụng phải được làm vệ sinh sạch sẽ cũng như sửa chữa khi hỏng hóc một cách thường xuyên, để chứa rác trong ngày .

- Tại các khu công cộng cần bố trí các khu vệ sinh công công có xử lý sơ bộ trước khi thoát ra cống thoát nước thải.

- Khái toán kinh phí hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (ngàn đồng) | Thành tiền (ngàn đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống BTCT Ø400 | Mét | 1537 | 1,200 | 1,844,400 |
| 2 | Cống BTCT Ø300 | Mét | 1301 | 1,000 | 1,301,000 |
| 3 | Cống BTCT Ø200 | Mét | 11552 | 700 | 8,086,400 |
| 4 | Hố ga nước thải | cái | 706 | 2,000 | 1,412,000 |
| 5 | Trạm bơm nước thải | Trạm | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 6 | Trạm xử lý nước thải | Trạm | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| Tổng cộng | 24,643,800 |

Thành tiền: Khoảng 24,64 tỷ đồng

# QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ

- Cơ sở thiết kế

Quy hoạch cấp điện Khu tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An dựa trên các tài liệu sau:

- Sơ đồ định hướng hệ thống cấp điện đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Bản đồ qui hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500...

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng: QCXDVN01: 2008/BXD.

- Qui phạm trang bị điện phần :

I  Qui định chung			11TCN - 18 – 2006

II  Hệ thống đường dẫn điện	11TCN - 19 – 2006

III  Bảo vệ và tự động		11TCN - 20 – 2006

IV  Thiết bị phân phối và trạm BA	11TCN - 21 – 2006

- Quyết định 1867NL/KHKT ngày 16/9/1994 Qui định các tiêu chuẩn kỹ thuật điện khí hóa áp trung thế 22 kV.

- Máy biến áp lực IEC-76.

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về  an toàn điện.

- Các văn bản, quy trình, quy phạm hiện hành của ngành điện và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình điện.

- Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch

- Xây dựng mới mạng lưới trung thế và hạ thế cấp điện sinh hoạt, mạng chiếu sáng đường phố, chiếu sáng công cộng, cấp điện sinh hoạt đến từng nhà.

- Hệ thống cấp điện là hệ thống ngầm, ngoài việc đảm bảo nhu cầu sử dụng cho các hoạt động của khu dân cư... còn phải đảm bảo khoảng cách an toàn với các hệ thống khác như cấp thoát nước...

- Chỉ tiêu cấp điện :

- Ở - sinh hoạt 	: 1500kWh/người.năm.

- Nhà ở liên kế loại 1: 5 kW/hộ; loại 2: 4 kW/hộ; loại 3: 3 kW/hộ.

- Nhà vườn : 5 kW/hộ.

- Công trình công cộng, tôn giáo, trường học, sản xuất : 0,02÷0,03kW/m2 theo diện tích sàn xây dựng.

- Công viên 	: 10,0kW/ha.

- Giao thông 	:  5,0kW/ha.

- Hiện trạng:

- Hiện khu vực sử dụng nguồn điện quốc gia (trạm biến áp 110/22kV – 2x40MVA Long Hậu) thông qua tuyến đường dây trung thế 22kV dọc Tỉnh Lộ 826C và 826E.

- Phương án quy hoạch:

- Phụ tải điện:

- Khu quy hoạch có tổng diện tích đất khoảng 55,8ha, dân số dự kiến khoảng 11.750 người. Phụ tải điện bao gồm điện sinh hoạt dân dụng phục vụ khu nhà ở, công trình công cộng, thương mại dịch vụ, chiếu sáng lối đi sân bãi và điện sản xuất phục vụ các cơ sở …

- Xác định phụ tải: Căn cứ chỉ tiêu cấp điện, khả năng phát triển phụ tải, dự phòng và hao hụt 10%, cos(()=0,85. Công suất phụ tải dự kiến như sau :

| STT | Khu | PHỤ TẢI ĐIỆN |
| --- | --- | --- |
|  |  | P(kW) | S(kVA) |
| 1 | A-1 | 700,8 | 824,4 |
| 2 | A-2 | 61,6 | 72,5 |
| 3 | A-3 | 34,7 | 40,8 |
| 4 | A-4 | 50,1 | 58,9 |
| 5 | A-5 | 0,4 | 0,5 |
| 6 | A-6 | 292,6 | 344,2 |
| 7 | A-7 | 50,1 | 58,9 |
| 8 | A-8 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | A-9 | 30,0 | 35,3 |
| 10 | A-10 | 0,6 | 0,7 |
| 11 | A-11 | 231,0 | 271,8 |
| 12 | A-12 | 64,7 | 76,1 |
| 15 | A-13 | 32,3 | 38,0 |
| 16 | A-14 | 6,3 | 7,4 |
| 17 | A-15 | 39,3 | 46,2 |
| 18 | A-16 | 78,5 | 92,4 |
| 19 | A-17 | 194,0 | 228,3 |
| 20 | A-18 | 0,4 | 0,4 |
| 21 | A-19 | 67,0 | 78,8 |
| 22 | A-20 | 57,8 | 67,9 |
| 23 | A-21 | 55,4 | 65,2 |
| 24 | A-22 | 115,5 | 135,9 |
| 25 | A-23 | 78,5 | 92,4 |
| 26 | A-24 | 78,5 | 92,4 |
| 27 | A-25 | 64,7 | 76,1 |
| 28 | A-26 | 64,7 | 76,1 |
| 29 | A-27 | 55,4 | 65,2 |
| 30 | A-28 | 55,4 | 65,2 |
| 31 | A-29 | 53,1 | 62,5 |
| 32 | A-30 | 62,4 | 73,4 |
| 33 | A-31 | 110,4 | 129,9 |
| 34 | A-32 | 46,2 | 54,4 |
| 35 | A-33 | 55,4 | 65,2 |
| 36 | A-34 | 73,9 | 87,0 |
| 37 | A-35 | 2,3 | 2,7 |
| 38 | A-36 | 0,7 | 0,9 |
| 39 | B-1 | 364,8 | 429,2 |
| 38 | B-2 | 176,9 | 208,1 |
| 39 | B-3 | 265,4 | 312,3 |
| 40 | B-4 | 15,2 | 17,9 |
| 41 | B-5 | 154,1 | 181,3 |
| 42 | B-6 | 2,6 | 3,1 |
| 43 | B-7 | 117,0 | 137,7 |
| 44 | B-8 | 117,0 | 137,7 |
| 45 | B-9 | 117,0 | 137,7 |
| 46 | B-10 | 150,9 | 177,6 |
| 47 | B-11 | 129,4 | 152,2 |
| 48 | B-12 | 104,7 | 123,2 |
| 49 | C-1 | 32,3 | 38,0 |
| 50 | C-2 | 0,6 | 0,7 |
| 51 | C-3 | 37,0 | 43,5 |
| 52 | C-4 | 101,6 | 119,6 |
| 53 | C-5 | 0,9 | 1,0 |
| 54 | C-6 | 244,9 | 288,1 |
| 55 | C-7 | 244,9 | 288,1 |
| 56 | C-8 | 136,3 | 160,3 |
| 57 | C-9 | 0,9 | 1,0 |
| 58 | C-10 | 515,4 | 606,4 |
| 59 | C-11 | 120,1 | 141,3 |
| 60 | C-12 | 120,1 | 141,3 |
| 61 | C-13 | 365,0 | 429,5 |
| 62 | C-14 | 2,2 | 2,6 |
| 63 | C-15 | 12,8 | 15,1 |
| 64 | C-16 | 46,2 | 54,4 |
| 65 | C-17 | 0,7 | 0,9 |
| 66 | C-18 | 34,7 | 40,8 |
| 67 | C-19 | 96,3 | 113,2 |
| 68 | C-20 | 96,3 | 113,2 |
| 69 | C-21 | 0,7 | 0,9 |
| 70 | C-22 | 175,6 | 206,5 |
| 71 | C-23 | 170,9 | 201,1 |
| 72 | C-24 | 170,9 | 201,1 |
| 73 | C-25 | 161,7 | 190,2 |
| 74 | C-26 | 0,7 | 0,9 |
| 75 | D-1 | 111,7 | 131,4 |
| 76 | D-2 | 61,6 | 72,5 |
| 77 | D-3 | 12,5 | 14,7 |
| 78 | D-4 | 340,0 | 400,0 |
| 79 | D-5 | 23,1 | 27,2 |
| 80 | D-6 | 2,3 | 2,7 |
| 81 | Giao thông | 60,9 | 71,6 |
|  | TỔNG CỘNG | 8.182,1 | 9.626,0 |

- Nguồn điện:

- Nguồn điện được cấp từ trạm biến áp 110/22kV – 2x40MVA Long Hậu thông qua tuyến đường dây trung thế 22kV dọc Tỉnh Lộ 826C và 826E.

- Mạng điện:

- Trạm biến thế phân phối 22 /0,4 kV:

- Với nhu cầu công suất khoảng 8.182,1kW (9.626,0kVA) của khu quy hoạch như trên, dự kiến bố trí 16 trạm biến áp phân phối 22/0,4kV với tổng công suất : 10.880kVA.

- Chọn hình thức trạm: Do đặc điểm của công trình là cấp điện cho khu dân cư nên ưu tiên chọn hình thức trạm là trạm phòng, trạm hợp bộ…đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Các vị trí đấu nối trạm thể hiện trên bản vẽ quy hoạch cấp điện.

- Mạng trung thế 22kV:

- Để thực hiện theo quy hoạch điều chỉnh vùng, với mạng điện khu vực và đồng thời phù hợp với vẻ mỹ quan trong khu dân cư, hệ thống lưới điện được thiết kế ngầm do đó xây dựng mới các tuyến cáp ngầm 22kV dọc đường D2, N3, N9, đường N12,  D6, N15, đường D8, N16 và đường N25 theo dạng lưới kín vận hành hở sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE 24kV cở dây ≥ 240mm2 đấu nối 16 trạm biến áp phân phối vào lưới điện khu vực.

- Mạng hạ thế:

- Xây dựng mới lưới điện ngầm hạ thế đấu nối từ bảng điện hạ thế tại trạm biến áp phân phối đến các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực theo dạng lưới kín vận hành hở sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất. Các phụ tải được lấy điện ở các tủ phân phối thứ cấp gần nhất, việc phân tải theo thực tế sử dụng.

- Chiều dài tuyến hạ thế ngầm xây mới khoảng : 14,0km.

- Hệ thống chiếu sáng đô thị:

Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường, chiếu sáng công viên, vườn hoa… là hệ thống ngầm đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Chiếu sáng đường đô thị: (gồm chiếu sáng đường phố, quảng trường dành cho xe cơ giới, vỉa hè và đường dành cho người đi xe đạp, đi bộ)

- Tất cả các loại đường trong đô thị đều được chiếu sáng nhân tạo, các vỉa hè đường được tổ chức chiếu sáng chung với chiếu sáng đường đảm bảo độ chói tối thiểu qui định tại bảng 7.6 và bảng 7.7 trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

- Sử dụng đèn cao áp thuỷ ngân, đèn trang trí có công suất từ 100W-400W ánh sáng vàng làm tăng độ nhạy độ phân biệt đối với mắt thường, tùy theo từng loại đường từng khu vực mà bố trí, sử dụng trụ bát giác STK hình côn cho phù hợp, ở các tiểu đảo sử dụng đèn 2 nhánh hoặc 3 nhánh, ở các quảng trường sử dụng trụ đèn trang trí.

- Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng được lấy từ các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực, các tủ này được lắp đặt các contactor, điện kế, rờ le thời gian và một số thiết bị phụ khác. Vị trí nguồn được thể hiện trên bản vẽ quy hoạch cấp điện.

- Dây dẫn : hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất.

- Chiếu sáng công viên, vườn hoa:

- Tất cả cổng ra vào, các sân tổ chức các hoạt động ngoài trời, các đường trong công viên, vườn hoa đều được chiếu sáng đảm bảo độ rọi tối thiểu chiếu sáng công viên, vườn hoa quy định tại bảng 7.8 trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

- Sử dụng đèn cao áp thuỷ ngân, đèn trang trí có công suất từ 100W-250W tùy theo mục đích sử dụng mà bố trí ánh sáng cho phù hợp. Trụ sử dụng trong công viên, vườn hoa là loại trụ đèn trang trí STK, gang, nhôm.

- Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng công viên, vườn hoa được lấy từ các tủ phân phối thứ cấp gần nhất trong khu vực.

- Dây dẫn: hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất.

- Chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc:

- Thiết kế kết hợp ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật và độ chói qui định tại bảng 7.9 trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng 2008.

- Sử dụng đèn cao áp thuỷ ngân, đèn pha, đèn trang trí có công suất từ 100W-250W tùy theo mục đích sử dụng mà bố trí ánh sáng cho phù hợp.

- Nguồn điện cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc được lấy từ các tủ phân phối trong các công trình kiến trúc.

- Dây dẫn : hệ thống lưới điện chiếu sáng được thiết kế ngầm sử dụng cáp ngầm cách điện bằng PVC 600V tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC.

- Chiều dài tuyến chiếu sáng xây dựng mới khoảng: 13,2km.

- Khái toán kinh phí:

Cải tạo và xây dựng mới cáp ngầm trung thế 22kV :

1250 triệu đồng/km x 4,8km	= 6.000 triệu đồng

Xây dựng mới cáp ngầm 0,4kV :

750 triệu đồng/km x 14,0km	= 10.500 triệu đồng

Xây dựng mới cáp ngầm chiếu sáng 1 nhánh:

420 triệu đồng/km x 13,2 km	= 5.544 triệu đồng

Xây dựng mới trạm biến áp:

1,2 triệu đồng/kVA x 10.880kVA= 13.056 triệu đồng

Tổng cộng		    : 35.100 triệu đồng

Kinh phí xây dựng mạng điện khoảng 35.100 triệu đồng (khoảng 35,1 tỷ đồng).

# QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC

- Cơ sở thiết kế:

Quy hoạch thông tin Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư, Thương Mại Và Dịch Vụ Tại Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An dựa trên các tài liệu sau :

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông.

- Quyết định số 236/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến 2020.

- Tiêu chuẩn TC,VNPT/06,2003 về ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm.

- Các văn bản, quy trình, quy phạm hiện hành của ngành viễn thông  và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng.

- Mục tiêu và nguyên tắc quy hoạch:

- Đầu tư xây dựng mới một hệ thống ngầm thông tin liên lạc hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống bưu chính cơ sở và mạng viễn thông quốc gia. Các tuyến cống bể và cáp đồng sẽ được đi ngầm.

- Điện thoại cố định dự kiến cho nhà ở:  35 máy / 100 dân.

- Công trình công cộng, trường học… : 5-30 máy/khu.

- Dự phòng: 5%

- Hiện trạng:

Hiện khu vực quy hoạch đã có mạng lưới thông tin liên lạc nhưng là hệ thống nổi và chưa hoàn chỉnh.

- Phương án quy hoạch:

- Nguồn cung cấp:

- Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch là hệ thống ngầm từ bưu điện Xã Long Hậu đến dọc tỉnh lộ 826C, 826E và đường N25.

- Xác định lưu lượng:

Dự báo nhu cầu thuê bao của từng khu quy hoạch như sau:

| STT | Khu | Nhu Cầu (máy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khu A | 2157 |
| 2 | Khu B | 455 |
| 3 | Khu C | 1791 |
| 4 | Khu D | 109 |
| 5 | Dự phòng | 256 |
|  | TỔNG CỘNG | 4737 |

- Bố trí đường dây:

- Xây dựng và lắp đặt 04 tuyến cáp đồng thông tin liên lạc chính đi ngầm dọc đường D2, đường N12, đường D8 và đường D9 có tổng dung lượng mỗi tuyến khoảng 600-1200 đôi hoặc cáp quang kết nối vào tuyến thông tin liên lạc từ bưu điện xã Long Hậu đến cung cấp dịch vụ cho khu quy hoạch.

- Xây dựng và lắp đặt lưới ngầm thông tin liên lạc phân phối có tổng dung lượng mỗi tuyến khoảng 20-300 đôi hoặc cáp quang tùy theo nhu cầu sử dụng và được đấu nối vào tuyến cáp chính cung cấp dịch vụ cho hộ tiêu thụ thông qua các tủ phân phối thứ cấp.

- Hệ thống cáp trong khu vực được đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới. Cáp trong nội bộ khu nhà ở chủ yếu sử dụng loại cáp đi trong cống bể (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5 mm.

- Tuyến cống bể : Sẽ được lắp đặt ở một bên đường hoặc cả hai bên đường tuỳ theo cụ thể các nhu cầu. Vị trí các tuyến ống được bố trí theo quy hoạch hạ tầng đường dây, đường ống.

- Khái toán kinh phí

*Tuyến cống bể cáp:∑  c¸p=4737 port x 4,5 triệu đồng/port = 21.317,8triệu đồng.

* Chi phí hòa mạng : 0,4 triệu/thuê bao x 4734  = 1.894,9triệu đồng

Vậy khái toán kinh phí xây dựng mạng thông tin liên lạc khoảng 23.212,7 triệu đồng (khoảng 23,2 tỷ đồng).

# ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

- Khái quát:

Nhằm phân tích những tác động tích cực và tiêu cực của dự án đối với môi trường sinh quyển và đối với đời sống của con người. Làm sáng tỏ các mối liên hệ giữa các biện pháp quản lý làm giảm thiểu ô nhiễm và sự biến đổi của môi trường.

- Các tác động tích cực:

- Khi dự án đi vào hoạt động, sẽ tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến kinh tế xã hội cũng như môi trường của khu vực, xây dựng khu dân cư mang tính chất – giáo dục – văn hóa – TDTT.

- Các tác động tiêu cực:

Những tác động tiêu cực đến môi trường sẽ xảy ra nếu trong từng giai đoạn hoạt động của dự án nếu không có biện pháp phòng ngừa và xử lý thích hợp:

- Làm thay đổi cảnh quan khu vực.

- Việc xây dựng làm giảm khả năng thoát nước mặt của khu vực.

- Ô nhiễm môi trường do rác thải và nước thải sinh hoạt.

- Ô nhiễm không khí do bụi, khói,...Ô nhiễm bụi được coi là vấn đề tác động môi trường nghiêm trọng trong quá trình thi công các hoạt động san lấp mặt bằng, làm đường giao thông, lắp đặt các hệ thống kỹ thuật,...

Những tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường là không thể tránh khỏi, do đó việc phân tích, đánh giá các tác động này cũng rất cần thiết nhằm đưa ra những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa và giảm thiểu tác động của chúng.

- Các tác động của dự án trong giai đoạn chuẩn bị thi công thực hiện dự án

Trong giai đoạn này, công tác chính có ảnh hưởng đến môi trường xã hội là đền bù, giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật.

- Các tác động của dự án trong giai đoạn thi công thực hiện dự án

- Một số công tác chính có thể tác động tiêu cực tới môi trường như sau:

- San lấp mặt bằng cục bộ ở những khu vực xây dựng công trình.

- Thi công các công trình: xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ.

- Lập lán trại, tập kết công nhân, vật tư, thiết bị đến công trường .

- Vận chuyển vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng

- Gia công chế tạo thiết bị cấu kiện tại chỗ

- Lắp đặt thiết bị cấu kiện

- Dọn dẹp vệ sinh công trường.

- Các hậu quả gây ra đối với môi trường:

Những yếu tố môi trường bị ảnh hưởng: môi trường không khí, môi trường nước, cảnh quan khu vực,...

- Ô nhiễm không khí:

Do bụi, khói,...Ô nhiễm bụi được coi là vấn đề tác động môi trường nghiêm trọng trong quá trình thi công các hoạt động san lấp mặt bằng, làm đường giao thông, lắp đặt các hệ thống kỹ thuật,...Khi có gió thổi qua các khu nền san lấp, đoạn đường, đổ đất đá, vận chuyển vật liệu (cát, xi măng,...) sẽ tạo ra các đám mây bụi bám vào cây cối, các công trình xung quanh làm mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm không khí. Mùi, khí độc hại (xăng dầu, khí CO, SO2, NOx) có thể phát sinh và gây ô nhiễm trong quá trình thi công, trong đó chủ yếu do quá trình đốt cháy nhiên liệu của các động cơ các thiết bị san lấp, cần cẩu, tàu thuyền, ô tô,...Chúng ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của thảm thực vật.

- Ô nhiễm tiếng ồn:

Do hoạt động của động cơ các thiết bị san nền, đầm bê tông và ô tô vận chuyển nguyên vật liệu.

MỨC ĐỘ GÂY ỒN CỦA CÁC THIẾT BỊ THI CÔNG

XÁC ĐỊNH CÁCH NGUỒN 15M

| Stt | Thiết bị | Mức ồn ở khoảng cách 15 m (dB) | Mức ồn ở khoảng cách 200 m (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ủi | 93 | 71 |
| 2 | Máy trộn bê tông | 75 | 53 |
| 3 | Máy đóng cọc | 75 | 53 |
| 4 | Máy nén | 80 | 58 |
| 5 | Máy cưa tay | 82 | 60 |
|  | Tổng |  | 72 |

Trong quá trình thi công, cần bố trí sao cho các máy móc có độ ồn lớn không nên hoạt động cùng một lúc và công trường thi công cần có biện pháp hạn chế đến mức tối đa ô nhiễm tiếng ồn trong khu vực.

- Ô nhiễm nước:

Do sự gia tăng độ đục, vật chất lơ lửng do quá trình san lấp mặt bằng, xây dựng đường và các công trình; trong đó, chất rắn lơ lửng, chất thải rắn và dầu là các dạng gây tác động lớn đến môi trường nước.

- Chất thải rắn:

Nguồn chất thải rắn trong quá trình thi công bao gồm vật liệu xây dựng, san nền và các chất thải sinh hoạt của công nhân thi công công trình. Chất thải là mảnh gỗ, bao bì, túi nylon, bê tông, nhựa xốp,...do hoạt động xây dựng thải ra; có thể là vỏ trái cây, rau quả, vụn giấy, vỏ đồ hộp, túi nylon do sinh hoạt của công nhân thi công trên công trường. Vì vậy đơn vị thi công cần có biện pháp thu gom rác thải hàng ngày để tránh tác dộng xấu đến môi trường.

- Cảnh quan tự nhiên:

Cảnh quan tự nhiên sẽ bị thay đổi đáng kể do quá trình san lấp mặt bằng và thi công các công trình; tuy nhiên với những nguyên tắc quy hoạch đã đặt ra, cảnh quan khu vực sau khi xây dựng xong sẽ thay đổi theo hướng tích cực, đẹp và hài hoà hơn.

- Các tác động môi trường khi dự án đi vào hoạt động

Với những nguyên tắc quy hoạch đã đặt ra, việc xây dựng và phát triển khu dân cư sẽ góp phần bảo vệ cảnh quan tự nhiên tại khu vực.

- Vấn đề ô nhiễm môi trường:

- Khu dân cư được xây dựng với các nguyên tắc được xây dựng chặt chẽ nhằm bảo vệ tối đa cảnh quan tự nhiên của khu vực. Việc xây dựng đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường bằng việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải, xử lý rác và hạn chế tối đa ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn của động cơ xe ô tô.

- Những vấn đề về chất thải rắn, nước thải sinh hoạt, nước mưa,...được giải quyết bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

- Cảnh quan khu vực:

Không gian cảnh quan khu vực hài hoà giữa tự nhiên và nhân tạo, hiện đại và truyền thống với văn hóa địa phương tạo nên một tổng thể hài hòa, hợp lý.

- Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án

- Công tác đảm bảo an toàn lao động:

Trong quá trình xây dựng, công tác đảm bảo an toàn lao động phải được thực hiện thường xuyên, với các biện pháp cụ thể như sau:

- Bố trí mặt bằng tổng thể:

Việc bố trí thi công các hạng mục công trình phải xem xét đến yêu cầu về khoảng cách an toàn, thoát hiểm sự cố, phòng cháy chữa cháy, lối đi thông suốt, không ảnh hưởng giao thông và các hoạt động xây dựng khác.

- Hiện trường làm việc:

- Thành lập Ban chỉ huy công trường điều hành toàn bộ công việc thi công.

- Các vị trí thi công đều có lắp điện thoại hoặc bộ đàm để liên lạc với bộ phận chỉ huy công trường xử lý khi có sự cố.

- Ơ những khu vực thi công nguy hiểm, người lao động phải được trang bị các thiết bị bảo đảm an toàn cá nhân. Bố trí thiết kế có chứa đủ không gian an toàn cho công tác thi công.

- Có các biển hiệu cảnh báo về an toàn ở những nơi có nguy cơ tiềm ẩn của sự mất an toàn.

- Có các chương trình tuyên truyền giáo dục, tập huấn về công tác bảo hộ lao động cho mọi đối tượng lao động trong công trường.

- Tại các vị trí thi công trên cao, cần phải có những trang thiết bị an toàn cần thiết, đặc thù cho người lao động (dây an toàn).

- Bố trí bộ phận y tế trong công trường làm nhiệm vụ cấp cứu khi cần thiết.

- An toàn điện:

- Các thiết kế quay và các vị trí nguy hiểm phải có rào chắn và biển báo, có lắp công tắc liên động an toàn.

- Tất cả các thiết kế tạm thời phục cụ thi công phải được nối đất an toàn: có đặt bình cứu hoả, điện trở tiếp đất < 5(.

- Tủ điều khiển hạ thế bố trí đủ cự ly an toàn và không gian sửa chữa.

- Các khu vực thi công cần dặt bình và các dụng cụ cứu hoả.

- Định biên lao động:

- Để đảm bảo an toàn thi công, định biên lao động trên công trường cần tính toán phù hợp, tránh tình trạng thừa nhân công trên một diện tích hẹp.

- Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nước,...:

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường trong quá trình xây dựng, cần quản lý tốt các nguồn gây ô nhiễm. Cụ thể:

- Thành lập Ban quản lý môi trường dự án, thực hiện chức năng thanh tra và kiểm tra môi trường.

- Quản lý hồ sơ dự án chặt chẽ về các mặt mặt bằng thi công, khối lượng thi công trong từng giai đoạn, tiến độ,...

- Quản lý thông tin về phương tiện và thiết bị thi công.

- Có biện pháp che chắn công trường trong giai đoạn san lấp mặt bằng để hạn chế bụi phát tán trên diện rộng.

- Có các quy định trong công trường để giữ gìn vệ sinh khu vực xây dựng. Tập kết vật liệu đúng nơi quy định, không gây ảnh hưởng đến giao thông hoặc đến sinh hoạt cũng như lao động sản xuất của khu vực xung quanh. Thu gom, tập kết và xử lý rác thải xây dựng, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

- Phun nước tại các điểm đổ vật liệu để tránh bụi.

- Có bộ phận công nhân thường xuyên quét dọn mặt bằng.

- Đối với xe chuyên chở vật liệu, phải có biện pháp che phủ, tránh để vật liệu rơi vãi, tránh chở vật liệu rời quá đầy.

- Lựa chọn các loại vật liệu phù hợp giảm ảnh hưởng đến thảm thực vật.

- Khi tiến hành san lấp, cần có biện pháp san gạt phù hợp tránh các tác động mạnh đến môi trường.

- Lựa chọn thời điểm thi công chính vào những tháng ít mưa, gió,...

- Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình dự án đi vào hoạt động:

- Các vấn đề về nước thải, chất thải rắn,...được giải quyết bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh (được trình bày ở phần Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật). Và phải được thực hiện và quản lý thực hiện chặt chẽ.

# PHẦN VII:

# KHÁI TOÁN KINH PHÍ

# KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHẦN KIẾN TRÚC

- Công trình nhà ở và công trình công cộng:

- ∑ Diện tích sàn công trình nhà ở và công trình công cộng = 820.172,2 m2

- Kinh phí xây dựng: 6 triệu đ/m2 x 820.172,2  m2 = 4.921.003,2 triệu đồng

- Công trình công viên cây xanh:

- ∑ Diện tích sàn cây xanh =2.256,9 m2

- Kinh phí xây dựng : 0,35 triệu đ/m2 x 2.256,9=  789,9 triệu đồng

Vậy khái toán kinh phí xây dựng phần kiến trúc: 4.921.793,1 triệu đồng (khoảng 4.921,8 tỷ đồng).

# KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHẦN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Khái toán kinh phí giao thông:

- Thành tiền: khoảng 242,42 tỷ đồng.

- Khái toán kinh phí san nền và thoát nước mưa:

- Thành tiền: khoảng 31,67 tỷ đồng.

- Khái toán kinh phí cấp nước :

- Thành tiền: khoảng 18,11 tỷ đồng.

- Khái toán kinh phí thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Thành tiền: Khoảng 24,64 tỷ đồng.

- Khái toán kinh phí xây dựng mạng cấp điện:

- Thành tiền: khoảng 35,1 tỷ đồng.

- Khái toán kinh phí xây dựng mạng thông tin liên lạc:

- Thành tiền: khoảng 23,2 tỷ đồng.

# TỔNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN KHU

| STT | HẠNG MỤC | KHÁI TOÁN KINH PHÍ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiến trúc | 4.921,8 |
| 2 | Giao thông | 242,42 |
| 3 | San nền và thoát nước mưa | 31,67 |
| 4 | Cấp nước | 18,11 |
| 5 | Thoát nước thải và vệ sinh môi trường | 24,64 |
| 6 | Cấp điện | 35,1 |
| 7 | Thông tin liên lạc | 23,2 |
|  | TỔNG | 5.296,94 |

- Làm tròn: 5.296,94 tỷ đồng

# PHẦN VIII:

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

# KẾT LUẬN:

Dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được thiết kế phù hợp với quy chuẩn, quy phạm Việt Nam về quy hoạch xây dựng, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị Long Hậu được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cũng như các điều kiện đặc thù của khu đất dự án, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất, làm cơ sở quản lý cho việc hình thành một khu dân cư, thương mại, dịch vụ hiện đại, đảm bảo cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được đồng bộ.

Dự án Khu tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với nhiều loại hình nhà ở đáp ứng cho các nhu cầu ở khác nhau của nhân dân địa phương và các khu vực xung quanh; kết hợp các công trình dịch vụ công cộng và đảm bảo sự bền vững về môi trường, khai thác cảnh quan thiên nhiên sẵn có, tạo môi trường sống văn minh, hiện đại.

Giúp chuyển đổi cơ cấu làm việc cho các hộ làm nông nghiệp lạc hậu, giúp họ hòa nhập với xu thế đô thị hóa của khu vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương và Huyện.

# KIẾN NGHỊ:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Phố Đông kính đề nghị các cấp chính quyền sớm thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để Công ty có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Trân trọng ./.

# PHẦN IX:

# PHỤ LỤC

IX.1.  CÁC BIỂU BẢNG TÍNH TOÁN

| BẢNG CHỈ TIÊU TỪNG LÔ ĐẤT Ở RIÊNG LẺ THẤP TẦNG |
| --- |
| CHỨC NĂNG | SỐ LÔ | KÝ HIỆU LÔ | KÍCH THƯỚC | DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT | DIỆN TÍCH XD TỐI ĐA | MĐXD TỐI ĐA | TẦNG CAO TỐI ĐA | HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT TỐI ĐA |
|  |  |  | (Ngang) | (Dài) | ( m2 ) | ( m2 ) | ( % ) | (tầng) | (Lần) |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 1 | 16 | A-2 |  |  | 2.791,3 | 1.986,6 | 71,2 | 4 | 2,85 |
|  |  | A-2-1 | Căn góc | 185,3 | 132,4 | 71,5 | 4 | 2,86 |
|  |  | A-2-2 | Căn góc | 163,4 | 108,6 | 66,5 | 4 | 2,66 |
|  |  | A-2-3 | 7,0 | 21,5÷22,1 | 152,7 | 114,1 | 74,7 | 4 | 2,99 |
|  |  | A-2-4 | 7,0 | 22,1÷22,7 | 156,8 | 116,5 | 74,3 | 4 | 2,97 |
|  |  | A-2-5 | 7,0 | 22,7÷23,1 | 160,5 | 118,7 | 73,9 | 4 | 2,96 |
|  |  | A-2-6 | 7,0 | 23,1÷23,7 | 162,8 | 120,0 | 73,7 | 4 | 2,95 |
|  |  | A-2-7 | 7,0 | 23,7 | 165,0 | 121,3 | 73,5 | 4 | 2,94 |
|  |  | A-2-8 | 9,0 | 23,7÷24,1 | 215,2 | 142,6 | 66,3 | 4 | 2,65 |
|  |  | A-2-9 | 9,0 | 24,1÷24,5 | 218,8 | 145,9 | 66,7 | 4 | 2,67 |
|  |  | A-2-10 | 7,0 | 24,5÷24,8 | 172,6 | 125,5 | 72,7 | 4 | 2,91 |
|  |  | A-2-11 | 7,0 | 24,8÷24,9 | 174,3 | 126,5 | 72,6 | 4 | 2,90 |
|  |  | A-2-12 | 7,0 | 24,9 | 174,5 | 126,6 | 72,6 | 4 | 2,90 |
|  |  | A-2-13 | 7,0 | 24,9÷26,6 | 179,6 | 129,4 | 72,0 | 4 | 2,88 |
|  |  | A-2-14 | 7,0 | 19,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-2-15 | Căn góc | 207,5 | 133,5 | 64,3 | 4 | 2,57 |
|  |  | A-2-16 | Căn góc | 162,3 | 118,5 | 73,0 | 4 | 2,92 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 1 | 9 | A-3 |  |  | 1.388,4 | 1.000,0 | 72,0 | 4 | 2,88 |
|  |  | A-3-1 | Căn góc | 188,8 | 134,3 | 71,1 | 4 | 2,84 |
|  |  | A-3-2 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-3-3 | Căn góc | 207,5 | 134,0 | 64,6 | 4 | 2,58 |
|  |  | A-3-4 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-3-5 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-3-6 | Căn góc | 207,5 | 134,0 | 64,6 | 4 | 2,58 |
|  |  | A-3-7 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-3-8 | Căn góc | 125,5 | 97,2 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-3-9 | Căn góc | 127,1 | 92,7 | 72,9 | 4 | 2,92 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 1 | 13 | A4 |  |  | 1.850,2 | 1.364,5 | 73,7 | 4 | 2,95 |
|  |  | A-4-1 | Căn góc | 131,8 | 96,9 | 73,6 | 4 | 2,94 |
|  |  | A-4-2 | 7,0 | 17,0 | 119,0 | 92,9 | 78,1 | 4 | 3,12 |
|  |  | A-4-3 | Căn góc | 125,5 | 97,2 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-4-4 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-4-5 | Căn góc | 207,5 | 134,0 | 64,6 | 4 | 2,58 |
|  |  | A-4-6 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-4-7 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-4-8 | Căn góc | 207,5 | 134,0 | 64,6 | 4 | 2,58 |
|  |  | A-4-9 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-4-10 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-4-11 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-4-12 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-4-13 | Căn góc | 148,9 | 109,0 | 73,2 | 4 | 2,93 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 1 | 76 | A-6 |  |  | 10.781,4 | 7.932,1 | 73,6 | 4 | 2,94 |
|  |  | A-6-1 | Căn góc | 185,5 | 117,0 | 63,1 | 4 | 2,52 |
|  |  | A-6-2 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-3 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-4 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-5 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-6 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-7 | Căn góc | 207,5 | 134,0 | 64,6 | 4 | 2,58 |
|  |  | A-6-8 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-6-9 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-6-10 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-6-11 | 9,0 | 20,0 | 180,0 | 115,5 | 64,2 | 4 | 2,57 |
|  |  | A-6-12 | 9,0 | 20,0 | 180,0 | 115,5 | 64,2 | 4 | 2,57 |
|  |  | A-6-13 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-6-14 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-6-15 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-6-16 | Căn góc | 207,5 | 134,0 | 64,6 | 4 | 2,58 |
|  |  | A-6-17 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-18 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-19 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-20 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-21 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-22 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-23 | 9,0 | 18,0 | 162,0 | 101,5 | 62,7 | 4 | 2,51 |
|  |  | A-6-24 | 9,0 | 18,0 | 162,0 | 101,5 | 62,7 | 4 | 2,51 |
|  |  | A-6-25 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-26 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-27 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-28 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-29 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-30 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-31 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-32 | Căn góc | 214,3 | 146,9 | 68,6 | 4 | 2,74 |
|  |  | A-6-33 | Căn góc | 213,2 | 137,1 | 64,3 | 4 | 2,57 |
|  |  | A-6-34 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-6-35 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-6-36 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-6-37 | 9,0 | 20,0 | 180,0 | 115,5 | 64,2 | 4 | 2,57 |
|  |  | A-6-38 | 9,0 | 20,0 | 180,0 | 115,5 | 64,2 | 4 | 2,57 |
|  |  | A-6-39 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-6-40 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-6-41 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-6-42 | Căn góc | 225,2 | 149,1 | 66,2 | 4 | 2,65 |
|  |  | A-6-43 | Căn góc | 146,2 | 110,2 | 75,4 | 4 | 3,02 |
|  |  | A-6-44 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-45 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-46 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-47 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-48 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-49 | Căn góc | 185,5 | 117,0 | 63,1 | 4 | 2,52 |
|  |  | A-6-50 | Căn góc | 185,5 | 117,0 | 63,1 | 4 | 2,52 |
|  |  | A-6-51 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-52 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-53 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-54 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-55 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-56 | Căn góc | 188,2 | 134,0 | 71,2 | 4 | 2,85 |
|  |  | A-6-57 | Căn góc | 152,3 | 113,9 | 74,8 | 4 | 2,99 |
|  |  | A-6-58 | 7,0 | 17,0 | 119,0 | 92,9 | 78,1 | 4 | 3,12 |
|  |  | A-6-59 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-60 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-61 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-62 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-63 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-64 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-65 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-66 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-67 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-68 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-69 | 7,0 | 17,0 | 119,0 | 92,9 | 78,1 | 4 | 3,12 |
|  |  | A-6-70 | 7,0 | 17,0 | 119,0 | 92,9 | 78,1 | 4 | 3,12 |
|  |  | A-6-71 | 7,0 | 17,0 | 119,0 | 92,9 | 78,1 | 4 | 3,12 |
|  |  | A-6-72 | 7,0 | 17,0 | 119,0 | 92,9 | 78,1 | 4 | 3,12 |
|  |  | A-6-73 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-74 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-75 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 97,5 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | A-6-76 | Căn góc | 185,5 | 117,0 | 63,1 | 4 | 2,52 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 1 | 13 | A-7 |  |  | 1.987,7 | 1.448,1 | 72,9 | 4 | 2,91 |
|  |  | A-7-1 | Căn góc | 227,7 | 153,1 | 67,2 | 4 | 2,69 |
|  |  | A-7-2 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-7-3 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-7-4 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-7-5 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-7-6 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-7-7 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-7-8 | 9,0 | 20,0 | 180,0 | 115,5 | 64,2 | 4 | 2,57 |
|  |  | A-7-9 | 9,0 | 20,0 | 180,0 | 115,5 | 64,2 | 4 | 2,57 |
|  |  | A-7-10 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-7-11 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-7-12 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-7-13 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 106,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 13 | A-9 |  |  | 1.493,2 | 1.091,4 | 73,1 | 4 | 2,92 |
|  |  | A-9-1 | 7,9 | 20,0 | 158,3 | 117,4 | 74,2 | 4 | 2,97 |
|  |  | A-9-2 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-9-3 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-9-4 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-9-5 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-9-6 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-9-7 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | A-9-8 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | A-9-9 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-9-10 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-9-11 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-9-12 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-9-13 | Căn góc | 155,0 | 89,1 | 57,5 | 4 | 2,30 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 100 | A-11 |  |  | 9.675,8 | 7.381,1 | 76,3 | 4 | 3,05 |
|  |  | A-11-1 | Căn góc | 149,5 | 88,0 | 58,9 | 4 | 2,35 |
|  |  | A-11-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-7 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-11-8 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-11-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-14 | Căn góc | 149,5 | 88,0 | 58,9 | 4 | 2,35 |
|  |  | A-11-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-23 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-11-24 | Căn góc | 113,5 | 59,0 | 52,0 | 4 | 2,08 |
|  |  | A-11-25 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-26 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-27 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-28 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-29 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-30 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-31 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-32 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-33 | Căn góc | 79,7 | 62,4 | 78,3 | 4 | 3,13 |
|  |  | A-11-34 | Căn góc | 168,8 | 102,2 | 60,6 | 4 | 2,42 |
|  |  | A-11-35 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-36 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-37 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-38 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-39 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-40 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-11-41 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-11-42 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-43 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-44 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-45 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-46 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-47 | Căn góc | 151,4 | 89,8 | 59,3 | 4 | 2,37 |
|  |  | A-11-48 | Căn góc | 155,6 | 115,8 | 74,4 | 4 | 2,98 |
|  |  | A-11-49 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-50 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-51 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-52 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-53 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-54 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-55 | 7,5 | 18,0 | 135,0 | 79,8 | 59,1 | 4 | 2,36 |
|  |  | A-11-56 | 7,5 | 18,0 | 135,0 | 79,8 | 59,1 | 4 | 2,36 |
|  |  | A-11-57 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-58 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-59 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-60 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-61 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-62 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-63 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-64 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-65 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-66 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-11-67 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-11-68 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-11-69 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-70 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-71 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-72 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-73 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-74 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-75 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-76 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-77 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-78 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-79 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-80 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-81 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-11-82 | Căn góc | 112,1 | 88,3 | 78,8 | 4 | 3,15 |
|  |  | A-11-83 | Căn góc | 110,2 | 87,0 | 79,0 | 4 | 3,16 |
|  |  | A-11-84 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-11-85 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-11-86 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-87 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-88 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-89 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-90 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-91 | Căn góc | 113,5 | 59,0 | 52,0 | 4 | 2,08 |
|  |  | A-11-92 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-11-93 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-94 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-95 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-96 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-97 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-11-98 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-11-99 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-11-100 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 28 | A-12 |  |  | 2.696,7 | 2.098,8 | 77,8 | 4 | 3,11 |
|  |  | A-12-1 | Căn góc | 152,3 | 113,9 | 74,8 | 4 | 2,99 |
|  |  | A-12-2 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-12-3 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-12-4 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-12-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-11 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-12-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-16 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-12-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-24 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-25 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-26 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-27 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-12-28 | Căn góc | 136,4 | 98,0 | 71,8 | 4 | 2,87 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 14 | A-13 |  |  | 1.449,1 | 1.060,5 | 73,2 | 4 | 2,74 |
|  |  | A-13-1 | Căn góc | 165,6 | 117,1 | 70,7 | 4 | 2,83 |
|  |  | A-13-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-13-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-13-4 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-13-5 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-13-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-13-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-13-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-13-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-13-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-13-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-13-12 | 5,5 | 18,0 | 99,0 | 79,6 | 80,4 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-13-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-13-14 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 17 | A-15 |  |  | 1.645,0 | 1.232,9 | 74,9 | 4 | 3,00 |
|  |  | A-15-1 | 5,0 | 17,0 | 101,5 | 72,0 | 71,0 | 4 | 2,84 |
|  |  | A-15-2 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-15-3 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-15-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-15-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-15-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-15-7 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-15-8 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-15-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-15-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-15-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-15-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-15-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-15-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-15-15 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | A-15-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-15-17 | 5,5 | 18,0 | 99,0 | 79,6 | 80,4 | 4 | 3,22 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 34 | A-16 |  |  | 3.291,9 | 2.467,8 | 75,0 | 4 | 3,00 |
|  |  | A-16-1 | 5,0 | 17,0 | 102,2 | 72,7 | 71,1 | 4 | 2,84 |
|  |  | A-16-2 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-16-3 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-16-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-7 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-16-8 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-16-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-15 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-16-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-20 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-16-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-24 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-25 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-26 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-27 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-16-28 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-16-29 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-30 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-31 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-16-32 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-16-33 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-16-34 | 5,0 | 17,0 | 102,7 | 73,1 | 71,2 | 4 | 2,85 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 84 | A-17 |  |  | 8.054,4 | 6.131,7 | 76,1 | 4 | 3,05 |
|  |  | A-17-1 | Căn góc | 132,5 | 97,4 | 73,5 | 4 | 2,94 |
|  |  | A-17-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-9 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-17-10 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-17-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-16 | 5,0 | 18,0 | 98,5 | 72,1 | 73,2 | 4 | 2,93 |
|  |  | A-17-17 | 7,5 | 18,0 | 135,0 | 79,8 | 59,1 | 4 | 2,36 |
|  |  | A-17-18 | 7,5 | 18,0 | 135,0 | 79,8 | 59,1 | 4 | 2,36 |
|  |  | A-17-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-24 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-25 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-26 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-27 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-28 | Căn góc | 149,5 | 88,0 | 58,9 | 4 | 2,35 |
|  |  | A-17-29 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-30 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-31 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-32 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-33 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-34 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-17-35 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-17-36 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-37 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-38 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-39 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-40 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-41 | Căn góc | 149,5 | 88,0 | 58,9 | 4 | 2,35 |
|  |  | A-17-42 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-43 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-44 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-45 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-46 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-47 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-48 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-49 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-50 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | A-17-51 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | A-17-52 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-53 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-54 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-55 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-56 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-57 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-17-58 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-17-59 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-17-60 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-17-61 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-17-62 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-17-63 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-64 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-65 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-66 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-67 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-68 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-69 | 5,0 | 18,0 | 98,5 | 72,1 | 73,2 | 4 | 2,93 |
|  |  | A-17-70 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-71 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-72 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-73 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-74 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-75 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-17-76 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-17-77 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-78 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-79 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-80 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-81 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-17-82 | Căn góc | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-17-83 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-17-84 | Căn góc | 75,0 | 57,1 | 76,2 | 4 | 3,05 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 29 | A-19 |  |  | 2.831,1 | 2.091,4 | 73,9 | 4 | 2,95 |
|  |  | A-19-1 | Căn góc | 113,2 | 82,5 | 72,8 | 4 | 2,91 |
|  |  | A-19-2 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-19-3 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-19-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-7 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-19-8 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-19-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-14 | Căn góc | 131,0 | 73,1 | 55,8 | 4 | 2,23 |
|  |  | A-19-15 | Căn góc | 131,0 | 73,1 | 55,8 | 4 | 2,23 |
|  |  | A-19-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-21 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-19-22 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-19-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-24 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-25 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-26 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-27 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-19-28 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-19-29 | Căn góc | 76,9 | 50,3 | 65,4 | 4 | 2,62 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 25 | A-20 |  |  | 2.547,5 | 1.864,9 | 73,2 | 4 | 2,93 |
|  |  | A-20-1 | Căn góc | 151,4 | 113,3 | 74,9 | 4 | 2,99 |
|  |  | A-20-2 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-20-3 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-20-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-20-5 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-20-6 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-20-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-20-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-20-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-20-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-20-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-20-12 | Căn góc | 131,0 | 73,1 | 55,8 | 4 | 2,23 |
|  |  | A-20-13 | Căn góc | 131,0 | 73,1 | 55,8 | 4 | 2,23 |
|  |  | A-20-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-20-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-20-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-20-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-20-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-20-19 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-20-20 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-20-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-20-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-20-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-20-24 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-20-25 | Căn góc | 115,1 | 82,9 | 72,0 | 4 | 2,88 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 24 | A-21 |  |  | 2.219,1 | 1.770,3 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | A-21-1 | Căn góc | 99,8 | 67,5 | 67,7 | 4 | 2,71 |
|  |  | A-21-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-21-23 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-21-24 | Căn góc | 144,4 | 107,8 | 74,7 | 4 | 2,99 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 50 | A-22 |  |  | 4.726,0 | 3.643,5 | 77,1 | 4 | 3,08 |
|  |  | A-22-1 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-10 | Căn góc | 149,5 | 88,0 | 58,9 | 4 | 2,35 |
|  |  | A-22-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-16 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-22-17 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-22-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-23 | Căn góc | 149,5 | 88,0 | 58,9 | 4 | 2,35 |
|  |  | A-22-24 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-25 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-26 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-27 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-28 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-29 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-30 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-31 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-32 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | A-22-33 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | A-22-34 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-35 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-36 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-37 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-38 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-39 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-22-40 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-22-41 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-22-42 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-22-43 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-22-44 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-22-45 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-46 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-47 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-48 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-49 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-22-50 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 34 | A-23 |  |  | 3.294,4 | 2.469,9 | 75,0 | 4 | 3,00 |
|  |  | A-23-1 | 5,0 | 17,0 | 103,5 | 73,8 | 71,3 | 4 | 2,85 |
|  |  | A-23-2 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-23-3 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-23-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-7 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-23-8 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-23-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-15 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-23-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-20 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-23-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-24 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-25 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-26 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-27 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-23-28 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-23-29 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-30 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-31 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-23-32 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-23-33 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-23-34 | 5,0 | 17,0 | 103,9 | 74,1 | 71,3 | 4 | 2,85 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 34 | A-24 |  |  | 3.313,0 | 2.467,8 | 74,5 | 4 | 2,80 |
|  |  | A-24-1 | 5,0 | 17,0 | 104,7 | 74,8 | 71,4 | 4 | 2,86 |
|  |  | A-24-2 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-24-3 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-24-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-7 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-24-8 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-24-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-15 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-24-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-20 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-24-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,4 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,4 | 80,4 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-24 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,4 | 80,4 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-24-25 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,3 | 80,4 | 4 | 3,21 |
|  |  | A-24-26 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,3 | 80,3 | 4 | 3,21 |
|  |  | A-24-27 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,2 | 57,3 | 4 | 2,29 |
|  |  | A-24-28 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,2 | 57,3 | 4 | 2,29 |
|  |  | A-24-29 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,1 | 80,1 | 4 | 3,21 |
|  |  | A-24-30 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,1 | 80,1 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-24-31 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,1 | 80,1 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-24-32 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-24-33 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-24-34 | 5,0 | 18,0 | 111,3 | 74,6 | 67,0 | 4 | 2,68 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 28 | A-25 |  |  | 2.770,6 | 2.102,2 | 75,9 | 4 | 3,03 |
|  |  | A-25-1 | Căn góc | 173,8 | 107,6 | 61,9 | 4 | 2,48 |
|  |  | A-25-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-12 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-25-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-17 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-25-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-24 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-25 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-26 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-27 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-25-28 | Căn góc | 173,8 | 107,6 | 61,9 | 4 | 2,48 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 28 | A-26 |  |  | 2.770,6 | 2.102,2 | 75,9 | 4 | 3,03 |
|  |  | A-26-1 | Căn góc | 173,8 | 107,6 | 61,9 | 4 | 2,48 |
|  |  | A-26-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-12 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-26-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-17 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-26-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-24 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-25 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-26 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-27 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-26-28 | Căn góc | 173,8 | 107,6 | 61,9 | 4 | 2,48 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 24 | A-27 |  |  | 2.298,2 | 1.721,6 | 74,9 | 4 | 3,00 |
|  |  | A-27-1 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-27-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-6 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-27-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-15 | Căn góc | 117,6 | 62,3 | 53,0 | 4 | 2,12 |
|  |  | A-27-16 | Căn góc | 117,6 | 62,3 | 53,0 | 4 | 2,12 |
|  |  | A-27-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-27-24 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 24 | A-28 |  |  | 2.298,2 | 1.721,6 | 74,9 | 4 | 3,00 |
|  |  | A-28-1 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-28-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-6 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | A-28-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-15 | Căn góc | 117,6 | 62,3 | 53,0 | 4 | 2,12 |
|  |  | A-28-16 | Căn góc | 117,6 | 62,3 | 53,0 | 4 | 2,12 |
|  |  | A-28-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-28-24 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 23 | A-29 |  |  | 2.167,3 | 1.649,3 | 76,1 | 4 | 3,04 |
|  |  | A-29-1 | Căn góc | 114,8 | 77,7 | 67,7 | 4 | 2,71 |
|  |  | A-29-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-12 | Căn góc | 117,6 | 62,3 | 53,0 | 4 | 2,12 |
|  |  | A-29-13 | Căn góc | 117,6 | 62,3 | 53,0 | 4 | 2,12 |
|  |  | A-29-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-29-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | 28-23 | Căn góc | 107,3 | 69,5 | 64,8 | 4 | 2,59 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 27 | A-30 |  |  | 2.731,2 | 1.978,7 | 72,4 | 4 | 2,90 |
|  |  | A-30-1 | Căn góc | 170,7 | 109,5 | 64,1 | 4 | 2,56 |
|  |  | A-30-2 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-30-3 | Căn góc | 87,1 | 72,5 | 83,3 | 4 | 3,33 |
|  |  | A-30-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-30-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-30-6 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-30-7 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-30-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-30-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-30-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-30-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-30-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-30-13 | Căn góc | 117,6 | 62,3 | 53,0 | 4 | 2,12 |
|  |  | A-30-14 | Căn góc | 117,6 | 62,3 | 53,0 | 4 | 2,12 |
|  |  | A-30-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-30-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-30-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-30-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-30-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-30-20 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-30-21 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | A-30-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-30-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | A-30-24 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-30-25 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-30-26 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | A-30-27 | Căn góc | 134,2 | 77,2 | 57,5 | 4 | 2,30 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 20 | A-32 |  |  | 2.298,2 | 1.698,0 | 73,9 | 4 | 2,96 |
|  |  | A-32-1 | Căn góc | 147,5 | 84,5 | 57,3 | 4 | 2,29 |
|  |  | A-32-2 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-32-3 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-32-4 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-32-5 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-32-6 | Căn góc | 147,5 | 84,5 | 57,3 | 4 | 2,29 |
|  |  | A-32-7 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-32-8 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-32-9 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-32-10 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-32-11 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-32-12 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-32-13 | Căn góc | 153,6 | 91,3 | 59,4 | 4 | 2,38 |
|  |  | A-32-14 | Căn góc | 153,6 | 91,3 | 59,4 | 4 | 2,38 |
|  |  | A-32-15 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-32-16 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-32-17 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-32-18 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-32-19 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-32-20 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 24 | A-33 |  |  | 2.770,6 | 2.072,7 | 74,8 | 4 | 2,99 |
|  |  | A-33-1 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-2 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-3 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-4 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-5 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-6 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-7 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-8 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-9 | Căn góc | 173,8 | 107,6 | 61,9 | 4 | 2,48 |
|  |  | A-33-10 | Căn góc | 173,8 | 107,6 | 61,9 | 4 | 2,48 |
|  |  | A-33-11 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-12 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-13 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-14 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-15 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-16 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-17 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-18 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | A-33-19 | Căn góc | 147,5 | 84,5 | 57,3 | 4 | 2,29 |
|  |  | A-33-20 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-33-21 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-33-22 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-33-23 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-33-24 | Căn góc | 147,5 | 84,5 | 57,3 | 4 | 2,29 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 2 | 24 | A-34 |  |  | 3.797,6 | 2.727,9 | 71,8 | 4 | 2,87 |
|  |  | A-34-1 | Căn góc | 152,7 | 106,7 | 69,9 | 4 | 2,79 |
|  |  | A-34-2 | 5,0 | 20,2 | 101,2 | 80,8 | 79,9 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-34-3 | 5,0 | 20,2 | 101,2 | 80,8 | 79,9 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-34-4 | 5,0 | 20,2 | 101,2 | 80,8 | 79,9 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-34-5 | 5,0 | 20,2 | 101,2 | 80,8 | 79,9 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-34-6 | 5,0 | 20,2 | 101,2 | 80,8 | 79,9 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-34-7 | 5,0 | 20,2 | 101,2 | 80,8 | 79,9 | 4 | 3,20 |
|  |  | A-34-8 | Căn góc | 139,2 | 77,4 | 55,6 | 4 | 2,22 |
|  |  | A-34-9 | 5,0 | 42,0÷43,0 | 212,5 | 146,1 | 68,8 | 4 | 2,75 |
|  |  | A-34-10 | 5,0 | 41,0÷42,0 | 207,4 | 143,7 | 69,3 | 4 | 2,77 |
|  |  | A-34-11 | 5,0 | 40,0÷41,0 | 202,4 | 141,2 | 69,8 | 4 | 2,79 |
|  |  | A-34-12 | 5,0 | 39,0÷40,0 | 197,3 | 138,7 | 70,3 | 4 | 2,81 |
|  |  | A-34-13 | 5,0 | 37,9÷39,0 | 192,3 | 136,1 | 70,8 | 4 | 2,83 |
|  |  | A-34-14 | 7,0 | 36,5÷37,9 | 260,7 | 166,7 | 63,9 | 4 | 2,56 |
|  |  | A-34-15 | 7,0 | 35,1÷36,5 | 250,8 | 160,5 | 64,0 | 4 | 2,56 |
|  |  | A-34-16 | 5,0 | 34,1÷35,1 | 173,1 | 125,8 | 72,7 | 4 | 2,91 |
|  |  | A-34-17 | 5,0 | 33,1÷34,1 | 168,0 | 123,0 | 73,2 | 4 | 2,93 |
|  |  | A-34-18 | 5,0 | 32,1÷33,1 | 162,9 | 120,1 | 73,7 | 4 | 2,95 |
|  |  | A-34-19 | 5,0 | 31,1÷32,1 | 157,9 | 117,2 | 74,2 | 4 | 2,97 |
|  |  | A-34-20 | 5,0 | 30,1÷31,1 | 152,8 | 114,2 | 74,7 | 4 | 2,99 |
|  |  | A-34-21 | 5,0 | 29,0÷30,1 | 147,8 | 111,2 | 75,2 | 4 | 3,01 |
|  |  | A-34-22 | 5,0 | 28,0÷29,0 | 142,7 | 108,1 | 75,7 | 4 | 3,03 |
|  |  | A-34-23 | 5,0 | 27,0÷28,0 | 137,7 | 104,9 | 76,2 | 4 | 3,05 |
|  |  | A-34-24 | 5,0 | 26,0÷27,0 | 132,6 | 101,8 | 76,7 | 4 | 3,07 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 2 | 38 | B-7 |  |  | 4.281,9 | 3.176,8 | 74,2 | 4 | 2,97 |
|  |  | B-7-1 | Căn góc | 187,4 | 117,4 | 62,7 | 4 | 2,51 |
|  |  | B-7-2 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-3 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-4 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-5 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-6 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-7 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-8 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-9 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-7-10 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-7-11 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-12 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-13 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-14 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-15 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-16 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-17 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-18 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-19 | Căn góc | 173,5 | 106,0 | 61,1 | 4 | 2,44 |
|  |  | B-7-20 | Căn góc | 173,5 | 106,0 | 61,1 | 4 | 2,44 |
|  |  | B-7-21 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-22 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-23 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-24 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-25 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-26 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-27 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-28 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-29 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-7-30 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-7-31 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-32 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-33 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-34 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-35 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-36 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-37 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-7-38 | Căn góc | 187,4 | 117,4 | 62,7 | 4 | 2,51 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 2 | 38 | B-8 |  |  | 4.281,9 | 3.176,8 | 74,2 | 4 | 2,97 |
|  |  | B-8-1 | Căn góc | 187,4 | 117,4 | 62,7 | 4 | 2,51 |
|  |  | B-8-2 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-3 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-4 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-5 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-6 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-7 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-8 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-9 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-8-10 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-8-11 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-12 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-13 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-14 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-15 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-16 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-17 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-18 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-19 | Căn góc | 173,5 | 106,0 | 61,1 | 4 | 2,44 |
|  |  | B-8-20 | Căn góc | 173,5 | 106,0 | 61,1 | 4 | 2,44 |
|  |  | B-8-21 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-22 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-23 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-24 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-25 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-26 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-27 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-28 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-29 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-8-30 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-8-31 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-32 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-33 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-34 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-35 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-36 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-37 | 5,0 | 18,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-8-38 | Căn góc | 187,4 | 117,4 | 62,7 | 4 | 2,51 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 2 | 38 | B-9 |  |  | 4.281,9 | 3.176,8 | 74,2 | 4 | 2,97 |
|  |  | B-9-1 | Căn góc | 187,4 | 117,4 | 62,7 | 4 | 2,51 |
|  |  | B-9-2 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-3 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-4 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-5 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-6 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-7 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-8 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-9 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-9-10 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-9-11 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-12 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-13 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-14 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-15 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-16 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-17 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-18 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-19 | Căn góc | 173,5 | 106,0 | 61,1 | 4 | 2,44 |
|  |  | B-9-20 | Căn góc | 173,5 | 106,0 | 61,1 | 4 | 2,44 |
|  |  | B-9-21 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-22 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-23 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-24 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-25 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-26 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-27 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-28 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-29 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-9-30 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-9-31 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-32 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-33 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-34 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-35 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-36 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-37 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-9-38 | Căn góc | 187,4 | 117,4 | 62,7 | 4 | 2,51 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 2 | 49 | B-10 |  |  | 5.290,7 | 3.980,6 | 75,2 | 4 | 3,01 |
|  |  | B-10-1 | Căn góc | 157,5 | 92,8 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-10-2 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-3 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-4 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-5 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-6 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-7 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-8 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-9 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-10 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-11 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-12 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-10-13 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-10-14 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-15 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-16 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-17 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-18 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-19 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-20 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-21 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-22 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-23 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-24 | Căn góc | 168,8 | 102,4 | 60,7 | 4 | 2,43 |
|  |  | B-10-25 | Căn góc | 146,8 | 82,7 | 56,3 | 4 | 2,25 |
|  |  | B-10-26 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-27 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-28 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-29 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-30 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-31 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-32 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-33 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-34 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-35 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-36 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-37 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-10-38 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-10-39 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-40 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-41 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-42 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-43 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-44 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-45 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-46 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-47 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-48 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-10-49 | Căn góc | 157,5 | 92,8 | 58,9 | 4 | 2,36 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 2 | 42 | B11 |  |  | 4.697,8 | 3.504,5 | 74,6 | 4 | 2,98 |
|  |  | B-11-1 | Căn góc | 157,5 | 92,8 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-11-2 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-3 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-4 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-5 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-6 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-7 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-8 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-9 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-10 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-11 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-12 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-11-13 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-11-14 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-15 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-16 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-17 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-18 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-19 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-20 | Căn góc | 238,5 | 157,8 | 66,1 | 4 | 2,65 |
|  |  | B-11-21 | Căn góc | 184,3 | 111,2 | 60,3 | 4 | 2,41 |
|  |  | B-11-22 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-23 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-24 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-25 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-26 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-27 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-28 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-29 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-30 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-11-31 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-11-32 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-33 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-34 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-35 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-36 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-37 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-38 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-39 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-40 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-41 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-11-42 | Căn góc | 157,5 | 92,8 | 58,9 | 4 | 2,36 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 2 | 34 | B-12 |  |  | 3.879,0 | 2.849,7 | 73,5 | 4 | 2,94 |
|  |  | B-12-1 | Căn góc | 157,5 | 92,8 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-12-2 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-3 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-4 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-5 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-6 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-7 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-8 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-9 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-10 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-11 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-12 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-12-13 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-12-14 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-15 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-16 | Căn góc | 231,7 | 153,5 | 66,2 | 4 | 2,65 |
|  |  | B-12-17 | Căn góc | 172,3 | 100,7 | 58,4 | 4 | 2,34 |
|  |  | B-12-18 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-19 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-20 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-21 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-22 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-12-23 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | B-12-24 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-25 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-26 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-27 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-28 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-29 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-30 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-31 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-32 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-33 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | B-12-34 | Căn góc | 157,5 | 92,8 | 58,9 | 4 | 2,36 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 14 | C-1 |  |  | 1.573,3 | 1.158,0 | 73,6 | 4 | 2,94 |
|  |  | C-1-1 | Căn góc | 148,9 | 83,8 | 56,3 | 4 | 2,25 |
|  |  | C-1-2 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-1-3 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-1-4 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-1-5 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-1-6 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | C-1-7 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | C-1-8 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-1-9 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-1-10 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-1-11 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-1-12 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-1-13 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-1-14 | 7,2 | 20,0 | 144,5 | 109,2 | 75,6 | 4 | 3,02 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 16 | C-3 |  |  | 1.756,6 | 1.090,9 | 62,1 | 4 | 2,66 |
|  |  | C-3-1 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 73,4 | 73,4 | 4 | 2,93 |
|  |  | C-3-2 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 73,3 | 73,3 | 4 | 2,93 |
|  |  | C-3-3 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 73,2 | 73,2 | 4 | 2,93 |
|  |  | C-3-4 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 73,2 | 73,2 | 4 | 2,93 |
|  |  | C-3-5 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 73,1 | 73,1 | 4 | 2,93 |
|  |  | C-3-6 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 73,1 | 73,1 | 4 | 2,92 |
|  |  | C-3-7 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 73,0 | 52,2 | 4 | 2,09 |
|  |  | C-3-8 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 72,9 | 52,1 | 4 | 2,08 |
|  |  | C-3-9 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 72,9 | 72,9 | 4 | 2,91 |
|  |  | C-3-10 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 72,8 | 72,8 | 4 | 2,91 |
|  |  | C-3-11 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 72,8 | 72,8 | 4 | 2,91 |
|  |  | C-3-12 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 72,7 | 72,7 | 4 | 2,91 |
|  |  | C-3-13 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 72,7 | 72,7 | 4 | 2,91 |
|  |  | C-3-14 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 72,6 | 72,6 | 4 | 2,90 |
|  |  | C-3-15 | Căn góc | 97,9 | 69,3 | 70,8 | 4 | 2,83 |
|  |  | C-3-16 | Căn góc | 178,7 | 78,7 | 44,1 | 4 | 1,76 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 44 | C-4 |  |  | 4.512,5 | 3.431,4 | 76,0 | 4 | 3,04 |
|  |  | C-4-1 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-6 | Căn góc | 155,1 | 115,5 | 74,5 | 4 | 2,98 |
|  |  | C-4-7 | Căn góc | 174,9 | 107,6 | 61,5 | 4 | 2,46 |
|  |  | C-4-8 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-4-9 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-4-10 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-4-11 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-4-12 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-4-13 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | C-4-14 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | C-4-15 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-4-16 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-4-17 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-4-18 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-4-19 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-4-20 | Căn góc | 186,9 | 115,2 | 61,7 | 4 | 2,47 |
|  |  | C-4-21 | Căn góc | 92,5 | 72,5 | 78,4 | 4 | 3,14 |
|  |  | C-4-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-24 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-25 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-26 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-27 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-28 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-29 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | C-4-30 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | C-4-31 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-32 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-33 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-34 | 5,0 | 18,0 | 89,5 | 72,5 | 81,0 | 4 | 3,24 |
|  |  | C-4-35 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-4-36 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-4-37 | Căn góc | 118,8 | 92,8 | 78,1 | 4 | 3,12 |
|  |  | C-4-38 | Căn góc | 115,0 | 90,3 | 78,5 | 4 | 3,14 |
|  |  | C-4-39 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-4-40 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-41 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-42 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-43 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-4-44 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 106 | C-6-1 |  |  | 10.326,0 | 7.911,5 | 76,6 | 4 | 3,06 |
|  |  | C-6-1 | Căn góc | 176,5 | 109,8 | 62,2 | 4 | 2,49 |
|  |  | C-6-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-13 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-6-14 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-6-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-24 | Căn góc | 167,5 | 101,0 | 60,3 | 4 | 2,41 |
|  |  | C-6-25 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-6-26 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-6-27 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-6-28 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-6-29 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-6-30 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | C-6-31 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | C-6-32 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-6-33 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-6-34 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-6-35 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-6-36 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-6-37 | Căn góc | 167,5 | 101,0 | 60,3 | 4 | 2,41 |
|  |  | C-6-38 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-39 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-40 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-41 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-42 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-43 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-44 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-45 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-46 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-47 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-6-48 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-6-49 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-50 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-51 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-52 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-53 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-54 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-55 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-56 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-57 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-58 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-59 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-60 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-61 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-62 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-63 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-64 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-65 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-66 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-67 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-68 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-69 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-70 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-71 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-72 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-73 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-6-74 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-6-75 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-76 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-77 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-78 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-79 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-80 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-81 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-6-82 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-6-83 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-6-84 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-6-85 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-6-86 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-6-87 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-88 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-89 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-90 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-91 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-92 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-93 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-6-94 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-6-95 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-96 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-97 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-98 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-99 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-100 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-101 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-102 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-103 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-104 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-105 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-6-106 | Căn góc | 176,5 | 109,8 | 62,2 | 4 | 2,49 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 106 | C-7 |  |  | 10.325,7 | 7.911,5 | 76,6 | 4 | 3,06 |
|  |  | C-7-1 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-13 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-7-14 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-7-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-21 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-22 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-24 | Căn góc | 167,6 | 101,1 | 60,3 | 4 | 2,41 |
|  |  | C-7-25 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-7-26 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-7-27 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-7-28 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-7-29 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-7-30 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,4 | 58,9 | 4 | 2,35 |
|  |  | C-7-31 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,6 | 59,0 | 4 | 2,36 |
|  |  | C-7-32 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-7-33 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-7-34 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-7-35 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-7-36 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-7-37 | Căn góc | 167,4 | 100,9 | 60,3 | 4 | 2,41 |
|  |  | C-7-38 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-39 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-40 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-41 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-42 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-43 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-44 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-45 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-46 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-47 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-7-48 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-7-49 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-50 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-51 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-52 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-53 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-54 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-55 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-56 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-57 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-58 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-59 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-60 | Căn góc | 176,5 | 109,8 | 62,2 | 4 | 2,49 |
|  |  | C-7-61 | Căn góc | 176,4 | 109,8 | 62,2 | 4 | 2,49 |
|  |  | C-7-62 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-63 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-64 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-65 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-66 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-67 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-68 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-69 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-70 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-71 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-72 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-73 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-7-74 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-7-75 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-76 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-77 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-78 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-79 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-80 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-81 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-7-82 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-7-83 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-7-84 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-7-85 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-7-86 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-7-87 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-88 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-89 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-90 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-91 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-92 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-93 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-7-94 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-7-95 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-96 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-97 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-98 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-99 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-100 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-101 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-102 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-103 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-104 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-105 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-7-106 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 59 | C-8 |  |  | 5.838,2 | 4.509,1 | 77,2 | 4 | 3,09 |
|  |  | C-8-1 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | C-8-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-10 | Căn góc | 125,6 | 97,3 | 77,4 | 4 | 3,10 |
|  |  | C-8-11 | Căn góc | 184,9 | 115,8 | 62,6 | 4 | 2,51 |
|  |  | C-8-12 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-8-13 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-8-14 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-8-15 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-8-16 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-8-17 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | C-8-18 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | C-8-19 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-8-20 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-8-21 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-8-22 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-8-23 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-8-24 | Căn góc | 176,9 | 107,0 | 60,5 | 4 | 2,42 |
|  |  | C-8-25 | Căn góc | 153,0 | 114,3 | 74,7 | 4 | 2,99 |
|  |  | C-8-26 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-27 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-28 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-29 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-30 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-31 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-32 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-33 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-34 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-35 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-36 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-37 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-38 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-39 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-40 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-41 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-42 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-43 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-44 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-45 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-46 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-8-47 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-8-48 | Căn góc | 91,0 | 76,1 | 83,6 | 4 | 3,34 |
|  |  | C-8-49 | Căn góc | 87,1 | 73,7 | 84,6 | 4 | 3,38 |
|  |  | C-8-50 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-8-51 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-52 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-53 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-54 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-55 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-56 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-57 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-58 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-8-59 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 52 | C-11 |  |  | 5.062,0 | 3.826,0 | 75,6 | 4 | 3,02 |
|  |  | C-11-1 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-10 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-11-11 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-11-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-21 | Căn góc | 147,5 | 84,5 | 57,3 | 4 | 2,29 |
|  |  | C-11-22 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-11-23 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-11-24 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-11-25 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-11-26 | Căn góc | 147,5 | 84,5 | 57,3 | 4 | 2,29 |
|  |  | C-11-27 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-28 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-29 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-30 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-31 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-32 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-33 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-34 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-35 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-36 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-11-37 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-11-38 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-39 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-40 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-41 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-42 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-43 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-44 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-45 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-46 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-47 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | C-11-48 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-49 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-50 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-51 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-11-52 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 52 | C-12 |  |  | 5.062,0 | 3.826,0 | 75,6 | 4 | 3,02 |
|  |  | C-12-1 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-8 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-9 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-10 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-12-11 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-12-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-21 | Căn góc | 147,5 | 84,5 | 57,3 | 4 | 2,29 |
|  |  | C-12-22 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-12-23 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-12-24 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-12-25 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-12-26 | Căn góc | 147,5 | 84,5 | 57,3 | 4 | 2,29 |
|  |  | C-12-27 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-28 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-29 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-30 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-31 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-32 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-33 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-34 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-35 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-36 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-12-37 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-12-38 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-39 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-40 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-41 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-42 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-43 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-44 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-45 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-46 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-47 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
|  |  | C-12-48 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-49 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-50 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-51 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-12-52 | Căn góc | 131,5 | 73,5 | 55,9 | 4 | 2,24 |
| NHÀ VƯỜN | 12 | C-16 |  |  | 3.578,9 | 1.982,8 | 55,4 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-16-1 | Căn góc | 277,5 | 139,2 | 50,2 | 3 | 1,50 |
|  |  | C-16-2 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-16-3 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-16-4 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-16-5 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-16-6 | 16,0 | 18,0 | 288,0 | 176,3 | 61,2 | 3 | 1,84 |
|  |  | C-16-7 | 16,0 | 18,0 | 288,0 | 176,3 | 61,2 | 3 | 1,84 |
|  |  | C-16-8 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-16-9 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-16-10 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-16-11 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-16-12 | Căn góc | 277,5 | 139,2 | 50,2 | 3 | 1,50 |
| NHÀ VƯỜN | 9 | C-18 |  |  | 2.971,4 | 1.653,6 | 55,6 | 3 | 1,67 |
|  |  | C-18-1 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 182,7 | 59,7 | 3 | 1,79 |
|  |  | C-18-2 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-18-3 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-18-4 | 20,0 | 18,0 | 360,0 | 205,2 | 57,0 | 3 | 1,71 |
|  |  | C-18-5 | Căn góc | 468,5 | 241,6 | 51,6 | 3 | 1,55 |
|  |  | C-18-6 | 20,0÷21,0 | 11,7÷17,7 | 307,5 | 165,6 | 53,8 | 3 | 1,62 |
|  |  | C-18-7 | 16,9÷17,0 | 17,7÷18,0 | 305,4 | 168,8 | 55,3 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-18-8 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-18-9 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 182,7 | 59,7 | 3 | 1,79 |
| NHÀ VƯỜN | 25 | C-19 |  |  | 7.713,5 | 4.231,9 | 54,9 | 3 | 1,65 |
|  |  | C-19-1 | Căn góc | 326,9 | 191,8 | 58,7 | 3 | 1,76 |
|  |  | C-19-2 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-19-3 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-19-4 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-19-5 | Căn góc | 293,5 | 150,7 | 51,4 | 3 | 1,54 |
|  |  | C-19-6 | Căn góc | 293,5 | 150,7 | 51,4 | 3 | 1,54 |
|  |  | C-19-7 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-19-8 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-19-9 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-19-10 | 19,6÷19,9 | 18,0 | 356,5 | 203,8 | 57,2 | 3 | 1,72 |
|  |  | C-19-11 | Căn góc | 327,5 | 174,8 | 53,4 | 3 | 1,60 |
|  |  | C-19-12 | 16,0 | 20,0÷20,1 | 320,8 | 180,5 | 56,3 | 3 | 1,69 |
|  |  | C-19-13 | 16,0 | 20,1 | 321,0 | 180,6 | 56,3 | 3 | 1,69 |
|  |  | C-19-14 | 16,0 | 20,1 | 321,0 | 180,6 | 56,3 | 3 | 1,69 |
|  |  | C-19-15 | Căn góc | 328,6 | 174,8 | 53,2 | 3 | 1,60 |
|  |  | C-19-16 | 14,7÷16,1 | 18,0÷18,1 | 276,9 | 148,4 | 53,6 | 3 | 1,61 |
|  |  | C-19-17 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-19-18 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-19-19 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-19-20 | Căn góc | 293,5 | 150,7 | 51,4 | 3 | 1,54 |
|  |  | C-19-21 | Căn góc | 293,5 | 150,7 | 51,4 | 3 | 1,54 |
|  |  | C-19-22 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-19-23 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-19-24 | 17,0 | 18,0 | 306,0 | 169,0 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | C-19-25 | Căn góc | 288,4 | 165,8 | 57,5 | 3 | 1,72 |
| NHÀ VƯỜN | 25 | C-20 |  |  | 7.473,0 | 4.066,4 | 54,4 | 3 | 1,63 |
|  |  | C-20-1 | 16,0 | 17,0 | 272,0 | 156,0 | 57,4 | 3 | 1,72 |
|  |  | C-20-2 | 16,5 | 18,0 | 297,0 | 162,5 | 54,7 | 3 | 1,64 |
|  |  | C-20-3 | 16,5 | 18,0 | 297,0 | 162,5 | 54,7 | 3 | 1,64 |
|  |  | C-20-4 | 16,5 | 18,0 | 297,0 | 162,5 | 54,7 | 3 | 1,64 |
|  |  | C-20-5 | Căn góc | 293,5 | 150,7 | 51,4 | 3 | 1,54 |
|  |  | C-20-6 | Căn góc | 293,5 | 150,7 | 51,4 | 3 | 1,54 |
|  |  | C-20-7 | 16,5 | 18,0 | 297,0 | 162,5 | 54,7 | 3 | 1,64 |
|  |  | C-20-8 | 16,5 | 18,0 | 297,0 | 162,5 | 54,7 | 3 | 1,64 |
|  |  | C-20-9 | 16,5 | 18,0 | 297,0 | 162,5 | 54,7 | 3 | 1,64 |
|  |  | C-20-10 | 16,0 | 18,0 | 288,0 | 156,0 | 54,2 | 3 | 1,63 |
|  |  | C-20-11 | Căn góc | 347,5 | 189,7 | 54,6 | 3 | 1,64 |
|  |  | C-20-12 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | C-20-13 | 16,0 | 20,0 | 320,0 | 180,0 | 56,3 | 3 | 1,69 |
|  |  | C-20-14 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | C-20-15 | Căn góc | 347,5 | 189,7 | 54,6 | 3 | 1,64 |
|  |  | C-20-16 | 16,0 | 18,0 | 288,0 | 156,0 | 54,2 | 3 | 1,63 |
|  |  | C-20-17 | 16,5 | 18,0 | 297,0 | 162,5 | 54,7 | 3 | 1,64 |
|  |  | C-20-18 | 16,5 | 18,0 | 297,0 | 162,5 | 54,7 | 3 | 1,64 |
|  |  | C-20-19 | 16,5 | 18,0 | 297,0 | 162,5 | 54,7 | 3 | 1,64 |
|  |  | C-20-20 | Căn góc | 293,5 | 150,7 | 51,4 | 3 | 1,54 |
|  |  | C-20-21 | Căn góc | 293,5 | 150,7 | 51,4 | 3 | 1,54 |
|  |  | C-20-22 | 16,5 | 18,0 | 297,0 | 162,5 | 54,7 | 3 | 1,64 |
|  |  | C-20-23 | 16,5 | 18,0 | 297,0 | 162,5 | 54,7 | 3 | 1,64 |
|  |  | C-20-24 | 16,5 | 18,0 | 297,0 | 162,5 | 54,7 | 3 | 1,64 |
|  |  | C-20-25 | 16,0 | 17,0 | 272,0 | 156,0 | 57,4 | 3 | 1,72 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 76 | C-22 |  |  | 7.504,7 | 5.641,4 | 75,2 | 4 | 3,01 |
|  |  | C-22-1 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-8 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-22-9 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-22-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-14 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-15 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-16 | 4,5÷6,0 | 18,0 | 95,0 | 75,6 | 79,6 | 4 | 3,18 |
|  |  | C-22-17 | Căn góc | 167,9 | 102,1 | 60,8 | 4 | 2,43 |
|  |  | C-22-18 | 5,0 | 20,3÷20,4 | 101,8 | 81,3 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-22-19 | 5,0 | 20,4 | 102,1 | 81,4 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-22-20 | 5,0 | 20,4 | 102,0 | 81,4 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-22-21 | 5,0 | 20,3÷20,4 | 101,7 | 81,2 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-22-22 | 5,0 | 20,1÷20,3 | 101,1 | 80,7 | 79,9 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-22-23 | 7,1 | 19,9÷20,1 | 140,2 | 83,8 | 59,8 | 4 | 2,39 |
|  |  | C-22-24 | 7,1 | 19,7÷19,9 | 138,7 | 82,2 | 59,3 | 4 | 2,37 |
|  |  | C-22-25 | 5,0 | 19,7 | 98,5 | 79,4 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-26 | 5,0 | 19,6÷19,7 | 98,3 | 79,3 | 80,7 | 4 | 3,23 |
|  |  | C-22-27 | 5,0 | 19,6 | 98,2 | 79,3 | 80,7 | 4 | 3,23 |
|  |  | C-22-28 | 5,0 | 19,6÷19,7 | 98,3 | 79,3 | 80,7 | 4 | 3,23 |
|  |  | C-22-29 | 5,0 | 19,7÷19,8 | 98,7 | 79,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-30 | Căn góc | 167,3 | 100,2 | 59,9 | 4 | 2,40 |
|  |  | C-22-31 | 3,5÷5,3 | 18,0 | 79,1 | 64,8 | 81,9 | 4 | 3,28 |
|  |  | C-22-32 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-33 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-34 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-35 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-36 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-37 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-22-38 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-22-39 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-40 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-41 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-42 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-43 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-44 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-45 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | C-22-46 | Căn góc | 122,5 | 66,2 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | C-22-47 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-48 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-49 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-50 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-51 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-52 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-53 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-22-54 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-22-55 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-56 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-57 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-58 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-22-59 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-22-60 | 5,3÷6,9 | 17,0 | 103,5 | 82,4 | 79,7 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-22-61 | 3,1÷4,5 | 17,0 | 64,8 | 55,5 | 85,7 | 4 | 3,43 |
|  |  | C-22-62 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-22-63 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-22-64 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-22-65 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-66 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-67 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-68 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-22-69 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-22-70 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-71 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-72 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-73 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-74 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-75 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-22-76 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 74 | C-23 |  |  | 7.411,5 | 5.545,9 | 74,8 | 4 | 2,99 |
|  |  | C-23-1 | Căn góc | 167,4 | 100,9 | 60,3 | 4 | 2,41 |
|  |  | C-23-2 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-23-3 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-23-4 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-23-5 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-23-6 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-23-7 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | C-23-8 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | C-23-9 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-23-10 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-23-11 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-23-12 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-23-13 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-23-14 | Căn góc | 167,6 | 101,1 | 60,3 | 4 | 2,41 |
|  |  | C-23-15 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 82,9 | 76,8 | 4 | 3,07 |
|  |  | C-23-16 | 50,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-17 | 50,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-18 | 50,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-19 | 50,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-20 | 50,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-21 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-23-22 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-23-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-24 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-25 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-26 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-27 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-28 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-29 | 5,1 | 18,0 | 92,0 | 74,1 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-30 | 5,1 | 18,0 | 92,0 | 74,1 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-31 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-32 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-33 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-34 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-35 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-36 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-37 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-23-38 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-23-39 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-40 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-41 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-42 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-23-43 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-23-44 | 6,0 | 17,0 | 102,0 | 81,4 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-23-45 | 6,0 | 17,0 | 102,0 | 81,4 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-23-46 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-23-47 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-23-48 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-49 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-50 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-51 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-23-52 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-23-53 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-54 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-55 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-56 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-57 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-58 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,5 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-59 | Căn góc | 122,5 | 66,2 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | C-23-60 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | C-23-61 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-62 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-63 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-64 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-65 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-66 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-67 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-23-68 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-23-69 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-70 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-71 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-72 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-73 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-23-74 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 82,9 | 76,8 | 4 | 3,07 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 74 | C-24 |  |  | 7.408,0 | 5.548,4 | 74,9 | 4 | 3,00 |
|  |  | C-24-1 | Căn góc | 167,5 | 101,0 | 60,3 | 4 | 2,41 |
|  |  | C-24-2 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-24-3 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-24-4 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-24-5 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-24-6 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-24-7 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | C-24-8 | 7,0 | 20,0 | 140,0 | 82,5 | 58,9 | 4 | 2,36 |
|  |  | C-24-9 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-24-10 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-24-11 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-24-12 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-24-13 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-24-14 | Căn góc | 167,5 | 101,0 | 60,3 | 4 | 2,41 |
|  |  | C-24-15 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
|  |  | C-24-16 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-17 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-18 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-19 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-20 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-21 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-24-22 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-24-23 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-24 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-25 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-26 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-27 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-28 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-29 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | C-24-30 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | C-24-31 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-32 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-33 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-34 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-35 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-36 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-37 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-24-38 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-24-39 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-40 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-41 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-42 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-24-43 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-24-44 | 6,0 | 17,0 | 102,0 | 81,4 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-24-45 | 6,0 | 17,0 | 102,0 | 81,4 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-24-46 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-24-47 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-24-48 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-49 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-50 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-51 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-24-52 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-24-53 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-54 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-55 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-56 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-57 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-58 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-59 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-60 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-61 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-62 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-63 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-64 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-65 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-66 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-67 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-24-68 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-24-69 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-70 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-71 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-72 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-73 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-24-74 | 6,0 | 18,0 | 108,0 | 85,5 | 79,2 | 4 | 3,17 |
| NHÀ LIÊN KẾ LOẠI 3 | 70 | C-25 |  |  | 7.072,6 | 5.275,7 | 74,6 | 4 | 2,98 |
|  |  | C-25-1 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
|  |  | C-25-2 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-3 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-4 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-5 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-6 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-7 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-8 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-25-9 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-25-10 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-11 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-12 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-13 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-14 | 7,1÷7,6 | 18,0 | 133,9 | 102,6 | 76,6 | 4 | 3,06 |
|  |  | C-25-15 | Căn góc | 167,0 | 100,8 | 60,3 | 4 | 2,41 |
|  |  | C-25-16 | 5,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-25-17 | 5,0 | 20,0÷20,2 | 100,5 | 80,4 | 79,9 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-25-18 | 5,0 | 20,2÷20,3 | 101,1 | 80,8 | 79,9 | 4 | 3,20 |
|  |  | C-25-19 | 5,0 | 20,3 | 101,5 | 81,1 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-25-20 | 5,0 | 20,3÷20,4 | 101,9 | 81,3 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-25-21 | 7,0 | 20,4÷20,5 | 143,1 | 84,6 | 59,2 | 4 | 2,37 |
|  |  | C-25-22 | 7,0 | 20,5 | 143,3 | 84,9 | 59,2 | 4 | 2,37 |
|  |  | C-25-23 | 5,0 | 20,5 | 102,4 | 81,7 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-25-24 | 5,0 | 20,4÷20,5 | 102,3 | 81,6 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-25-25 | 5,0 | 20,4 | 102,1 | 81,5 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-25-26 | 5,0 | 20,3÷20,4 | 101,9 | 81,3 | 79,8 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-25-27 | 5,0 | 20,3 | 101,5 | 81,0 | 79,9 | 4 | 3,19 |
|  |  | C-25-28 | Căn góc | 169,8 | 102,4 | 60,3 | 4 | 2,41 |
|  |  | C-25-29 | 4,1÷5,0 | 18,0 | 81,7 | 66,3 | 81,2 | 4 | 3,25 |
|  |  | C-25-30 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-31 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-32 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-33 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-34 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-25-35 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-25-36 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-37 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-38 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-39 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-40 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-41 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-42 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-43 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-44 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-45 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-46 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-47 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-48 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-49 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-50 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-25-51 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-25-52 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-53 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-54 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-25-55 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-25-56 | 5,0÷5,8 | 17,0 | 91,2 | 76,2 | 83,5 | 4 | 3,34 |
|  |  | C-25-57 | 6,3÷7,1 | 17,0 | 114,5 | 89,9 | 78,6 | 4 | 3,14 |
|  |  | C-25-58 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-25-59 | 5,0 | 17,0 | 85,0 | 72,5 | 85,3 | 4 | 3,41 |
|  |  | C-25-60 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-61 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-62 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-25-63 | 7,0 | 18,0 | 126,0 | 72,5 | 57,5 | 4 | 2,30 |
|  |  | C-25-64 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-65 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-66 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-67 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-68 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-69 | 5,0 | 18,0 | 90,0 | 72,5 | 80,6 | 4 | 3,22 |
|  |  | C-25-70 | Căn góc | 122,5 | 66,3 | 54,1 | 4 | 2,16 |
| NHÀ VƯỜN | 29 | D-1 |  |  | 9.307,9 | 5.141,9 | 55,2 | 3 | 1,66 |
|  |  | D-1-1 | 15,0 | 18,9÷19,6 | 289,2 | 157,1 | 54,3 | 3 | 1,63 |
|  |  | D-1-2 | 20,0 | 19,6÷20,4 | 400,5 | 220,2 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-1-3 | Căn góc | 411,1 | 223,8 | 54,4 | 3 | 1,63 |
|  |  | D-1-4 | 15,0 | 20,6÷20,8 | 311,7 | 173,6 | 55,7 | 3 | 1,67 |
|  |  | D-1-5 | 15,0 | 20,8÷21,0 | 314,4 | 175,6 | 55,9 | 3 | 1,68 |
|  |  | D-1-6 | 15,0 | 20,9÷21,0 | 314,4 | 175,6 | 55,8 | 3 | 1,68 |
|  |  | D-1-7 | 15,0 | 20,8÷20,9 | 312,9 | 174,5 | 55,8 | 3 | 1,67 |
|  |  | D-1-8 | 15,0 | 20,7÷20,8 | 311,5 | 173,4 | 55,7 | 3 | 1,67 |
|  |  | D-1-9 | 15,0 | 20,6÷20,7 | 310,0 | 172,3 | 55,6 | 3 | 1,67 |
|  |  | D-1-10 | 15,0 | 20,5÷20,6 | 308,6 | 171,3 | 55,5 | 3 | 1,67 |
|  |  | D-1-11 | 15,0 | 20,2÷20,5 | 306,0 | 169,5 | 55,4 | 3 | 1,66 |
|  |  | D-1-12 | 15,0 | 19,7÷20,5 | 299,0 | 164,3 | 54,9 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-1-13 | 19,0÷19,8 | 19,4÷19,7 | 377,3 | 211,8 | 56,1 | 3 | 1,68 |
|  |  | D-1-14 | 15,0 | 19,4÷19,5 | 291,8 | 159,0 | 54,5 | 3 | 1,63 |
|  |  | D-1-15 | 15,0 | 19,5÷19,7 | 294,0 | 160,6 | 54,6 | 3 | 1,64 |
|  |  | D-1-16 | Căn góc | 393,2 | 217,6 | 55,3 | 3 | 1,66 |
|  |  | D-1-17 | 15,0 | 20,0 | 389,9 | 216,4 | 55,5 | 3 | 1,67 |
|  |  | D-1-18 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-1-19 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-1-20 | 18,2÷19 | 20,0 | 371,6 | 209,6 | 56,4 | 3 | 1,69 |
|  |  | D-1-21 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-1-22 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-1-23 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-1-24 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-1-25 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-1-26 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-1-27 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-1-28 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-1-29 | 15,0 | 20,0 | 300,8 | 165,6 | 55,1 | 3 | 1,65 |
| NHÀ VƯỜN | 16 | D-2 |  |  | 5.156,2 | 2.862,1 | 55,5 | 3 | 1,67 |
|  |  | D-2-1 | Căn góc | 378,9 | 212,4 | 56,1 | 3 | 1,68 |
|  |  | D-2-2 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-2-3 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-2-4 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-2-5 | 16,0÷16,8 | 20,0 | 329,0 | 187,1 | 56,9 | 3 | 1,71 |
|  |  | D-2-6 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-2-7 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-2-8 | Căn góc | 370,2 | 206,8 | 55,9 | 3 | 1,68 |
|  |  | D-2-9 | Căn góc | 378,1 | 212,1 | 56,1 | 3 | 1,68 |
|  |  | D-2-10 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-2-11 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-2-12 | 16,8÷17,8 | 20,0 | 346,0 | 199,2 | 57,6 | 3 | 1,73 |
|  |  | D-2-13 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-2-14 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-2-15 | 15,0 | 20,0 | 300,0 | 165,0 | 55,0 | 3 | 1,65 |
|  |  | D-2-16 | Căn góc | 354,0 | 194,5 | 55,0 | 3 | 1,65 |
| NHÀ VƯỜN | 6 | D-5 |  |  | 2.067,3 | 1.150,5 | 55,6 | 3 | 1,67 |
|  |  | D-5-1 | Căn góc | 411,6 | 224,0 | 54,4 | 3 | 1,63 |
|  |  | D-5-2 | 15,0 | 21,1÷21,3 | 317,6 | 177,9 | 56,0 | 3 | 1,68 |
|  |  | D-5-3 | 14,9÷17,7 | 21,0÷21,1 | 341,6 | 197,0 | 57,7 | 3 | 1,73 |
|  |  | D-5-4 | 17,7÷20,3 | 18,9÷19,3 | 361,6 | 205,8 | 56,9 | 3 | 1,71 |
|  |  | D-5-5 | 15,0 | 18,7÷18,9 | 282,4 | 152,1 | 53,9 | 3 | 1,62 |
|  |  | D-5-6 | Căn góc | 352,5 | 193,7 | 54,9 | 3 | 1,65 |

IX.2.  CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN VÀ BẢN VẼ THU NHỎ KÈM THEO