| SỞ XÂY DỰNG LONG AN TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG Số: / | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP Tân An, ngày tháng năm 2019 |
| --- | --- |

# THUYẾT MINH

# ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG - TỶ LỆ  1/500

KHU DÂN CƯ – TÁI ĐỊNH CƯ, NHÀ Ở CÔNG NHÂN HẢI SƠN

XÃ LONG THƯỢNG - HUYỆN CẦN GIUỘC -  TỈNH LONG AN

Cơ quan phê duyệt	: UBND huyện Cần Giuộc

Cơ quan thẩm định	: Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Cần Giuộc

Chủ đầu tư	: Công ty TNHH Hải Sơn

Đơn vị tư vấn	: Trung tâm Quy hoạch Xây dựng.

THUYẾT MINH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG, TỶ LỆ 1/500

KHU DÂN CƯ – TÁI ĐỊNH CƯ, NHÀ Ở CÔNG NHÂN HẢI SƠN

Xã Long Thượng - Huyện Cần Giuộc  - Tỉnh Long An

| Chủ trì | KTS. | Nguyễn Huy Khôi |
| --- | --- | --- |
| Tham gia thiết kế |  |  |
| Quy hoạch kiến trúc | KTS. | Nguyễn Huy Khôi |
|  | KTS. | Lưu Thị Thanh Hằng |
|  | KTS. | Mai Bảo Ngọc |
|  | KTS. KTS. KS. | Trần Bảo Ngọc Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyễn Thanh Hà |
|  | KS. | Nguyễn Đại Lộc |
| Giao thông | KS. | Mai Văn Nhiều |
| San nền | KS. | Mai Văn Nhiều |
| Thoát nước mưa | KS. | Nguyễn Anh Bình |
| Cấp nước | KS. | Trần Văn Đủ |
| Thoát nước thải | KS. | Đỗ Minh Hiếu |
| Cấp điện, chiếu sáng | KS. | Mai Văn Nhiều |
| Thông tin liên lạc | KS. | Nguyễn Anh Bình |
| Quản lý kỹ thuật |  |  |
|  | KS. | Hà Quốc Hưng |

MỤC LỤC

I. Những căn cứ lập điều chỉnh đồ án	  Trang 5.

1. Lý do điều chỉnh

2. Các căn cứ pháp lý lập quy hoạch

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án.

4. Nội dung yêu cầu điều chỉnh.

II. Các nội dung chi tiết điều chỉnh quy hoạch 	  Trang 6

A. Hiện trạng khảo sát khu quy hoạch :

- Ranh giới và phạm vi nghiên cứu.

- Địa hình.

- Khí hậu thủy văn.

- Địa chất.

- Hiện trạng sử dụng đất.

- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật.

B. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Cơ cấu điều chỉnh sử dụng đất.

- Quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh.

- Phân khu chức năng và tổ chức không gian quy hoạch.

- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

- Đánh giá tác động môi trường.

III. Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng	Trang 33

IV. Tiến độ thực hiện dự án	Trang 34

IV. Tổ chức thực hiện	Trang 34

VI. Kết luận - kiến nghị  	Trang 34

Phần phụ lục văn bản pháp lý 	Trang 35

THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500

KHU DÂN CƯ – TÁI ĐỊNH CƯ, NHÀ Ở CÔNG NHÂN HẢI SƠN

XÃ LONG THƯỢNG - HUYỆN CẦN GIUỘC

## TỈNH LONG AN

_________

I. NHỮNG CĂN CỨ LẬP ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH :

1. Lý do điều chỉnh :

- Nhằm tạo khu ở có đa dạng kích thước và diện tích lô đất phục vụ tốt nhất cho nhu cầu ở của người dân địa phương và vùng lân cận.

- Làm cơ sở pháp lý để xây dựng một khu dân cư hoàn chỉnh, đảm bảo nối kết hạ tầng khu vực, hài hòa về kiến trúc cảnh quan, đáp ứng tốt nhu cầu sống và nghỉ ngơi của người dân.

- Do đó việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư – tái định cư, nhà ở công nhân Hải Sơn – tại xã Long Thượng là rất cần thiết.

2. Các căn cứ pháp lý lập quy hoạch :

- Luật số 35/2018/QH14 về việc sửa đổi. Bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 cùa Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành trách nhiệm của cơ quan liên quan trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Long An và văn bản số 4533/UBND-KT ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết do UBND tỉnh phê duyệt;

- Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - tái định cư – nhà ở công nhân Hải Sơn tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư - tái định cư – nhà ở công nhân Hải Sơn tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

- Thông báo số 616/TB-UBND ngày 28/6/2019 của UBND huyện Cần Giuộc về việc góp ý đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư – Tái định cư nhà ở công nhân Hải Sơn xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An;

- Công văn số 2875/SXD-QHKT ngày 12/8/2019 của Sở Xây dựng về việc góp ý đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư – tái định cư Nhà ở công nhân Hải Sơn, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án :

- Xác định lại diện tích chức năng sử dụng của các khu đất điều chỉnh quy hoạch và hệ thống kết nối giao thông.

4. Nội dung yêu cầu điều chỉnh :

- Thay đổi toàn bộ cơ cấu phần đất giáp đường cao tốc và đường trục chính số 3 về hướng tây giáp rạch Hốc Hữu Thượng.

II. CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH:

A. HIỆN TRẠNG KHẢO SÁT KHU QUY HOẠCH:

# Ranh giới và phạm vi:

Khu dân cư - tái định cư Hải Sơn nằm gần hương lộ 11 và đường tỉnh 835B, cách quốc lộ 1A khoảng 5 km và cách thị trấn Cần Giuộc khoảng 7 km về hướng Tây Bắc theo đường chim bay và tiếp giáp với ranh Tp. Hồ Chí Minh.

- Phía Bắc giáp	:	Khu dân cư, tái định cư Hải Sơn

- Phía Nam giáp	:	Cụm Công Nghiệp Hải Sơn

- Phía Tây giáp	:	Rạch Hốc Hữu Thượng - TP.Hồ Chí Minh

- Phía Đông giáp	:	Ruộng lúa - đất thổ cư.

Tổng diện tích khu đất: 368.013m²

Khu đất quy hoạch thuộc xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

2./ Địa hình:

Khu vực đã được san nền tương đối hoàn chỉnh với cao độ trung bình khoảng +1,96m (theo cao độ Quốc gia – Hòn Dấu làm chuẩn).

3./ Khí hậu, thủy văn:

a./ Khí hậu :

Cần Giuộc nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa xích đạo. Khí hậu rất thích hợp cho sản xuất và đời sống của con người do nhiệt độ ôn hòa, không nóng, không lạnh, hiếm khi có gió bão, lũ hoặc có lũ nhưng là lũ lành. Các đặc trưng của khí hậu như sau :

+ Nhiệt độ không khí:

- Nhiệt độ trung bình năm khoảng 26º - 28ºC, trong đó tháng trung bình cao nhất là tháng 4 và 5 khoảng 29ºC, tháng trung bình thấp nhất là tháng 12 và tháng 1 khoàng 25ºC.

- Nhiệt độ cao nhất lên tới 38ºC vào một số ngày trong tháng 4 và 5.

- Nhiệt độ thấp nhất khoảng 20ºC vào một số ngày trong tháng 8 và 9.

+ Độ ẩm không khí:

- Độ ẩm không khí trung bình trong năm từ 81 – 90%

- Độ ẩm không khí trung bình trong tháng cao nhất là 93% đo được vào tháng 12 năm 2000.

- Độ ẩm không khí trung bình tháng thấp nhất là 73% đo được vào tháng 3 năm 1998.

+ Lượng mưa;

- Lượng mưa trung bình năm: 1.800 mm

- Lượng mưa trung bình tháng thấp nhất vào tháng 1,2 và 3: 0-10 mm

- Lượng mưa tập trung trên 90% vào tháng 6 – 11. Các tháng còn lại chiếm chưa đầy 10%.

+ Nắng:

- Số giờ nắng trong năm đo tại trạm khoảng 2.300 – 2.600 giờ. Các tháng 1, 2, 3, 4, 5 có số giờ nắng cao nhất trên 200 giờ/tháng. Các tháng mùa mưa có giờ nắng thấp hơn - dưới 200 giờ/tháng.

+ Gió:

- Mỗi năm có hai mùa gió chính:

- Gió Đông Nam thổi thường xuyên từ tháng 1 đến tháng 4

- Gió Tây Nam thổi từ tháng 6 đến tháng 12

- Trong các tháng giao mùa có gió Đông, gió Tây và gió Nam

- Tốc độ gió trung bình là 2m/s, trung bình cao nhất là 2,8m/s vào tháng 8 và trung bình thấp nhất là 1,5m/s vào tháng 12.

- Gió mạnh nhất thường là gió Tây, Nam hoặc Tây Nam. Tốc độ gió đạt 19m/s và xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm.

b./ Thủy văn :

Chế độ mực nước khu vực chủ yếu chịu ảnh hưởng thủy triều biển Đông, theo chế độ bán nhật triều, biên độ dao động > 2m vào mùa khô và < 2m vào mùa lũ, và giữ nguyên chế độ dòng chảy thủy triều theo hướng chảy ngược lên thượng nguồn theo chu kỳ triều.

Sông Vàm Cỏ Đông tương đối thẳng nên khả năng truyền triều, mặn nhanh khoảng 0,09g/l-km.

4./ Địa chất :

Địa tầng khu vực nghiên cứu theo thứ tự sau:

- Lớp đất 1: Bùn sét màu xám xanh, trạng thái chảy, đôi chổ dẻo chảy.

- Lớp đất 2: Sét màu xám xanh, xám vàng, loang lổ trắng, kẹp ít cát sạn, đôi chỗ có vệt ôxít sắt.

- Lớp đất 3: Sét pha màu vàng đốm nâu đỏ chứa sạn, trạng thái dẻo cứng.

- Lớp đất 4: Sét pha nhẹ màu vàng, trạng thái dẻo cứng.

- Lớp đất 5: Cát pha màu xám vàng, xám ghi, kẹp ít sét, kẹp ít sỏi, đôi chỗ có lớp mỏng kết thạch cứng, trạng thái dẻo.

- Lớp đất 6: Cát hạt trung đến thô,màu vàng, chứa sỏi, đôi chỗ có lớp kết thạch cát cứng, kết cấu chặt.

- Lớp đất 7: Sét pha nhẹ màu xám vàng, trạng thái dẻo mềm.

- Lớp đất 8: cát pha màu xám vàng, xám ghi, trạng thái dẻo.

- Lớp đất 9: cát hạt trung màu xám trắng, xám vàng, chứa bụi, kết cấu chặt.

- Lớp đất 10: Cát pha, màu hồng, vàng, trạng thái dẻo.

* Nhận xét chung về điều kiện xây dựng:

+ Thuận lợi:

- Về vị trí địa lý gần và tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh cho nên rất thuận lợi về việc phát triển đô thị dân cư.

- Khu đất quy hoạch xây dựng dự án Khu Dân cư - tái định cư và nhà ở công nhân đã được UBND tỉnh Long An quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ mục đích đất công nghiệp sang mục đích đất ở trên địa bàn xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc.

- Khu đất có địa hình bằng phẳng, diện tích đất đã kê biên đền bù khoảng 87%.

+ Khó khăn:

Cơ sở hạ tầng trong khu quy hoạch chưa có và mặt đường còn hẹp, đòi hỏi từng bước đầu tư xây dựng lớn.

5./ Hiện trạng sử dụng đất:

Tổng diện tích quy hoạch khu dân cư là 360.813m2,  trong đó:

| STT | Loại đất | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất đã bồi thường | 317.040 | 86,15 |
| 2 | Đất chưa bồi thường | 50.973 | 13,85 |
|  | Đất lúa | 41.802 | 11,36 |
|  | Đất thổ (10 hộ) | 7.466 | 2,02 |
|  | Đất vườn | 1.308 | 0,37 |
|  | Đất nghĩa địa | 397 | 0,10 |
| Cộng | 360.813 | 100,00 |

6. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

6.1. San nền:

- Toàn bộ khu quy hoạch đã được san nền bằng cát đạt cao độ +1,96m.

6.2. Giao thông:

- Khu dân cư – tái định cư Hải Sơn (12,4259ha) chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng một số tuyến đường.

- Tuyến đường số 3 nối khu dân cư – tái định cư Hải Sơn, khu dân cư – tái định cư, nhà ở công nhân Hải Sơn và cụm công nghiệp Hải Sơn đã có hồ sơ đầu tư xây dựng.

6.3. Cấp điện:

- Trong khu quy hoạch đã có đường dây trung thế chạy dọc theo đường sỏi đỏ nối từ hương lộ 11 vào khu quy hoạch, và từ đó hạ trạm để cung cấp điện đến các hộ dân sống trong khu quy hoạch.

- Tuyến điện trung thế chạy dọc theo hương lộ 11.

6.4. Cấp nước:

- Hiện tại dân cư trong khu quy hoạch đấu nối với đường ống cấp nước của nhà máy nước dọc Hương lộ 11, ống cấp nước sử dụng ống uPVC D100, D60.

6.5. Thoát nước mưa:

Đang xây dựng Mạng lưới đường ống và hố ga thu nước mưa từ trục chính nối từ Hương lộ 11 vào khu quy hoạch.

6.6. Thoát nước thải:

Đang xây dựng Mạng lưới đường ống và hố ga thu nước thải từ trục chính nối từ Hương lộ 11 vào khu quy hoạch.

6.7. Môi trường:

Môi trường trong khu vực quy hoạch còn tương đối tốt.

6.8. Thông tin liên lạc:

- Hiện có tuyến cáp viễn thông đi cặp đường hương lộ 11.

- Các hộ dân xây dựng sử dụng cáp thông tin được đấu nối với trung tâm viễn thông và đi chung trên trụ điện.

B. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH:

- Cơ cấu điều chỉnh sử dụng đất:

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT

Số : 1042/QĐ-UBND, ngày 01/3/2019 so với Phương án điều chỉnh

| Loại đất | Phương án được duyệt | Phương án điều chỉnh | Nhận xét | QCXDVN 01/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diện Tích (ha) | Tỉ lệ % | Diện tích BQ m²/người | Diện tích (ha) | Tỉ lệ % | Diện tích BQ m²/người |  |  |
| Đất ở | 17,46835 | 47,47 | 29,11 | 17,50585 | 47,57 | 26,93 | Giảm 0,0375 ha. |  |
| Đất nhà phố | 6,08955 |  |  | 7,7801 |  |  | Tăng:225 lô. Diện tích:1,69055ha |  |
| Đất nhà liên kế | 8,6786 |  |  | 7,1231 |  |  | Giảm:90 lô. Diện tích:1,5555ha |  |
| Đất nhà vườn | 2,1099 |  |  | 2,06375 |  |  | Giảm 461,5 m² |  |
| Đất nhà ở kết hợp TMDV | 0,5903 |  |  | 0,5389 |  |  | Giảm 12 căn. Diện tích 514 m² |  |
| Đất công trình công cộng | 1,8623 | 5,06 | 3,11 | 3,2652 | 8,87 | 5,02 | Tăng 1,4029 ha. |  |
| Trường tiểu học | 0,6984 |  |  | 0,7081 |  |  | Tăng diện tích; 0,0097 ha | Đạt |
| Nhà trẻ, mẫu giáo | 0,5391 |  |  | 0,7378 |  |  | Tăng diện tích; 0,1987 ha | Đạt |
| Đất văn hóa TDTT | 0,2581 |  |  | 0,1797 |  |  | Giảmdiện tích; 0,0784 ha |  |
| Đất trạm y tế | 0,2581 |  |  | 0,4343 |  |  |  |  |
| Đất quản lý hành chính | 0,1086 |  |  | 0,1086 |  |  |  |  |
| Đất thể dục thể thao |  |  |  | 1,0967 |  |  |  |  |
| Đất công trình kỹ thuật | 0,1386 | 0,37 | 0,23 | 0,1386 | 0,37 | 0,21 |  |  |
| Đất trạm cấp nước | 0,1386 |  |  | 0,1386 |  |  |  |  |
| Đất giao thông | 12,29405 | 33,41 | 20,49 | 14,1271 | 38,39 | 21,73 | Tăng DT; 1,83305 ha |  |
| Đất cây xanh | 5,0380 | 13,69 | 8,39 | 1,76455 | 4,80 | 2,72 | Giảm DT; 3,27345 ha | Đạt |
| Tổng cộng | 36,8013 |  |  | 36,8013 |  |  |  |  |

- Quy hoạch sử dụng đất theo phương án điều chỉnh:

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐIỀU CHỈNH

( Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng : 56,62 m2/người – với 6.500 dân )

| STT | Loại đất | Diện tích (ha) | Tỉ lệ (%) so với đất dân dụng | Diện Tích bình quân (m2/ng) | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao xây dựng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ĐẤT DÂN DỤNG | 36,8013 | 100 | 56,62 |  |  |
| 1 | Đất ở (1.621 lô) | 17,50585 | 47,56 | 26,93 |  |  |
|  | - Đất nhà phố (803 lô) | 7,7801 |  |  | 80 | 4 |
|  | - Đất nhà ở liên kế (739 lô) | 7,1231 |  |  | 80 | 4 |
|  | - Đất nhà vườn (44 lô) | 2,06375 |  |  | 50 | 3 |
|  | - Đất nhà ở căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ: 35 căn | 0,5389 |  |  | 40 | 5 |
| 2 | Đất công trình công cộng | 3,2652 | 8,87 | 5,02 |  |  |
|  | - Nhà trẻ, mẫu giáo | 0,7378 |  |  | 40 | 2 |
|  | - Trường tiểu học | 0,7081 |  |  | 40 | 3 |
|  | - Trạm y tế | 0,4343 |  |  | 40 | 3 |
|  | - Đất văn hóa thể dục thể thao | 0,1797 |  |  | 40 | 3 |
|  | - Quản lý hành chính | 0,1086 |  |  | 40 | 3 |
|  | - Đất thể dục thể thao | 1,0967 |  |  | 40 | 2 |
| 3 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | 14,2657 | 38,76 | 21,95 |  |  |
|  | - Diện tích mặt đường | 7,3203 |  |  |  |  |
|  | - Diện tích vỉa hè | 6,7568 |  |  |  |  |
|  | - Bến xe | 0,0500 |  |  |  |  |
|  | - Trạm cấp nước | 0,1386 |  |  | 40 |  |
| 4 | Đất cây xanh | 1,76455 | 4,80 | 2,72 |  |  |
|  | - Đất cây xanh | 1,76455 |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng : | 36,8013 | 100 |  |  |  |

BẢNG TỔNG HỢP CHIA LÔ NHÀ Ở

| STT | Tên lô | Số lượng | Kích thước ( m ) | Diện tích 1 lô(m²) | Tổng diện tích (m²) | Mật độ Xd % | Tầng cao | Mẫu nhà | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | A1 | 24 |  |  | 2.578,5m² |  |  |  |  |
|  | A1(góc) | 1 | 9 *20 | 174,5m² | 174,5m² | 72,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A2-A12 | 11 | 5 *20 | 100m² | 1.100m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A13(góc) | 1 |  | 204m² | 204m² | 69,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A14-A24 | 11 | 5 *20 | 100m² | 1.100m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
| 02 | A2 | 56 |  |  | 4.563m² |  |  |  |  |
|  | A1(góc) | 1 |  | 129,5m² | 129,5m² | 77 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A2-A13 | 12 | 5 * 15 | 75m² | 900m² | 90 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A14 | 1 |  | 103m² | 103m² | 79,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A15-A23 | 9 | 5 * 15 | 75m² | 675m² | 90 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A24-A25(góc) | 2 |  | 125,5m² | 251m² | 77 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A26-A42 | 17 | 5 * 15 | 75 m² | 1.275 m² | 90 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A43 (góc) | 1 |  | 137m² | 137m² | 76 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A44-A49 | 6 | 5 * 15 | 75m² | 450m² | 90 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A50 | 1 |  | 76m² | 76m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A51 | 1 |  | 77,5m² | 77,5m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A52 | 1 |  | 79,5m² | 79,5m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A53 | 1 |  | 82m² | 82m² | 86 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A54 | 1 |  | 84,5m² | 84,5m² | 86 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A55 | 1 |  | 88m² | 88m² | 84 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A56 (góc) | 1 |  | 155m² | 155m² | 74,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
| 03 | A3 | 19 |  |  | 1.710m² |  |  |  |  |
|  | A1-A19 | 19 | 5 * 18 | 90m² | 1.710m² | 84 | 4 | Nhà phố |  |
| 04 | A4 | 22 |  |  | 1.807m² |  |  |  |  |
|  | A1(góc) | 1 | 8,5 * 15 | 125,5m² | 125,5m² | 77 | 4 | Nhà phố |  |
|  | A2-A10 | 9 | 5 * 15 | 75m² | 675m² | 90 | 4 | Nhà phố |  |
|  | A11-A12(góc) | 2 | 7 * 15 | 103m² | 206m² | 79,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | A13-A21 | 9 | 5 * 15 | 75m² | 675m² | 90 | 4 | Nhà phố |  |
|  | A22(góc) | 1 | 8,5 * 15 | 125,5m² | 125,5m² | 77 | 4 | Nhà phố |  |
| 05 | A5 | 49 |  |  | 4.094,5m² |  |  |  |  |
|  | A1(góc) | 1 |  | 144,5m² | 144,5m² | 75,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A2-A24 | 24 | 5 * 16 | 80m² | 1.840m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A25(góc) | 1 |  | 135m² | 135m² | 76,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A26(góc) | 1 |  | 141m² | 141m² | 75,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A27-A38 | 24 | 5 * 16 | 80m² | 960m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A39 | 1 |  | 80,5m² | 80,5m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A40 | 1 |  | 80m² | 80m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A41 | 1 |  | 79,5m² | 79,5m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A42 | 1 |  | 78m² | 78m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A43 | 1 |  | 76,5m² | 76,5m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A44 | 1 |  | 75m² | 75m² | 90 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A45 | 1 |  | 72,5m² | 72,5m² | 90 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A46 | 1 |  | 69,5m² | 69,5m² | 92 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A47 | 1 |  | 66,5m² | 66,5m² | 92 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A48 | 1 |  | 63m² | 63m² | 94 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A49(góc) | 1 |  | 133m² | 133m² | 76,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
| 06 | A6 | 58 |  |  | 4.844,5m² |  |  |  |  |
|  | A1(góc) | 1 |  | 185m² | 185m² | 71,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A2 | 1 |  | 83m² | 83m² | 86 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A3 | 1 |  | 100m² | 100m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A4(góc) | 1 |  | 174,5m² | 174,5m² | 72,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A5-A16 | 12 | 5 * 15 | 75m² | 900m² | 90 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A17 | 1 |  | 80m² | 80m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A18-A27 | 10 |  | 75m² | 750m² | 90 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A28(góc) | 1 |  | 111m² | 111m² | 78,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A29(góc) | 1 |  | 111m² | 111m² | 78,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A30-A37 | 8 | 5 * 15 | 75m² | 600m² | 90 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A38(góc) | 1 |  | 180m² | 180m² | 72 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A39 | 1 |  | 104,5m² | 104,5m² | 79,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A40 | 1 |  | 113,5m² | 113,5m² | 78,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A41 | 1 |  | 75m² | 75m² | 90 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | A42-A58 | 17 | 5 * 15 | 75m² | 1.275m² | 90 | 4 | Nhà liên kế |  |
| 07 | A7 | 19 |  |  | 2.004m² |  |  |  |  |
|  | A1(góc) | 1 |  | 204m² | 204m² | 69,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | A2-A19 | 18 | 5 * 20 | 100m² | 1.800m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
| 08 | A8 | 18 |  |  | 1.684m² |  |  |  |  |
|  | A1 | 1 | 8 * 20 | 160m² | 160m² | 74 | 4 | Nhà phố |  |
|  | A2-A10 | 9 | 5 *20 | 100m² | 900m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | A11-A17 | 7 | 5 *15 | 75m² | 525m² | 90 | 4 | Nhà phố |  |
|  | A18 (góc) | 1 |  | 99m² | 99m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
| 09 | A9 | 24 |  |  | 2.100m² |  |  |  |  |
|  | A1-A12 | 12 |  | 100m² | 1.200m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | A13-A24 | 12 |  | 75m² | 900m² | 90 | 4 | Nhà phố |  |
| 10 | A10 | 24 |  |  | 2.100m² |  |  |  |  |
|  | A1-A12 | 12 |  | 100m² | 1.200m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | A13-A24 | 12 |  | 75m² | 900m² | 90 | 4 | Nhà phố |  |
| 11 | A11 | 24 |  |  | 2.100m² |  |  |  |  |
|  | A1-A12 | 12 |  | 100m² | 1.200m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | A13-A24 | 12 |  | 75m² | 900m² | 90 | 4 | Nhà phố |  |
| 12 | B1 | 56 |  |  | 4.768,5m² |  |  |  |  |
|  | B1(góc) | 1 |  | 139,5m² | 139,5m² | 75,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B2 | 1 |  | 78m² | 78m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B3-B26 | 24 | 5 * 16 | 80m² | 1.920m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B27(góc) | 1 |  | 154,5m² | 154,5m² | 74,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B28(góc) | 1 |  | 154,5m² | 154,5m² | 74,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B29-B55 | 27 | 5 * 16 | 80m² | 2.160m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B56(góc) | 1 |  | 162m² | 162m² | 73,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
| 13 | B2 | 38 |  |  | 3.277m² |  |  |  |  |
|  | B1(góc) | 1 |  | 120m² | 120m² | 78 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B2 | 1 |  | 89,5m² | 89,5m² | 84 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B3 | 1 |  | 85m² | 85m² | 86 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B4 | 1 |  | 81m² | 81m² | 86 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B5 | 1 |  | 78m² | 78m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B6 | 1 |  | 76m² | 76m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B7 | 1 |  | 74,5m² | 74,5m² | 90 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B8 | 1 |  | 74m² | 74m² | 90 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B9 | 1 |  | 74,5m² | 74,5m² | 90 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B10 | 1 |  | 77,5m² | 77,5m² | 88 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B11 | 1 |  | 80,5m² | 80,5m² | 86 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B12 | 1 |  | 84,5m² | 84,5m² | 86 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B13 | 1 |  | 89m² | 89m² | 84 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B14 | 1 |  | 95m² | 95m² | 82 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B15 | 1 |  | 101,5m² | 101,5m² | 79,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B16 | 1 |  | 109,5m² | 109,5m² | 79 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B17 | 1 |  | 155,5m² | 155,5m² | 74 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B18-B21 | 4 |  | 83,5m² | 440m² | 86 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B22(góc) | 1 |  | 162m² | 214,5m² | 78,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | B23-B37 | 15 | 5 *15 | 75m² | 1.125m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B38(góc) | 1 |  | 110,5m² | 110,5m² | 76,5 | 4 | Nhà phố |  |
| 14 | B3 | 40 |  |  | 2.954m² |  |  |  |  |
|  | B1(góc) | 1 |  | 68m² | 68m² | 92 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B2-B5 | 4 |  | 73m² | 292m² | 90 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B6(góc) | 1 |  | 67m² | 67m² | 92 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B7-B20 | 14 |  | 75m² | 1.050m² | 90 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B21(góc) | 1 |  | 68,5m² | 68,5m² | 92 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B22-B25 | 4 |  | 73m² | 292m² | 90 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B26(góc) | 1 |  | 66,5m² | 66,5m² | 92 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B27-B40 | 14 |  | 75m² | 1.050m² | 90 | 4 | Nhà phố |  |
| 15 | B4 | 50 |  |  | 4.899,5m² |  |  |  |  |
|  | B1(góc) | 1 |  | 161,5m² | 161,5m² | 73,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B2-B25 | 24 | 5 * 18,5 | 92,5m² | 2.220m² | 82 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B26(góc) | 1 |  | 156,5m² | 156,5m² | 74 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B27(góc) | 1 |  | 156,5 m² | 156,5 m² | 74 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B28-B47 | 20 | 5 * 18,5 | 92,5m² | 1.850m² | 82 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B48(góc) | 1 |  | 130m² | 130m² | 77 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B49 | 1 |  | 104m² | 104m² | 79,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B50 | 1 |  | 121m² | 121m² | 77,5 | 4 | Nhà phố |  |
| 16 | B5 | 58 |  |  | 4.957m² |  |  |  |  |
|  | B1(góc) | 1 |  | 140,5m² | 140,5m² | 71,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B2-B29 | 28 |  | 80m² | 2.240m² | 88 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B30(góc) | 1 |  | 154,5m² | 154,5m² | 74,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B31(góc) | 1 |  | 156m² | 156m² | 74 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B32-B57 | 26 |  | 80m² | 2.080m² | 88 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B58(góc) | 1 |  | 186m² | 186m² | 71 | 4 | Nhà phố |  |
| 17 | B6 | 24 |  |  | 2.100m² |  |  |  |  |
|  | B1-B12 | 12 |  | 100m² | 1.200m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B13-C24 | 12 |  | 75m² | 900m² | 90 | 4 | Nhà phố |  |
| 18 | B7 | 24 |  |  | 2.100m² |  |  |  |  |
|  | B1-B12 | 12 |  | 100m² | 1.200m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B13-C24 | 12 |  | 75m² | 900m² | 90 | 4 | Nhà phố |  |
| 19 | B8 | 24 |  |  | 2.100m² |  |  |  |  |
|  | B1-B12 | 12 |  | 100m² | 1.200m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B13-C24 | 12 |  | 75m² | 900m² | 90 | 4 | Nhà phố |  |
| 20 | B9 | 24 |  |  | 2.235,5m² |  |  |  |  |
|  | B1-B11 | 11 |  | 100m² | 1.100m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B12(góc) | 1 |  | 177m² | 177m² | 72 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B13(góc) | 1 |  | 133,5m² | 133,5m² | 76,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | B14-B24 | 11 |  | 75m² | 825m² | 90 | 4 | Nhà phố |  |
| 21 | C1 | 55 |  |  | 5.640m² |  |  |  |  |
|  | C1(góc) | 1 |  | 166,5m² | 166,5m² | 73 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C2 | 1 |  | 88m² | 88m² | 84 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C3 | 1 |  | 97m² | 97m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C4-C25 | 22 | 5 * 20 | 100m² | 2.200m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C26(góc) | 1 | 5 * 20 | 94,5m² | 94,5m² | 82 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C27(góc) | 1 | 5 * 20 | 94,5m² | 94,5m² | 82 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C28-C54 | 27 | 5 * 20 | 100m² | 2.700m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C55(góc) | 1 | 5 * 20 | 199,5m² | 199,5m² | 70 | 4 | Nhà liên kế |  |
| 22 | C2 | 38 |  |  | 3.989m² |  |  |  |  |
|  | C1(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C2-C19 | 18 | 5 * 20 | 100m² | 1.800m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C20-C37 | 18 | 5*20 | 100m² | 1.800m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C38 (góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
| 23 | C3 | 58 |  |  | 6.178m² |  |  |  |  |
|  | C1(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C2-C28 | 27 | 5 * 20 | 100m² | 2.700m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C29(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C30(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C31-C37 | 27 | 5*20 | 100m² | 2.700m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C38 (góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
| 24 | C4 | 61 |  |  | 6.567m² |  |  |  |  |
|  | C1(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C2-C19 | 18 | 5 * 20 | 100m² | 1.800m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C20(góc) | 1 | 5 * 20 | 94,5m² | 94,5m² | 82 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C21-C35 | 15 | 5 * 20 | 100m² | 1.500m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C36 (góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C37(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C38-C49 | 12 | 5 * 20 | 100m² | 1.200m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C50 (góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C51-C60 | 10 | 5 * 20 | 100m² | 1.000m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C61 (góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
| 25 | C5 | 67 |  |  | 6.778m² |  |  |  |  |
|  | C1(góc) | 1 | 5 * 20 | 94,5m² | 94,5m² | 82 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C2-C33 | 32 | 5 * 20 | 100m² | 3.200m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C34(góc) | 1 | 5 *20 | 94,5m² | 94,5m² | 82 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C35-C36 | 2 | 5 * 20 | 100m² | 200m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C37 (góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | C38-C66 | 29 | 5 * 20 | 100m² | 2.900m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C67 (góc) | 1 | 5 * 20 | 94,5m² | 94,5m² | 82 | 4 | Nhà liên kế |  |
| 26 | C6 | 66 |  |  | 6.962m² |  |  |  |  |
|  | C1(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố | Tái định cư |
|  | C2-C32 | 31 | 5 * 20 | 100m² | 3.100m² | 80 | 4 | Nhà phố | Tái định cư |
|  | C33(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố | Tái định cư |
|  | C34(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà liên kế | Tái định cư |
|  | C35-C65 | 31 | 5*20 | 100m² | 3.100m² | 80 | 4 | Nhà liên kế | Tái định cư |
|  | C66 (góc) | 1 |  | 178,5m² | 178,5m² | 72 | 4 | Nhà liên kế | Tái định cư |
| 27 | C7 | 67 |  |  | 6.978m² |  |  |  |  |
|  | C1(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố | Nhà ở công nhân |
|  | C2-C33 | 32 | 5*20 | 100m² | 3.200m² | 80 | 4 | Nhà phố | Nhà ở công nhân |
|  | C34(góc) | 1 | 5 * 20 | 94,5m² | 94,5m² | 82 | 4 | Nhà phố | Nhà ở công nhân |
|  | C35-C36 | 2 | 5*20 | 100m² | 200m² | 80 | 4 | Nhà phố | Nhà ở công nhân |
|  | C37 (góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố | Nhà ở công nhân |
|  | C38-C66 | 29 | 5 * 20 | 100m² | 2.900m² | 80 | 4 | Nhà liên kế | Nhà ở công nhân |
|  | C67 (góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà liên kế | Nhà ở công nhân |
| 28 | C8 | 19 |  |  | 2.029m² |  |  |  |  |
|  | C1(góc) | 1 | 8,5 * 20 | 164,5m² | 164,5m² | 73,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C2-C12 | 11 | 5 * 20 | 100m² | 1.100m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C13(góc) | 1 | 8,5 * 20 | 164,5m² | 164,5m² | 73,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C14-C19 | 6 | 5 * 20 | 100m² | 600m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
| 29 | C9 | 26 |  |  | 2.858m² |  |  |  |  |
|  | C1(góc) | 1 | 8,5 * 20 | 164,5m² | 164,5m² | 73,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C2-C12 | 11 | 5 * 20 | 100m² | 1.100m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C13(góc) | 1 | 8,5 * 20 | 164,5m² | 164,5m² | 73,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C14(góc) | 1 | 8,5 * 20 | 164,5m² | 164,5m² | 73,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C15-C25 | 11 | 5 * 20 | 100m² | 1.100m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | C26(góc) | 1 | 8,5 * 20 | 164,5m² | 164,5m² | 73,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
| 30 | D1 | 66 |  |  | 6.778m² |  |  |  |  |
|  | D1(góc) | 1 | 5 * 20 | 94,5m² | 94,5m² | 82 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D2-D27 | 26 | 5 * 20 | 100m² | 2.600m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D28(góc) | 1 | 5 * 20 | 94,5m² | 94,5m² | 82 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D29-D33 | 5 | 5 * 20 | 100m² | 500m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D34(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D35-D60 | 26 | 5 * 20 | 100m² | 2.600m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | D61(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D62-D66 | 5 | 5 * 20 | 100m² | 500m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
| 31 | D2 | 64 |  |  | 6.778m² |  |  |  |  |
|  | D1(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D2-D27 | 26 | 5 * 20 | 100m² | 2.600m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | D28(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D29-D32 | 4 | 5 * 20 | 100m² | 400m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D33(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D34-D59 | 26 | 5 * 20 | 100m² | 2.600m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | D60(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D61-D64 | 4 | 5 * 20 | 100m² | 400m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
| 32 | D3 | 71 |  |  | 7.373m² |  |  |  |  |
|  | D1(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D2-D35 | 34 | 5 * 20 | 100m² | 3.400m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D36(góc) | 1 | 5 * 20 | 94,5m² | 94,5m² | 82 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D37-D38 | 2 | 5 * 20 | 100m² | 200m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D39(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D40-D70 | 31 | 5 * 20 | 100m² | 3.100m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | D71(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
| 33 | D4 | 71 |  |  | 7.368m² |  |  |  |  |
|  | D1(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | D2-D32 | 31 | 5 * 20 | 100m² | 3.100m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | D33(góc) | 1 |  | 189,5m² | 189,5m² | 71 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D34-D35 | 2 | 5 * 20 | 100m² | 200m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D36(góc) | 1 |  | 89,5m² | 89,5m² | 88 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D37-D70 | 34 | 5 * 20 | 100m² | 3.400m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D71(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
| 34 | D5 | 110 |  |  | 11.173m² |  |  |  |  |
|  | D1(góc) | 1 | 5 * 20 | 94,5m² | 94,5m² | 82 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D2-D55 | 54 | 5 * 20 | 100m² | 5.400m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D56(góc) | 1 | 5 * 20 | 89,5m² | 89,5m² | 88 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D57-D58 | 2 | 5 * 20 | 100m² | 200m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D59(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D60-D107 | 48 | 5 * 20 | 100m² | 4.800m² | 80 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | D108(góc) | 1 | 10 * 20 | 194,5m² | 194,5m² | 70,5 | 4 | Nhà phố |  |
|  | D109-D110 | 2 | 5 * 20 | 100m² | 200m² | 80 | 4 | Nhà phố |  |
| 35 | D6 | 28 |  |  | 2.606m² |  |  |  |  |
|  | D1(góc) | 1 | 6 * 18,5 | 105,5m² | 105,5m² | 79 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | D2-D13 | 12 | 5 * 18,5 | 92,5m² | 1.110m² | 82 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | D14(góc) | 1 | 6 * 18,5 | 105,5m² | 105,5m² | 79 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | D15(góc) | 1 | 6 *18 | 102.5m² | 102,5m² | 79,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | D16-D27 | 12 | 5 * 18 | 90m² | 1.080m² | 84 | 4 | Nhà liên kế |  |
|  | D28(góc) | 1 | 6 * 18 | 102.5m² | 102,5m² | 79,5 | 4 | Nhà liên kế |  |
| 36 | E | 44 |  |  | 20.637,5m² |  |  |  |  |
|  | E1(góc) | 1 |  | 391m² | 391m² | 55,25 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E2 | 1 |  | 325m² | 325m² | 58,75 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E3 | 1 |  | 354m² | 354m² | 57,25 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E4 | 1 |  | 330m² | 330m² | 58,50 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E5 | 1 |  | 354m² | 354m² | 57,25 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E6 | 1 |  | 350m² | 350m² | 57,50 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E7 | 1 |  | 331m² | 331m² | 58,25 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E8 | 1 |  | 309,5m² | 309,5m² | 59,50 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E9 | 1 |  | 309m² | 309m² | 59,50 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E10 | 1 |  | 317m² | 317m² | 59 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E11 | 1 |  | 326m² | 326m² | 58,50 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E12 | 1 |  | 334m² | 334m² | 58,25 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E13 | 1 |  | 342,5m² | 342,5m² | 57,75 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E14 | 1 |  | 350,5m² | 350,5m² | 57,25 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E15 | 1 |  | 358,5m² | 358,5m² | 57 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E16 | 1 |  | 367m² | 367m² | 56,50 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E17 | 1 |  | 375m² | 375m² | 56,25 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E18 | 1 |  | 383m² | 383m² | 55,75 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E19 | 1 |  | 391m² | 391m² | 55,25 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E20 | 1 |  | 399m² | 399m² | 55 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E21 | 1 |  | 408m² | 408m² | 54,50 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E22 | 1 |  | 416,5m² | 416,5m² | 54 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E23 | 1 |  | 424,5m² | 424,5m² | 53,75 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E24 | 1 |  | 432,5m² | 432,5m² | 53,25 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E25 | 1 |  | 440,5m² | 440,5m² | 52,75 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E26 | 1 |  | 449m² | 449m² | 52,50 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E27 | 1 |  | 457m² | 457m² | 52 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E28 | 1 |  | 465m² | 465m² | 51,75 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E29 | 1 |  | 473m² | 473m² | 51,25 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E30 | 1 |  | 481,5m² | 481,5m² | 50,75 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E31 | 1 |  | 489,5m² | 489,5m² | 50,5 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E32 | 1 |  | 497,5m² | 497,5m² | 50 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E33 | 1 |  | 505,5m² | 505,5m² | 50 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E34 | 1 |  | 442,5m² | 442,5m² | 52,75 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E35 | 1 |  | 557m² | 557m² | 48,80 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E36 | 1 |  | 593m² | 593m² | 48,10 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E37 | 1 |  | 678m² | 678m² | 46,40 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E38 | 1 |  | 603,5m² | 603,5m² | 47,90 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E39 | 1 |  | 658m² | 658m² | 46,80 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E40 | 1 |  | 712m² | 712m² | 45,70 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E41 | 1 |  | 766,5m² | 766,5m² | 44,60 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E42 | 1 |  | 821m² | 821m² | 43,50 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E43 | 1 |  | 875m² | 875m² | 42,50 | 3 | Nhà vườn |  |
|  | E44 | 1 |  | 994m² | 994m² | 40,1 | 3 | Nhà vườn |  |

3. Phân khu chức năng và tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan: ( theo phương án điều chỉnh ).

a) Khu ở : 175.058,5 m² - chiếm tỷ lệ: 47,57 %, so với đất toàn khu, với chỉ tiêu sử dụng đất  dân dụng: 26,93 m²/người.

- Khu ở bố trí đa dạng, bao gồm  nhà phố, nhà liên kế, nhà vườn, đất ở căn hộ kết hợp TMDV.

- Đất nhà phố	 	:     77.801 m²	-      803 lô.

- Đất nhà liên kế	 :    71.231 m².	-      739 lô.

- Đất nhà vườn	 :    20.637,5 m².	-        44 lô.

-  Đất nhà ở căn hộ kết hợp TMDV	 :  5.389 m² - 35 căn diện tích một căn 150m²÷250m². Mật độ xây dựng 40%, tầng cao xây dựng 5 tầng, chỉ giới xây dựng lùi vào 6m so với chỉ giới đường đỏ

- Kiến trúc:

- Nhà phố:

Mật độ xây dựng: 80%.

Quy mô xây dựng: 1 trệt + 3 lầu, sàn mái bê tông cốt thép.

Chiều cao xây dựng: + 14,5m (so với cos vỉa hè) cụ thể như sau :

+ Cos nền : + 0.3m (so với cos vỉa hè).

+ Độ cao sàn lầu 1 : +   4,0m (cộng thêm 4m so với cos nền).

+ Độ cao sàn lầu 2 : +   7,6m (cộng thêm 3,6m so với cos sàn lầu 1)

+ Độ cao sàn lầu 3 : + 11,2m (cộng thêm 3,6m so với cos sàn lầu 2)

+ Độ cao sàn mái   : + 14,5m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn lầu 3).

* Chỉ giới xây dựng: trùng với chỉ giới đường đỏ.

- Nhà liên kế:

Mật độ xây dựng: 80%.

Chiều cao xây dựng tối đa: 04 tầng.

Quy mô xây dựng: 1 trệt + 3 lầu, sàn mái bê tông cốt thép.

Chiều cao xây dựng: + 14,5m (so với cos vỉa hè) cụ thể như sau:

+ Cos nền : + 0.3m (so với cos vỉa hè).

+ Độ cao sàn lầu 1 : +   4,0m (cộng thêm 4m so với cos nền).

+ Độ cao sàn lầu 2 : +   7,6m (cộng thêm 3,6m so với cos sàn lầu 1)

+ Độ cao sàn lầu 3 : +  11,2m (cộng thêm 3,6m so với cos sàn lầu 2)

+ Độ cao sàn mái   : + 14,5m (cộng thêm 3,3m so với cos sàn lầu 3)

* Chỉ giới xây dựng: lùi vào 2m so với chỉ giới đường đỏ.

- Nhà vườn (biệt thự đơn lập):

Mật độ xây dựng: 50%

Quy mô xây dựng: trệt + lầu 1 + lầu 2(sân thượng), sàn mái bê tông cốt thép, hoặc mái chớp dạng biệt thự.

Chiều cao xây dựng: +11,5m (so với cos vỉa hè) cụ thể như sau:

+ Cos nền : + 0,6m (so với cos vỉa hè)

+ Độ cao sàn lầu 1:  +  4,6m (cộng thêm 4,0m so với cos nền)

+ Độ cao sàn lầu 2:  + 8,2m ( cộng thêm 3,6m so với cos sàn lầu 1)

+ Độ cao sàn mái :   + 11,5m ( cộng thêm 3,3m so với cos sàn lầu 2)

* Chỉ giới xây dựng: mặt đường chính lùi vào 3m so với chỉ giới đường đỏ.

- Khu ở được phân bố theo các khu vực:

+ Dọc theo trục lộ chính vào khu quy hoạch. Gồm các lô nhà phố, tầng cao xây dựng 4 tầng, các trục nhánh còn lại bố trí nhà liên kế, có sân phía trước khoảng lùi 2m so với chỉ giới đường đỏ. Các đường nhánh vào sâu bên trong khu vực bố trí nhà liên kế dạng khép kín, tổ chức không gian yên tỉnh và an ninh tốt cho khu vực.

+ Nhà vườn quy cách lô ( 20m x 20m÷30m ), chỉ bố trí dọc theo đường D12 và đường N10, tầng cao xây dựng 3 tầng.

- Độ vươn ra tối đa của ban công (kể cả lam và bồn hoa):

* Nhà phố:

Đối với trục đường có lộ giới >12÷15m độ vươn ra tối đa là : 1,2m

Đối với trục đường có lộ giới > 15m độ vươn ra tối đa là : 1,4m

* Nhà liên kế : độ vươn ra tối đa là : 1,4m, đối với tất cả các tuyến đường

b) Khu công trình công cộng: 32.652 m² - chiếm tỷ lệ: 8,89 %, so với đất toàn khu, với chỉ tiêu sử dụng đất  dân dụng: 5,02 m²/người.

* Đất giáo dục: 14.459 m², nhà trẻ mẫu giáo & trường tiểu học. Mật độ xây dựng 40%, tầng cao xây dựng nhà trẻ mẫu giáo 2 tầng và tiểu học 3 tầng. Bố trí tại khu vực yên tĩnh thích hợp cho học sinh đạt hiệu quả khi học tập, chỉ giới xây dựng lùi vào 6m so với chỉ giới đường đỏ.

* Các dịch vụ khác:

- Đất văn hóa thể dục thể thao diện tích 1.797m², mật độ xây dựng 40%, bố trí cạnh đất TMDV, tầng cao 3 tầng, chỉ giới xây dựng lùi vào 6m so với chỉ giới đường đỏ.

- Đất y tế diện tích 4.343m², mật độ xây dựng 40%, bố trí cạnh đất ở kết hợp TMDV, tầng cao 3 tầng, chỉ giới xây dựng lùi vào 6m so với chỉ giới đường đỏ.

- Đất quản lý hành chính diện tích 1.086m², mật độ xây dựng 40%, , bố trí gần khu văn hóa thể dục thể thao về phía bắc khu quy hoạch, tầng cao 3 tầng, chỉ giới xây dựng lùi vào 6m so với chỉ giới đường đỏ.

- Đất thể dục thể thao diện tích 10.967m², mật độ xây dựng 40%, bố trí ở trung tâm các nhóm nhà ở, tầng cao 2 tầng, chỉ giới xây dựng lùi vào 6m so với chỉ giới đường đỏ.

c) Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật: diện tích 142.657m² chiếm tỷ lệ 38,76% so với đất toàn khu, với chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng : 21,95 m²/người.

d) Đất cây xanh: diện tích 176.455m² chiếm tỷ lệ 4,80% so với đất toàn khu, với chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng : 2,72 m²/người.

* Khu công viên cây xanh: 176.455 m²,  bao gồm các khoảng xanh phân bố cho từng khu vực nhà ở, nhằm tạo sự thông thoáng, trồng cây xanh hoặc bố trí hồ phun nước, xung quanh là vỉa hè bao quanh, những khoảng sân trống là nơi người dân có thể tập dưỡng sinh, hoặc đi bộ vào mỗi buổi sáng sớm trong khu vực nhà phố và nhà liên kế.

* Khu vực cây xanh khác:

* Cây xanh tập trung : tại các cụm nhà ở để tạo thông thoáng tổ chức các mảng công viên, bãi cỏ, cây xanh cho khu vực xung quanh. Ngoài ra, còn cây xanh ven sông kết hợp mặt nước, góp phần cảnh quan đô thị.

* Cây xanh phân cách :  dãy cây xanh, bãi cỏ giữa các trục giao giáp với Rạch.

* Cây xanh phân tán : Trồng cây xanh dọc theo các vỉa hè đường phố, tạo bóng mát và môi trường, cảnh quan.

4. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

a. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:

Toàn bộ khu vực đất quy hoạch Khu dân cư – tái định cư và nhà ở công nhân Hải Sơn sẽ được tôn nền theo cao độ của đường Hương lộ 11 (thấp hơn 0,10m ).

- Cao độ hiện trạng trung bình :  (+1,96m).

- Cao độ san nền: +2,00m theo cốt quốc gia so với mực nước biển trung bình tại Hòn Dấu.

- Cao độ đường hoàn thiện: +2.30m

- Chiều cao san lắp bình quân : (+0,04m).

- Khối lượng đất san nền	:  368.013 m³

368.013 m² x 0,04 m x 1,45  =   21.345 m³

* Thoát nước mưa:

Hướng thoát nước mưa: thoát nước về các hố ga thu và chảy theo hệ thống cống dọc các vỉa hè đường phố dẫn về cống gom thoát ra các miệng xả xuống rạch Hốc Hữu Thượng.

- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt tách riêng.

- Công thức tính toán thủy lực: Q = w.q.F (l/s)

W:	Hệ số mặt phủ 0,6

q:	Cường độ mưa tính toán (l/s ha)

F:	Diện tích lưu vực tính (ha)

( Chọn chu kỳ tràn cống 3 năm )

- Hệ thống thoát nước: dùng cống ngầm (cống tròn hoặc cống bản bê tông cốt thép). D 1000 - L = 1.170 m,  D 800 - L  =  564 m, D 600 - L = 3.294 m, D 400 - L = 5.195 m.

b./ Hệ thống giao thông:

+ Chỉ tiêu về giao thông:

- Tải trọng các tuyến đường chính đạt : 8-10 tấn/ trục.

- Tốc độ thiết kế : 30- 40km/giờ.

- Các chỉ tiêu khác về đường thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054 : 2005; 22TCN272-05; Tiêu chuẩn TCN 104:2007.

- Độ dốc vỉa hè I = 1%, độ dốc ngang mặt đường I = 2%.

Giao thông chính:

+ Hương lộ 11:

+ Trục đường chính nối từ hương lộ11 vào khu quy hoạch :

- Đường D11: Lộ giới rộng 22m, mặt đường rộng 12m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 5m. Tổng chiều dài 709m.

- Đường D8:  Lộ giới rộng 28m, mặt đường rộng 18m, lề 2 bên, mỗi bên rộng 5m. Tổng chiều dài 709m. Đoạn qua khu dân cư bố trí đường song hành có mặt đường rộng 7m, vỉa hè một bên rộng 5m, một bên rộng 3,5m, lộ giới 50,5m.

Các trục đường phụ :

- Đường nội bộ giữa nhóm nhà ở phải đảm bảo giao thông tối thiểu đi lại được bằng phương tiện xe bốn bánh, được quy hoạch mặt đường rộng 6m÷10m., vỉa hè 2 bên rộng 3m÷4mx2, có lộ giới 13m÷19m.

- Đường đi bộ: gồm các vỉa hè và các lối đi công cộng có mặt rộng 4m.

Tổng diện tích                :     141.271m².

.  Mặt đường            :      73.203m².

.  Vỉa hè                   :      67.568m².

.  Bãi xe                   :           500m².

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT ĐƯỜNG GIAO THÔNG

| STT | TÊN ĐƯỜNG | MẶT CẮT NGANG MẶT ĐƯỜNG – VỈA HÈ | LỘ GIỚI | CHIỀU DÀI TUYẾN TRONG KHU QH | KÝ HIỆU MẶT CẮT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĐN1 | 3,5m-6m-3m-6m-3,5m | 22m | 132m | 3-3 |
| 2 | ĐN2 | 3,5m-6m-2m-5m-2m-6m-3,5m | 28m | 73m | 2-2 |
| 3 | ĐN3 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 123m | 7-7 |
| 4 | ĐN4 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 63m | 7-7 |
| 5 | ĐN5 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 62m | 7-7 |
| 6 | ĐN6 | 3,5m-5m-2m-5m-3,5m | 19m | 160m | 11-11 |
| 7 | ĐN7 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 140m | 7-7 |
| 8 | ĐN8 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 153m | 7-7 |
| 9 | ĐN9 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 181m | 7-7 |
| 10 | ĐN10 | 4m-10m-5m | 19m | 495m | 9-9 |
|  |  | 3,5m-10m-5m | 18,5m | 266m | 9’-9’ |
| 11 | ĐN11 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 127m | 7-7 |
| 12 | ĐN12 | 3,5m-7m-3,5m | 14m | 137m | 6-6 |
| 13 | ĐN13 | 3,5m-7m-3,5m | 14m | 54m | 6-6 |
| 14 | ĐN14 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 83m | 7-7 |
| 15 | ĐN15 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 142m | 7-7 |
| 16 | ĐN16 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 85m | 7-7 |
| 17 | ĐN17 | 3m-6m-3m | 12m | 58m | 8-8 |
| 18 | ĐN18 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 142m | 7-7 |
| 19 | ĐN19 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 85m | 7-7 |
| 20 | ĐN20 | 3,5m-10m-3,5m | 17m | 273m | 5-5 |
| 21 | ĐN21 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 197m | 7-7 |
| 22 | ĐN22 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 197m | 7-7 |
| 23 | ĐN23 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 85m | 7-7 |
| 24 | ĐD1 | 3,5m-7m-3,5m | 14m | 103m | 6-6 |
| 25 | ĐD2 | 3,5m-7m-3,5m | 14m | 737m | 7’-7’ |
| 26 | ĐD3 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 225m | 7-7 |
| 27 | ĐD4 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 105m | 7-7 |
| 28 | ĐD5 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 509m | 7-7 |
| 29 | ĐD6 | 3,5m-9m-3,5m | 16m | 116m | 10-10 |
| 30 | ĐD7 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 116m | 7-7 |
| 31 | ĐD8 | 5m-7m-5m-18m-5m-7m-3,5m | 50,5m | 781m | 1-1 |
| 32 | ĐD9 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 386m | 7-7 |
| 33 | ĐD10 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 365m | 7-7 |
| 34 | ĐD11 | 5m-12m-5m | 22m | 714m | 4-4 |
| 35 | ĐD12 | 3,5m-7m-3,5m | 14m | 693m | 6-6 |
| 36 | ĐD13 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 208m | 7-7 |
| 37 | ĐD14 | 3,5m-6m-3,5m | 13m | 208m | 7-7 |

c./ Hệ thống cấp điện:

* Nguồn điện:

Sử dụng nguồn điện từ trạm 110/22kV – (16+40)MVA Cần Đước theo tuyến 22kV dọc theo hương lộ 11 vào khu quy hoạch.

* Tiêu chuẩn tính toán:

+ Nhà biệt thự: 5 kW/hộ - 44 hộ x 5 kW = 220 kW

+ Nhà ở liên kế, nhà phố, căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ: 3 kW/hộ - 1.577 hộ x 3 kW = 4.731 kW

+ Trường mẫu giáo: 0,2 kW/cháu -  325 x 0,2 kW = 65 kW

+ Trạm y tế: 1,5 kw/giường bệnh – 6 x 1,5 kW= 9 kw

+ Đất công trình công cộng: 30w/m² - 17.352 x 30w = 521 kW

+ Chiếu sáng cây xanh và cảnh quan: 2 kW/ha – 2,86125 x 2 kW = 6 kW

+ Chiếu sáng giao thông: 5 kW/ha – 14,1271 x 5 kW = 71 kW

Tổng cộng:  5.623 kW

* Mạng lưới cấp điện:

- Lưới trung thế:

- Từ điểm đấu nối dự kiến (điểm đấu nối phải được sự thỏa thuận của điện lực địa phương), sử dụng giải pháp mạng trung thế 22kv đi ngầm đến điểm đặt trạm biến áp khu vực.

- Lưới hạ thế:

- Toàn bộ tuyến phân phối 0,4 Kv được thiết kế đi ngầm dọc theo các vỉa hè.

- Lưới chiếu sáng:

- Dây dẫn được chọn là loại cáp bọc rải dọc tuyến và nối từ trụ chiếu sáng đến cọc tiếp địa, dùng đấu nối thiết bị điều khiển tại các tủ điều khiển chiếu sáng và từ hộp nối dây lên đèn.

- Trụ đèn dùng trụ nhôm hoặc Inox cao 12m, cần một cánh, khoảng cách trụ 30m. Đèn trang trí có độ cao 4m.

- Đèn đường là loại đèn Led 90W đặt cách mặt đường 12m, cách khoảng trung bình là 30m dọc theo đường. Đối với mặt đường rộng trên 12m đèn được bố trí 2 bên đường, mặt đường rộng từ 12 mét trở xuống, đèn được bố trí một bên đường hoặc 2 bên theo vị trí lệch nhau (xen kẽ vị trí cột). Các đèn được đóng tắt tự động bằng công tắc định thời hay công tắc quang điện đặt tại các trạm hạ thế khu vực.

- Tổng công suất trạm hạ thế có công suất 3P – 5.941 KVA.

- Chiều dài đường dây trung thế 22KV là : 582 m.

- Chiều dài đường dây hạ thế là :  8.664 m.

d/ Cấp nước:

Tính toán áp dụng theo quy chuẩn và tiêu chuẩn:

- QCXDVN 01 - 2008.

- TCXDVN 33 – 2006.

* Nguồn nước:

Sử dụng nguồn nước từ Công ty TNHH MTV Nước sạch Cần Giuộc.

* Nhu cầu dùng nước:

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, tính tiêu chuẩn cấp nước theo chuẩn đô thị loại III để đạt nguồn cấp tốt nhất cho nhu cầu sinh hoạt (TCVN 33-2006) nên chọn q = 80 (l/người.ngày-đ), dài hạn q = 100 (l/người.ngày-đ) .

Tỉ lệ dân số đô thị được cấp nước f = 0,99 (tương ứng 99% dân số được cấp nước).

N: dân số tính toán ứng với tiêu chuẩn cấp nước. Dân số của khu quy hoạch dự kiến là 6.500 người.

- Dân cư			  :      520m3/ngày.

Dài hạn :        650m3/ngày

- Trường mẫu giáo: 100l/cháu – 325 x 100l =  32,50m³

- Công trình công cộng: 5l/m² sàn  – 24.167 x 5l =  121m³

- Nước tưới vườn hoa, công viên: 3 lít/m² - 28.612,5m² x 3l = 86m³

-  Nước rửa đường: 0,5l/m² - 141.271m² x 0,5l = 70,64m³

Tổng cộng             		:  960 m3/ngày.

- Lưu lượng nước chữa cháy: (m3/ngđ)

với	n = 2: số đám cháy xảy ra đồng thời

qcc = 20 (l/s), k = 1 ứng với đô thị loại V có dân số 6.500 người, nhà xây hỗn hợp không phụ thuộc vào bậc chịu lửa.

Tổng nhu cầu dùng nước : 960 m3/ngày.

* Mạng lưới cấp nước:

- Hệ thống cấp nước dân cư và các khu chức năng bằng các tuyến ống nối từ trạm cấp nước cục bộ hoặc từ hệ thống ống nối từ nhà máy chung dẫn đến khu dân cư, có (D 200 ; D150  ; D 100)

D 200    -     L   =      721 m

D 150    -     L   =   3.101 m

D 100    -     L   = 12.378 m

- Trên mạng lưới có bố trí các trụ cứu hỏa ( 100, với khoảng cách từ   120m - 150m/trụ. Tổng cộng 50 trụ.

e./ Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

* Lưu lượng thoát nước thải:

Lưu lượng thoát nước thải bằng 80% lượng nước cấp.

80% x (803 m³)  = 643 m³/ngày. Không tính nước tưới cây và rửa đường.

* Mạng lưới thoát nước thải:

Trạm xử lý nước thải tập trung được bố trí cạnh rạch Hốc Hữu Thượng ở phía Nam khu quy hoạch nẳm ở Cụm công nghiệp Hải Sơn. Sử dụng hệ thống ống thoát tự chảy về nơi tập trung.

- Hệ thống thoát nước thải: đặt ngầm.

D 300    -       L    =   9.633 m

D 400    -       L    =   1.292m

- Xử lý nước thải:

Nước thải được thu gom về trạm xử lý tập trung khu vực bố trí ở cụm công nghiệp Hải Sơn – Long Thượng ở phía nam khu quy hoạch, tại đây sẽ phân ra 2 trạm , trạm 1 là phục vụ cho dân cư, trạm 2 phục vụ cho công nghiệp.

- Nước thải được xử lý theo 2 cấp:

+ Cấp thứ I:

Xử lý lắng lọc tại hầm tự hoại trong mỗi hộ gia đình trước khi xả vào mạng lưới thoát nước bẩn.

+ Cấp thứ II:

Xử lý tập trung tại trạm xử lý theo tiêu chuẩn QCVN 14 : 2008 giới hạn A (theo Quyết định số: 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường) ra hồ kiểm soát trước khi thoát trước khi xả ra rạch.

Nước bẩn sau khi được xử lý tại trạm sẽ theo hệ thống thoát ra rạch Hốc Hữu Thượng.

*  Rác và vệ sinh môi trường:

- Bố trí bãi tập trung rác trung chuyển nằm tiếp giáp phía Tây Nam dưới trạm xử lý nước thải.

- Rác được thu gom hàng ngày do Công trình Đô thị đảm nhận và đưa đến bãi rác chung để xử lý tập trung.

- Mỗi nhà phải có 1 thùng rác có nắp đậy kín. Rác được khuyến khích phân loại theo tính chất vô cơ, độ rắn và sự phân hủy để thu gom và xử lý.

- Tổng lượng rác thải :  6,55 tấn/ngày  (1,0 kg/người/ngày).

f./ Thông tin liên lạc:

- Lắp đặt tuyến cáp quang (có thể dùng phương thức truyền dẫn bằng Viba) từ bưu điện đến khu vực quy hoạch, đến tủ cáp, từ tủ cáp đến các hộ cáp chia số.

- Xây dựng tuyến cáp quang dọc vỉa hè trên các trục đường trong khu quy hoạch.

+ Chỉ tiêu thiết kế:

. Khu dân cư		            :	25 thuê bao/100 dân

. Khu thương mại, dịch vụ :	24 thuê bao/ha.

. Khu kỹ thuật		 : 	12 thuê bao/ha.

* Tổng số thuê bao: 1.705 thuê bao.

- Trong dân cư phân lô :  1.625 thuê bao.

- Khu thương mại dịch vụ và công cộng : 78 thuê bao.

- Khu kỹ thuật: 2 thuê bao.

g) Cây xanh:

- Trên các vỉa hè đường phố trồng cây bóng mát, khoảng cách cây 8m -10m/cây, trồng giữa ranh 2 lô đất, các loại cây như xà cừ, sao, viết… Tại các ngã ba, ngã tư không trồng cây làm che khuất tầm nhìn.

- Các loại cây dự kiến trồng dọc đường phố như xà cừ, sao, viết, phượng vĩ, điệp vàng ....

- Trong khuôn viên các công trình giáo dục, thể dục thể thao, công trình đầu mối phải có ít nhất 30% diện tích đất trông cây xanh.

- Đối với cây xanh công viên: trồng cỏ nhung và cỏ lá gừng, đồng thời trồng các loại cây có hoa tầm thấp và cao xen lẫn cây cổ thụ tạo cảnh quan.

- Đối với cây xanh dãy phân cách: trồng cỏ nhung và cỏ lá gừng đồng thời trồng các loại cây có hoa tầm thấp.

- Đối với cây xanh ven kênh: trồng cỏ và các cây cổ thụ tạo cảnh quan bóng mát đồng thời giữ đất không bị sạt lở xói mòn..

- Trong các khu vườn hoa, công viên, trồng cây bóng mát, cây trang trí, bãi cỏ chiếm diện tích không nhỏ hơn 20% diện tích khu đất.

5. Đánh giá tác động môi trường: (theo mục 2 điều 1 nghị quyết Chính Phủ số : 33/2008/NQ – CP ngày 31/12/2008.

- Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng khu đô thị dân cư

- Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn đưa vào hoạt động các khu chức năng và sinh hoạt của các khu dân cư.

- Đề xuất những biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Tuy nhiên, để tiến hành triển khai thực hiện trong giai đoạn đầu cần thiết đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng như sau:

* MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG

a). Môi trường đất và sạt lở:

- Khi chuẩn bị công trường sẽ phải tiến hành tháo dở các công trình hiện hữu, dọn dẹp mặt bằng, thu gom lớp phủ hữu cơ.

- Đào đắp tạo mặt bằng thi công sẽ làm cho sự ổn định của mái dốc bị phá vỡ có thể tạo ra sự lở đất.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

- Lựa chọn thời kỳ thi công tốt nhất (tránh thời kỳ mùa mưa), để tránh nguy hiểm do xói lở.

- Tạo chỗ thích hợp chứa lớp hữu cơ.

- Có biện pháp, kế hoạch thận trọng trong việc tháo dở các công trình.

b). Môi trường nước:

Những công việc trong dòng nước tại vị trí thi công cũng có nguy cơ gây ô nhiễm nước mặt (như tăng nồng độ vật lơ lững, khuếch táng vữa bê tông), các loại chất thải từ các công trường thi công cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nước.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu:

- Tạo ra bể lắng chứa bùn thải, chất ô nhiễm và rác trong nước thải trước khi cho chảy ra các cửa xả.

- Hạn chế tối đa vấn đề thất thoát bê tông.

c). Chất lượng không khí:

Bụi phát sinh từ các hoạt động thi công có thể là nguồn gây ô nhiễm không khí. Khí thải từ các thiết bị, phương tiện trong quá trình thi công cũng là nguồn gây ô nhiễm không khí.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu

- Tưới nước trên công trường.

- Công nhân làm việc phải sử dụng khẩu trang.

d). Tiếng ồn và rung:

Tiếng ồn và rung trong thi công có nguồn phát sinh từ các thiết bị thi công (máy rung, máy đầm, máy trộn bê tông ...), phương tiện thi công (xe lăn, lu, máy đào, xe tải ... ) và các máy móc khác (máy phát điện, máy bơm ...).

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu

- Trong quá trình thi công, có thể giới hạn tiếng ồn bằng cách sử dụng các phương tiện, thiết bị hoàn thiện đủ tiêu chuẩn thải theo TCVN 5949 - 1998.

- Vị trí đặt các thiết bị, máy móc thi công càng xa khu dân cư càng tốt. Bố trí lịch thi công nhằm hạn chế số giờ thi công vào ban đêm.

# e. Xử lý chất thải rắn:

- Chất thải do hoạt động san lấp chủ yếu là đất và rác hữu cơ.

- Việc đổ chất thải lên đất liền do thi công có thể hủy diệt cây cối, hoa màu, làm lan tràn các chất ô nhiễm, làm mất mỹ quan và phiền phức cho dân địa phương.

- Chất thải rắn (rác) và nước thải ở khu nhà ở của công nhân, có tác hại đến sức khỏe của cộng đồng xung quanh.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu

- Phải căn cứ vào các tính chất của chất thải để thiết kế bể lắng, tạo lớp phủ lên đất lấp hoặc có kế hoạch sử dụng khu đất đắp sau khi thi công.

- Rác sinh hoạt đổ vào nơi quy định hoặc xây bể chứa sau đó chôn lấp hoặc đốt, tuân thủ theo quy định nghị định 59/2007 ngày 26/04/2007 của chính phủ.

# f. Rủi ro:

- Thi công đường có thể xảy ra tai nạn giao thông đường bộ.

- Có khả năng thi công làm ảnh hưởng đến các công trình ngầm chôn dọc trên tuyến, mà trong quá trình khảo sát chưa phát hiện được.

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu

- Cần phải có biển báo, khi cần thiết phải tổ chức phân luồng cho giao thông trong khu vực thi công (khi cần thiết).

- Bảo đảm rằng đã giải quyết được những yêu cầu về an toàn trong thiết kế thi công.

- Phải thông báo ngay cho  đơn vị quản lý biết trong trường hợp phát hiện các công trình ngầm chôn trong đất để có hướng xử lý thích hợp.

**CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG SAU KHI HOÀN THÀNH DỰ ÁN :

a. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí:

Khi dự án hoàn thành các nguồn ô nhiễm không khí chính trong khu vực dự án là bụi, khí thải từ các bếp nấu ăn, bụi khí thải và tiếng ồn từ các phương tiện xe cơ giới. Các biện pháp giảm thiểu sẽ được áp dụng như sau:

- Trong thiết kế kiến trúc, tại các khu vực bếp trong các công trình kiến trúc đều có bố trí hệ thống thông gió hút tự nhiên (hoặc cưỡng bức) trong các hành lang kỹ thuật. Đối với bếp của các công trình công cộng đều có hệ thống thông gió cưỡng bức, có ống khói với độ cao đủ lớn để hòa loãng khí thải vào không khí.

- Tăng cường trồng và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ.

b. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước:

Sau khi dự án được xây dựng hoàn tất, hệ thống thoát nước của khu vực dự án là hệ thống thoát nước riêng cho nước thải sinh hoạt và nước mưa, hệ thống cấp nước sử dụng nguồn nước cấp của khu vực. Hệ thống cấp, thoát nước được thiết kế xây dựng tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật hạ tầng cơ sở của khu du lịch sinh thái.

- Đối với nước thải sinh hoạt:

- Để nước thải sinh họat không gây ô nhiễm bởi các chất hữu cơ và vi khuẩn thì ngoài việc xử lý cục bộ  nước thải bằng các bể phốt 3 ngăn ở từng công trình kiến trúc, cần thiết phải có các trạm xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Tại các khu nghỉ dưỡng, các khu vực công cộng, nhà câu lạc bộ, nhà ở: đối với các nguồn nước thải sinh hoạt có nồng độ chất bẩn lớn: xí, tiểu … được xử lý làm sạch bằng bể tự hoại, trước khi cùng với các loại nước thải từ tắm rửa, giặt … (có nồng độ bẩn thấp) đưa vào các tuyến thoát nước thải bên ngoài. Nước thải qua bể tự hoại được lắng cặn và lên men cặn lắng (chủ yếu là chất hữu cơ không tan). Cặn lắng được giữ lại trong bể 12 tháng, dưới tác động của vi khuẩn yếm khí, cặn được phân hủy thành các chất khí và khoáng hòa tan. Bùn cặn lên men sẽ định kỳ được chở đi bằng xe hút bùn chuyên dụng. Hiệu quả xử lý làm sạch của bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc có thể đạt tới 40% theo BOD, khả năng tách cặn lơ lửng của bể tự hoại từ 50- 60%.

- Tại trạm xử lý nước thải tập trung: thu nhận toàn bộ nước thải sinh hoạt của từng khu vực. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt theo phương pháp sinh học 2 bậc với sinh hóa kỵ khí bậc I và sinh hóa hiếu khí bậc II. Đảm bảo các chất gây ô nhiễm trong nước sau khi xử lý tập trung phải thấp hơn giới hạn cho phép.

- Đối với nước mưa:

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời.

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước.

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong mưa.

c. Các biện pháp quản lý chất thải rắn:

- Chất thải rắn của khu du lịch chủ yếu là rác thải sinh hoạt. Lượng rác thải sinh hoạt cần phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ, được xem xét ngay từ khâu thiết kế kiến trúc. Các biện pháp cụ thể như sau:

- Đối với các công trình công cộng cần có bể rác hoặc thùng rác to có nắp đậy kín đặt ở vị trí thích hợp.

- Đối với các trục đường chính hoặc nơi công cộng sẽ được đặt các thùng rác nhỏ, cách nhau khoảng 60- 80m để thuận tiện đổ rác.

- Thực hiện tốt các chương trình vệ sinh công cộng.

d. Kế hoạch quan trắc và giám sát môi trường:

Trong quá trình chuẩn bị công trường, san ủi mặt bằng, thi công công trình và vận hành, việc quan trắc kiểm tra, đo đạc và đánh giá tác động môi trường phải được tiến hành liên tục theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo kiểm soát các tác động đối với việc thực hiện dự án và đề ra các giải pháp thực hiện để ngăn ngừa sự suy thoái cũng  như bảo vệ môi trường xung quanh, kế hoạch dự kiến như sau:

- Đối tượng kiểm tra giám sát:

- Kiểm tra và giám sát chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

- Nội dung kiểm tra giám sát:

- Giám sát việc thực hiện toàn bộ các giải pháp bảo vệ môi trường đã trình bày ở trên.

- Ghi nhận và kiểm tra lại các thông tin phản hồi có liên quan đến môi trường từ các hộ dân cư lân cận và các công trình xây dựng.

Cụ thể hóa một số điểm trong kế hoạch giám sát:

* Giám sát chất lượng không khí:

- Thông số giám sát

+ Bụi lơ lửng, bụi tổng số.

+ Khí SO2, CO, NO2, tổng cacbua hydro, hơi chì.

+ Tiếng ồn.

+ Vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió.

- Vị trí giám sát

+ 1 điểm tại vị trí trung trâm khu đất

+ 4 điểm tại 4 góc của khu đất.

- Tần suất thực hiện

+ 3 tháng một lần trong giai đoạn thi công xây dựng.

- Tiêu chuẩn so sánh.

+ Các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường

* Giám sát chất lượng nước:

- Nội dung kiểm tra.

+ Kiểm tra sự tồn tại và khả nặng thoát nước của các tuyến thoát nước sinh hoạt, nước mưa, nước thải thi công. Xác định các yếu tố gây cản trở đến khả năng thoát nước và làm gia tăng nồng độ chất bẩn trong các loại nước thải.

+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh tại các khu lán trại, mức độ tiện nghiệm của các khu vệ sinh công cộng trên công trường. Xác định các yếu tố làm giảm điều kiện vệ sinh tại các khu vực đó.

- Tầng suất kiểm tra: 3 tháng/ lần.

e. Kết luận:

- Đầu tư xây dựng Dự án phù hợp với quy hoạch.

- Việc thực hiện dự án trong giai đoạn thi công cũng có một số tác động tiêu cực nhưng không đáng kể đối với môi trường không khí và nước. Các tác nhân gây ô nhiễm do hoạt động trong giai đoạn này sẽ giảm rất nhiều và kết thúc tại thời điểm thi công xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công, chủ đầu tư sẽ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT:

1/ Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng: 	2.561 triệu

21.345m³ x 120.000đ 	= 2.561 triệu

2/ Giao thông:	149.105 triệu

- Mặt đường :            73.203 m²   x 1.200.000đ/m²	= 87.844 triệu

- Vỉa hè       :             68.068 m²  x 900.000đ/m²	= 61.261 triệu

3/ Cấp điện:	 15.485 triệu

- Đường dây trung thế : 582 m x 3.000.000đ/m	=  1.746 triệu

- Đường dây hạ thế 0,4kv:              8.664 m x 900.000đ/m  = 7.798 triệu

- Trạm biến thế :   5.941 KVA x 1.000.000đ/1 KVA	= 5.941 triệu

4/ Cấp nước:	13.249 triệu

D 200 :    721m x  1.100.000đ/m	=   793 triệu

D 150 :    3.101m x    900.000đ/m	=  2.791 triệu

D 100 :   12.378m x   700.000đ/m	= 8.665 triệu

Trụ cứu hỏa:  50 trụ x 20.000.000đ/trụ	= 1.000 triệu

5/ Thoát nước:.......................................................................    45.736 triệu

* Nước mưa: 	32.109 triệu

(  1000 :   1.170m x   4.500.000đ/m	= 5.265 triệu

(    800 :   564m x 3.500.000đ/m	= 1.974 triệu

(    600 :   3.294m x 3.000.000đ/m	= 9.882 triệu

(    400 :   5.195m x 2.500.000đ/m	= 12.988 triệu

Cửa xả : 2 cái x 1.000 triệu đ/cái	= 2.000 triệu

* Nước bẩn: 	13.627 triệu

D   400 :     1.292m x 1.600.000đ/m	= 2.067 triệu.

D   300 :     9.633m x 1.200.000đ/m	=  11.560 triệu.

6/ Cây xanh (Tạm tính):	 42.000 triệu.

7/ Thông tin liên lạc (Tạm tính):	 3.410 triệu.

1.705 số x 2.000.000đ/số  	= 3.410 triệu.

Chi phí cụ thể Ngành bưu điện sẽ đầu tư và kinh doanh.

8/ Rác vệ sinh mội trường (tạm tính):	  35.000 triệu.

9/ Chi phí tư vấn và quản lý dự án:	  45.470 triệu.

(15% tổng chi phí = 15% x 303.136 triệu)

10/ Chi phí dự phòng :	  34.861 triệu.

(10% tổng chi phí = 10% x 348.606 triệu)

*Cộng vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật: 	     383.467 triệu.

Theo Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của UBND Tỉnh Long An về việc quy định suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Long An.

Khu dân cư  (36,8013 ha) đầu tư tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An như sau :

* Quy định của UBND Tỉnh ( ngày 15/3/2014 ): 10,40 tỷ đồng/ha.

* Suất đầu tư hiện nay của khu dân cư, khu đô thị, tái định cư là :

383.467.000.000 đồng / 36,8013 ha  = 10,42 tỷ đồng / ha

Lấy tròn : 10,42 tỷ đồng / ha  ( > 10,40tỷ đồng / ha ).

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

- Đến 31/10/2019: Hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Đến tháng 06/2020: Hoàn thành san lấp mặt bằng.

- Đến tháng 12/2020: Hoàn thiện hạ tầng, và đưa vào kinh doanh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Quản lý dự án Khu dân cư Hải Sơn kết hợp với các ngành, cơ quan chức năng cấp huyện, tổ chức công bố quy hoạch chi tiết để nhân dân biết, thực hiện và kiểm tra việc xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Lập và trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án xây dựng công trình, sau khi xác định ranh giới khu vực triển khai dự án.

- Chuẩn bị xây dựng, kêu gọi đầu tư và huy động vốn để xây dựng hạ tầng hoặc giao đất cho các nhà đầu tư xây dựng công trình.

- Báo cáo hoàn thành công trình và công bố đưa vào sử dụng các công trình hoặc hạng mục công trình khi đủ điều kiện.

VI. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ:

- Các cơ quan chức năng có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư sớm thực hiện dự án xây dựng.

- Tiếp theo, xây dựng các hạng mục công trình còn lại (lập dự án riêng cho từng công trình).

- Tạo điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng cho các nhà đầu tư đến xây dựng công trình được thuận lợi và đúng luật định.

- Về phía chủ đầu tư, chấp hành đầy đủ về nghĩa vụ thuế của nhà nước và các thủ tục có liên quan.

Kính trình Ủy Ban Nhân Dân huyện Cần Giuộc và các ngành có liên quan sớm xem xét và phê duyệt.

PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ