ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

----- ((  -----

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

###### QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

###### QUỸ ĐẤT PHÍA TÂY BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN, PHƯỜNG NHƠN PHÚ, THÀNH PHỐ QUY NHƠN.

###### (Ban hành kèm theo Quyết định số … /QĐ-UBND ngày … tháng …năm 2022 của UBND tỉnh)

| Cơ quan thẩm định SỞ XÂY DỰNG |
| --- |
| Chủ đầu tư TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH | Đơn vị tư vấn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯƠNG VIỆT QUY NHƠN |

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến các hoạt động quản lý quy hoạch, kiến trúc, đầu tư, xây dựng công trình, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi ranh giới đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/… /2022.

2. Ngoài các nội dung trong Quy định này, việc quản lý thực hiện quy hoạch phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

2. Phạm vi ranh giới và quy mô quy hoạch: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Quỹ đất phía Tây Bệnh viện Y học cổ truyền, phường Nhơn Phú, thành phố Quy nhơn. Có giới cận:

- Phía Bắc giáp: Đường Hùng Vương;

- Phía Nam giáp: Khu dân cư hiện trạng và đường quy hoạch;

- Phía Đông giáp: Bệnh viện Y học cổ truyền;

- Phía Tây giáp: Trường THCS Nhơn Phú;

- Tổng quy mô diện tích lập quy hoạch: 8.922,7 m².

Điều 3. Quy định về sử dụng đất.

- Quy hoạch sử dụng đất

Trong khu quy hoạch được chia thành các loại đất như sau:

| STT | Loại đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở xây dựng nhà liên kế (25 lô) | 2.729,5 | 30,59 |
| 2 | Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật | 6.193,2 | 69,41 |
|  | Tổng cộng | 8.922,7 | 100 |

- Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

Khi tiến hành lập dự án đầu tư và xây dựng công trình cần thực hiện một số quy định về quản lý quy hoạch – kiến trúc như sau:

+ Mật độ xây dựng tối đa: ≤ 90%, tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD – Bảng 2.8, Mục 2.6.3. Mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép đối với nhà ở riêng lẻ (nhà biệt thự, nhà liền kề, nhà độc lập).

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 06 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng: Trùng với chỉ giới đường đỏ ở hướng tiếp giáp đường giao thông; đối với các lô đất đối lưng nhau chỉ giới xây dựng cạnh sau lùi vào tối thiểu 2m đối với lô đất có chiều dài ≥18m; đối với các lô đất đối lưng nhau chỉ giới xây dựng cạnh sau lùi vào tối thiểu 1,5m đối với lô đất có chiều dài <18m (thể hiện cụ thể trên bản vẽ CGXD-CGĐĐ).

c) Thiết kế mặt cắt và cao độ:

- Thống nhất cao độ tầng 1 là 4,2m, tầng 2 là 3,8m các tầng còn lại trở lên 3,4,... là 3,6m trên một trục đường, mái cao không quá 2.1m, đối với nhà có hầm để xe thì chiều cao tầng 1 là 5,4m. Những độ cao có cấu tạo khác nhau không thể bỏ qua sự nhất quán và đồng bộ bằng việc đưa vào những yếu tố cân đối và màu sắc hài hòa.

- Cao độ nền nhà ở liên kế: thống nhất cùng độ cao và không quá 0,2m so với cao độ vỉa hè ngay trước thềm nhà.

3. Mỹ quan đô thị:

- Không được xây dựng các công trình kiến trúc bằng vật liệu thô sơ, không phù hợp điều kiện khí hậu, cảnh quan chung của khu vực.

- Màu sắc công trình: không sử dựng màu đen, tối hoặc quá sặc sỡ; không sử dụng quá nhiều màu trên một công trình hoặc trang trí chi tiết rườm rà, gây phản cảm.

- Không sử dụng các màu sắc trang trí sặc sỡ quá  ≥1/3 diện tích mặt tiền và các chi tiết trang trí rờm rà.

- Phải có biện pháp che chắn hoặc thiết kế bảo đảm mỹ quan các thiết bị lắp đặt kèm theo như: máy điều hòa, bồn nước mái, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời;

- Khuyến khích trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên đất.

- Miệng xả ống khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố.

- Các thiết bị điện như ăng- ten truyền hình, thiết bị thu nhận tín hiệu vệ tinh, trạm phát sóng viễn thông, máy điều hòa, thiết bị thu năng lượng mặt trời, bồn nước hoặc các thiết bị khác nếu lắp đặt trong phạm vi ranh giới lô đất phải đảm bảo ít gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị và các ngôi nhà liền kề, đảm bảo các quy định chuyên ngành và được các cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép.

- Máy điều hòa nhiệt độ nếu đặt ở mặt tiền, sát chỉ giới đường đỏ phải ở độ cao trên 2,7 m và không được xả nước ngưng tụ trực tiếp lên mặt hè, đường phố.

- Mặt ngoài nhà (mặt tiền, mặt bên) không được sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác, sức khoẻ con người, yêu cầu về vệ sinh và an toàn giao thông.

- Ở mặt tiền ngôi nhà không được bố trí sân phơi quần áo

- Không sử dụng vật liệu và biển quảng cáo đặt ở mặt tiền ngôi nhà có độ phản quang lớn hơn 70%.

- Có giải pháp phòng chống mối mọt cho các công trình xây mới.

- Không được sử dụng mái vẩy, mái tạm, hạn chế bố trí sân phơi quần áo tại mặt tiền nhà.

- Khuyến khích nhà ở xây dựng với hình thức hiện đại kết hợp với mái dốc truyền thống; Vật liệu mái nên sử dụng các loại thông dụng và có màu sắc tươi, sáng. Hạn chế sử dụng màu sắc quá chói.

- Phần ngầm dưới mặt đất: mọi bộ phận kết cấu ngầm dưới đất của công trình không vượt quá ranh giới khu đất.

4. Quan hệ với các công trình bên cạnh:

a) Không bộ phận nào của ngôi nhà, kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất vượt quá ranh giới sử dụng đất.

b) Không được xả nước mưa, nước thải các loại (cả nước ngưng tụ máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.

5. Các quy định khác:

a. Bảng hiệu, bảng quảng cáo:

- Đối với các biển hiệu, bảng quảng cáo gắn trên công trình có sẵn, phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, thống nhất nội dung trước khi lắp đặt.

- Đối với các biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích dưới 20m2, việc lắp đặt trên công trình có sẵn được quy định như sau:

+ Khi lắp đặt tại cao độ dưới sàn tầng 01 (< 4,0m): Việc lắp đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo đảm bảo ốp sát tường mặt tiền ngôi nhà, không vượt quá chỉ giới đường đỏ 0,1m.

+ Khi đặt tại ban công ngôi nhà (≥4,0m): việc lắp đặt bảng hiệu, bảng quảng cáo phải đảm bảo độ vươn ra so với ban công không quá 0,1m và phải phù hợp với mặt tiền nhà, có thể kết hợp hài hòa với các thành phần cấu tạo mặt đứng của nhà hoặc trải rộng hết mặt tiền nhà.

b. An toàn điện: các công trình công cộng, nhà ở phải bảo đảm quy định khoảng cách hành lang an toàn lưới điện.

c. An toàn giao thông

- Các công trình kiến trúc tại các điểm giao nhau của các tuyến giao thông phải bảo đảm không cản trở tầm nhìn, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người tham gia giao thông.

- Trồng cây xanh không được làm hạn chế tầm nhìn, che khuất các biển báo hiệu, tín hiệu giao thông.

- Thiết kế các tiện tích trên đường, vỉa hè,…đảm bảo sử dụng cho người khuyết tật.

e. Phòng cháy chữa cháy: các công trình thuộc danh mục phải lập hồ sơ thiết kế PCCC phải thực hiện theo quy định của Luật PCCC và các quy định có liên quan.

Phần II

CÁC YÊU CẦU VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

4.1. Chuẩn bị kỹ thuật

a) Quy hoạch san nền

  - Cao độ san nền hướng dốc từ Bắc vào Nam, cao độ điểm cao nhất +4,66m, điểm thấp nhất +3,28m.

b) Quy hoạch thoát nước mưa

  - Bố trí tuyến cống thoát nước dọc theo vỉa hè để thu gom nước mưa chảy về phía Nam, đấu nối với cống thoát nước mưa hiện trạng.

4.2. Giao thông

  - Quy hoạch tuyến đường lộ giới 30m (5,0m-8,0m-2,6m-8,0m-6,4m) đấu nối với đường Hùng Vương ở phía Bắc và đường quy hoạch lộ giới 14m ở phía Nam.

4.3. Cấp nước

  - Nguồn cấp nước: Đấu nối với đường ống cấp nước trên đường Hùng Vương.

  - Tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt 17m3/ngày đêm.

  - Cấp nước chữa cháy: Đường ống cấp nước chữa cháy thiết kế riêng với đường ống cấp nước sinh hoạt. Họng cứu hỏa bố trí nổi dọc theo các tuyến đường, tuân thủ theo các quy định về PCCC.

4.4. Cấp điện

  - Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch lấy từ tuyến điện 22kV ở phía Nam.

  - Tổng nhu cầu dùng điện khu quy hoạch khoảng 71kVA, xây dựng hệ thống cấp điện và chiếu sáng đi ngầm.

  - . Thông tin liên lạc

- Đầu tư xây dựng đường ống nhựa đi ngầm và các hố kỹ thuật dọc theo vỉa hè của các lô đất để chờ đấu nối với đường dây tín hiệu của các nhà mạng lắp đặt sau này.

  - . Vệ sinh môi trường

a) Thoát nước thải:

- Tổng lưu lượng nước thải của khu quy hoạch 14,40 m3/ngày đêm.

- Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thiết kế riêng với hệ thống thoát nước mưa. Tuyến cống đi trên vỉa hè, thu gom nước thải từ các hộ gia đình, tự chảy về phía Nam đấu nối với hệ thống thoát nước hiện trạng.

b) Quản lý chất thải rắn

- Quản lý chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển về khu xử lý chất thải rắn để xử lý theo dịch vụ vệ sinh môi trường của UBND thành phố Quy Nhơn.

5. Chỉ giới đường đỏ - định vị tim đường

a) Chỉ giới đường đỏ: được xác định theo lộ giới đường, được thể hiện cụ thể trên bản vẽ quy hoạch.

b) Định vị tim đường: tim đường được xác định bằng tọa độ tại các điểm tim đường giao nhau được thống kê trong bản vẽ theo hệ tọa độ VN 2.000, múi chiếu 30.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện công bố công khai đồ án quy hoạch, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; gửi hồ sơ quy hoạch và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch cho UBND tỉnh, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan để lưu trữ và cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định; chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện Quy định này và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có các vướng mắc, phát sinh, các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.