# CHƯƠNG IV:  QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

IV.1. Cơ cấu và chỉ tiêu sử dụng đất

IV.1.1. Cơ cấu sử dụng đất

IV.1.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất

IV.2. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

IV.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật quy hoạch các khu chức năng chính

IV.2.2. Quy hoạch chi tiết sử dụng đất

IV.3. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

IV.3.1. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu

IV.3.2. Đặc trưng kiến trúc cảnh quan khu vực

IV.3.3. Các khu đặc trưng cần kiểm soát

IV.1. CƠ CẤU VÀ CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT:

IV.1.1. Cơ cấu sử dụng đất:

- Trong phần diện tích nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm lô II-O1; II-O1b; II-O9 (Đất ở xây dựng mới) là 6,76ha; lô II-O16 (đất hiện hữu chỉnh trang) là 0,43ha; lô II-CC2 (Đất công cộng cấp đô thị) là 0,59ha; lô II-G3 và II-YT1 (đất công trình giáo dục và công trình y tế) là 2,04ha lô II-X5 (đất cây xanh đô thị) là 1,52ha, đáp ứng cho khoảng 1500 - 2000 người sinh sống. Trong đó có khoảng 800 người là số dân cư hiện hữu tại khu vực lập quy hoạch và khoảng 1200 người là dân cư mới theo định hướng của quy hoạch phân khu xây dựng TL 1/2000 thị trấn Cần Giuộc mở rộng. Theo đó giải pháp cơ cấu sử dụng đất chia khu vực quy hoạch thành các khu chức năng chính phù hợp với tính chất khu dân cư, có diện tích các khu như sau:

- Đất dân dụng	: 177.548,1m²;

- Đất ở	: 55.039,4m2 (chiếm khoảng 31,0%);

# Đất ở xây dựng mới	: 48.530,5m2 (chiếm khoảng 23,1%);

# Đất ở hỗn hợp	: 6.508,9m2 (chiếm khoảng 7,4 %);

- Đất cây xanh	: 18.773,3m2 (chiếm khoảng 10,4%);

- Đất giao thông và hạ tầng	: 73.864,3m2 (chiếm khoảng 41,7%);

- Đất ngoài dân dụng (mặt nước và hành lang kênh rạch)	: 2.451,9m².

Khu đất lập quy hoạch có tổng mặt bằng cơ bản bao gồm các thành phần chính sau:

- Đất khu ở (55.039,4m²) bao gồm: đất ở xây dựng mới (48.530,5m²) chủ yếu nằm dọc theo 2 tuyến đường nhựa dự kiến N18 và N17 trong khu quy hoạch và đường nội bộ dự phóng tiếp giáp khu dân cư hiện hữu chỉnh trang phía nam khu quy hoạch, đất ở hỗn hợp (6.508,9m²) phân bổ thành 3 cụm dọc đường N18 và dọc trục cảnh quan nối N18 và N17 xoay quanh khu vực công trình thương mại và công viên nhóm ở trung tâm; Đất cây xanh đô thị (18.773,3m²) nằm trên phần đất tiếp giáp ra kênh Rạch Chanh – Trị Yên. Ngoài ra phần công viên cây xanh nhóm ở được định hướng xen kẽ trong các nhóm nhà ở là không gian xanh, vườn hoa không gian mở chính cho từng nhóm nhà ở. Ngoài ra còn khu vực đất hạ tầng.

- Đất giao thông và hạ tầng có tổng diện tích là 73.864,3m². Trong đó bao gồm  đất hạ tầng kỹ thuật có diện tích 537,7m2; Đất giao thông đối ngoại có diện tích 47.213,8m²; Đất giao thông đối nội có diện tích 26.112,8m2. Các đường giao thông được quy hoạch với lộ giới khoảng 8-22m.

Theo đó cơ cấu sử dụng đất và cơ cấu khu vực nghiên cứu được định hướng cụ thể theo bảng sau:

Bảng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

|  |  | Ranh Quy hoạch | QHPK đã duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Loại đất | Diện tích | Tỷ lệ | Diện tích | Tỷ lệ |
| A | ĐẤT DÂN DỤNG | 177.548,1 | 100% | 177.694,6 | 100% |
| I | Đất ở | 55.039,4 | 31,0% | 85.504,4 | 48,1% |
| 1 | Đất ở | 48.530,5 |  | 71.881,2 |  |
| 2 | Đất ở hỗn hợp | 6.508,9 |  | 13.623,2 |  |
| II | Đất công cộng | 29.871,1 | 16,8% | 30.154,5 | 17,0% |
| 1 | Đất giáo dục | 14.930,7 |  | 14.898,3 |  |
| 2 | Đất y tế | 3.888,9 |  | 5.355,9 |  |
| 3 | Đất cơ quan - CTCC | 11.051,5 |  | 9.900,3 |  |
| III | Đất cây xanh | 18.773,3 | 10,6% | 15.225,5 | 8,6% |
| IV | Đất giao thông và hạ tầng | 73.864,3 | 41,6% | 46.810,2 | 26,3% |
| B | ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG | 2.451,9 |  | 2.305,4 |  |
| 1 | Đất cây xanh cách ly | 1.552,0 |  | 1.997,9 |  |
| 2 | Đất mặt nước | 899,9 |  | 307,5 |  |
| TỔNG CỘNG | 180.000,0 |  | 180.000,0 |  |

Bảng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

(phân theo chức năng và theo ranh dự án)

| STT | LOẠI ĐẤT | Diện tích (m²) | CHỈ TIÊU (m²/người) | TỶ LỆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dự án | Quy hoạch |  |  |
| I | Đất đơn vị ở | 50.704,4 | 104.717,6 | 52,4 | 100,0% |
| 1 | Đất nhóm ở | 34.197,2 | 55.039,4 | 27,5 | 52,6% |
|  | Đất ở xây mới | 31.415,5 | 35.687,5 |  |  |
|  | Đất ở HHCT và nhà ở xã hội |  | 12.843,0 |  |  |
|  | Đất ở hỗn hợp | 2.781,7 | 6.508,9 |  |  |
| 2 | Đất cây xanh | 2.620,6 | 4.642,3 | 2,3 | 4,4% |
|  | Đất cây xanh nhóm ở | 1.392,9 | 3.224,6 |  |  |
|  | Đất cây xanh phân cách dãy nhà | 1.227,7 | 1.417,7 |  |  |
| 3 | Đất công trình công cộng | 2.987,1 | 18.923,1 | 9,5 | 18,1% |
|  | Đất giáo dục | 2.883,6 | 14.930,7 |  |  |
|  | Đất công cộng nhóm ở | 103,5 | 103,5 |  |  |
|  | Đất y tế | - | 3.888,9 |  |  |
| 4 | Đất giao thông nhóm ở | 10.899,5 | 26.112,8 | 13,1 | 24,9% |
| II | Đất ngoài đơn vị ở | 41.440,4 | 75.282,4 |  |  |
| 1 | Đất cơ quan - CTCC |  | 10.948,0 |  |  |
| 2 | Đất giao thông đô thị | 32.466,3 | 47.213,8 |  |  |
| 3 | Đất cây xanh đô thị | 6.994,6 | 14.131,0 |  |  |
| 4 | Đất cây xanh HL sông rạch | 1.302,4 | 1.552,0 |  |  |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 537,7 | 537,7 |  |  |
| 6 | Mặt nước | 139,4 | 899,9 |  |  |
| TỔNG CỘNG | 92.144,8 | 180.000,0 |  |  |

IV.1.2  Các chỉ tiêu sử dụng đất:

Với các chức năng chính của khu vực lập quy hoạch nhằm đảm bảo cho quy mô phục vụ cho khoảng 2.000 người. Các tiêu tiêu kinh tế kỹ thuật chính của đồ án như sau:

    - Đất nhóm ở		: 27,0 m²/người;

    - Tầng cao xây dựng	: 1-5 tầng; (chiều cao <19m);

    - Mật độ xây dựng toàn khu	: 35,0%;

    - Hệ số sử dụng đất toàn khu	: 1,60 lần;

    - Đất cây xanh cấp đô thị đảm bảo theo quy mô của định hướng quy hoạch xây dựng thị trấn được phê duyệt. Ngoài ra khu vực lập quy hoạch đảm bảo đất cây xanh đơn vị ở (bao gồm công viên vườn hoa nhóm ở) : 2,4 m2/người;

    - Đất giao thông		: 13,1 m²/người.

Đất giao thông và các quy định về khoảng lùi xây dựng đảm bảo tuân thủ theo QCVN 01:2021/BXD và các định hướng do quy hoạch xây dựng có liên quan của thị trấn được phê duyệt.

    - Chỉ tiêu cấp nước	: 120 lít/người.ngày đêm;

    - Chỉ tiêu thoát nước	: 120 lít/người.ngày đêm;

    - Chỉ tiêu cấp điện		: 1.500 kWh/người.năm;

    - Rác thải, vệ sinh môi trường	: 1,3 kg/người.ngày đêm.

Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng khác đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn Việt Nam số QCVN 07:2016/BXD của Bộ Xây dựng về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật.

IV.2. QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

IV.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật quy hoạch các khu chức năng chính

# a. Đối với đất xây dựng nhà ở:

# Đất ở xây dựng mới:

# Diện tích	: 35.687,5 m2;

# Mật độ xây dựng ô phố	: tối đa 100%;

# (Mật độ xây dựng thuần tuân theo QCVN 01:2021/BXD và theo bảng thống kê chi tiết quy hoạch sử dụng đất)

# Tầng cao (min-max)	: 1- 5 tầng;

# Hệ số sử dụng đất tối đa	: 5 lần.

# Đất ở hiện hữu, nhà ở xã hội:

# Diện tích	: 12.843,0 m2;

# Mật độ xây dựng ô phố	: tối đa 100%;

# (Mật độ xây dựng thuần tuân theo QCVN 01:2021/BXD và theo bảng thống kê chi tiết quy hoạch sử dụng đất)

# Tầng cao (min - max)	: 1- 5 tầng;

# Hệ số sử dụng đất tối đa	: 4,25 lần.

# Đất ở có chức năng hỗn hợp

# Diện tích	: 6.508,9 m2;

# Mật độ xây dựng tối đa	: 95%;

# Tầng cao (min-max)	: 2-5 tầng;

# Hệ số sử dụng đất	: tối đa 4,5 lần.

# Đối với đất cây xanh

# Diện tích	: 4.642,3m2;

# Mật độ xây dựng	: 5%;

# Tầng cao (max)	: 1 tầng;

# Hệ số sử dụng đất tối đa	: 0,05 lần.

# Đối với đất công trình công cộng đơn vị ở (công trình trường học, đất y tế, đất công cộng khác…)

# Diện tích	: 18.923,1 m2;

# Mật độ xây dựng	: tối đa 40%;

# Tầng cao (max)	: 1-3 tầng;

# Hệ số sử dụng đất tối đa	: 1,5 lần.

# Định hướng các loại đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật

  - Đảm bảo theo định hướng chung của khu vực như Tuyến trách thị trấn Quốc lộ 50 (lộ giới 64m), đường Nguyễn Thái Bình (lộ giới 44m), đường Tỉnh 835 (lộ giới 30m) gồm: trục N18; N17, đường Mỹ Lộc – Trường Bình (lộ giới 22m). Theo đó hệ thống giao thông nội bộ trong khu quy hoạch sẽ bám theo các tuyến đường chính trên chia khu vực lập quy hoạch thành mạng lưới ô cờ có lộ giới trong khoảng 10m- 14m; đặc biệt, tạo lập trục kết nối N18 và N17 chạy song song theo hướng kênh Rạch Chanh – Trị Yên là trục cảnh quan mới của khu vực lập quy hoạch.

  - Để đảm bảo xử lý chất thải cục bộ và an toàn vệ sinh môi trường, trong giải pháp quy hoạch có tổ chức bố trí khu vực hạ tầng kỹ thuật nằm gần khu công viên đô thị để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân trong và ngoài khu vực lập quy hoạch.

Hình 4.1: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

# IV.2.2. Quy hoạch sử dụng đất chi tiết:

- Quy hoạch đối với khu dân cư xây dựng mới, hiện hữu và đất ở hỗn hợp:

  - Nhằm giữ gìn và tôn trọng cảnh quan tự nhiên khu vực, phương án quy hoạch đề xuất giải pháp bố trí các dãy nhà xây dựng mới dọc theo hướng Đông Tây và bao bọc lấy không gian các công trình công cộng – thương mại dịch vụ kết hợp công viên cây xanh tại trung tâm khu vực lập quy hoạch. Tiến hành chỉnh trang đối với những khu vực ở hiện hữu phía Nam khu vực quy hoạch để tạo được sự đồng bộ. Đồng thời mở rộng các tuyến đường bê tông, hẻm hiện hữu đảm bảo kết nối thuận lợi với các tuyến đường mở mới để đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Quy hoạch hệ thống giao thông mới dựa trên nền tảng những đường hẻm hiện hữu; đường liên xã và tuân thủ theo định hướng quy hoạch phân khu. Phân chia các khu nhà ở hiện hữu nhiều ô phố. Vừa đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân, vừa tạo điều kiện di chuyển và tiếp cận khi xảy ra các sự cố.

  - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với khu dân cư hiện hữu:

# Diện tích đât ở	: 53.903,7m2;

# Diện tích xây dựng	: 45.169,1m2;

# Mật độ xây dựng trung bình	: 80-85%;

# Tầng cao (min-max)	: 1-5 tầng;

# Hệ số sử dụng đất	: 4,25 lần.

- Quy hoạch đối với khu vực các công trình công cộng đơn vị ở.

  - Đảm bảo tuân thủ đúng theo đồ án quy hoạch phân khu được duyệt bao gồm công trình giáo dục với quy mô diện tích khoảng 14.930,7m² và công trình y tế khoảng 3.888,9m². Theo đó khu vực trường học và đất y tế được bố trí về phía Đông Nam, của khu vực lập quy hoạch, trong đó có công trình trường tiếp giáp với đường N18.

  - Khai thác có hiệu quả quỹ đất trống phía trong trung tâm khu vực lập quy hoạch, bố trí công trình ở kết hợp thương mại dịch vụ dọc đường N18, vừa tạo thành điểm nhấn vừa phục vụ cho các nhu cầu của dân cư trong và ngoài khu vực lập quy hoạch.

  - Ngoài ra, các khu vực đất cơ quan hành chính (công trình công an huyện, viện kiểm sát...) được điều chỉnh mở rộng về phía Tây dọc theo đường N18 dự kiến có chiều dài khoảng 150m và đối diện công trình trường học; và một khu vực đất công trình công cộng được định hướng theo quy hoạch phân khu dọc theo tuyến đường Mỹ Lộc – Trường Bình (phía sau khu vực trụ sở Huyện ủy)

  - Với diện tích dân cư định hướng xây dựng mới là 35.687,5m², giải pháp bố cục dạng ô cờ lấy trọng tâm chính là trục N18 kết hợp tuyến Mỹ Lộc – Trường Bình, đường N17, D9...và một số đường nội bộ nhóm ở tạo ra KDC xây dựng mới theo dạng tuyến dọc theo các trục đường; kết hợp một số khu vực được quy hoạch là đất ở hỗn hợp nằm ngay khu lõi trung tâm kết nối ra bờ Rạch Chanh -Trị Yên tạo thành khu dân cư kiểu mẫu cho toàn bộ khu vực quy hoạch. Tổng số lô nhà khoảng 509 lô trong ranh quy hoạch; riêng trong khu vực lập dự án đường N18 đạt 366 lô.

Với diện tích đất ở là 55.039,4m². Tổng cộng số lô nhà được bố trí khoảng 509 lô trong ranh lập quy hoạch; riêng trong khu vực lập dự án đường N18 đạt 366 lô.

Hình 4.2. Sơ đồ phân bổ đất ở xây dựng mới và đất ở hỗn hợp

Với tổng diện tích đất công trình công cộng - TMDV khoảng 29.871,1m², công trình được phân thành 2 loại hình: công trình cấp đô thị là 1 phần khu trụ sở công an, việ kiểm sát, đất công cộng khác và công trình cấp đơn vị ở: là trường học, y tế và đất thương mại trung tâm; được phân bổ thành 3 khu vực vừa tuân thủ quy hoạch phân khu vừa đảm bảo bán kính phục vụ cho nhu cầu của toàn khu dân cư.

Hình 4.3. Sơ đồ quy hoạch hệ thống công trình công cộng và thương mại dịch vụ

  - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với các công trình cộng cộng:

- Diện tích đất công cộng-TMDV	: 29.871,1m2;

- Diện tích xây dựng 			: 12.428,8m2;

- Mật độ xây dựng tối đa			: 40%;

- Tầng cao (min-max)			: 1-3 tầng;

- Hệ số sử dụng đất			: 1,2 lần.

- Quy hoạch hệ thống công viên cây xanh trong khu vực

  - Khu vực được quy hoạch công viên cây xanh với đầy đủ hệ thống công trình dịch vụ kết hợp phân bố nhằm phục vụ tốt nhất các nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn của người dân trong và ngoài khu vực. Đảm bảo quãng đường di chuyển tới công viên của người dân ở mọi nơi trong khu vực đến công viên là gần nhất.

  - Ngoài ra khu công viên đô thị còn kết hợp với cây xanh hành lang kênh rạch được định hướng theo đồ án quy hoạch phân khu

  - Quy mô công viên đảm bảo theo quy định quy chuẩn hiện hành với chỉ tiêu tối thiểu >2m²/ người.

  - Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với các công trình cộng cộng:

- Diện tích	 đất công viên cây xanh	: 18.773,3m²;

- Diện tích xây dựng 			: 867,8m²;

- Mật độ xây dựng tối đa			: 5%;

- Tầng cao (min-max)			: 1 tầng;

- Chiều cao 				: không quá 15m;

- Hệ số sử dụng đất			: 0,05 lần.

- Định hướng các loại đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật

  - Để đảm bảo khả năng tiếp cận khu vực lập quy hoạch cũng như liên kết với các khu vực xung quanh, đồ án quy hoạch phân khu đã định hướng 1 số trục đường kết nối với các trục giao thông đối ngoại: đường tránh thị trấn – Quốc lộ 50 (lộ giới 64m), đường Nguyễn Thái Bình (lộ giới 44m), đường Tỉnh 835 (lộ giới 30m) gồm: trục N18, N17, đường Mỹ Lộc – Trường Bình trong đó tuyến N18 là tuyến giao thông chính yếu kết nối đường Nguyễn Thái Bình và đường tránh thị trấn (Quốc lộ 50). Với tổng diện tích dành cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật khoảng 7,34ha trong đó đất giao thông đô thị chiếm gần 2/3 tổng diện tích khoảng 4,67ha được định hướng theo quy hoạch phân khu và khoảng 2,67ha là đất giao thông đơn vị ở.

  - Theo đó hệ thống giao thông nội bộ trong khu quy hoạch se bám theo các tuyến đường chính trên chia khu vực lập quy hoạch thành mạng lưới ô cờ có lộ giới từ 10m- 14m; đặc biệt tạo trục kết nối N18 và N17 hướng ra Rạch Chanh – Trị Yên là trục cảnh quan mới của khu vực.

  - Ngoài ra để đảm bảo xử lý thải cục bộ và an toàn vệ sinh môi trường giải pháp quy hoạch bố trí khu vực hạ tầng kỹ thuật nằm trong khu công viên đô thị để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân trong khu quy hoạch.

Khu vực công viên cây xanh có diện tích khoảng 1,87ha được phân thành 2 loại chính: công viên cây xanh đô thị nằm tiếp giáp kênh Rạch Chanh – Trị Yên tuân thủ theo định hướng của đồ án quy hoạch phân khu và các công viên Nhóm ở nhỏ phân bổ xen kẽ trong các ô phố và khu trung tâm khu dân cư đảm bảo bán kính phục vụ cho cộng đồng dân cư trong và ngoài khu vực lập quy hoạch.

Hình 4.4. Sơ đồ quy hoạch hệ thống công viên cây xanh cho khu vực

Với tổng diện tích dành cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật khoảng 7,33ha trong đó đất giao thông đô thị chiếm gần 2/3 tổng diện tích khoảng 4,72ha được định hướng theo quy hoạch phân khu và khoảng 2,61ha là đất giao thông đơn vị ở.

Hình 4.5. Sơ đồ quy hoạch hệ thống giao thông khu vực lập quy hoạch

- Quy hoạch định hướng các lô tái định cư và nhà ở xã hội:

Để tái định cư cho dân cư trong khu vực lập quy hoạch dự kiến dành khoảng 4.400m² - 4500m² để bố trí đất tái định cư dự kiến gồm các lô O19; O20; O26; O27; O28 đáp ứng cho khoảng 200-210 người (đất tái định cư được quy hoạch với 2 chức năng là đất ở hỗn hợp gồm các lô O26; O27; O28 và đất ở gồm O19; O20).

Ngoài ra dành khoảng 11.000m² - 11.500m² đất bố trí dạng nhà ở xã hội cho khu quy hoạch dự kiến bố trí tại các lô O30; O31; O32; O33; O34; O35; O36; O37; O40; O41; O42; O43 tương ứng với khoảng 20 % đất ở trong toàn khu quy hoạch.

BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

| TÊN LÔ | CHỨC NĂNG LÔ ĐẤT | DT (m²) | MDXD (%) | DTXD (m²) | TẦNG (Max) | DT SÀN (m²) | HSSDĐ (Lần) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Đất ở hỗn hợp | 204,1 | 94,5 | 192,8 | 1-5 | 964,0 | 4,72 |
| O2 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.046,7 | 90,7 | 949,8 | 1-5 | 4.749,0 | 4,54 |
| O3 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.197,6 | 90,1 | 1079,5 | 1-5 | 5.397,5 | 4,51 |
| O4 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 767,2 | 90,3 | 692,9 | 1-5 | 3.464,5 | 4,52 |
| O5 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.260,0 | 89,7 | 1130 | 1-5 | 5.650,0 | 4,48 |
| O6 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.023,6 | 90,1 | 922,6 | 1-5 | 4.613,0 | 4,51 |
| O7 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 723,7 | 94,1 | 681,1 | 1-5 | 3.405,5 | 4,71 |
| O8 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 177,3 | 68,4 | 121,3 | 1-5 | 606,5 | 3,42 |
| O9 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 291,0 | 94,4 | 274,8 | 1-5 | 1.374,0 | 4,72 |
| O10 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.360,4 | 100,0 | 1360,4 | 1-5 | 6.802,0 | 5,00 |
| O11 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.290,2 | 100,0 | 1290,2 | 1-5 | 6.451,0 | 5,00 |
| O12 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 2.088,3 | 94,7 | 1977,2 | 1-5 | 9.886,0 | 4,73 |
| O13 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.567,7 | 94,4 | 1479,6 | 1-5 | 7.398,0 | 4,72 |
| O14 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 2.406,9 | 98,1 | 2361 | 1-5 | 11.805,0 | 4,90 |
| O15 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 2.381,3 | 98,1 | 2335,3 | 1-5 | 11.676,5 | 4,90 |
| O16a | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.920,2 | 94,1 | 1806,1 | 1-5 | 9.030,5 | 4,70 |
| O16b | Đất ở liền kề xây dựng mới | 319,0 | 95,1 | 303,4 | 1-5 | 1.517,0 | 4,76 |
| O17a | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.710,9 | 100,0 | 1710,9 | 1-5 | 8.554,5 | 5,00 |
| O17b | Đất ở liền kề xây dựng mới | 499,6 | 100,0 | 499,6 | 1-5 | 2.498,0 | 5,00 |
| O18 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 616,0 | 77,3 | 476,2 | 1-5 | 2.381,0 | 3,87 |
| O19 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 873,0 | 88,7 | 774 | 1-5 | 3.870,0 | 4,43 |
| O20 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 916,6 | 82,4 | 755,1 | 1-5 | 3.775,5 | 4,12 |
| O21 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.768,8 | 77,1 | 1363,6 | 1-5 | 6.818,0 | 3,85 |
| O22 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.485,8 | 94,9 | 1409,9 | 1-5 | 7.049,5 | 4,74 |
| O23 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.485,6 | 94,9 | 1409,7 | 1-5 | 7.048,5 | 4,74 |
| O24 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 903,7 | 81,4 | 735,4 | 1-5 | 3.677,0 | 4,07 |
| O25 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 301,1 | 74,7 | 224,8 | 1-5 | 1.124,0 | 3,73 |
| O26 | Đất ở hỗn hợp | 1.254,8 | 82,3 | 1033,1 | 1-5 | 5.165,5 | 4,12 |
| O27 | Đất ở hỗn hợp | 852,7 | 82,2 | 700,9 | 1-5 | 3.504,5 | 4,11 |
| O28 | Đất ở hỗn hợp | 674,2 | 80,2 | 540,4 | 1-5 | 2.702,0 | 4,01 |
| O29 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.324,3 | 85,4 | 1130,5 | 1-5 | 5.652,5 | 4,27 |
| O30 | Đất ở liền kề - nhà ở XH | 300,5 | 93,0 | 279,5 | 1-5 | 1.397,5 | 4,65 |
| O31 | Đất ở liền kề - nhà ở XH | 898,2 | 90,0 | 808,7 | 1-5 | 4.043,5 | 4,50 |
| O32 | Đất ở liền kề - nhà ở XH | 1.056,2 | 93,9 | 991,6 | 1-5 | 4.958,0 | 4,69 |
| O33 | Đất ở liền kề - nhà ở XH | 871,4 | 94,8 | 826,5 | 1-5 | 4.132,5 | 4,74 |
| O34 | Đất ở liền kề - nhà ở XH | 588,3 | 90,0 | 529,6 | 1-5 | 2.648,0 | 4,50 |
| O35 | Đất ở liền kề - nhà ở XH | 1.080,7 | 94,3 | 1019 | 1-5 | 5.095,0 | 4,71 |
| O36 | Đất ở liền kề - nhà ở XH | 559,7 | 93,6 | 523,6 | 1-5 | 2.618,0 | 4,68 |
| O37 | Đất ở liền kề - nhà ở XH | 612,6 | 92,7 | 567,6 | 1-5 | 2.838,0 | 4,63 |
| O38 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.340,1 | 79,9 | 1070,5 | 1-5 | 5.352,5 | 3,99 |
| O39 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 1.771,1 | 81,0 | 1433,8 | 1-5 | 7.169,0 | 4,05 |
| O40 | Đất ở liền kề - nhà ở XH | 1.774,0 | 92,4 | 1639,5 | 1-5 | 8.197,5 | 4,62 |
| O41 | Đất ở liền kề - nhà ở XH | 1.143,1 | 94,7 | 1082,8 | 1-5 | 5.414,0 | 4,74 |
| O42 | Đất ở liền kề - nhà ở XH | 659,4 | 90,9 | 599,2 | 1-5 | 2.996,0 | 4,54 |
| O43 | Đất ở liền kề - nhà ở XH | 1.488,6 | 96,5 | 1436,5 | 1-5 | 7.182,5 | 4,83 |
| O44 | Đất ở liền kề hh chỉnh trang | 1.810,3 | 100,0 | 1810,3 | 1-5 | 9.051,5 | 5,00 |
| O45 | Đất ở liền kề xây dựng mới | 658,8 | 76,9 | 506,7 | 1-5 | 2.533,5 | 3,85 |
| O46a | Đất ở liền kề xây dựng mới | 60,9 | 100,0 | 60,9 | 1-5 | 304,5 | 5,00 |
| O46b | Đất ở liền kề xây dựng mới | 150,1 | 100,0 | 150,1 | 1-5 | 750,5 | 5,00 |
| OHH | Đất ở hỗn hợp | 3.523,1 | 86,7 | 3054,4 | 1-5 | 15.272,0 | 4,33 |
| CC1 | Đất công trình công cộng | 103,5 | 80,0 | 82,8 | 1-3 | 248,4 | 2,40 |
| CC2 | Đất công trình công cộng | 1.100,3 | 40,0 | 440,1 | 1-3 | 1.320,4 | 1,20 |
| CC3 | Đất công trình công cộng | 440,6 | 40,0 | 176,2 | 1-3 | 528,7 | 1,20 |
| CQ | Đất cơ quan - công an | 9.407,1 | 40,0 | 3.762,8 | 1-3 | 11.288,5 | 1,20 |
| CV1 | Đất công viên cây xanh | 1.392,9 | 5,0 | 69,6 | 0-1 | 69,6 | 0,05 |
| CV2 | Đất công viên cây xanh | 724,1 | 5,0 | 36,2 | 0-1 | 36,2 | 0,05 |
| CV3 | Đất công viên cây xanh | 498,6 | 5,0 | 24,9 | 0-1 | 24,9 | 0,05 |
| CV4 | Đất công viên cây xanh | 609,0 | 5,0 | 30,5 | 0-1 | 30,5 | 0,05 |
| CX1 | Đất cây xanh đô thị | 875,1 | 5,0 | 43,8 | 0-1 | 43,8 | 0,05 |
| CX2 | Đất cây xanh đô thị | 1.153,9 | 5,0 | 57,7 | 0-1 | 57,7 | 0,05 |
| CX3 | Đất cây xanh đô thị | 2.838,1 | 5,0 | 141,9 | 0-1 | 141,9 | 0,05 |
| CX4 | Đất cây xanh đô thị | 3.002,6 | 5,0 | 150,1 | 0-1 | 150,1 | 0,05 |
| CX5 | Đất cây xanh đô thị | 6.261,3 | 5,0 | 313,1 | 0-1 | 313,1 | 0,05 |
| GD | Đất giáo dục | 13.672,2 | 40,0 | 5.468,9 | 1-3 | 16.406,6 | 1,20 |
| GDMN | Đất giáo dục | 1.258,5 | 40,0 | 503,4 | 1-3 | 1.510,2 | 1,20 |
| YT | Đất y tế | 3.888,9 | 40,0 | 1.555,6 | 1-2 | 3.111,1 | 0,80 |
| HLKR | Đất hành lang kênh rạch | 1.552,0 | - | - | 0 | - | 0,00 |
| HTKT | Đất hạ tầng kỹ thuật | 537,7 | 25,0 | 134,4 | 0-1 | 134,4 | 0,25 |
| MN1 | Mặt nước | 760,5 | - | - | 0 | - | 0,00 |
| MN2 | Mặt nước | 139,4 | - | - | 0 | - | 0,00 |
|  | Đất cây phân cách dãy nhà | 1.417,7 |  |  |  |  |  |
|  | Đất giao thông | 73.326,6 |  |  |  |  |  |
| TỔNG CỘNG | 180.000,0 | 35,0% | 62.912,1 | 1,6 | 285.980,7 | 1,6 |

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TỪNG LÔ ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

| STT | TÊN LÔ | CHỨC NĂNG | DIỆN TÍCH (m2) | MĐXD (%) | DTXD (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 204,1 | 94,5 | 192,8 |
| O2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.046,7 | 90,7 | 949,8 |
| 1 | O2.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 148,5 | 93,2 | 138,4 |
| 2 | O2.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,4 | 90,2 |
| 3 | O2.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,4 | 90,2 |
| 4 | O2.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,4 | 90,2 |
| 5 | O2.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,4 | 90,2 |
| 6 | O2.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,4 | 90,2 |
| 7 | O2.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,3 | 90,1 |
| 8 | O2.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,3 | 90,1 |
| 9 | O2.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,3 | 90,1 |
| 10 | O2.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,3 | 90,1 |
| O3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.197,6 | 90,1 | 1.079,5 |
| 1 | O3.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,3 | 90,1 |
| 2 | O3.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,2 | 90,0 |
| 3 | O3.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,2 | 90,0 |
| 4 | O3.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,2 | 90,0 |
| 5 | O3.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,2 | 90,0 |
| 6 | O3.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,2 | 90,0 |
| 7 | O3.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,1 | 89,9 |
| 8 | O3.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,1 | 89,9 |
| 9 | O3.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,1 | 89,9 |
| 10 | O3.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,1 | 89,9 |
| 11 | O3.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,1 | 89,9 |
| 12 | O3.12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,1 | 89,9 |
| O4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 767,2 | 90,3 | 692,9 |
| 1 | O4.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 2 | O4.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 3 | O4.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 128,4 | 92,0 | 118,1 |
| 4 | O4.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 5 | O4.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 6 | O4.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 7 | O4.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 139,8 | 90,0 | 125,8 |
| O5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.260,0 | 89,7 | 1.130,0 |
| 1 | O5.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 139,8 | 90,0 | 125,8 |
| 2 | O5.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 3 | O5.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 4 | O5.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 5 | O5.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 6 | O5.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 7 | O5.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 8 | O5.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 9 | O5.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 10 | O5.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 11 | O5.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,8 | 90,0 | 89,8 |
| 12 | O5.12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 122,2 | 86,9 | 106,2 |
| O6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.023,6 | 90,1 | 922,6 |
| 1 | O6.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 125,2 | 91,3 | 114,3 |
| 2 | O6.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,9 | 90,0 | 89,9 |
| 3 | O6.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,9 | 90,0 | 89,9 |
| 4 | O6.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,9 | 90,0 | 89,9 |
| 5 | O6.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,9 | 90,0 | 89,9 |
| 6 | O6.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,9 | 90,0 | 89,9 |
| 7 | O6.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,9 | 90,0 | 89,9 |
| 8 | O6.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,9 | 90,0 | 89,9 |
| 9 | O6.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,9 | 90,0 | 89,9 |
| 10 | O6.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,2 | 89,8 | 89,1 |
| O7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 723,7 | 94,1 | 681,1 |
| 1 | O7.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 109,0 | 90,8 | 99,0 |
| 2 | O7.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 116,7 | 91,4 | 106,7 |
| 3 | O7.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 116,2 | 91,4 | 106,2 |
| 4 | O7.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 112,1 | 91,1 | 102,1 |
| 5 | O7.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 149,9 | 98,3 | 147,3 |
| 6 | O7.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 119,8 | 100,0 | 119,8 |
| O8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 177,3 | 68,4 | 121,3 |
| O9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 291,0 | 94,4 | 274,8 |
| O10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.360,4 | 100,0 | 1.360,4 |
| 1 | O10.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 91,6 | 100,0 | 91,6 |
| 2 | O10.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 69,9 | 100,0 | 69,9 |
| 3 | O10.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 4 | O10.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 5 | O10.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 6 | O10.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 7 | O10.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 8 | O10.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 9 | O10.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 10 | O10.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 11 | O10.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 12 | O10.12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 13 | O10.13 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 14 | O10.14 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 15 | O10.15 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 16 | O10.16 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 17 | O10.17 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 18 | O10.18 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 148,9 | 100,0 | 148,9 |
| O11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.290,2 | 100,0 | 1.290,2 |
| 1 | O11.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 2 | O11.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 3 | O11.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 4 | O11.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 5 | O11.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 6 | O11.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 7 | O11.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 8 | O11.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 9 | O11.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 83,4 | 100,0 | 83,4 |
| 10 | O11.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 86,8 | 100,0 | 86,8 |
| 11 | O11.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 12 | O11.12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 13 | O11.13 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 14 | O11.14 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 15 | O11.15 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 16 | O11.16 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 17 | O11.17 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 18 | O11.18 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| O12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 2.088,3 | 94,7 | 1.977,2 |
| 1 | O12.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,0 | 100,0 | 80,0 |
| 2 | O12.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 3 | O12.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 4 | O12.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 5 | O12.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 6 | O12.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 7 | O12.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 8 | O12.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 9 | O12.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 10 | O12.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 11 | O12.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 12 | O12.12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 103,4 | 90,3 | 93,4 |
| 13 | O12.13 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 105,0 | 90,4 | 94,9 |
| 14 | O12.14 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 106,5 | 90,6 | 96,5 |
| 15 | O12.15 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 108,1 | 90,7 | 98,1 |
| 16 | O12.16 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 109,7 | 90,9 | 99,7 |
| 17 | O12.17 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 111,3 | 91,0 | 101,3 |
| 18 | O12.18 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 112,9 | 91,1 | 102,8 |
| 19 | O12.19 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 114,5 | 91,2 | 104,4 |
| 20 | O12.20 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 116,0 | 91,4 | 106,0 |
| 21 | O12.21 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 117,6 | 91,5 | 107,6 |
| 22 | O12.22 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 203,3 | 94,7 | 192,5 |
| O13 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.567,7 | 94,4 | 1.479,6 |
| 1 | O13.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 2 | O13.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 3 | O13.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 4 | O13.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 5 | O13.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 6 | O13.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 7 | O13.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 8 | O13.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 9 | O13.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 93,5 | 100,0 | 93,5 |
| 10 | O13.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 138,1 | 94,3 | 130,2 |
| 11 | O13.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 96,2 | 89,6 | 86,2 |
| 12 | O13.12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 96,0 | 89,6 | 86,0 |
| 13 | O13.13 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 95,8 | 89,5 | 85,7 |
| 14 | O13.14 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 95,5 | 89,5 | 85,5 |
| 15 | O13.15 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 95,8 | 89,6 | 85,8 |
| 16 | O13.16 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 97,4 | 89,6 | 87,3 |
| 17 | O13.17 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 98,9 | 89,9 | 88,9 |
| 18 | O13.18 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,5 | 90,0 | 90,5 |
| O14 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 2.406,9 | 98,1 | 2.361,0 |
| 1 | O14.1 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 119,6 | 100,0 | 119,6 |
| 2 | O14.2 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 157,6 | 100,0 | 157,6 |
| 3 | O14.3 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 83,8 | 100,0 | 83,8 |
| 4 | O14.4 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 5 | O14.5 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 83,8 | 100,0 | 83,8 |
| 6 | O14.6 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 7 | O14.7 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 83,8 | 100,0 | 83,8 |
| 8 | O14.8 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 9 | O14.9 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 83,8 | 100,0 | 83,8 |
| 10 | O14.10 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 11 | O14.11 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 83,8 | 100,0 | 83,8 |
| 12 | O14.12 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 13 | O14.13 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 83,8 | 100,0 | 83,8 |
| 14 | O14.14 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 15 | O14.15 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 83,8 | 100,0 | 83,8 |
| 16 | O14.16 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 17 | O14.17 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 129,7 | 96,1 | 124,7 |
| 18 | O14.18 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 132,9 | 91,0 | 120,9 |
| 19 | O14.19 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 132,4 | 90,9 | 120,4 |
| 20 | O14.20 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 132,4 | 90,9 | 120,4 |
| 21 | O14.21 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 175,7 | 97,2 | 170,8 |
| O15 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 2.381,3 | 98,1 | 2.335,3 |
| 1 | O15.1 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 158,2 | 100,0 | 158,2 |
| 2 | O15.2 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,6 | 100,0 | 120,6 |
| 3 | O15.3 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 4 | O15.4 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 83,8 | 100,0 | 83,8 |
| 5 | O15.5 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 6 | O15.6 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 83,8 | 100,0 | 83,8 |
| 7 | O15.7 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 8 | O15.8 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 83,8 | 100,0 | 83,8 |
| 9 | O15.9 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 10 | O15.10 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 83,8 | 100,0 | 83,8 |
| 11 | O15.11 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 12 | O15.12 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 83,8 | 100,0 | 83,8 |
| 13 | O15.13 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 14 | O15.14 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 83,8 | 100,0 | 83,8 |
| 15 | O15.15 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,0 | 100,0 | 120,0 |
| 16 | O15.16 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 83,8 | 100,0 | 83,8 |
| 17 | O15.17 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 170,8 | 97,1 | 165,8 |
| 18 | O15.18 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 127,7 | 90,6 | 115,7 |
| 19 | O15.19 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 127,1 | 90,6 | 115,1 |
| 20 | O15.20 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 126,5 | 90,5 | 114,5 |
| 21 | O15.21 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 123,8 | 96,0 | 118,8 |
| O16a | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.920,2 | 94,1 | 1.806,1 |
| 1 | O16.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,3 | 95,9 | 96,2 |
| 2 | O16.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,5 | 89,0 | 80,5 |
| 3 | O16.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,1 | 88,9 | 80,1 |
| 4 | O16.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 89,7 | 88,9 | 79,7 |
| 5 | O16.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 89,2 | 88,8 | 79,2 |
| 6 | O16.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 88,8 | 88,7 | 78,8 |
| 7 | O16.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 88,4 | 88,7 | 78,4 |
| 8 | O16.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 88,0 | 88,6 | 78,0 |
| 9 | O16.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 87,6 | 88,6 | 77,6 |
| 10 | O16.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 87,1 | 88,5 | 77,1 |
| 11 | O16.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 86,7 | 88,5 | 76,7 |
| 12 | O16.12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 86,3 | 88,4 | 76,3 |
| 13 | O16.13 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 14 | O16.14 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 15 | O16.15 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 16 | O16.16 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 17 | O16.17 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 18 | O16.18 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 19 | O16.19 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 20 | O16.20 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 21 | O16.21 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 22 | O16.22 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 23 | O16.23 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 24 | O16.24 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 77,5 | 100,0 | 77,5 |
| O16b | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 319,0 | 95,1 | 303,4 |
| 1 | O16.25 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 2 | O16.26 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 71,4 | 100,0 | 71,4 |
| 3 | O16.27 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 92,1 | 93,8 | 86,4 |
| 4 | O16.28 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 85,5 | 88,4 | 75,6 |
| O46b | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 150,1 | 100,0 | 150,1 |
| 1 | O46.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,1 | 100,0 | 90,1 |
| 2 | O46.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 60,0 | 100,0 | 60,0 |
| O17a | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.710,9 | 100,0 | 1.710,9 |
| 1 | O17.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 87,4 | 100,0 | 87,4 |
| 2 | O17.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 83,5 | 100,0 | 83,5 |
| 3 | O17.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 4 | O17.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 5 | O17.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 6 | O17.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 7 | O17.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 8 | O17.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 9 | O17.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 10 | O17.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 11 | O17.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 12 | O17.12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 13 | O17.13 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 14 | O17.14 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 15 | O17.15 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 16 | O17.16 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 17 | O17.17 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 18 | O17.18 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 19 | O17.19 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 20 | O17.20 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 21 | O17.21 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 22 | O17.22 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 23 | O17.23 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 24 | O17.24 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| O17b | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 499,6 | 100,0 | 499,6 |
| 25 | O17.25 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 26 | O17.26 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 27 | O17.27 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 28 | O17.28 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 29 | O17.29 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,0 | 100,0 | 70,0 |
| 30 | O17.30 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 92,6 | 100,0 | 92,6 |
| 31 | O17.31 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 57,0 | 100,0 | 57,0 |
| O46a | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 60,9 | 100,0 | 60,9 |
| 32 | O46.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 60,9 | 100,0 | 60,9 |
| O18 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 616,0 | 77,3 | 476,2 |
| 1 | O18.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,4 | 65,6 | 59,3 |
| 2 | O18.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 72,8 | 80,8 | 58,8 |
| 3 | O18.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 78,3 | 82,1 | 64,3 |
| 4 | O18.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 86,0 | 83,7 | 72,0 |
| 5 | O18.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 66,2 | 84,9 | 56,2 |
| 6 | O18.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 70,3 | 85,8 | 60,3 |
| 7 | O18.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 74,4 | 86,6 | 64,4 |
| 8 | O18.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 77,6 | 52,7 | 40,9 |
| O19 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 873,0 | 88,7 | 774,0 |
| 1 | O19.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 143,5 | 88,1 | 126,4 |
| 2 | O19.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 87,0 | 88,5 | 77,0 |
| 3 | O19.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 84,4 | 88,2 | 74,4 |
| 4 | O19.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 83,4 | 88,0 | 73,4 |
| 5 | O19.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 82,7 | 87,9 | 72,7 |
| 6 | O19.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 84,4 | 88,2 | 74,4 |
| 7 | O19.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 84,3 | 88,1 | 74,3 |
| 8 | O19.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 97,0 | 90,8 | 88,1 |
| 9 | O19.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 126,3 | 89,7 | 113,3 |
| O20 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 916,6 | 82,4 | 755,1 |
| 1 | O20.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 93,3 | 62,2 | 58,0 |
| 2 | O20.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 81,8 | 87,5 | 71,6 |
| 3 | O20.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 81,5 | 87,7 | 71,5 |
| 4 | O20.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 81,3 | 87,7 | 71,3 |
| 5 | O20.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 81,0 | 87,7 | 71,0 |
| 6 | O20.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,8 | 87,6 | 70,8 |
| 7 | O20.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,5 | 87,6 | 70,5 |
| 8 | O20.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,3 | 87,5 | 70,3 |
| 9 | O20.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,0 | 87,5 | 70,0 |
| 10 | O20.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 79,8 | 87,5 | 69,8 |
| 11 | O20.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 96,3 | 62,6 | 60,3 |
| O21 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.768,8 | 77,1 | 1.363,6 |
| 1 | O21.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 140,2 | 63,1 | 88,4 |
| 2 | O21.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 84,9 | 84,9 |
| 3 | O21.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 4 | O21.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 114,3 | 84,4 | 96,5 |
| 5 | O21.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 6 | O21.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7 | O21.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 8 | O21.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 9 | O21.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 112,6 | 57,7 | 65,0 |
| 10 | O21.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 94,7 | 56,7 | 53,7 |
| 11 | O21.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,0 | 81,3 | 65,0 |
| 12 | O21.12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,0 | 81,3 | 65,0 |
| 13 | O21.13 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,0 | 81,3 | 65,0 |
| 14 | O21.14 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,0 | 81,3 | 65,0 |
| 15 | O21.15 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 79,6 | 81,2 | 64,6 |
| 16 | O21.16 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 78,0 | 80,8 | 63,0 |
| 17 | O21.17 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 76,2 | 80,3 | 61,2 |
| 18 | O21.18 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 74,6 | 79,9 | 59,6 |
| 19 | O21.19 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 78,6 | 53,1 | 41,7 |
| O22 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.485,8 | 94,9 | 1.409,9 |
| 1 | O22.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 97,8 | 100,0 | 97,8 |
| 2 | O22.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 79,9 | 100,0 | 79,9 |
| 3 | O22.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,4 | 100,0 | 80,4 |
| 4 | O22.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,9 | 100,0 | 80,9 |
| 5 | O22.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,8 | 100,0 | 80,8 |
| 6 | O22.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,7 | 100,0 | 80,7 |
| 7 | O22.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,7 | 100,0 | 80,7 |
| 8 | O22.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,6 | 100,0 | 80,6 |
| 9 | O22.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 127,8 | 95,4 | 121,9 |
| 10 | O22.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,2 | 90,0 | 90,2 |
| 11 | O22.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,6 | 90,0 | 89,6 |
| 12 | O22.12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,2 | 89,9 | 89,2 |
| 13 | O22.13 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,2 | 89,9 | 89,2 |
| 14 | O22.14 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,3 | 89,9 | 89,3 |
| 15 | O22.15 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,3 | 89,9 | 89,3 |
| 16 | O22.16 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,4 | 89,9 | 89,4 |
| O23 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.485,6 | 94,9 | 1.409,7 |
| 1 | O23.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,0 | 100,0 | 80,0 |
| 2 | O23.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,0 | 100,0 | 80,0 |
| 3 | O23.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,0 | 100,0 | 80,0 |
| 4 | O23.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,0 | 100,0 | 80,0 |
| 5 | O23.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,0 | 100,0 | 80,0 |
| 6 | O23.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,0 | 100,0 | 80,0 |
| 7 | O23.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 80,0 | 100,0 | 80,0 |
| 8 | O23.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 98,9 | 100,0 | 98,9 |
| 9 | O23.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 90,0 | 90,0 |
| 10 | O23.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 90,0 | 90,0 |
| 11 | O23.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 90,0 | 90,0 |
| 12 | O23.12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 90,0 | 90,0 |
| 13 | O23.13 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 90,0 | 90,0 |
| 14 | O23.14 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 90,0 | 90,0 |
| 15 | O23.15 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 90,0 | 90,0 |
| 16 | O23.16 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 126,7 | 95,3 | 120,8 |
| O24 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 903,7 | 81,4 | 735,4 |
| 1 | O24.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 129,4 | 82,9 | 107,3 |
| 2 | O24.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 96,4 | 85,4 | 82,3 |
| 3 | O24.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 94,9 | 85,8 | 81,4 |
| 4 | O24.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 94,1 | 85,7 | 80,6 |
| 5 | O24.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 94,5 | 84,1 | 79,5 |
| 6 | O24.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 93,3 | 83,8 | 78,2 |
| 7 | O24.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 92,0 | 83,7 | 77,0 |
| 8 | O24.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,8 | 83,5 | 75,8 |
| 9 | O24.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 118,3 | 62,0 | 73,3 |
| O25 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 301,1 | 74,7 | 224,8 |
| 1 | O25.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,9 | 57,7 | 58,2 |
| 2 | O25.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 96,6 | 87,0 | 84,0 |
| 3 | O25.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 103,6 | 79,7 | 82,6 |
| O26 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 1.254,8 | 82,3 | 1.033,1 |
| 1 | O26.1 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 103,1 | 89,0 | 91,8 |
| 2 | O26.2 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 108,9 | 78,1 | 85,0 |
| 3 | O26.3 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 114,7 | 74,1 | 85,0 |
| 4 | O26.4 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 120,5 | 70,5 | 85,0 |
| 5 | O26.5 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 104,7 | 81,2 | 85,0 |
| 6 | O26.6 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 98,7 | 86,1 | 85,0 |
| 7 | O26.7 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 98,9 | 85,9 | 85,0 |
| 8 | O26.8 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 99,0 | 85,9 | 85,0 |
| 9 | O26.9 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 99,6 | 85,3 | 85,0 |
| 10 | O26.10 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 99,8 | 85,2 | 85,0 |
| 11 | O26.11 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 99,9 | 85,1 | 85,0 |
| 12 | O26.12 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 107,0 | 85,3 | 91,3 |
| O27 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 852,7 | 82,2 | 700,9 |
| 1 | O27.1 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 127,1 | 83,3 | 105,9 |
| 2 | O27.2 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 101,6 | 83,7 | 85,0 |
| 3 | O27.3 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 102,0 | 83,3 | 85,0 |
| 4 | O27.4 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 102,4 | 83,0 | 85,0 |
| 5 | O27.5 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 102,8 | 82,7 | 85,0 |
| 6 | O27.6 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 109,2 | 77,8 | 85,0 |
| 7 | O27.7 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 103,6 | 82,0 | 85,0 |
| 8 | O27.8 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 104,0 | 81,7 | 85,0 |
| O28 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 674,2 | 80,2 | 540,4 |
| 1 | O28.1 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 101,6 | 83,7 | 85,0 |
| 2 | O28.2 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 101,3 | 83,9 | 85,0 |
| 3 | O28.3 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 100,9 | 84,2 | 85,0 |
| 4 | O28.4 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 100,6 | 84,5 | 85,0 |
| 5 | O28.5 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 100,2 | 84,9 | 85,1 |
| 6 | O28.6 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 169,6 | 68,0 | 115,3 |
| O29 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.324,3 | 85,4 | 1.130,5 |
| 1 | O29.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 116,2 | 92,3 | 107,2 |
| 2 | O29.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 122,7 | 87,7 | 107,6 |
| 3 | O29.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 117,5 | 87,1 | 102,4 |
| 4 | O29.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 111,7 | 86,5 | 96,6 |
| 5 | O29.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 106,8 | 85,9 | 91,7 |
| 6 | O29.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 102,4 | 85,3 | 87,3 |
| 7 | O29.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 98,4 | 84,7 | 83,3 |
| 8 | O29.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 95,7 | 84,3 | 80,7 |
| 9 | O29.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 93,0 | 83,9 | 78,0 |
| 10 | O29.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,0 | 83,2 | 74,9 |
| 11 | O29.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 86,9 | 82,6 | 71,8 |
| 12 | O29.12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 83,0 | 81,8 | 67,9 |
| 13 | O29.13 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 81,1 | 81,1 |
| O30 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ | 300,5 | 93,0 | 279,5 |
| 1 | O30.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 80,6 | 93,1 | 75,0 |
| 2 | O30.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 78,1 | 93,3 | 72,9 |
| 3 | O30.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 85,8 | 93,1 | 79,9 |
| 4 | O30.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 56,0 | 92,3 | 51,7 |
| O31 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ | 898,2 | 90,0 | 808,7 |
| 1 | O31.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 84,4 | 100,0 | 84,4 |
| 2 | O31.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 166,3 | 86,2 | 143,4 |
| 3 | O31.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 72,2 | 86,1 | 62,2 |
| 4 | O31.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 73,8 | 86,2 | 63,6 |
| 5 | O31.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 155,0 | 89,3 | 138,4 |
| 6 | O31.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 88,4 | 73,1 | 64,6 |
| 7 | O31.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 151,4 | 100,0 | 151,4 |
| 8 | O31.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 106,7 | 94,4 | 100,7 |
| O32 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ | 1.056,2 | 93,9 | 991,6 |
| 1 | O32.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 137,7 | 76,5 | 105,4 |
| 2 | O32.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 95,8 | 100,0 | 95,8 |
| 3 | O32.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 95,5 | 100,0 | 95,5 |
| 4 | O32.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 95,5 | 100,0 | 95,5 |
| 5 | O32.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 114,4 | 100,0 | 114,4 |
| 6 | O32.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 95,4 | 100,0 | 95,4 |
| 7 | O32.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 95,4 | 100,0 | 95,4 |
| 8 | O32.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 95,3 | 100,0 | 95,3 |
| 9 | O32.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 231,2 | 86,0 | 198,9 |
| O33 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ | 871,4 | 94,8 | 826,5 |
| 1 | O33.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 346,7 | 92,4 | 320,5 |
| 2 | O33.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 173,5 | 99,3 | 172,3 |
| 3 | O33.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 172,3 | 100,0 | 172,3 |
| 4 | O33.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 178,9 | 90,2 | 161,4 |
| O34 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ | 588,3 | 90,0 | 529,6 |
| 1 | O34.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 166,9 | 87,8 | 146,6 |
| 2 | O34.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 184,5 | 91,5 | 168,8 |
| 3 | O34.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 136,7 | 90,1 | 123,2 |
| 4 | O34.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 100,2 | 90,8 | 91,0 |
| O35 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ | 1.080,7 | 94,3 | 1.019,0 |
| 1 | O35.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 97,1 | 100,0 | 97,1 |
| 2 | O35.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 91,7 | 89,1 | 81,7 |
| 3 | O35.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 73,6 | 100,0 | 73,6 |
| 4 | O35.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 79,4 | 82,6 | 65,6 |
| 5 | O35.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 99,2 | 100,0 | 99,2 |
| 6 | O35.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 156,5 | 100,0 | 156,5 |
| 7 | O35.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 103,4 | 100,0 | 103,4 |
| 8 | O35.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 118,0 | 100,0 | 118,0 |
| 9 | O35.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 100,1 | 100,0 | 100,1 |
| 10 | O35.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 161,7 | 76,6 | 123,8 |
| O36 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ | 559,7 | 93,6 | 523,6 |
| 1 | O36.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 113,6 | 68,2 | 77,5 |
| 2 | O36.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 84,2 | 100,0 | 84,2 |
| 3 | O36.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 154,2 | 100,0 | 154,2 |
| 4 | O36.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 102,8 | 100,0 | 102,8 |
| 5 | O36.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 104,9 | 100,0 | 104,9 |
| O37 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ | 612,6 | 92,7 | 567,6 |
| 1 | O37.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 60,7 | 100,0 | 60,7 |
| 2 | O37.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 40,3 | 100,0 | 40,3 |
| 3 | O37.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 47,0 | 100,0 | 47,0 |
| 4 | O37.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 42,6 | 100,0 | 42,6 |
| 5 | O37.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 100,6 | 100,0 | 100,6 |
| 6 | O37.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 114,2 | 100,0 | 114,2 |
| 7 | O37.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 111,0 | 100,0 | 111,0 |
| 8 | O37.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 96,2 | 53,2 | 51,2 |
| O38 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.340,1 | 79,9 | 1.070,5 |
| 1 | O38.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 198,1 | 69,6 | 137,9 |
| 2 | O38.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,0 | 83,3 | 75,0 |
| 3 | O38.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,0 | 83,3 | 75,0 |
| 4 | O38.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,0 | 83,3 | 75,0 |
| 5 | O38.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,0 | 83,3 | 75,0 |
| 6 | O38.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,0 | 83,3 | 75,0 |
| 7 | O38.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 8 | O38.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 9 | O38.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 10 | O38.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 11 | O38.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 12 | O38.12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 192,0 | 69,1 | 132,6 |
| O39 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 1.771,1 | 81,0 | 1.433,8 |
| 1 | O39.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,0 | 83,3 | 75,0 |
| 2 | O39.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,0 | 83,3 | 75,0 |
| 3 | O39.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,0 | 83,3 | 75,0 |
| 4 | O39.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,0 | 83,3 | 75,0 |
| 5 | O39.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,0 | 83,3 | 75,0 |
| 6 | O39.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,0 | 83,3 | 75,0 |
| 7 | O39.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,0 | 83,3 | 75,0 |
| 8 | O39.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,0 | 83,3 | 75,0 |
| 9 | O39.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 104,3 | 57,6 | 60,1 |
| 10 | O39.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 146,8 | 63,8 | 93,7 |
| 11 | O39.11 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 12 | O39.12 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 13 | O39.13 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 14 | O39.14 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 15 | O39.15 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 16 | O39.16 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 17 | O39.17 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| 18 | O39.18 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| O40 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ | 1.774,0 | 92,4 | 1.639,5 |
| 1 | O40.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 142,1 | 79,6 | 113,1 |
| 2 | O40.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 180,4 | 90,9 | 164,0 |
| 3 | O40.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 119,6 | 81,0 | 96,9 |
| 4 | O40.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 130,4 | 94,7 | 123,5 |
| 5 | O40.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 220,6 | 96,8 | 213,5 |
| 6 | O40.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 100,8 | 94,5 | 95,3 |
| 7 | O40.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 173,4 | 95,0 | 164,8 |
| 8 | O40.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 198,7 | 100,0 | 198,7 |
| 9 | O40.9 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 310,0 | 92,6 | 287,2 |
| 10 | O40.10 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 198,0 | 92,2 | 182,5 |
| O41 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ | 1.143,1 | 94,7 | 1.082,8 |
| 1 | O41.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 192,2 | 96,6 | 185,6 |
| 2 | O41.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 286,9 | 96,2 | 275,9 |
| 3 | O41.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 115,5 | 80,5 | 93,0 |
| 4 | O41.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 92,5 | 87,5 | 80,9 |
| 5 | O41.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 92,3 | 90,8 | 83,8 |
| 6 | O41.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 85,6 | 99,9 | 85,5 |
| 7 | O41.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 78,4 | 100,0 | 78,4 |
| 8 | O41.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 199,7 | 100,0 | 199,7 |
| O42 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 659,4 | 90,9 | 599,2 |
| 1 | O42.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 119,6 | 95,0 | 113,6 |
| 2 | O42.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 99,9 | 90,0 | 89,9 |
| 3 | O42.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 95,2 | 89,5 | 85,2 |
| 4 | O42.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 90,6 | 89,0 | 80,6 |
| 5 | O42.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 85,9 | 88,4 | 75,9 |
| 6 | O42.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 81,2 | 87,7 | 71,2 |
| 7 | O42.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 87,0 | 95,2 | 82,8 |
| O43 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ | 1.488,6 | 96,5 | 1.436,5 |
| 1 | O43.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 52,0 | 100,0 | 52,0 |
| 2 | O43.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 192,8 | 88,3 | 170,2 |
| 3 | O43.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 48,4 | 75,4 | 36,5 |
| 4 | O43.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 197,4 | 91,1 | 179,8 |
| 5 | O43.5 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 247,9 | 100,0 | 247,9 |
| 6 | O43.6 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 92,3 | 100,0 | 92,3 |
| 7 | O43.7 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 62,6 | 100,0 | 62,6 |
| 8 | O43.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 85,5 | 100,0 | 85,5 |
| 9 | O43.8 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ (NOXH) | 509,7 | 100,0 | 509,7 |
| O44 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ | 1.810,3 | 100,0 | 1.810,3 |
| 1 | O44.1 | ĐẤT Ở HH CHỈNH TRANG | 619,0 | 100,0 | 619,0 |
| 2 | O44.2 | ĐẤT Ở HH CHỈNH TRANG | 105,8 | 100,0 | 105,8 |
| 3 | O44.3 | ĐẤT Ở HH CHỈNH TRANG | 203,8 | 100,0 | 203,8 |
| 4 | O44.4 | ĐẤT Ở HH CHỈNH TRANG | 340,9 | 100,0 | 340,9 |
| 5 | O44.5 | ĐẤT Ở HH CHỈNH TRANG | 121,6 | 100,0 | 121,6 |
| 6 | O44.6 | ĐẤT Ở HH CHỈNH TRANG | 194,5 | 100,0 | 194,5 |
| 7 | O44.7 | ĐẤT Ở HH CHỈNH TRANG | 224,7 | 100,0 | 224,7 |
| O45 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 658,8 | 76,9 | 506,7 |
| 1 | O45.1 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 109,2 | 64,3 | 70,2 |
| 2 | O45.2 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 192,5 | 91,6 | 176,3 |
| 3 | O45.3 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 102,5 | 80,9 | 82,9 |
| 4 | O45.4 | ĐẤT Ở LIỀN KỀ XD MỚI | 254,6 | 69,6 | 177,3 |
| OHH | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 3.523,1 | 86,7 | 3.054,4 |
| 1 | OHH.1 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 251,4 | 64,6 | 162,3 |
| 2 | OHH.2 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 281,1 | 82,6 | 232,2 |
| 3 | OHH.3 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 362,7 | 87,6 | 317,8 |
| 4 | OHH.4 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 395,6 | 89,6 | 354,4 |
| 5 | OHH.5 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 392,2 | 89,8 | 352,1 |
| 6 | OHH.6 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 381,9 | 89,5 | 341,8 |
| 7 | OHH.7 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 371,6 | 89,2 | 331,5 |
| 8 | OHH.8 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 361,3 | 88,9 | 321,2 |
| 9 | OHH.9 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 350,9 | 88,6 | 310,8 |
| 10 | OHH.10 | ĐẤT Ở HỖN HỢP | 374,4 | 88,2 | 330,3 |

IV.3. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN:

IV.3.1.Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu:

- Không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu vực lập quy hoạch là sự kết hợp giữa không gian cảnh quan khu dân cư mới kết hợp hài hòa với các khu nhà ở hiện hữu cải tạo và không gian cảnh quan các công trình công cộng. Bên cạnh đó là các không gian công viên đô thị ven sông kết hợp với các không gian công viên cây xanh xen cài với các không gian ở thuộc khu vực quy hoạch thuộc thị trấn Cần Giuộc.

- Toàn bộ khu quy hoạch được xem như khu ở liên kết với nhau bằng đường N18 – đường nhựa hiện hữu mở rộng kết hợp xây dựng mới kết nối tuyến từ đường tránh Quốc lộ 50 kết nối với đường Nguyễn Thái Bình đồng thời kết nối với các đường nhóm ở hướng ra đường tỉnh 835 và tuyến đường N17 tiếp giáp với khu vực công viên ven sông. Các khu cây xanh được bố trí ở xen kẽ trong các không gian ở, đồng thời tổ chức một công viên trung tâm phục vụ cho toàn khu vực cũng như các khu dân cư lân cận, đây cũng là điểm nhấn cảnh quan xanh cho toàn khu vực. Dọc theo đường N18 là các dạng nhà ở hiện hữu được bố trí xen kẽ một số công trình hỗn hợp, cụm các công trình hành chính, không gian mảng xanh và các dãy nhà ở xây dựng mới. Không gian nhà ở riêng lẻ xây dựng mới được bố trí xen kẽ với các khu nhà ở  hiện hữu bám theo trục đường chính của khu vực. Cuối các trục đường đi ra khu vực Rạch Chanh - Trị Yên là khu vực công viên cây xanh đô thị làm điểm nhấn cho toàn khu vục đảm bảo phục vụ chung cho nội bộ toàn nhóm ở, đồng thời đảm bảo bán kính đi bộ đảm bảo sự tiếp cận dễ dàng, an toàn cho người dân.

- Tổng thể không gian khu vực đường N18 là các khu dân cư mới thuộc thị trấn Cần Giuộc được phân bổ và ngăn cách bằng các đường giao thông phân vị dọc có ký hiệu D và các trục đường giao thông có phân vị ngang được ký hiệu từ N. Trong đó lấy trục đường N18 (LGDK:20m) và đường N17 (LGDK: 22m) là trục không gian chính cho toàn khu, vừa là tuyến giao thông kết nối với các khu dân cư lân cận, vừa là trục cảnh quan chính trong tổng thể khu đất theo đó bố trí nhà phố dọc tuyến tạo thành phố thương mại, dịch vụ sầm uất với loại hình nhà hiện hữu kết hợp với nhà ở hỗn hợp tương đồng về kiến trúc tạo nét đặc trưng riêng về không gian tạo sự khác biệt chuyển tiếp với đoạn đường kết nối qua khu dân cư hiện hữu trong khu vực.

- Không gian khu dân cư được phân thành 2 cụm riêng (nội bộ - khu ở, công viên nhóm ở) được bố trí lùi vào trong so với đường chính đô thị. Cụm công trình nhà ở hiện hữu nằm xung quanh khu trung tâm (trên các tuyến đường D9, đường Mỹ Lộc - Trường Bình và khu vực gần nút giao đường N18 với đường Nguyễn Thái Bình - việc bố trí nhằm giữ được hiện trạng của khu vực) vừa tạo điểm nhấn không gian cảnh quan cho toàn khu vực, vừa hạn chế được sự nhộn nhịp của khu vực này làm ảnh hưởng đến không gian ở bên trong và tôn trọng hiện trạng của khu vực lập quy hoạch. Đồng thời, tạo lập được các trục cảnh quan đẹp, hiện đại, đặc trưng cho khu vực lập quy hoạch nhằm tăng tính định hướng, tạo lập không gian kiến trúc mới góp phần cải thiện mỹ quan cho đô thị.

Hình 4.6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu

Hình 4.7. Mặt cắt ngang khu vực lập quy hoạch

Hình 4.8. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực lập quy hoạch

IV.3.2. Đặc trưng kiến trúc cảnh quan khu vực:

- Toàn bộ khu quy hoạch được định hướng theo trục giao thông N18 nên cảnh quan toàn khu vực lập quy hoạch đảm bảo kết hợp hài hòa giữa không gian cảnh quan khu dân cư mới với các khu ở hiện hữu cải tạo và không gian cảnh quan các công trình công cộng. Theo đó, khu vực lập quy hoạch đặc trưng bởi các loại hình nhà ở dọc tuyến đường chính N18 trong khu vực với sự đa dạng về các hình thức kiến trúc, được bố trí dọc các trục đường chính trong khu vực lập quy hoạch.

- Không gian mở trong khu quy hoạch là khu vực công trình dịch vụ công cộng đô thị đối ứng với khu công viên ven sông và khu hạ tầng kỹ thuật (mặt tiền đường N17 dọc kênh Rạch Chanh - Trị Yên) là khu vực không gian mở, đồng thời cũng là điểm nhấn cảnh quan và là phổi xanh của toàn khu vực quy hoạch có bố trí các sân tập luyện thể thao đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thể dục thể thao của người dân trong khu vực lập quy hoạch; 2 là khu vực các công viên cây xanh nhỏ được bố trí xen kẽ trong các khu dân cư nhằm đảm bảo không gian xanh phục vụ cộng đồng, đảm bảo bán kính tiếp cận cho người dân.

- Cảnh quan khu trung tâm được tạo lập khang trang, đồng bộ, hiện đại, xanh, hài hòa với môi trường và cảnh quan của từng khu vực. Khuyến khích kết nối với không gian ở hiện hữu được cải tạo, chỉnh trang. Đối với các công trình hỗn hợp, công trình dịch vụ công cộng cần hạn chế xây dựng hàng rào ngăn cách không gian trong khu đất xây dựng công trình với không gian đường phố, nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dễ dàng;

- Các công trình giáo dục, không gian công trình y tế tiếp giáp khu vực quy hoạch mang ý nghĩa tác động về không gian rất lớn đến khu quy hoạch và các khu vực dân cư lân cận. Ngoài ra, khu vực còn có khu vực các công trình hành chính, quân sự cũng có những ảnh hưởng tới không gian khu vực lập quy hoạch;

- Không gian kiến trúc mở trong khu quy hoạch gồm 2 khu vực chính: 1 là khu vực công trình thương mại dịch vụ kết hợp với khu vực ở hỗn hợp tại khu vực mặt tiền đường N18 song song với đường N17 được tổ chức nhằm tạo lập các không gian kiến trúc đẹp, đặc trưng cho khu vực, đồng thời tạo được tính đặc trưng cho khu vực lập quy hoạch; 2 là khu vực công viên ven sông tiếp giáp với  rạch Tranh- Trị Yên và ranh quy hoạch vừa là không gian mở chính vừa là lá phổi xanh cho toàn khu dân cư.  Bên cạnh đó là sự kết hợp hài hòa với các công viên cây xanh xen cài trong các ô phố nhằm cải tạo điều kiện vi khí hậu, đồng thời làm nơi vui chơi phục vụ người dân trong khu vực lập quy hoạch.

- Vỉa hè, đèn chiếu sáng, cây xanh và các tiện ích đô thị trong khu ở được thiết kế mới đồng bộ, có đặc trưng riêng, hiện đại và thân thiện môi trường, đáp ứng tốt nhất cho các đối tượng người đi bộ, đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật.

- Các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, nhằm đảm bảo tiết kiệm đất đai cho đô thị và đảm bảo các quy định về tổ chức không gian, tầm nhìn.

Hình 4.9. Cảnh quan trục đường N18

Hình 4.10. Cảnh quan khu nhà ở hỗn hợp – khu vực trung tâm

Hình 4.11. Cảnh quan trục đường và các không gian mở khu vực quy hoạch

IV.3.3. Các khu đặc trưng cần kiểm soát:

- Tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên, cảnh quan sẵn có của khu vực, bảo vệ môi trường cảnh quan, đảm bảo việc phát triển bền vững trong tương lai; Nhưng phải đảm bảo quy chuẩn quy phạm của Nhà nước về thiết kế Quy hoạch;

- Các khu vực cây xanh, khu vực xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, và khu vực ven Rạch Chanh - Trị Yên cần đảm bảo các khoảng lùi xây dựng và tuân thủ theo các định hướng xây dựng phù hợp theo các quy định hiện hành.

- Đảm bảo mối liên hệ của khu quy hoạch với các khu vực xung quanh và các dự án khác trong khu vực. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan phù hợp với điều kiện địa hình và cảnh quan tự nhiên tại khu vực lập quy hoạch;

- Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hiện có và mạng lưới chung của toàn khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Hình 4.12. Cảnh quan khu vực công viên cây xanh ven Rạch Chanh –Trị Yên

Hình 4.13. Cảnh quan công viên ven Rạch Chanh – Trị Yên